ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА НОВОАНГАРСК

ТОМ 2

Мероприятия по охране окружающей среды

Шифр  66

Красноярск 2010

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА НОВОАНГАРСК

ТОМ 2

Мероприятия по охране окружающей среды

Шифр  66

И.О. директора филиала			А.С. Каратаева

Главный инженер	 Ю.Я.Криксунов

Красноярск 2010

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| №№ П/П | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:6000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:6000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:6000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:6000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:6000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:6000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:6000 | 8 |  |
| 9 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	6

1.1	Научно-методическое обеспечение разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта Генерального плана	6

1.1.1	Основные положения	6

1.1.2	Методические положения разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»	6

1.1.3	Необходимость разработки раздела «ООС» в составе Генерального плана п. Новоангарск Красноярского края	7

1.2	Объекты исследования	8

1.3	Методические положения анализа исходной ситуации	9

1.4	Методические принципы разработки по охране окружающей среды в Генеральном плане	9

2	Эколого-градосторительная характеристика п. Новоангарск Красноярского края	15

2.1	Физико-географическая характеристика п. Новоангарск	15

2.2	Градостроительная оценка района размещения поселка Новоангарск Красноярского края	16

2.2.1	Исторический обзор и современное состояние	16

2.2.2	Базисная основа экономики п. Новоангарск	17

3	Существующее состояние компонентов окружающей среды	19

3.1	Климат и фоновые загрязнения атмосферы	19

3.1.1	Климатическая характеристика	19

3.1.2	Неблагоприятные метеорологические условия и фоновое загрязнение атмосферы	19

3.1.3	Учет климатических условий при разработке Генерального плана	20

3.2	Геолого-геоморфологическая характеристика	21

3.2.1	Минерально-сырьевые ресурсы	21

3.2.2	Гидрогеологические условия	22

3.3	Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов	23

3.4	Почвенный покров	24

3.5	Растительный мир и система озеленения п. Новоангарск	24

3.6	Животный мир	25

3.7	Особо охраняемые природные территории п. Новоангарск	27

4	Антропогенное воздействие на окружающую среду п. Новоангарск	27

4.1	Воздействие на атмосферный воздух	27

4.1.1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	27

4.1.2	Метеоклиматические особенности загрязнения атмосферного воздуха в п. Новоангарск	31

4.2	Воздействие на водные ресурсы	32

4.2.1	Уровень загрязнения поверхностных водных объектов и перечень основных загрязняющих веществ в водах рек и водоемов	32

4.2.2	Использование водных ресурсов для организации водоснабжения	33

4.2.3	Санитарно-эпидемиологические аспекты проблемы организации водоснабжения	33

4.3	Отходы производства и потребления, санитарная очистка территории	34

4.4	Физические факторы воздействия на окружающую среду	36

4.4.1	Радиационная обстановка, естественная радиоактивность горных пород	36

4.4.2	Радиоактивность почвенного покрова	37

4.4.3	Радиоактивность поверхностных и подземных вод	38

5	Анализ социально-демографических характеристик территории п. Новоангарск	38

5.1	Численность населения пос. Новоангарск	38

5.2	Возрастная структура населения	41

6	Основные положения Генерального плана развития п. Новоангарск	41

6.1	Назначение Генерального плана	41

6.2	Основные проектные решения Генерального плана	42

7	Мероприятия по охране окружающей среды в составе Генерального плана	44

7.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	44

7.2	Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов	45

7.3	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	45

7.4	Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	47

7.5	Мероприятия по охране растительного и животного мира	48

7.6	Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения	49

7.6.1	Мероприятия градостроительного зонирования территории п. Новоангарск	49

7.6.2	Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения	50

7.7	Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций	55

8	Прогноз изменения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду в результате реализации значимых решений Генерального плана	55

8.1	Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха	56

8.2	Прогноз изменения антропогенного воздействия на водную среду	56

8.3	Прогноз изменения состояния почвенного покрова и геологической среды	59

9	Предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения	61

9.1	Правовое, регламентное и нормативное обеспечение охраны окружающей среды и экологического мониторинга	61

9.2	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	62

10	Выводы	64

11	Список использованных материалов	68

Перечень таблиц

Таблица 3.1 Повторяемость направления ветра и штилей, % год	19

Таблица 3.2 Фоновые концентрации вредных веществ	20

Таблица 3.3 Строительно-климатические зоны п. Новоангарск	21

Таблица 4.1 Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников на территории района	28

Таблица 4.2 Перечень основных вредных веществ, выбрасываемых предприятием ОАО «Горевский ГОК»	29

Таблица 4.3Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием ООО «Новоангарский ОК»	30

Таблица 4.4 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Ангара	32

Таблица 4.5 Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов производства и потребления I-V классов опасности	34

Таблица 4.6 Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды (в соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511)	35

Таблица 4.7 Перечень объектов размещения отходов на территории п. Новоангарск	36

Таблица 5.1 Динамика численности населения	38

Таблица 5.2 Факторы движения численности населения, на начало года (2002-2007гг)	39

Таблица 5.3 Естественное движение населения, на начало года (2003-2007 гг)	40

Таблица 5.4 Итоги миграции населения, на начало года (2003-2007 гг)	41

Таблица 7.1 Расчет объемов нового жилищного строительства в п.Новоангарск	50

Таблица 7.2 Характеристика жилищного фонда и расселение населения по жилым образованиям на расчетный срок	52

Таблица 7.3 Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций	55

Таблица 8.1 Баланс зеленых насаждений на расчетный срок	56

Таблица 8.3 Водопотребление п. Новоангарск  на расчетный срок	57

Таблица 8.4 Суммарные расходы сточных вод по поселку Новоангарск  на расчетный срок	58

Таблица 8.5 Основные технико-экономические показатели Генерального плана	60

Перечень рисунков

Рисунок 2.1 Местоположение п. Новоангарск на территории Красноярского края	16

Рисунок 4.1 Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников выбросов	28

Рисунок 5.1 Динамика численности населения п. Новоангарск	39

Рисунок 5.2 Факторы движения численности населения п. Новоангарск	40

Перечень приложений

Приложение 1 Генеральный план муниципального образования п. Новоангарск	72

Приложение 2 Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере	74

Приложение 3 Данные об отходах и санитарной очистке п. Новоангарск	76

Приложение 4 Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям М 1:5000	79

# Введение

## Научно-методическое обеспечение разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта Генерального плана

### Основные положения

Целью исследований и разработки проекта Генерального плана п. Новоангарск Красноярского края является подготовка экологически обеспеченного проекта, то есть, проекта, отвечающего правовым требованиям, жизненным и иным интересам граждан, формирующего условия устойчивого развития поселка в части защиты и сохранения его окружающей среды.

Специальная часть правовых требований подготовки экологически обеспеченного проекта Генерального плана включает градостроительные, природоохранные требования, санитарные нормы и правила.

В качестве методической основы подготовки экологически обеспеченного проекта разработчиками приняты принципы и положения процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Экологические аспекты проекта Генерального плана включают планировочные, регламентные, нормативные и иные решения, обращенные как непосредственно к территории, включающей природные комплексы и объекты, антропогенные источники воздействия на окружающую среду, так и к условиям, определяющим возникновение экологических проблем или устойчивое сохранение благоприятной окружающей среды при реализации целей и решений социально-экономического развития города (поселка).

Экономический, социальный, инфраструктурный, архитектурно-планировочный аспекты проекта Генерального плана подвергаются экологической оценке в той части, в которой они могут предопределить экологические проблемы города (поселка), а также в части решений, связанных с использованием природных ресурсов, с функциональным зонированием территории. Целью экологической оценки указанных аспектов является исключение риска причинения недопустимого ущерба природной среде, возникновения неблагоприятных последствий для жизни, здоровья и условий жизнедеятельности граждан.

В качестве критериев экологически обеспеченного проекта принимается совокупность экологических требований. Экологические требования к проекту основываются на принципах и положениях обеспечения экологической безопасности и применяются ко всем аспектам (разделам) проекта Генерального плана.

### Методические положения разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»

Методической основой разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» (ООС) являются: «Положение об оценке воздействия на окружающую среду», утверждённое Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, действующие законодательные и нормативно-методические акты РФ, инструкция о порядке разработки и составе раздела «ООС» в градостроительной документации и пр. Работы по разделу «ООС» выполняются в контексте общей цели подготовки экологически обеспеченного проекта Генерального плана города (поселка).

При разработке раздела «ООС» учитывается, что результаты исследований, выводы и рекомендации по разделу используются в подготовке других разделов проекта, включаются в состав регламентирующих условий разработки последующих (после Генерального плана) стадий проектирования.

Аналитический и графический материалы раздела «ООС» готовятся в цифровом формате для дальнейшего использования в автоматизированных базах данных, в земельном и градостроительном кадастрах.

Самостоятельной задачей разработки раздела «ООС» является систематизация, а также аналитическая обработка имеющихся данных о состоянии объектов охраны окружающей среды для целей градостроительной деятельности, подготовки других управляющих решений. В соответствии с принятыми методическими положениями экологического аспекта даются характеристика действующей системы управления данной сферы, предложения соответствующего комплекса правовых, регламентных и организационных решений и мер.

### Необходимость разработки раздела «ООС» в составе Генерального плана п. Новоангарск Красноярского края

Градостроительство как область человеческой деятельности характеризуется высокой степенью природопользования. Города (поселки) используют ресурсы всех геосфер: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы – флору, человеческие резервы и опосредованно фауну.

В результате урбанизации создается новая среда обитания. В ней геосфера активно взаимодействует с техносферой, поскольку градостроительные системы представляют собой совокупность природных и искусственно-планировочных образований. В этих системах изменяются природные условия, нарушаются экологический баланс.

Последовательно увеличивается давление на геосферу. Значительные территории ранее нетронутой природы, сельскохозяйственных и лесных угодий осваиваются под города, жилые районы, промышленные и коммунальные предприятия, транспортные и инженерные коммуникации.

Экологические проблемы заключаются не только в отчуждении территорий. Весьма отрицательное воздействие оказывает загрязнение природной среды различными выбросами и отходами, которое во многих регионах достигло критического уровня. В результате этого в дальнейшем экологические системы могут деградировать.

Возникают неизбежные противоречия между человечеством и природой, между антропогенной деятельностью и естественными процессами, что приводит к необходимости рационального природопользования, позволяющего удовлетворить жизненные потребности человечества в сочетании с охраной природной среды и ресурсосбережением.

Генеральный план развития п. Новоангарск Красноярского края является основным документом планирования градостроительного развития в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечения экологической безопасности и сохранения природы и культурного наследия.

Генеральный план является важнейшим инструментом развития урбанизированных территорий. В его основе лежат концепции урбанизма, ориентированные на обеспечение удобства, экономической эффективности и гармоничности функциональных зон и взаимодействия горожан. Генеральный план обеспечивает пространственную рамку общественных отношений и экономического развития.

Порядок разработки и принятия Генерального плана установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В проекте генплана предусматривается обеспечение устойчивости развития города, основанное на поиске сбалансированности требований социального, экологического и экономического характера, социальных гарантий и экономических требований, экономической эффективности функционирования и развития городской среды.

Экологические требования к градостроительному развитию предусматривают радикальное оздоровление городской среды в зонах её устойчивого экологического дискомфорта, прежде всего в промрайонах, вдоль транспортных магистралей, в пределах санитарно-защитных территорий, в зонах активной антропогенной нагрузки; повышение комфортности среды жизнедеятельности, в том числе путём озеленения территории и улучшения микроклиматических условий в жилых и общественных зонах города (поселка).

Разработка раздела ООС, опираясь на приоритеты и учитывая сложность и важность решения "территориальных экологических проблем", определяет негативные последствия проживания населения в зонах "экологического риска".

## Объекты исследования

Основным объектом исследования раздела «ООС» являются компоненты, комплексы и объекты окружающей природной среды города (поселка), их характеристики. Перечень объектов обязательного исследования определяется анализом экологической оценки исходной ситуации и планировочных решений.

Потенциально опасные источники воздействия на окружающую среду, предприятия также определяются как самостоятельные объекты исследования. Иные источники для специальных исследований определяются по результатам анализа данных экологического мониторинга, общественного обсуждения.

В современных условиях развития поселений Красноярского края значимыми источниками негативного воздействия на окружающую среду являются отрасли коммунального хозяйства, инженерного обеспечения, транспорт, теплоэнергетика, городские очистные сооружения, полигоны ТБО. Указанные источники выделяются для исследований их характеристик и воздействий.

Учитывая близость задач формирования «благоприятной среды жизнедеятельности» и «благоприятной окружающей среды», планируется совместно с разработчиками других разделов проекта исследование влияния характеристик среды на социальную среду, на объекты культурного наследия.

## Методические положения анализа исходной ситуации

В исследованиях исходной ситуации предполагается не перегружать раздел «ООС» данными, не используемыми в разработке Генерального плана. Исследование исходной ситуации концентрируется на экологических проблемам и перспективных потребностях развития п. Новоангарск.

Так, исследования состояния компонентов окружающей среды в первую очередь проводятся для территорий жилых районов, а также районов предполагаемого градостроительного освоения. Отдельно рассматриваются особо охраняемые природные территории (ООПТ), парки, другие места отдыха, пляжи для комплексных исследований нагрузки, доступности, соответствия и устойчивости указанных территорий для обеспечения соответствующей функции. При составлении карт инженерно-геологических и гидрогеологических условий выделяются сложные геологические и гидрогеологические условия по сложившимся зонам застройки и территориям, перспективным для освоения.

Для концентрации внимания на проблемных вопросах выделены «зоны максимальных антропогенных воздействий на окружающую среду» а также «территории экологической напряженности».

## Методические принципы разработки по охране окружающей среды в Генеральном плане

Принцип правового регулирования исходит из предпосылки того, что градостроительное право как отрасль всеобщего права представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения между субъектами градостроительства своими специфическими методами в целях достижения гармоничных отношений между ними, при которых наиболее полное удовлетворение общественных потребностей в среде жизнедеятельности не сопровождается ухудшением ее качества.

Документальным выражением градостроительного права выступает закон. Именно действующий закон гарантирует соблюдение всех норм при разработке и реализации генерального плана, а также раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»; может обеспечить защиту от рыночной стихии, установив определенные рамки и ограничения (в том числе и экологические) на принимаемые решения, характер использования территории, разработку градостроительных регламентов и т.д.

В 2004 г. был принят Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция от 01.10.2010 г.). Экологические требования к градостроительству предъявляемые Градостроительным кодексом Российской Федерации вместе со специальным законодательством в области охраны окружающей среды способны явиться необходимой правовой базой Генерального плана и в частности раздела «Мероприятия по охране окружающей среды».

Принцип экологического ужесточения состоит в обязательном учете при разработке и реализации градостроительной документации нормативно-законодательных актов по охране окружающей среды, принятых в последние годы - Закона по охране окружающей среды в Российской Федерации (№7-ФЗ от 2002 г.), Федеральный закон от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района (1997 г.), Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (от 16 мая 2000 г. № 372).

Все перечисленные документы имеют законодательную силу и вне всякого сомнения должны учитываться при разработке настоящего раздела. Так, в соответствии с Инструкцией о порядке разработки и составе раздела "Охрана окружающей среды" в градостроительной документации г. Москвы раздел «Охрана окружающей среды» к генплану должен включать:

анализ и оценку существующей структуры землепользования;

характеристику природных условий территории;

комплексную оценку существующего экологического состояния городской среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, ландшафты, геологические процессы и др.);

комплексную оценку условий водопользования населения и промышленности (водопотребление, водоотведение);

анализ планировочной структуры города и оценку организационных мероприятий на территории города;

комплексную оценку количества и токсичности, условий складирования и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов;

комплексную оценку загрязнения городской среды промышленными объектами, транспортом;

мероприятия по защите населения от физических воздействий (шум, вибрации, электромагнитные излучения и др.);

оценку мероприятий по озеленению городских территорий;

оценку рекреационного потенциала города, достаточности зеленых зон; прогнозы изменения качества урбанизированной среды по всем перечисленным выше базовым аспектам (реализации структурной организации генплана и его архитектурно-планировочных решений);

прогнозы использования ресурсного потенциала территории на перспективы;

предложения по мероприятиям и организации экологического мониторинга территории;

оценку воздействия мероприятий и решений генерального плана города в современных условиях и на перспективу (по прогнозам) по всем базовым аспектам;

оценку эффективности и достаточности уменьшения негативного влияния на экосистему города содержащихся в генплане мероприятий, режимов эксплуатации и организационных методов, включая очистку сбросов и выбросов, а также утилизацию отходов;

обоснование на основе показателей существующих антропогенных воздействий и устойчивости природных комплексов природоохранных ограничений (условия природопользования), которые следует учитывать при проектировании, выполнении строительных работ  и проведении технологических процессов, а также определение условий экологической допустимости функционирования объекта;

предложения по разработке мероприятий, направленных на снижение отрицательного  влияния объекта на окружающую  среду и  организацию экологического мониторинга.

Градостроительные нормативно-законодательные акты, которые положены в основу разработки генплана по своей сути ориентируют генплан на улучшение окружающей среды.

Биоэкономический подход к проектированию генерального плана. Большие масштабы хозяйственной деятельности наносят природной среде огромный ущерб. Чем выше уровень загрязнения окружающей среды, тем больше, соответственно, затраты на их предотвращение. Дальнейший рост этих затрат может сделать убыточным любое производство. С другой стороны, чем ниже затраты на очистку среды, тем больше ущерб от загрязнений и других нарушений в природной среде. В этом заключается экономическое содержание проблемы поиска оптимальных воздействий на природу.

Многообразные природные и антропогенные процессы в настоящее время так тесно взаимосвязаны, что давно уже появилась объективная необходимость подходить к современному производству как к сложной эколого-экономической системе, не противопоставляя экологическую и природную системы друг другу. А такой подход требует осуществления производственных процессов с учетом сохранения равновесия окружающей среды, т.е. по существу реализации принципа рационального природопользования.

Экологическая составляющая генерального плана, т.е. анализ, прогноз, синтез всех компонентов природной среды того или иного района, должна быть значительно усилена. Необходимо по новому подойти к вопросу рационального природопользования в рамках Генерального плана, с достаточной степенью надежности учитывать потенциальные возможности экосистемы города.

Демографическая емкость территории - это ориентировочный порог развития района (города), определяемый на основе результатов комплексной оценки территории и природных ресурсов в сопоставлении с общими нормативами потребностей хозяйственного комплекса и населения района в площадках для промышленного и гражданского строительства, в воде, рекреационных ресурсах, продуктах пригородного сельского хозяйства и т.д. Демографическая емкость территории - один из важных индикаторов уровня сохранения экологического равновесия.

Демографическая емкость территории служит лишь своеобразным сигналом, предостерегающим от чрезмерного промышленного развития того или иного района. Возможны и известны более крупные масштабы развития некоторых районов и городских агломераций, чем допускает их демографическая емкость, но тогда такое развитие идет за счет определенного ущемления интересов смежных районов  или же за счет значительного удорожания строительства и больших затрат на охрану окружающей среды в рассматриваемом районе.

Демографическая емкость территории - переменная величина. С течением времени в условиях научно-технического и социального прогресса, с ростом национального богатства, повышением плодородия почв и продуктивности лесов показатели демографической емкости отдельных районов будут повышаться.

Принцип доминирования пространственных методов исходит из необходимости резко повысить роль территориально-планировочных методов при решении проблем охраны окружающей среды в рамках генерального плана.

Территориально-планировочный подход применительно к решению экологических проблем определяется особенностью намечаемых в генеральном плане мероприятий. Эти мероприятия образуют определенную систему, пространственные границы и характер функционирования которой обусловлены конкретной территорией, особенностями и структурой ее планировочной организации. И от того, насколько рационально территория используется, насколько эффективна ее планировочная организация, зависят не только гармоничное развитие и размещение хозяйства, социальной сферы, но и действенность природоохранных мероприятий. В свою очередь территориально сбалансированное природопользование - одна из важнейших предпосылок рационального размещения производства и объектов непроизводственной сферы.

В комплексе общегородских, а тем более общерайонных (межгородских) мер по охране окружающей среды территориально-планировочные методы занимают особое место, поскольку именно они позволяют использовать потенциал самоочищения природной среды, избежать неоправданных дополнительных расходов на очистку стоков и выбросов, определить функциональное содержание и конфигурацию природного каркаса района или города и т.д. Кроме того, эти методы, как правило, не требуют больших затрат на их осуществление.

К территориально-планировочным методам экологической компенсации (комплекса мероприятий по охране окружающей среды) можно отнести более широкий спектр научно-проектных и организационных процедур - от выбора места размещения нового города или его отдельных функциональных элементов до установления санитарно-защитных зон между небезопасными в экологическом отношении производствами и жилыми массивами.

Аналитический этап во многом основывается на оценке природных условий, ресурсов и территорий города, выполняемой в самом начале разработки генплана. Он включает общую эколого-градостроительную характеристику города, а также покомпонентный анализ количественного, качественного и численного состояния важнейших составляющих окружающей среды - воды, воздуха, почвенно-растительного покрова и выявление возможных диспропорций в отношениях между природной и антропогенной подсистемами города.

Большое значение имеет анализ санитарного состояния воздушного и водного бассейнов города, степени эрозии и загрязнения почвенного покрова, состояние ценных природных ландшафтов, степени нарушенности территории горными выработками и распространение неудобных земель. Должны быть определены отклонения от допустимых нагрузок на городской ландшафт, ПДК и ВДВ, установлены зоны с различной степенью загрязнения, протяженность нерациональной застройки береговой полосы и др. Результаты анализа должны послужить исходной базой для определения основных направлений целенаправленной эволюции природной среды и для уточнения целей и ресурсов, необходимых для разработки системы природоохранных мероприятий.

Экологическая ситуация оценивается в трех аспектах - покомпонентном, отраслевом и территориальном. В покомпонентном аспекте приводится оценка основных компонентов природной среды с выделением наиболее значительных очагов нарушения окружающей среды, которые позже рассматриваются как потенциальные проблемные ситуации. В отраслевом аспекте выявляют те отрасли хозяйства, которые выступают как основные источники нарушения окружающей среды (проблемные отрасли). В территориальном аспекте наиболее существенным является выявление территорий, более всего подверженных тому или иному антропогенному воздействию.

Важнейшей процедурой аналитического этапа является выявление основных эколого-градостроительных проблем (проблемных ситуаций) и оценка их остроты.

Прогностический этап - на этом этапе определяют ожидаемое состояние природной среды в перспективе с учетом поставленных целей и конструктивных задач, способствующих сохранению экологического равновесия в пределах агломерации.

Прогноз основывается, главным образом, на сопоставлении результатов анализа с ожидаемыми изменениями состояния литосферы, гидросферы и атмосферы городской экосистемы, которые неизбежны вследствие развития хозяйства, градостроительства, социальной и инженерно-технической инфраструктуры на ее территории. Критериями достижения конструктивных задач, поставленных в разделе, должны выступать нормативы и стандарты по охране природы, а также гигиенические нормативы.

Цель экологического прогноза - достижение максимальной устойчивости в развитии системы (т.е. сохранение экологического равновесия), что предполагает учет не только тенденций и возможностей внутреннего развития экосистемы города, но и ее окружения, а также взаимодействие города с этой средой (пригородной зоной).

Синтезирующий этап включает разработку схемы эколого-градостроительного зонирования и системы мероприятий по охране окружающей среды. Здесь же производится увязка природоохранных мероприятий с ресурсами, а также разрабатываются предложения по экологическому контролю и мониторингу окружающей среды.

Завершающий этап разработки раздела - формирование системы природоохранных и гигиенических мероприятий, основными составляющими элементами которой выступают локальные и территориальные мероприятия, дополняющие и усиливающие друг друга, что может служить главной гарантией сохранения экологического равновесия. Главными особенностями разработки системы природоохранных мероприятий является ее комплексность, взаимосвязанность, дополнительность и очередность.

Комплексность системы мероприятий предполагает охват ими всех проблемных ситуаций и ареалов, а также участие в осуществлении этих мероприятий всех проблемных отраслей - промышленности, сельского хозяйства и др.

Взаимосвязанность мероприятий в системе обуславливает, во-первых, ее большую гибкость и, во-вторых, позволяет в ряде случаев обеспечить существенную экономию средств за счет побочных эффектов. Особенно большое значение это свойство имеет в циклах, где осуществляются цепочки типа «производство - отходы - вторичное сырье - производство», а также при внедрении оборотных циклов в водоснабжении.

Дополнительность мероприятий проявляется в безусловной целесообразности одновременной их разработки применительно к отдельным проблемным отраслям, компонентам окружающей среды и отдельным территориям (проблемным ареалам).

Очередность природоохранных мероприятий позволяет вводить в эксплуатацию целые блоки системы, повышая эффективность ее работы в целом. Это же свойство обеспечивает более надежную увязку конструктивных экологических задач с имеющимися в наличии ресурсами.

Гигиенические мероприятия обеспечивают нормативную базу и контроль состояния окружающей среды на уровне гигиенического мониторинга. Они являются основой для других мероприятий, вооружая градостроительное проектирование пороговыми значениями ПДК и ПДВ вредных ингредиентов в атмосферу, водотоки и водоемы, в почвы. Гигиенический аспект по существу присутствует во всех мероприятиях по охране окружающей среды, благодаря чему решается проблема ее контроля в антропоцентрическом плане.

Технологические мероприятия обеспечивают локализацию, очистку, реутилизацию вредных выбросов, стоков и отходов. Спектр этих мероприятий очень широк - от очистки загрязненных отходов производства до внедрения безотходных технологических и замкнутых водохозяйственных циклов, значение которых с обострением общей экологической ситуации постоянно растет.

Биологические мероприятия выполняют компенсирующую роль в экосистеме агломерации. Они направлены на воспроизводство биологических ресурсов, повышение сложности экосистемы, нейтрализацию остаточных загрязнений и включают лесотехнические, биотехнические, агротехнические и некоторые другие мероприятия.

Инженерные мероприятия (в том числе инженерная подготовка территории) способствуют стабилизации абиогенной составляющей городской экосистемы в целях наилучшего выполнения ею различных хозяйственных функций. Включение в систему инженерно-технических мероприятий должно быть экологически обоснованным.

Территориально-планировочные мероприятия обеспечивают пространственный базис системы, способствуют рациональному перераспределению антропогенных нагрузок и тем самым являются интегрирующей основой системы природоохранных мероприятий в целом. В планировочных мероприятиях наиболее предметно выражен территориальный аспект охраны природы, характерный для градостроительных дисциплин.

Организационные мероприятия включают меры по реализации решений экологического раздела, создание специальных структур управления, материально-техническое обеспечение, без чего невозможно осуществление природоохранных мероприятий в генплане города.

Рационально построенный ресурсообеспеченный комплекс систем природоохранных мероприятий должен обеспечить достижение главной экологической цели генплана - сохранение экологического равновесия в п. Новоангарск Красноярского края, т.е. реализацию задач по охране окружающей среды как в антропогенном (гигиеническом), так и в более широком общеэкологическом плане.

# Эколого-градосторительная характеристика п. Новоангарск Красноярского края

## Физико-географическая характеристика п. Новоангарск

Поселок Новоангарск расположен в Мотыгинском районе Красноярского края на левом берегу р. Ангары в 38 км от ее устья. Район поселка относится к слабообжитой части Нижнего Приангарья.

Ближайшими населенными пунктами являются: д. Кулаково (в 18 км на восток по левому берегу р. Ангары) и пос. Стрелка (в 40 км на запад в устье р. Ангары). Районный центр - пос. Мотыгино расположен в 80 км на восток на правом берегу р. Ангары.

Поселение граничит: с восточной стороны -  с муниципальным образованием Кулаковский сельсовет Мотыгинского района, с западной стороны - с муниципальным образованием Стрелковский сельсовет Енисейского района.

Занимаемая площадь муниципального образования Новоангарский сельсовет (п. Новоангарск плюс п. Татарка) - около 25000 гектар.

Ближайшими к поселку железнодорожными станциями являются пос. Абалаково и г. Лесосибирск (на левом берегу р. Енисей).

Транспортные возможности района ограничены. Круглогодично действует автодорога Новоангарск-Енисейск. В летний период транспортные связи осуществляются по р. Ангаре. С Красноярском и районным центром Мотыгино имеется авиационное сообщение.

Основным градообразующим предприятием является Горевский горно-обогатительный  комбинат по добыче руды основных видов продукции, таких как свинцовый и цинковый концентрат. Предприятие расположено в 7км от поселка.

Рисунок 2.1 Местоположение п. Новоангарск на территории Красноярского края

## Градостроительная оценка района размещения поселка Новоангарск Красноярского края

### Исторический обзор и современное состояние

В 1956 году на берегу р. Ангара была закартирована свинцово-цинковая металлогеническая зона, в пределах которой геологом Ангарской ГРЭ Глазыриным Ю.Н. было открыто рудное  месторождение свинца и цинка.

С 1960 года началось бурение скважин с плавучих буровых установок на р. Ангара, которое показало, что под рекой  находятся большие залежи руды, добыча которых возможна открытым способом.  В 1968 году в поселок  Новоангарск приезжают строители из  Хакасской АР и с этого времени начинается строительство Горевского горно-обогатительного комбината.

Статус поселка Мотыгинского района Красноярского края, Новоангарск получил в 1961 года. В феврале 1973 году образован Новоангарский сельсовет с административным центром муниципального образования п. Новоангарск. В состав территории Новоангарского сельсовета входит населенный пункт  поселок Татарка, который расположен от административного центра на правом берегу р. Ангара в 16 км вниз по течению и является труднодоступным населенным поселком.

Географическое положение п. Новоангарск изменилось в 1978г. Поселок перенесен на 7км выше по течению реки Ангары, в связи с тем что основное рудное тело находились под р. Ангарой и старым поселком.

### Базисная основа экономики п. Новоангарск

Основная отрасль экономики п. Новоангарск, это добыча свинцово-цинковой руды, заготовка и переработка леса.

Промышленность

Основным градообразующим предприятием на территории Новоангарска является Горевский горно-обогатительный комбинат по добыче руды основных видов продукции, таких как свинцовый и цинковый концентрат, строительство которого начато с 1968 года. За последние 15 лет построены  и введены  в эксплуатацию обогатительная фабрика, дробильные и другие цеха. С каждым годом увеличиваются объемы добычи руды, объемы выпуска свинцового и цинкового концентрата. Производственная мощность около 1000 тыс.т руды в год (по состоянию на 2009 год). В перспективе объем добычи руды планируется увеличить до 1500 тыс.т.

Переработка добытой руды в карьере производится на обогатительной фабрике - ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». Кроме промышленного производства по добыче и переработке руды, предприятие ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» занимается деятельностью по лесозаготовкам и переработке древесины. Лесоперерабатывающий цех имеет в наличии всю необходимую автомобильную и тракторную технику для ведения лесозаготовительной, а также оборудование для перерабатывающей деятельности. Объемы заготавливаемой древесины и перерабатываемой продукции 6000 м3 в год. В основном заготовка и переработка древесины идет на нужды комбината, на ремонт и строительство жилья на территории поселения. ЛПЦ второй год выполняет муниципальный заказ администрации Новоангарского сельсовета по заготовке и обеспечению дровами  жителей поселения в объемах 1600м3 и 1500м3.

В настоящее время на предприятии ОАО «Горевский ГОК» работает 179 человек, на предприятии ООО «НОК» 649 человек из числа проживающих в поселении, а также большое количество рабочих из п. Кулаково и п. Стрелка.

Строительные организации

Основными представителями строительной отрасли являются: участок филиала Мотыгинского ГП "Край ДЭО" (предприятие занимается строительством, ремонтом и содержанием автодорог), где работают 13 человек.

На предприятии ООО "Фарн" работают 10 человек. Всего в строительной отрасли занято 23 человека

Административно-хозяйственные организации районного значения

п. Новоангарск не является поселком районного значения, поэтому на его территории практически нет организаций районного значения. В настоящее время численность занятых в административно-хозяйственных учреждениях и организациях обслуживания  поселка составляет 19 человек; из них к градообразующей группе, связанной с обслуживанием населения муниципального образования, можно отнести 11 человек

Градообслуживающие отрасли

Наибольшую долю в отраслях, обслуживающих население, по численности занятых занимают образование, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.

Образование.  Муниципальная образовательная система представлена одним дошкольным образовательным учреждением - МДОУ детский сад «Золотой петушок», 1 общеобразовательной школой - МОУ Новоангарская СОШ; внешкольными образованиями – детская художественная школа и детская музыкальная школа управления культуры Мотыгинского района;

Штат преподавательского состава МОУ Новоангарская СОШ - 19 человек, вместе с техническими работниками 32 человек.

Здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение. На территории Новоангарска существует участковая больница. На сегодняшний день штат больницы составляет 22 медицинских и технических работника. Стационар больницы предусматривает 10 койкомест. Из-за отсутствия специалистов должность терапевта и педиатра совмещены и их выполняет один главный врач. В старом поселке имеется ФАП, где работает один человек фельдшер-акушер.

На территории Новоангарска нет спортивного зала. На территории старого поселка имеется крытое помещение, приспособленное для катания на коньках и игры в хоккей. Однако из-за ветхого состояния кровли  и нахождения в опасной зоне карьера комбината в настоящий момент помещение закрыто. Площадку для катания на коньках залили в новом поселке.

Жилищно-коммунальные услуги на территории поселка оказывают Новоангарское муниципальное унитарное предприятие  ЖКХ «Жил-Ком Сервис», учредителем которого является администрация Новоангарского сельсовета. Штат ЖКХ составляет 51 человек.

# Существующее состояние компонентов окружающей среды

## Климат и фоновые загрязнения атмосферы

### Климатическая характеристика

Климат Мотыгинского района резко континентальный с коротким теплым летом и холодной продолжительной зимой. Максимальная температура воздуха в июле: +34°С, минимальная в январе: - 54°С. Среднегодовая температура изменяется в пределах от -1,1°С до -4,6°С, в среднем -2,8°С.

По данным Красноярского ЦГМС климатическая характеристика по метеорологической станции «Мотыгино» ближайшая к месту расположения МО поселок Новоангарск.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца: +25ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца: -24ºС. Скорость ветра, вероятность которой составляет 5%. Год – 6,1 м/с.

Повторяемость направления ветра и штилей, % год

Таблица №3.1

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 13 | 7 | 9 | 16 | 29 | 15 | 4 | 19 |

Среднегодовое количество осадков в районе месторождения по данным многолетних наблюдении составляет 775мм. питание рек преимущественно атмосферное. В теплый период года формируется до 80% годового стока.

Средняя многолетняя норма испарения с поверхности почвенного покрова 332мм. снежный покров ложится в середине октября и сходит в начале мая. Толщина снежного покрова достигает 1.5-2м. Глубина сезонного промерзания грунтов составляет около 2.0 м. Многолетнемерзлые грунты в районе не встречаются. Мерзлые породы не обнаружены. Преобладающее направление ветра летом юго-западное и западное, в зимний период западное и северо-западное. Скорость ветра может достигать 24м/с. Количество безветренных суток за год составляет около 18%.

### Неблагоприятные метеорологические условия и фоновое загрязнение атмосферы

Поселок Новоангарск расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны. К таким условиям относятся:

пересеченный рельеф местности;

слабые ветры и достаточно высокая повторяемость штилей;

глубокие приземные инверсии;

образование туманов;

высокая степень континентальности климата;

сравнительно небольшая годовая сумма осадков;

неблагоприятные ветровые и термические особенности территории.

Концентрации основных загрязняющих веществ по данным Красноярского ЦГМС_Р для поселка Новоангарск представлены в таблице 3.2 (Приложение 2).

Фоновые концентрации вредных веществ

Таблица №3.2

| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации (мг/м3) | ПДК* (мг/м3) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,17 | 0,5 |
| Диоксид серы | 0,015 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,5 | 5,00 |
| Диоксид азота | 0,05 | 0,4 |

* - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с дополнениями №1 ГН 2.1.6.1765-03 и №2 ГН 2.1.6.1983-05).

Анализируя представленные данные, уровень загрязнения воздушной среды п. Новоангарск Красноярского края по основным веществам в настоящее время находится в пределах санитарных норм и не превышает ПДК.

### Учет климатических условий при разработке Генерального плана

Климатические условия представляют особую важность для системы расселения и градостроительного развития территории. При размещении на территории города (поселка) промышленных объектов главной задачей является оптимальное взаимное расположение промышленных и жилых зон с учетом климатических условий, определяющих условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

Лучшими территориями для строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов. Наиболее неблагоприятными участками являются пониженные части рельефа, в частности пойменные участки рек, куда стекает холодный воздух, где наиболее часты туманы, плохая проветриваемость.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория п. Новоангарск по климатическому районированию для строительства относится к зоне IВ, со следующими параметрами (таблица 3.3):

Строительно-климатические зоны п. Новоангарск

Таблица №3.3

| Климатический район | Климатические подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в января, ˚С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚СА | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |

Наиболее существенными, требующими учета при планировании и проектировании зданий и сооружений являются климатические воздействия:

влияющие на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий и микроклимат помещений;

создающие нагрузки на элементы сооружений;

вызывающие коррозию и старение строительных материалов;

тормозящие организацию строительных работ, связанные с влиянием метеорологических условий на человеческий фактор при выполнение работ на открытом воздухе.

От правильности учета этого влияния зависят правильность выбора застройки, архитектурно-планировочное решение объектов строительства, комфортность условий работы или проживания человека, длительность эксплуатации сооружений и их стоимость.

## Геолого-геоморфологическая характеристика

Рельеф территории Красноярского края и степень его расчлененности определяются приуроченностью к Западно-Сибирской равнине, Енисейскому кряжу, Приангарскому плато, Восточному Саяну и межгорным котловинам. Преобладающие ландшафты - лесостепные, равнинно-таежные и горно-таежные.

Главными особенностями исследуемой территории являются многообразие и сложность природных и техногенных условий, неравномерная освоенность народным хозяйством и, как следствие этого, - неравномерное техногенное воздействие на геологическую среду.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы п. Новоангарск представлены месторождениями полиметаллических руд, строительных материалов (кирпичные глины, пески, песчано-гравийные смеси) и подземных вод. Месторождения  изучены с достаточно высокой степенью детальности, но в промышленное освоение вовлечено только Горевское месторождение свинцово-цинковых руд.

Запасы Горевского месторождения утверждены в ГКЗ СССР в 1966 г в количестве: руда - 126.1 млн. т, свинец - 8103.2 тыс. т, цинк - 1981.7 тыс. т.  Месторождение  расположено в черте п.Новоангарск.

Горевское свинцово-цинковое месторождение является одним из крупнейших в мире и обладает наиболее благоприятными с точки зрения освоения условиями среди месторождений Российской Федерации. Оно уникально не только по общим запасам свинца и цинка, но и по высокому содержанию свинца (до 6% и выше). Запасы свинца составляют более 30% от общероссийских, а цинка – около 2%. В настоящее время Горевское месторождение разрабатывается горнодобывающим предприятием ОАО «Горевский ГОК». Объемы добычи составили в 2005г. – 255,0 тыс.т;  в 2006г. – 323,0 тыс.т; в 2007г. – 584,0 тыс.т., в 2008г. – около 1000 тыс.т. В перспективе объем добычи руды планируется увеличить до 1500 тыс.т.

На базе Горевского свинцово-цинкового месторождения построена  обогатительная фабрика, перерабатывающая руду до получения свинцового концентрата.

Горевское месторождение глин для производства кирпича расположено на левом берегу р.Ангара в 0,5 км от п. Новоангарска. Приурочено к второй надпойменной террасе р.Ангары, представлено суглинками, средняя мощность которых 2,6 м. Вскрышные породы мощностью 0,2 - 0,5м. Из глин месторождения возможно получение кирпича марки «100» и черепицы. Месторождение не обводнено. Запасы суглинков составляют около 0,90 млн. куб. м.

Горевское месторождение песка для производства бетона расположено на левом берегу р.Ангара, в 0,5 км от п.Новоангарск. Приурочено к аллювиальным отложениям второй надпойменной террасы. Мощность песков в среднем 3,0м. Мощность перекрывающих пород в среднем 3,0м. Месторождение не обводнено. Пески пригодны для приготовления бетона  марки «150-180». Подсчитанные запасы составляют около 1млн.куб.м.

Картичное месторождение песчано-гравийных смесей расположено на о.Картичном в 2км от п.Новоангарска. Приурочено к аллювиальным отложениям второй надпойменной террасы р.Ангара. Имеет пластообразную форму, средняя мощность пласта – 4, 05м. Песчано-гравийные смеси могут использоваться в качестве заполнителей для бетонов марки «180». Запасы месторождения оцениваются в 1,105 млн.куб.м.

### Гидрогеологические условия

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры (Северо-Енисейская и Южно-Енисейская), а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов.

Территория п. Новоангарск приурочена к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну. Водосодержащими являются известняки, кварциты, кристаллические сланцы, филлиты, гнейсы. Химический состав подземных вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией до 0,2 г/куб.дм. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.

В районе Горевского месторождения водоносный горизонт представлен мелко- и крупнозернистыми песками, галечниками мощностью 1.2-7,5 м. Подстилают водоносный горизонт трещиноватые известняки шунтарской свиты. Глубина залегания воды от 0,3 до 7,0 м. Абсолютные отметки уровней 88,0-106,5 м.  Здесь встречены воды с местным напором, напор 1,5 м, дебит при самоизливе 0,5 л/сек. напорные воды объясняются не только литологией вмещающих пород, но и рельефом.

Из данного водоносного горизонта выходит ряд родников в долинах рек, у бровок террас. Обычно - это нисходящие рассредоточенные родники с дебитом от 0,01 до 0,5 л/сек. Питание водоносного горизонта происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Разгрузка в долинах рек и ручьев в виде родников, а также за счет инфильтрации в нижележащие породы. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевыс с обшей минерализацией 0,15-0,3 г/л.

## Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов

Гидрографическая сеть в п. Новоангарск представлена р.Ангарой и ее притоками р.Картица, р.Алешина и ручьями Центральный и Горевой.

Река Ангара пересекает район в широтном направлении. Ширина реки 2500-2600 м, глубина от 0,8-5,0 м. В межень скорость потока 2,2 км/ч, а расход около 4000 м3/с, в паводок соответственно 8,5 км/ч и 20000 м3/с. Минимальный зимний расход 95 % обеспеченности равен 1490 м3/с.

Русло р. Ангара проложено главным образом в скальных породах. Пойменная терраса протягивается узкой полосой с незначительным накоплением речных отложений. Нередко русло реки преграждают узкие гряды скальных пород: шиберы и перекаты.

Амплитуда колебаний уровня не превышает 2,5-3,0 м, достигая в особо многоводные годы 6,0-6,5 м. Меженный спад уровней в летний период нередко нарушается небольшими по интенсивности пиками подъема высотой около 0,5 м за счет дождевых осадков. Временное повышение уровня в реке без увеличения расхода наблюдается в начале ледохода, когда образующаяся шуга и донный лед забивает живое сечение потока. Зимой на поверхности льда возникают наледи.

Воды поверхностного стока связаны с реками Картицей и Алешиной, и ручьями Центральным и Горевым. Режим их крайне непостоянный и зависит от стока талых и дождевых вод. Основной объем воды проходит в паводковый период.

Ледостав на р.Ангаре наступает в период от конца октября до 20-25 ноября. Продолжительность периода закрытого русла 170-180 дней. Толщина льда от 70 до 145 см. Вскрытие реки происходит 1-25 мая и нередко сопровождается резкими подъемами и спадами уровня при заторах льда. Весенние паводковые подъемы воды достигают 5-5,5 м.

По химическому составу вода реки Ангары относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. В зимний период кислородного голодания не наблюдается. Минимальное его содержание не ниже 58 % насыщения. Вода реки мягкая в течение всего года. Концентрация нитритов и нитратов, в основном не превышает ПДК и лишь иногда весной и летом содержание аммонийного азота увеличивается и превышает нормы.

Из загрязняющих веществ в воде реки присутствуют нефтепродукты, фенолы, железо, медь, марганец, никель, свинец.

## Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, к зоне контакта между низкогорным Енисейским кряжем и южно-таежной подзоной Средней Сибири. Наибольшее распространение здесь имеют дерново-подзолистые сезонномерзлотные почвы; встречаются также темноцветные холодные серые лесные и дерново-лесные почвы; по долинам ручьев и речек – луговые, местами торфяно-иловые. Почти все почвы в гумусовом слое (не более 30см) имеют кислую реакцию, которая с глубиной несколько снижается. Почвообразующими отложениями являются делювиально-элювиальные рыхлые глинистые и суглинистые отложения, подстилаемые на глубине 0,8-1,5м более плотным элювием. Максимальная мощность рыхлых отложений характерна для водораздельных участков.

Большинство почв характеризуется достаточной гумусированностью (от 4 до 7%), неоднородным механическим составом и непрочной структурой почвенных агрегатов. Слабая структура и облегченный почвенный состав обусловливает сильный, порой катастрофический размыв поверхности почв, вплоть до коренных пород даже при небольших повреждениях почвенного покрова.

## Растительный мир и система озеленения п. Новоангарск

По геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к Южно-таежной зоне Среднесибирской природной области. Преобладающими по площади являются высокобонитетные пихтово-еловые леса с примесью березы и кедра. Почти везде развит негустой подлесок из рябины и черемухи. Однако, в современном растительном покрове нередко доминируют вторичные сосновые травяно-зеленомошные леса, вытеснившие темнохвойные после пожаров, а также сплошных рубок последних 3-4-х десятилетий. В подросте и во втором ярусе хорошо возобновляются пихта, ель, кедр. Травяной покров образуется крупнотравно-щитовниковым, вейниковым и мелкотравным ярусами. Зеленомошный напочвенный покров сильно разрежен. Первичные водосборы заняты осиново-пихтовым редколесьем.

Производительность пород древостоя невысокая – между III и IV классом бонитета. Преобладают среднеплотные древостои. Соотношения между средними и текущими изменениями запасов свидетельствуют о преобладании старовозрастных древостоев. Возобновление под пологом леса и на не покрытых лесом землях в целом удовлетворительное.

Степень озеленения территории п. Новоангарск слабая. Составной частью общей системы озеленения поселка являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон.

## Животный мир

По зональному зоогеографическому районированию рассматриваемый район относится к южной приенисейской тайге. К типичным млекопитающим тайги относятся бурый медведь, соболь, лисица, рысь, росомаха. Здесь же распространена белка. Заяц-беляк, бурундук, из мелких грызунов – лесная мышь, красная и красно-серая полевка, полевка-экономка, лесной лемминг. Описание фауны района, распространение основных млекопитающих приводится по данным Кириллова М.В. (1983), Сыроечковского Е.Е. (1980), Бурского О.В. (1983).

Насекомоядные млекопитающие (обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка, равнозубая бурозубка) в рассматриваемом районе распространены повсеместно. В большинстве случаев, на большей части территории они доминируют среди млекопитающих. Высокая численность и повсеместное распространение определяет их значительную роль в биоценозах и практическое значение. Бурозубки – энтомофаги и этим приносят огромную пользу лесному хозяйству, уничтожая большее количество насекомых, которые при большей численности приносят вред лесному хозяйству. Продолжительности жизни бурозубок в среднем 1 год, максимально до 15-16 месяцев. Всем бурозубкам свойственны особый запах мускуса, и они обладают исключительно высокой интенсивностью обмена веществ.

Ниже приводится краткое описание основных охотничье-промысловых видов.

Отряд Хищные

Волк (Canis lupus) – в крае волки сильно истреблены. Район наибольшей их численности охватывает тундру и лесотундру Таймыра, северную тайгу Эвенкии. Минимум численности приходится на приенисейскую тайгу (0,054 особей на 1000га). Населяет преимущественно долины рек и ручьев. Наносит существенный вред маточному поголовью копытных животных. Снижение численности вида из-за разработки месторождений не предполагается.

Лисица (Vulpes vulpes) – ценный охотничий вид. Населяет весь край, за исключением полярных тундр Таймыра и северной земли. В темнохвойной тайге очень редка, здесь лисица обитает только в долинах рек. В южной приангарской тайге численность зверька составляет 2 зверька на 100 км2 .

Бурый медведь (Ursus arctos) – ценный охотничий вид, дающий дорогую шкуру. Хорошее мясо, жир. Лекарственную желчь. Широко распространен, населяет леса всего бассейна р.Рыбная. плохо переносит хозяйственное освоение территорий. Численность – 2 особи на 100 км2. Основа питания – растительные корма. Животные корма составляют 1/3 части рациона и в основном представлены насекомыми, преимущественно муравьями и их личинками.

Соболь (Martes zibellina) – важнейший охотничий вид края. Красноярский край дает около 33 % общероссийской добычи соболя. Предпочитает темнохвойную захламленную тайгу, особенно любит кедрачи. В южной тайге, включающей Приангарье соболей много – 13 особей на 100 км 2. Плохо переносит хозяйственное освоение территории. На вырубках не встречается.

Колонок (Mustela sibirica) – ценный пушной зверек из куньих.

Населяет весь край до пределов ареала лесной растительности. Численность очень сократилась в связи с преследованием и истреблением колонка соболем. В южной тайге численность зверьков составляет около 9 на 100 км2 . Активен  в основном в сумерки и ночью. Основа питания – грызуны мелких и средних размеров, охотно поедает кедровые орехи и различные ягоды.

Норка американская (Mustela vison) – полуводный ценный пушной зверек. Родина– Северная  Америка. В Сибири акклиматизирован. Питается грызунами, главным образом полевками, мелкой рыбой, лягушками, водными беспозвоночными. Численность  10-16 на 100 км2.

Росомаха (Gulo gulo) – характерный таежный вид Евразии. Индивидуальный ареал может достигать 1000 км2. Максимальная численность приходится на северную тайгу вместе с лесотундрой. В южной тайге и горной тайге края численность до 1 зверя на 100 км2, обычно 0,5-0,7 зверя на 100 км2. Нападает на копытных (кабарга, косуля), таежных куриных птиц. Часто питается падалью. Летом питается ягодами, мышевидными грызунами.

Рысь (Felis lynx) – в крае обычно обитает на юге, редко на севере. В южной тайге Приангарья и особенно южнее Ангары рысь становится обычным зверем, численность составляет 1-2 зверя на 100 км2.

Отряд Зайцеобразные

Заяц-беляк (Lepus timidus) –  объект промысловой охоты. В сплошной тайге предпочитает селиться по молодым гарям, по окраинам болот. Темной и густой тайги избегает, предпочитает осветленные леса, гари и, конечно, долины рек с ивняками и лугами. Средняя численность 44 зайцев на 100 км2.

Отряд Грызуны

Белка (Sciurus vulgaris) – объект промысловой охоты, распространена всюду в лесной зоне. Главное условие обитания – наличие старых или спелых хвойных лесов, дающих урожай семян. Численность снижается, одна из причин соболь (средняя численность – 106 особей на 100 км2).

Редких видов млекопитающих в составе фаунистического комплекса рассматриваемого района на отмечено.

Фауна птиц рассматриваемого района очень разнообразна и типична для южной тайги, однако в данном районе орнитологические исследования не проводились и описания фауны птиц приводится на основании литературных данных (Бурский, 1983; Крылова Г.В., 1973; Кириллова М.В., 1983; Сыроечковчкого Е.Е., 1980).

Видовой состав птиц рассматриваемого района насчитывается свыше 40 видов птиц. Общая численность птиц а период гнездования составляет порядка 390-400 птиц на 1 км2. Доминирующей группой являются птицы отряда воробьиных. Обитающих в кронах деревьев и кустарников – пеночки, овсянки, синицы. В мелколиственных и смешанных древостоях весьма многочисленны наземногнездящиеся виды – лесной, пятнистый коньки. Широко распространены певчий дрозд и синий соловей, типичные для богатой южной тайги. Для гарей характерны темнозобый дрозд и мухолдовка-касатка.

## Особо охраняемые природные территории п. Новоангарск

Особо охраняемые природные  территории  краевого  и  местного значения - участки   земли,   водной  поверхности  и  воздушного  пространства над ними,  где располагаются  природные  комплексы  и   объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,  рекреационное и оздоровительное значение, которые  изъяты решениями органов государственной власти   Красноярского края и органами  местного  самоуправления  полностью  или частично   из   хозяйственного  использования  и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые  природные  территории  краевого и местного значения относятся к объектам общенационального достояния.

Поскольку освоение Приангарья с древних времен велось по долинам Ангары и ее притоков, современное состояние местности п. Новоангарск имеет характер преобразованных антропогенных ландшафтов.

На территории населенного пункта поселка Новоангарск и в непосредственной от него близости действующие и планируемые к организации особо охраняемые природные территории краевого значения отсутствуют.

# Антропогенное воздействие на окружающую среду п. Новоангарск

## Воздействие на атмосферный воздух

Атмосферный воздух является одним из жизненно важных  элементов окружающей среды, необходимых для существования, характеризуется сложным и многокомпонентным составом с учетом множества различных привносимых в данную среду веществ. Попадающие в воздух примеси переносятся, рассеиваются, и в конечном итоге концентрируются в почве, биоте, поверхностных и подземных водах.

### Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Источники загрязнения воздуха обычно разделяются на стационарные и передвижные.

К стационарным источникам относятся точечные или площадные источники на территориях промышленных и коммунально-складских предприятий. К точечным источникам относятся заводские и фабричные трубы, а также трубы ТЭЦ и котельных. К площадным источникам можно отнести очистные сооружения канализации, территории металлургических, добывающих, деревообрабатывающих предприятий, территории автобаз и т.д.

К передвижным источникам относятся территории с высокой плотностью автомобильного движения.

Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Мотыгинского района определяется выбросами объектов горнодобывающей промышленности, объектов жилищного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, а также автотранспорта. Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников на территории Мотыгинского района представлена в таблице 4.1 и на рисунке 4.1.

Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников на территории района

Таблица №4.1

| Источники выбросов | Годы |
| --- | --- |
|  | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Стационарные источники выбросов, тонн | 4195 | 3963 | 2404 | 2671 | 3300 |
| Передвижные источники выбросов, тонн | 1150 | 851 | 777 | 835 | н.д. |
| Всего, тонн | 5345 | 4814 | 3181 | 3506 | 3300 |

Рисунок 4.1 Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников выбросов

Как видно из таблицы и диаграммы, в Мотыгинском районе преобладают выбросы от стационарных источников.

Основные объемы выбросов п. Новоангарск приходятся на горнодобывающие и обогатительные предприятия: ООО «Новоангарский Обогатительный комбинат» и ОАО "Горевский горно-обогатительный комбинат". Согласно главе 4.1.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные предприятия относятся к первому классу предприятий, нормативная санитарно-защитная зона которых равна 1000м.

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат» представлена сведениями об охране атмосферного воздуха за 2005 г. (форма № 2-тп (воздух)) и Проектом нормативов ПДВ ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».

Загрязнение воздушного бассейна при производстве горных работ происходит в результате поступления в него:

выбросов пыли от работы горного, транспортного и вспомогательного оборудования; дробления, грохочения, пересыпок материала;

пылящих поверхностей отвалов;

выхлопных газов автомобильного транспорта.

В карьере проводятся взрывные работы. Выбросы от них являются залповыми.

Перечень вредных веществ, предельно-допустимые нормы, классы опасности приведены в таблице 4.1 и 4.2

Перечень основных вредных веществ, выбрасываемых предприятием ОАО «Горевский ГОК»

Таблица №4.2

| Код загрязняющего вещества | Наименование вещества | ПДКмп мг/м | ПДКс.с мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2909 | Пыль неорганическая (SiO2 до20 %) | 0,5 | 0,3 | 3 | 1085,588 | 315,451 |
| 0337 | Углерода оксид | 5 | 3 | 4 | 874,210 | 114,555 |
| 2704 | Бензин | 1.5 | - | 4 | 0,5300 | 1,8000 |
| 2732 | Керосин | 1,2(ОБУВ) | - | - | 0,8844 | 8,8320 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 |  |  | 169,173 | 62,527 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 0,5 |  | 2 | 1,4067 | 58,920 |
| 0328 | Сажа | 0,150 | 0,05 | 3 | 0,3220 | 8,3140 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2132,114 | 570,399 |

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием ООО «Новоангарский ОК»

Таблица №4.3

| Код вещества | Наименование вещества | ПДКмп мг/м | ПДК3с мг/м | Класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующее положение |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 | 1,73796 | 46,96188 |
| 2908 | Пыль неорганическая от 20 до 70 % SiO2 | 0,3 | 0,1 | 3 | 2,57108 | 66,9976 |
| 2936 | Пыль древесная | 0,1 (ОБУВ) | - | - | 0,04336 | 0,12473 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,4(ОБУВ) | - | - | 0,04336 | 0,02024 |
| 0337 | Углерода оксид | 5 | 3 | 4 | 13,26744 | 254,14369 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | - | 0,000001 | 1 | 0,00000209 | 0,0000413 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,951417 | 17,77688 |
| 0304 | Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 | 0,15311 | 2,885 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,001213 | 0,003087 |
| 0415 | Углеводороды пред. С1-С5 | 50(ОБУВ) | - | 4 | 1,45 | 0,1103 |
| 0416 | Углеводороды пред. С6-С10 | 30(ОБУВ) | - | 4 | 0,353 | 0,02687 |
| 2754 | Углеводороды пред. С12-С19 | 1 | - | 4 | 0,00618 | 0,0168 |
| 0328 | Сажа | 0,15 | 0,005 | 3 | 0,526177 | 11,112482 |
| 0501 | Амилены | 1,5 | 3 | 4 | 0,048 | 0,0037 |
| 0322 | Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 | 0,00000665 | 0,000014 |
| 0143 | Марганец и его соедин. | 0,01 | 0,001 | 2 | 0,00018 | 0,0007 |
| 0123 | Железа оксид | - | 0,04 | 3 | 0,055558 | 0,193479 |
| 0342 | Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 | 0,000041 | 0,00021 |
| 2704 | Бензин | 5,0 | 1,5 | 4 | 0,00517 | 0,010845 |
| 2732 | Керосин | 1,2(ОБУВ) | - | - | 0,003531 | 0,00886 |
| 0616 | Ксилол | 0,2 | 4 | 3 | 0,00288 | 0,0002193 |
| 0621 | Толуол | 0,6 | 7 | 3 | 0,02784 | 0,00212 |
| 0333 | Сероводород | 0,008 | - | 2 | 0,0000174 | 0,000047 |
| 0627 | Этилбензол | 0,02 | 8 | 3 | 0,00096 | 0,0000731 |
| 0602 | Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 | 0,0384 | 0,0029 |
| 0405 | Пентан | 100 | 25,0 | 4 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 21,287 | 400,403 |

Кроме перечисленных промышленных предприятий к стационарным источникам загрязнения атмосферы относятся котельные п. Новоангарск. На территории поселка расположено семь источников тепла, два из них обеспечивают тепловой энергией жилые кварталы, а остальные находятся в промышленных зонах предприятий. А именно:

1.Котельная №1, находится в старой части поселка;

2.Котельная №2, находится в новой части поселка;

3.Котельная Новоангарского участка Мотыгинского филиала ГП «КрайДЭО», находится на территории промышленной зоны Горевского комбината;

4.Котельная, находится на территории обогатительной фабрики ООО «НОК»;

5.Котельная, находится на территории автотранспортного цеха ООО «НОК».

6.Котельная №3 (находится в новой части поселка) и котельная №5 (находится в промышленной зоне комбината), принадлежащие ОАО «Горевский ГОК», частично демонтированы и на данный момент не эксплуатируются.

На котельных в качестве топлива используется каменный уголь или дрова, вследствие чего в атмосферу поступают сажа, оксид углерода.

Загрязнение атмосферы выбросами от передвижных источников в п. Новоангарск  незначительно, по ряду причин:

в настоящее время через территорию п. Новоангарск железнодорожные линии не проходят;

поселок Новоангарск не обслуживается автомобильным пассажирским транспортом;

очень низкий уровень автомобилизации.

### Метеоклиматические особенности загрязнения атмосферного воздуха в п. Новоангарск

Территория п. Новоангарск Мотыгинского района по потенциальной опасности загрязнения атмосферы относится к 4 зоне с «высоким» потенциалом загрязнения атмосферы. Низкая рассеивающая способность атмосферы обусловливается преобладанием слабых ветров (в среднем - 48%) и приземных инверсий (47%). При этом повышенная повторяемость приземных инверсий и слабых ветров в зимний период определяет наибольшую вероятность повышенного загрязнения атмосферы в холодный период времени (январь-февраль).

Состояние атмосферного воздуха в п. Новоангарск определяется влиянием выбросов двух крупнейших предприятий Горевский ГОК и Новоангарский ОК – можно с высокой долей вероятности предположить, что негативное воздействие данных предприятий при определенных погодных условиях может распространяться за пределы санитарно-защитной зоны и оказывать влияние на близлежащие селитебные территории.

В настоящее время в п. Новоангарск, несмотря на высокую потенциальную опасность загрязнения атмосферы, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно справки Красноярского ЦГМС-Р (Приложение 2) находится в пределах нормативных показателей.

## Воздействие на водные ресурсы

### Уровень загрязнения поверхностных водных объектов и перечень основных загрязняющих веществ в водах рек и водоемов

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории п. Новоангарск определяется сбросами загрязненных сточных вод предприятиями горнодобывающей промышленности, объектов жилищно-коммунального хозяйства, речного транспорта, а также значительным фоновым уровнем загрязнения Ангары.

По данным Енисейского БВУ, состояние поверхностных вод в реке Ангара и ее крупных притоках в границах Мотыгинского района оценивается как «грязная». Причиной повышенного уровня могут служить сбросы загрязненных сточных вод, негативное влияние объектов размещения отходов, природный геохимический фон.

Перечень основных загрязняющих веществ в р. Ангара в районе расположения п. Новоангарск по данным Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды представлен в таблице 4.4.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в р. Ангара

Таблица №4.4

| Ингредиенты | ПДК ры бохоз водоемов | Фоновые концентрации в р. Ангара |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | + 0,25 к фону | 9,5 |
| Сухой остаток | - | 119,0 |
| Реакция pH | 6,5-8,5 | - |
| БПКполн. | 3,0 | 2,26 |
| Хлориды | 300 | 5,9 |
| Сульфаты | 100 | 9,0 |
| Аммоний-ион | 0,5 | 0,19 |
| Нитрит-ион | 0,08 | 0,001 |
| Нитрат-ион | 40 | 0,06 |
| Фенолы | 0,001 | 0,003 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,34 |
| Железо | 0,1 | 0,53 |
| Цинк | 0,01 | 0,045 |
| Медь | 0,001 | 0,004 |
| Марганец | 0,01 | 0,025 |

### Использование водных ресурсов для организации водоснабжения

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение отсутствует. Населением используются воды верхне- и среднечетвертичных отложений надпойменных террас р. Ангары.

Сейчас существует 2 водозаборные скважины – в старом и в новом поселке. Производительность данных сооружений составляет 120м3/сут и 250м3/сут соответственно. Нет водозаборных очистных сооружений, что существенно ухудшает качество питьевой воды. Протяженность водопроводных сетей старого поселка составляет 2,1 км, в новом поселке-4,1км.

Водоснабжение Горевского ГОК и Новоангарского обогатительного комбината осуществляется от водозабора, находящегося на территории предприятий.

Водоотведение

Водоотведение осуществляется в выгреба и надворные уборные.. Сточные воды обрабатываются на очистных сооружениях, которые документально не оформлены, отсутствуют, или находятся в неисправном состоянии.

В поселке отсутствует система ливневой канализации. В естественных условиях поверхностные воды стекают по склонам и пониженным местам в открытые водоемы, затапливая на своем пути бессточные места. В поселковых условиях поверхностные воды могут привести к затоплению пониженных мест и подвальных помещений, улиц, и нарушению автомобильного и пешеходного движения, снижению несущей способности грунтов.

Водоотведение промышленных предприятий осуществляется по запроектированным системам системами канализации и направляются на собственные очистные сооружения.

### Санитарно-эпидемиологические аспекты проблемы организации водоснабжения

По данным ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мотыгинскому району в п. Новоангарск преимущественно за последние 5 лет зафиксированы случаи заболеваемости острыми кишечными заболеваниями. Это может быть связано с неудовлетворительным качеством воды, используемой в питьевых целях.

Заболевания носят спорадический характер с не выраженной сезонностью в летне-осенний период. Дети в 2 раза болеют чаще взрослых. Преобладают заболевания среди организованных детей, посещающих детские и подростковые образовательные учреждения. Особенностей в распределении заболеваемости кишечных заболеваний среди взрослого населения не прослеживается.

## Отходы производства и потребления, санитарная очистка территории

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Все отходы делятся на три категории: бытовые (коммунальные), промышленные и производственного потребления.

В 2007 году на территории Мотыгинского района образовалось 19 670 196 тонн отходов производства и потребления. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов производства и потребления I-V классов опасности в соответствии с официальной отчетностью по форме 2-тп (отходы) за 2007 год приведены ниже – в таблице 4.5.

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов производства и потребления I-V классов опасности

Таблица №4.5

| Действия по обращению с отходами производства и потребления | Класс опасности отходов | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| Образование отходов, тонн | 0,049 | 2,925 | 47,874 | 1543 | 19668602 | 19670196 |
| Использование и обезвреживание отходов, тонн | - | - | 0,916 | 0,081 | 6926815 | 6926815 |
| Размещение отходов | 0,049 | 2,925 | 46,958 | 1542,919 | 12741787 | 12743381 |

Отнесение отходов к классам опасности осуществляется в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утв. Приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. N 786) и Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511). В соответствии с данными документами, класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, приведенными в таблице 4.6.

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды (в соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511)

Таблица №4.6

| Класс опасности отхода для окружающей среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| I класс (чрезвычайно опасные) | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. |
| II класс (высокоопасные) | Высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. |
| III класс (умеренно опасные) | Средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. |
| IV класс (малоопасные) | Низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет. |
| V класс (практически неопасные) | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |

На территории Мотыгинского района зарегистрировано 12 объектов размещения отходов, в т.ч. 5 полигонов бытовых отходов, 7 объектов размещения промышленных отходов.

Основную массу отходов, образующихся в п. Новоангарск, представляют собой отходы IV и V класса опасности – бытовые отходы и вскрышные породы при разработке полезных ископаемых открытым способом.

Перечень зарегистрированных объектов размещения отходов на территории п. Новоангарск представлен в таблице 4.7. В отвалах вскрышных пород захораниваются отходы предприятий горнодобывающей промышленности. Жидкие отходы, образовавшиеся в процессе гидрохимического обогащения руды, сбрасываются в хвостохранилище. При отстаивании идёт разделение на осадочную твёрдую фазу хвостов и воду. Вода вторично используется горнообогатительной фабрикой или очищается и сбрасывается в стоки.

Перечень объектов размещения отходов на территории п. Новоангарск

Таблица №4.7

| Объекты размещения отходов | Расстояние до ближайшего населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Горевский ГОК» Отвал вскрышных пород | п. Новоангарск (1,5 км) | 40,0 |
| ОАО «Горевский ГОК» Хвостохранилище» | п. Новоангарск (3 км.) | 2,7 |
| ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» Хвостохранилище | п. Новоангарск (1,8 км.) | 25,5 |

Состояние санитарной очистки территории поселка не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов. Сбор твердых бытовых отходов в п. Новоангарск производится в металлические контейнеры, которые наполовину требуют ремонта, замены, а кроме этого их не хватает.

Сбор и транспортировку бытовых отходов населения из металлических контейнеров обеспечивает Новоангарское МУП ЖКХ «ЖилКомСервис».

Вывоз ТБО (180 м3 в месяц) автомашиной ГАЗ-52 «мусоровоз» и ГАЗ-53 АНМ. Данная техника принадлежит ОАО «Горевский ГОК» и находится в аренде. Автомашины технически неисправны, часто выходят из строя и требуют постоянного ремонта и замены деталей и механизмов. Весь транспорт, который необходим для производственной деятельности, ЖКХ берет разово на праве аренды у комбината.

## Физические факторы воздействия на окружающую среду

### Радиационная обстановка, естественная радиоактивность горных пород

Рассматриваемая территория относится к юго-западной окраине Сибирской платформы, располагается восточнее складчатой области Енисейского кряжа. Геологическое строение определяется широким развитием разломов кристаллического фундамента, блоковая структура которого отчетливо выражается и в осадочном чехле, сложенным породами палеозойского (кембрий, ордовик, карбон, пермь), мезозойского (триас) и кайнозойского (четвертичная система) возрастов. Зоны разломов подчеркиваются секущими интрузивными телами -магматическими породами мезозойского (траппового) комплекса.

Естественная радиоактивность горных пород обусловлена присутствием в них природных естественных радионуклидов (ЕРН) уранового и ториевого семейств, а также 40К. Среди радионуклидов уранового семейства основную радиационную опасность представляет   Ra, а ториевого семейства - 232Th.

Основные разновидности пород характеризуются низкими значениями мощности дозы (МД) гамма-излучения и кларковыми содержания естественных радионуклидов. Измеренные значения МД гамма-излучения на поверхности почво-грунтов и на высоте 1,0 м от поверхности изменяются в пределах от 0,05 мкЗв/ч (6 мкР/ч) до 0,11 мкЗв/ч (12 мкР/ч), достигая в редких случаях 0,17...0,21 мкЗв/ч (19...23 мкР/ч), эти значения являются фоновыми и нормативно-допустимыми.

Содержание урана по данным во всех основных литологических разностях горных пород обычно не превышает 10...11 г/т, тория - 12...20 г/т. Несколько повышенными концентрациями этих элементов (до 25...50 и 14... 31 г/т) характеризуются лишь углистые аргиллиты каменноугольного и пермского возрастов, а также окисленные сажистые разности бурых углей в разрезах юрских отложений. Эти же породы обладают несколько повышенными значениями удельной активности 226Ra (до 18...34 Бк/кг) и 232Th (до 13...34 Бк/кг) при значении эффективной удельной активности (Аэфф ) не более 100 Бк/к.

Таким образом, все горные породы района относятся к категории радиационнобезопасных, обращение с которыми может осуществляться без ограничений по радиационному фактору.

### Радиоактивность почвенного покрова

Основными типами почв, распространенными на исследуемой территории являются подзолистые почвы, торфянисто-болотные почвы, аллювиальные дерновые почвы.

Почвы характеризуются близкими и фоновыми значениями МД гамма-излучения - от 6...8 до 10...12 мкР/ч (от 0,05...0,07 до 0,09...0,11 мкЗв/ч), при содержаниях урана и тория в верхнем слое гумусового горизонта до глубины 10 см 2...5 и 4...9 г/т соответственно. Несколько повышенными радиационными показателями обладают торфянисто-болотные почвы, в которых происходит осаждение радиоактивных элементов в условиях глеевой восстановительной обстановки. Здесь отмечаются отдельные локальные участки, создающие МД гамма-излучения до 25...30 мкР/ч (0,22...0,27 мкЗв/ч). Содержание урана и тория в таких почвах достигает 15.24 и 25.33 г/т.

Объёмная активность природного радиоактивного газа радона в подпочвенном воздухе (глубина 0,4...0,8 м), как правило, составляет 7...18 Бк/л, при плотности потока радона (ППР) из грунта в пределах селитебных зон поселений -40...60 мБк/(м2с). Данные показатели находятся в пределах радиационно-гигиенического норматива (80 мБк/(м2с).

### Радиоактивность поверхностных и подземных вод

Радиоактивные свойства природных вод на территории района изучались в процессе радиогидрогеохимического опробования скважин, родников, мочажин и колодцев. Результаты анализа свидетельствуют о принадлежности подземных вод района к классу слаборадиоактивных с концентрацией U достигающей 0,4...0,6 Бк/кг, Ra - 0,02...0,1 Бк/кг и радона - 40...80 Бк/л. При этом, измеренные значения удельной активности естественных радионуклидов в подземных водах всех водоносных горизонтов, в том числе и используемых для хозяйственно - питьевого водоснабжения, а также поверхностных водах основных водотоков соответствуют требованиям допустимых уровней НРБ-99 (Нормы радиационной безопасности. СП. 2.6.1.758-99) и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

# Анализ социально-демографических характеристик территории п. Новоангарск

## Численность населения п. Новоангарск

По данным Госкомстата России, Красноярского краевого комитета государственной статистики численность населения поселка на конец 2008 года составляла 1,348 тыс. человек.

Динамика численности населения поселка за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице 5.1 и на рисунке 5.1.

Динамика численности населения

Таблица №5.1

| № п/п | Годы | Численность населения, чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.1999 г. | 1530 |  |
| 2 | 01.01.2000 г. | 1518 | -12 |
| 3 | 01.01.2001 г. | 1462 | -56 |
| 4 | 01.01.2002 г. | 1422 | -4 |
| 5 | 01.01.2003 г. | 1447 | 25 |
| 6 | 01.01.2004 г. | 1384 | -63 |
| 7 | 01.01.2005 г. | 1340 | -44 |
| 8 | 01.01.2006 г. | 1344 | 4 |
| 9 | 01.01.2007 г. | 1347 | 3 |
| 10 | 01.01.2008 г. | 1360 | 13 |
| 11 | 01.01.2009 г. | 1348 | -12 |

Рисунок 5.1 Динамика численности населения п. Новоангарск

Как видно из приведенных данных, существует тенденция как снижением так и увеличением численности населения. За последние 10 лет население сократилось на 182 человека. Общее снижение составило 11,9 %. В среднем ежегодное сокращение составило 18 человек.

Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением. Факторы движения численности населения по данным статистического учета характеризуются данными, представленными в таблице 5.2.

Факторы движения численности населения, на начало года (2002-2007гг)

Таблица №5.2

| № | Показатель | 2002г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. | 0 | -7 | -8 | -10 | -6 | -4 |
| 2 | Миграционный прирост, снижение (-), тыс.чел. | 25 | -56 | -36 | 14 | 9 | 17 |
| 3 | Общий прирост, снижение (-) за год, тыс.чел. | 25 | -63 | -44 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Общий прирост, снижение (-) за год, % | 17,3 | -45,5 | -32,8 | 3,0 | 2,2 | 9,6 |

Графически факторы движения численности населения представлены на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 Факторы движения численности населения п. Новоангарск

Естественное движение населения, на начало года (2003-2007 гг)

Таблица № 5.3

| № | Показатель | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось, чел. | 12 | 15 | 12 | 13 | 22 |
| 2 | на 1000 жителей, чел. | 8,6 | 10,9 | 8,5 | 9,1 | 15,0 |
| 3 | Умерло, чел. | 19 | 23 | 22 | 19 | 26 |
| 4 | на 1000 жителей, чел. | 13,5 | 16,5 | 15,4 | 13,0 | 17,3 |
| 5 | Естественный прирост, убыль (-), чел. | -7 | -8 | -10 | -6 | -4 |
| 6 | на 1000 жителей, чел. | -5,1 | -6,0 | -7,4 | -4,5 | -2,9 |

В общем демографическая ситуация поселка, за последние 3 года, характеризуется естественной убылью и механическим приростом населения (таблица 5.3). В среднем в год рождается 15 человек, а умирает 22 человека, т.е. смертность превышает рождаемость в 1,5 раза. Среднегодовая естественная убыль населения на 1000 жителей за последние годы – 5,2 чел./1000 жит.

Основное влияние на увеличение численности населения оказывает положительный миграционный приток. В 2006 году число прибывших и выбывших составило соответственно 50 человек и 41 человек, в 2007 году – 55 человек и 38 человек соответственно (таблица 5.4).

Итоги миграции населения, на начало года (2003-2007 гг)

Таблица №5.4

| № п/п | Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число прибывших, чел. | 41 | 48 | 55 | 50 | 55 |
| 2 | Число выбывших, чел. | 97 | 84 | 41 | 41 | 38 |
| 3 | Миграционный прирост, снижение (-), чел. | -56 | -36 | 14 | 9 | 17 |
| 4 | Миграционный прирост на 1000 населения, чел. | -40,5 | -26,9 | 10,4 | 6,7 | 12,5 |

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является увеличение механического движения населения.

## Возрастная структура населения

Возрастная структура населения поселка постепенно изменяется, причем происходит снижение доли группы населения моложе трудоспособного возраста, увеличение трудоспособного населения и нестабильный рост удельного веса группы людей, старше трудоспособного возраста. В настоящее время преобладающая доля населения поселка в возрасте 45-54 года.

# Основные положения Генерального плана развития п. Новоангарск

## Назначение Генерального плана

Генеральный план развития п. Новоангарск Мотыгинского района Красноярского края разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» по заказу Администрации Мотыгинского района по муниципальному контракту №66 от 07.12.2007г., задания на разработку Генерального плана п. Новоангарск, Программы социально-экономического развития п. Новоангарск до 2017г. и исходных данных, предоставленных администрацией Мотыгинского района.

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселка Новоангарск. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселка Новоангарск, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана поселка Новоангарск являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законами Красноярского края;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселка с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

К задачам Генерального плана поселка Новоангарск относятся:

развитие планировочной структуры населенного пункта с учетом планируемого социально-экономического развития, комплексной оценки территории и необходимости обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

развитие транспортной инфраструктуры с целью организации удобного транспортного сообщения;

развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи – с целью повышения надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и новых потребителей;

разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройство населенного пункта;

разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

## Основные проектные решения Генерального плана

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры:

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселка;

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории поселка, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе поселка Новоангарск;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории поселка, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселка проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития поселка, а именно:

комплексное территориальное развитие поселка на I очередь (до 2013 года);

расчетный срок до 2023года;

функциональное зонирование территории;

организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

формирование единого общественно-делового центра;

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности;

создание и поддержание зеленого каркаса населенного пункта.

Генеральным планом планируется расширение поселка в западном, южном и восточном направлениях. Застройка представлена блокированными и 2-этажными благоустроенными домами. Граница поселка составит 193,60га.

Формирование общественно-делового центра будет проходить постепенно с сосредоточение большей части объектов именно в центральной части поселка. На первую очередь планируется расширение территории средне образовательной школы и пристройка к зданию самой школы, расширение территории спортивной площадки и строительство полей для занятий гимнастикой и волейбольная площадка. Также планируется строительство детского сада, комплексного центра обслуживания населения и объекта бытового обслуживания.

В центре поселка в пределах санитарно-защитных зон предусмотрены площадки для малого бизнеса и складские территории для нужд населения, а также гаражный массив площадью 1,28га.

Территория старого поселка планируется к полному закрытию и не будет больше являться частью территории поселка Новоангарск.

Генеральным планом запланировано строительство новой объездной дороги для грузового транспорта и разгрузки внутри поселковой дорожной сети.

Из инженерных мероприятий предлагается восстановление водонапорной башни и здания котельной, а так же строительство новых очистных сооружений на месте ранее существующих.

Зеленый каркас поселка по возможности сохраняется и дополняется разбивкой парков и аллей. Помимо этого рекомендуется устройство защитного озеленения для защиты селитебных территорий от влияния промышленно-коммунальных территорий и от объездной дороги.

# Мероприятия по охране окружающей среды в составе Генерального плана

Важным элементом состава и содержания материалов Генерального плана, наиболее ярко отражающими регулятивный характер этого документа, является раздел "Мероприятия по охране окружающей среды", учитывающий произошедшие изменения экологических, социально-экономических и градостроительных требований.

Выполнение экологических требований в составе Генерального плана обеспечивается комплексом основных мероприятий по оздоровлению окружающей среды, учитывающих технологические и градостроительные условия перспективного развития города.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основные принципы и требования в области охраны атмосферного воздуха сформулированы в следующих нормативных документах:

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 № 96-ФЗ;

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 № 52-ФЗ;

ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 24.08.1978 г. №2329);

СанПиН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (приложение);.

Поселок Новоангарск расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны. В связи с этим проектом Генерального плана предлагаются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

выполнение режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, включая озеленение СЗЗ;

недопущение строительства жилых и рекреационных объектов в границах СЗЗ.

обеспечение своевременного предупреждения крупнейших предприятий о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по рассеиванию выбросов в приземном слое атмосферного воздуха. Обеспечение выполнения предприятиями – природопользователями условий временного сокращения выбросов загрязняющих веществ на период НМУ;

устройство асфальтобетонного покрытия центральных дорог, реконструкция улично-дорожной сети п. Новоангарск;

устройство защитного озеленения для защиты селитебных территорий от влияния промышленно-коммунальных территорий и от объездной дороги;

создание вдоль дорог зеленых защитных полос из пыле-, газоустойчивых пород.

## Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Для снижения шумовой нагрузки на территорию п. Новоангарск проектом предлагается:

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

озеленение придорожных территорий шумо- и газопоглощающими породами.

## Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Основные принципы охраны водных ресурсов сформулированы в следующих нормативных документах:

Водный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом №73-ФЗ от 03.06.2006)

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов, в том числе обеспечения населения поселка питьевой водой на уровне стандартов ВОЗ по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим показателям, предусмотрено следующее:

создание централизованной системы водоснабжения и водоотведения сохраняемого и проектируемого жилищного фонда, объектов культурно-бытового назначения, общественно-деловых зданий, предприятий коммунальной сферы.

строительство канализационных очистных сооружений на месте существующих, с увеличением мощности очистных сооружений с 550 до 1050 м3/сут. Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). После очистки вода сбрасывается в реку Ангара, а осадок направляется на дальнейшую утилизацию.

организация стока поверхностных вод. Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги. Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара. На территории поселка выделено 3 водосборных бассейна.

на выпусках ливневых вод проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений, оборудованных устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

строительство очистных сооружений на территории промышленной зоны Горевского ГОКа для очистки карьерных вод;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежной защитной полосы

В водоохранной зоне запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв,

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

1. распашка земель,

2. размещение отвалов размываемых грунтов,

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Граница первого пояса ЗСО для подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Размер санитарно-защитных зон линий водоводов определяется в зависимости от наличия грунтовых вод и диаметров трубопроводов и составляет 10-20 метров.

Для промышленных объектов и узлов требуется разработка экологического паспорта безопасности, ОВОС.

## Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

Основные принципы и требования в области охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов сформулированы в следующих нормативных документах:

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года N 89-ФЗ

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Для минимизации воздействия отходов производства и потребления на территорию п. Новоангарск проектными решениями Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

организация поверхностного стока, с последующей очисткой;

создание зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий;

организация сбора отходов путем установки специализированных контейнеров на в местах, где они отсутствуют;

для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусороуборочной техники, для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов;

разработка системы контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления;

рекомендуется провести разработку комплексного документа «Схема обращения с ТБО», первоочередные предложения в области обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами - их вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов

Сбросы загрязняющих веществ с полей хвостохранилищ ОАО «ГГОК» и ООО «НОК» обусловлены неполным водооборотом в системе «обогатительная фабрика - хвостохранилище», поэтому природоохранные мероприятия при планировании  расширения горнодобывающих предприятий должны заключать: применение полного водооборота на горно-обогатительных комбинатах с устройством хвостохранилищ и использование замкнутых систем охлаждения технологического оборудования, обезвреживание промышленных и хозяйственно-бытовых стоков с устройством локальных очистных сооружений, сбор поверхностных дождевых и талых вод, поверхностного стока с карьера и отвалов пустых пород.

.

## Мероприятия по охране растительного и животного мира

Длительный период на территории поселения не проводился ремонт внутридомовых территорий. Степень озеленения поселковых территорий слабая.

Проектом генерального плана предлагается организация зеленых насаждений общего пользования. Это является одним из существенных аспектов улучшения состояния окружающей среды и качества жизни населения.

Составной частью общей системы озеленения поселка являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

В целях охраны животного мира от антропогенной нагрузки и сохранения биоразнообразия рекомендуется осуществлять мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

## Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения

### Мероприятия градостроительного зонирования территории п. Новоангарск

Для улучшения состояния среды жизнедеятельности населения п. Новоангарск разработаны Правила землепользования и застройки поселка Новоангарск.

Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в поселке Новоангарск систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании.

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:

создание условий для устойчивого развития поселка Новоангарск, реализации планов и программ развития поселка Новоангарск, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территорий  поселка Новоангарск;

обеспечение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами.

На картах градостроительного зонирования территории п. Новоангарск установлены:

1) Территориальные зоны (жилые зоны, общественно-деловые зоны, производственные зоны, зоны специального назначения, рекреационные зоны, зоны естественного ландшафта) Каждой зоне приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2) Зоны с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны). На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства в целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения.

Карта зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям представлена в Приложении 4.

### Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения

Увеличение территории под жилой застройкой

Основными задачами в жилищном строительстве для поселка являются: улучшение качества жилья, обеспечение жильем переселенцев из ветхого жилья и «старого» поселка, упорядочение структуры жилой застройки.

Численность населения на расчетный срок составит 3,6 тыс. человек.

Генеральным планом планируется расширение поселка в западном, южном и восточном направлениях. В качестве основного типа жилья предлагается:

основное преимущество в жилищном строительстве отводится строительству 1-2 квартирных индивидуальных жилых домов в деревянном и кирпичном исполнении;

1-2 эт без приусадебных  земельных участков.

Учитывая современный уровень обеспеченности населения жильем и низкие темпы строительства и ввода жилья, сложившиеся в поселке в последние годы, предлагается I очередь строительства принять норму обеспеченности жильем на 1 человека 28 м2/чел., на расчетный срок – 30 м2/чел.

Расчет объемов нового жилищного строительства в п.Новоангарск

Таблица №7.1

| Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | В том числе I очередь (2008-2013 г.г.) | На расчетный срок (2008-2023г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min вариант | Max вариант |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,35 | 1,8 | 2,5 | 3,6 |
| Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 26,2 | 28 | 30 | 30 |
| Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 50,4 | 75,0 | 108,0 |
| Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 35,3 | - | - | - |
| Сносимый жилищный фонд, всего | тыс. м2 | - | 9,289 | 9,289 | 9,289 |
| - по естественному износу свыше 65% | тыс. м2 | - | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| - по реконструкции и проектному решению |  |  | 8,284 | 8,284 | 8,284 |
| Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс. м2 | - | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. м2 | - | 24,4 | 49,0 | 82,0 |

По инвестиционной программе компаний ОАО «Горевский ГОК» и ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» на первую очередь генеральным планом п. Новоангарск планируется строительство 2-х общежитий квартирного типа на 96 человек, общей площадью 1400 м2за счет средств предприятия.

Характеристика жилищного фонда и расселение населения по жилым образованиям на расчетный срок

Таблица №7.2

| № п/п | Показатели | Номера жилых образований |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | старый поселок | 11 | 2 | ВСЕГО |
| I. Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |
| 1 | Существующий жилищный фонд, всего | 9289 | 26022 |  | 35311 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный | 5773 | 12408 |  | 18181 |
|  | 2-эт. безусадебный | 3516 | 13614 |  | 17130 |
|  | ветхий, износ более 65% и более | 1005 |  |  | 1005 |
| 2 | Сносимый жилищный фонд | 9289 |  |  | 9289 |
| 3 | Сохраняемый, всего | 0 | 26022 |  | 26022 |
| 4 | Новое строительство, реконструкция, всего : | 0 | 39060 | 42918 | 81978 |
|  | в т.ч.1-эт с приусадебными участками | 0 | 16200 |  | 16200 |
|  | -2-эт. без приусадебных участков | 0 | 22860 | 42918 | 65778 |
| 5 | Итого по генплану на расчетный срок | 0 | 65082 | 42918 | 108000 |
| II. Население, тыс.чел. |
| 6 | Население, всего при норме 30м² / чел | 0 | 2169 | 1431 | 3600 |
| III. Количество домов, шт |
| 7 | Существующий жилищный фонд, всего | 92 | 92 | 0 | 184 |
|  | в т.ч.1-эт жилищный фонд | 85 | 75 |  | 160 |
|  | 2-эт. жилищный фонд | 7 | 17 |  | 24 |
|  | ветхий, износ более 65% и более | 8 |  |  | 8 |
| 8 | Сносимый жилищный фонд | 89 | 0 | 0 | 89 |
| 9 | Сохраняемый, всего | 3 | 92 | 0 | 95 |
| 10 | Новое строительство, реконструкция, всего : | 8 | 209 | 54 | 270 |
|  | в т.ч.1-эт с приусадебными участками |  | 180 | 0 | 180 |
|  | -2-эт. без приусадебных участков | 8 | 29 | 54 | 90 |
| 11 | Итого по генплану на расчетный срок | 11 | 301 | 54 | 365 |

Увеличение территории общественно-деловой застройки

Дальнейшее повышение уровня жизни и численности населения предполагает развитие сферы услуг и досуга. Таким образом, генеральным планом предлагается увеличение зон общественно-деловой застройки в западном и северо-западном направлениях.

Формирование общественно-делового центра будет проходить постепенно с сосредоточением большей части объектов именно в центральной части поселка. На первую очередь планируется расширение территории средне образовательной школы и пристройка к зданию самой школы, расширение территории спортивной площадки и строительство полей для занятий  гимнастикой и волейбольная площадка. Также планируется строительство детского сада, комплексного центра обслуживания населения и объекта бытового обслуживания.

В центре поселка в пределах санитарно-защитных зон предусмотрены площадки для малого бизнеса и складские территории для нужд населения, а также гаражный массив площадью 1,28га.

Увеличение инженерно-транспортных коммуникаций

Проектом предполагается увеличение площадей под объектами транспорта и инженерных коммуникаций рассредоточенных по всей территории поселка.

Транспорт. Генеральным планом предлагается организация автобусного сообщения  в границах поселка Новоангарск. Маршрут будет охватывать наиболее значимые объекты поселка, и проходить по основным центральным улицам с твердым покрытием. Остановки маршрута и время прохождения будут определены соответствующей организацией.

На I очередь строительства предусматриваются мероприятия по реконструкции существующего улично-дорожного полотна, организация освещения основных улиц, закладка бюджета для строительства новых улиц и дорог.

Генеральным планом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети, а также организация подъездных путей к проектируемым общественно-деловым и промышленным объектам.

Инженерная подготовка территории.

1. Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории поселка  составляет:

насыпь –100тыс. куб. м;

выемка –21тыс. куб. м.

2. Организация поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и является непременным элементом благоустройства поселка.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги. Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара. На территории поселка выделено 3 водосборных бассейна.

3. Благоустройство русла р. Ангара

Для фиксации линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки должны быть проведены берегоукрепительные работы. На проведение берегоукрепительных работ, определения их конкретного объёма и места проведения необходимо выполнение дополнительных изысканий.

Дополнительные меры потребуются в месте создания поселкового пляжа, чтобы обеспечить стабилизацию склона. Для удобного захода отдыхающих в воду склон приводится в соответствие с нормами для поселковых пляжей.

4. Благоустройство русел малых рек и ручьёв

На руслах всех малых рек и ручьёв (руч. Горевой) в пределах территории поселка Новоангарск проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

расчистка и частичное профилирование русел;

благоустройство берегов;

закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

## Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций проектом предлагается проведение комплекса мероприятий:

Таблица 7.3 Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита систем жизни- обеспечения населения | осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. | I очередь Расчетный срок |  |
| Снижение возможных последствий ЧС природного характера | Проведение комплекса инженерно- технических мероприятий по орга- низации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также сниже- нию риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок | I очередь Расчетный срок |  |

# Прогноз изменения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду в результате реализации значимых решений Генерального плана

В результате реализации основных направлений Генерального плана развития п. Новоангарск  и соблюдении рекомендаций по охране окружающей среды прогнозируется качественное улучшение экологических показателей рассматриваемой территории.

## Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха

Прогноз изменения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу строится с учетом экологических характеристик инвестиционных проектов, очередности их ввода в эксплуатацию, перспектив развития основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха.

В части улучшения состояния атмосферного воздуха к 2023 году предполагается:

- уменьшение объемов выбросов от стационарных источников в результате модернизации и технического перевооружения предприятий и применения высококачественного топлива на котельных;

- снижение уровня загрязнения атмосферы в результате реализации территориально-планировочных решений, таких как:

организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

озеленение санитарно-защитных и технических зон (зон отчуждения производственных, энергетических, коммунально-складских и транспортных объектов).

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс поселка, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту. Озелененные улицы объединят объекты озеленения в единую систему.

Баланс зеленых насаждений на расчетный срок

Таблица №8.1

| № п/п | Объекты озеленения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | м2/чел | га |
| I | Общего пользования | 2,7 | 0,96 |
| II | Специального назначения -санитарно-защитное озеленение | 18,9 | 6,8 |
|  | Всего | 21,6 | 7,76 |

## Прогноз изменения антропогенного воздействия на водную среду

1. Снижение загрязнения вод р. Ангара и ее притоков поверхностными сточными водами

Для решения проблем поверхностного стока и возможного подтопления пониженных мест, проектом Генерального плана предложена схема организации поверхностного стока с территории посёлка по лоткам дороги с обязательным устройством бордюра вдоль дороги. Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара.

Данные расчётов ливневых расходов на выпусках п. Новоангарск

Таблица №8.2

| № водосборный бассейн | Площадь водосборного бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- |
| Б-1 | 179,3 | 0,6 | р. Ангара |
| Б-2 | 135,2 | 0,34 | р. Ангара |
| Б-3 | 74 | 0,29 | р. Ангара |

На выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений. Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока поселковой территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

2. Улучшение качества питьевой воды в результате осуществления следующих решений Генерального плана:

проектом предусматривается расширение сетей водоснабжения, что приведет к увеличению водопотребления.

Водопотребление п. Новоангарск  на расчетный срок

Таблица №8.3

| № п/п | Наименование потребителей | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь строительства (2013 г) | На расчетный период (2023 г) |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды по жилой застройке, включая горячее водоснабжение | 414 | 828 |
| 2 | Расходы на местную промышленность | 83 | 166 |
| 3 | Расходы на полив | 90 | 180 |
| 3 | Расходы на пожар | 162 | 162 |
|  | ИТОГО | 749 | 1336 |

организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании очищенных подземных питьевых вод; водозабор, распложенный в старом поселке, планируется к закрытию, либо для водоснабжения промышленной зоны;

строительство нового водозабора производительностью на I очередь строительства - 750 м3/сут, на расчетный срок производительность необходимо увеличить до1350 м3/сут.

восстановить работу водонапорной башни в юго-восточной части поселка;

увеличение мощности канализационных очистных сооружений, так как увеличатся расходы бытовых сточных вод;

Суммарные расходы сточных вод по поселку Новоангарск  на расчетный срок

Таблица №8.4

| Объекты водоотведения | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь строительства (2013 г) | На расчетный период (2023 г) |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 414 | 828 |
| Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  | 83 | 166 |
| ИТОГО |  | 497 | 994 |

проведение мероприятий по снижению водоотведения промышленных объектов за счет введения систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий.

3. Улучшение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов в результате реализации территориально-планировочных решений, таких как:

соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежной полосы всех водных объектов п. Новоангарск;

соблюдение требований предъявляемых к зонам санитарной охраны в створах водозаборов СанПиН 2.1.4.1110-02

## Прогноз изменения состояния почвенного покрова и геологической среды

Основным источником  загрязнения почвенного покрова являются чуждые для природной среды вещества, оседающие на землю после выброса их в атмосферу промышленностью и транспортом, а также размещение на территории поселка отходов его жизнедеятельности.

Прогнозируемое снижение уровня загрязнения атмосферы приведет к улучшению состояния почвенного покрова.

В результате реализации проектных решений Генерального плана будет происходить увеличение общего количества площадей подвергнутых антропогенному воздействию за счет развития транспортного сектора.

Антропогенному преобразованию будут подвергнуты земли выделяемые под строительство автостоянок, под новое строительство жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (таблица 8.5).

Таблица 8.5 Основные технико-экономические показатели Генерального плана

| Баланс территории |
| --- |
| Таблица №8.1 |
| №№ п/п | Территории | Современное использование | По генплану |
|  |  | га | % | м2/чел. | на 1 очередь (2013г) | На расчетный срок (2023г.) |
|  |  |  |  |  | га | % | м2/чел. | га | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | 579,7 | 100,0 | 4027 | 1493,4 | 100,0 | 8239 | 1493,4 | 100,0 | 4119,4 |
| 1.1. | Селитебные территории - всего, из них: | 91,5 | 16,9 | 679 | 97,8 | 6,6 | 543 | 147,71 | 10,0 | 410,3 |
| 1.1.1. | Жилая застройка - всего, в т.ч | 39,5 | 7,3 | 293 | 58,0 | 3,9 | 322 | 96,3 | 6,5 | 267,6 |
|  | Жилая блокированной застройки | 34,0 | 6,3 | 252 | 44,9 | 3,0 | 249 | 55,60 | 3,7 | 154,4 |
|  | Жилая малоэтажной застройки | 5,5 | 1,0 | 41 | 13,1 | 0,9 | 73 | 40,73 | 2,7 | 113,1 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая застройка - всего | 4,9 | 0,9 | 37 | 5,7 | 0,4 | 31 | 9,73 | 0,7 | 27,0 |
| 1.1.3. | Зеленые насаждения общего пользования - всего | - | - | - | - | - | - | 11,05 | 0,7 | 30,7 |
|  | зелень общего пользования | - | - | - | - | - | - | 2,28 | 0,2 | 6,3 |
|  | санитарно-защитное озеленение | - | - | - | - | - | - | 8,77 | 0,6 | 24,4 |
| 1.1.4 | Улицы, дороги, площади, проезды - всего | 18,2 | 3,4 | 135 | 22,1 | 1,5 | 123 | 27,00 | 1,8 | 75,0 |
| 1.1.5 | Прочие территории, всего. в т.ч. | 28,9 | 5,3 | 214 | 12,0 | 0,8 | 67 | 3,6 | 0,2 | 10,0 |
|  | производственно-коммунальные | 1,50 | 0,3 | 11 | 1,5 | 0,1 | 8 | 2,70 | 0,18 | 7,5 |
|  | иные территории в пределах селитьбы (неудобицы, заболоченные, не вовлеченные в градостроительную деятельность) | 27,4 | 5,0 | 203 | 10,5 | 0,7 | 58 | 0,9 | 0,1 | 2,5 |
| 1.2 | Внеселитебные территории-всего. Из них: | 451,26 | 83,1 | 3348 | 1385,2 | 93,4 | 7696 | 1335,29 | 90,0 | 3709,1 |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории | 97,4 | 17,9 | 723 | 97,4 | 6,6 | 541 | 97,4 | 6,6 | 270,6 |
| 1.2.2. | Территории специального назначения - всего | 5,3 | 1,0 | 39 | 5 | 0,34 | 28 | 8,1 | 0,5 | 22,5 |
|  | Свалка | 0,3 | 0,1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кладбища | 5 | 0,9 | 37 | 5 | 0,3 | 28 | 8,1 | 0,5 | 22,5 |
| 1.2.3. | Очистных сооружений | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8,1 | 0,5 | 22,5 |
| 1.2.4. | Территории естественного ландшафта | 200,4 | 36,9 | 1487 | 474,6 | 32,0 | 2637 | 418,39 | 28,2 | 1162,2 |
| 1.2.5. | Санитарно-защитное озеленение | 0 | 0,0 | 0 | 483,6 | 494,6 | 3588 | 483,6 | 32,6 | 1343,3 |
| 1.2.6. | Земли сельскохозяйственного назначения | 15,58 | 2,9 | 116 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Земли нарушенных территорий | 0 | 0,0 | 0 | 260,9 | 17,6 | 1449 | 260,9 | 17,6 | 724,7 |
| 1.2.8. | Земли поселкового леса | 160 | 22,7 | 913 | 67,2 | 3,8 | 316 | 67,2 | 3,8 | 157,8 |
| 1.2.9. | Земли коллективных садоводств | 0 | 0,0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 |
| 1.2.10. | Дороги | 9,5 | 1,8 | 70 | 6,6 | 11,4 | 37 | 1,7 | 0,1 | 4,7 |

Реализация мер по инженерной защите, озеленению территории позволит уменьшить эрозийные процессы почв.

Озеленение территории города многолетними травосмесями приведет к повышению почвенной гумификации, обустройство санитарно-защитных зон предприятий потребует также рекультивации земель, а следовательно повлечет за собой и улучшение качества почв в промышленных районах города.

Берегоукрепительные работы р. Ангара обеспечит фиксацию линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки.

На руслах малых рек (руч. Горевой) в пределах территории поселка будет осуществлено благоустройство берегов, расчистка и частичное профилирование русел; закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

# Предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения

## Правовое, регламентное и нормативное обеспечение охраны окружающей среды и экологического мониторинга

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются правовыми актами Российской Федерации, нормативно-техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, федеральных органов по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других федеральных органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Для достаточного правового, регламентного и нормативного обеспечения охраны окружающей среды при реализации проектных решений Генерального плана необходимо:

Ревизия, пересмотр и отмена ранее принятых нормативно-правовых актов муниципального уровня, противоречащих Конституции РФ и Федеральному законодательству в части обеспечения конституционного права граждан России на благоприятную окружающую среду и информацию о ней (ст. 42 Конституции РФ).

Принятие пакета новых нормативно-правовых актов муниципального уровня и соответствующих организационных и финансовых механизмов их обеспечения в области соблюдения экологической безопасности и качественного улучшения здоровья населения. Эти нормативно-правовые акты должны опираться на:

а)	Конституцию РФ

б)	Стратегию устойчивого развития РФ

в)	Экологическую доктрину России

г)	Федеральный законы и законы Красноярского края в сфере охраны окружающей среды здоровья населения

## Экологический мониторинг состояния окружающей среды

Экологический мониторинг — это комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Программа экологического мониторинга включает:

мониторинг (контроль) состояния и качества окружающей природной среды, что предполагает регулярное слежение за комплексом природных компонентов и условий на фоновых и техногенно-измененных участках в зоне деятельности промышленного объекта;

мониторинг (контроль) источников воздействия путем регулярного слежения за действующими и (или) потенциальными источниками загрязнения, оказывающими и (или) способными оказать неблагоприятные воздействия на состояние окружающей природной среды.

В части контроля обеспечения предприятиями природоохранных требований выделяются:

уточнение перспектив развития, разработка проектов СЗЗ предприятий, внедрение технологий, обеспечивающих сокращение или не увеличение выбросов загрязняющих веществ;

внедрение систем водооборота на промышленных предприятиях;

ликвидация несанкционированных, не отвечающих санитарным нормам и правилам накопителей осадков сточных вод и промышленных отходов на предприятиях и прилегающих территориях;

соблюдение требований режима водоохраной зоны.

В перечне направлений экологического мониторинга необходимо выделять геофизический и геохимический мониторинг.

Геофизический мониторинг объединяет геодезическое наблюдение, оценку водных и сейсмических режимов на городских территориях. В задачи геодезического мониторинга входит наблюдение за подвижками земной коры и деформациями дневной поверхности. На базе такого наблюдения необходимо строить карты динамики поверхности во времени. В результате создается возможность прогнозирования негативных процессов.

Геофизический мониторинг подразделяется на:

Мониторинг оползней и образования оврагов — это важный процесс информационного обеспечения градостроительной деятельности. Задачи такого мониторинга заключаются в слежении за подвижками геологических пород, содержанием удерживающих сооружений и зеленых покровов, укрепляющих склоны. Следят за динамикой и режимами подземных водных горизонтов, движением дождевых потоков, поскольку вода является катализатором оползневых и оврагообразующих процессов. Определяют границы участков, пораженных оползнями, что важно для безопасного градостроительного использования территорий.

Мониторинг водных режимов необходим не только для указанных выше целей. В практике эксплуатации застройки имеют место случаи деформации зданий из-за изменения режимов грунтовых вод, а от незыблемости конструкций зависит безопасность проживания в доме.

Как правило, информацию, получаемую в результате системного мониторинга, закладывают в ЭВМ-банк данных. Эту информацию регулярно анализируют, что позволяет разрабатывать достаточно обоснованные рекомендации по противооползневым мероприятиям.

В результате сейсмического мониторинга получают характеристики колебаний земной коры от различных источников естественного и техногенного происхождения. Путем установки и слежения за показаниями высокочувствительных датчиков непрерывно получают информацию о координатах эпицентров и глубине землетрясений, а также скоростях и энергии сейсмических волн и микрофона. В результате создают банк данных. Их обрабатывают по специальным ЭВМ-программам. Это позволяет с определенной погрешностью прогнозировать возможность чрезвычайных обстоятельств.

Используя системы сейсмического мониторинга в городах и поселках, расположенных вне зон активных землетрясений, можно получить данные о вибрациях техногенного происхождения, установить причины помех, поделив их на природные и искусственные, и принять меры, микширующие вибрации.

Системы сейсмического мониторинга, оснащенные высокоэффективными приборами новых поколений, применяют для исследования тектонической структуры местности. С их помощью выявляют неоднородность геологических пород и микроразломы в тектонических плитах, что помогает в проектировании новых градостроительных объектов и уменьшает риск чрезвычайных обстоятельств на вновь освоенных городских территориях.

Информацию, полученную в результате мониторинга, фиксируют на картах города. Такая картографическая информация требует постоянного обновления, учитывающего скорость развития опасных геологических процессов.

Геохимический мониторинг — это систематические наблюдения за состоянием и загрязнением природных компонентов геосферы городов и поселков. Он объединяет семь подсистем: "Атмосферный воздух", "Атмосферные осадки", "Почвы", "Грунтовые воды", "Поверхностные воды и донные отложения", "Радиационная обстановка" и "Растительный и животный мир".

Информацию для этих подсистем используют не единовременно, а перманентно — в процессе эксплуатации и развития города.

Особенностью мониторинга повсеместной деятельности является экологический контроль работы городских служб и экологически проблемных предприятий. Функцию экологического контроля должны осуществлять специальные управленческие подразделения: Ростехнадзора, Государственного управления метеорологической службы, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), административно-технической инспекции (АТИ), Территориальное управление Роспотребнадзора.

Управления городской экологической службы должны осуществлять контроль токсичности гео-, гидро-, лито- и биосфер в пределах городов и поселков. В их обязанность входит экологический мониторинг предприятий, контроль работы служб охраны среды в промышленности, коммунальном хозяйстве и на транспорте.

Службы Росгидромета должны осуществлять санитарно-токсический мониторинг. Для этого существуют посты наблюдения, где регистрируют оперативную информацию о концентрации вредных веществ. Данные должны закладываться в ЭВМ-банк и потом анализироваться для разработки соответствующих рекомендаций.

Территориальные службы Роспотребнадзора должны следить за санитарно-гигиеническим состоянием среды. Изучать динамику заболеваемости, обусловленную параметрами этой среды. В зависимости от сложившихся обстоятельств Роспотребнадзор дает оперативные рекомендации по предотвращению заболеваемости и инфекций.

Территориальные ГИБДД, являясь контролером безопасности движения, опосредованно следят за экологией на улицах. Инспекции должны проверять экологичность двигателей транспортных средств. ГИБДД, регулируя движение транспортных потоков, сокращать засорение воздушного бассейна выбросами продуктов сгорания (двигатели стоящих на перекрестках и в пробках автомашин выделяют значительно больше газов, чем при движении).

АТИ должна осуществлять контроль содержания объектов строительства и реконструкции. Подразделения инспекции на местах следят за состоянием улично-дорожной сети и чистотой на улицах, площадях и межмагистральных территориях. Поскольку зеленые насаждения и водоемы являются элементами внешнего благоустройства, АТИ должна контролировать работу городских служб зеленого строительства и следить за содержанием набережных и водоемов, водообменом, замутнением и цветением воды.

Сведения, получаемые в результате постоянного наблюдения за состоянием экосистем, являются исходной информацией, необходимой для корректировки алгоритмов управления.

# Выводы

Поселок Новоангарск расположен в Мотыгинском районе Красноярского края на левом берегу р. Ангары в 38 км от ее устья. Численность населения поселка на конец 2008 года составляла 1,348 тыс. человек.

Основная отрасль экономики п. Новоангарск - добыча свинцово-цинковой руды, заготовка и переработка леса Основным градообразующим предприятием является ОАО «Горевский горно-обогатительный  комбинат». Переработка добытой руды в карьере производится на обогатительной фабрике - ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи.

Цель генерального плана - обеспечение устойчивого развития п. Новоангарск как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

На уровне Генерального плана можно выделить несколько основных задач:

Формирование предложений по развитию пространственной организации п. Новоангарск.

Повышение эффективности использования территории:

Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения п. Новоангарск.

Развитие и надежное функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры.

Экологические аспекты проекта Генерального плана включают планировочные, регламентные, нормативные и иные решения, обращенные как непосредственно к территории, включающей природные комплексы и объекты, антропогенные источники воздействия на окружающую среду, так и к условиям, определяющим возникновение экологических проблем или устойчивое сохранение благоприятной окружающей среды при реализации целей и решений социально-экономического развития города (поселка).

Том «Мероприятия по охране окружающей среды» в Генеральном плане п. Новоангарск Мотыгинского района Красноярского края (ООС), выполнен в соответствии с современными требованиями и ориентирован на характеристику природных условий и ресурсов; характеристику интенсивности антропогенной и техногенной нагрузки на территории города в увязке с перспективными (прогнозируемыми) градостроительными и планировочными решениями на территории городского округа.

Состав и содержание раздела определены нормативными и методическими документами, в частности:

1. Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ

2. Федеральным законом от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Градостроительным кодексом Российской Федерации, 2004 (Редакция от 01.10.2010 г);

4. Инструкцией о порядке разработки и составе раздела "Охрана окружающей среды" в градостроительной документации г.Москвы, 1995;

5. Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (от 16 мая 2000 г. № 372).

При разработке раздела «ООС» учитывалось, что результаты исследований, выводы и рекомендации по разделу используются в подготовке других разделов проекта, включаются в состав регламентирующих условий разработки последующих (после Генерального плана) стадий проектирования.

Основным объектом исследования раздела «ООС» являются компоненты, комплексы и объекты окружающей природной среды города (поселка), их характеристики.

При составлении раздела «Охрана окружающей среды» в составе проекта Генерального плана п. Новоангарск Мотыгинского района Красноярского края была проведена оценка антропогенного воздействия  на окружающую среду:

Атмосферный воздух. Основные объемы выбросов п. Новоангарск приходятся на горнодобывающие и обогатительные предприятия: ООО «Новоангарский Обогатительный комбинат» и ОАО "Горевский горно-обогатительный комбинат". Согласно главе 4.1.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные предприятия относятся к первому классу предприятий, нормативная санитарно-защитная зона которых равна 1000м.

В целом по массе в структуре выбросов предприятий преобладают взвешенные вещества.

Состояние атмосферного воздуха в п. Новоангарск определяется влиянием выбросов двух крупнейших предприятий Горевский ГОК и Новоангарский ОК – можно с высокой долей вероятности предположить, что негативное воздействие данных предприятий при определенных погодных условиях может распространяться за пределы санитарно-защитной зоны и оказывать влияние на близлежащие селитебные территории.

В настоящее время в п. Новоангарск несмотря на высокую потенциальную опасность загрязнения атмосферы, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно справки Красноярского ЦГМС-Р находится в пределах нормативных показателей.

Водная среда. Современный уровень загрязнения водных объектов на территории п. Новоангарск определяется сбросами загрязненных сточных вод предприятиями горнодобывающей промышленности, объектов жилищно-коммунального хозяйства, речного транспорта, а также значительным фоновым уровнем загрязнения Ангары.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Населением используются воды верхне- и среднечетвертичных отложений надпойменных террас р. Ангары.

Сейчас существует 2 водозаборные скважины производительностью 120м3/сут и 250м3/сут соответственно. Нет водозаборных очистных сооружений, что существенно ухудшает качество питьевой воды. Протяженность водопроводных сетей старого поселка составляет 2,1 км, в новом поселке-4,1км.

Водоотведение осуществляется в выгреба и надворные уборные.. Сточные воды обрабатываются на очистных сооружениях, которые документально не оформлены, отсутствуют, или находятся в неисправном состоянии.

В поселке отсутствует система ливневой канализации. В естественных условиях поверхностные воды стекают по склонам и пониженным местам в открытые водоемы, затапливая на своем пути бессточные места.

Отходы производства и потребления. Основную массу отходов, образующихся в п. Новоангарск, представляют собой отходы IV и V класса опасности – бытовые отходы и вскрышные породы при разработке полезных ископаемых открытым способом. Состояние санитарной очистки территорий не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов..

На территории домовладений и организаций отсутствуют площадки для крупногабаритных отходов; нарушаются графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного транспорта и кадров; в местах захоронения отходов потребления отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров и мусоровозов.

При реализации проектных решений Генерального плана предусмотрены:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха;

Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов;

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод;

Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории;

Мероприятия по охране растительного и животного мира;

Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения;

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

В результате реализации основных направлений Генерального плана развития поселка Новоангарск и соблюдении рекомендаций по охране окружающей среды прогнозируется качественное улучшение экологических показателей рассматриваемой территории:

уменьшение объемов выбросов от стационарных источников;

снижение уровня загрязнения атмосферы в результате реализации территориально-планировочных решений;

снижение загрязнения вод р. Ангара поверхностными сточными водами

улучшение качества питьевой воды

улучшение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов

реализация мер по инженерной защите, озеленению территории позволит уменьшить эрозийные процессы почв

берегоукрепительные работы реки Ангара обеспечит фиксацию линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки.

В настоящем разделе прописаны предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения, требования к ведению мониторинга окружающей среды.

# Список использованных материалов

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

- Закон “Об отходах производства и потребления”  № 89-ФЗ. 24.06.98г.

- Водный кодекс Российской Федерации (03. 06. 2006 г).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция от 01.10.2010).

- Земельный кодекс РФ (25.10.2001г) №136-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации (07.12.2006г).

- Закон «Об охране атмосферного воздуха»” № 96-ФЗ, 4.05.99 г.

- Федеральный закон РФ О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах».

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г № 33-ФЗ

- Закон РФ «Об экологической экспертизе».

- Постановление правительства РФ 25.12. 2006 г. N 801 «Об утверждении Положения об осуществлении и государственного контроля за использованием и охраной водных объектов».

- Постановление правительства РФ от 14.03.97  N 307  “Об утверждении Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов“.

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации. Утверждено заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 15.06.94 г.

- Постановление правительства Российской Федерации №545 от 3 августа 1992г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 640 от 4 ноября 2006г «О критерия отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю и государственному региональному контролю за использованием и охраной водных объектов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 703 от 20 ноября 2006г «Об утверждении правил резервирования источников питьевого водоснабжения».

- Постановление правительства Российской Федерации № 728 от 30 ноября 2006г «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской федерации и утверждении границ бассейновых округов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 757 от 13 ноября 2006г «О полномочиях Министерства природных ресурсов Российской Федерации в области водных отношений».

- Постановление правительства Российской Федерации № 801 от 25 ноября 2006г «Об утверждении положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 883 от 30 декабря 2006г «О порядке разработке, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы».

- Приказ Минприроды Российской Федерации от 25.01.1993 N 15 «Об утверждении положения о памятниках природы федерального значения в российской Федерации».

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

- СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, Минздрав России, Москва 2000.

- СанПиН  4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест.

- СП 2.1.7.1038-01. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов;

- СниП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СНиП 2.07.01.-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СниП 23.03.-03. Защита от шума.

- СНиП 11.04.-03. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, 1987г.

- Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 1985 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

- ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

- ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения.

- ГОСТ 17.5.1.04-80. Охрана природы. Земли. Классификация землепользования.

- ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

- ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в РФ (утверждены Минприроды РФ от 15.07.94 г.).

- Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов М.:Минздрав.1987г.

- Руководство по разработке раздела «Охраны окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района. Утверждено председателем Москомархитектуры (приказ № 166 от 29.12.97).

- Инструкция о порядке разработки и составе раздела "Охрана окружающей среды" в градостроительной документации г.Москвы (распоряжение от 2 августа 1995 года N 376-РМ)

- «Сборник нормативных документов по переработке, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». М.: Промэкознание.1991г.

- Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. С-П 2000 г.

- Маслов Н.В. Градостроительная экология. – М.: Высшая школа, 2003.

- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.12.93 г.   N 1362  “Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в РФ;

- Постановление администрации Мотыгинского района № от 2007г. «Об утверждении Правил использования водных объектов

для личных и бытовых нужд»

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17 апреля 2006 N 0100/4317-06-32 «Об организации санитарно-защитных зон на территории Российской Федерации».

- Схема территориального планирования Мотыгинского района к концепции градостроительного развития. Материалы по обоснованию проекта. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2008г.

- Программа социально-экономического развития Мотыгинского района Красноярского края на 2007-2017 гг., Администрация Мотыгинского района, пгт. Мотыгино, 2007 г.

- Проект генерального плана Муниципального образования поселка Новоангарск ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Красноярск, 2010 г.

Правила землепользования и застройки Муниципального образования поселка Новоангарск. ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Красноярск, 2010 г.

Приложение 1
Генеральный план муниципального образования п. Новоангарск

Приложение 2
Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Приложение 3
Данные об отходах и санитарной очистке п. Новоангарск

Приложение 4
Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям М 1:6000