ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА НОВОАНГАРСК

ТОМ 3

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

И. О. директора филиала			А.С. Каратаева

Главный инженер	 Ю.Я. Криксунов

Красноярск 2010

Справка

Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями.

Главный инженер проекта				Ю.Я. Криксунов

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| №№ П/П | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:6000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:6000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:6000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:6000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:6000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:6000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:6000 | 8 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Ответственный исполнитель |  | Дугинова О.С. |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	7

2	Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории	8

2.1	Описание места расположения поселения	8

2.2	Инженерно-геологические и геоморфологические условия	9

2.3	Климатические условия	10

2.4	Транспортная инфраструктура	11

2.5	Инженерная инфраструктура	12

2.6	Экономическая и сельскохозяйственная специализация	15

2.7	Категория объекта по ГО	16

3	результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения	17

3.1	Разработка «плана желтых линий»	17

3.2	Общая оценка источников возникновения чрезвычайных ситуаций	17

3.3	Перечень возможных источников ЧС техногенного характера	18

3.4	Перечень возможных  источников ЧС природного характера	60

3.5	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера	69

3.6	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	70

4	обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	82

4.1	Мероприятия по снижению числа потерь населения и размеров материального ущерба в чрезвычайных ситуациях	82

4.2	Предложения по инженерным системам	84

4.3	Предложения по осуществлению мероприятий связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях	86

4.4	Предложения по осуществлению организации эвакуации при возникновении  чрезвычайных ситуаций	88

4.5	Мероприятия по световой маскировке	89

4.6	Мероприятия по защите людей	91

4.7	Предложения по вводу сил и средств ликвидации ЧС	91

5	Предупреждение чрезвычайных ситуаций	93

5.1	Организация работ по предупреждению и ликвидации ЧС	93

5.2	Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов	93

5.3	Состояние финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС	93

5.4	Мероприятия по предупреждению террористических актов	94

6	Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС	95

7	выводы.	96

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Основные характеристики котельных п. Новоангарск	14

Таблица 2.2 Численность занятых в промышленности	16

Таблица 4.1 Баланс улично-дорожной сети в границах проектирования поселка Новоангарск	91

Перечень рисунков

Рисунок 2.1 Ситуационный план расположения поселка Новоангарск	9

Перечень приложений

Приложение 1 Лицензия на разработку проектной документации	99

Приложение 2 Исходные данные и требования для разработки раздела	106

Приложение 3 Справка об условиях перевозки ВМ	108

Приложение 4 Данные об отходах и санитарно очистке территории МО Мотыгинский район	109

Приложение 5 Справка о наличии пожарных частей на территории п. Новоангарск	110

Приложение 6 Карта границ территориий, подверженных риску возникновения ЧС	111

Приложение 7 Генеральный план. Схема функционального зонирования.	112

# Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта Генерального плана поселка Новоангарск разработан на основании:

технического задания на выполнение «Проекта генерального плана поселка Новоангарск»;

исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (Исх. 3-5-7-9813 от 31 октября 2008 г.);

проектной документации Генерального плана п. Новоангарск.

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (Лицензия Министерства регионального развития Российской федерации от 23 октября 2008 г. № ГС-1-50-02-1026-0-5012014825-037218-2) (Приложение 1). Раздел разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, Государственными Стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998*.

ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994.

ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992*.

ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994.

Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями (редакция от 01.10.2010 г).

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология».

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31 мая 2006 г;

Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25 июля 2006 г.

# Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории

## Описание места расположения поселения

Поселок Новоангарск расположен в Мотыгинском районе Красноярского края на левом берегу р. Ангары в 38 км от ее устья. Занимаемая площадь муниципального образования Новоангарский сельсовет (п. Новоангарск плюс п. Татарка) - около 25000 гектар.

Поселение граничит: с восточной стороны -  с муниципальным образованием Кулаковский сельсовет Мотыгинского района, с западной стороны - с муниципальным образованием Стрелковский сельсовет Енисейского района.

Ситуационный план расположения поселка представлен на рисунке 2.1

Численность населения по состоянию на начало 2009 г -1348 человек.

Ближайшими к поселку железнодорожными станциями являются пос. Абалаково и г. Лесосибирск (на левом берегу р. Енисей).

Транспортные возможности района ограничены. Круглогодично действует автодорога Новоангарск-Енисейск. В летний период транспортные связи осуществляются по р. Ангаре. С Красноярском и районным центром Мотыгино имеется авиационное сообщение.

Основным градообразующим предприятием является Горевский горно-обогатительный  комбинат по добыче руды основных видов продукции, таких как свинцовый и цинковый концентрат. Предприятие расположено в 7км от поселка.

Рисунок 2.1 Ситуационный план расположения поселка Новоангарск

Природно-климатические условия для развития сельскохозяйственной отрасли малоблагоприятные, климат резко-континентальный,  имеются  запасы природных ископаемых; наблюдается тенденция развития промышленных предприятий.

## Инженерно-геологические и геоморфологические условия

Рельеф территории Красноярского края и степень его расчлененности определяются приуроченностью к Западно-Сибирской равнине, Енисейскому кряжу, Приангарскому плато, Восточному Саяну и межгорным котловинам. Преобладающие ландшафты - лесостепные, равнинно-таежные и горно-таежные.

Главными особенностями исследуемой территории являются многообразие и сложность природных и техногенных условий, неравномерная освоенность народным хозяйством и, как следствие этого, - неравномерное техногенное воздействие на геологическую среду.

### Гидрогеологические условия

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры (Северо-Енисейская и Южно-Енисейская), а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов.

Территория п. Новоангарск приурочена к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну. Водосодержащими являются известняки, кварциты, кристаллические сланцы, филлиты, гнейсы. Химический состав подземных вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией до 0,2 г/куб.дм. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.

В районе Горевского месторождения водоносный горизонт представлен мелко- и крупнозернистыми песками, галечниками мощностью 1.2-7,5 м. Подстилают водоносный горизонт трещиноватые известняки шунтарской свиты. Глубина залегания воды от 0,3 до 7,0 м. Абсолютные отметки уровней 88,0-106,5 м.  Здесь встречены воды с местным напором, напор 1,5 м, дебит при самоизливе 0,5 л/сек. напорные воды объясняются не только литологией вмещающих пород, но и рельефом.

Из данного водоносного горизонта выходит ряд родников в долинах рек, у бровок террас. Обычно - это нисходящие рассредоточенные родники с дебитом от 0,01 до 0,5 л/сек. Питание водоносного горизонта происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Разгрузка в долинах рек и ручьев в виде родников, а также за счет инфильтрации в нижележащие породы. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевыс с обшей минерализацией 0,15-0,3 г/л.

## Климатические условия

Климат района резко континентальный с коротким теплым летом и холодной продолжительной зимой. Максимальная температура воздуха в июле: +34°С, минимальная в январе: - 54°С. Среднегодовая температура изменяется в пределах от -1,1°С до -4,6°С, в среднем -2,8°С.

По данным Красноярского ЦГМС климатическая характеристика по метеорологической станции «Мотыгино» ближайшая к месту расположения МО поселок Новоангарск.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца: +25ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца: -24ºС. Скорость ветра, вероятность которой составляет 5%. Год – 6,1 м/с.

Повторяемость направления ветра и штилей, % год

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 13 | 7 | 9 | 16 | 29 | 15 | 4 | 19 |

Среднегодовое количество осадков в районе месторождения по данным многолетних наблюдении составляет 775мм. питание рек преимущественно атмосферное. В теплый период года формируется до 80% годового стока.

Средняя многолетняя норма испарения с поверхности почвенного покрова 332мм. снежный покров ложится в середине октября и сходит в начале мая. Толщина снежного покрова достигает 1.5-2м. Глубина сезонного промерзания грунтов составляет около 2.0 м. Многолетнемерзлые грунты в районе не встречаются. Мерзлые породы не обнаружены. Преобладающее направление ветра летом юго-западное и западное, в зимний период западное и северо-западное. Скорость ветра может достигать 24м/с. Количество безветренных суток за год составляет около 18%.

## Транспортная инфраструктура

Географическое положение поселка Новоангарск можно охарактеризовать как частично выгодное с точки зрения круглогодичной транспортной доступности. Поселок Новоангарск расположен на левом берегу реки Ангара в 105 км. от районного центра пгт. Мотыгино и в 310 км. от краевого центра г. Красноярск.

Общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 16 км. В старом поселке протяженность 8-и улиц – 7.6 км., в новом поселке протяженность 7-и улиц – 8.4 км. Покрытие дорог грунтовое, за исключением улицы 4 Квартал, объездной дороги к школе, дороги к участковой больнице, центральной площади, которые в октябре 2005года были заасфальтированы общей протяженностью в 2 км.

Чтобы попасть автомобильным транспортом в районный центр, необходимо преодолеть две водные переправы – через р. Тасей и р. Ангара. Кроме того, в п. Мотыгино в период навигации возможно добраться по р. Ангара теплоходом «Заря». Для того, чтобы добраться автомобильным транспортом до г. Красноярска, необходимо преодолеть водную переправу через р. Енисей в районе п. Стрелка. В период распутицы (весенней и осенней) транспортное сообщение с районным и краевым центром затруднено. На территории района, в связи со сложными географическими условиями, развит воздушный транспорт.

До 1994 года на территории поселка Новоангарск в старом поселке существовало здание аэропорта, которое в настоящее время закрыто. Посадочная площадка расположена на возвышенном месте и имеет протяженность в 1 км, уложена из бетонных плит. Площадка способна принимать вертолеты всех типов. Местные воздушные авиарейсы осуществляет АК "Енисейскиймеридиан".

## Инженерная инфраструктура

### Состояние существующих сетей водоснабжения

В настоящее время население поселка не обеспеченно качественной питьевой водой, в зимний период возникают трудности в обеспечении даже технической водой.

Централизованное водоснабжение отсутствует. Населением используются воды верхне- и среднечетвертичных отложений надпойменных террас р. Ангары.

Сейчас существует 2 водозаборные скважины – в старом и в новом поселке. Производительность данных сооружений составляет 120м3/сут и 250м3/сут соответственно. Отсутствуют водозаборные очистные сооружения, что существенно ухудшает качество питьевой воды. Протяженность водопроводных сетей старого поселка составляет 2,1 км, в новом поселке-4,1км.

### Водоотведение

Водоотведение осуществляется в выгреба и надворные уборные.. Сточные воды обрабатываются на очистных сооружениях, которые документально не оформлены, отсутствуют, или находятся в неисправном состоянии.

В поселке отсутствует система ливневой канализации. В естественных условиях поверхностные воды стекают по склонам и пониженным местам в открытые водоемы, затапливая на своем пути бессточные места. В поселковых условиях поверхностные воды могут привести к затоплению пониженных мест и подвальных помещений, улиц, и нарушению автомобильного и пешеходного движения, снижению несущей способности грунтов.

Водоотведение промышленных предприятий осуществляется по запроектированным системам системами канализации и направляются на собственные очистные сооружения.

### Современное состояние системы теплоснабжения

Теплоснабжение в поселке Новоангарск осуществляется в основном за счет котельных и индивидуального печного отопления. На территории поселка расположено семь источников тепла, два из них обеспечивают тепловой энергией жилые кварталы, а остальные находятся в промышленных зонах предприятий. А именно:

1.Котельная №1, находится в старой части поселка;

2.Котельная №2, находится в новой части поселка;

3.Котельная Новоангарского участка Мотыгинского филиала ГП «КрайДЭО», находится на территории промышленной зоны Горевского комбината;

4.Котельная, находится на территории обогатительной фабрики ООО «НОК»;

5.Котельная, находится на территории автотранспортного цеха ООО «НОК».

6. Котельная №3 (находится в новой части поселка) и котельная №5 (находится в промышленной зоне комбината), принадлежащие ОАО «Горевский ГОК», частично демонтированы и на данный момент не эксплуатируются.

В настоящее время в поселке Новоангарск действует система централизованного отопления и горячего водоснабжения на базе Котельной №1 и Котельной №2 с магистральными тепловыми сетями от этих источников. Протяженность тепловых сетей в старой части поселка  3,8 км, в новой части- 6,3 км.

На сегодняшний день степень износа тепловых сетей в старой части поселка составляет 70 %.  км., в новой части - 50%.

Все это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Такое состояние жилищной коммунальной инфраструктуры стало возможно из-за отсутствия ремонта, отсутствия капитальных вложений в модернизацию основных фондов.

Во всех котельных:

-система теплоснабжения – открытая;

-теплоноситель – горячая вода по температурному графику 65 - 36°С;

-система трубопроводов –  2-х трубная;

-топливо – твердое (каменный уголь Черногорского месторождения с низшей теплотой сгорания Qн = 4010 ккал/кг);

-доставка топлива на площадку котельных – автотранспортом;

Основные характеристики котельных представлены в таблице.

Таблица 2.1 Основные характеристики котельных п. Новоангарск

| № п/п | Наименование | Фактический расход тепла, Гкал/час (Мвт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,302 |
| 2 | Котельная №2 | 0,836 |
| 3 | Итого | 1,1 38 |

В настоящее время в поселке Новоангарск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Тепловые сети двухтрубные. Схема теплоснабжения тупиковая. Предусмотрено резервирование подачи теплоты потребителям, за счет совместной работы источников теплоты. Теплоноситель – вода с параметрами 65 - 36°С. Прокладка существующей теплосети выполнена несколькими способами: подземно в непроходных железобетонных каналах; наземно на низких стоящих опорах. Диаметр трубопроводов до 200мм., от 200 до 400мм., от 400 до 600мм.

На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции.

### Телефонизация

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты жилого и общественного секторов.

Телефонная связь на территории муниципального образования Новоангарский сельсовет состоит из одной станции, расположенной в помещении обогатительной фабрики ООО « Новоангарский обогатительный комбинат» и принадлежащей ОАО « Горевский обогатительный комбинат».

По состоянию на 01.01.2007 года в поселении общая монтированная емкость – 233 номера, в том числе 162 квартирных. Содержится и обслуживается аппаратура телефонной связи ведомственными техниками и за счет предприятия.

В помещении почтового отделения (старый поселок) установлен телефон для междугородних  и международных переговоров общего пользования структурного подразделения Мотыгинского РУС регионального филиала ОАО « Сибирьтелеком» «Электросвязь». В здании администрации сельсовета (новый поселок) для организации работы с районным центром также установлен телефон ОАО «Сибирьтелеком», которым пользуются как руководители бюджетных организаций, так и население в пределах Мотыгинского района.

### Сотовая связь

В настоящий момент в поселке Новоангарск работает один оператор сотовой связи – компания «ЕТК».

### Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в поселке Новоангарск является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", который является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

Основные сети телерадиовещания и связи, обслуживаемые предприятием:

телевизионная сеть «Телеканал Россия»;

телевизионная сеть «Первый канал»;

региональная телекоммуникационная сеть «Енисей»;

сеть земных станций спутниковой связи;

радиовещательная сеть «Радио России» с краевыми вставками.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания Красноярского КРТПЦ следует, что практически все население района имеет возможность принимать телевизионные трансляции. Сельские жители могут принимать 1-ый канал, ТК ”Россия” и региональный канал ”Енисей-Регион”. Так же в поселке Новоангарск за счет средств ОАО « Горевский ГОК» приобретен и установлен тюнер по программе « Спорт».

### Спутниковые системы

В настоящее время в Мотыгинском районе связь в основном через несколько региональных спутниковых сетей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-АМ3" (80 град. в.д.).

### Почтовая связь

Доставка почты обусловлена особым географическим положением района, в период распутицы осуществляется  авиатранспортом, а в остальное время года автомобильным транспортом.

На территории п. Новоангарск  работает одно отделение почтовой связи.

## Экономическая и сельскохозяйственная специализация

В промышленности занято 828 чел.

Металлургическая промышленность является основной отраслью экономики в п. Новоангарск.

На территории поселка имеется 2 крупных промышленных предприятия: ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат» и ООО «Новоангарский обогатительный комбинат.

Таблица 2.2 Численность занятых в промышленности

| №№ п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (чел) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2008 год |
| 1 | Промышленность | 828 |
|  | а) Добыча свинца и цинка | 828 |
|  | ОАО "Горевский горно-обогатительный комбинат" | 649 |
|  | ООО "Новоангарский обогатительный комбинат | 179 |
|  | Обогатительная фабрика по переработке золото-сурьмяной руды и металлургического передела для получения сурьмы металлической |  |
| 2 | Строительные организации | 23 |
|  | ООО "Фарн" | 10 |
|  | ГП "КрайДЭО" | 13 |

В связи с тем, что Мотыгинский район относится к зонам критического земледелия, считается нецелесообразным развитие крупного сельскохозяйственного производства.

## Категория объекта по ГО

В соответствии с исходными данными и требованиями выданными главным управления по делам ГО и ЧС Красноярского края (Приложение 2) проектируемый объект является некатегорируемым по ГО.

В соответствии  с Исходными данными (Приложение 2), в 100 км от п. Новоангарск расположен г. Лесосибирск, имеющий 3 категорию по ГО.

# результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что осваиваемая территория находится в зоне светомаскировки и зоне возможного катастрофического затопления.

## Разработка «плана желтых линий»

Согласно исходных данных и требований, выданных главным управлением по делам ГО и ЧС Красноярского края, п. Новоангарск не находится в зоне возможных разрушений и образования завалов.

В связи с этим план желтых линий в настоящем проекте не разрабатывается.

## Общая оценка источников возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Источниками чрезвычайных ситуаций могут стать аварии, связанные с транспортировкой опасных и взрывопожароопасных грузов, а также аварии на ближайших крупных промышленных объектах ООО «НОК» и ОАО «Горевский ГОК»

2. Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории может возникнуть в случае аварий на инженерных сооружениях и коммуникациях разрушение (повреждение), которых может привести к недопустимым изменениям параметров окружающей среды человека (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

3. Отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры) могут повлечь аварии на объектах экономики и жизнеобеспечения.

4. Эпидемиологическая обстановка в п. Новоангарск, в целом, благоприятная, однако возможны вспышки массовых заболеваний, особенно в благоприятное для них время года. Очагами вспышек инфекционных заболеваний могут быть источники питьевой воды, неподготовленные для купания пляжи, рынки, в т.ч. несанкционированные, а также преднамеренные действия злоумышленников.

5. Не исключены случаи проведения  террористических актов на инженерных сетях, промышленных объектах, в местах массового пребывания населения.

## Перечень возможных источников ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате техногенной аварии или катастрофы нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Возможные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории п. Новоангарск Мотыгинского муниципального района в настоящее время и с учётом предложений по территориальному развитию:

1. Транспортные аварии, в том числе:

- аварии на автодорогах;

- аварии воздушных судов.

2. Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных объектах.

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

- пожары в селитебной зоне населённых пунктов.

- пожары на объектах промышленности, транспорта и связи,

3. Гидродинамические аварии.

- возможное катастрофическое затопление;

- затопление вследствие экстренного сброса вод с ГЭС.

4. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системе электроснабжения;

- аварии в системе теплоснабжения.

### Транспортные аварии

Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Основная причина аварий на автомобильном транспорте (до 75 % всех случаев) – несоблюдение водителями правил дорожного движения. Нарушение скоростного режима, правил обгона и маневрирования очерёдности проезда перекрестков являются причинами большинства происшествий с тяжкими последствиями.

Наиболее опасными чрезвычайными ситуациями являются ЧС, связанные с дорожными авариями при перемещении опасных грузов. Непосредственно к опасным маршрутам п. Новоангарск относятся дороги, по которым осуществляется доставка нефтепродуктов на АЗС (ЛВЖ, СУГ), взрывчатых материалов (ВМ).

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на автомобильном транспорте приведены по справочным данным («Основы анализа и управления риском в природных и технологических сферах», В.А. Акимов, В.В. Лесных, М.: Деловой экспресс,2004, 352с)

| Опасное событие | интенсивность аварийных ситуаций 1/транспорт-км. |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2х10-6 |

Вероятные сценарии развития аварии и возможные масштабы последствий аварии  при транспортировке СУГ, ЛВЖ

1. Разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) типа «бензин»:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения  пожара – вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волной;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площади разлива;

2. Разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волной;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадки разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образования огненного шара;

образование зоны теплового излучения огненного шара.

Ниже схематично представлены возможные сценарии протекания аварии с ёмкостями, содержащими взрывопожароопасные и (или) токсичные вещества.

|  |  |  |  | Разгерметизация ёмкости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение пожара |  | Выброс продукта из ёмкости |  |
|  |  |  |  | ЖФ | ПГФ |  |
|  | Перегрев ёмкости с ЛВЖ, СУГ с последующим взрывом |  |  | Образование облака |  |
|  |  |  |  | Взрывоопасного | Токсичного |  |
|  |  |  |  |  | Взрыв паро-воздушной смеси |  | Распространение токсичного облака |
|  |  | Разрушение коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей |  | Интоксикация людей |

Схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий

Оценка воздействий опасных  факторов  аварий на автодорогах, связанных с проливом ЛВЖ, СУГ, осуществлялась по программе «Оценка риска», разработанной на основе ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов» и НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Данная программа применима для расчёта величин индивидуального и социального риска на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

Основными структурными элементами алгоритма расчётов являются:

определение возможных сценариев развития аварийной ситуации;

расчёт значений поражающих факторов для каждого из возможных сценариев;

оценка значений индивидуального риска для людей.

Аварии с проливом ЛВЖ

Следует учесть, что, исходя из анализа статистических данных по авариям, в относительной доле повреждаемости грузов при автомобильных перевозках преобладают аварии с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (~77 %)

Исходные данные для расчёта:

объем цистерны 8 м3 (топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500 А);

пролив всего содержимого емкости (бензин Аи-92);

степень заполнения ёмкости  85 %;

расчётная температура окружающего воздуха  25 0С;

нижний концентрационный предел распространения пламени  1,1 % (об);

теплота сгорания  43 641 кДж кг-1;

температура вспышки 37 0С;

константы уравнения Антуана  А = 5,14031, В = 695,019, СА = 223,220;

давление насыщенных паров бензина  31,2 кПа;

масса вещества 3 000 кг.

Рассматриваемые сценарии:

образование «огненного шара» (крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с ЛВЖ с воспламенением содержимого резервуара);

пожар пролива;

сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчёта:

площадь пролива составляет 109,59 м2;

время существования «огненного шара» – 11 секунд.

В таблице 3.1 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления.

В таблице 3.2 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека.

В таблице 3.3 приведены радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива.

На рис. 3.1 представлен график зависимости избыточного давления от расстояния.

На рис. 3.2 представлен график зависимости импульса от расстояния.

На рис. 3.3 представлен график интенсивности теплового излучения при образовании «огненного шара».

На рис.3.4 представлен график условной вероятности поражения человека.

| Таблица 3.1 |
| --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 42 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 | 59 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 87 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 154 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 308 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 479 |
| Таблица 3.2 |
| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| Ожог 1-й степени | 120 | 152 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 117 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 97 |

Таблица 3.3

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 15 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек. Ожог 1-й степени через 15-20 сек. Ожог 2-й степени через 30-40 сек. Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут | 7,0 | 12 |

Рис. 3.1. График зависимости избыточного давления от расстояния.

Рис. 3.2. График зависимости импульса от расстояния.

Рис. 3.3. График интенсивности теплового излучения при образовании «огненного шара».

Рис.3.4. График условной вероятности поражения человека.

Вывод: Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива (наиболее вероятная ситуация) не превысят 25 м. В радиусе 12 метров человек может получить ожоги I-II степени. Люди, находящиеся в непосредственной близости от места аварии, могут погибнуть, получить травмы, ожоги и отравления окисью углерода различной степени тяжести.

Аварии с выбросом СУГ

Исходные данные для расчёта:

наименование вещества – пропан;

агрегатное состояние – сжиженный газ;

объём цистерны – 8 м3;

тип аварии – полное разрушение ёмкости;

степень заполнения ёмкости – 85 %;

масса вещества – 5400 кг;

степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия;

скорость ветра – 1 м/с;

температура воздуха – 20 оС;

время прошедшее после начала аварии – 30 мин;

время суток – день;

инсоляция – интенсивная.

Рассматриваемые сценарии:

образование «огненного шара» (крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с СУГ с воспламенением содержимого резервуара);

пожар пролива;

сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчёта:

площадь пролива составляет 215,78 м2;

время существования «огненного шара» – 12 секунд.

В таблице 3.4 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления.

В таблице 3.5 приведены радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива.

В таблице 3.6 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека.

На рис. 3.5 представлен график зависимости избыточного давления от расстояния.

На рис. 3.6  представлен график зависимости импульса от расстояния.

На рис. 3.7  представлен график интенсивности теплового излучения при образовании «огненного шара» и пожара проливов.

На рис. 3.8 представлен график условной вероятности поражения человека.

Таблица 3.4

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 | 48 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 | 67 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 97 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 173 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 346 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 538 |

Таблица 3.5

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 56 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 36 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек. Ожог 1-й степени через 15-20 сек. Ожог 2-й степени через 30-40 сек. Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут | 7,0 | 29 |
| Непереносимая боль через 3-5 сек. Ожог 1-й степени через 6-8 сек. Ожог 2-й степени через 12-16 сек. | 10,5 | 24 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 минут | 12,9 | 21 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | 18 |

Таблица 3.6

| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Ожог 1-й степени | 120 | 174 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 134 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 112 |

Рис. 3.5. График зависимости избыточного давления от расстояния.

Рис. 3.6. График зависимости импульса от расстояния.

Рис. 3.7. График интенсивности теплового излучения при образовании огненного шара и пожара проливов.

Рис. 3.8 График условной вероятности поражения человека.

Вывод: Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива не превысят 56 м. В радиусе 29  метров человек может получить ожоги I-II степени. Люди, находящиеся в непосредственной близости от места аварии, могут погибнуть, получить травмы, ожоги и отравления окисью углерода различной степени тяжести.

Вероятные сценарии развития аварии и возможные масштабы последствий аварии  при транспортировке ВМ

Перевозка опасных грузов (взрывчатых материалов со склада ВМ ОАО «Горевский ГОК») осуществляется вне населенного пункта  по автодороге Новоангарск-Мотыгино (номенклатура, объемы перевозимых ВМ представлена в Приложении 3). Основное опасное вещество – эмульсолит П-А-20.

Эмульсолит П-А-20 – ЭВВ 2 класса (по классификации ОСТ 84-2158-84). Представляет собой водоустойчивую эмульсию, содержащую сенсибилизатор и предназначенную для ведения взрывных работ на открытой поверхности в скважинах любой степени обводненности  по крепким, средним, слабым породам и углю и по сульфидным рудам, в том числе склонных к загоранию при взрывном дроблении. Разрешается применение эмульсолита П в качестве скважинных зарядов в забоях подземных выработок рудников и шахт, не опасных по газу или пыли.

Температурный диапазон окружающей среды от минус 50 до плюс 50 0С.

Эмульсолит П изготавливают в виде патронов диаметром  90 мм, 120 мм. Упаковывается в гофрокартонные ящики.

Основные характеристики эмульсолита П-А-20.

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Пластичное вещество от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Плотность состава при изготовлении, г/см3, не более | 1,40 |
| Полнота детонации от патрона аммонита в полиэтиленовой оболочке при выпускаемых диаметрах патронов | полная |
| Электрическая емкость, пФ, не более | 300 |
| Масса патрона, кг: диаметр 90 мм; диаметр 120 мм | 4,0±0,3 6,5±0,5 |
| Удельная теплота взрыва, МДж/кг (ккал/кг) | 3,3(800) |
| Удельный объем газов, л/кг | 910 |
| Кислородный баланс, % | минус 2,4 |
| Скорость детонации, км/с | 4,8 –5,0 |
| Чувствительность к удару по ГОСТ 4545-88: нижний предел, мм, более частота взрыва в приборе №1, % | 500 0 |
| Чувствительность к трению на приборе К-44-III: нижний предел прижатия роликов, МПа, не менее | 294 |
| Температура вспышки при времени задержки 60 с, 0С | более 350 |
| Критический диаметр детонации в стальной оболочке, мм | 35 - 40 |
| Эффективность действия взрыва. относительно граммонита 79/21 по методу ВостНИИ | 1,2 – 1,4 |
| Термостабильность при 75 0С в течение 48 часов | следы терморазложения отсутствуют |

По степени опасности при транспортировке, эмульсолит относится к 1 классу, подкласс 1.5 D (ВМ с опасностью взрыва массой, которые настолько нечувствительны, что при транспортировании не должно произойти инициирования или перехода от горения к детонации).  Перевозка автомобильным транспортом должна производится в соответствии с  «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных приказом Минтранса России от 08.08.1995 N 73.

При расчете значений критериев взрывопожароопасности в качестве расчетного варианта выбрана наиболее неблагоприятная авария - взрыв автомобиля (результат террористического акта), перевозящего взрывчатые материалы со склада ВМ ОАО «Горевский ГОК» по автодороге Новоангарск – Мотыгино на Удерейский участок открытых горных работ.

Оценка поражающих факторов при возможном взрыве взрывчатых веществ проводится в соответствии с ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах»; методикой, изложенной в книге «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях» (книга 2, под общей редакцией Шойгу С.К.); МЧС России, 1998 год):

Параметры взрыва взрывчатых веществ (ВВ) определяются в зависимости:

от вида ВВ;

от эффективной массы ВВ;

от характера подстилающей поверхности;

от расстояния до центра взрыва.

Расчет проводим в два этапа:

первый этап - определение приведенного радиуса  R зоны взрыва;

второй этап - определение избыточного давления  Р

Приведенный радиус зоны взрыва ВВ рассчитывается по формуле:

r -  расстояние до центра взрыва ВВ. Расстояние от оси автодороги до селитебной территории  - 200 м.

- коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности (для металлического кузова автомобиля -1);

Q  масса ВВ, равная максимальной массе перевозки 2000 кг/за один рейс.

К - коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу. Для эмульсолита, в справочных документах не обозначен, для укрупненного расчета можно не учитывать.

Приведенный радиус зоны взрыва автомобиля, перевозящего взрывчатые материалы (эмульсолит) составляет  12,6 м.

Величина избыточного давления во фронте ударной волны, развивающейся при взрыве эмульсолита, рассчитывается по формуле (при R>6,2 м) и равна 6,34 кПа.

Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва ВВ определяются четыре зоны разрушений:

полных разрушений, Р> 50 кПа;

сильных разрушений, 30 кПа <Р< 50 Па;

средних разрушений, 20 кПа <Р< 30кПа;

слабых разрушений, 10 кПа <Р< 20кПа.

Вывод: Величина избыточного давления во фронте ударной волны, развивающейся при взрыве автомобиля, перевозящего эмульсолит по автодороге Новоангарск-Мотыгино равна 6,34 кПа. Поражение людей (травмы, нарушение слуха), находящихся на открытой местности возможно на расстоянии до200 м от эпицентра взрыва.

Параметры расстояния распространения ядовитых газов при взрыве (взрыв автомобиля с опасным грузом в результате террористического акта) определяются в соответствии с главой VIII ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах».

Безопасное расстояние по действию ядовитых газов в условиях отсутствия ветра или в направлении перпендикулярном к распространению ветра, при взрыве зарядов определяется по формуле:

где:

r - радиус распространения облака газов перпендикулярно направлению ветра, м;

Q - суммарная масса взорвавшихся веществ,

Безопасное расстояние по действию ядовитых газов в направлении, противоположном распространению ветра, при взрыве следует принимать также равным 201,5м.

По направлению ветра радиус газоопасной зоны определяется по формуле:

V - скорость ветра перед взрывом, принимаем равной 1 м/сек. При скорости ветра 1 м/с наблюдается максимальная устойчивость атмосферы. Облако распространится наиболее компактно, концентрация газов в облаке - максимальна.

Вывод: При взрыве автомобиля, перевозившего взрывчатые материалы, облако ядовитых газов, в котором преобладают окислы азота, распространится на расстояние: перпендикулярно направлению ветра и противоположном распространению ветра – 201,5м, по направлению ветра – 302,2м.

Вероятные сценарии развития аварии и возможные масштабы последствий аварии  на воздушных судах

Сформулированы следующие факторы, которые являются источниками инцидентов и авиационных происшествий:

ошибки персонала (экипажа, службы управления движением);

погодные условия (гроза, обледенение, туман, градиент ветра);

низкое качество технического обслуживания;

терроризм;

неисправность (дефекты) элементов конструкции, систем управления и связи.

Как показывает мировая практика большая часть воздушных происшествий (67%) происходит на таких этапах полёта как взлёт, начальная фаза набора высоты, конечная фаза захода на посадку и посадка.

Рассмотрим возможную аварию вертолёта МИ-8 с запасом топлива в основных баках 2600 л (2080 кг) на 2 часа 40 мин. Расчёт произведен исходя из заполнения бака на 90 %.

Согласно статистическим данным об имевших место авиационных происшествиях, следует, что цепь трагических событий следующая:

несанкционированный взлёт;

потеря ориентиров;

столкновение с препятствиями;

неработоспособность АРМ.

В результате разрушения целостности топливного бака вертолёта возможно разлитие топлива, последующий взрыв ТВС, образование "огненного шара".

Величины поражающих факторов определены по программе "Оценка риска", которая разработана на основе ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов", НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Возможные масштабы последствий аварии  вертолёта МИ-8

Исходные данные для расчёта:

- наименование вещества: авиационный керосин

- масса вещества, кг: 1872

- рассматриваемые сценарии:

- образование "огненного шара";

- "пожар пролива";

- сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчёта:

- площадь пролива, м2: 44,05

- время существования "огненного шара", с: 9

Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления представлены в таблице 3.7

Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения "пожаров пролива" представлены в таблице 3.8.

Радиусы зон поражения при воздействии "огненного шара" на человека представлены в таблице 3.9.

На рис. 3.9 представлен график зависимости избыточного давления от расстояния.

На рис. 3.10 представлен график зависимости импульса от расстояния.

На рис. 3.11  представлен график интенсивности теплового излучения при образовании «огненного шара» и пожара проливов.

На рис. 3.12 представлен график условной вероятности поражения человека

| Таблица 3.7 |
| --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| Полное разрушение зданий | 100 | 33 |
| 50%-ное разрушение зданий | 53 | 46 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 67 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 120 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 239 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 372 |

| Таблица 3.8 |
| --- |
| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 17 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 10 |
| Непереносимая боль через 20-30 с; Ожог 1-й степени через 15-20 с; Ожог 2-й степени через 30-40 с; Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин | 7,0 | 8 |
| Непереносимая боль через 3-5 с; Ожог 1-й степени через 6-8 с; Ожог 2-й степени через 12-16 с | 10,5 | 0 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 12,9 | 0 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | 0 |

| Таблица 3.9 |
| --- |
| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| Ожог 1-й степени | 120 | 109 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 82 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 67 |

Рис. 3.9. График зависимости избыточного давления от расстояния

Рис. 3.10 График зависимости импульса от расстояния

Рис. 3.11 График интенсивности теплового излучения при образовании огненного шара и пожара проливов.

Рис. 3.12. График условной вероятности поражения человека.

Вывод: Радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива не превысят 17 м. В радиусе 8-ми метров человек может получить ожоги I-II степени. Люди, находящиеся в непосредственной близости от места аварии, могут погибнуть, получить травмы, ожоги и отравления окисью углерода различной степени тяжести.

Мероприятия по предотвращению и ликвидации ЧС при перевозке опасных грузов включают в себя ряд технических и организационных мероприятий. К техническим мерам по обеспечению безопасности транспортировочных работ следует отнести:

-обеспечение технической исправности транспортных средств

-обеспечение целостности транспортной тары в процессе погрузочно-разгрузочных работ

-укомплектование транспортного средства необходимыми средствами связи, пожаротушения, индивидуальной защиты

Организационными мерами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов стоит считать:

-допуск к транспортировочным работам подготовленных и проинструктированных лиц

-разработку маршрута и режима транспортировки

-проверку соответствия груза перевозочным документам, наличия маркировки и знаков опасности

С целью предотвращения развития возникшей чрезвычайной ситуации в организациях, осуществляющих перевозку опасных грузов, должна быть разработана надежная система оповещения должностных лиц и организаций, привлекаемых для ликвидации аварии.

В случае получения информации о возникшей ЧС соответствующие должностные лица обязаны оперативно:

-произвести разведку очага аварии и территории, находящейся под угрозой поражения, определить границы опасной зоны и принять меры по ее ограждению и оцеплению

-организовать оказание медицинской помощи пострадавшим в опасной зоне

-разработать план ликвидации аварии.

В плане ликвидации аварийной ситуации должны найти отражение:

-силы и средства, привлекаемые для ликвидации аварийной ситуации и порядок их использования

-организация управления ходом работ

-организация контроля работы участников ликвидации аварийной ситуации с использованием индивидуальных средств защиты.

На селитебной территории вопросы ликвидации аварийной ситуации решаются совместно с представителями местной администрации, территориальными органами МЧС России, органами здравоохранения и внутренних дел.

### Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных объектах

Пожары в селитебной зоне, на объектах промышленности, транспорта и связи

Трагические последствия имеют пожары, возникающие в зданиях соцкультбыта, детских учреждениях, больницах и т.п. Основными причинами, способствующими гибели людей при пожарах в последние годы, являются: нарушение правил пожарной безопасности, несвоевременное проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, использование неисправного электрооборудования и устаревших электрических сетей.

Опасными являются пожары в резервуарах нефтепродуктов АЗС, в резервуарах распределительных предприятий, тепло-, электростанций (хранилищах мазута) и ряде других объектов, потребляющих нефть и нефтепродукты.

Пожары в резервуарах с  нефтепродуктами, независимо от причин их возникновения (чаще всего это прямые удары молнии и самовозгорания пирофорных отложений внутри резервуара), редко удается потушить в начальной стадии. В результате взрыва паровоздушной смеси в свободном пространстве резервуара и возникновении пожара, нередко создаются условия, существенно осложняющие процесс его тушения: неполный отрыв крыши и частичное опускание ее внутрь резервуара, нарушение герметичности резервуара ниже уровня жидкости с вытеканием ее в обвалование и последующим воспламенением, повреждение отдельных элементов систем пожаротушения и другие.

При рассмотрении поражающих факторов аварий на пожароопасных объектах необходимо выделить два основных варианта:

пожар в хранилищах нефтепродуктов и горючих жидкостей без выброса или с выбросом продуктов из емкостей;

пожар со взрывом топливно-воздушной смеси.

Далее остановимся на факторах риска пожаров без взрывов и пожаров, сопровождающихся взрывами образующейся топливно-воздушной смеси.

Учёт особенностей и количественная оценка этих факторов риска имеет важное практическое значение при: разработке требований по предупреждению возникновения пожаров и взрывов, а также к средствам локализации и ликвидации пожаров; обоснованиях целесообразных превентивных мер и организации ликвидации последствий аварий рассматриваемого вида; подготовке и оценке альтернативных вариантов управленческих решений на действия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварии и нормализации обстановки.

Пожары без взрывов

При пожарах такого вида может быть выделено три зоны:

- горения;

- теплового воздействия;

- задымления.

В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения, например, нефтепродуктов в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является поверхность горящего продукта и тонкий светящийся поверхностный слой пламени, где происходит реакция окисления. Необходимо заметить, что интенсивность горения определяется не скоростью протекания самой реакции окисления, а скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения. Таким образом, лимитирующими процессами при горении являются диффузия и теплопередача, а процессы горения при пожаре развиваются в диффузной области. Это обстоятельство имеет важное значение при решении вопросов снижения рисков пожаров.

Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обуславливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре – облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

Необходимо отметить, что большая часть тепла передается путем конвекции. Например, при горении бензина в резервуаре на конвективный перенос тепла падает 57-62 %. При пожарах внутри зданий и сооружений продукты сгорания, имеющие высокую температуру, конвективными потоками переносятся по всему лабиринту коридоров и помещений, передавая тепло встречающимся на их пути материалам и конструкциям, повышая их температуру до критических значений и вызывая возгорание.

Передача тепла излучением наиболее характерна для наружных пожаров. Мощное излучение тепла происходит при горении горючих жидкостей в резервуарах с образованием наружного пламени. В этом случае на значительные расстояния может передаваться от 30 до 40 % тепла. Следует иметь в виду, что чем больше поверхность пламени, меньше степень его черноты, тем выше температура горения и большая часть тепла передается путем излучения.

При пожарах в замкнутых объемах и ограждениях действие теплового излучения на окружающую среду ограничивается возникающими на его пути экранами.

При внутренних пожарах передача тепла происходит главным образом путем теплопроводности. Теплопередача осуществляется через конструктивные элементы и ограждения хранилищ нефтепродуктов, топлива и других горючих жидкостей. При пожарах горючих жидкостей в резервуарах тепло этим способом передается нижним слоям этих жидкостей. При этом создаются условия для их вскипания и выброса.

Зона задымления при пожарах нефтепродуктов и других видов жидкого горючего примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все то пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6-12 метров и концентрацией кислорода не менее 16 %. Нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

В динамике любого пожара важную роль играет интенсивность газообмена, так как лимитирующей стадией процесса горения, что отмечалось выше, как правило, является диффузионный перенос кислорода к поверхности зоны горения.

Говоря об интенсивности газообмена при пожарах, прежде всего, имеют в виду скорость притока воздуха к зоне горения. Вполне понятно, что продукты горения, нагретые в зоне реакции и обладающие меньшей плотностью, чем поступающий в зону горения воздух, поднимаются вверх и создают избыточное давление. В нижней же части резервуара (помещения), где происходит горение или вблизи подстилающей поверхности, если горят выливающиеся из хранилища нефтепродукты или другое горючее, из-за убыли снижения парционального давления кислорода в воздухе, участвующего в реакции окисления, создается зона пониженного давления. Высоту, на которой давление равно атмосферному, называют уровнем равных давлений. Процесс развития пожара на рассматриваемых объектах может быть охарактеризован рядом физических и геометрических параметров, которые необходимо принимать во внимание при оценке его опасности для людей окружающей среды.

Анализ публикаций по вопросам противопожарной защиты и пожарной тактики показывает, что к числу характеристик и параметров пожаров можно отнести:

- вид пожара (в замкнутом объеме или открытый);

- пожарную нагрузку, т.е. количество тепловой энергии, которое может быть выделено при сгорании нефтепродуктов или другого горючего, содержащегося на аварийном объекте;

- интенсивность выделения тепла, т.е. количество тепловой энергии, выделяющейся за единицу времени и зависящей от количества поступающего воздуха;

- массовую скорость выгорания продуктов (определяется интенсивностью испарения в зоне горения);

- площадь горения;

- площадь пожара;

- фронт пожара;

- линейную скорость распространения горения;

- период развития пожара.

К числу поражающих факторов относят:

- облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением высокой интенсивности из зоны горения;

- воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературного поля, формирующегося в зонах распространения и поглощения средой теплового излучения, конвективного движения горячих продуктов горения, передачи тепла путем теплопроводности;

- загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и объединение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

Каждый из перечисленных выше факторов характеризуется определенными параметрами. В частности, облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м2, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время, которая, по сути, является тепловым импульсом. Можно провести некоторую аналогию между тепловым импульсом при пожаре и световым импульсом ядерного взрыва. При ядерном взрыве время светового излучения, включающего и тепловое излучение, вполне определенное и зависит от мощности взрыва; при пожаре время излучения равно времени существования зоны горения, и тепловой импульс должен определяться по времени экспозиции объекта поражения.

Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80-100 оС в сухом воздухе и при 50-60 оС – во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40 оС.

Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на его пути. Интенсивность теплового излучения на поверхности факела от горящих разлитий представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Горючее вещество | Тепловой поток, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Бензин | 130 |
| Дизельное топливо | 130 |
| Керосин | 90 |
| Нефть | 80 |
| Мазут | 60 |
| Метанол | 35 |
| Гексан | 165 |

При определенных тепловых импульсах возникают ожоги открытых не защищенных одеждой участков кожи. Обычно различают четыре степени ожогов (Медицинский справочник, Термические ожоги. О. В. Зайратьянц, Л. В. Кактурский. - М.: Медицинское информационное агентство, 2008. - 424 с).

Таблица 3.11

| Степень ожога | Открытые кожные покровы (% поражения) |
| --- | --- |
| Ι | 10 – 20 |
| ΙΙ | 20-40 |
| ΙΙΙ | 40-60 |
| ΙV | Более 60 |

Пожары со взрывом топливно-воздушной смеси

В большинстве случаев при пожарах происходит двухфазовое диффузное горение, при котором в замкнутых объемах взрывов не происходит.

Однако в случае вспенивания и выброса нефтепродуктов при пожарах в резервуарах и других хранилищах, а также при аварийном вскрытии нагретых при пожаре хранилищ, выбросе и интенсивном испарении углеводородных топлив в замкнутое пространство образуются топливно-воздушные смеси, в которых могут создаваться условия для протекания гомогенных экзотермических реакций горения. При этом в случае ламинарного режима движения газовоздушных масс распространение пламени при горении топливно-воздушной смеси происходит со скоростью, составляющей десятые доли метров в секунду, и образования ударной волны перед фронтом пламени не происходит.

В реальных же условиях, как правили, происходит турбулизация движения газовохдушных масс, искривление и увеличение фронта пламени. При этом существенно возрастает скорость его распространения. При достижении скорости распространения пламени десятков и сотен метров в секунду происходит взрывное или дефлеграционное горение. Генерируются ударные волны с максимальным давлением 20-100 кПа. При взрывном горении продукты горения могут нагреваться до температуры, равной 1500-3000 оС, а давление в закрытых системах может увеличиваться до 0,6-0,9 МПа. Продолжительность реакции горения до формирования режима дефлаграционного (взрывного горения) составляет приблизительно для паров углеводородных топлив 0,2-0,3 сек., для газов – 0,1 сек.

При определенных условиях дефлаграционное горение трансформируется в детонационный процесс, при котором скорость распространения пламени превышает скорость распространения звука и достигает 1000-5000 м/с. При этом возникает ударная волна. Во фронте этой волны резко повышаются плотность, давление и температура топливно-воздушной смеси. В определенный момент при возрастании этих параметров смеси возникает детонационный взрыв.

Следует заметить, что причинами возникновения детонационного взрыва, кроме рассмотренной выше, могут быть: точечный источник взрыва  электрическая искра, локальный нагрев топливно-воздушной смеси до температуры самовоспламенения, облучение ультрафиолетовым излучением и др.

Характерная особенность детонационного взрыва состоит в том, что большая часть энергии взрыва переходит в ударную волну, в то время как при дефлаграционном горении, например, при скорости распространения пламени 200 м/с, в ударную волну трансформируется только 30 % энергии.

Необходимо иметь в виду, что во взрывных превращениях, даже в замкнутых объемах, участвует лишь определенная доля топлива, содержащегося в топливно-воздушном облаке. Для горючих жидкостей эта доля составляет 30 %, для паров легковоспламеняющихся жидкостей – 50 %. Для паровых облаков в замкнутом пространстве при большой массе горючих веществ их доля участия во взрыве совсем мала и составляет примерно 10 %.

Для оценки взрывоопасности тех или иных структурных элементов хранилищ нефтепродуктов и других горючих жидкостей производится их классификация по категориям – в зависимости от массы парогазового облака, которое может образоваться в аварийной ситуации, и относительного энергетического потенциала данного структурного элемента (технологического узла). Категории взрывоопасных технологических узлов объектов приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Категория опасности | Возможная масса парогазового облака, кг | Относительный энергетический потенциал, кДж |
| --- | --- | --- |
| Ι | Более 37 | Более 5000 |
| ΙΙ | 27-37 | 2000-5000 |
| ΙΙΙ | Менее 27 | Менее 2000 |

Аварии на взрывопожароопасных объектах п. Новоангарск

Взрыво- и пожароопасными объектами называются такие объекты, на которых производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях (например, авариях) способность к возгоранию и (или) взрыву.

При авариях на взрывопожароопасных объектах наблюдаются следующие явления:

- неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы);

- образование облаков топливовоздушных смесей (ТВС) или других газообразных веществ, их быстрые взрывные превращения (объемный взрыв) и, как следствие, возникновение пожара;

- взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под давлением и с перегретой жидкостью, и образование осколочного поля;

- образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.

Указанные явления формируют следующие поражающие факторы:

- воздушную ударную волну, возникающую, в том числе, и при объёмном взрыве топливовоздушной смеси;

- тепловое поле, образующееся за счёт эндотермических окислительных процессов в зоне пожара;

- осколочное поле, образуемое при разлёте из зоны взрыва обломков оборудования, обладающих высокой кинетической энергией;

- поле токсичных веществ, разбрасываемых при взрыве либо образующихся при  горении.

Наибольшую опасность в пожарном отношении представляют взрывопожароопасные объекты хранения ГСМ (АЗС) на территории п Новоангарск (ул.4 Квартал), АЗС ОАО «Горевский ГОК» п. Новоангарск.

При проектировании новых объектов (хвостохранилище, цеха деревообработки, склады реагентов), размещенных на территории промпредприятий (ООО «НОК» и ОАО «Горевский ГОК») разрабатывались разделы ИТМ ГОЧС (объектовые), на основании которые сделан вывод, что в случае ЧС на территории промпредприятий зоны поражающих факторов не достигают селитебной территории п. Новоангарск).

На АЗС п. Новоангарск Мотыгинского муниципального района в обращении находятся взрывопожароопасные вещества - бензин марок АИ-95, АИ-92, А-80, дизтопливо.

Вещества, которые, хранятся и перерабатываются на опасном объекте являются пожаро-, взрывоопасными. Они способны вызывать стойкое загрязнение окружающей природной среды, и очень чувствительны к действию огня, искр, сильных разрядов электричества, тепловому воздействию.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций с этими материалами являются несоблюдение правил техники безопасности обслуживающим персоналом.

Не исключены и внешние опасности, которые могут стать причиной возникновения аварийной ситуации: возможные лесные пожары, ураганы, землетрясения, удары молнии, а также террористические акты.

Основные события, приводящие к чрезвычайным ситуациям и образованию полей поражающих факторов, а также их вероятностный диапазон частот возникновения, представлены в таблице 3.13.

Таблица  3.13

| Инициирующее событие | Значение частоты (1/год) |
| --- | --- |
| Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта | 1,1.10-4 |
| Разгерметизация автоцистерны на территории АЗС | 5,0.10-6 |
| Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара | 5,0.10-6 |
| Перелив нефтепродукта из-за отказа автоматики | 5,0.10-6 |

При описании наиболее вероятных и представительных сценариев возникновения и развития пожаровзрывоопасных аварий обычно выделяют следующие основные события:

мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим горением;

мгновенной вспышки не произошло, меры по предотвращению пожара успеха не имели, возгорание пролива;

разлив ЛВЖ с образованием облака ТВС и его дрейф с рассеиванием по восьми направлениям ветра со своими скоростями;

сгорание облака парогазовоздушной смеси;

сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;

разрушение близлежащей ёмкости под воздействием избыточного давления или тепла при горении пролива;

мгновенного воспламенения не произошло, чрезвычайная ситуация локализована благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара либо в связи с рассеянием загазованности.

Статистические данные по вероятностям возникновения приведенных выше сценариев представлены в таблице 3.14

Таблица 3.14

| Сценарий развития чрезвычайных ситуаций | Вероятность |
| --- | --- |
| Горение пролива вытекшей среды | 0,0287 |
| Сгорание облака ТВС в детонационном режиме | 0,0119 |
| Сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме | 0,1689 |
| Безопасное рассеивание | 0,0292 |

Из данных, приведенных в таблице 3.14, видно, что наибольшую частоту реализации могут иметь сценарии, связанные с образованием зоны взрывоопасных концентраций и сгорания облака ТВС в пределах концентраций самовоспламенения в дефлаграционном режиме.

В случае разлива ЛВЖ и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории объекта и за его пределы, что в свою очередь в значительной мере определяется господствующей розой ветров в районе размещения площадки объекта.

Статистические данные по причинам возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 3.15.

Таблица 3.15

| Причина аварии | Процент потерь от общего количества аварий |
| --- | --- |
| Механическое разрушение | 41 |
| Ошибка оператора | 20 |
| Неизвестная причина | 18 |
| Нарушение процесса | 8 |
| Природные катастрофы | 6 |
| Ошибка проекта | 4 |
| Саботаж или поджог | 3 |

К оборудованию, которое может служить потенциальным источником возникновения аварийных ситуаций можно отнести: резервуары, технологические трубопроводы, производственные технологические установки, насосные, компрессорные станции и др.

Для построения сценариев развития аварий оборудование было условно разделено на отдельные аппаратурно-технологические блоки (АТБ). При этом границами АТБ при условном секционировании технологических схем выбирались: запорная арматура с дистанционным управлением, ручная запорная арматура (при условии возможности практического использования в аварийной ситуации), установленная на трубопроводах, установках, емкостях и аппаратах.

Исходя из технологической схемы функционирования оборудования и состава АЗС (с учётом подземного расположения резервуаров хранения топлива и трубопроводов) в качестве основного АТБ рассмотрена цистерна топливозаправщика (сценарии развитии аварий приведены на рис. 3.13- 3.14).

Сценарий пожара разлития на эстакаде слива-налива

При полной разгерметизации резервуара (цистерна топливозаправщика) в зависимости от уровня разлива и структуры почвы возможны следующие варианты развития пожара:

разлив продукта в пределах обвалования (площадки слива-налива);

разлив продукта на большой площади, загазованность территории с возможным выходом за пределы площадки слива-налива, взрыв парогазовой фазы.

Пути развития аварийной ситуации определяются, прежде всего, характером разгерметизации системы и эффективностью средств противоаварийной защиты (ПАЗ), что, в конечном счёте, определяет массу вылившегося топлива и облака ТВС, участвующего в аварии.

Если разгерметизация происходит из-за наличия трещин, небольших отверстий в коммуникациях и оборудовании в результате коррозии, механических повреждений или разрушения прокладок, уплотнений и т.п., то истечение опасного вещества из системы носит характер локальной утечки при условии, что за время ее обнаружения и отсечки аварийного участка успевает выйти наружу небольшое количество вещества (как в жидкой, так и в паровой фазах). Это влечёт за собой незначительный вылив  опасного вещества, образование локальной зоны разлития. Такие сценарии отнесены к аварийным без опасных воздействий.

Если же разгерметизация системы произошла таким образом, что её последствием является залповый выброс больших масс опасного вещества из резервуара для хранения (в данном случае – цистерны топливозаправщика, учитывая подземное расположение резервуаров хранения), то такая авария является, безусловно, опасной и может развиваться по каждому из рассмотренных ниже путей или в их комбинации.

Сценарии возможных аварий с ёмкостями хранения (доставки) топлива

В основу построения сценариев возникновения и развития тяжелых аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в местах наибольшего сосредоточения опасных веществ и персонала, а именно в резервуарных парках, был положен метод «деревьев событий», а также рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории (разработка ВНИИПО МВД РФ, 1997 г.).

При формировании перечня сценариев принимались во внимание технологические особенности резервуарного парка с целью определения возможности постадийного развития аварийной ситуации в соответствии с «Перечнем видов производств, при проектировании которых должны разрабатываться специальные меры по предупреждению возможных аварийных ситуаций и ликвидации их воздействия на окружающую среду» и требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03) исходя из трех уровней:

первый уровень – «А» характеризуется возникновением и развитием аварийной ситуации с переходом в пожар на одном резервуаре или пожар разлива нефтепродукта в пределах обвалования, в котором расположен один или несколько резервуаров, без влияния на смежные группы резервуаров, а также поражением персонала, обслуживающего данный производственный участок;

второй уровень «Б» характеризуется развитием пожара с выходом за пределы обвалования одного резервуара и возможным продолжением его в пределах обвалования группы резервуаров резервуарного парка, а также поражением персонала объекта;

третий уровень «В» характеризуется развитием пожара с возможным переходом на смежные технологические объекты, производственные участки, здания и сооружения на территории предприятия и за его пределами, а также поражением опасными факторами пожара персонала предприятия и населения близлежащих районов.

Данный уровень развития аварийной ситуации характерен в случае преднамеренного вмешательства в технологический процесс резервуарных парков (террористический акт, авиационная катастрофа и т.п.).

В качестве инициирующих событий возможных сценариев развития аварийной ситуации в резервуарных парках рассматривались:

А.1.1 - образование взрывоопасных концентраций снаружи резервуара;

А.1.2 - образование взрывоопасных концентраций внутри резервуара;

А.1.3 - аварийное образование взрывоопасных концентраций над плавающей крышей;

А.1.4 - аварийный перелив при наполнении резервуара;

А.1.5 - разрушение резервуара.

Каждый сценарий аварийной ситуации может иметь несколько стадий развития при сочетании определенных условий (действия персонала при аварии, время срабатывания систем автоматического пожаротушения, погодных условий и т.п.), может быть остановлен, перейти в следующую стадию своего развития путем реализации последующих событий или перейти на более высокий уровень.

Сценарий № 1

При образовании взрывоопасной концентрации снаружи резервуара вследствие «больших и малых дыханий» (событие А.1.1) и появлении источника зажигания возникает пожар на дыхательных клапанах или в местах негерметичности сочленения пенных камер с корпусом резервуара (событие А.7.1). При этом в зависимости от величины концентрации паровоздушной среды внутри резервуара возможно:

сценарий 1.1 – устойчивое факельное горение (событие А.7.1);

сценарий 1.2 – взрыв паровоздушной среды в резервуаре (событие А.7.2).

Переход пожара из устойчивого факельного горения (событие А.7.1) в горение на поверхности жидкости (событие А.8.1) характерно для резервуаров со сферической крышей (сценарий 1.1.1).

Взрыв резервуара (событие А.7.2), как правило, приводит к подрыву, реже – к срыву крыши с последующим пожаром резервуара (сценарий 1.2.1).

Не исключена опасность, что взрыв паровоздушной смеси в резервуаре (событие А.7.2) или затяжной пожар резервуара (событие А.8.1) может привести к разрушению резервуара (событие А.8.2) с последующим образованием гидродинамической волны (событие А.9.2).

Гидродинамическая волна способна разрушить соседние резервуары (событие Б.1.1), что увеличит площадь разлива горящего продукта (событие Б.2.1).

Длительное горение определенных продуктов в резервуаре (событие А.8.1), как правило, приводит к вскипанию или выбросу (событие А.9.1) с последующим разливом продукта (событие Б.2.1) и горением жидкой фазы (событие Б.5.1) на большой площади (сценарий 1.2.1.1).

Событие А.8.1 или событие Б.5.1 может перейти на одно из следующих событий Б.6.1, Б.6.2, Б.6.3 или Б.6.4, что в свою очередь вовлекает в пожар смежные резервуары и другие объекты в крупный групповой неуправляемый пожар (сценарий 1.2.1.1.1), который может перекинуться на другие производственные участки и за территорию объекта (событие В.1).

Как видно, безобидное факельное горение на дыхательном клапане может привести к катастрофе.

Сценарий № 2

Развитие пожара, которое начинается с события А.1.2 (образование взрывоопасных концентраций в резервуаре), как правило, приводит к наиболее часто встречающемуся на практике сценарию «пожар резервуара» (сценарий 2.1) или к разрушению резервуара при взрыве (событие А.8.2) – сценарий 2.2.

Характер дальнейшего развития пожара может быть аналогичен сценарию 1.2, начиная с событий А.8.2 или А.9.1.

Сценарий № 3

Аварийное образование взрывоопасных концентраций над плавающей крышей резервуара (событие А.3.1) при наличии источника зажигания приводит, как правило, к дефлаграционному режиму взрывного превращения топливовоздушного облака с последующим пожаром на резервуаре. Дальнейшее развитие сценария аналогично сценарию 1.2, начиная с событий А.8.2 или А.9.1.

Сценарий № 4

В результате нарушения технологического режима или неисправности контрольно-измерительных приборов возможен неконтролируемый выход продукта из резервуара (событие А.1.4). Происходит разлив продукта (событие А.3.1).

В зависимости от температуры вспышки продукта и количества, выходящего при неконтролируемом разливе, структуры почвы можно ожидать следующие сценарии развития пожара:

загазованность территории (событие А.4.1) и взрыв парогазовой фазы (событие А.5.1) – сценарий 4.1;

пожар разлива продукта (событие А.5.2) – сценарий 4.2;

пожары за территорией объекта вследствие попадания нефтепродукта в систему грунтовых вод (событие В.1) – сценарий 4.3.

При взрыве парогазовой фазы пожар может сразу перейти на уровень «Б». При этом в зависимости от массы участвующих во взрыве паров, то есть от непосредственного воздействия тепловой и ударной энергии взрыва можно ожидать:

пожары соседних зданий и сооружений (событие Б.6.1) – сценарий 4.1.1;

пожары на дыхательных клапанах резервуаров (событие Б.6.2) – сценарий 4.1.2;

взрывы в соседних резервуарах (событие Б.6.3) – сценарий 4.1.3;

разрушение соседних резервуаров (событие Б.7.2 – сценарий 4.1.4), зданий и сооружений (событие Б.7.3 – сценарий 4.1.5).

Пожар жидкой фазы (сценарий 4.2) при разливе приводит к быстрому нагреву оборудования и конструкции резервуара, ограничивающих паровую фазу, до и выше температуры самовоспламенения паров углеводородов.

В анализируемом резервуаре возможны следующие сценарии развития пожара:

пожар на дыхательных клапанах (событие А.7.1) – сценарий 4.2.1;

взрыв паровоздушной фазы в резервуаре (событие А.7.2) – сценарий 4.2.2.

Перегрев поверхностного слоя нефтепродукта в не горящих резервуарах приводит к интенсивному росту давления паровой фазы и их последующему механическому разрушению (событию А.8.2) – сценарий 4.2.3.

Сценарий № 5

Статистические данные полного разрушения резервуаров при хранении различных видов продуктов (событие А.1.4) заставляют с особым вниманием рассматривать этот самый катастрофический вариант развития пожара.

Развитие пожара (сценарий 5.1) при локальной разгерметизации (событие А.2.1) может пойти по сценарию 4.3, начиная с события А.3.1.

При полной разгерметизации резервуара (событие А.2.2) в зависимости от уровня разлива и структуры почвы возможны следующие варианты развития пожара:

разлив продукта в пределах обвалования – сценарий 5.1;

образование гидродинамической волны (событие А.9.3 – сценарий 5.2) с следующим развитием событий:

по варианту сценария 5.2.1 – разрушение соседних резервуаров (событие Б.1.2) или разлив продукта на большой площади (событие Б.2.2), загазованность территории с возможным выходом за пределы резервуарного парка (событие Б.3.1), взрыв парогазовой фазы (событие Б.4.1). Далее по сценарию 4, начиная с события Б.5.1, Б.7.2 или Б.7.3;

по сценарию 5.2.2 – непосредственный выход гидродинамической волны за пределы резервуарного парка (событие В.1).

Из рассмотренных вариантов сценариев можно предположить, что варианты разлива нефтепродуктов из-за нарушений технологии более вероятны по сравнению со сценарием разрушения резервуаров.

Оценка воздействий опасных  факторов  аварий на автодорогах, связанных с проливом ЛВЖ, СУГ осуществлялась по программе «Оценка риска», разработанной на основе ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов» и НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Данная программа применима для расчёта величин индивидуального и социального риска на наружных установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей, и тепловое излучение при сгорании веществ и материалов.

Программа позволяет прогнозировать параметры безопасной и опасных зон при возникновении аварий с пожарами и взрывами для следующих сценариев:

образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

пожар на резервуарах или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Авария с резервуаром хранения топлива

В качестве исходных данных для расчётов взяты следующие данные:

объём резервуара 25 м3;

содержимое резервуара: (бензин Аи-92);

степень заполнения ёмкости  0,85 %;

расчётная температура окружающего воздуха  25 0С;

нижний концентрационный предел распространения пламени  1,1 % (об.);

теплота сгорания  43 641 кДж кг-1;

температура вспышки 37 0С;

константы уравнения Антуана  А = 5,14031, В = 695,019, СА = 223,220;

давление насыщенных паров бензина  31,2 кПа.

Исходные данные:

- наименование вещества: бензин

- масса вещества, кг: 21000

- рассматриваемые сценарии:

- образование огненного шара;

- пожар пролива;

- сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчёта:

- время существования огненного шара, с: 19

- социальный риск: 0,00072

В таблице 3.16 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления.

В таблице 3.17 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека.

На рис. 3.16 представлен график зависимости избыточного давления от расстояния.

На рис. 3.17 представлен график зависимости импульса от расстояния.

На рис. 3.18  представлен график интенсивности теплового излучения при образовании «огненного шара».

На рис. 3.19 представлен график условной вероятности поражения человека

Таблица 3.16

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Смертельное поражение людей | 100 | 73 |
| Полное разрушение зданий | 53 | 103 |
| Сильные повреждения зданий, здания подлежат сносу | 28 | 150 |
| Средние повреждения зданий, возможно восстановлений | 12 | 267 |
| Разбито 90 % остекления | 5 | 534 |
| Разбито 50 % остекления | 3 | 833 |

Таблица 3.17

| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Ожог 1-й степени | 120 | 310 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 245 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 209 |

Рис. 3.16. График зависимости избыточного давления от расстояния

Рис. 3.17. График зависимости импульса от расстояния

Рис. 3.18. График интенсивности теплового излучения при образовании  огненного шара

Рис. 3.19 График условной вероятности поражения человека

Эстакада слива из автоцистерны

Согласно общей методике расчёта при рассмотрении сценариев возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов на эстакаде слива нефтепродуктов из автоцистерны, максимальный объём аварийного разлива принимается равным 100 % объёма автоцистерны.

Разлив нефтепродукта в районе эстакады при сливных работах

Разлив нефтепродукта в районе авто эстакады при сливных работах может произойти в результате нарушения технологии работ или в результате разрушения автоцистерны (диверсионный акт, результат воздействия воздушной ударной волны или стихийного природного явления).

При анализе возможных аварий и осуществлении расчётов рассмотрены следующие сценарии:

а)	разлив нефтепродукта и загрязнение прилегающих к эстакаде почвы и грунтовых вод;

б)	образование горящего разлития (образование горящих разлитии и факелов, пожар с последующим вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств, несущих конструкций, трубопроводов) и, как следствие, выброс в атмосферу вредных газообразных и дисперсных веществ при горении.

В качестве исходных данных для расчётов взяты следующие данные:

марка резервуара: АТЗ-17 (16 т);

содержимое резервуара: (бензин Аи-92);

степень заполнения ёмкости  100 %;

расчётная температура окружающего воздуха  25 0С;

нижний концентрационный предел распространения пламени  1,1 % (об);

теплота сгорания  43 641 кДж кг-1;

температура вспышки 37 0С;

константы уравнения Антуана  А = 5,14031, В = 695,019, СА = 223,220;

давление насыщенных паров бензина  31,2 кПа.

Исходные данные:

- наименование вещества: бензин

- масса вещества, кг: 16000

- рассматриваемые сценарии:

- образование огненного шара;

- пожар пролива;

- сгорание с развитием избыточного давления.

Результаты расчёта:

- площадь пролива, м2: 27,4

- время существования огненного шара, с: 17

- социальный риск: 0,00071

В таблице 3.18 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления.

В таблице 3.19 приведены радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива.

В таблице 3.20 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» на человека.

На рис. 3.18 представлен график зависимости избыточного давления от расстояния.

На рис. 3.19 представлен график зависимости импульса от расстояния.

На рис. 3.20 представлен график интенсивности теплового излучения при образовании «огненного шара» и пожара проливов.

На рис. 3.21 представлен график условной вероятности поражения человека

Таблица 3.18

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Смертельное поражение людей | 100 | 67 |
| Полное разрушение зданий | 53 | 94 |
| Сильные повреждения зданий, здания подлежат сносу | 28 | 137 |
| Средние повреждения зданий, возможно восстановлений | 12 | 244 |
| Разбито 90% остекления | 5 | 488 |
| Разбито 50% остекления | 3 | 761 |

Таблица 3.19

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 56 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 36 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек. Ожог 1-й степени через 15-20 сек. Ожог 2-й степени через 30-40 сек. Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут | 7,0 | 29 |
| Непереносимая боль через 3-5 сек. Ожог 1-й степени через 6-8 сек. Ожог 2-й степени через 12-16 сек. | 10,5 | 24 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 минут | 12,9 | 21 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 | 18 |

Таблица 3.20

| Степень поражения | Доза теплового изучения, кДж/м2 | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Ожог 1-й степени | 120 | 174 |
| Ожог 2-й степени | 220 | 134 |
| Ожог 3-й степени | 320 | 112 |

Рис. 3.18. График зависимости избыточного давления от расстояния.

Рис. 3.19. График зависимости импульса от расстояния.

Рис. 3.20. График интенсивности теплового излучения при образовании огненного шара и пожара проливов.

Рис. 3.21. График условной вероятности поражения человека.

Выводы: По результатам статистических данных об имевших место авариях, можно сделать вывод о том, что на АЗС п. Новоангарск Мотыгинского муниципального района существует риск выбросов опасных веществ в окружающую среду. Возможны пожары и взрывы вследствие следующих причин: технические неисправности, ошибки обслуживающего персонала, природные катаклизмы, предумышленные действия.

Вещества, которые транспортируются и хранятся  на опасном объекте являются пожаро-, взрывоопасными. Они способны вызывать стойкое загрязнение окружающей природной среды.

При разливе нефтепродукта из-за разрушения цистерны (16 т) площадь зоны разлива составит около 28 м2. В пределах площади разлития  территория АЗС.

При наличии источника зажигания с большой вероятностью следует ожидать образование горящих разлитий с последующим вовлечением окружающего оборудования и транспортных средств в зону опасных тепловых нагрузок за счёт распространения пламени.

Из рассмотренных сценариев, можно предположить, что варианты разлива нефтепродукта из-за нарушений технологии наливных работ более вероятны по сравнению со сценарием разрушения резервуаров хранения топлива.

Защита от поражающих факторов при транспортных авариях и авариях на взрывопожароопасных объектах.

Характер и степень поражения человека зависит от его положения и степени защиты. Ввиду небольших размеров человека избыточное давление почти мгновенно охватывает его и подвергает сильному сжатию. При этом возникают повреждения тканей внутренних органов и кровотечения. Скоростной напор создает значительное лобовое давление, которое может привести к перемещению тела в пространстве. Давление зависит от площади объекта, поэтому на человека, который стоит, действует в 10-20 раз сильнее, чем на человека, который лежит. Простейшие укрытия – углубления (канавы, траншеи) практически полностью экранируют человека от действия скоростного напора и разлетающихся осколков.

При пожарах основным способом защиты является быстрое удаление людей из зоны действия теплового излучения, пламени, раскаленных и токсичных продуктов горения. При этом открытые участки тела прикрываются влажными тканями или другими негорючими материалами.

### Гидродинамические аварии

Гидродинамическая авария - авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории Мотыгинского муниципального района отсутствуют гидротехнические сооружения, представляющие угрозу возникновения техногенной ЧС.

Выше по течению реки Ангара расположен каскад ГЭС, с которыми связан риск возникновения техногенной ЧС и угроза катастрофического затопления территории района. Часть территории Мотыгинского муниципального района находиться в зоне катастрофического затопления (ЗКЗ) от волны прорыва плотины Братской ГЭС. Поселки южной части района, расположенные в непосредственной близости от р.Ангары и р. Тасей при разрушении плотин Ангарского каскада электростанций, построенных в верховье р. Ангара находятся в зоне катастрофического затопления,  в т. ч  п.Новоангарск (30% или 423 чел).

На существующих и проектируемых гидроузлах необходимо предусматривать при соответствующем обосновании проведение в особый период предварительной форсированной сработки водохранилищ.

На существующих, проектируемых и строящихся гидроузлах должны устанавливаться приборы, обеспечивающие выдачу сигналов о катастрофическом повышении уровня воды в их нижних бьефах в случае прорыва сооружений напорного фронта на соответствующие пункты управления республик (краев, областей) или на ближайшие защищенные узлы связи Минсвязи РФ для последующей их передачи в систему оповещения гражданской обороны об опасности затопления.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления возложены задачи планирования, организации, обеспечение и проведения эвакуации населения, размещения эвакуированного населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания.

Для защиты населения необходимо разработать соответствующие маршруты эвакуации населения из района возможного катастрофического затопления. Защита населения в зонах возможного катастрофического затопления и в зонах подтопления осуществляется путем эвакуации населения по кратчайшим направлениям на незатапливаемые территории, в соответствии с планами органов местного самоуправления. Время эвакуации, в зависимости от времени добегания волны прорыва, от 20 минут до 24 часов. В пределах зоны 4-х часового добегания волны прорыва проводится эвакуация только населения. В остальной зоне проводятся мероприятия по эвакуации населения, частично или полностью сельскохозяйственных животных, материальных ценностей, уникального оборудования и документации, а так же запасов продовольствия. Для обеспечения мероприятий эвакуации предполагается задействовать общественный транспорт, оборудованные грузовые автомобили предприятий и личный автотранспорт граждан.

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехнического сооружения должна проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация, которая носит локальный или местный характер. При достаточном времени упреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием СЭП. При небольшом периоде упреждения эвакуация проводится по территориальному принципу в один или два этапа. Во втором случае эваконаселение вывозится (выводится) на ППЭ на границе зоны катастрофического затопления (наводнения), а затем доставляется в места временного размещения. В безопасных районах органами местного самоуправления населенных пунктов создаются эвакоприемные комиссии (ЭПК), на территорию которых планируется эвакуация.

Работники эвакуационных и эвакоприемных комиссий, сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации заблаговременно в мирное время должны проходить подготовку в соответствующих учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, на курсах гражданской обороны, на учениях тренировках по гражданской обороне. Указанные работники  могут  привлекаться к выполнению своих функциональных обязанностей при угрозе возникновения (возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также на базе промышленных предприятий должны быть созданы сборные эвакуационные пункты, определено количество выделяемых для эвакуации транспортных средств решением Администрации Мотыгинского района и органов МЧС.

АО «Красноярскэнерго», Среднесибирское УГМС, Енисейское БВУ, Министерство природных ресурсов края, Главное управление ГО ЧС Администрации по согласованию с ОЭС «Сибирьэнерго», должны обеспечивать режим работы ГЭС Ангаро - Енисейского каскада, исключающий возможность катастрофического затопления территорий, своевременно оповещать администрации органов местного самоуправления, население и промышленные предприятия о предстоящих расходах воды в нижний бьеф Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.

В соответствии с положениями Федерального закона №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (в ред. от 30.12.2012):

На стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления либо консервации собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация составляет декларацию безопасности гидротехнического сооружения.

Риск гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, подлежит обязательному страхованию на время строительства и эксплуатации данного гидротехнического сооружения.

### Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

К коммунальным системам жизнеобеспечения п. Новоангарск относятся электрические сети, водопроводы и системы теплоснабжения.

На территории п. Новоангарск Мотыгинского муниципального района эксплуатируются 2 ВЗУ, 7 котельных на угле. Поселок не газифицирован.

Протяженность водопроводных сетей старого поселка составляет 2,1 км, в новом поселке-4,1км. Протяженность тепловых сетей в старой части поселка  3,8 км, в новой части- 6,3 км. На сегодняшний день степень износа водопроводных и тепловых сетей в старой части поселка составляет 70 %., в новой части - 50%.

Питающие сети и сооружения системы электроснабжения п. Новоангарск находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации, но не располагают резервом для перспективного строительства. Нагрузки потребителей электроэнергии сельского поселения пока покрываются имеющимися ПС, но значительного резерва мощности нет. Проектом Генерального плана предлагается установить дополнительные дизель-электрические станции (ДЭС в контейнерном исполнении) необходимой мощности.

Для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера важную роль играет своевременная профилактика и диагностика, повышение качества ремонтных работ, работа с населением по обучению основам соблюдения правил и норм содержания и эксплуатации жилого фонда.

## Перечень возможных  источников ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТР 22.0.03-95).

Вероятными источниками природных ЧС на территории п. Новоангарск Мотыгинского района Красноярского края могут стать:

1 Опасные гидрологические процессы (подтопление, паводок, русловая эрозия);

2 Опасные метеорологические явления и процессы (гроза, сильный снегопад, сильная метель, гололед)

3. Опасные геологические процессы (оползень, карст).

4. Природный пожар (лесной пожар).

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице 3.21 (ГОСТ Р 22.0.06-95).

Таблица 3.21

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |
| Оползень. Обвал | Динамический Гравитационный | Смещение (движение) горных пород. Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар |
| Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический Гидродинамический Гравитационный | Растворение горных пород. Разрушение структуры пород. Перемещение (вымывание) частиц породы. Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности. |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |
| Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |
| Заторы. зажоры | Гидродинамический | Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Паводок. | Гидродинамический Гидрохимический | Поток (течение) воды. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |
| Сильный ветер. Шторм. Шквал. | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. |
| Сильные осадки. |  |  |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы. |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| Гололед | Гравитационный Динамический Тепловой | Гололедная нагрузка. Вибрация. |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4 Природные пожары |
| Пожар лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Климатические воздействия, перечисленные выше, могут нанести ущерб зданиям, поэтому в проектах нового строительства и реконструкций сооружений должны быть предусмотрены технические решения, направленные  на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений.

Ветровые нагрузки

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07–85* "Нагрузки и воздействия" элементы зданий должны быть  рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для данного района строительства.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*  "Нагрузки и воздействия" элементы проектируемых зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок для 3 ветрового района (нормативное значение ветрового давления W0=38 кгс/м2).

Степени разрушения различных зданий и сооружений в зависимости от скорости ветра (максимальная скорость ветра, возможная для территории поселка 29 м/с) приведены в таблице 3.22, согласно Методике оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 3, М.1994)

Таблица 3.22

| Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость остра, м/с |
| --- | --- |
|  | Степень разрушения |
|  | слабая | средняя | сильная | полная |
| Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции | 25-30 | 30-50 | 50-70 | >70 |
| Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-00 | > 60 |
| Кирпичные многоэтажные здания | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| Административные многоэтажные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом | 20-35 | 35-50 | 50-60 | > 60 |
| Крупнопанельные жилые здания | 20-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| Лёгкие склады- навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей | 15 - 20 | 20 - 45 | 45 - 60 | > 60 |
| Склады-навесы из железобетонных элементов | 25-35 | 35-55 | 55-70 | >70 |
| Насосные станции: |  |  |  |  |
| наземные кирпичные | 25-30 | 30 - 40 | 40 - 50 | > 50 |
| наземные железобетонные | 25-35 | 35 - 45 | 45 - 55 | > 55 |
| Кабельные наземные линии | 25 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | > 50 |
| Воздушные линии низкого напряжения | 25 - 30 | 30 - 45 | 45 – 60 | > 60 |
| Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25 - 35 | 35 - 50 | > 50 |

Выпадение снега

Конструкции кровли зданий должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства.

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для III снегового района (Красноярский край) – 1,8 кПа (180 кг/м2).

Сильные морозы

Производительность системы отопления, в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", необходимо рассчитывать исходя из температур наружного воздуха –24-26 °С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляцию помещений, глубину заложения и конструкцию теплоизоляции коммуникаций выбирать в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" для климатического пояса, соответствующего условиям Красноярского края).

Гроза

Молниезащита зданий и сооружений должна выполняться в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Непосредственное опасное воздействие молнии – это пожары, механические повреждения, травмы людей и животных, а также повреждения электрического и электронного оборудования. Последствиями удара молнии могут быть взрывы и выделение опасных продуктов.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений должен включать в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система – МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.

Внешняя молниезащита может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрения внутри защищаемого объекта.

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.

Карстовые явления, оползни

Карстовые явления распространены в массивных карбонатных породах, представленных известняками, доломитами, карбонатными конгломератами с прослоями других осадочных и вулканогенно-осадочных пород. Карстовые явления представлены подземными и поверхностными формами. Среди поверхностных карстовых форм наибольшее распространение имеют воронки, приуроченные к днищам и террасам эрозионных долин, реже они встречаются на склонах поверхностных водоразделов. Воронки располагаются отдельными небольшими группами в одиночку. По генезису они подразделяются на коррозионные (поверхностного выщелачивания), коррозионно-эрозионные и коррозионно-суффозионные. Первые два типа формируются в условиях голого и задернованного карста, последний приурочен к покрытому карсту.

Проведение карстовой съемки необходимо при изысканиях при обосновании возможности строительства. В регионах развития карстовых процессов  обычно разрабатываются местные строительные нормы. Для Мотыгинского муниципального района до настоящего времени таких норм пока нет. Согласно СНиП 2.01.15-90 при определенном уровне  интенсивности карстовых процессов застройка не рекомендуется либо требует специальной инженерной подготовки. Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

Оползни, обвалы. Основными причинами, способствующими возникновению и развитию обвалов и оползней, являются геологическое строение, повышенная тектоническая трещиноватость горных пород, расчлененность рельефа, характеризующаяся глубокими эрозионными врезами и значительной крутизной склонов, климатические особенности и интенсивно протекающие процессы выветривания.

На крутых бортах Ангары в пределах территории Новоангарск распространены оползни отседания. Такие оползни образуются в телах траппов, внедренных в слои осадочных пород. Пластические деформации пород, подстилающих силлы траппов, способствуют откалыванию от них крупных блоков и оползанию их по склону.  Оползнеобразованию способствует подрезка оснований и обводнение склонов.

Для фиксации линии берега реки Ангары и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки должны быть проведены берегоукрепительные работы. На проведение берегоукрепительных работ, определения их конкретного объёма и места проведения необходимо выполнение дополнительных изысканий.

Заторы и зажоры

Образование заторов льда при вскрытии рек весной - характерно для многих рек Красноярского края. Заторы чаще всего образуются на отдельных участках реки Ангара со сложной конфигурацией русла. При этом существенное значение также имеют условия замерзания реки, погодные особенности зимнего и весеннего периода.

На реке Ангара в начальный период зимы нередко образуются зажоры. Обычно это бывает ниже полыней под ледяным покровом, в результате чего русло забивается шугой, и площадь живого сечения сокращается на 40-60%. При образовании ледостава и возникновении зажоров уровни воды резко поднимаются. Подъем воды составляет 2-4 м. При особенно высоких подъемах вода иногда местами выходит из берегов, затопляя прибрежную территорию.

Подтопление

Подтопление земель, зданий и сооружений грунтовыми водами может быть обусловлено повышением уровня грунтовых вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек, днищах отмерших проток, на болотах и заболоченных землях.

При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться требованиями СНиП 2.01.15-90 по защите зданий и сооружений от подтопления.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и является непременным элементом благоустройства поселка.

Вертикальная планировка внутри микрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в при бордюрные лотки с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации. Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы создания системы: намечаются основные трассы подземных ливневых коллекторов и открытых лотков для отведения поверхностных вод, указываются места выпусков в реки, водоотводные канавы, очистные сооружения.

Русловая эрозия

Русловая (линейная) эрозия протекает быстрее, чем плоскостная, и как только образуется овражная сеть, начинается активное расчленение земной поверхности. В оврагах формируются небольшие водотоки, которые сливаются и переносят твердые осадки в крупные реки. Грунтовые воды также подпитывают водотоки, вынося из горных пород растворенные минеральные вещества. Реки, углубляя и расширяя свои русла, вносят свою лепту в объем транспортируемых наносов. Поток воды и вовлеченных в движение обломков пород смещает и переотлагает русловые и пойменные отложения в долине реки.

Наиболее неблагоприятными по прогнозу участками являются берега, переработка которых превысит 200м. Основные мероприятия – берегозащитные, противоэрозионные мероприятия, мониторинговые наблюдения.

В зависимости от характера застройки и ландшафта местности на берегах рек и водотоков могут устанавливаться набережные (вертикального, откосного и полуоткосного типа) с использованием материалов, соответствующих конструктивному решение и характеру прилегающих территорий.

Паводок

Наводнения в результате высоких уровней дождевых паводков, весеннего половодья, образования мощных заторов льда возможны на реке Ангара. Опасность затопления возникает при повышении уровня воды от 0,5 до 4,0 м над уровнем водпоста. В зону затопления попадает часть п. Новоангарск (общая протяженность береговой линии в границах поселения -3 км, средняя численность населения, проживающего на территориях, подверженных затоплению при прохождении паводка 25%обеспеченности (1 раз в 4 года) -65 чел). Администрацией Мотыгинского муниципального района ежегодно осуществляется расчёт эвакуируемого населения из затапливаемых территорий.

Лесные пожары

Ежегодно обеспечению безопасности населения от лесных пожаров уделяют особое внимание Администрация Мотыгинского района, п. Новоангарск, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Красноярского края.

Согласно данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю территория п.Новоангарск в пожароопасный период может попасть в зону лесных пожаров.

Массовые лесные пожары возникают и развиваются вследствие многих причин. Как показывает статистика, главная из них – нарушение населением мер пожарной безопасности при обращении с огнём в местах проведения работ и отдыха, а также использование в лесу неисправной техники. Возникновению лесных пожаров способствуют неблагоприятные погодные условия: высокая температура воздуха, перегрев почвы, длительное отсутствие дождей, также лесные пожары могут возникать от грозовых разрядов и по ряду других причин.

В целом по лесничеству Мотыгинского района средний класс пожарной опасности равен 2,7, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и осенних пожарных максимумов.

Наибольшую трудность представляет борьба с верховыми пожарами.

Верховые пожары характеризуются тем, что огнем охватываются кроны деревьев, при этом сгорают, хвоя, листья, ветки. Пламя распространяется как по кронам деревьев, так и по надпочвенному покрову. Обычно такие пожары сопровождаются интенсивным перебрасыванием на значительные расстояния горящих головней и искр, способствующих возникновению новых очагов загорания. Подразделяются верховые пожары на беглые и устойчивые. Для первых характерно распространение огня скачками по кронам деревьев со скоростью, достигающей при сильном ветре, 15-25 км/час. При устойчивых пожарах огонь по кронам деревьев распространяется по мере продвижения низового пожара, при этом сильно обгорают стволы деревьев. Скорость продвижения такого пожара 5-8 км/час, а при безветренной погоде и того меньше.

Чаще других наблюдаются низовые пожары, которые развиваются только по напочвенному покрову, обжигая подлесок, кусты и нижние части стволов деревьев. Они, как и верховые, подразделяются на беглые и устойчивые. Беглые отличаются быстрым продвижением кромки огня и пламенным горением. Скорость распространения огня при этом составляет от нескольких сот метров до нескольких километров в час при весьма неравномерном продвижении. Устойчивые пожары характеризуются тем, что напочвенный покров сгорает полностью, высота пламени обычно выше, чем у беглых, но зато скорость распространения значительно ниже и не превышает нескольких сот метров в час.

Длительность пожароопасного сезона территории лесничества Мотыгинского района по классам пожарной опасности составляет 114 дней. Территорию лесничества обслуживает Мотыгинское авиаотделение (базируется в аэропорту Мотыгино).

Описание и характеристики систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук, Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского Края с участием местной администрации. Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Система оповещения о ЧС природного характера осуществляется муниципальной системой централизованного оповещения, технических средств для оповещения населения с использованием радио- и телевизионных передатчиков, осуществляющих вещание на территории муниципального образования Мотыгинский район  Красноярского края, мобильных (переносных) средств оповещения, местных СМИ;

## Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.04-97).

Выделяют следующие биолого-социальные ЧС:

1) Инфекционная заболеваемость людей:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний;

- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний;

- эпидемия;

- пандемия;

- инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии;

2) Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных:

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний;

- энзоотия;

- эпизоотии;

- панзоотии;

- инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и водных организмов (гидробионтов);

3) Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями:

- прогрессирующая эпифитория;

- панфитория;

- болезни сельскохозяйственных растений не выявленной этиологии;

- массовое распространение вредителей растений.

На территории п.Новоангарск сельское хозяйство не развито, следовательно инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных и растений сводится к единичным случаям. Согласно данным об отходам и санитарной очистке территории МО Мотыгинский район (Приложение 4), на территории п. Новоангарск отсутствуют специализированные полигоны для захоронения и переработки биологических отходов.

По данным ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мотыгинскому району в п. Новоангарск преимущественно за последние 5 лет зафиксированы случаи инфекционной заболеваемости острыми кишечными заболеваниями. Это может быть связано с неудовлетворительным качеством воды, используемой в питьевых целях.

При разработке проекта генерального плана в целях обеспечения населения поселка питьевой водой на уровне стандартов ВОЗ по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим показателям, предусмотрено создание централизованной системы водоснабжения и водоотведения сохраняемого и проектируемого жилищного фонда, объектов культурно-бытового назначения, общественно-деловых зданий, предприятий коммунальной сферы.

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, а также разработка нормативных актов по вопросам организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения указанных мер.

Основными задачами пожарной охраны являются: организация и осуществление профилактики пожаров; спасение людей и имущества при пожарах; организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Статьей 10 Закона определено, что финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, является расходным обязательством муниципального образования и осуществляется органами местного самоуправления за счет собственных средств.

В соответствии с законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-630 «О пожарной безопасности в Красноярском крае» к полномочиям органов местного самоуправления края относится:

- Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности.

- Участие в выполнении краевых целевых программ, разработка и утверждение целевых программ по пожарной безопасности муниципального образования.

- Разработка, утверждение и исполнение местных бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны.

- Создание, реорганизация и ликвидация в установленном порядке пожарной охраны, финансируемой за счет средств местных бюджетов.

- Организация за счет средств города, района и на долевых началах строительства и ремонта объектов пожарной охраны.

- Установление специальных целевых сборов с граждан и юридических лиц на обеспечение пожарной безопасности и осуществление контроля за своевременностью их уплаты.

- Определение перечня противопожарного инвентаря, первичных средств пожаротушения в жилых домах и надворных постройках граждан в соответствии с Правилами пожарной безопасности.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности.

- Утверждение порядка привлечения сил и средств организаций и населения для тушения пожаров на территории муниципального образования.

- Содействие деятельности добровольных пожарных.

- Введение и отмена особого противопожарного режима на территории муниципального образования.

- Содействие созданию и деятельности фонда пожарной безопасности;
организация общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности.

Согласно приложению 7 (обязательное) НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на территории п. Новоангарск  Мотыгинского района Красноярского края должно размещаться одно пожарное депо на 3 пожарных автомобиля.

Характеристика пожарных частей, расположенных на территории п. Новоангарск по данным Администрации Новоангарского сельсовета (Приложение 5) представлена в таблице 3.23

Таблица 3.23

| Наименование подразделения | Адрес | Штатное расписание пожарной команды | Выездная техника |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ГГОК" | пос. Новоангарск, 4 квартал, д. 4 | 16 человек | АЦ-6 АЦ40 АЦ-40 |

Время прибытия первого подразделения к месту вызова (объектам, расположенным на территории сельского поселения Новоангарский), не должно превышать 20 минут согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.76 п.1.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84* таблица 5 и СП 8.13130. 2009. При числе жителей в сельском поселении не более 5 тысяч человек принимается 1 одновременных пожара расходом 10 л/с, при застройке зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости.

Наружное пожаротушение предусматривается из открытых водоемов (р. Ангара) передвижными пожарными насосами. Неприкосновенный пожарный запас воды предполагается хранить в подземных резервуарах, расположенных на территориях ВЗУ (для населённых пунктов) и на территориях промплощадок (для объектов производственно-складского назначения).

Согласно требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к открытым водоисточникам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

При реализации решений генерального плана необходимо соблюдать требования  Федерального закона № 123-ФЗ (раздел 2, глава 15-17): соблюдение противопожарных расстояний между проектируемыми и существующими объектами, обеспечения проходов, подъездов к проектируемым зданиям и сооружениям.  На все существующие промышленные здания и строения должна быть оформлена декларация пожарной безопасности, включающая в себя оценку пожарного риска.

Борьба с лесными пожарами.

Лесной кодекс Российской Федерации устанавливает, что леса подлежат охране от пожаров. Охрана лесов осуществляется с учётом их биоэкологических особенностей и включает комплекс организационных, правовых и других мер, направленных на сохранение лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов от уничтожения, повреждения, ослабления и иных негативных воздействий. Организация разработки и выполнения мероприятий по охране лесов обеспечивается Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральным органом управления лесным хозяйством и его территориальными органами.

Обеспечение пожарной безопасности в лесах Мотыгинского муниципального района осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2007 №385 «Об утверждении Правил организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов», а также приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении Классификации природной пожарной опасности лесов и Классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также Требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды».

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы: предупреждающие возникновение лесных пожаров; ограничивающие их распространение и организационно-технические лесоводственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда и снижающие опасность возникновения пожаров.

Организация мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров (силами лесхозов, ГПКК «Лесопожарный центр», отделов ГО и ЧС администраций населённых пунктов, а также силами арендаторов):

прогнозировать развитие пожароопасной обстановки в лесопожарный период;

провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с  повесткой: «Подготовка к  пожароопасному  сезону в лесах»;

уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

провести корректировку плана мероприятий по предотвращению и локализации  лесных пожаров;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопожарных, аварийно-восстановительных работ;

осуществить формирование нештатных команд в организациях лесопользователей для тушения пожаров, проверить наличие инвентаря, противопожарного оборудования у лесозаготовительных предприятий и организаций работающих в лесу;

подготовить места на случай  эвакуации населения и материальных ценностей из пожароопасных районов;

создать резерв ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости;

провести комплекс организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территорий в период лесных (степных) пожаров, от их перехода на населенный пункты и объекты экономики;

вести разъяснительную работу с населением через средства массовой информации о потенциальной опасности лесных пожаров и основных мерах безопасности в этот период;

подготовить и внести на рассмотрение в администрацию поселка предложения об утверждении оперативных планов организации борьбы с лесными пожарами, предусмотрев в них порядок закрепления за пожарными станциями дежурного транспорта, а также порядок мобилизации населения, рабочих добровольных пожарных дружин, средств транспорта, пожаротушения и других предприятий на случай тушения крупного лесного пожара.

Нормативы и параметры проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров

| Показатели | Нормативы (оптимальные значения) |
| --- | --- |
| Общие нормативы: |
| Лесопожарное зонирование земель лесного фонда: |
| зона наземного мониторинга зона авиационного мониторинга зона космического мониторинга, в том числе: 1 – го уровня; 2 – го уровня | Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами Обнаружение пожаров с помощью авиации Обнаружение с помощью космических спутников |
| Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности |
| высокая средняя низкая | По типам условий местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы 3 класс (в обоих случаях) По типам условий местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы |
| Период фактической горимости лесов (длительность пожароопасного сезона) | Дни с 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды |
| Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству | Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды |
| Относительная горимость лесов | Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда |
| Размеры лесных пожаров: крупные учитываемые | Площадь более 25 га Загорание на территории лесного фонда любой площади |
| Интенсивность пожара низкая средняя высокая | Высота пламени 0,5 м и менее Высота пламени - 0,6 – 1,0 м Более 1,0 м |
| Нормативы противопожарной планировки лесов в зонах наземной охраны: |
| Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород | Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть |
| Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов | Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесной растительностью и горючим материалом участки |
| Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов | Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60 м. Общая ширина барьера-120-150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минерализованные полосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две минерализованные полосы на расстоянии 5 - 10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120-150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5 - 2,0 м и т.п.). |
| Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов | В случае, если недостаточно барьеров, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам. |
| Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности | Крупные блоки и массивы площадью 2 - 12 тыс. га (см.п.2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, автомобильных) создают (силами их владельцев) шириной 30 - 50 м, а вдоль других разрывов, в том числе и квартальных просек, - шириной 10 - 15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минерализованные полосы через каждые 20 - 30 м, как это указано в п. 2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60 - 100 м, из хвойных пород - 200 м, вдоль просек – 20 - 30 м (без учета ширины разрывов и просек) |
| Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон, лесопарков и других защитных лесов | Их разделяют на блоки площадью 25 га минерализованными полосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру - 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минерализованные полосы через каждые 20 – 30 м (см.п.2.3). |
| Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов | Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250 - 300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минерализованные полосы (п.2.3). |
| Прокладка защитных минерализованных полос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности: |
| из лишайников и зеленых мхов из ягодников и вереска при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина внутри блоков и хвойных массивов | От 1,0 до 1,5 м от 1,5 до 2,5 м от 2,5 до 4,0 м 1,4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70) | Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара |
| внутри блоков и хвойных массивов | Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минерализованных полос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо |
| на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками | Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минерализованными полосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минерализованными полосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минерализованными полосами, а на хвойных вырубках - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 м друг от друга |
| вдоль железных, автомобильных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся) | Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минерализованные полосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве - две минерализованные полосы на расстоянии 5 м одна от другой. |
| Нормативы планировки зоны наземного маршрутного патрулирования: |
| Места размещения | В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории, при охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарков и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам водных объектов, среди лесных насаждений с высокой пожарной опасностью |
| Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках |
| мотоциклов, машин и других транспортных средств | По автомобильным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15 - 20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена |
| на моторных лодках и катерах | По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час |
| Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров: |
| Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: высота вышек, м радиус обзора, км | 10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24 |
| Оптимальное размещение вышек | На возвышенных местах - не далее 10 - 12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5 - 7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2 - 3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель |
| Допустимое размещение вышек (при недостатке средств) | Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км, а при хороших - до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20 - 24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10 - 15 км |
| Срок службы наблюдательных вышек: деревянных – 10 лет металлических – 30 лет | Стоимость вышек практически одинакова |
| Нормативы планировки работ при авиационном патрулировании лесов от пожаров: |
| Размещение линий маршрутов на местности: при авиационном патрулировании | Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка. Не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - не более 30 км. |
| Высота полета: |
| при авиационном патрулировании лесов от пожаров | Оптимальная – 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины |
| при совмещении авиационного патрулирования с лесопатологическим обследованием за санитарным состоянием лесов тушение лесных пожаров осуществляется: | Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов) при мелких очагах лесных пожаров – АН-2; при крупных очагах лесных пожаров АН-26 |
| Оценка точности определения места пожара авиационным патрулированием: |
| отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно | Без ошибки; с ошибкой до 0,5 км; с ошибкой от 0,5 км до 1,0 км; с ошибкой более 1 км. |
| Точность определения площади лесного пожара с высоты | Допускается ошибка не более чем на 30 % |
| Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарников: |
| высота полета | Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта) |
| скорость ветра у земли | Не более 8 м/с |
| размеры открытых площадок приземления | Не менее 75 х 75 м (не покрытые лесной растительностью и не лесные земли: прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.), а в случае их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20 м |
| запрещение прыжка | На не покрытые лесной растительностью и не лесные земли: вырубки, гари, погибшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии |
| Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране: |
| Организация пунктов приема авиационных донесений: |
| место размещения | У контор лесничеств, участковых лесничеств, в местах жительства в населенных пунктах лесных инспекторов с наличием телефонной и радиосвязи |
| их оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов) | На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеструганным тесом. Размер цифр: по высоте – 2,5-3,0 м, по ширине – 0,5 м |
| Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов: |
| типы ориентиров и место их размещения | Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100 х 100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом |
| оборудование их опознавательным знаком | На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака - не менее 3 м, ширина - не менее 0,75 м |
| Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов: |
| назначение | Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п. |
| место размещения | В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность |
| минимальные размеры | Типы вертолетов | Равнинная местность, м |
| площадок для взлета и посадки вертолётов (рабочая площадь учета подходов) | МИ - 26 МИ - 8 МИ - 2 | 50 х 50 30 х 30 16 х 16 |
| размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов) | Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки |
| размещение препятствий высотой более 0,5 м (для МИ-2) и более 1 м для МИ-26, МИ — 8) | На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки |
| Объем мероприятий по противопожарному устройству территории лесничества (данные предоставлены в целом по Мотыгинскому району) на срок действия лесохозяйственного регламента |
| Предупредительные мероприятия |
| Организация противопожарной пропаганды – изготовление аншлагов (баннеров, агитплакатов, информационных стендов и т.п.) | шт. | 50 |
| Организация противопожарной пропаганды – изготовление полиграфической документации | тыс. шт. | 7,4 |
| Устройство мест отдыха со стоянками автотранспорта | шт. | 15 |
| Мероприятия по ограничению распространения пожаров: |  |  |
| Устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, барьеров | км | 2628 |
| Уход за минерализованными полосами, противопожарными разрывами, барьерами | км | 3597 |
| Проведение профилактических выжиганий сухих горючих материалов | га | 5231 |
| Дорожное строительство: |  |  |
| Строительство дорог противопожарного назначения | км | 83 |
| Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 123 |
| Строительство мостов | шт. | по мере потребности |
| Ремонт мостов | шт. |  |
| Организация связи: |
| Приобретение и установка радиостанций | шт. | по мере потребности |
| Приобретение сотовых телефонов | шт. |  |
| Мониторинг пожарной опасности | тыс. га | 18215 |
| Тушение лесных пожаров | тыс. га | 18215 |
| Содержание посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов | шт. | 2 |
| Наем временных пожарных сторожей, наблюдателей с вышек | чел. | по мере потребности |
| Мероприятия по борьбе с пожарами |  |  |
| Организация пунктов пожарного инвентаря | шт. | по мере потребности |
| Устройство пунктов приема донесений | шт. |  |
| Создание ДПД | кол-во |  |

# обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Первоочередные мероприятия, разрабатываемые в специальном разделе, преимущественно направлены:

-на повышение эффективности проведения эвакуации населения в установленные сроки;

-на обеспечение защиты населения;

-на повышение устойчивости функционирования транспортных систем и инженерного оборудования п. Новоангарск Мотыгинского  муниципального района

## Мероприятия по снижению числа потерь населения и размеров материального ущерба в чрезвычайных ситуациях

«Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться в объёмах, гарантирующих не превышение нормативного воздействия на них возможных поражающих факторов для расчётной ЧС» (ГОСТ Р 22.3.03-94).

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

-укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

-эвакуацию населения из зон ЧС;

-использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

-проведение мероприятий медицинской защиты;

-проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Рассматриваемая территория отведена для освоения на основании требований действующих нормативных документов. Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития поселка Новоангарск:

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель,

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселка Новоангарск, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

При разработке решений Генерального плана размещение объектов капитального строительства на осваиваемой территории предусматривается с взаимным удалением от жилой и промышленной застройки с учетом требований действующих нормативных документов.

Вновь строящиеся объекты размещаются по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Проектом Генерального плана предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Участки зеленых насаждений и незастраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей.

Для защиты персонала и посетителей объектов на проектируемой территории от вредных продуктов горения целесообразно предусматривать:

подключение объектов к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке действия персонала и посетителей при угрозе ЧС;

заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением дежурным линейным персоналом предприятий.

Временное укрытие персонала объекта, до начала организованной эвакуации, целесообразно предусматривать в помещениях зданий. Эвакуация людей из зданий организуется сотрудниками подразделений МЧС.

## Предложения по инженерным системам

Проектом Генерального плана предусматривается присоединение инженерных сетей систем жизнеобеспечения к поселковым сетям по закольцованной схеме в соответствии с Техническими условиями соответствующих служб. Прокладка инженерных сетей предусматривается в выделенных охранно-защитных зонах. В качестве опорной сети предусматривается использование существующих магистральных инженерных сетей.

В целях повышения надежности электроснабжения в мирное время и особый период объектов водоснабжения, лечебных учреждений, расположенных на территории п. Новоангарск, рекомендовано предусматривать замену воздушных линий электропередачи кабельными линиями.

При проектировании систем электроснабжения следует учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

На территории сельского п. Новоангарск необходимо иметь источники автономного электропитания, в качестве таких могут выступать ДЭС.

В целях устойчивого обеспечения п. Новоангарск водоснабжением необходимо выполнить ряд мероприятий.

При строительстве нового водозаборного узла необходимо оборудовать резервуары чистой воды:

фильтрами-поглотителями  для очистки воздуха;

герметическими (защитно-герметическими) люками;

устройствами, обеспечивающими водозабор непосредственно в цистерны, бочки, ведра и т.д.

применение погружных насосов (с электродвигателями).

При строительстве и реконструкции водозаборных узлов, расположенных в зоне возможных разрушений (в особый период), конструкция резервуаров чистой воды должна быть рассчитана на воздействие избыточного давления во фронте воздушной ударной волны взрыва.

Пожаротушение по проекту осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых на сети через 150 метров. Также  предусматривается установка камер и колодцев, выполненных из сборных железобетонных элементов по типовым проектам. Трубопроводы частично прокладываются в подземных непроходных каналах теплосети, а так же непосредственно в грунте. Прокладка трубопроводов водоснабжения должна быть  в усиленной изоляции

Централизованная система водоотведения в поселке Новоангарск отсутствует. Канализационные стоки осуществляется в выгреба и надворные уборные. 	В целях устойчивого обеспечения п. Новоангарск водоотведением необходимо выполнить ряд мероприятий.

При строительстве системы канализования (в зоне возможных разрушений) вдоль трассы основных коллекторов следует предусматривать устройство аварийных выпусков сточных вод в овраги в случае разрушения очистных сооружений.

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Для каждого производства предусматривается очистка хозяйственно-бытовых стоков, при этом необходимо предусматривать использование очищенных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения.

Сточные воды от зданий собираются внутриквартальными канализационными сетями и по уличным коллекторам поступают в главный коллектор, далее на канализационные очистные сооружения. Стоки  зданий,  не присоединенных  к  системе центральной канализации, поступают в выгреба и отвозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения или на близлежащую канализационную насосную станцию.

На канализационной сети предусмотрено расположить 6 насосных станций подкачки стоков. Так же на сети предусматриваются смотровые колодцы и камеры гашения напора.

На первую очередь предполагается строительство канализационных очистных сооружений на месте существующих, производительностью 550 м3/сут. На расчетный срок планируется увеличение мощности очистных сооружений до 1050 м3/сут. Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). После очистки вода сбрасывается в реку Ангара, а осадок направляется на дальнейшую утилизацию.

Для повышения устойчивости территории к возможным ЧС природного характера, проектом предусмотрена инженерная подготовка территории:

организация вертикальной планировки территории;

организация поверхностного стока;

проведение берегоукрепительных мероприятий на р. Ангара

благоустройство русел малых рек и ручьев (руч. Горевой).

## Предложения по осуществлению мероприятий связи и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях

Среди организационных мероприятий защиты населения, осуществляемых заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения должностных лиц органов гражданской обороны и РСЧС, гражданских организаций гражданской обороны и аварийно-спасательных формирований, а также населения об угрозе нападения противника или возникновения чрезвычайной ситуации.

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введённого в действие совместным приказом МЧС России, Министерством информационных технологий и связи, Министерством культуры и массовых коммуникаций от 25.07.2006 № 422/90/376) необходимо осуществлять своевременное оповещение и информирование населения на территории сельских поселений об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуаций природного или техногенного характера).

Оповещение руководящего состава и населения Красноярского края  производится с использованием автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО ГО)

Оповещение населения Красноярского края  осуществляется:

- по каналам проводного радиовещания с использованием аппаратуры П-162, П-160, городских, районных радиотрансляционных узлов, электрических сирен, уличных громкоговорителей;

- по каналам эфирного радио и телевизионного вещания с использованием аппаратуры П-160 и местных передатчиков УКВ радиовещания;

- через коммерческие студии радио и телевизионного вещания.

Доведение сигналов оповещения до населения в населённых пунктах, не охваченных автоматизированными системами оповещения, осуществляется с помощью вспомогательных средств оповещения:

- сигнально-громкоговорящих установок, установленных на автомобилях оперативных служб;

- путём рассылки коротких SMS сообщений по сети подвижной мобильной связи операторов;

- через посыльных, путем подворового обхода.

Система оповещения территории должна обеспечивать:

- приём сообщения от автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем»;

- доведение речевой информации до населения, находящегося на территории п. Новоангарск Мотыгинского муниципального района.

В п. Новоангарск оповещение осуществляется Центральным телевидением и Городской радиотрансляционной сетью.

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты жилого и общественного секторов.

Для телефонизации всего поселка необходимо выполнить строительство телефонной кабельной канализации из асбестоцементных труб Ø100мм. Магистральные сети телефонной канализации проложить вдоль автомобильных дорог. Полосы земельных участков для строительства кабельных линий связи  следует размещать в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, по возможности, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не вызывали необходимость их переноса в дальнейшем при реконструкции автомобильных дорог. Ширина полосы земель связи на каждой стороне придорожной зоны автомобильной дороги определяется перспективой прокладки кабелей связи с учетом нормируемой ширины земли, необходимой при строительстве линий связи согласно СН 461-74 и их охранной эксплуатационной зоной.

Подключение расчетной нагрузки к АТС и определение объемов строительно-монтажных работ выполняются после получения Технических условий на подключение к телефонной сети.

Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

В дальнейшем при уточнении характера застройки и нагрузок потребителей на следующих стадиях проектирования расположение, емкость АТС и телефонной канализации могут быть откорректированы.

При строительстве новых зданий требуется (при необходимости) выделение помещений под оборудование связи.

Развитие телекоммуникационной сети в п. Новоангарск необходимо проводить в соответствии с современными требованиями, в связи с этим конкретно предлагается:

− резервировать земли для прокладки новых линий связи в придорожной полосе существующих и планируемых автомобильных дорог.

В проектируемых зданиях предусматриваются системы приема программ эфирного и спутникового телевидения.

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что требует установки дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличения числа вышек.

Окончательный расчёт шкафной распределительной ёмкости, место установки оборудования, марка кабельной продукции, её ёмкость определяются на последующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями оператора связи.

## Предложения по осуществлению организации эвакуации при возникновении  чрезвычайных ситуаций

Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и его временное размещение в безопасных районах остается одним из основных способов снижения масштабов людских потерь и размеров материального ущерба.

При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматриваются сборно-эвакуационные пункты (СЭП), размещаемые в зданиях образовательных или культурно-досуговых учреждений. Время сбора приписанного к СЭП населения не должно превышать 30 минут.

Эвакуацию персонала учреждений и организаций в пеших колоннах или автотранспортом также целесообразно осуществлять непосредственно с территории объектов, где размещается основное количество персонала.

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием проектируемой внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устойчивого функционирования и далее – в пригородную зону.

## Мероприятия по световой маскировке

Согласно исходных данных и требований проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным – телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 – 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Проектной документации каждого конкретного объекта.

## Мероприятия по защите людей

Согласно требований действующих нормативных документов, на территории, где образуются зоны опасности, определенные требованиями СНиП 2.01-51-90, в «особый» период укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения на предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) – противорадиационных укрытиях и убежищах ГО.

Согласно Исходным данным и требованиям, выданным для разработки настоящего раздела территория находится в зоне возможного сильного радиоактивного загрязнения.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток. Для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения—коэффициент защиты Кз – 50.

## Предложения по вводу сил и средств ликвидации ЧС

Для обеспечения ввода на территорию сил и средств ликвидации ЧС и эвакуации людей проектом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети.

В основу проектного решения генерального плана развития поселка Новоангарск заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП  2.07.01-89:

магистральные дороги - связь между районами населенного пункта вне жилой застройки, выход на внешние  автомобильные дороги;

магистральные улицы – связь между жилыми, промышленными районами и центром поселка, выходы на магистральные улицы и внешние автомобильные дороги;

улицы и дороги местного значения - связь на территории жилых, промышленных и коммунально-складских зон, выходы на магистральные улицы и дороги;

Костяк улично-дорожной сети составляет система магистральных улиц и дорог.

Главной улицей села является ул. 4 квартал, по которой осуществляются основные внешние связи. Ширина улицы в красных линиях 26.0 м, проезжей части 10.0 м, поперечный профиль  1 –1.

Местные улицы и дороги представлены поперечным профилем 2–2 с шириной в красных линиях 20.0 м и проезжей части 7.0 м, и профилями 3-3 и 4-4 с шириной в красных линиях 15.0 м и проезжей части 5 и 7 м.

Протяженность улично-дорожной сети составит 20,0 км. Протяженность улиц с пассажирским сообщением составит – 3,5 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 8,26 км/км2 территории поселка, в том числе  магистральной  улично-дорожной сети 1,03км/км2.

Таблица 4.1 Баланс улично-дорожной сети в границах проектирования поселка Новоангарск

| Наименование | Тип поперечного профиля | Протяженность, км | Ширина профиля, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | красных линиях | проезжей части | тротуаров | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |
| Магистральные и главные дороги | 1-1 | 2,0 | 20.0 | 10.0 | 2×2,0 | 40000 | 20000 | 8000 |
| Основные улицы | 2-2 | 2,6 | 20.0 | 7.0 | 2×2,0 | 52000 | 18200 | 10400 |
| Второстепенные дороги и улицы | 3-3 | 11,3 | 15.0 | 7.0 | 2×1.0 | 169500 | 79100 | 22600 |
| Второстепенные дороги и улицы | 4-4 | 0,3 | 15.0 | 5,0 | 2×1.0 | 4500 | 1500 | 600 |
| Всего улично-дорожная сеть |  | 16,2 |  |  |  | 305300 | 144800 | 41600 |

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим и проектируемым направлениям улично-дорожной сети. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории. Внутренние технологические проезды и проезды общего назначения соединяются с магистралями устойчивого функционирования.

# Предупреждение чрезвычайных ситуаций

## Организация работ по предупреждению и ликвидации ЧС

Для организации предупредительных мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекаются органы управления, силы и средства территориального районного звена территориальной подсистемы МЧС, функциональные и объектовые звенья, расположенные на территории Мотыгинского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

## Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов

Выбросы и сбросы промышленных предприятий ведут к распространению химических веществ с последующим крупномасштабным загрязнениям природных и окультуренных сред, селитебных образований. Стремительное ухудшение состояния среды обитания человека негативно сказывается на состояние здоровья. Охрана территории от антропогенных загрязнений становится одной из важнейших проблем защиты населения и безопасности его проживания в загрязненных условиях.

Особую актуальность, в связи с этим, приобретают вопросы организации системы комплексного мониторинга состояния окружающей среды и здоровья человека. Силы и средства наблюдения и контроля включают те органы, службы и учреждения, которые осуществляют государственный надзор, инспектирование, мониторинг, контроль, анализ состояния природной среды. Благодаря их деятельности удается предупреждать многие ЧС, прогнозировать возможное их возникновение, оповещать об угрозе и возникновении ЧС органы управления и население.

Для существующих и проектируемых промышленных объектов, складских хозяйств необходим мониторинг качества атмосферного воздуха на установленных границах СЗЗ. Размер СЗЗ для крупнейших предприятий п. Новоангарск согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведено ниже:

| Название предприятия | Ближайший населенный пункт | Санитарная классификация согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Горевский ГОК» | Новоангарск | Промышленные объекты по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII - XI категории открытой разработкой. | I | 1000 м |
| ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» | Новоангарск | Промышленные объекты по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII - XI категории открытой разработкой; Горно-обогатительные комбинаты. | I | 1000 м |

При проектировании новых объектов в составе проектной документации необходимо разрабатывать раздел «Перечень мероприятии по защите окружающей среды», раздел «ИТМ ГОЧС» в соответствии с законодательными актами и нормативными документами РФ.

## Состояние финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на каждом уровне МЧС создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов.

Указанные резервы финансовых и материальных ресурсов на территории района создаются органами местного самоуправления и организациями.

Порядок создания, использования и восполнения резервов, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется Правительством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и решениями руководителей организаций.

Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом или организацией.

## Мероприятия по предупреждению террористических актов

Разделом предлагается:

принять комплексные меры по охране территории п. Новоангарск с обязательными проверками мест возможной закладки взрывчатых материалов;

быть в готовности к реализации плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В последние годы появился новый вид терроризма, который нацелен на совершение крупномасштабных террористических акций против мирных граждан.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

взрывы в местах массового скопления людей;

захват воздушных судов и других транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима (в данном случае такими объектами могут быть существующие предприятия ОАО «Горевский ГОК» и ООО «НОК»;

отравления систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

Для  мест с массовым скоплением людей следует разработать и осуществить дополнительный комплекс мероприятий, а именно:

заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты террористических действий;

обеспечить органы управления самой современной базой данных. Из-за чрезвычайной опасности применения террористами химического и биологического оружия наличие специальных сведений, расчетов и программ – необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения;

тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с актами химического и биологического терроризма;

наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

# Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС

На проектируемой территории предусматривается размещение:

зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей ;

прачечной и комбината химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды ;

автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

# выводы.

В настоящем разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта Генерального плана поселок Новоангарск определены опасности для рассматриваемого объекта, возможные последствия техногенных аварий, а также неблагоприятных природных явлений, которые могут стать причиной аварий и ЧС.

Так же в разделе рассмотрены решений проекта по обеспечению защиты людей и объекта при авариях и опасных природных явлениях. Даны рекомендации по дополнительным мерам защиты, направленные на снижение материального и экологического ущерба при ЧС.

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени.

Приложение 1 Лицензия на разработку проектной документации

Приложение 2 Исходные данные и требования для разработки раздела

Приложение 3 Справка об условиях перевозки ВМ

Приложение 4 Данные об отходах и санитарно очистке территории МО Мотыгинский район

Приложение 5 Справка о наличии пожарных частей на территории п. Новоангарск

Приложение 6 Карта границ территориий, подверженных риску возникновения ЧС

Приложение 7 Генеральный план. Схема функционального зонирования.

# Text boxes

Рис. 3.13.  Блок-схема сценариев возникновения и развития аварий (левая часть)

Рис. 3.14.  Блок-схема сценариев возникновения и развития аварий (правая часть)