ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА

МОТЫГИНО

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 1

Шифр  67

КРАСНОЯРСК - 2009г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА

МОТЫГИНО

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 1

Шифр  67

Директор филиала			Е.П. Даллакян

Главный инженер                                            Ю.Я. Криксунов

КРАСНОЯРСК - 2009г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| № п/п | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:5000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:5000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:5000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:5000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:5000 | 8 |  |
| 9 | Схема территориального зонирования | 1:5000 | 9 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

Содержание

Введение	6

Глава I. Утверждаемая часть генерального плана.	7

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования	7

1.1.Положение генерального плана в системе документов территориального планирования	7

1.2.Особенности разработки генерального плана	8

1.3.Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане поселка Мотыгино	10

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	12

2.1.Планировочная организация территории	12

2.2.Земельный фонд	13

2.3. Жилищное строительство	14

2.4. Оптимизация системы культурно-бытового и социального обслуживания населения	15

2.5  Зеленые насаждения	16

2.6. Транспортная инфраструктура	17

2.7. Инженерная инфраструктура	18

2.7.1. Водоснабжение	18

2.7.2. Водоотведение	18

2.7.3. Энергоснабжение	19

2.7.4. Связь	19

2.8. Инженерная подготовка территории	20

2.9. Природоохранные мероприятия.	21

2.9.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	21

2.10. Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций	23

2.11. Баланс территории	24

Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов комплексных задач территориального планирования.	26

Часть 2. Природные условия	26

2.1. Климат	26

2.2.Оценка климатических условий для строительства и проживания населения.	32

Часть 3. Градостроительная оценка района размещения поселка	34

3.1. Ситуационные факторы	34

3.2. Ресурсные возможности	35

3.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы	35

3.2.2. Лесные ресурсы	41

3.2.3. Водные ресурсы	41

3.2.4. Транспорт	43

3.3. Интенсивность освоения территории	43

3.4. Уровень жизни населения	44

Часть 4. Характеристика современного состояния и  условия развития поселка	46

4.1. Жилищный фонд	46

4.2. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания	49

4.3. Складское хозяйство.	58

4.4. Объекты краевой собственности	59

Часть 5. Экономическая база развития поселка и населения	59

5.1. Промышленность	59

5.2. Малые предприятия	63

5.3. Пищевая и перерабатывающая отрасль	63

5.4. Лесное хозяйство	63

5.5. Внешний транспорт и связь	64

5.6. Строительные организации	65

5.7. Геологоразведочные организации	65

5.8. Административно-хозяйственные организации районного значения, предприятия и организации обслуживания районного значения	66

5.9. Прочие виды хозяйственной деятельности и резерв градообразующих кадров	66

5.10. Градообслуживающие отрасли	67

5.11. Расчет проектной численности населения	70

Часть 6.  Проектная организация территории	80

6.1. Основные направления территориального развития поселка	80

6.2. Планировочная организация производственно-коммунальных и спецтерриторий	81

6.3. Коммунально-складские территории	83

6.4. Озеленение	84

6.5. Жилищный фонд и расселение	85

6.6. Организация культурно-бытового обслуживания населения	90

6.7. Организация малого предпринимательства	101

Часть 7. Транспорт и улично-дорожная сеть	102

7.1. Внешний транспорт	102

7.1.1. Воздушный транспорт	103

7.1.2. Водный транспорт	105

7.1.3. Железнодорожный транспорт	106

7.1.4. Автомобильный транспорт	107

7.2. Внутренний транспорт	108

7.3. Инженерно-транспортные сооружения	109

7.4. Улично-дорожная сеть	110

Часть 8. Инженерная подготовка территории	113

8.1. Вертикальная планировка	114

8.2. Организация поверхностного стока	114

8.3. Благоустройство русла р. Ангара	117

8.4. Благоустройство русел малых рек и ручьёв	117

Часть 9. Баланс территорий	118

Часть 10.  Первая очередь строительства	121

10.1. Жилищное строительство	121

10.2. Культурно-бытовое строительство	123

Основные технико-экономические показатели генерального плана.	124

Приложения	129

# Введение

Генеральный  план поселка Мотыгино разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» по заказу Администрации Мотыгинского района по  муниципальному контракту № 67 от 07.12.2007г., на основании задания на выполнение «Проекта генерального плана поселка Мотыгино"

Генеральный план - градостроительная документация муниципального уровня включает в себя градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территории поселения, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

- Исходный период- 01.01.2008г.

- I этап, первая очередь строительства – 2012 год

- II этап, расчетный срок – 2022 год

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития поселка.

При разработке проекта использовались следующие материалы:

- Программа социально-экономического развития поселка Мотыгино до 2017 года (п. Мотыгино, 2008г);

- Программа социально-экономического развития Мотыгинского района до 2017года.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# Глава I. Утверждаемая часть генерального плана.

# Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

## 1.1.Положение генерального плана в системе документов территориального планирования

Генеральный план поселка Мотыгино является документом территориального планирования поселка, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план  поселка Мотыгино является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории

поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

Содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана поселка Мотыгино.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

## 1.2.Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Генеральный план, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселка.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселка Мотыгино должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципального образования, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования Красноярского края, схемах территориального планирования Мотыгинского района.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселка может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий муниципального образования.

## 1.3.Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане поселка Мотыгино

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселка Мотыгино.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселка, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана поселка Мотыгино являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законами Красноярского края;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселка с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселка;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- развитие планировочной структуры населенного пункта с учетом планируемого социально-экономического развития, комплексной оценки территории и необходимости обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи – с целью повышения надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и новых потребителей;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройство населенного пункта;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории поселка Мотыгино, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории  поселка Мотыгино проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития поселка, а именно:

- комплексное территориальное развитие поселка на I очередь (до 2012 года),

Расчетный срок до 2022 года:

- функциональное зонирование территории;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция центральной части поселка.

В составе проекта генерального плана выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселка с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков,  границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон поселка с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1.Планировочная организация территории

Поселок Мотыгино самый крупный транспортный узел в районе. Наличие авиационных, речных путей. Расположение в зоне развития Нижнего Приангарья.

Образ будущего поселка в долгосрочной перспективе определяется рядом факторов.

Основной фактор, определяющий темпы и общие направления развития поселка – благоприятное геополитическое и географическое положение.

Поселок  Мотыгино находится на берегу р. Ангара. Через поселок осуществляется завоз оборудования и материалов для развивающихся предприятий горнорудной и лесной отраслей района. В настоящее время перед промышленными предприятиями стоят задачи модернизации и технического перевооружения существующих производств и увеличения производительности труда.

На территории поселка расположены производственные базы промышленных предприятий района.

Поселок Мотыгино обладает определенным культурно-историческим потенциалом. Здесь расположены множество учреждений культуры, учреждений дополнительного образования.

Вместе с тем, период рыночных реформ имел негативные последствия для населения поселка, многие из которых продолжают сказываться до сих пор и отразятся в будущем.

В целом ситуация с территориальными ресурсами оценивается как благоприятная, имеются земли для размещения рекреационных зон.

Поселок Мотыгино будет наращивать свои «райцентровские» функции как административно-хозяйственный центр района. Это предполагает развитие социальной сферы, хозяйственных, деловых и финансовых структур, объектов культуры, спорта.

В поселке Мотыгино предусматривается сохранение культурно-исторического потенциала и обеспечение культурной преемственности, резервирование территории для размещения спортивно-развлекательных зон отдыха.

Территория муниципального образования самая большая из всех поселений в районе и составляет 1036 га.

В основу планировочного решения генерального плана поселка Мотыгино положена идея создания современного благоустроенного поселка на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, направлению русла реки Ангара.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы инженерной инфраструктуры.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития поселка Мотыгино:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель под застройку,

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселка Мотыгино, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий;

- создание в северо-восточной части поселка нового микрорайона под жилую индивидуальную застройку.

## 2.2.Земельный фонд

В целях оптимизации и рационального использования земель в пределах черты поселка Мотыгино проектом предлагается изменение территориального соотношения видов использования земель.

2.2.1.Увеличение территории под жилой застройкой

Численность населения на расчетный срок составит 9,5 тыс. человек. Генеральным планом предлагается увеличение площади под индивидуальную жилую   застройку, которая разместится в центральной (жилой квартал 6,7), западной (жилой квартал 3) части поселка Мотыгино. На перспективу предлагается увеличение площади под индивидуальную жилую застройку в северо-восточном (жилой квартал 13) направлении.

2.2.2.Увеличение территории общественно-деловой застройки

Дальнейшее повышение уровня жизни населения предполагает развитие сферы услуг и досуга. Таким образом, генеральным планом предлагается развитие зон общественно-деловой застройки в центральной (квартал 7,6), северо-восточной (квартал 13), западной (квартал 3) частях поселка Мотыгино.

2.2.3.Увеличение территорий под инженерно-транспортные коммуникации

Проектом  предполагает увеличение площадей под объектами транспорта, связи и инженерных коммуникаций.

2.2.4.Увеличение площади зеленых насаждений

Проектом генерального плана предлагается организация зеленых насаждений общего пользования. Это является одним из существенных аспектов улучшения состояния окружающей среды и качества жизни населения.

Согласно Земельному Кодексу РФ (ст.85 п.12) земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

В генеральном плане площадь зеленых насаждений составит –  40,0 га, из них 25.8 га - зеленые насаждения общего пользования; 14,2 га – зеленые насаждения специального назначения.

## 2.3. Жилищное строительство

Создание комфортных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселка Мотыгино.

На перспективу ставится задача:

- улучшение качества жилищного фонда. Возможность строительства по  индивидуальным проектам.

- выбор оптимального соотношения средне этажного и малоэтажного строительства, учитывая то обстоятельство, что в текущий период увеличилась потребность населения в жилье коттеджного типа.

- строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- реконструкция и модернизация существующей застройки.

- повышение обеспеченности населения жильем к расчетному сроку до 24 кв.м общей площади на 1 человека.

Исходя из численности населения поселка Мотыгино принятой проектом норме обеспеченности населения жильем, потребность в жилищном фонде на расчетный срок составит 247 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, на I очередь – 168,5 тыс.кв.м.

При выборе приоритетов типа перспективного жилья во внимание принимается масштаб поселка, темпы роста населения, преобладающий тип жилья в современных условиях, исторические особенности планировки и застройки поселка. Исходя из этого, предлагается в качестве основного типа жилья:

- основное преимущество в жилищном строительстве отводится строительству 1-2 этажных индивидуальных жилых домов в деревянном и кирпичном исполнении;

- на расчетный срок отводятся площадки для среднего строительства 1-2 этажа.

По программе «Дом в Мотыгино» на 2008-2009 г.г. предусмотрено строительство 2-х восьми квартирных домов  и 2-х двух квартирных домов общей площадью 3700кв. м

На расчетный срок к 2022 году необходимо дополнительно построить 85,72 тыс. м2 жилья, из них 3,36 тыс. м2 составит жилищный фонд для переселенцев из ветхого сносимого фонда (147 чел.), 6,21 тыс. м2 – жилищный фонд на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обеспеченности) и рост численности населения при развития производительных сил на перспективу.

Для нового строительства предполагается в северо-восточном направлении поселка разместить 40,8 тыс.м2 общей площади жилищного фонда – в 1-2 этажных домах усадебного типа и 12,8 тыс. м2 - 1-2 этажных домов без приусадебных земельных участков. Площадка для строительства 4х восьми квартирных одноэтажных домов, отведена в третьем квартале, общей площадью 3700 м2(из них два дома на первую очередь). В четвертом квартале планируется строительство 5 одноэтажных домов общей площадью 554 м2 . Также в седьмом квартале планируется отвести площадку для домов без усадебного типа с общей площадью 18,3 тыс. м2

Потребность в территориях для малоэтажного строительства в соответствии с принятыми нормами плотности населения и принятой обеспеченности жильем на 1 человека на расчетный срок потребуется порядка 100га.

## 2.4. Оптимизация системы культурно-бытового и социального обслуживания населения

Генеральным планом предусматривается расширение сети учреждений обслуживания поселка Мотыгино на расчетный срок.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений поселка произведен на основе нормативной базы СниП 2.07.01-89* действующих в настоящее время СанПиНов.

Объемы, площади и показатели в единицах измерения нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания определены по расчетным периодам развития, с учетом сохраняемых, строящихся, проектируемых на перспективу объектов и представлены в таблицах №3-5 приложения.

Всего по генеральному плану в поселке Мотыгино к размещению (новое строительство) предлагается около 15 объектов с общим строительным объемом 115,5 тыс. м3 . С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда на одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 26,7 м3 объектов культурно-бытового назначения.

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и проектируемые размещаются в пределах межмагистральных территорий с учетом полного обеспечения проживающего здесь населения. Общеобразовательные школы дополняются спортивным ядром, помещениями для внешкольной работы.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену, исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным поселка (134 места на 1 тыс. чел. – как на I очередь, так и на расчетный срок), составит к 2022году 1273 места.

На перспективу школы сохраняются.

На расчетный срок предлагается строительство  общеобразовательной школы на 375 мест, общая площадь территории 1,88га.

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 222 места, при сохранении существующих.

На расчетный срок предусматривается строительство двух ДОУ на 90 и 130 мест.

Расчет потребности населения во внешкольных учреждениях (ДМШ, ДЮСШ и др.) произведен исходя из общего норматива – 10 % от числа школьников (106 мест).

В области здравоохранения на первую очередь предусмотрено завершение строительство акушерского корпуса. В дальнейшем планируется проведение капитального ремонта и реконструкции  Мотыгинской центральной районной больницы.

На перспективу в больничном комплексе требуется открытие детской молочной кухни на 568 порций в сутки и раздаточного пункта детской молочной кухни общей площадью  44 кв.м.

Расчетная потребность населения в клубных помещениях и кинотеатрах на 2022 год составит 1330 мест. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительном зале МРМ Театра, необходимость нового строительства составит 1250 мест. Генпланом предусмотрено новое строительство культурного центра на месте старого и строительство культурно-развлекательного комплекса в жилом образовании 13.

При сохранении существующей сети спортивных сооружений поселку необходим спортивный комплекс районного значения в составе плавательного бассейна (238 м2 площади зеркала воды), спортивного центра и стадиона на площади 2,0 га. Такой комплекс предлагается разместить в жилом образовании 13. Общая площадь территории 4,9 га.

Также в центре поселка Мотыгино, в 6 квартале предусматривается строительство крытого катка с общей площадью территории 1,2 га.

На перспективу предлагается укрепление сети магазинов, упорядочение размещения торговых точек, реконструкция, ремонт существующих помещений в соответствии с требованиями норм для торговых предприятий.

Предусматривается строительство торгового комплекса включающего в себя не только торговые учреждения, но и учреждения общественного питания. Торговый комплекс располагается в 13 квартале.

Потребность в предприятиях общественного питания к расчетному сроку составит 380 мест. Генеральным планом предлагается размещение кафе как отдельно стоящих, так и в составе культурно-досуговых и торгово-развлекательных комплексах.

На перспективу планируется строительство рынка в 9 квартале, общая площадь территории 0,15га.

## 2.5  Зеленые насаждения

В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной реки Ангары, соединенной бульварами с центральной частью поселка. Территория кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается к благоустройству и использованию как сквер.

Составной частью общей системы озеленения поселка являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс поселка, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту.

Озелененные улицы и бульвары поселка объединят объекты озеленения в единую систему.

## 2.6. Транспортная инфраструктура

2.6.1.Внешние транспортные связи

Основные внешние транспортные связи осуществляются тремя видами: воздушным, водным, автомобильным.

Проектом предусматривается провести реконструкцию аэропорта Мотыгино: провести капитальный ремонт и расширить до 21 метра  взлетно-посадочную полосу,  заменить светосигнальное оборудование для возможности проведения авиарейсов в любое время суток.

Необходимо строительство речного вокзала, который предполагается расположить в центральной части поселка Мотыгино по улице Советской.

Необходимо строительство и реконструкция автодорог регионального значения, что обеспечит круглогодичный, надежный  выход  к  г. Лесосибирску,  Енисейскому, Тасеевскому, Богучанскому районам, а так же к западной части формируемух федеральных ресурсных центров нефтедобычи и газодобычи.

Так же необходимо строительство  втодороги регионального значения Мотыгино-ГЭС-Манзя.

2.6.2.Внутри поселковый транспорт

Генеральным планом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети к району проектируемой усадебной застройки в северо-восточной части поселка Мотыгино. В существующей жилой застройке посёлка, улично-дорожная сеть не претерпит существенных изменений и будет проводиться лишь реконструкция и уширение проезжей части.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

магистральные и главные улицы и дороги;

основные улицы и дороги;

второстепенные улицы и подъезды.

В красных линиях ширина основных улиц проектируется – 25 и 17м, ширина проезжей части – 15 и 7м соответственно. Главная осевая улица проектируется шириной в красных линиях-17м., ширина проезжей части-7 м

Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  увеличится до 89,5 км. Плотность улично-дорожной сети 8,6 км/кв.км.

Генеральным планом намечается развитие  строительство автостоянок у специализированных центров, в жилых районах, в промышленных и коммунально-складских зонах общей площадью 5 га.

## 2.7. Инженерная инфраструктура

### 2.7.1. Водоснабжение

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта и планировочной организации территории.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий приняты согласно СНиП 2.04.02-84.

Общие расходы воды на перспективу:

- Первая очередь –  2,5тыс.м3/сут.

- Расчетный срок –  3343  тыс. м3/сут.

Система и схема водоснабжения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения поселка Мотыгино.

Вода из скважин водозабора с помощью насосных станции поступает в сборный водовод, соединенный с магистральным водоводом. Далее вода подается в распределительные сети  поселка Мотыгино.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме.

Для новых районов требуется прокладка трубопроводов, а также необходима реконструкция существующих сетей  на участках, требующих замены.

Основные      мероприятия:

- прокладка трубопроводов и их закольцовка для организации водоснабжения в новых районах строительства;

- реконструкция  существующих сетей на участках требующих замены.

- необходимо увеличение мощности водозабора при котельной № 3 до 500 м3/сут.

- увеличение мощности водозабора «Зырянка» на I очередь до 2000 м3/сут, на расчетный срок до 2900 м3/сут.

- необходима установка обеззараживающих установок на водозаборе при котельной №3 и на водозаборе «Зырянка».

### 2.7.2. Водоотведение

Общие расходы сточных вод на перспективу:

- Первая очередь – 3  тыс. м3/сут.

- Расчетный срок – 4 тыс. м3/сут.

Система и схема водоотведения

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой  канализации  поселка Мотыгино.  Так же необходимо строительство канализационных очистных сооружений производительностью на I очередь-3000  м3/сут, на расчетный срок- 4000 м3/сут.

Для каждого производства предусматривается очистка хозяйственно-бытовых стоков, при этом необходимо предусматривать использование очищенных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения.

### 2.7.3. Энергоснабжение

Перспектива развития энергоснабжения  поселка Мотыгино будет заключаться в обеспечении устойчивого и надёжного тепло-, электроснабжения потребителей населённого пункта.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие тепловых сетей. Необходима реконструкция существующих и строительство новых теплотрасс.

Основные мероприятия:

- реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

- прокладка новых теплотрасс;

- реконструкция Котельной №3 и увеличение ее мощности;

- строительство новой Котельной №13 для нового микрорайона;

- установка теплосчетчиков и счетчиков горячего водоснабжения.

- на расчетный срок необходима замена существующих трансформаторов мощностью 2×6,3МВА на трансформаторы мощностью 10МВА каждый.

### 2.7.4. Связь

Телефонизация

Лидерами рынка фиксированной телефонии в Мотыгинском районе являются компании «Сибирьтелеком» и местный филиал «СЦС Совинтел» («Голден Телеком»). Доля «Сибирьтелеком» в сегменте фиксированной связи составляет 62%, в сегменте доступа в Интернет – 40%.

Внутризоновую первичную сеть, Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» на территории поселка, построить с использованием следующих сооружений связи:

Линии связи с медножильным кабелем (МКС 4х4х1.2, ВКПАП, МКТС-4), уплотненные аналоговыми системами К-120, К-300, К60п и цифровыми системами передачи ИКМ-120 производства СССР.

Радиорелейные линии связи, организованные с помощью аналоговой аппаратуры РРЛ «Область» и цифровой РРЛ «Радиан-МГ» производства СССР.

На отдельных участках сети используются аналоговые и цифровые линии передачи (как кабельные, так и радиорелейные). Связь с районами организовать по каналам арендованных спутниковых и радиорелейных линий ОАО КБ «Искра» и ЗАО «Енисейтелеком» (далее ЕТК).

В настоящее время связь в Мотыгинском районе обеспечивается преимущественно через спутниковые системы.

В ближайшей перспективе ЕТК планирует провести строительство современных транспортных сетей уровня STM-1 на территории труднодоступных районов края. Цифровые каналы связи заменят существующие в этих районах аналоговые каналы, которые на данный момент не позволяют предоставить абонентам полноценный комплекс услуг связи.

Телевидение и радио

Перспективой развития телевещания в поселке Мотыгино  является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития теле- радиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Основным направление развития проводного вещания в  поселке Мотыгино предлагается  полный переход на УКВ ЧМ вещания.

Почтовая  связь

На территории Мотыгинского района работают 12 отделений почтовой связи, в том числе в п. Мотыгино два.

Создание современной почтовой инфраструктуры, способствующей развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции, возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению района.

- создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия» (2002 - 2010 годы).

Интернет

Основное направление развития Интернета в ближайшем будущем связанно с сетями следующего поколения NGN. Именно они как наиболее перспективные обеспечивают необходимый уровень качества и скорости Интернет услуг.

## 2.8. Инженерная подготовка территории

Проектом предусматривается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории поселка  составляет:

- насыпь –711тыс. куб. м;

- выемка –183тыс. куб. м.

Организация поверхностного стока.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и является непременным элементом благоустройства поселка.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Общая протяженность водоотводных коллекторов составляет 2,7 км.

Количество локальных очистных сооружений в поселке Мотыгино- 5 шт.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара, р. Рыбная. Так же очищенный ливневой сток можно использовать на орошение, либо в качестве источника технической воды. На застраиваемой территории выделено 6 водосборных бассейнов.

Благоустройство русла реки Ангара.

Для фиксации линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки должны быть проведены берегоукрепительные работы.

Дополнительные меры потребуются в месте создания поселкового пляжа, чтобы обеспечить стабилизацию склона. Для удобного захода отдыхающих в воду склон приводится в соответствие с нормами для поселковых пляжей.

Благоустройство русел малых рек и ручьев.

На руслах всех малых рек и ручьёв (р. Рыбная, руч. Кривляжный) в пределах территории поселка Мотыгино проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

- расчистка и частичное профилирование русел;

- благоустройство берегов;

- закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

- На берегу реки Рыбная планируется размещение парковой зоны с разбивкой площадок и дорожек с проведением мероприятий по планировке территории.

## 2.9. Природоохранные мероприятия.

## 2.9.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- устройство асфальтобетонного покрытия проектируемых дорог;

- контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей;

- создание вдоль дорог  зеленых защитных полос из пыле-, газоустойчивых пород.

- выполнение режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, включая озеленение СЗЗ, выселение жителей за пределы СЗЗ либо обоснованное сокращение размеров СЗЗ (при условии выполнения предприятиями воздухоохранных мероприятий);

- недопущение строительства жилых и рекреационных объектов в границах СЗЗ.

- обеспечение своевременного предупреждения крупнейших предприятий о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по рассеиванию выбросов в приземном слое атмосферного воздуха. Обеспечение выполнения предприятиями – природопользователями условий временного сокращения выбросов загрязняющих веществ на период НМУ;

2.9.2.Воздействие физических факторов

Радиационная  обстановка

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Шумовая         нагрузка

Проектом предлагается:

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами.

2.9.3.Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка Мотыгино с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации;

- поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации, на очистные сооружения

- организация системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

- организация стационарной сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод;

- упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

- общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод с целью устранения загрязнения;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежной защитной полосы;

- упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой. Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользование водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

2.9.4.Мероприятия по охране почв и санитарной очистки территории

- организация поверхностного стока, с последующей очисткой;

- создание зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий;

- организация сбора отходов путем установки специализированных контейнеров на в местах, где они отсутствуют;

- для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусороуборочной техники, для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах, в герметичных контейнерах;

- организация системы сбора и утилизации, отработанных горюче-смазочных материалов. Сеть приема целесообразно организовать на базе АЗС, возможна организация выездного приема отработанных нефтепродуктов;

- разработка системы контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления;

- проведение разъяснительной работы среди населения с целью минимизации образования ТБО и успешного селективного сбора отходов;

- рекомендуется провести разработку комплексного документа «Схема обращения с ТБО», к первоочередным предложениям в области обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами является их вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов.

## 2.10. Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций проектом предлагается проведение комплекса мероприятий, приведенных в таблице №2.10.1.

Таблица №2.10.1.

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита систем жизнеобеспечения населения | осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения | I оч, Р.С. |  |
| Снижение возможных последствий ЧС природного характера | проведение комплекса инженерно- технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизни обеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок. Необходимо устройство систем молнезащиты. | I оч, Р.С. |  |
| Улучшение пожарной обстановки | Устройство пожарных гидрантов на сети водоснабжения. | I оч, Р.С. | - |

# 2.11. Баланс территории

Баланс территории по функциональным зонам приведен в таблице №2.11.1

Таблица №2.11.1

| № п/п | Территории | По генплану, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2022г |
| 1 | Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | 1036,0 | 1036,0 |
| 1.1. | Селитебные территории - всего, из них: | 592,7 | 630,00 |
| 1.1.1. | Жилая застройка - всего, в т.ч. | 298,4 | 346,5 |
|  | Жилая усадебная | 285,8 | 315,5 |
|  | Жилая малоэтажная (без усадебная) | 12,6 | 31,00 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая застройка - всего | 29,2 | 44,5 |
| 1.1.3. | Зеленые насаждения общего пользования-всего | 25,3 | 40,00 |
| 1.1.4. | Улицы, дороги, площади, проезды - всего | 95,7 | 121,5 |
| 1.1.5 | Прочие территории, всего в т.ч. | 144,1 | 77,5 |
| 1.2. | Внеселитебные территории. Из них: | 443,3 | 406 |
| 1.2.1. | Промышленно-коммунальные территории | 30,6 | 40,0 |
| 1.2.2. | Территории специального назначения - всего | 24,5 | 24,5 |
| 1.2.3. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 51,81 | 51,81 |
| 1.2.4. | Территория сельскохозяйственного использования | 51,3 | 51,3 |
| 1.2.5. | Земли, занятые лесами | 131,3 | 127,1 |
| 1.2.6. | Редколесье и кустарники | 153,8 | 69,2 |

Глава II. Материалы по обоснованию генерального плана.

# Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование вариантов комплексных задач территориального планирования.

# Часть 2. Природные условия

## 2.1. Климат

Долина реки Ангара в верхнем и среднем течении является широкой долиной с высотами 90-150м. Положение долины определяет термический режим местности, который характеризуется холодной продолжительной зимой и теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха в долине реки отрицательная и составляет около -1,0 – -1,5(С. Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы – январь и февраль – составляет –26…–28(С, а абсолютный минимум достигает -51…-53(С. Средние из максимальных значений температуры для наиболее теплого месяца (июля) на всем протяжении долины колеблются в пределах 25 – 26(С, а абсолютные максимумы температур в летние месяцы достигают значений в 37 – 38(С.

Зима в долине продолжительная. Период со средней суточной температурой ниже -5°С на всей протяженности долины составляет около 5 месяцев (с ноября по март). Ниже 0°С – около полугода.

Изменения температуры от одного дня к другому и в течение суток вызываются сменой воздушных масс. Большей частью эта изменчивость в холодное время составляет ±4-5°C. В некоторых случаях возможны изменения температуры между сутками, превышающие ±20°C, хотя случается это не так часто (1 раз в 10 лет).

Годовые амплитуды температуры воздуха составляют здесь около 40º С, а размах экстремальных температур достигает 90-94ºС.

##### Температура почвы на поверхности и на глубинах.

Тепловой режим почв определяется, в первую очередь, такими факторами, как атмосферная циркуляция, радиационный режим, форма рельефа, высота над уровнем моря. Но в то же время, большое влияние на температуру почвы оказывает ее механический состав, степень увлажненности, состояние поверхности. В зимнее время распределение температуры почвы определяется в значительной мере толщиной снежного покрова. В результате сложного сочетания всех факторов, влияющих на тепловой режим почв, значения температуры поверхности почвы даже на близлежащих станциях различаются больше, чем значения температуры воздуха.

Рассматриваемый участок попадает в район распространения вечной мерзлоты. Наличие многолетней мерзлоты оказывает влияние на термический режим деятельного слоя почвы.

Продолжительность безморозного периода в рассматриваемом районе составляет от 40 до 75 дней, при этом первые заморозки наблюдаются уже в августе. Последние заморозки на поверхности почвы могут наблюдаться до конца июня. Появление заморозков на поверхности почвы приходится на более ранние даты, и окончание на более поздние, чем в воздухе. Безморозный период на поверхности почвы короче, чем в воздухе.

Но различия в датах заморозков и длительности безморозного периода в воздухе и на почве в большой степени зависят от местных условий.

Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода на поверхности почвы

Таблица №2.1.1.

| Станция | Средняя дата заморозка | Продолжительность безморозного периода, дни |
| --- | --- | --- |
|  | Последнего | Первого |  |
| Мотыгино | 8 VI | 4 IX | 87 |

Температура подстилающей поверхности, как и температура ее верхних слоев, обуславливается радиационными и циркуляционными факторами. Кроме того, температура поверхности почвы определяется свойствами самой почвы (механическим составом, цветом, содержанием гумуса и влаги) и особенностями местоположения участка.

Средняя максимальная температура поверхности почвы характеризует в основном температуру поверхности почвы в дневное время суток, а средняя минимальная – в ночное время. В летнее время (июнь-июль) в дневные часы средняя максимальная температура оголенной поверхности почвы в среднем на 13-17( выше, чем средняя максимальная температура воздуха.

Средняя минимальная температура поверхности почвы в ночное время зимой на 2-7(С, а в летнее время на 1-3(С ниже, чем средняя минимальная температура воздуха. Наибольшее различие между температурами наблюдается в марте-апреле.

Минимальные температуры подстилающей поверхности наблюдаются:

- в наиболее холодные ночи в часы близкие к восходу солнца,

- при антициклональном режиме погоды, когда малая облачность благоприятствует максимальному эффективному излучению.

Средние из абсолютных минимумов температуры подстилающей поверхности, опускаются здесь до -50 – -51(С, в то время как средний абсолютный максимум летом может достигать величины +50 – +54(С

Среднемесячная, средний из абсолютных максимумов и средний абсолютных минимумов температуры поверхности почты

Таблица №2.1.2.

| Темпера- тура поверхности почвы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотыгино. Почва супесчаная на желтой глине |
| Средняя месячная | -23,2 | -18,9 | -11,1 | -2,8 | 7,7 | 16,1 | 21,2 | 16,9 | 7,8 | -1,1 | -14,1 | -21,9 | -1,9 |
| Ср.из абс.макс. | -4 | -3 | 5 | 15 | 34 | 48 | 49 | 44 | 31 | 16 | 1 | -2 | 50 |
| Ср.из абс.мин. | -46 | -46 | -38 | -25 | -8 | -2 | 4 | 1 | -5 | -19 | -38 | -47 | -50 |

##### Ветровой режим

Направление и скорость ветра у земли зависят от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей, характерных для Мотыгинского района.

В зимнее время Мотыгинский район находится под влиянием северо-восточного отрога Сибирского антициклона, ось которого расположена южнее данного района. Поэтому основное направление ветрового потока имеет юго-западное направление.

Долина реки Ангары протянулась с востока на запад. Здесь преобладающими будут ветры западного (вдоль долины) и юго-западного румбов. Так, в районе Мотыгино максимальная повторяемость западного ветра, дующего вдоль длины, составляет зимой – 12%, юго-западного – 28%, южного – 24%.

В летнее время данный район расположен в зоне размытой барической депрессии. Преобладание того или иного румба выражено несколько слабее, чем зимой. Основной поток имеет западно-юго-западное направление.

В летний сезон в приземном слое преобладающими будут ветры, дующие вдоль долины реки Ангара – западные и юго-западные, но поскольку летом активизируется циклоническая деятельность, велика повторяемость ветров противоположного направления – восточных и северо-восточных. Так в Мотыгино повторяемость ветров юго-западного направления составляет 20%, а северо-восточного – 19%..

В зимнее время район реки Ангара находится под влиянием Сибирского антициклона, поэтому в годовом ходе минимум скорости ветра наблюдается зимой (январь-февраль) и летом (июль-август), а максимум – в переходные сезоны: весной (апрель-май) и осенью (октябрь-ноябрь).

Так как территория района в зимнее время находится под влиянием Сибирского антициклона, а в летнее время располагается в размытой барической депрессии, то средние годовые скорости ветра в данном районе невелики (≤ 2,5 м/с). Лишь на вершинах сопок, на перевалах средние скорости ветра могут достигать 3-4м/с.

В годовом ходе минимум скорости приходится на конец зимы (февраль), т.к. в течение зимы атмосферное давление в данном районе растёт, барические градиенты уменьшаются. К тому же большую часть территории занимают долины, характеризующиеся глубокими инверсиями с застоем холодного воздуха зимой, с большим количеством штилей (до 50-60%) и малыми скоростями ветра (<1,5 м/с).

Второй минимум приходится на летние месяцы (июль-август), характеризующиеся малыми барическими градиентами в области размытой барической депрессии (≤ 2,0 м/с).

Весной по мере разрушения Сибирского антициклона (апрель-май) и осенью при наступлении антициклона (октябрь-ноябрь), т.е. в периоды наиболее чёткого проявления зональной циркуляции, увеличиваются барические градиенты и скорости ветра достигают максимума.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

Таблица №2.1.3.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотыгино | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 2,5 |

Наибольшие скорости ветра различной вероятности приведены в таблице №2.1.4.

Таблица №2.1.4.

| Станция | Скорость ветра, возможная один раз за |
| --- | --- |
|  | Год | 5 лет | 10 лет | 20 лет |
| Мотыгино | 20 | 22 | 23 | 24 |

Среднее число дней в году со скоростью ветра > 15 м/с равно 8,5 дней в Мотыгино. Наибольшее число дней с этой градацией скорости ветра равно 16 дней

приведено в таблице №2.1.5.

Таблица №2.1.5.

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,5 |
| Наибольшее число дней | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 |

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение скоростей ветра.

##### Режим осадков

Режим атмосферных осадков на рассматриваемой территории в холодный период года определяется устойчивой областью высокого давления, препятствующей образованию облаков и выпадению осадков. Летом здесь активизируется циклоническая деятельность. В связи с этим развивается интенсивная облачность и выпадает  бóльшая часть годового количества осадков. Значительное влияние на пространственное распределение осадков оказывает рельеф.       Горно-долинный рельеф данного района обусловливает пятнистый характер распределения сумм осадков.

Для анализа режима осадков привлекались данные метеостанций, расположенных в долинах рек Енисея и Ангара (Мотыгино). Данные метеостанций проинтерполированы в окружающие долину реки Ангара горные районы с учетом горизонтальных и вертикальных градиентов параметров режима осадков, характерных для данной территории.

В течение года суммы осадков распределяются очень неравномерно. В теплый период года (с апреля по октябрь) выпадает 70-80% осадков, а в холодный (с ноября по март) – соответственно 20-30%.

В годовом ходе на всей территории района минимальное количество осадков характерно для февраля – марта (10-20 мм в месяц), а максимальное – для июля – августа (55-65 мм в месяц).

Месячные суммы осадков в отдельные годы колеблются довольно в широких пределах, особенно в теплый период. Так, в июле при среднем значении 55 мм 1 раз в 10 лет может выпасть и 20, и 100 мм.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение количества осадков. В теплый период года это уменьшение особенно заметно. На рассматриваемой территории оно достигает 10-20%.

Вид выпадающих осадков определяется температурными условиями.

Соотношение количества осадков разных видов определяется в основном общеклиматическими факторами и в меньшей степени, чем абсолютная величина осадков, подвержено влиянию местных особенностей.

Обильные осадки наблюдаются только в теплый период. На западе рассматриваемого района их наибольшая повторяемость приходится на июль, а на востоке – на август.

Общее число дней с осадками (с минимумом в апреле и максимумом в ноябре-январе) более равномерно распределяется в течение года. Однако в холодный период дни с осадками более 0,1 мм все же более вероятны.

В последнее 30-летие наблюдается тенденция уменьшения числа дней с осадками. Особенно она заметна в теплый период в отношении числа дней с интенсивными осадками, где уменьшение достигает 4-7%.

Продолжительность осадков в рассматриваемом районе в холодный период года составляет 230-350 часов в месяц. Наиболее длительные осадки зимой наблюдаются на западе района, а при движении в восточном направлении их продолжительность уменьшается.

В теплый период продолжительность осадков – 45-65 часов в месяц, и распределение этой характеристики по территории района относительно равномерно.

Надо отметить, что летние осадки имеют значительно большую интенсивность, чем зимние. Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени, характерная для данного района, представлена в таблице №2.1.6.

Таблица №2.1.6.

| Интервалы времени |
| --- |
| минуты | часы |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 1 | 12 | 24 |
| Интенсивность (мм/мин) |
| 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |

Одной из важнейших характеристик режима увлажнения является суточный максимум осадков. Наиболее интересен для прикладных целей суточный максимум осадков 1% обеспеченности. Наблюденные максимумы осадков зависят от длины ряда наблюдений на метеостанции, поэтому их вероятность в различных пунктах может быть разной, что делает их несравнимыми между собой. В рассматриваемом районе суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 65-75 мм в долинах рек и котловинах и 80-100 мм на западных и юго-западных склонах гор. Он приходится исключительно на теплый период.

Снежный покров обычно характеризуется следующими показателями:

- датами появления и схода снежного покрова,

- образования и разрушения устойчивого снежного покрова,

- числом дней со снежным покровом,

- высотой,

- плотностью и запасом воды в снежном покрове.

В рассматриваемом районе число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году. Число дней со снежным покровом в горах увеличивается примерно на 4-5 дней на каждые 100 м высоты.

Снежный покров образуется в конце сентября - начале октября. Наиболее рано снег появляется в горах и высокогорных долинах. Даты выпадения первого снега довольно близки к осенней дате перехода температуры воздуха через 00С. В горах снег обычно выпадает на 5-10 дней раньше перехода температуры воздуха через 00С. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в середине октября. Разрушение снежного покрова приходится на апрель. Окончательно снег сходит в начале мая. Однако все эти сроки от года к году могут сдвигаться на 20-30 дней.

Со времени образования устойчивого снежного покрова его высота постепенно увеличивается, достигая наибольших значений в феврале-марте. Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет в этом районе 30-60 см, а максимальные значения достигают 80-100 см.

Количество накопленного за зиму снега зависит не только от общей продолжительности периода с температурами ниже 0(С и интенсивности твердых осадков, но и от наличия или отсутствия леса, ветровых условий. Разница в высоте снежного покрова на защищенных и открытых участках тем больше, чем больше толщина снега.

Кроме того, высота снежного покрова, как и количество выпадающих осадков, в значительной степени зависит от рельефа местности. Поэтому наибольшие значения этой характеристики отмечаются на склонах хребтов, обращенных к западу и юго-западу.

Высота снежного покрова испытывает значительные колебания от года к году. В наиболее малоснежные зимы высота снежного покрова в долинах составляет 15-30см, в горах – 50см, а в многоснежные – 70 и 100см соответственно.

Максимальный прирост высоты снежного покрова за сутки на данной территории колеблется от 15-25см в долинах рек до 45-65см в горах.

Плотность снега постепенно возрастает от начала зимы к весне и достигает своего максимума в период таяния снега. Средняя плотность снега при наибольшей его высоте в этом районе составляет 180-230 кг/м3. На лесных полянах и в лесу под кронами деревьев плотность снега меньше, чем на открытых местах в среднем на 20-30 кг/м3. На изменении плотности снежного покрова сказывается влияние экспозиции склонов, рельеф местности, наличие леса. Поэтому ее пространственное распределение имеет ярко выраженный пятнистый характер.

Запас воды в снеге зависит от высоты и плотности снежного покрова. С момента установления снежного покрова снегозапасы в лесу увеличиваются быстрее, чем на открытых местах, особенно большое различие между ними характерно для конца зимы. Максимум снегозапасов отмечается обычно к началу снеготаяния, т.е. во второй-третьей декаде марта и составляет обычно 100-170 мм, достигая наибольших значений на лесных участках. Однако в многоснежные годы запас воды в снеге в этом районе может достигать 200-230 мм.

## 2.2.Оценка климатических условий для строительства и проживания населения.

Климатические условия представляют особую важность для системы расселения и градостроительного развития территории. При размещении на территории района крупных промышленных объектов главной задачей является оптимальное взаимное расположение промышленных и жилых зон с учетом климатических условий, определяющих условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

Лучшими территориями для строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов. Наиболее неблагоприятными участками являются пониженные части рельефа, в частности пойменные участки рек, куда стекает холодный воздух, где наиболее часты туманы, плохая проветриваемость.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Мотыгинского района устанавливаются характеристики отопительного сезона, как в Богучанском и Северо-Енисейском районе, которые приведены в таблице №2.1.7.

Таблица №2.1.7.

| Наименование населения | ≤ 8 ˚С |
| --- | --- |
|  | Длительность отопительного сезона | Средняя температура воздуха, ˚С |
| Богучаны | 245 | - 10,8 |
| Енисейск | 245 | - 9,6 |
| Красноярск | 234 | - 7,1 |
| Минусинск | 225 | - 8,8 |

В Мотыгинском районе, по сравнению с центральными и южными районами Красноярского края, длительность отопительного периода существенно больше. Отсюда следует, что затраты на отопление и содержание оборудования увеличатся, также увеличатся затраты на объекты капитального строительства.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория Мотыгинского района по климатическому районированию для строительства относится к зоне IВ, параметры которой указаны в таблице №2.1.8.

Таблица №2.1.8.

| Климатичес-кий район | Климатичес-кие подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в январе, ˚С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚СА | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от+12 до+ 21 | - |

Наиболее существенными, требующими учета при планировании и проектировании зданий и сооружений являются климатические воздействия:

- влияющие на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий и микроклимат помещений;

- создающие нагрузки на элементы сооружений;

- вызывающие коррозию и старение строительных материалов;

- тормозящие организацию строительных работ, связанные с влиянием метеорологических условий на человеческий фактор при выполнение работ на открытом воздухе.

От правильности учета этого влияния зависят правильность выбора застройки, архитектурно-планировочное решение объектов строительства, комфортность условий работы или проживания человека, длительность эксплуатации сооружений и их стоимость.

Согласно природно-климатическому районированию, разработанную Минэкономразвития совместно с ИГ РАН, территория Мотыгинского района относится к зоне относительно дискомфортной.

Проживание человека в относительно дискомфортных климатогеофизических условиях, сочетающихся с тяжелой антропогенной нагрузкой на экологические системы в промышленных районах, приводят к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Это проявляется в ускоренном развитии экологически обусловленной патологии, осложненном течении хронических заболеваний, преждевременном старении и омоложением показателей смертности населения. На уровне РФ предусматривается принятие законодательных и социально-экономических решений, обеспечивающих необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе увеличение финансовой и социальной компенсации людям за проживание и работу в относительно дискомфортных условиях, а также создание системы жизнеобеспечения, необходимой для нормального труда, быта, отдыха и восстановления работоспособности, здоровья и максимальной продолжительности активной жизни.

# Часть 3. Градостроительная оценка района размещения поселка

## 3.1. Ситуационные факторы

Мотыгинский район как территориальное формирование был основан в 1925 году. Районный центр – поселок Мотыгино - был образован в 1925 г. и является одним из самых молодых северных районных центров в крае.

Площадь территории района составляет 19,2 тыс. кв. км (0,8% территории Красноярского края).

Мотыгинский район по запасам природных ресурсов занимает одно из ведущих мест в крае. По ряду объективных причин инвестиционная привлекательность района достаточно низкая,  что находит своё отражение в развитии экономики. Основной причиной застоя в развитии района в прошлом  являются, перспектива затопления значительной части территории в связи со строительством Средне - Енисейской ГЭС. Общая протяженность дорог Мотыгинского района составляет 1126 км. В настоящее время развитие района сдерживается сложнейшей  транспортной схемой. Особенно это ощутимо для правобережной части района.

Таким образом, Мотыгинский район имеет выгодное географическое положение на пересечении водных транспортных магистралей края, относительно благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия  местности приравненной к районам Крайнего Севера, что  благоприятствует развитию хозяйственной деятельности.

## 3.2. Ресурсные возможности

### 3.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Основными составляющими минерально-сырьевой базы Мотыгинского района являются месторождения россыпного и рудного золота, сурьмы, полиметаллических и фосфатно-ниобиевых руд, железных руд, бокситов, магнезитов, талька, вермикулита и каменного угля. Значительная часть месторождений этих полезных ископаемых изучена с высокой степенью детальности и подготовлена к промышленному освоению. Ряд золоторудных месторождений подготовлен к разведке, имеются высокие перспективы выявления новых объектов. В качестве перспективного источника глиноземного сырья, редких и редкоземельных металлов могут рассматриваться нефелиновые сиениты Средне-Татарского месторождения. В районе выявлены и разведаны месторождения строительного камня, кирпичных и огнеупорных глин, подземных вод. Известны проявления минеральных и радоновых вод, а также лечебных грязей.

ЗОЛОТО

Добыча россыпного золота в районе осуществляется около 170 лет. По разным оценкам за этот период добыто до 500 т металла. Перспективы выявления новых россыпных объектов крайне невелики. До 1992 г погашение запасов за счет добычи компенсировалось приростом по новым объектам в количестве 1000-1500 кг. С 1992 г детальная разведка, дававшая прирост запасов по промышленным категориям, прекращена. В настоящее время россыпная золотодобыча в районе (АО «САГМК», АС "Ангара", ОАО «Красноярскгеология», АО «Самсон») базируется на эксплуатации полностью истощенных и бедных россыпей, прирост добычи из которых, в основном, связан с совершенствованием техники и технологии переработки песков, а не с возможностью обнаружения новых богатых участков.

Известные, изученные золоторудные объекты Южно-Енисейского золотоносного района до сегодняшнего дня не обладают достаточной инвестиционной привлекательностью, поэтому освоение промышленных запасов рудного золота продвигается медленно.

В Южно-Енисейском золотоносном районе формируются два эпицентра добычи рудного золота. Первый, действующий, находится в Партизанском рудном узле и развивается на базе Герфед-Самсоновской и Верхне-Удерейской групп объектов (ЗАО "Самсон", АС "Ангара"), Васильевского, Герфедского и Николаевского месторождений (ЗАО "Васильевский рудник"), а также месторождения Бабушкина Гора (АС "Золотая звезда"). В связи с низким уровнем геологической изученности, остановившейся на стадии поисков, все золотодобывающие предприятия Партизанского рудного узла не обеспечены в настоящее время надежной (подготовленной к освоению) минерально-сырьевой базой. Второй эпицентр, не получивший пока практического развития, находится в Раздолинском рудном узле и в качестве базы имеет Боголюбовское (АС "Золотая звезда") месторождение и ряд других, менее изученных объектов.

Поисковыми и добычными работами последних лет доказана принципиальная возможность выявления в Партизанском рудном узле крупных, сопоставимых по ресурсам с Олимпиадинским, объектов с легкообогатимыми рудами в корах выветривания (зонах окисления месторождений золото-сульфидного типа). К настоящему времени в пределах Герфед-Самсоновской рудной зоны выявлено несколько рудопроявлений с неучтенными запасами категории С2 и прогнозными ресурсами категорий Р1 и Р2. Одно из них – эксплуатируемое месторождение Самсон с запасами золота в корах выветривания (категория С2) в количестве 1,5 т при среднем содержании 6 г/т. По состоянию на 01.01.1998 г. прогнозные ресурсы золота на месторождении Самсон оценивались в количестве 17 т по категории Р1 и категории Р2 – 18 т.

В 1999-2001 гг. в пределах Герфед-Самсоновской рудной зоны на Верхне-Удерейском и Герфед-Самсоновском рудных полях проведены детальные геохимические поиски, в результате чего предварительно определены наиболее перспективные участки продолжения дальнейших поисков. Здесь широко распространены богатые и очень богатые сильно глинистые россыпи, в которых преобладает очень мелкое золото. При отработке россыпей в плотике почти повсеместно вскрывались коры выветривания, нередко золотоносные. На отдельных участках россыпей (Талая, Бол. Мурожная, Ивановская, Богородская, Северо-Западная) золотоносные коры выветривания вовлекались в отработку и промывались с помощью землесосов.

Ожидаемый суммарный прирост прогнозных ресурсов рудного золота в результате проводимых в настоящее время работ в Герфед-Самсоновской рудной зоне по категориям Р1 и Р2 составит соответственно 50 и 200 т, в т.ч. в окисленных рудах Р2 50 и Р1 50 т при среднем содержании золота в руде около 5 г/т. Такое количество ресурсов значительно повысит инвестиционный потенциал района и позволит более определенно планировать дальнейшее развитие рудной золотодобычи.

ПОЛИМЕТАЛЛЫ (свинец и цинк)

Практически все заслуживающие внимания проявления и месторождения свинцово цинковых руд сосредоточены в Западной полиметаллической зоне Енисейского кряжа, значительная часть которой попадает в административные границы Мотыгинского района. Известные на территории района проявления группируются в рудные узлы: Горевский, Рассохинский и Даугле-Петрищевский.

Наиболее крупным и единственным объектом, представляющим в настоящее время промышленный интерес (АО «Горевский ГОК»), является Горевское месторождение, запасы которого утверждены в ГКЗ СССР в 1966 г в количестве: руда - 126.1 млн. т, свинец - 8103.2 тыс. т, цинк - 1981.7 тыс. т. Прогнозные ресурсы остальных объектов, входящих в вышеперечисленные рудные узлы составляют: руда - 349 млн. т, свинец - 8598 тыс. т, цинк - 8638 тыс. т.

СУРЬМА

В 1963 г. в связи с окончательным истощением запасов Раздолинского месторождения сурьмы, было демонтировано предприятие по переработке сурьмяных руд в п. Раздолинск. Через 3 года, в 1966 г., в Партизанском рудном узле открыто Удерейское золото-сурьмяное месторождение, а в 1973 г. его запасы были утверждены ГКЗ СССР в количестве: балансовые категории С1 - 36220 т, категории С2  - 1902 т; забалансовые категории С1 - 12623 т. Золотоносность, изучавшаяся при детальной разведке главным образом в контурах сурьмяно-рудных тел, была признана не представляющей самостоятельного промышленного значения. Запасы золота, утвержденные в контурах сурьмяных руд, составили: балансовые-494.2 кг, забалансовые-249.7 кг. Последующими геологоразведочными работами была установлена промышленная золотоносность пород, вмещающих сурьмяные руды. Прогнозные ресурсы золота в рудном поле Удерейского месторождения оцениваются в 75 т до глубины 200-250 м.

НИОБИЙ, ВЕРМИКУЛИТ, АПАТИТ

В 1973 г. в 15-25 км к северо-западу от п. Партизанск выявлено рудное поле (10х30 км) Татарского фосфатно-ниобиевого месторождения, в пределах которого последующими работами установлено несколько рудных зон: Первая, Параллельная, Восточная, Вторая, Березовская, Усть-Индыглинская и др. Предварительно (первичные руды) и детально (зернистые руды коры выветривания) разведана Первая рудная зона. В пределах остальных объектов проведены поисково-оценочные и поисковые работы. Руды являются комплексными, основную ценность в них представляют ниобий, вермикулит и апатит. Разработку Первой рудной зоны месторождения осуществляют ОАО «Стальмаг» и ООО «Ангарский вермикулит».

Первая рудная зона расположена на самом северном фланге Татарского мес-торождения и разделяется по р. Бол. Пенченга на две части, одна из которых попадает в Северо-Енисейский район (эта часть содержит наиболее богатые разведанные запасы фосфатно-ниобиевых и вермикулитовых руд коры выветривания).

По состоянию на 1.01.88 г. в первичных рудах по категориям С1+С2 запасы до глубины 300 м составляют: сухая руда - 3898.1 тыс. т, пентаоксиды ниобия и фосфора - 296.9 тыс. т и 5598.4 тыс. т. По состоянию на 1.01.94 г. утвержденные ГКЗ РФ запасы полезных компонентов в зернистых рудах коры выветривания по сумме категорий С1+С2 составляют: сухая руда - 2970.4 тыс. т, пентаоксиды ниобия и фосфора соответственно 19929.4 т и 257.95 тыс. т. Забалансовые запасы пентаоксидов ниобия и фосфора составляют соответственно 4190 т и 65 тыс. т.

По остальным участкам рудного поля Татарского месторождения (в пределах  границ Мотыгинского района) запасы и прогнозные ресурсы пентаоксидов ниобия и фосфора, изученные на стадиях поисковых и поисково-оценочных работ, составляют (в зернистых и тонкодисперсных рудах) соответственно 215.7 тыс. т и 1032.2 тыс. т.

Основная часть разведанных запасов и прогнозных ресурсов пентаоксидов ниобия и фосфора рудного поля Татарского месторождения находится в пределах административных границ Мотыгинского района. Прогнозные ресурсы высококачественных вермикулитовых руд только в пределах Второй рудной зоны месторождения составляют более 3 млн. т.

БОКСИТЫ

На территории района известен целый ряд мелких месторождений и проявлений бокситов. Наибольшее значение имеет Татарская группа бокситовых месторождений, включающая расположенные на расстоянии 5-18 км друг от друга месторождения Татарское, Средне-Татарское, Мурлиное, Сохатиное и Долгожданное. В процессе разведки была определена возможность использования бокситов в качестве абразивного сырья. В 1975 г. их запасы были представлены на утверждение ГКЗ СССР в количестве 13938 тыс. т (балансовые и забалансовые по категориям В+С1+С2). В качестве возможного потребителя намечался Юргинский абразивный завод, находящийся в Кемеровской области. До выяснения реальных технико-экономических показателей их освоения ГКЗ воздержалась от утверждения балансовых запасов.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ

В 1959 г. ГКЗ СССР утверждены запасы железных руд месторождений Ангаро-Питского бассейна, расположенного в междуречье рек Ангары и Бол. Пита в полосе протяженностью около 100 км. Запасы трех месторождений бассейна (Нижнеангарского, Удоронгского и Ишимбинского) по категориям А+В+С1+С2 составляют: балансовые 1.4 млрд.т и забалансовые 1.3 млрд.т, а вместе с прогнозными ресурсами - 3.5-5 млрд.т. Руды гематитовые, практически не содержат вредных примесей, по содержанию железа средние, требуют обогащения. Руды с содержанием железа более 47% могут идти в доменную плавку без обогащения, их запасы составляют 200 млн.т.

Руды Ангаро-Питского бассейна не используются из-за дорогостоящих технологических схем переработки. Целесообразно провести полуппромышленные испытания руд Нижнеангарского месторождения с использованием печи СВС и по результатам этих испытаний решить вопрос о дальнейшем направлении работ в бассейне

МАГНЕЗИТЫ

Удерейский магнезитоносный район расположен на правобережье р. Ангары между рр. Иркинеевой и Рыбной, на севере он ограничивается р. Бол. Пит. В районе выявлено 27 месторождений и проявлений магнезитов высокого качества с суммарными запасами и прогнозными ресурсами около 1 млрд. т. Практически все они находятся на территории Мотыгинского района. Запасы магнезитов 10 месторождений утверждены в ГКЗ и ТКЗ. В настоящее время добыча магнезитов осуществляется на Екатерининском и Верхотуровском месторождениях и, в качестве наиболее перспективного для первоочередного освоения, рассматривается месторождение Голубое.

Екатерининское месторождение является сырьевой базой АО «СА ГМК». По состоянию на 1.01.95 г. по категориям В+С1 запасы магнезитов составляли 1661 тыс. т, в том числе 1-го и 2-го сортов 1123 тыс. т.

Голубое месторождение расположено в непосредственной близости от Екатерининского. Разведано с целью наращивания сырьевой базы периклазового производства в ОАО «СА ГМК». Сведения об утвержденных ТКЗ запасах приведены в таблице №3.2.1.1.

Таблица №3.2.1.1.

|  | Категория запасов | Запасы, тыс.т | Среднее содержание компонентов, % | Средний сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MgO | CaO | SiO2 | Fe2O3 |  |
| В контуре карьера | С1 | 5490,75 | 46,79 | 0,69 | 0,45 | 0,1 | 2 |
| За контуром карьера | С2 | 10006,78 | 46,90 | 0,56 | 0,51 | 0,13 | 2 |
| Всего | С1+С2 | 15497,53 | 46,86 | 0,61 | 0,49 | 0,12 | 2 |

Верхотуровское месторождение разрабатывалось ОАО "Стальмаг". Магнезиты предполагается использовать для производства огнеупоров. Запасы, утвержденные ТКЗ по категориям В+С1 составляют (по сортам, тыс. т): МВТ-1 -6666.2; МВТ-2 -2202.7; МВТ-3 -5796.2; некондиционные -3820.5. В настоящее время месторождение законсервировано.

ТАЛЬК

В 1964 г. в ГКЗ СССР были утверждены запасы уникального (по качеству и количеству руды) Киргитейского месторождения талька. По категориям В, С1 и С2 запасы рыхлого (порошковатого) талька составили соответственно 1170, 1563 и 2689 тыс.т, а также талька плотного (каменистого) по категории С2 -2191 тыс.т.

Горногеологические и горнотехнические условия разработки месторождения являются простыми, что в совокупности с уникальным качеством сырья и имеющимся спросом у ряда потребителей, ставит этот объект в число наиболее перспективных.

Разработку месторождения осуществляет ОАО «Микротальк».

ГЛИНОЗЕМНОЕ СЫРЬЕ

В качестве источника глиноземного сырья может рассматриваться Средне-Татарское проявление нефелиновых сиенитов, расположенное в среднем течении р. Татарки. Изучено оно на поисковой стадии. Прогнозные ресурсы до глубины 240 м составляют 3900 млн.т руды, в т.ч. 580 млн.т высокого качества и 3320 млн.т среднего качества. Качество руд удовлетворяет современные требования. Руды являются комплексными, поскольку несут редкометально-редкоземельную минерализацию в довольно высоких концентрациях.

ГИПС

В среднем течении р. Тасеевой, в 25 км к югу от п. Мотыгино расположено Рыжковское месторождение гипса. Гипсовый камень на 80 % состоит из гипса и на 20 % из ангидрита. Среднее содержание гипса -65-95 %, вредных примесей не установлено. Запасы по категориям С1+С2 , пригодные для открытой добычи, составляют 31.4 млн. т, в т.ч. по сортам: 1 - 23%, 2 - 74% и 3 – 3 %. Прогнозные ресурсы составляют 250 млн. т. Гипсовый камень пригоден для приготовления высокопрочного гипса и строительного гипса 1-2 сортов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На территории района известны многочисленные и в различной степени изученные проявления и месторождения строительных материалов. Это глины тугоплавкие для строительных изделий (8 объектов), глины и суглинки легкоплавкие для производства кирпича (16 объектов), пески для производства бетона (3 объекта), пески для силикатных изделий (3 объекта), строительные пески (6 объектов), песчано-гравийные смеси (7 объектов), камни строительные (14 объектов), карбонатные породы для строительной извести (15 объектов), известняки для производства цемента (3 объекта), сырье для производства минеральных красок (2 объекта), облицовочные камни (8 объектов).

Каждый из перечисленных видов сырья следует рассматривать под конкретного потребителя.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ

Кокуйское месторождение каменного угля. Разведочными работами 1949-1956 гг. выявлено 78 пропластков и пластов каменного угля, из которых 21 пласт имеет промышленное значение. Из всех выделяется пласт "Мощный" (№ 20) простого строения, уголь которого содержит незначительное количество минеральных примесей. Средняя мощность пласта 61.43 м и по горно-геологическим условиям он может отрабатываться карьером. Утвержденные ГКЗ СССР запасы углей по месторождению по сумме категорий А2+В+С1 составляют 342110 тыс. т, С2  - 15778 тыс. т, забалансовые соответственно 477278 тыс. т и 57202 тыс. т. По пласту "Мощному" балансовые запасы по сумме категорий А2+В+С1 составляют 339697 тыс. т, С2 - 15788 тыс. т, забалансовые соответственно 3633 и 7085 тыс. т. Общие перспективные запасы углей месторождения оцениваются в 1.2 млрд.т. Разработку месторождения ведут АС «Ангара» и ООО «Ангарская угольная компания».

Бельское месторождение бурых углей. Расположено в 8 км на запад от п Мотыгино. Глубина залегания пластов от 60 до 100 м и более. Угли могут использоваться в качестве энергетического топлива. Запасы по категориям В+С1 составляют 21 млн. т.

ПРЕСНЫЕ, МИНЕРАЛЬНЫЕ И РАДОНОВЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Перспективы выявления месторождений пресных подземных вод для питьевого и хозяйственного водоснабжения населения имеются практически во всех населенных пунктах района.

На территории района известны проявления радоновых и минеральных питьевых и лечебных вод. Все они нуждаются в дополнительном геологическом изучении.

ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ

На границе Мотыгинского и Тасеевского районов, вблизи п. Кирсантьево находится оз. Дикое, сапропелевые илы (грязи) которого по бальнеологическим свойствам аналогичны известным на оз. Плахино. Месторождение не разведано.

Минерально-сырьевые ресурсы поселка Мотыгино представлены месторождениями и проявлениями строительных материалов (песок, песчано-гравийные смеси), подземных вод и сапропелей.. Месторождения этих полезных ископаемых (кроме подземных вод) изучены с низкой  степенью детальности и не подготовлены к промышленному освоению. Зыряновское  месторождение подземных вод разведано и введено в эксплуатацию.

Мотыгинское проявление строительных песков расположено на правом берегу р. Ангары, в 1км вверх по течению от поселка Мотыгино. Приурочено к аллювиальным отложениям низкой террасы р.Ангары. Прогнозные ресурсы категории Р-2 млн. куб.м. Месторождение частично используется в целях содержания дорожной инфраструктуры и благоустройства.. Часть песков возможно использовать только в кладочных растворах. Данные об объемах добычи отсутствуют.

Кирнаевское месторождение расположено на  водоразделе рек Кирнаевки и Рыбной в 3 км севернее поселок Мотыгино. Представлено горизонтом песчано-гравийных смесей в составе кирнаевской свиты мощностью от 6,8 до 30,8 м. Средняя мощность пород вскрыши 7,9 м.

Кирнаевское проявление сапропелей расположено на правом берегу р.Ангары, в 1 км на запад от п.Мотыгино. Здесь в пойме реки прослеживается на расстоянии более 1 км болото, которое весной затапливается водой и создаются благоприятные условия

### 3.2.2. Лесные ресурсы

Лесосырьевые ресурсы района по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Лесистость территории района составляет 91%. Площадь земель лесного государственного фонда составляет 1 819 тыс. га. Леса третьей группы, возможные к эксплуатации – 1 352 тыс. га., запас спелых и перестойных насаждений составляет 190 296 тыс. м3, из них хвойных 141 891 тыс. м3, в том числе сосна 44 856 тыс. м3. Расчетная лесосека по лесхозу составляет 3 605,4 тыс. м3.

Анализ состояния лесной отрасли Мотыгинского района в период 2004- 2006 г.г. свидетельствует о том, что район использовался как сырьевой источник лесозаготовительными предприятиями края, при полном отсутствии лесоперерабатывающей отрасли.

### 3.2.3. Водные ресурсы

Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов   и гидрохимические характеристики их вод.

Гидрографическая сеть в поселке Мотыгино представлена р.Ангарой и ее правыми притоками р.р.Рыбной и Карнаевкой.

Особенностями гидрологического режима р.Ангара являются:

- неустановившийся характер изменения скоростей течения и уровней воды, обусловленный распределением расходов воды по многорукавному руслу;

- плавноизменяющийся режим колебаний уровней воды за характерные годы;

- осенний ледоход, сопровождающийся мощными подвижками льда и образования наледей;

- ледостав, характеризуемый отсутствием «гладкого льда» и мощными торосами;

- прохождение весеннего ледохода с подвижками льда и поднятием уровня воды, вызванного заторными явлениями выше и ниже по течению реки;

- относительное постоянное значение скорости течения на фарватере в навигационный период.

Характеристика гидрологических явлений по данным гидрологического поста «Рыбное» (отметка нуля поста 96,04 БС) приведена в табл.1

Средний годовой расход реки Рыбная равен 6,49 куб.м /сек., модуль стока составляет 7,65 л/сек. кв.км, слой стока – 241 мм  По условиям распределения стока р.Рыбная относится к типу рек с весенним половодьем, имеющим снегово-дождевое происхождение. В целом на весну приходится 72% годового стока, на лето-16%, осень-6%, зиму-6% . Питание реки смешанное. Наибольшая доля в годовом снегового стока 62-72%, наименьшая – дождевого (5-10%). Доля грунтового питания – 25-35%.

Пик половодья р.Рыбная наступает во второй половине мая-начале июня. Общая продолжительность половодья изменяется от 40 до 60 дней. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки, однако по максимальному расходу воды они в основном уступают максимуму весеннего половодья.

Гидрохимические характеристики донных отложений и поверхностных вод на уровне средних показателей. Значение водородного показателя (рН) в донных отложениях изменяется от 6,3 до 8,3, при среднем значении 7,16. Удельная электропроводимость (УЭП) составляет от 0,001 до 0,045, среднее – 0,1. Бикарбонат-ион отмечается в содержаниях от 104 до 415 мг/кг, среднее – 214,09 мг/кг. Хлор-ион, кальций и магний содержатся стабильно в количествах 480мг/кг, 100мг/кг и 60 мг/кг соответственно. Перманганатная окисляемость изменяется от 52 до 480 мг О/кг, при среднем значении 129,91 мг О/кг, при среднем – 141,74 мг/кг. Содержание металлов в донных отложениях среднее. Наблюдается небольшое превышение ванадия, мышьяка, свинца в отдельных пробах. Содержание ртути в водных экосистемах требует дополнительного изучения.

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры - Северо-Енисейская и Южно-Енисейская, а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов. Территория проектируемого объекта приурочена в основном к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну, выделяемому на площади одноименного синклинория и сложена терригенно-карбонатными дислоцированными отложениями рифея и венда. Водосодержащими являются известняки, кристаллические сланцы, филлиты, доломиты. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.

Химический состав воды Зыряновского месторождения – гидрокарбонатно-хлоридный с минерализацией от 240 до 790 мг/л (наиболее характерные - 400-600 мг/л). Вода жесткая (6,1-8,8 мг-экв/л), в паводок уменьшается до 4,2-5,3 мг-экв./л. Анионы: гидрокарбонат-ион 291,0-439 мг/л; хлор-ион – 5,7-15,64 мг/л; сульфат-ион – небольшое количество. По катионному составу воды смешанные, содержание ионов Са и Mg примерно в равных количествах. Содержание микрокомпонентов не больше нормы. Значительное содержание ионов железа (0,5-10 мг/л). По всем параметрам, кроме железа, вода удовлетворяет требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая".

### 3.2.4. Транспорт

Отсутствие хороших дорог является одним из сдерживающих факторов развития района, снижающих его инвестиционную привлекательность. Общая протяженность автодорог общего пользования составляет 231 км, из них асфальтированных 50.

В течение навигации регулярно осуществляются рейсы теплоходом «Заря» до Широкого Лога, а также в этот период и зимний существует автобусное сообщение с краевым центром.

В межсезонные  периоды (весна, осень) перевозка пассажиров осуществляется   самолётом до г.Красноярска.

## 3.3. Интенсивность освоения территории

Территория Мотыгинског района характеризуется достаточно высокой степенью хозяйственного освоения. В районе проживает (на 01.01.2008) – 18,2 тыс.жителей, занимаемая 37 место в крае. Плотность населения 1,0 чел. на 1 кв. км. против 1,2 чел. на 1 кв.км в целом по краю.

По административному делению район состоит из 3 поселковых и 8 сельских администраций, 21 населенного пункта. По численности населения наиболее крупные поселки: п.г.т. Мотыгино, п.г.т. Раздолинск, пп Первомайск, Орджоникидзе, Новоангарск. Территория района (на 01.01.2008г) - 18983 км2    п.Мотыгино  занимает 1036 га. Застроенная часть территории поселка составляет 325 га, что составляет 31,4% от всей территории. Почти половину – 460 га или 44,7% занимают леса, несущие рекреационную функцию и представляющие зеленый пояс.

В целом функциональное распределение, входящих земель в границе населенного пункта, достаточно устойчиво. Более чем 20 лет сохраняется баланс между застроенной и незастроенной частями. Одной из причин является факт отсутствия в границах поселка дополнительных свободных площадок для строительства с благоприятными инженерно-строительными условиями. Таким образом, ограниченность территориальных ресурсов для строительств является одним их факторов, регулирующих масштабы развития поселка.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 12,5 км/1000 кв.км территории.

Градостроительная освоенность территории района (на конец 2007 года) оценивается равнозначно. В Мотыгинском районе и районном центре п.Мотыгино достаточно высокий уровень обеспеченности жильем на 1 человека. В среднем по району (23,0 м2 общей площади на 1 человека), в поселке (22,8 м2 общей площади на 1 человека).

Эффективность освоения территории связана с конфигурацией структуры и взаиморасположением ее элементов. Поселок Мотыгино планировочно состоит из 13-х жилых образований. Около 200 га территории поселка не занято какого-либо рода деятельностью и, как правило, представлено не удобными, не благоприятными для строительства.

В структуре жилищного фонда в поселке, значительную долю занимает частный одноэтажный усадебный жилищный фонд – 80,9%.

Прогнозный расчет объемов нового жилищно-гражданского строительства на перспективу показал, что на расчетный срок потребуется около 100-120 га в зависимости от масштабов развития поселка Мотыгино.

## 3.4. Уровень жизни населения

Уровень жизни в Мотыгинском районе невысокий, ниже многих других районов края. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  организации (с учетом малых предприятий) района в 2007г. составила 15866,2 рубля. Для неработающего населения основными источниками доходов являются пенсии. Средний размер пенсии по району в целом составил 3902 рубля или 24,59 % средней заработной платы.

Основные показатели, характеризующие развитие Мотыгинского района, приведены в таблице №3.4.1.1.

Значение Мотыгинского района в Красноярском крае (на 01.01.2008).

Таблица № 3.4.1.1.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Красно-ярский край | Мотыгинский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в един. измер. | в %% к краю | место в крае |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Территория | тыс. кв.км | 2366,8 | 18,983 | 0,8 | - |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2890,3 | 18,2 | 0,63 | 37 |
|  | - городское | тыс.чел. | 2192,3 | 9,8 | 0,45 |  |
|  | - сельское | тыс. чел. | 698,0 | 8,4 | 1,2 |  |
| 3 | Плотность населения | чел./км2 | 1,2 | 1,0 | - | - |
| 4 | Продукция промышленности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 35343,8 | 2980,4 | 8,43 |  |
| 4.2 | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 524538,2 | 113,6 | 0,02 |  |
| 4.3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 52347,7 | 44,2 | 0,08 |  |
| 5 | Продукция сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Валовый сбор зерна и зернобобовых культур | тыс.тонн | 1634,1 | - | - | - |
| 5.2 | Производство скота и птицы на убой | тыс.тонн | 97,9 | 0,01 | 0,01 | 43 |
| 5.3 | Производство молока | тыс.тонн | 338,4 | 0,07 | 0,02 | 37 |
| 6 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 213665 | 599,2 | 0,28 | 32 |
| 7 | Численность работающих в организациях | тыс.чел. | 1433,7 | 6,4 | 0,45 | 29 |
| 8 | Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн.руб. | 118002 | 740,0 | 0,63 | 11 |
| 9 | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования | км .дор. 1000 км2 тер. | 5,6 | 12,5 | - |  |
| 10 | Обеспеченность жильем, всего | м2 общ. пл. на 1 чел. | 21,4 | 23,0 | - | 12-13 |

Примечание: *По данным Статистического сборника № 1-14 «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2007 году», Красноярскстат, 2008 г.

ВЫВОДЫ

Анализ современного состояния экономики, ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов района в целом позволили выявить следующее:

- поселок Мотыгино является центром районной системы расселения, что предполагает развитие хозяйственных и культурно-бытовых функций по обслуживанию населения района.

- район является одним из самых перспективных районов края, поскольку обладает огромными запасами минерально-сырьевых ресурсов. Развитие промышленного потенциала основных отраслей - горнодобывающей и лесозаготовительной - является той базисной платформой, которая позволит району снизить дотационную составляющую местного бюджета, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемый потенциал района, предприятий, создаст новые рабочие места.

Мотыгинский район имеет выгодное географическое положение на пересечении водных транспортных магистралей края, относительно благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия  местности приравненной к районам Крайнего Севера, что  благоприятствует развитию хозяйственной деятельности.

Вышеперечисленные факторы создают благоприятные условия для развития района и п.Мотыгино. Однако неопределенность в экономике, нарушение производственных и потребительских связей в последние годы сдерживает темпы  дальнейшего развития района и поселка.

# Часть 4. Характеристика современного состояния и  условия развития поселка

## 4.1. Жилищный фонд

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации по результатам проводимых обследований жилищный фонд поселка Мотыгино на 01.01.2008 г. насчитывает 1584 строения общей площадью 146,4 тыс.м2. В поселке находится одно общежитие АГРЭ, в котором проживают 100 человек. Здание трехэтажное с общей площадью 1380 кв.м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в среднем на 1 жителя – 22,8 м2/чел.

Динамика жилищного фонда поселка Мотыгино характеризуется следующими данными (на начало года):

Таблица № 4.1.1

| №№ п/п | Показатели | Един. изм. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс.чел. | 6,720 | 6,673 | 6,608 | 6,501 | 6,47 | 6,421 |
| 2 | Общая площадь | тыс.м2 | 126,3 | 144,8 | 145,3 | 145,0 | 146,9 | 146,4 |
| 3 | Обеспеченность жильем | м2/чел. | 18,8 | 21, 7 | 22,0 | 22,3 | 22,7 | 22,8* |
| 4 | Ввод в действие жилищного фонда в отчетном году | тыс.м2 |  |  |  | 0,515* | 1,135* | 0,392* |

Примечание: обеспеченность жильем – по материалам учета Красноярскстата по Мотыгинскому району в целом.

* по поселку Мотыгино

Как следует из таблицы, ежегодный прирост жилищного фонда отличается от ежегодного ввода в действие жилищного фонда, что может быть следствием постоянного уточнения инвентаризационных данных учета жилищного фонда, сносом жилищного фонда и другими причинами.

Ввод жилья за последних 3 года (2005 – 2008 гг.) составил 2, 042 тыс.м2 или 0, 680 тыс.м2 в год. Обеспеченность жильем (в период 2003-2008гг) на одного жителя увеличилась на 4,0 м2 или в среднем на 0,8 м2/чел. в год. Произошло это в значительной мере за счет сокращения населения.

По уточненным данным на основании материалов технической инвентаризации и по результатам проведенного обследования жилищный фонд поселка на конец 2007 года насчитывал 1584 строений и составлял 146,4 тыс.м2 общей площади. Обеспеченность жилищным фондом 22,8 м2/чел.

По количеству строений жилищный фонд на 95,6% состоит из одноэтажных домов усадебного типа, двухэтажные дома составляют 4,4% по количеству строений, в которых размещено 18,2% общей площади жилищного фонда.

В деревянных домах размещено 94,9% общей площади жилищного фонда поселка.

Большая часть жилья в поселке (67,7 %) находится в собственности граждан и юридических лиц (99,06 тыс.м2). Муниципальное и государственное жилье составляет 11,7%  общей площади жилищного фонда (17,06 тыс.м2). Смешанный жилищный фонд составляет 30,30 тыс. м2 или 20,7%.

В ветхом и аварийном состоянии находится 2,3% по общей площади и 4,3% по количеству строений (приложение 4)

Характеристика жилищного фонда приведена в таблице №4.1.2.

Таблица №4.1.2.

| № п/п | Типы домов | Количество домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Этажность |  |  |  |
|  | - 1 этажный усадебный | 1515 | 118,41 | 80,9 |
|  | - 2 этажный усадебный | 68 | 26,63 | 18,2 |
|  | - 3этажный | 1 | 1,38 | 0,9 |
| 2 | Материал стен |  |  |  |
|  | - деревянные | 1536 | 138,93 | 94,9 |
|  | - кирпичные | 13 | 3,23 | 2,2 |
|  | - панель, арболит | 35 | 4,26 | 2,9 |
| 3 | Техническое состояние |  |  |  |
|  | - износ 0 – 30% | 305 | 37,51 | 25,6 |
|  | - износ 31 – 65% | 1211 | 105,6 | 72,1 |
|  | - износ более 65% | 68 | 3,36 | 2,3 |
| 4 | Форма собственности |  |  |  |
|  | - смешанная | 176 | 30,30 | 20,7 |
|  | - муниципальная | 18 | 17,06 | 11,7 |
|  | - частная (находящаяся в собственности граждан и юридических лиц и частные индивидуальные домовладения) | 1390 | 99,06 | 67,7 |
|  | Всего | 1584 | 146,42 |  |

Рис. 4.1.1. Структура жилищного фонда п.Мотыгино %%.

## 4.2. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Поселок Мотыгино является базовым пунктом социального и культурно-бытового обслуживания в Мотыгинском районе. Современная сеть объектов и учреждений культурно-бытового обслуживания достаточно разнообразна, но при этом качество и объем услуг ниже нормативных требований по некоторым объектам обслуживания. Обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания приведена в таблице № 4.2.1.

В целом по поселку сеть учреждений социально-культурного назначения развита недостаточно, большинство объектов размещено в приспособленных помещениях с высоким процентом износа.

Информация о сети учреждений культурно-бытового обслуживания приведена в приложении № 3.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица №4.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на 1.01.08г | Требуется | % современ- ного обеспече- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел | расчет на 6,42 т.чел |  |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест детей | 900 780 | 134 | 860 | 104,7 |
|  | - школа-интернат | мест | 95 | - | - | - |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | мест детей | 320 367 | 57 | 366 | 87,4 |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: | учащихся | 200 | 10% от числа школьников | 88 | - |
|  | Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | учащихся | 34 | 2,3% от числа школьников | 20 | - |
|  | МОУ ДОД ЦПВР | учащихся | 80 | 5 % от числа школьников | 44 | - |
|  | Детская музыкальная школа (ДМШ) | учащихся | 86 | 2,7% от числа школьников | 24 | - |
| 4 | Больницы, всего | коек | 130 | 12 | 77 | 169 |
| 5 | Поликлиники | пос/см | 402 | 26 | 167 | - |
| 6 | Аптеки | объект | 2 | объект на 10 т.чел. | 1 | 200 |
| 7 | Детская молочная кухня | порц.на 1 реб.до года | н.д. | 4 порц.на 1 реб.до года | 384 | - |
| 8 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м на 1реб.до года | н.д. | 0,3 | 28,8 | - |
| 9 | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1 | 1а/м на 10 тыс.чел. | 1 | 100 |
| 10 | Социальный приют для престарелых | мест | 25 | 28 мест на 1000 насел. с 60 лет | 30 | - |
| 11 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (СРНЦ "Мотыгинский") | мест | 20 | 3 места на 1000 насел. 4-17 лет | 4 | - |
| 12 | МРК Музей | посещений в год | 6500 | - | - | - |
| 13 | Дома культуры, клубы, театры | мест | 200 | 140 | 899 | 22,2 |
| 14 | Библиотеки | т.экз. | 48,8 | 5 | 32,1 | 152 |
| 15 | Промтоварные и продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 2888,2 | 300 | 1926 | 150 |
| 16 | Рынки | м2 торг. площ. | 1785 | 40 | 256,8 | - |
| 17 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 62 | 40 | 257 | 24,1 |
| 18 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 8 | 7 | 45 | 17,8 |
| 19 | Бани | п/м. | 40 | 7 | 45 | 88,9 |
| 20 | Прачечные | кг/см | нет данных | 60 | 385 | - |
| 21 | Отделение связи | объект | 3 | объект на 6,5 т.чел. | 1 | 300 |
| 22 | Сбербанк и отделения сбербанка | опер. место | 3 | 1 опер. место на 3 тыс.чел | 2 | 150 |
| 23 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 142 | 80 | 513,6 | 27,6 |
| 24 | Гостиница | мест | 11 | 6 | 38 | 28,9 |
| 25 | Пожарное депо | депо а/м | 1 депо 1*8а/м | 1 депо 1*6а/м на 5-20 тыс.нас. | 1 депо 1*6а/м | 133,3 |

Строительный объем объектов культурно-бытового обслуживания в разрезе жилых образований. Современное состояние

Таблица №4.2.2.

| № п/п | Группы объектов обслуживания | Строительный объем, м3 по жилым образованиям | Итого | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Школы | - | - | - | - | - | 12677 | - | - | - | 18195 | - | - | - | 30872,0 | 21,2 |
| 2 | Школа-интернат | - | - | 8989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8989,0 | 6,2 |
| 3 | Детские сады | - | - | - | - | 2662 | 3399 | - | - | - | - | 6669 | - | - | 12730,0 | 8,7 |
| 4 | Внешкольные учреждения | - | - | - | - | - | 3941 | 2238 | - | - | - | - | - | - | 6179,0 | 4,2 |
|  | Итого объекты образования | - | - | 8989 | - | 2662 | 20017 | 2238 | - | - | 18195 | 6667 | - | - | 58770,0 | 40,3 |
| 5 | Поликлиники, молочные кухни | - | 4186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4186,0 | 2,9 |
| 6 | Больницы | - | 8986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8986,0 | 6,2 |
| 7 | Аптека | - | - | - | - | - | 194,1 | 415 | - | - | - | - | - | - | 609,1 | 0,4 |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | - | - | - | - | - | - | - | 503 | - | - | - | - | - | 503,0 | 0,3 |
| 9 | Учреждения социального обслуживания | - | - | - | - | - | 1117 | 1189 | - | - | - | - | 1984,0 | - | 4290,0 | 2,9 |
|  | Итого по группе | - | 13172 | - | - | - | 1311,1 | 1604 | 503 | - | - | - | 1984,0 | - | 18574,1 | 12,7 |
| 10 | Учреждения культуры и искусства | - | - | - | - | - | 4297 | - | - | - | 3428 | - | - | - | 7725,0 | 5,3 |
| 11 | Музеи, выставочные залы | - | - | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | 522,0 | 0,4 |
| 12 | Библиотеки | - | - | - | - | - | 1346 | - | - | - | - | - | - | - | 1346,0 | 0,9 |
|  | Итого культура |  |  |  |  |  | 6165 |  |  |  | 3428 |  |  |  | 9593 | 6,6 |
| 13 | Гостиницы | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | - | - | - | - | 565,0 | 0,4 |
| 14 | Банно-прачечный комбинат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 15 | Учреждения жилищно-коммунального хоз-ва | - | - | - | - | - | 1258 | - | - | - | - | - | - | - | 1258,0 | 0,9 |
| 16 | Пождепо |  |  |  |  |  | 2152 |  |  |  |  |  |  |  | 2152,0 | 1,5 |
| 17 | Учреждения бытового обслуживания | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - | - | - | - | - | 471,0 | 0,3 |
|  | Итого учреждения обслуживания |  |  |  |  |  | 3881 |  |  | 565 |  |  |  |  | 4446 | 3,1 |
| 18 | Предприятия общественного питания | - | - | - | - | - | 1308 | - | - | 168 | - | - | - | - | 1476,0 | 1,0 |
| 19 | Административно-хозяйственные учреждения | 6773 | - | - | 2338 | - | 6876 | 3540 | - | 994,0 | 3945,0 | 1543,0 | 2069,0 | - | 28078,0 | 19,2 |
| 20 | Кредитно-финансовые учреждения | - | - | - | - | - | - | 5907 | - | - | - | - | - | - | 5907,0 | 4,0 |
| 21 | Учреждения связи | - | - | - | - | - | - | 4662 | - | - | - | - | - | - | 4662,0 | 3,2 |
| 22 | Предприятия торговли | - | 1325 | 197 | 69 | 297 | 7761 | 1006 | 1370 | 576 | 1425 | 342 | - | - | 14368,0 | 9,8 |
|  | Итого по жилым образованиям | 6773 | 14497 | 9186,0 | 2407 | 2959,0 | 47319,1 | 18957 | 1873 | 2303,0 | 26993,0 | 8554,0 | 4053,0 | 0,0 | 145874,1 | 100 |
|  | %% | 4,8 | 9,8 | 6,2 | 1,6 | 2,0 | 33,5 | 12,9 | 0,9 | 1,6 | 18,3 | 5,8 | 2,7 | 0 | 100 |  |

Как видно из таблицы №4.2.2, объекты культурно-бытового обслуживания населения сосредоточены, главным образом, в центральном жилом образовании (6) – 33,5% от строительного объема объектов соцкультбыта в целом по поселку. Также насыщены объектами обслуживания 10 и 7 жилые образования – 18,3% и 12,9% соответственно. В 3 и 11 жилых образованиях есть только объекты образования, административно-хозяйственные учреждения, предприятия торговли. Во 2 квартале находятся только объекты здравоохранения и предприятия торговли. По остальным жилым образованиям ситуация сложная: нет ни образовательных учреждений, ни объектов здравоохранения, ни многих других значимых объектов обслуживания. Генпланом предлагается строительство недостающих объектов обслуживания в тех жилых образованиях, которые наиболее благоприятны в географическом и демографическом отношении (см. раздел 5.6 «Организация культурно-бытового обслуживания»). В таблице №4.2.3. представлена сводная характеристика учреждений обслуживания.

Таблица №4.2.3.

| № п/п | Наименование учреждений | Кол-во объект. / мощность | Полезная площадь, м2 | Строительный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч.присп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общеобразовательные школы, мест | 2/900 | 7843,5 | 30872 | - |
| 2 | Школа-интернат, мест | 1/95 | 2272,6 | 8989,0 | - |
| 3 | Детские сады, мест | 3/320 | 3430,2 | 12730 | - |
| 4 | Внешкольные учреждения, мест | 3/ 200 | 1214,3 | 6179 | 2/2238 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства | 3/200 | 2242 | 8247 | 2/7725 |
| 6 | Библиотеки | 2 | 820 | 2116 | 1/868 |
| 7 | Учреждения здравоохранения: - поликлиники, амбулатории, пос/см | 1/402 | 1101,4 | 4186 | - |
|  | - больницы, койко-мест | 1/130 | 2877,4 | 8986 | - |
| 8 | Аптеки, объект | 2 | 203,9 | 609,1 | 1/194,1 |
| 9 | Приют для одиноких и престарелых | 1/25 | 294,9 | 1117 | 1/1117 |
| 10 | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 1/20 | 593,5 | 1984 | 1/1984 |
| 11 | Учреждения связи | 3 | 993,2 | 4662 | - |
| 12 | Кредитно-финансовые учреждения | 2 | 1493,3 | 5907 | - |
| 13 | Гостиница, мест | 1/11 | 217,3 | 565 | - |
| 14 | Предприятия торговли, объект | 31/2888,2 | 5361,3 | 14368,0 | 4/383,8 |
| 15 | Предприятия общественного питания, пос.мест | 3/62 | 567,6 | 1476 | - |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания: -прочие, раб.места | 4/8 | 165,9 | 471,5 | - |
| 17 | Административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления, тыс.м | 8560,2 | 8560,2 | 28078,0 | - |
| 18 | Пожарная часть | 8 а/м | 478,4 | 2152 | - |
|  | Итого |  | 40974,2 | 145874,1 |  |
|  | на 1 жителя |  | 6,38 | 22,72 |  |

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в поселке функционирует три детских учреждения (ДОУ «Елочка» (вместимость по СаНПин 115 мест), ДОУ «Белочка»(145 мест), ДОУ «Чайка»(60 мест)), которые фактически посещают 367 детей. Все ДОУ переполнены.

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в настоящее время составляет 50 мест на 1 тыс. жителей при норме 57 мест на 1,0 тыс. жителей, или 87,4 % от нормативного.

На перспективу все детские учреждения сохраняются. Также планируется строительство новых детских садов общей вместимостью 220 мест.

Школьные учреждения

В поселке действует 3 школьных учреждения, из них:

- 2 дневных общеобразовательных муниципальных школы на 900 мест, в которых обучается 780 человек;

- Краевое государственное специальное коррекционное учреждение (Мотыгинская  специальная Коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида (95 детей). Общая площадь территории 10736 м2.

- В сфере образования ощущается нехватка молодых специалистов. За 2006 год поступил в школы поселка только один молодой специалист.

На перспективу требуется строительство новой школы общей вместимостью 375 мест.

Внешкольные учреждения, где дополнительное образование получают 200 детей, представлены следующими учреждениями:

- Центр подростковой внешкольной работы – 80 учащихся;

- Муниципальное образовательное учреждение детско-юношеский клуб физической подготовки;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Мотыгинская детская музыкальная школа, в которой в настоящее время занимается 86 детей.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение в поселении обеспечивается муниципальным учреждением здравоохранением Мотыгинской центральной районной больницей. Общее число больничных коек составляет 130. Обеспеченность населения составляет 19,5 коек на 1,0 тыс. жителей, или 144,5% от нормативной.

В системе здравоохранения отмечается не укомплектованность кадрами. Особенно узкими специалистами. Большая часть персонала  пенсионного и предпенсионного возраста. Доля молодых специалистов квалифицированных специалистов составляет 3%.

Мощность поликлиники составляет 402 пос/см. Она обеспечивает все население не только поселка Мотыгино, но и вблизи располагающие населенные пункты.

Аптечная сеть представлена государственной «Губернской аптекой» (ул.Советская, 96) и частной аптекой ООО «Фармамед», находящаяся по адресу ул.Советская, 144. Аптеки с общей площадью 203,9 м2

Социальная защита населения.

Вопросы социального характера обеспечиваются комитетом социальной защиты населения.

Так же в поселке имеются следующие учреждения социальной защиты населения: «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (СРНЦ "Мотыгинский") и «Приют для одиноких и престарелых» с наполняемостью 25 мест.

На перспективу все места в соц.учреждениях сохраняются.

Учреждения культуры

Учреждения  культуры поселка представлены следующими объектами:

- Социальный культурный центр (СКЦ) – размещенный в двухэтажном здании, с износом 80%, расположен в приспособленном здании. Общая вместимость 120 посадочных мест;

- МРМ Театр на 80 посадочных мест, расположен в приспособленном, 1-этажном здании;

- МУК РК Музей, муниципальное здание конца XIX века.

Библиотечное обслуживание осуществляют две библиотеки (межпоселенческая центральная библиотека, поселенческая центральная детская библиотека) с  библиотечным фондом 48,8 тыс. экземпляров.

Спортивные сооружения

Спортивно-оздоровительным объектом в поселке представлена спортивным залом ДЮСШ с вместимостью 86 человек и площадью зала 142 кв.м и стадионом 1,1 га.

Предприятия торговли и общественного питания

Розничную торговлю на территории поселка Мотыгино осуществляют 8 юридических лиц и    28 частных предпринимателей, из них  1 муниципальное предприятие -  МУТП «Ангара» имеющее 5 магазинов. Оборот розничной торговли МУТП «Ангара» в 2006 г. составил 58,6 млн. руб.

На 1.01.2008 года на тысячу жителей приходится 449,9 кв. м. торговой площади.

Предприятия общественного питания поселка насчитывают 62 места,  в том числе: 2 кафе, 1 столовая. Обеспеченность учреждениями общественного питания в настоящее время составляет всего 24,1%.

На перспективу необходимо строительство объектов общественного питания на 300-302 посадочных мест. Размещать такие объекты можно в комплексе с развлекательными центрами, гостиницами.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

К объектам бытового обслуживания отнесены ателье, парикмахерские, пошивочная, баня.

В поселке  Мотыгино ни баня, ни прачечная не действует. На перспективу планируется восстановление банно-прачечного комбината.

Пожарное депо № 57 на 8 а/м размещено в приспособленном здании по ул.Первомайская, 18. С учетом нормы проектирования объектов пожарной охраны НПБ -101-95, в населенном пункте численностью от 5,0 до 20,0 тыс. человек, необходимо наличие одного депо. Таким образом, современная обеспеченность составляет 100%.

Памятники истории и культуры

На территории поселка Мотыгино находится из мемориального бетона памятник 1988 года и Мемориальная доска из гранита, 2001 года, воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны (Красная горка). Мемориальная доска в честь геолога Малышева первооткрывателя Татарского фосфато-ниобиевого месторождения, 2001 года, в здании АГРЭ.

## 4.3. Складское хозяйство.

Перечень объектов складского хозяйства приведен в таблице № 4.3.1. Существующая площадь всех складов по поселку Мотыгино составляет около 600 м2.

Таблица № 4.3.1.

| № п/п | Наименование | Адрес | Общая площадь, кв.м2 | Материал стен | Территория, кв.м2 | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МУТП «Ангара» продовольственных товаров | ул.Юбилейная | 300 | брус | 443,1 | спец. |
| 2 | МУТП «Ангара» мучные склады | Хлебозавод | 300 | брус | 527,3 | спец. |
|  | Всего по складскому хозяйству |  | 600 |  | 970,4 |  |

Примечание: данные предоставлены только по продовольственным и мучным складам.

## 4.4. Объекты краевой собственности

На территории п.Мотыгино находятся объекты краевой собственности. Ниже приведен перечень этих объектов:

- Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Советская, 96, ГПКК « Губернские аптеки»;

- Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 51, КГСОУ « Мотыгинская специальная ( коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида», кадастровый номер 24:26:04 01 011:0002;

- Мотыгинский район, п. Мотыгино, ул. Дачная, 18, КГУ редакция газеты « Ангарский рабочий»;

- Мотыгинский район, п. Мотыгино, улю Авиаторов, 1, КГУ социального обслуживания « Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мотыгинский»;

- Мотыгинский район, п. Мотыгино,, ул. Орджоникидзе, 45А, ГПКК «КрайДЭО»;

# Часть 5. Экономическая база развития поселка и населения

## 5.1. Промышленность

В промышленности занято 721 чел.

Поселок Мотыгино является районным центром Мотыгинского района. Поселок является организационным центром лесной и горнодобывающей промышленности, строительства, а также базовым поселением для геологоразведчиков.

В последние годы в промышленности наблюдается устойчивый рост занятости, что обусловлено развитием добывающих и обрабатывающих производств.

Отраслевая структура промышленности за 2007г. характеризуется следующими данными:

Таблица № 5.1.1.

| №п/п | Отрасли | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего по поселку: В том числе | 721 | 100 |
| 1 | Промышленность, в том числе: | 617 | 86,1 |
|  | Металлургическое производство | 11 | 1,55 |
|  | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11 | 1,55 |
|  | Добыча металлических руд | 270 | 37,7 |
|  | Лесная и деревообрабатывающая отрасль | 238 | 33,2 |
|  | Прочие | 91 | 12,1 |
| 2 | Малые предприятия | 100 | 13,9 |

Примечание: горнодобывающие предприятия и предприятия лесной отрасли на территории поселения размещают только свои производственные базы (гаражи, складские помещения, административные здания и т.д.). Основная производственная деятельность (карьеры, лесосырьевая база) расположена вне территории муниципального образования.

Рис.5.1.1. Структура промышленной отрасли п.Мотыгино

На профильную отрасль экономики поселка подавляющая часть производственной промышленной продукции приходится на добычу металлических руд. Численность занятых в этой отрасли промышленности 37,7%.

Прирост трудоспособного населения идет за счет привлеченной предприятиями горнодобывающей и лесной отраслях  рабочей силы.

Горнодобывающая отрасль - главный источник формирования собственных доходов бюджета. Среди предприятий отрасли лидирующее положение занимает ЗАО «Васильевский Рудник», объем инвестиций в основной капитал по итогам 2006 года составил 306,7 млн. руб. На 2007 год – 661,1 млн.руб (по прил. 7). На 2007 год планируется освоение 2114,25 млн. руб. инвестиций. По итогам 2006 года добыто1142 кг.  золота. В 2007 году планируется увеличение выпуска продукции на 128%, что  составит 1465 кг золота.

Обрабатывающие производства на территории района представлены ЗАО «Раздолинский периклазовый завод». В 2005 году ОАО «Северо-Ангарский ГМК» разделился на несколько предприятий, в том числе ЗАО «Раздолинский периклазовый завод», ЗАО «Прииск Удерейский. ЗАО «РПЗ» устойчиво наращивает объёмы выпуска периклаза, производство порошков в 2006 г. достигло 86% проектной мощности. В 2007 г. планируется выход на уровень использования производственной мощности 89 %, выпуск порошков должен достичь уровня 6640 т.

ЗАО ЗДК «Полюс». Ведет разработку и добычу Кокуйского месторождения каменного угля. Основной промышленный пласт залежей каменного угля мощностью от 35 до 74 м с разведанными запасами 700 млн. т, и пригодный к открытой отработке в количестве 342,1 млн.т позволит работу предприятия на долгие годы.

Лесозаготовительная отрасль

Лесосырьевые ресурсы района по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Лесистость территории района составляет 91%. Площадь земель лесного государственного фонда составляет 1 819 тыс. га. Леса третьей группы, возможные к эксплуатации – 1 352 тыс. га., запас спелых и перестойных насаждений составляет 190 296 тыс. м3, из них хвойных 141 891 тыс. м3, в том числе сосна 44 856 тыс. м3. Расчетная лесосека по лесхозу составляет 3 605,4 тыс. м3.

Анализ состояния лесной отрасли Мотыгинского района в период 2004- 2006 г.г. свидетельствует о том, что район использовался как сырьевой источник лесозаготовительными предприятиями края, при полном отсутствии лесоперерабатывающей отрасли.

В 2006 году на территории района перерабатывалось (с учетом выхода пиломатериала при пилении на Р-63  55%),  менее  2% от общего объема лесозаготовок. При этом лесопереработку вели индивидуальные предприниматели и предприятия не лесопромышленной отрасли. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что при объеме расчетной лесосеки Мотыгинского лесхоза ( 3.714.8 тыс. м3 ),  осваивается  ( 578,6 тыс. м3   ), что составляет только 16%. Причем заготавливая более 80% от общего объема лесозаготовки, предприятия лесопромышленного комплекса вообще не ведут переработку древесины в районе.

Основными лесозаготовительными организациями в районе являются ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» имеющие мощные перерабатывающие комплексы в г. Лесосибирске. Большинство индивидуальных предпринимателей рйона и поселкка   - являются поставщиками круглого леса все тем же  ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» и  ЗАО «Новоенисейский ЛХК». Указанные предприятия, являясь основным переработчиком древесины, по понятным причинам в первую очередь, обязаны загрузить свои производственные мощности сырьем, поэтому они крайне не заинтересованы в развитии лесопереработки в районе.

Сводные данные о перспективной численности занятых в промышленности поселка представлны в таблице №5.1.2.:

Таблица № 5.1.2.

| № п/п | Отрасли | 2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел | %% | тыс.чел | %% | тыс.чел | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по поселку: В том числе | 721 | 100 | 800 | 100 | 1255 | 100 |
| 1 | Промышленность, в том числе: | 617 | 86,1 | 670 | 83,7 | 955 | 76,1 |
|  | Металлургическое производство | 11 | 1,5 | 25 | 3,1 | 55 | 4,5 |
|  | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11 | 1,5 | 20 | 2,5 | 30 | 2,4 |
|  | Добыча металлических руд | 270 | 37,4 | 280 | 35,0 | 300 | 24,3 |
|  | Лесная и деревообрабатывающая отрасль | 238 | 33,0 | 250 | 31,3 | 320 | 25,9 |
|  | Пищевая промышленность |  |  |  |  | 50 | 2,4 |
|  | Промышленность строительных предприятий |  |  |  |  | 50 | 4,0 |
|  | Прочие | 91 | 12,6 | 95 | 11,9 | 150 | 12,1 |
| 2 | Малые предприятия | 100 | 13,9 | 130 | 16,3 | 300 | 23,9 |

В проекте не исключается возможное увеличение численности занятых в промышленности в пределах предусмотренного резерва занятых в экономике.

Перспективы развития основных отраслей промышленности

Ожидаемая в поселе Мотыгино экономическая ситуация не позволяет рекомендовать его для значительного развития. Целесообразнее учесть, что поселок Мотыгино располагает определенным производственным потенциалом, трудовыми ресурсами, в Мотыгинском районе, имеет потенциал транспортного центра и может на перспективу рассматриваться как поселок для организации жизнеобеспечения населения Мотыгинского промрайона.

Именно с развитием предприятий горнодобывающей и лесной отраслей связана перспектива улучшения социальной сферы поселка и района.

Организация новых производств возможна на базе существующих основных фондов не работающих предприятий, на занимаемых ими площадках, обеспеченных инженерными коммуникациями.

На территории района известны многочисленные и в различной степени изученные проявления и месторождения строительных материалов. Несмотря на различную степень изученности, фонд минерально-строительного сырья по количеству запасов и установленному потребительскому качеству может в перспективе обеспечить потребность предприятий промышленного узла в разнообразных видах строительных материалов. Все запасы и ресурсы минерально-строительного сырья находятся в государственном резерве.

Таким образом, на перспективу планируется строительство кирпичного завода за границей муниципального образования.

Также градообразующая база будет формироваться за счет развития отрасли гидроэнергетического строительства - Мотыгинская ГЭС, развития добычи кокуйского угля и строительства Кокуйской ГРЭС. Мотыгино будет выполнять также функцию опорного центра лесопереработки, опорного центра вахтового расселения сотрудников горнодобывающих предприятий центральной и северной зоны Мотыгинского района.

Развитие Мотыгино как транспортно-обслуживающего узла напрямую связано со строительством мостового перехода через Ангару в районе Рыбного, а также мостового перехода по плотине Мотыгинской ГЭС. При реализации транспортной схемы поселок рассматривается в проекте как один из планировочных центров Нижнего Приангарья, играющий важную роль в системе расселения и схеме межселенного культурно-бытового обслуживания населения.

## 5.2. Малые предприятия

Малый бизнес в п. Мотыгино представлен в основном лесозаготовительными и торговыми предприятиями. Общая численность работающих на предприятиях на 01.01.2008г составляет 100 человек. В поселке многоотраслевая структура экономики и поэтому на перспективу планируется развитие малого бизнеса, предпринимательской активности, финансового рынка и инфраструктуры бизнеса.

На перспективу возможно увеличение численности занятых до 300 человек.

## 5.3. Пищевая и перерабатывающая отрасль

Основная цель программы развития пищевой промышленности – стабильное обеспечение населения края качественными и доступными по цене продуктами питания собственного производства за счет эффективного развития предприятий пищевой промышленности.

Задачи, которые необходимо решить для достижения целевых показателей:

- создание условий по продвижению пищевых продуктов собственного производства на краевом продовольственном рынке;

- создание условий для успешного функционирования и развития предприятия пищевой промышленности поселка, улучшения финансового состояния для стимулирования развития инвестиционных и инновационных процессов.

В северо-западной части поселка на расчетный срок предлагается техническое перевооружение хлебозавода. На территории будут производиться кондитерские производства производительностью более 0,5 т/сутки, хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки. В пищевой отрасли к 2022 году планируется занять 50 человек. Общая площадь территории 4га.

## 5.4. Лесное хозяйство

Предприятия лесной отрасли по всем плановым показателям добычи, вывозке, сплаву продукции не уменьшат производство. Оно останется на прежнем уровне по 100 тыс. куб. м в год.

Лесозатовками и  заготовкой древисины занимаются предприятия: Мотыгинский лесозаготовительный участок Новоенисейского ЛХК, Мотыгинский филиал ЗАО «Лесосибирский ЛДК №1»,  лесхоз. Свою деятельность предприятия ведут, главным образом, на территории Мотыгинского района. Численность занятых – 331 человек. На перспективу возможно увеличение до 470 человек.

В качестве поддержки отрасли можно рекомендовать открыть цех по производству столярных изделий (оконные блоки, деревянные двери, заготовки для отделки и реставрационных работ) для местных нужд и нового строительства, как жилья, так и общественных зданий.

## 5.5. Внешний транспорт и связь

Транспорт и связь, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

В поселке расположена относительно крупная речная пристань. Практически все крупные горнодобывающие организации района имеют собственные причалы: «Васильевский рудник», «Стальмаг», «ЗАО Полюс», «Разрез Кокуйский» и другие.

В летний период на маршруте Широкий Лог – Мотыгино работает теплоход «Заря», обеспечивающий регулярное пассажирское сообщение поселений, расположенных вдоль побережья р. Ангара между собой и с районным центром.

В поселке также расположен аэропорт, через который осуществляется связь района с г. Красноярском и основными населенными пунктами Нижнего Приангарья.

Внешние связи поселка осуществляются автомобильным транспортом. Основные перевозки грузов и пассажиров, как внутри поселка, так и на внешних связях производит автотранспортное предприятие МУТП «Тройка». В структуре внешний транспорт занято 66 человек.

На перспективу необходимо решение следующих задач:

- развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;

- обновление парка подвижного состава, укрепление производственно-технической базы предприятий;

- повышение уровня безопасности на транспорте.

Большую сложность для дальнейшего развития пассажирского автомобильного транспорта представляет морально и физически устаревший подвижной состав.

В результате чего основным направлением в развитие автомобильных пассажирских перевозок в регулярном сообщении станет повышение окупаемости перевозок  за счет:

- увеличение перевозок по муниципальному заказу сделает пассажирский автомобильный транспорт общего пользования более доступным для низкооплачиваемых категорий населения.

- оптимизация структуры парка позволит сократить удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1000 км пробега, повысить качество обслуживания населения, обеспечить бесперебойность работы транспорта на регулярных маршрутах.

- совершенствование и создание эффективной транспортной сети позволит обеспечить необходимый уровень подвижности населения независимо от места его проживания, и повысить безопасность дорожного движения.

В организации, обслуживающей отрасли занято 15 чел., в градообразующую группу отнесены 51 чел. (77,3 %).

Телефонную связь в поселках обеспечивает ОАО «Электросвязь», обеспеченность квартирными телефонами сети общего пользования составляет приблизительно 184 штуки на 1000 человек. В настоящее время на территорию поселка вошли операторы сотовой связи «Билайн» и «Енисейтелеком».

## 5.6. Строительные организации

Строительную отрасль на территории поселка представляют субъекты малого и среднего бизнеса.

Основными представителями строительной отрасли являются: ООО "Траст" (предприятие занимается лесопереработкой и строительством), "Край ДЭО" (предприятие занимается строительством, ремонтом и содержанием автодорог).

На перспективу планируется увеличение внебюджетных инвестиций на строительство жилья, увеличение темпов роста объемов строительства жилья, строительство объектов жизнеобеспечения за счет целевых программ.

Для перехода на новое качество жилья (строительства по индивидуальным проектам) для проведения реставрационных работ, неподалеку от поселка предлагается организовать кирпичный завод.

Новое строительство на перспективу рассматривается, в основном, в кирпичном  исполнении, сочетании  кирпич - дерево и в деревянном исполнении.

В настоящее время в строительстве занято 107 чел. В связи со сложившимися тенденциями, к 2012 г. возможен рост численности занятых до 170 человек, к 2022 году – до 285 человек.

## 5.7. Геологоразведочные организации

К вышеназванным организациям отнесена Ангарская геологоразведочная экспедиция ОАО «Красноярскгеология» с численностью работающих 270 человек.

Увеличение геологоразведочных работ позволяет с оптимизмом засматривать развитие геологической  отрасли в районе. В экспедицию поступают заявки для проведения работ в Монголии, Туве, Иркутской области, г. Норильске, Приморье. Крупные геологические заказы поступили от ЗАО ЗДК «Полюс». Для выполнения большого объема лабораторных работ, бурения 20 тысяч погонных метров скважин намечено увеличение производительности экспедиции  в два раза. Для выполнения заказов готовится увеличение буровых установок. Золотодобыча остается на прежнем уровне в разрезе 5 лет работы, по 250-300 кг в год.

ЗАО ЗДК «Полюс» планирует разместить в поселке производственную базу геологоразведки. Предполагается строительство промплощадки, котельной, многоэтажных корпусов, водообеспечение и другие объекты инфраструктуры. В связи с чем будут открыты новые рабочие места для жителей поселка (на первую очередь 40, а на перспективу 100 рабочих мест). Имеется предварительная договоренность администрации поселка и руководства артели по заключению договора социально-экономического сотрудничества и партнерства. В первую очередь это водообеспечение жителей поселка.

## 5.8. Административно-хозяйственные организации районного значения, предприятия и организации обслуживания районного значения

Поселок Мотыгино является хозяйственным и культурным центром Мотыгинского района, поэтому на его территории располагаются организации и учреждения районного значения, склады, базы.

В настоящее время численность занятых в административно-хозяйственных учреждениях и организациях обслуживания  поселка составляет 624 человек; из них к градообразующей группе, связанной с обслуживанием населения района, можно отнести 229 человек:

- Прокуратура района;

- ФГУП Ростехинвентаризация по Красноярскому краю;

- Отделение по району Управления Федерального Казначейства по Красноярскому краю;

- Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда РФ;

- Военный комиссариат;

- Территориальный пункт федеральной миграционной службы;

- Отдел главного управления Федеральной регистрационной службы;

- Управление федеральной службы судебных приставов по району;

- Территориальный отдел Межрайонной налоговой инспекции №9;

- Администрация;

- Управление судебного департамента и др.

## 5.9. Прочие виды хозяйственной деятельности и резерв градообразующих кадров

К прочим предприятиям отнесены: Мотыгинский филиал ООО «КСК-сервис», ООО "Микротальк" и другие градообразующие предприятия и организации неучтенные в разделах ранее – 91 человек.

На перспективу, учитывая возможность возникновения неучтенных проектом предприятий и организаций, предусмотрен резерв градообразующих кадров 200 чел. (7,4 % от занятых в градообразующих отраслях).

Резерв. Перспектива дальнейшего развития поселка Мотыгино связана с дальнейшим развитием предприятий промышленности, выводом предприятий на новый уровень развития. Сохраняется приоритетность развития предприятий горнодобывающей и лесной промышленности, стратегическое направление – развитие пищевой и строительной отрасли, геологических организаций.

В связи с этим, в проекте генерального плана предусмотрен резерв градообразующих кадров численностью 250 человек на расчетный срок.

## 5.10. Градообслуживающие отрасли

Наибольшую долю в отраслях, обслуживающих население, по численности занятых занимают образование, здравоохранение и торговля.

Образование. Муниципальная образовательная система представлена 3 дошкольными образовательными учреждениями, 2 общеобразовательными учреждениями и общеобразовательной школой-интернатом, детской музыкальной школой, спортивной школы, МОУ ДОД ЦПВР. Общая численность преподавательского и обслуживающего персонала 373 человек.

На перспективу, исходя из обеспеченности местами в образовательных учреждениях на современном уровне и потребности на перспективу, предполагается открытие новых учреждений образования и увеличение численности занятых в отрасли до 435 чел.

Здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение.

В отрасли занято 354 человек. Основную долю занимает медицинское обслуживание. Обеспеченность врачами в расчете на 10000 жителей в 2007 г. составляла 24,21) чел., обеспеченность средним медицинским персоналом – 91,41) чел. на 10 тыс.населения.

Проектом генплана также предусматривается строительство нового спортивного комплекса.

Численность занятых в отрасли на перспективу возрастет ориентировочно на 30 человек.

1)В целом по Мотыгинскому району (Статистический бюллетень, №5-89, 2008г)

Розничная торговля

Потребительский рынок характеризуется как стабильный и достаточно насыщенный, с высокой предпринимательской активностью и является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и наиболее показательным индикатором уровня жизни.

За последние годы расширился ассортимент и достигнута насыщенность рынка по основным видам товаров и услуг, наблюдается стабильное увеличение розничного товарооборота по всем каналам реализации и объема бытовых услуг.

Розничную торговлю на территории поселка Мотыгино осуществляют 8 юридических лиц и 28 частных предпринимателей, из них 1 муниципальное предприятие - МУТП «Ангара», имеющее 5 магазинов. Оборот розничной торговли МУТП «Ангара» в 2006 г. составил 58,6 млн. руб.

На перспективу предполагается качественное развитие отрасли – расширение предлагаемого ассортимента товаров и сбалансированность реализации продовольственных и непродовольственных товаров, при незначительном росте численности занятых в отрасли.

Жилищно-коммунальные услуги на территории поселка оказывают ООО «Универсал», ООО «Теплосети», ООО «Комплекс», ООО «Мотыгинский водоканал».  К обслуживающим кадрам жилищно-коммунального хозяйства отнесено 30 человек. На перспективу значительного роста численности занятых не предусмотрено.

В рамках реализации районной целевой программы «Реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Мотыгинского района на 2008-2017 г. г.» администрация поселка Мотыгино предлагает проведение следующих мероприятий:

- Оптимизация объектов теплообеспечения;

- Капитальный ремонт тепловых сетей в объеме 5,5 км;

- Капитальный ремонт зданий котельных № 6,7 9,10;

- Замену котлов на котельных № 3,6, 9,10;

- Установка новых питательных насосов, дымососов взамен устаревшим;

- Приобретение тепло- и водосчетчиков;

- Ремонт  септиков;

- Установка очистных сооружений на водозаборах;

- Строительство водоразборных колонок в микрорайонах «Заречье» и «Лесников»;

- Ремонт водопроводных сетей;

- Приобретение специального автотранспорта для подвоза воды населению и вывозу жидких отходов;

- Асфальтирование дорожного полотна внутрипоселковых дорог;

- Ремонт дорожного полотна.

Занятость населения к экономике поселка Мотыгино отражена в таблице №5.10.1.

Таблица №5.10.1.

| № п/п | Наименование отраслей, основных предприятий и организации | Численность занятых (тыс.чел) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2007 год | I очередь, 2012 год | Расчетный срок 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Градообразующие отрасли |
| 1 | Промышленность |  |  |  |
|  | а) Металлургическое производство |  |  |  |
|  | ЗАО "Васильевский рудник" | 11 | 25 | 55 |
|  | ЗАО "Раздолинский Периклазовый завод" | 11 | 20 | 30 |
|  | в) Добыча металлических руд |  |  |  |
|  | ОАО "Красноярскгеология" (АГРЭ) | 270 | 280 | 300 |
|  | г) Лесная и деревообрабатывающая |  |  |  |
|  | ЗАО "Новоенисейский ЛХК" | 130 | 135 | 170 |
|  | ОАО "Лесосибирский ЛДК № 1 | 108 | 115 | 150 |
|  | д) пищевая промышленность |  |  |  |
|  | Хлебозавод |  |  | 50 |
|  | е)промышленность строительных предприятий |  |  |  |
|  | Кирпичный завод |  |  | 50 |
| 2 | Прочие градообразующие отрасли | 91 | 95 | 200 |
|  | ЗАО ЗДК "Полюс" |  | 40 | 100 |
|  | Мотыгинская ГЭС |  |  | 60 |
| 3 | Малые предприятия | 100 | 140 | 300 |
| 4 | Лесное хозяйство |  |  |  |
|  | Лесхоз | 93 | 100 | 150 |
| 5 | Внешний транспорт | 51 | 75 | 80 |
| 6 | Строительные организации |  |  |  |
|  | ГП "Край ДЭО" | 87 | 90 | 100 |
|  | ООО "Траст" | 20 | 80 | 185 |
| 7 | Административно-хозяйственные организации районного значения, включая учреждения обслуживания внепоселкового значения | 229 | 230 | 240 |
| 8 | База ЖКХ | 224 | 225 | 230 |
| 9 | Резерв |  |  | 250 |
|  | Итого по градообразующим кадрам | 1425 | 1650 | 2700 |
| Б. Обслуживающие отрасли |
| 10 | - образование | 373 | 395 | 435 |
| 11 | - здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение | 354 | 360 | 380 |
| 12 | -культура и искусства | 89 | 90 | 90 |
| 13 | -торговля и общественное питание | 294 | 310 | 330 |
| 14 | -жилищно-коммунальное хозяйство | 30 | 30 | 35 |
| 15 | - транспорт и связь | 15 | 15 | 20 |
| 16 | -прочие виды обслуживания | 395 | 400 | 420 |
|  | Итого обслуживающие кадры | 1550 | 1600 | 1710 |
|  | Всего занято в экономике | 2975 | 3250 | 4410 |

В целом занятость населения в экономике поселка на расчетный срок увеличится в 1,5 раза по сравнению с существующим положением, в большей части за счет развития промышленной отраслей.

## 5.11. Расчет проектной численности населения

По данным Госкомстата России, Красноярского краевого комитета государственной статистики численность населения поселка на конец 2007 года составляла 6,446 тыс. человек.

Динамика численности населения поселка за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице №5.11.1.

Таблица №5.11.1.

| № п/п | Годы | Численность населения, тыс.чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.1998 г. | 7,200 | - |
| 2 | 01.01.1999 г. | 7,100 | -0,100 |
| 3 | 01.01.2000 г. | 7,000 | -0,100 |
| 4 | 01.01.2001 г. | 6,900 | -0,100 |
| 5 | 01.01.2002 г. | 6,730 | -0,170 |
| 6 | 01.01.2003 г. | 6,720 | -0,010 |
| 7 | 01.01.2004 г. | 6,673 | -0,047 |
| 8 | 01.01.2005 г. | 6,608 | -0,065 |
| 9 | 01.01.2006 г. | 6,501 | -0,107 |
| 10 | 01.01.2007 г. | 6,470 | -0,031 |
| 11 | 01.01.2008 г. | 6,421 | -0,049 |

Примечание: данные о численности по материалам учета Красноярскстата.

Рис. 5.11.1. Динамика численности населения п.Мотыгино.

Как видно из приведенных данных, существует тенденция постепенного снижения численности населения. За последние 10 лет население сократилось на 654 человека. Общее снижение составило 9,2 %. В среднем ежегодное сокращение составило 65 человек.

Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением.  Факторы движения численности населения по данным статистического учета характеризуются следующим данными (Таблица №5.12.2). В таблице №5.11.2. представлены факторы движения численности населения, на начало года.

Таблица №5.11.2

| № п/п | Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. | -35 | -54 | -73 | -16 | 1 |
| 2 | Миграционный прирост, снижение (-), тыс.чел. | -12 | -11 | -34 | -15 | -50 |
| 3 | Общий прирост, снижение (-) за год, тыс.чел. | -47 | -65 | -107 | -31 | -49 |
| 4 | Общий прирост, снижение (-) за год, % | -0,7 | -0,98 | -1,65 | -0,48 | -0,76 |

Графически факторы движения численности населения представлены на рис.5.11.2.

Рис. 5.11.2. Факторы движения численности населения п.Мотыгино

Таблица №5.11.3. отображает естественное движение населения, на начало года.

Таблица №5.11.3

| № п/п | Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось, чел. | 83 | 80 | 55 | 91 | 97 |
| 2 | на 1000 жителей, чел. | 12,4 | 12,1 | 8,5 | 14,1 | 15,1 |
| 3 | Умерло, чел. | 118 | 134 | 128 | 107 | 96 |
| 4 | на 1000 жителей, чел. | 17,7 | 20,3 | 19,7 | 16,5 | 15,0 |
| 5 | Естественный прирост, убыль (-), чел. | -35 | -54 | -73 | -16 | 1 |
| 6 | на 1000 жителей, чел. | 5,2 | 8,2 | 11,2 | 2,5 | 0,2 |

В общем демографическая ситуация поселка характеризуется естественной и механической убылью населения. В среднем в год рождается 81 человек, а умирает 117 человек, т.е. смертность превышает рождаемость в 1,44 раза. Среднегодовая естественная убыль населения на 1000 жителей за последние годы – 5,5 чел./1000 жит.

Итоги миграции населения, на начало года представлены в таблице №5.11.4

Таблица №5.11.4

| № п/п | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число прибывших, чел. | 180 | 189 | 176 | 167 | 162 |
| 2 | Число выбывших, чел. | 192 | 200 | 210 | 182 | 212 |
| 3 | Миграционный прирост, снижение (-), чел. | -12 | -11 | -34 | -15 | -50 |
| 4 | Миграционный прирост на 1000 населения, чел. | 1,8 | 1,7 | 5,2 | 2,3 | 7,8 |

Основное влияние на снижение численности населения оказывает отрицательный миграционный поток. В 2006 году число прибывших и выбывших составило соответственно 167 чел. и 182 чел., в 2007 году – 162 чел. и 212 чел. соответственно. Среди выезжающих преобладают мигранты в трудоспособном возрасте. Причиной оттока молодежи из района являются отсутствие учебных заведений и достойных социальных условий жизни, которые способствовали бы закреплению кадров.

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является относительное постоянство абсолютных показателей естественного движения и нестабильность механического движения.

Половозрастная структура.

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. Распределение населения по соотношению мужчин и женщин представлено в таблице №5.11.5 и на рис. №5.11.3.

Таблица №5.11.5.

| № п/п | Показатель | Значение (на начало года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | перепись 2002 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Распределение населения по полам |
| 1 | Всего население, чел. | 6730 | 6608 | 6501 | 6470 | 6421 |
| 2 | в т.ч. мужчин | 3190 | 3115 | 3055 | 3036 | 3004 |
| 3 | женщины | 3540 | 3493 | 3446 | 3434 | 3417 |
| Доля мужчин и женщин в общей численности населения, % |
| 4 | мужчины | 47,4 | 47,1 | 47,0 | 46,9 | 46,8 |
| 5 | женщины | 52,6 | 52,9 | 53,0 | 53,1 | 53,2 |
| 6 | На 1000 мужчин приходится женщин | 1110 | 1121 | 1128 | 1131 | 1137 |
| 7 | Соотношение муж/жен, % | 90,1 | 89,2 | 88,7 | 88,4 | 87,9 |

Рис. № 5.11.3.Соотношение мужчин и женщин.

На основе таблицы можно сделать вывод, что численность мужского населения снижается как в абсолютном, так и в относительном выражении. Численность женщин также снижается. Соотношение мужчин и женщин меняется в сторону увеличения доли женщин в общей численности населения. В 2002 году женщин соотношение мужчин и женщин составляло 90,1%, а в 2007 – уже 87,9%.

Возрастная структура населения поселка постепенно изменяется, причем происходит снижение доли группы населения моложе трудоспособного возраста и нестабильный рост удельного веса трудоспособного населения и группы людей, старше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения представлена в таблице № 5.11.6 и на рис.5.11.4.

Таблица № 5.11.6.

| № п/п | Показатель | Значение (на конец года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | перепись 2002 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |
| 2 | Всего население, тыс.чел. | 6730 | 6608 | 6501 | 6470 | 6421 |
| 3 | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 1520 | 1382 | 1309 | 1277 | 1263 |
| 4 | трудоспособного возраста | 4060 | 4134 | 4078 | 4085 | 4012 |
| 5 | старше трудоспособного возраста | 1149 | 1092 | 1114 | 1108 | 1146 |
| 6 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |
| 7 | моложе трудоспособного возраста | 22,6 | 20,9 | 20,1 | 19,7 | 19,7 |
| 8 | трудоспособного возраста | 60,3 | 62,6 | 62,7 | 63,1 | 62,5 |
| 9 | старше трудоспособного возраста | 17,1 | 16,5 | 17,1 | 17,1 | 17,8 |

Рис.№5.11.4. Возрастная структура населения п.Мотыгино.

Структура трудоспособного населения приведена в таблице №5.11.7 и на рис.5.11.5.

Таблица №5.11.7

| № п/п | Возрастной диапазон, лет | Численность группы. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.09. 2002 г | 01.01. 2006 г. | 01.01. 2007 г. | 01.01. 2008 г. |
| 1 | Всего население трудоспособного возраста | 4060 | 4078 | 4085 | 4012 |
| 2 | 16 – 19 | 326 | 420 | 396 | 355 |
| 3 | 20 – 24 | 424 | 448 | 494 | 501 |
| 4 | 25 – 29 | 490 | 495 | 475 | 482 |
| 5 | 30 – 34 | 448 | 468 | 497 | 494 |
| 6 | 35 – 39 | 436 | 394 | 395 | 406 |
| 7 | 40 – 44 | 617 | 483 | 438 | 406 |
| 8 | 45 – 49 | 638 | 594 | 603 | 582 |
| 9 | 50 – 54 | 553 | 600 | 585 | 575 |
| 10 | 55 – 59 | 128 | 176 | 202 | 211 |
| 12 | Коэффициент нагрузка на трудоспособное население | 657 | 584 | 594 | 600 |

Рис.5.11.5.  Структура трудоспособного населения на 01.01.2008 г.

По Всероссийской переписи населения 2002 года в структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимало население  от 45 до 49 лет (9,5 %), а также от 40 до 44 лет (9,2 %). Меньше всего по численности группа 55 – 59 лет: 128 чел. (1,9 %).

В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимают следующие возрастные группы: 40-49 лет (18,6%), 20-29 лет (13,6%).

Демографическая нагрузка на трудоспособное население по данным переписи 09.09.2002 г. составляла 657  чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 57,0 % дети и 43,0 % пожилые люди. В настоящее время демографическая нагрузка на трудоспособное население незначительно снизилась и на 01.01.2008 г. составляет 600 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 52,4 % дети и 47,6 % пожилые люди.

Состояние рынка труда поселка в настоящее время характеризуется уменьшением скрытой безработицы. За годы экономических реформ произошло существенное изменение структуры занятости населения. Падение объемов производство закрытие и ликвидация предприятий привело к оттоку работников в другие отрасли экономики. Часть населения занята в сфере услуг.

Прогноз населения.

Прогноз численности населения выполнен на I очередь генерального плана (2012 год) и на расчетный срок (2022 год).

При исчислении перспективной численности населения использовано 3 прогнозных метода: экстраполяционный, демографический и социально-экономический.

Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития поселка и населения.

Экстраполяционный метод исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста населения). Демографический метод предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения. Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности поселка.

1. Экстраполяция населения проведена в трех вариантах в зависимости от величины базы прогноза и представлена (на конец года) в таблица № 5.11.8.

Таблица № 5.11.8.

| № п/п | Исходный год базы прогноза | База прогноза, лет | Средний темп убыли, % | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01. 2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | пер.1989 | 18 | -1,33 | 6,42 | 5,99 | 5,14 |
| 2 | 1997 | 10 | -1,52 | 6,42 | 5,93 | 4,95 |
| 3 | 2002 | 5 | -0,68 | 6,42 | 5,88 | 4,80 |

Данный метод нельзя считать достаточно достоверным, поскольку темпы убыли населения различны в разные годы и характеризуются то ускорением снижения численности населения, то замедлением.

Тем не менее, на основе данного метода можно спрогнозировать, что численность населения в 2012 г. будет находиться в пределах 5,88 – 5,99 тыс.чел., а в 2022 г. – от 4,8 тыс.чел. до 5,14 тыс.чел.

2. Демографический прогноз выполнен вариантно в зависимости от предполагаемых изменений показателей рождаемости и смертности на перспективу.

Принимая во внимание современную возрастную структуру населения (преобладающая доля населения в возрасте 45-54 года), повышение качества жизни населения и социальную политику государства,  предполагается незначительный рост рождаемости и стабилизация смертности. Исходя из этого, по демографическому прогнозу  приняты характеристики населения, представленные в таблице №5.11.9.

Таблица  №5.11.9.

| Год | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
| 01.01.2008 | 6,27 |
| 2012 г. | 6,14 |
| 2022 г. | 6,03 |

Возрастная структура

Учитывая прогнозируемые тенденции роста рождаемости и сохранения уровня смертности, возрастная структура населения на первую очередь и на перспективу будет характеризоваться незначительным снижением доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшим увеличением удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения представлена в таблице №5.11.10.

Таблица №5.11.10.

| № п/п | Показатель | Значение на конец года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста | 19,7 | 19,9 | 20,0 |
| 2 | Население трудоспособного возраста | 62,5 | 62,3 | 62,1 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 17,8 | 17,8 | 17,9 |
|  | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

В настоящее время значительная часть населения поселка представлена несамодеятельным населением – 53,7%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

В экономике поселка занято 2,975 тыс.человек или 46,3% от общего населения (6,420 тыс. чел.).

В градообразующих отраслях занято 22,1% населения, несколько больше населения занято в обслуживающих отраслях – 24,0%. Это связано с тем, что в поселке значительное развитие получили предприятия лесной и горнодобывающей промышленности. Около 25% всех работающих на предприятиях и в организациях, обслуживающих население, приходится на образование, здравоохранение, спорт, социальное обеспечение, 10% на торговлю и общественное питание. Другие отрасли сферы обслуживания развиты недостаточно.

При определении перспективной численности населения поселка важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

- оптимистический вариант естественного движения населения, при котором предполагается незначительное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшое увеличение удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста;

- улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

- снижение незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

- в численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения значительных изменений не ожидается;

- на перспективу планируется создание новых рабочих мест в промышленности, что повысит занятость населения в градообразующих отраслях;

- в обслуживающих отраслях в целом проектом предлагается сохранить численность занятых на перспективу. Развитие социальной сферы проектом предусматривается за счет перераспределения численности занятых в обслуживающих отраслях по приоритетным направлениям и выравнивания уровня развития всех отраслей социальной сферы.

Перспективная структура занятости населения (%%) представлена в таблице №5.11.11.

Таблица №5.11.11.

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | Расчетный срок 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Градообразующая | 22,2 | 23,5 | 28,4 |
| 2 | Обслуживающая | 24,1 | 22,8 | 18,0 |
| 3 | Несамодеятельная | 53,7 | 53,7 | 53,6 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 |

Исходя из экономической базы развития поселка, численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к расчетному сроку в 1,9 раза и составит 2,7 тыс. чел. (против 1,425 тыс. чел. в 2007 г.), на I очередь развития – 1,65 тыс. чел.

В таблице №5.11.12. приводится прогноз занятости населения  в градообразующих отраслях экономики п.Мотыгино.

Таблица №5.11.12.

| №№ п/п | Наименование | Численность кадров, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | 2012год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Кадры промышленных предприятий | 721 | 850 | 1465 |
| 3 | Кадры лесного хозяйства | 93 | 100 | 150 |
| 4 | Кадры строительных организаций | 107 | 170 | 285 |
| 5 | Кадры внешнего транспорта и связи | 51 | 75 | 80 |
| 6 | Кадры административно-хозяйственных организаций районного значения, предприятий и организаций обслуживания внепоселкового значения | 229 | 230 | 240 |
| 7 | База ЖКХ | 224 | 225 | 230 |
| 8 | Резерв |  |  | 250 |
| 9 | Всего занято в градообразующих отраслях | 1420 | 1650 | 2700 |

Численность населения поселка Мотыгино по периодам определена по формуле:

Ах100

Н =   ---------------

100 – (Б+В)

где: Н – население поселка по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население поселка Мотыгино составит:

1,65х100

на I очередь (2012 г.)          Н = 			__ = 7,02 тыс. чел.

100 – (22,8+53,7)

2,7х100

на расчетный срок (2022 г.)     Н = 		___________  = 9,5 тыс. чел.

100 – (18+53,6)

Учитывая результаты демографического прогноза, для развития поселка необходим механический прирост населения в масштабах, указанных в таблице 5.11.13 (тыс.чел.).

Таблица № 5.11.13.

| №№ п/п | Показатель | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | Расч. срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население по занятости (социально-экономический прогноз) | 6,42 | 7,02 | 9,5 |
| 2 | Население по естественному приросту (демографический прогноз) | 6,42 | 6,26 | 6,02 |
| 3 | Необходимый механический прирост | - | 0,76 | 3,48 |
| 4 | то же ежегодный (в период 2007-2012 гг., 2012-2022 гг.) | - | 0,125 | 0,232 |

Такой уровень механического прироста населения вполне вероятен при увеличении экономической привлекательности поселка, которая может выразиться в развитии производства, обслуживающих сфер деятельности и увеличении объемов строительства.

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения п. Мотыгино следует считать потребность поселка в трудоспособной части населения, обеспечивающей его социально-экономическое развитие. Этим требованиям отвечает социально-экономический прогноз по структуре занятости населения, в котором содержится как гипотеза социально-экономического развития градообразующих отраслей, сбалансированного развития обслуживающих отраслей, так и гипотеза развития в части возрастной структуры населения, несамодеятельной группы населения, позволяющей выявить внутренние резервы трудовых ресурсов и потребность в механическом приросте.

В связи с этим население поселка и все сопутствующие ему характеристики на первую очередь принимаются 7,02 тысяч человек, на расчетный срок – 9,5 тысяч человек.

# Часть 6.  Проектная организация территории

## 6.1. Основные направления территориального развития поселка

Поселок Мотыгино - самый крупный транспортный узел в районе. Наличие авиационных, речных путей. Расположение в зоне развития Нижнего Приангарья.

В современных социально-экономических и геополитических условиях для п. Мотыгино, как и для других поселений района края, особую актуальность приобрела задача определения в перспективе будущего развития.

Перспектива поселка характеризует основное назначение поселка, цели его существования для жителей, окружающего мира в исторической перспективе.

п. Мотыгино имеет определенные основания развиваться интенсивно и многофункционально.

Образ будущего поселка в долгосрочной перспективе определяется рядом факторов.

Основной фактор, определяющий темпы и общие направления развития поселка – благоприятное геополитическое и географическое положение.

Поселок  Мотыгино находится на берегу р .Ангара. Через поселок осуществляется завоз оборудования и материалов для развивающихся предприятий горнодобывающей и лесной отраслей района. В настоящее время перед промышленными предприятиями стоят задачи модернизации и технического перевооружения существующих производств и увеличения производительности труда.

На территории поселка расположены производственные базы промышленных предприятий района.

Поселок Мотыгино обладает определенным культурно-историческим потенциалом. Здесь расположены множество учреждений культуры, учреждений дополнительного образования.

Вместе с тем, период рыночных реформ имел негативные последствия для населения поселка, многие из которых продолжают сказываться до сих пор и отразятся в будущем.

В целом ситуация с территориальными ресурсами оценивается как благоприятная имеются земли для размещения рекреационных зон.

Поселок Мотыгино будет наращивать свои «райцентровские» функции как административно-хозяйственный центр района. Это предполагает развитие социальной сферы, хозяйственных, деловых и финансовых структур, объектов культуры, спорта.

В поселке предусматривается сохранение культурно-исторического потенциала и обеспечение культурной преемственности, резервирование территории для размещения спортивно-развлекательных зон отдыха.

Территория муниципального образования самая большая из всех поселений в районе и составляет 1036 га.

## 6.2. Планировочная организация производственно-коммунальных и спецтерриторий

В настоящее время промышленные предприятия поселка размещены по следующим промышленно-коммунальным зонам: западная часть поселка, северная часть, а так же и в жилой застройке. Общая территория всех промышленно-коммунальных зон составляет  53,12га.

Анализ  существующих производственных территорий позволяет сделать выводы о степени эффективности их использования в настоящее время.

В таблице № 6.2.1. показана характеристика использования территорий промышленно-коммунального назначения поселка. Так, непосредственно, для нужд промышленных предприятий, объектов коммунального назначения, складов используется 16,9% ( 8,9га) территории промузлов.

Значительная часть предприятий и организаций поселка в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли значительные заброшенные пространства, составляющие в настоящее время 19,0 га или 35,8% от промышленных территорий.

На расчетный срок предлагается следующая трансформация территорий промышленного и коммунального назначения: вынос из селитебной застройки складских помещений, рациональная организация пустующих территорий (благоустройство, озеленение), строительство жилья и объектов соцкультбыта.

В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение промышленной и коммунальной застройки, что приведет к более четкому делению территории по функциональному назначению и должно способствовать повышению качества проживания населения в селитебной зоне.

Характеристика промышленно-коммунальных зон представлены в таблице № 6.2.1.

Таблица №6.2.1

| № п/п | Наименование промышленно-коммунальных зон и предприятий | Территории, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I | Промышленно-коммунальная зона кв.1 | 14,3* |
|  | Территория хлебозавода | 7,9 |
|  | ДРСУ | 3,6 |
|  | Деревообработка | 2,8 |
|  | Итого по предприятиям | 14,3 |
| II | Промышленно-коммунальная зона кв.2 | 2,9* |
|  | РСУ | 2,9 |
|  | Территория эл.подстанции | 0,1 |
|  | Итого по предприятиям | 2,9 |
| III | Промышленно-коммунальная зона кв.6 | 1,9* |
|  | Гаражи МУТП | 0,9 |
|  | Территория банно-брачечного комбината (не действует) | 0,3 |
|  | База ЖКХ | 0,7 |
|  | Итого по предприятиям | 0,9 |
| IV | Промышленно-коммунальная зона кв.7 | 16,2* |
|  | Территории недействующих промышленно-коммунальных предприятий | 16,2 |
| V | Промышленно-коммунальная зона кв.10 | 1,4 |
|  | АГРЭ | 1,4 |
|  | Итого по предприятиям | 1,4 |
| VI | Промышленно-коммунальная зона кв.11 | 2,8* |
|  | Территория химлесхоза | 1,4 |
|  | Территории недействующих промышленно-коммунальных предприятий | 1,4 |
|  | Итого по предприятиям | 1,4 |
| VII | Промышленно-коммунальная зона вне жилых образований | 13,6* |
|  | АЗС | 0,2 |
|  | АЗС | 0,2 |
|  | КСК сервис | 0,8 |
|  | АЗС | 0,2 |
|  | Пилорама | 2,1 |
|  | Пилорама АГРЭ | 2,6 |
|  | Территория леспромхоза | 5,0 |
|  | АЗС | 1,3 |
|  | Территории недействующих промышленно-коммунальных предприятий | 1,4 |
|  | Итого по предприятиям | 9,7 |
|  | ИТОГО по промышленно-коммунальным зонам | 53,1 |
|  | ИТОГО по предприятиям | 30,6 |

Примечание: * Территория (га) промышленно-коммунальных зон с учетом всех обслуживающих и прочих территорий.

В таблице №6.2.2. приведен перечень основных промышленных территорий на перспективу, с указанием возможной перспективы развития, территориальных возможностей. К расчетному сроку общая территория промзон ориентировочно составит 45 га.

Таблица  №6.2.2.

| №№ пп | Наименование | га | Жилые образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная база геологоразведки | 1,27 | 7 |
| 2 | Предприятия малого бизнеса | 7,74 | 12, 13 |
| 3 | Автостоянка | 0,22 | 6 |
| 4 | Банно-прачечный комбинат | 0,3 | 6 |
|  | Всего | 9,53 |  |

## 6.3. Коммунально-складские территории

Основными складскими объектами поселка являются оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов. По существующей обстановке основными складскими объектами поселка являются склады общетоварные, мощность которых всего 970,4 м2, остальные объекты с течением времени утратили свою необходимость. Все товары, поступающие в поселок, небольшими партиями распределяются сразу же по объектам потребления.

Территории, необходимые для складов определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения поселка в потребительских товарах.

Расчет вместимости и площади участков складов поселкового значения представлен в таблице №6.3.1.

Таблица №6.3.1.

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов м2 | Площадь уч-ка, м2 | Площадь складов м2 | площадь уч-ка, м2 |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население 7,02т.ч, м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. нас-е 7,02 т.ч. | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел 9,5т.ч м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население 9,5 т.ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склады продовольственных товаров | 19 | 133,4 | 60 | 421,2 | 19 | 180,5 | 60 | 570,0 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | 193 | 1354,9 | 580 | 4071,6 | 193 | 1933,5 | 580 | 5510,0 |
| 3 | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, животного жира, молочных продуктов) | 10 | 70,2 | 25 | 175,5 | 10 | 95,0 | 25 | 237,5 |
| 4 | Фруктохранилище, овощехранилище, картофелехрани-лище | 90 | 631,8 | 380 | 2667,6 | 90 | 855,0 | 380 | 3610,0 |
| 5 | Склады строительных материалов | - | - | 300 | 2106,0 | - | - | 300 | 2850,0 |
| 6 | Склады твердого топлива с использованием угля | - | - | 300 | 2106,0 |  |  | 300 | 2850,0 |
|  | Итого: |  | 2190,2 |  | 11547,9 |  | 2964 |  | 15627,5 |

К расчетному сроку для поселка необходимо иметь 1,56 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 2,964 тыс. м2. При существующей площади складских территорий, которые обслуживают поселок и площади складских помещений, на перспективу не потребуется новое строительство и отвод новых территорий, а необходимо использование существующих площадей на более технологически современном уровне.

## 6.4. Озеленение

Длительный период на территории  поселения не проводился ремонт внутридомовых территорий. Степень озеленения поселковых территорий слабая.

В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной реки Ангара, соединенной бульварами с центральной частью поселка. Необходима расчистка берега реки Ангара с устройством благоустроенной набережной зоны.

Территория кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается к благоустройству и использованию, как сквер.

Составной частью общей системы озеленения поселка являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс поселка, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту.

Озелененные улицы и бульвары поселка объединят объекты озеленения в единую систему.

Таблица №6.4.1. характеризует баланс зеленых насаждений.

Таблица №6.4.1.

| № п/п | Объекты озеленения | По генплану |
| --- | --- | --- |
|  |  | га |
| I | Общего пользования | 25,8 |
|  | 1.Парки, скверы, бульвары | 11,4 |
|  | 2.Лесопарки | 14,4 |
| II | Специального назначения | 14,2 |

## 6.5. Жилищный фонд и расселение

В связи с ранее планируемым строительством Средне-Енисейской ГЭС поселок Мотыгино входил в зону затопления. Вследствие этого на протяжении многих лет в строительство жилого сектора районного центра не вкладывались средства. Все жилье строилось как временное, в деревянном исполнении, без элементов благоустройства и инженерной инфраструктуры, без канализации, горячего и холодного водоснабжения. На текущий период рассматриваются вопросы строительства Мотыгинской ГЭС в ближайшем расположении от поселка. Предусмотреть возможные экологические последствия, изменения климата и так далее, от широкомасштабного строительства не представляется возможным.

Жилищный фонд обслуживается ООО «Универсал» и ООО «Комплекс». Жилищный фонд поселка находится в крайне неудовлетворительном состоянии. 80% жилищного фонда в ветхом и аварийном состоянии. Имеются дома 30-40 годов постройки. Кроме физической изношенности жилищный фонд поселка устарел и морально. В капитальном ремонте нуждается около 70% домов.

Основной причиной не проведения ремонтов является скудное финансирование. В поселке не ведется  строительство нового муниципального жилья более 20 лет. Нет развития социально-бытовой инфраструктуры. Теплоснабжение осуществляется в основном за счет котельных и индивидуального печного отопления.

Создание комфортных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселка.

В настоящее время поселок достаточно хорошо обеспечен жилищным фондом – 22,8 кв.м. общей площади на 1 человека.

На перспективу ставится задача:

- улучшение качества жилищного фонда. Возможность строительства по индивидуальным проектам.

- выбор оптимального соотношения среднеэтажного и малоэтажного строительства, учитывая то обстоятельство, что в текущий период увеличилась потребность населения в жилье коттеджного типа.

- строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- реконструкция и модернизация существующей застройки.

- повышение обеспеченности населения жильем к расчетному сроку до 24 кв.м общей площади на 1 человека.

Исходя из численности населения поселка принятой проектом норме обеспеченности населения жильем, потребность в жилищном фонде на расчетный срок составит 247 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, на I очередь – 168,5 тыс.кв.м.

Таким образом, основными задачами в жилищном строительстве для поселка являются: улучшение качества жилья, обеспечение жильем переселенцев из ветхого жилья, упорядочение структуры жилой застройки.

При выборе приоритетов типа перспективного жилья во внимание принимается масштаб поселка, темпы роста населения, преобладающий тип жилья в современных условиях, исторические особенности планировки и застройки поселка.

Исходя из этого, предлагается в качестве основного типа жилья:

- основное преимущество в жилищном строительстве отводится строительству 1-2 этажных индивидуальных жилых домов в деревянном и кирпичном исполнении;

- на расчетный срок отводятся площадки для среднего строительства 1-2 этажа.

На конец 2007 г. жилищный фонд насчитывает 146,4 тыс.м2 общей площади. Возможность сохранения существующей застройки определены исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимости сноса в целях проведения реконструктивных мероприятий.

По программе «Дом в Мотыгино» предусмотрено строительство 2-х восьми квартирных домов  и 2-х двух квартирных домов общей площадью 3700кв.м

Расчет объемов нового жилищного строительства в поселке Мотыгино представлен в таблице № 6.5.1.

Таблица № 6.5.1

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение (2007 г.) | На I очередь (2007-2012 г.г.) | На расчетный срок (2007-2022г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 6,42 | 7,02 | 9,5 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 22,8 | 24 | 24 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 168,5 | 228,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 146,42 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -сносимый, всего из него: | тыс. м2 | - | 1,06 | 4,14 |
|  | - по естественному износу свыше 65% | тыс. м2 | - | 1,06 | 3,36 |
|  | - по реконструкции и проектному решению | тыс. м2 | - | - | 0,78 |
|  | 2) сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс. м2 | - | 145,36 | 142,28 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. м2 | - | 23,14 | 85,72 |

Таким образом, к 2022 году необходимо дополнительно построить 85,72 тыс. м2 жилья, из них 3,36 тыс. м2 составит жилищный фонд для переселенцев из ветхого сносимого фонда (147 чел.), 6,21 тыс. м2 – жилищный фонд на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обеспеченности) и рост численности населения при развития производительных сил на перспективу.

В новом микрорайоне, в северо-восточном направлении поселка, планируется разместить 40,8 тыс.м2  общей площади жилищного фонда:  в 1-2 этажных домах усадебного типа и 12,8 тыс. м2  - 1-2 этажных домов без приусадебных земельных участков.  Площадка для строительства 4х восьми квартирных одноэтажных домов, отведена в третьем  квартале, общей площадью 3700 м2(из них два дома на первую очередь). В четвертом квартале планируется строительство 5 одноэтажных домов общей площадью 554 м2 . Также в седьмом квартале планируется отвести площадку для домов без усадебного типа с общей площадью 18,3 тыс. м2

Потребность в территориях для малоэтажного строительства в соответствии с принятыми нормами плотности населения и принятой обеспеченности жильем на 1 человека приведена в таблице №6.5.2

Таблица №6.5.2

| № п/п | Тип застройки, этажность | Жилищный фонд, тыс.м2 1очередь расчетный срок | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспеч жилым фондом м2 /чел | Плотность застройки м2 /га | Требуемая территория |
| 1 | 1-2эт. приусадебная с земельным участком 800 м2 | 17,26 50,94 | 24 | 600 | 28,8 84,9 |
| 2 | 1-2 эт без приусадебных земельных участков | 5,88 34,79 | 24 | 1800 | 3,2 19,3 |
| 3 | Итого | 23,14 85,72 |  |  | 32,0 104,2 |

Свободных от застройки территорий на расчетный срок потребуется порядка  100га.

Жилье не предназначенное под проектное решение сохраняется до полной ее амортизации

Характеристика жилищного фонда и расселение населения по жилым образованиям поселка Мотыгино на расчетный срок представлны в таблице №6.5.3.

Таблица №6.5.3.

| № п/п | Показатели | Номера жилых образований |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |
| 1 | Существующий жилищный фонд, всего | 1,395 | 3,572 | 13,432 | 5,217 | 11,873 | 11,14 | 14,591 | 17,719 | 20,587 | 5,87 | 28,154 | 9,731 | 3,14 | 146,42 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный | 1,395 | 1,658 | 12,389 | 4,735 | 11,523 | 10,067 | 9,862 | 12,483 | 13,889 | 3,213 | 25,25 | 8,937 | 3,002 | 118,40 |
|  | 2-эт. безусадебный |  | 1,914 | 1,043 | 0,482 | 0,35 | 1,073 | 4,729 | 5,236 | 6,698 | 2,657 | 2,904 | 0,794 | 0,138 | 28,02 |
|  | ветхий, износ более 65% и более |  |  | 0,332 | 0,11 | 0,418 | 1,029 | 0,131 | 0,092 | 0,323 | 0,099 | 0,823 |  |  | 3,36 |
| 2 | Сносимый жилищный фонд |  |  | 0,332 | 0,11 | 0,418 | 1,029 | 0,917 | 0,092 | 0,323 | 0,099 | 0,823 |  |  | 4,14 |
| 3 | Сохраняемый, всего | 1,395 | 3,572 | 13,1 | 5,107 | 11,455 | 10,111 | 13,674 | 17,627 | 20,264 | 5,771 | 27,331 | 9,731 | 3,14 | 142,28 |
| 4 | Новое строительство, реконструкция, всего : | 0 | 0 | 5,1 | 1,004 | 1,95 | 2,36 | 19,261 | 0,3 | 0,6 | 0,35 | 6,738 | 3,871 | 44,197 | 85,73 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный |  |  | 1,4 | 1,004 | 1,95 | 2,36 | 0,96 | 0,3 | 0,6 | 0,35 | 1,2 | 3,871 | 31,411 | 45,41 |
|  | 2-эт. безусадебный |  |  | 3,7 |  |  |  | 18,301 |  |  |  | 5,538 |  | 12,786 | 40,33 |
| 5 | Итого по генплану на расчетный срок | 1,395 | 3,572 | 18,2 | 6,111 | 13,405 | 12,471 | 32,935 | 17,927 | 20,864 | 6,121 | 34,069 | 13,602 | 47,337 | 228,01 |
| II. Население, тыс.чел. |
| 6 | Население, всего при норме 24м² / чел | 58 | 149 | 758 | 255 | 559 | 520 | 1372 | 747 | 869 | 255 | 1420 | 567 | 1972 | 9500 |
| III. Количество домов, шт |
| 7 | Существующий жилищный фонд, всего | 11 | 14 | 164 | 59 | 236 | 166 | 125 | 158 | 193 | 49 | 306 | 76 | 27 | 1584,00 |
|  | в т.ч.1-эт жилищный фонд | 11 | 11 | 161 | 57 | 235 | 161 | 112 | 148 | 181 | 42 | 298 | 72 | 26 | 1515,00 |
|  | 2-эт. жилищный фонд |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 69,00 |
|  | ветхий, износ более 65% и более |  |  | 10 | 3 | 13 | 18 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |  |  | 68,00 |
| 8 | Сносимый жилищный фонд |  |  | 10 | 3 | 13 | 18 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |  |  | 68,00 |
| 9 | Сохраняемый, всего | 11 | 14 | 154 | 56 | 223 | 148 | 122 | 155 | 186 | 46 | 298 | 76 | 27 | 1516,00 |
| 10 | Новое строительство, реконструкция, всего : | 4 | 0 | 13 | 8 | 13 | 16 | 30 | 2 | 5 | 3 | 16 | 22 | 216 | 348,00 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный | 4 |  | 9 | 8 | 13 | 16 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 22 | 190 | 288,00 |
|  | 2-эт. безусадебный |  |  | 4 |  |  |  | 22 |  |  |  | 8 |  | 26 | 60,00 |
| 11 | Итого по генплану на расчетный срок | 15 | 14 | 167 | 64 | 236 | 164 | 152 | 157 | 191 | 49 | 314 | 98 | 243 | 1864 |

## 6.6. Организация культурно-бытового обслуживания населения

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру поселка по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

По частоте обслуживания и местоположению все учреждения подразделяются на  группы:

- учреждения микрорайонного значения (школы, дошкольные учреждения, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, спортплощадки и т.д.);

- учреждения районного значения (клубы, библиотеки, поликлиники, учреждения торговли, бани и др.);

- учреждения общепоселковые – объекты эпизодического пользования, специализированные магазины, рынки, стадионы, гостиницы, административно-хозяйственные и другие учреждения.

На данной стадии проектирования произведен ориентировочный расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания в целом по поселку с выделением общепоселковых учреждений.

В общепоселковом центре нет возможности выделить функциональные подцентры: административно-деловой, торговый, культурно-развлекательный или спортивный. Все объекты культурно-бытового обслуживания размещены хаотично. Поэтому генеральным планом поселок разбит на жилые образования, включающие в себя общественно-деловую застройку и объекты коммунально-бытового обслуживания.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений поселка произведен на основе нормативной базы СниП 2.07.01-89* действующих в настоящее время СанПиНов.

Объемы, площади и показатели в единицах измерения нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания определены по расчетным периодам развития, с учетом сохраняемых, строящихся, проектируемых на перспективу объектов и представлены в таблицах №5-7 приложения.

Размещение объектов обслуживания представлено на генеральном плане.

Перечень проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания на период 2012-2022гг. приведен в таблице № 6.6.2.

Всего по генеральному плану в поселке Мотыгино к размещению (новое строительство) предлагается около 15 объектов с общим строительным объемом 115,5 тыс.м3 . С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда на одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 26,7 м3 объектов культурно-бытового назначения.

Расчет потребности в основных учреждениях культурно-бытового

обслуживания  поселка Мотыгино представлен в таблице №6.6.1.

Таблица №6.6.1

| № п.п | Наименование | ед. изм. | Норма на 1000 жителей | Потребность населения | Сохраняемый существующий фонд | Новое строительство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2012 | 2022 | 2007 | 2012 | 2022 | 2007 | 2012 | 2022 | 2007 | 2012 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 57 | 57 | 57 | 366 | 400 | 542 | 320 | 320 | 320 | - | 80 | 222 | нормы расчит. исходя из демогр. ситуации и ее динамики |
| 2 | Общеобразовательные школы | -«- | 134 | 134 | 134 | 860 | 941 | 1273 | 900 | 900 | 900 | - | - | 373 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: | мест | 10% от ч. шк. | 10% от ч. шк | 10% от ч. шк | 72 | 79 | 106 | 200 | 200 | 200 | - | - | - |  |
| - | Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) | мест | 2,3% от уч. шк. | 2,3% | 2,3% | 17 | 18 | 24 | 34 | 34 | 34 | - | - | - |  |
| - | Детская музыкальная школа (ДМШ) | мест | 2,7% от уч. шк. | 2,7% | 2,7% | 19 | 21 | 29 | 86 | 86 | 86 | - | - | - |  |
| - | МОУ ДОД ЦПВР | мест | 5% от уч. шк. | 5% | 5% | 36 | 40 | 53 | 80 | 80 | 80 | - | - | - |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 4 | Больница | коек | 13,47 | 13,47 | 13,53 | 87 | 97 | 129 | 130 | 130 | 130 | - | - | - |  |
| 5 | Поликлиники, амбулатории | п/см | 26,0 | 26,0 | 35,0 | 167 | 183 | 333 | 402 | 402 | 402 | - | - | - |  |
| 6 | Аптеки | объект | 1на 10т.ч. | 1на 10т.ч. | 1на 10т.ч. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| 7 | Детская молочная кухня | порц. на 1реб. до года | 4 порц. на 1реб. до года | 4 порц. на 1реб. до года | 4 порц. на 1реб. до года | 384 | 420 | 568 | н.д. | н.д. | н.д. | - | 420 | 568 |  |

| 8 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | кв.м на 1реб.до года | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 29 | 29 | 44 | н.д. | н.д. | н.д. |  | 29 | 44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Социальный приют для престарелых | мест | 28 мест на 1000 насел. с 60 лет | 28 мест на 1000 насел. с 60 лет | 28 мест на 1000 насел. с 60 лет | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |  |
| 10 | Станция скорой медицинской помощи | а/м | 1а/на 10 т.ч. | 1ав | 1ав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Организации и учреждения управления кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 11 | Администрация | объект на район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 12 | Милиция | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 13 | Отдел почтовой связи | объект на жилой район |  |  |  | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| 14 | Военкомат | объект на район | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 15 | Нарсуд, прокуратура | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 16 | Сбербанк и отделения сбербанка | 1 опер место на 3 тыс.чел | 1 опер место на 3 тыс.чел | 1 опер место на 3 тыс.чел | 1 опер место на 3 тыс.чел | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Спортивные сооружения |
| 19 | Спортивные залы | м2пл. пола | 80 | 80 | 80 | 514 | 562 | 760 | 142 | 142 | 142 | - | 420 | 618 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Плавательный бассейн закрытый | м2пл.зер. воды | 20 | 20 | 25 | 128,4 | 140,4 | 237,5 | - | - | - | - | 140,4 | 237,5 |  |
| 21 | Стадион | га на 1 тыс.чел | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 4,5 | 4,9 | 6,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | 3,8 | 5,6 |  |
| Учреждения культуры |
| 22 | Дома культуры, клубы, кинотеатры | мест | 140 | 140 | 140 | 899 | 983 | 1330 | 200 | 200 | 80 | - | 783 | 1370 |  |
| 23 | Библиотека | т.том | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 28,9 | 31,6 | 42,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | - | - | - |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 24 | Магазины продовольственные и промтоварные | м2 тор.площ | 300 | 300 | 300 | 1926 | 2106 | 2850 | 2888,2 | 2888,2 | 2888,2 | - | - | - |  |
| 25 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 40 | 40 | 257 | 281 | 380 | 62 | 62 | 62 | - | 219 | 318 |  |
| 26 | Рыночные комплексы | м2 торг. | 40 | 40 | 40 | 257 | 281 | 380 | 1785 | 1785 | 1785 | - | - | - |  |
| Предприятия обслуживания и коммунального назначения |
| 27 | Предприятия бытового обслуживания | пр. раб. | 7 | 7 | 7 | 45 | 49 | 67 | 8 | 8 | 8 | - | 41 | 59 |  |

| 28 | Прачечные | кг/см на 1 тыс.чел. | 100 | 100 | 10 | 642 | 702 | 950 |  |  |  | - | 702 | 950 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Химчистки | кг/см на 1 тыс.чел. | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 73 | 80 | 108 | н.д. | н.д. | н.д. | - | 80 | 108 |  |
| 30 | Бани | п.м. на 1 тыс.чел. | 7 | 7 | 7 | 45 | 49 | 67 | 40 | 40 | 40 | - | - | 27 |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 31 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект на поселок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 32 | Гостиницы | мест | 4 | 4 | 4 | 26 | 28 | 38 | 11 | 11 | 11 | - | 17 | 27 |  |
| 33 | Пожарное депо | депо а/м | 1 депо 1*6а/м на 5-20 тыс.нас. | 1 депо 1*6а/м на 5-20 тыс.нас. | 1 депо 1*6а/м на 5-20 тыс.нас. | 1 депо 1*6а/м | 1 депо 1*6а/м | 1 депо 1*6а/м | 1 депо 1*8а/м | 1 депо 1*8а/м | 1 депо 1*8а/м | - | - | - |  |

Ведомость предусмотренных генпланом объектов культурно-бытового обслуживания представлена в таблице №6.6.2.

Таблица №6.6.2

| № п/п | Предусматривается по генплану |
| --- | --- |
|  | Наименование объекта | Размещение, номер планировочного района | Един. измер. | На I очередь | на расчетный срок |
|  |  |  |  | Мощность в един. измер. | Строит.объем, куб.м | Требуется территории, га | Мощность в един. измер. | Строит.объем, куб.м | Требуется территории, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | 7 | мест |  |  |  | 375 | 13000 | 1,88* |
| II | ДОУ |  |  |  |  |  | 220 | 10360 |  |
|  | ДОУ | 7 | мест |  |  |  | 90 | 4710 | 0,36* |
|  | ДОУ | 13 | мест |  |  |  | 130 | 5650 | 0,46* |
|  | Библиотека | 7 | тыс.том |  |  |  | 14,0 | 900 |  |
| III | Детская молочная кухня | 2 | порц.в сутки |  |  |  | 568 | 2596 | 0,15 |
| IV | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 13 | м2 |  |  |  | 1500 | 6750 | 4,9 |
|  | -плавательный бассейн |  | площадь зеркала воды |  |  |  | 238 | 2600 |  |
|  | -сауна |  | пом.мест |  |  |  | 10 | 360 |  |
|  | -стадион |  | га |  |  |  |  |  | 2,0 |
| V | Крытый каток | 6 | га |  | 26400 | 1,2 |  |  |  |
| VI | Культурно-развлекательный комплекс | 13 | мест |  |  |  | 650 | 6750 | 3,7 |
|  | Развлекательный комплекс | 6 | мест |  |  |  | 600 | 4297 | 0,12 |
| VII | Многофункциональный общественно-деловой центр | 11 | м2 |  |  |  | 1740 | 5230 | 2,4 |
| VIII | Торговые комплексы |  |  |  |  |  |  | 13120 | 1,58 |
|  | Гипермаркет | 6 | кв.м торг.площади |  |  |  | 440 | 2200 | 0,24 |
|  | Торговый центр | 13 | кв.м торг.площади |  |  |  | 1320 | 6600 | 0,9 |
|  | -кафе |  | пос.мест |  |  |  | 50 | 1200 |  |
|  | Магазин | 6 | кв.м торг.площади | 100 | 420 | 0,08 |  |  |  |
|  | Магазин | 13 | кв.м торг.площади |  |  |  | 100 | 420 | 0,06 |
|  | Магазин | 12 | кв.м торг.площади |  |  |  | 540 | 2700 | 0,3 |
|  | Рынок | 9 | м2 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| IX | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  | 250 | 6000 | 0,57 |
|  | -кафе | 10 | пос.мест |  |  |  | 150 | 3600 | 0,23 |
|  | -кафе | 13 | пос.мест |  |  |  | 100 | 2400 | 0,34 |
| X | Гостиничный комплекс | 6 | мест | 38 | 7520 | 0,5 |  |  |  |
|  | -кафе |  | пос.мест | 48 | 1250 |  |  |  |  |
| XI | Учреждения коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баня | 6 | пом.мест | 57 | 1566 | 0,5 |  |  |  |
|  | Прачечная |  | кг/см | 950 |  |  |  |  |  |
|  | Химчистка |  | кг/см на 1 тыс.чел | 108 |  |  |  |  |  |
| XII | Индивидуальные предприниматели | 3 | м2 |  |  |  | 1100 | 3300 | 0,48 |
| XIII | Объекты культурного наследия: -церковь | 10 | м2 | 500 | 2500 | 0,23 |  |  |  |
| XIV | Речной вокзал | 6 | м2 |  |  |  | 450 | 1800 | 0,15 |
| XV | Противопожарный пост | 7, 13 | а/м | 6 | 2150 | 0,3 | 2 | 805 | 0,2 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 41806 |  |  | 73658 |  |

Примечание:*по приложению 7 к СНиП2.07.01-89*

Объекты  образования

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и проектируемые размещаются в пределах межмагистральных территорий с учетом полного обеспечения проживающего здесь населения. Общеобразовательные школы дополняются спортивным ядром, помещениями для внешкольной работы.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену исходя из  нормы, рассчитанной по демографическим данным поселка (134 места на 1 тыс. чел. – как на I очередь, так и на расчетный срок) составит к 2022году 1273 места.

На перспективу школы сохраняются.

На расчетный срок предлагается строительство  общеобразовательной школы на 375 мест, общая площадь территории 1,88га.

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 222 места, при сохранении существующих.

На расчетный срок предусматривается строительство двух ДОУ на 90 и 130 мест.

Расчет потребности населения во внешкольных учреждениях (ДМШ, ДЮСШ и др.) произведен исходя из общего норматива – 10 % от числа школьников (106 мест).

Учреждения здравоохранения

Основная цель в области здравоохранения – сохранение и улучшение здоровья населения, стабилизация медико-демографической ситуации путем повышения доступности и качественной бесплатной медицинской помощи всем слоям населения, внедрение современных методов диагностики и лечения.

Помимо административно-управленческих мероприятий, на первую очередь предусмотрено завершение строительство акушерского корпуса. В дальнейшем планируется проведение капитального ремонта и реконструкции  Мотыгинской центральной районной больницы.

На перспективу в больничном комплексе требуется открытие детской молочной кухни на 568 порций в сутки и раздаточного пункта детской молочной кухни общей площади  44 кв.м.

Учреждения культуры

Расчетная потребность населения в клубных помещениях и кинотеатрах на 2022 год составит 1330 места. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительных залах МРМ Театра, необходимость нового строительства составит 1250 мест. Генпланом предусмотрено новое строительство культурного центра на месте старого и строительство культурно-развлекательного комплекса в жилом образовании 13.

При нормативной потребности в библиотечном фонде – 42,8 тыс. томов, существующая библиотека обладает фондом в 48,8 тыс. томов способна обеспечить население данным видом услуг на перспективу.

Спортивно-физкультурные сооружения

Сеть физкультурных и спортивных сооружений, формирующая единую систему, состоит из спортивных площадок при школе-интернат,  школах №1, №2, а также при ДЮСШ.

При сохранении существующей сети спортивных сооружений поселку необходим спортивный комплекс районного значения в составе плавательного бассейна (238 м2 площади зеркала воды), спортивного центра и стадиона на площади 2,0 га. Такой комплекс предлагается разместить в жилом образовании 13. Общая площадь территории 4,9 га.

Также в центре поселка, в 6 квартале предусматривается строительство крытого катка с общей площадью территории 1,2га.

Кроме этого в жилых микрорайонах на следующих этапах проектирования должны быть предусмотрены физкультурно-спортивные сооружения общего пользования и  комплексы площадок для спортивных игр, как для детей  школьного, дошкольного возраста, так и для взрослых.

Предприятия торговли и общественного питания

По существующим нормативам потребность населения в магазинах к расчетному сроку составит 2850 м2 торговой площади.

На перспективу предлагается укрепление сети магазинов, упорядочение размещения торговых точек, реконструкция, ремонт существующих помещений в соответствии с требованиями норм для торговых предприятий.

Предусматривается строительство торгового комплекса включающего в себя не только торговые учреждения, но и учреждения общественного питания. Торговый комплекс располагается в 13 квартале.

Потребность в предприятиях общественного питания к расчетному сроку составит 380 места. Генеральным планом предлагается размещение кафе как отдельно стоящих, так и составе культурно-досуговых и торгово-развлекательных комплексах.

На перспективу планируется строительство рынка в 9 квартале, общая площадь территории 0,15га.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

В числе предприятий коммунально-бытового обслуживания предусмотрено восстановление банно-прачечного комбината (в промышленно-коммунальной зоне квартала 6), включающего баню на 57 помывочных мест, прачечную на 950 кг белья в смену и химчистку мощностью 108 кг белья в смену. Прачечная и химчистка предназначены для обслуживания населения, организаций и предприятий поселка  Мотыгино.

В жилом 6 образовании, предлагается строительство гостиничного комплекса на  38 мест, которая будет включать в себя ресторан, парикмахерскую, салон красоты и т.д.

Для улучшения противопожарной обстановки в 13 квартале планируется строительство противопожарного поста для обеспечения пожарной безопасности всей территории поселка.

При неудачном расположении пожарного депо, на пересечении улиц Первомайская и Кузнечная, на расчетный срок предполагается вынос его из 6 квартала в 7.

## 6.7. Организация малого предпринимательства

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в промышленно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах поселка, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

Генеральным планом поселка Мотыгино предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах общей площадью 40 га.

К расчетному сроку поселку потребуется территория для строительства объектов соцкультбыта 19 га.

Таблица №6.7.1

| № п.п. | Наименование объектов | един. измерения | Мощность в един. измер. | Строит. объем м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 | 1500 | 2960 | 4,9 |
| 2 | Культурно-развлекательный комплекс | мест | 1250 | 6750 | 3,7 |
| 3 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 250 | 6000 | 0,57 |
| 4 | Сауны | п.м. | 57 | 1750 | 0,5 |
| 5 | Гостиничный комплекс | мест | 38 | 7520 | 0,5 |
|  | Итого по перечню | м3 |  | 30847 | 10,17 |

Объекты малого бизнеса могут занимать до 100% данной территории в зависимости от развитости предпринимательства в округе. Список объектов не является окончательным и может меняться по мере востребованности.

В промышленно-коммунальной зоне генпланом предусмотрены две площадки: на территории 1 микрорайона и в восточной промышленной зоны общей площадью 20 га. На данных площадках  могут размещаться предприятия IV-V класса вредности.  К таким предприятиям могут относится:

- предприятия по обработке древесины: фабрики сборки мебели с лакировкой и окраской  и т.д.;

- предприятия по производству текстиля: производство, фурнитуры, обуви, швейные фабрики и т.д.;

- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ: кондитерские фабрики, хлебозаводы, ликероводочные заводы.

- сельскохозяйственные производства и объекты: хранилища, фруктов, овощей, картофеля, зерна; тепличные парниковые хозяйства и т.д.

# Часть 7. Транспорт и улично-дорожная сеть

## 7.1. Внешний транспорт

Современное состояние.

Мотыгинский район, расположенный в северо-восточной части Красноярского края, имеет площадь - 18983 кв.км, численность населения – 18152 человек. На востоке район граничит с Богучанским районом, на юге – с Тасеевским и Казачинским, на западе - с Енисейским, на северо-западе - с Северо-Енисейским районами Красноярского края.

Протяженность района с запада на восток около 120 км, с севера на юг около 180 км. Рельеф района гористый и очень лесистый, что препятствует его транспортному освоению.

В настоящее время через территорию Мотыгинского района железнодорожные линии не проходят.

Транспортные связи района обеспечиваются автомобильным транспортом, выполняющим основные грузовые и пассажирские перевозки. По объему грузовых и пассажирский  перевозок район стоит на первом месте, во много раз превышая объем перевозок воздушным и водным транспортом.

По территории района проходят автодороги регионального и местного значений. Их характеристика приведена в таблице (Характеристика сети основных автодорог Мотыгинского района).

Характеристика сети основных автодорог Мотыгинского района

Таблица 7.1.1.

| Наименование автодорог и участков автодорог | Протяженность, км | Значение | Техническая категория | Интенсивность движения, авт. в сутки | в т.ч. движение легковых авт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обход Мотыгино | 6,5 | региональное | IV | 285 | 124 |
| Мотыгино – Первомайск – Кулаково – Стрелка - Широкий Лог | 126,4 | региональное | IV | 378 | 214 |
| Орджоникидзе-Мотыгино-Раздолинск-Партизанск-Южно-Енисейский-Ишимба | 291,6 | местное | IV | - | - |
| Мотыгино – Раздолинск | 30 | местное | IV | 267 | 164 |

Приведенные автодороги составляют каркас дорожной сети Мотыгинского района. Дороги связывают районный центр Мотыгино с другими районными центрами, а также с железнодорожными станциями и остановочными пунктами.

Административным центром Мотыгинского района является п.Мотыгино.

На территории района, в связи со сложными географическими условиями, развит воздушный и водный транспорт.

Из-за практического отсутствия автодорог с усовершенствованным покрытием и мостовых переходов через крупные реки Мотыгинский район не имеет круглогодовой, надежной связи с другими районами края. Так, для того, чтобы из Мотыгино попасть в г. Лесосибирск (ближайшая железнодорожная станция и выход на автодорогу Лесосибирск - Красноярск), приходится преодолевать три водных препятствия. Особенностью основной автодороги и неудобством транспортной схемы с выездом из района, является наличие двух паромных переправ:

Рыбное – Денисово (р. Ангара);

Первомайск – Кондаки (р. Тасеева).

В летний период – это паромная переправа, зимой – ледовый переход. В межсезонье стабильное автомобильное сообщение практически отсутствует.

Проектные предложения.

В основу стратегии транспортного развития Мотыгинского района положена Комплексная программа социально-экономического развития района на период до 2030г,  данные федеральных, краевых, районных отраслевых и ведомственных программ.

Район имеет тенденцию к развитию на базе использования месторождений полезных ископаемых и лесных ресурсов.

На территории Мотыгинского района в перспективе федеральными программами планируется строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали «Лесосибирск - Ельчимо» и ее спутника – федеральной автодороги.

### 7.1.1. Воздушный транспорт

Современное состояние

Региональный аэропорт Мотыгино расположен в восточной части поселка.

Характеристика аэропорта Мотыгино   представлена в таблице №7.1.1.1.

Таблица №7.1.1.1.

| Статус | Форма собственности | Основ-ной тип ВС | Коли-чество взлет-посадок | Класс аэродрома | Размеры ИВПП, РД,м | Размеры перрона | ССО | аэро-вокзал | ГСМ/ТЗ общая емкость, м.куб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный | Федеральная | Як-40 Ан-24 | 394 | Е | ПАГ-14 1300*20м. РД-1,2 ПАГ-14 50816м | ПАГ-14, 132*78м | нет | 25пасс/час | ГСМ 2290м.куб |

Аэродром переведен в класс «Е» из-за несоответствия геометрических размеров нормативным требованиям. Для эксплуатации аэродрома требуется капитальный ремонт покрытий с заменой 20% плит ПАГ-14 и доведением ширины ИВПП до нормативной – 21м, но из-за отсутствия финансовых средств ремонт не производится. ССО выведено из эксплуатации из-за технических параметров, не отвечающих требованиям норм (полеты осуществляются только в светлое время суток).

Помимо аэропорта на территории Мотыгинского района функционируют несколько аэродромов местного значения:

Машуковка (ГВПП размером 550х100м);

Первомайск (ГВПП размером 810х22м);

Новоангарск

Аэродромы способны принимать воздушные суда Ан-2, Ан-3 а также вертолеты всех типов.

Объекты транспортной инфраструктуры аэропортов и посадочных площадок регионального и местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии. Для их поддержания в эксплуатационном состоянии необходимы мероприятия, связанные с проведением ремонтно-строительных работ, а также оснащение необходимым оборудованием для обеспечения авиаперевозного процесса в соответствии с действующими нормами и сертификационными требованиями.

Серьезной проблемой использования аэропорта Мотыгино является его несоответствие современным требованиям авиационной безопасности. Аэропорт не имеет сертификата аэродромной спасательной и противопожарной службы, вылеты на нем руководителей крупных строящихся объектов осуществляется на основании разовых разрешений Красноярского Управления Воздушного транспорта только в дневное время и ясную погоду.

Основные направления местных воздушных перевозок:

Мотыгино-Первомайск-Новоангарск-Первомайск-Мотыгино;

Мотыгино-Кирсантьево-Мотыгино.

Местные воздушные авиарейсы осуществляет АК "Енисейскиймеридиан", ОАО АК «Сибавиатранс» осуществляет перевозку пассажиров по внутрирегиональной воздушной линии Красноярск – Мотыгино. Однако регулярного сообщения нет, в Красноярск рейсы организовываются весной и осенью, когда не действуют паромы в Первомайске и не ходит теплоход «Заря» в Широкий Лог.

Проектные предложения.

Аэропорт Мотыгино имеет перспективы развития. Соответственно предусматривается реконструкция данного аэропорта:

- проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы с заменой 20% плит ПАГ-14,

- доведение ширины ВПП до нормативной – 21 м,

- замена светосигнального оборудования для возможности проведения авиарейсов в любое время суток.

Проектом предлагается реконструкция существующих аэродромных площадок для принятия самолетов малой авиации и вертолетов.

### 7.1.2. Водный транспорт

Современное состояние.

По территории Мотыгинского района проходит одна из важнейших водных магистралей Красноярского края – река Ангара с притоком Тасеева.

В пределах Мотыгинского района р. Ангара судоходна. В летний период на маршруте Широкий Лог – Мотыгино работает теплоход «Заря», обеспечивающий регулярное пассажирское сообщение поселений, расположенных вдоль побережья р. Ангара между собой и с районным центром. Практически все крупные горнодобывающие организации района имеют собственные причалы: «Васильевский рудник», «Стальмаг», «ЗАО Полюс», «Разрез Кокуйский» и другие.

По Ангаре перевозится для потребителей кокуйский уголь, свинцовый и цинковые концентраты Горевского ГОКа, тальк, магнезиты, лесные грузы и другая продукция. Основная масса лесных грузов по Ангаре перевозится ОАО « Енисейская сплавная контора». Грузовые перевозки обслуживают 6 теплоходов мощностью от 150 до 300 л/с.

Продолжительность судоходного периода на р. Ангара составляет от 130 до 140 дней. Средние глубины в пределах района составляют более 1,1метра, в период половодья значительно больше.

Одним из главных водопользователей поверхностных водных ресурсов является лесосплав. Лесозаготовительные организации используют водные объекты для целей лесосплава в плотах и кошелях, акватории водных объектов для размещения и строительства гидротехнических сооружений воднотранспортного, водопроводного и канализационного назначения.

Ангара является рекой трудной для судоходства и плотового лесотранспорта. Многочисленные шиверы и пороги, каменистые гряды и отдельные камни не дают возможности использования реки для судоходства по всей её ширине. В течение всей навигации плавание осуществляется с минимальным запасом воды под днищем, а на отдельных участках установлено одностороннее движение судов, гарантированные глубины колеблются от 0,95 до 2,20 м в устьевой части.

Рейды отправки круглых лесоматериалов в плотах на реках Ангара и Енисей

Таблица 7.1.2.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование рейда | Расстояние от устья, км | Площадь водной акватории, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО Орджоникидзевский ЛПК | Орджоникидзевский | 181 | 0,10 |
| 2 | Мотыгинский ЛЗУ ЗАО Новоенисейский ЛХК | Бельский | 112 | 0,20 |
| 3 | Мотыгинский ф. ОАО Лесосибирский ЛДК 1 | Мотыгинский | 117 | 0,10 |
| Всего по Мотыгинскому району | 0,40 |

На реке Ангара в 5км от устья расположен переформировочный и перегрузочный Стрелковский рейд ОАО Енисейского СПК для транзитных лесных грузов.

Проектные предложения.

До строительства плотин Богучанской и Мотыгинской гидроэлектростанций следует ожидать увеличения грузопотоков в период навигации по реке Ангара, являющейся в настоящее время крайне важным инфраструктурным элементом развития промышленного узла. После строительства плотин судоходство будет развиваться в нижнем течении Ангары от устья до плотины Мотыгинской ГЭС, что потребует развитие соответствующих инфраструктурных объектов.

### 7.1.3. Железнодорожный транспорт

Существующее положение

В настоящее время через территорию Мотыгинского района железнодорожные линии не проходят. Так, для того, чтобы из Мотыгино попасть в г. Лесосибирск (ближайшая железнодорожная станция и выход на автодорогу Лесосибирск - Красноярск), приходится преодолевать три паромных переправы.

Проектные предложения

При строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали ее участок от Лесосибирска до Ельчимо пройдет в широтном направлении по территории Мотыгинского района и окажет существенное влияние на его развитие.

В случае вовлечения в эксплуатацию перспективных месторождений полезных ископаемых (например, Ишимбинское, Бабушкина Гора, Удерейское, Удоронговское, Голубое, Киргитейское), которые расположены к северу в меридиональном направлении от СевСиба, целесообразным может быть рассмотрение строительства за пределами расчетного срока грузообразующей железнодорожной линии с выходом на Северо-Сибирскую магистраль. На базе станции примыкания данной линии к Северо-Сибирской магистрали будет тогда оправданным создание достаточно мощного транспортного узла, тем более что специализация Мотыгино–Раздолинского промышленного узла будет весьма многофункциональна.

На пересечении Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и автодороги Мотыгино–Раздолинск–Южно-Енисейск необходимо строительство железнодорожной

### 7.1.4. Автомобильный транспорт

Существующее положение

Река Ангара является мощной и естественной преградой для развития автомобильного транспорта.  В северном направлении от поселка Мотыгино проложена дорога областного значения Мотыгино – Раздолинск – Южно-Енисейск. Из райцентра, в летний период, осуществляются пассажирские перевозки по направлениям:

Мотыгино – Красноярск. Маршрут  №500а ставляет 548 км.

Мотыгино – Лесосибирск, маршрут №698 составляет 215 км.

Мотыгино – Машуковка – Кирсаньтьево, маршрут №206.

Мотыгино – Орджоникидзе,  маршрут №201 составляет 90км.

Мотыгино – Партизанск, маршрут №203.

Мотыгино – Пашино, маршрут №100.

Мотыгино – Первомайск, маршрут №204.

Мотыгино – Раздолинск, маршрут №102 составляет 31,6 км.

Мотыгино – Решающий, маршрут №101 составляет 8 км.

Мотыгино - Рыбное, маршрут №103 составляет 18 км.

Мотыгино – Южно-Енисейск, маршрут №202

Через поселок проходит четыре дороги краевого значения, связывающие поселок с другими населенными пунктами.

Характеристика дорог краевого назначения   представлена в таблице №7.1.4.1.

Таблица №7.1.4.1.

| Наименование дорог | Протяженность, км | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Мотыгино-аэропорт | 3,8 | От почты до здания аэропорта |
| Мотыгино - Раздолинск | 30 |  |
| Мотыгино - Широкий Лог | 1,5 | От ЦРБ вниз мимо кладбища по мосту через реку Карнаевка |
| Объезд Мотыгино | 6,5 | Состоит из трех участков |

Проектное решение

Необходимо строительство и реконструкция автодорог регионального значения, что обеспечит круглогодичный, надежный  выход  к  Лесосибирску,  Енисейскому, Тасеевскому, Богучанскому районам, а так же к западной части формируемух федеральных ресурсных центров нефтедобычи и газодобычи.

Так же необходимо строительство  автодороги регионального значения Мотыгино-ГЭС-Манзя.

## 7.2. Внутренний транспорт

Транспортная схема посёлка сохранена полностью. Пассажирские перевозки населения осуществляет МУТП «Тройка». Помимо внутрирайонных маршрутов осуществляет междугородние перевозки. Ремонт и содержание дорог в районе также ведёт Мотыгинский филиал  ГП «КрайДЭО»

Пассажирский транспорт. 	 В поселке Мотыгино пассажирские перевозки осуществляются по двум маршрутам №1 ДЭО – Аэропорт, маршрут №2 ДЭО – ул. Юности. Всего в МУТП «Тройка» 20 автобусов различной модификации: ЛИАЗ, ПАЗ, Газель. По 1 и 2 маршрутам используются автобусы ЛИАЗ, по маршруту 101 автобусы ПАЗ и Газель. Для пассажирского автотранспорта характерен значительный физический износ. Особенно для автобусов марки ЛИАЗ работающих по городскому маршруту. Имеющие автобусы ЛИАЗ 1985, 1987 и 1993 годов выпуска наработали пробег более 1 млн. км каждый.

Маршрут  №1 ДЭО – Аэропорт протяженностью 20 км.

Маршрут  №2 ДЭО – ул. Юности протяженностью 21,2 км.

Легковой. В настоящее время  по данным ОГИБДД РОВД по Мотыгинскому району насчитывается 9856 единиц транспортных средств, из них легковых автомобилей – 4134 единиц,  мототранспорта - 3855 единиц, грузовых автомобилей – 1867 единиц.

На данный момент уровень автомобилизации составляет 200 автомобилей на 1000 жителей, на I очередь развития ожидается рост уровня автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев до 250 автомобилей на 1000 жителей, к расчетному сроку - до 300 автомобилей.

Количество автомобилей индивидуальных владельцев п. Мотыгино составит на  I  очередь 1755 машин, на расчетный срок 2850 машин.

Грузовой.

На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует 380 машинам.

## 7.3. Инженерно-транспортные сооружения

К инженерно-транспортным сооружениям относятся переходы и переезды  через водотоки, и другие сооружения, а также устройства для хранения и обслуживания транспортных средств - гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Расчет устройств, предназначенных для хранения и обслуживания транспортных средств, производится по нормам СНиП  2.07.01-89*.

Мосты. В настоящее время  на территории поселка существует 1пешеходный деревянный мост и 2 автомобильных, в том числе 1 бетонный и 1 деревянный.

Проектом предлагается провести реконструкцию мостов поселка Мотыгино с приведением мостовых габаритов в соответствие с шириной проезжей части улично-дорожной сети.

Паркинги. Частный транспорт жителей поселка хранится в гаражах, располагающихся на территории приусадебных участков. Транспорт, как частных владельцев, так и муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

Автостоянки.

Потребность мест кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок в соответствии СНиП 2.07.01-89*.

Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, которые  располагаются на территории населенного пункта – 1995 машин – 5га стоянок (с расчетом 25 м2  на одно машино-место),  в том числе:

- в районе общепоселкового и специализированных центров размещается до 5% автостоянок –100 машин – 0,25 га;

- в жилых районах – до 25% - 499 машин – 1,25га;

- в промышленных и коммунально-складских зонах – 25% - 499машин–1,25 га.

АЗС, СТО.

Расчет автозаправочных станций на перспективу сделан исходя из нормативов заправок: автобус – 1 заправка в сутки; грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток; легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Требуемое количество заправок для индивидуальных владельцев автомототранспорта  составит с учетом предполагаемого роста автомобилизации: 20/1 +597/2 +2850/3 =1269 заправок.

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

На территории поселка  расположено 3 автозаправочных станции и 7 постов СТО, что полностью удовлетворяет требованиям потребления.

## 7.4. Улично-дорожная сеть

Современное состояние.

Размеры поселковой территории, вытянутой с востока на запад, составляют 1036га. Селитебная территория распределена по всему посёлку. Производственно-коммунальная зона раздробленна и находится в разных частях посёлка: примыкает с северо-запада и северо-востока  к селитебной территории, к порту, а также в самой жилой застройке. Существующая структура застройки посёлка обусловлена сложным рельефом местности.

Жилая застройка посёлка  квартальная, тип застройки усадебный. Сформированного общественного центра нет. Главная улица посёлка – ул. Советская, на которой размещены административные здания и большая часть культурно-бытовых объектов посёлка, магазины.

В целом территория посёлка используется неэффективно, характеризуется некомпактностью застройки, криволинейностью улиц, низким уровнем благоустройства.

В таблице №7.4.1. отражена характеристика улично-дорожной сети муниципального образования поселок  Мотыгино.

Таблица №7.4.1.

| № п.п | Наименование улиц | Тип дорожного покрытия | Ширина, м | Длина, м | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная | Гравийное | 4 | 1000 | 4000 |
| 2 | Полярная | Глина, гравий | 5 | 1600 | 8000 |
| 3 | Таежная | Асфальт, гравий | 4 | 1000 | 4000 |
| 4 | Энтузиастов | Асфальт, гравий | 7 | 1000 | 7000 |
| 5 | Комсомольская | Гравийное | 4 | 1250 | 5000 |
| 6 | Промысловая | Без покрытия | 4 | 400 | 1600 |
| 7 | Школьная | Частично отсыпана | 4 | 1100 | 4400 |
| 8 | Советская | Асфальт | 7 | 2750 | 19250 |
| 9 | Пионерская | Частично гравийная | 4 | 400 | 1600 |
| 10 | Первомайская | Асфальт | 4 | 500 | 2000 |
| 11 | Пер.Леспромхозовский | Частично гравийная | 4 | 350 | 1400 |
| 12 | Леспромхозовская | Частично гравийная | 4 | 1200 | 4800 |
| 13 | Рейдовская | Глина | 4 | 450 | 1800 |
| 14 | Сплавная | Глина | 4 | 200 | 800 |
| 15 | Лесников | Глина | 4 | 200 | 800 |
| 16 | Гагарина | Частично гравийная | 4 | 500 | 2000 |
| 17 | Центральная | Асфальт | 7 | 650 | 4550 |
| 18 | Комарова | Частично гравий | 4 | 500 | 2000 |
| 19 | Саянская | Глина | 4 | 400 | 1600 |
| 20 | Солнечная | Частично гравий | 4 | 700 | 2800 |
| 21 | Прудная | Без покрытия | 5 | 600 | 3000 |
| 22 | Привокзальная | Асфальт | 7 | 400 | 2800 |
| 23 | Авиаторов | Частично гравий | 7 | 600 | 4200 |
| 24 | Юности | Асфальт | 7 | 700 | 4900 |
| 25 | Кольцевая | Без покрытия | 4 | 100 | 400 |
| 26 | Степная | Без покрытия | 4 | 150 | 600 |
| 27 | Зеленая | Без покрытия | 4 | 1000 | 4000 |
| 28 | Луговая | Без покрытия | 4 | 1200 | 4800 |
| 29 | Портовская | Частично гравий | 4 | 450 | 1800 |
| 30 | Промышленная | Гравийное | 6 | 500 | 3000 |
| 31 | Новая | Глина, гравий | 4 | 400 | 1600 |
| 32 | Высоковольтная | Гравийное | 4 | 400 | 1600 |
| 33 | Геологическая | Песчаное | 4 | 750 | 3000 |
| 34 | Крымская | Глина | 4 | 800 | 3200 |
| 35 | Речная | Частично гравий | 4 | 1250 | 5000 |
| 36 | Кооперативная | Асфальт | 7 | 800 | 5600 |
| 37 | Дорожная | Гравийное | 4 | 450 | 1800 |
| 38 | Юбилейная | Частично гравий | 4 | 500 | 2000 |
| 39 | Мичурина | Частично гравий | 4 | 700 | 2800 |
| 40 | Левонабережная | Частично гравий | 4 | 350 | 1400 |
| 41 | Октябрьская | Частично асфальт | 4 | 750 | 3000 |
| 42 | Кузнечный | Гравийное | 4 | 150 | 600 |
| 43 | Спортивный | Гравийное | 4 | 100 | 400 |
| 44 | Мельничный | Гравийное | 4 | 500 | 2000 |
| 45 | Садовая | Гравийное | 4 | 450 | 1800 |
| 46 | Пер.Колхозный | Гравийное | 4 | 160 | 640 |
| 47 | Малая Партизанская | Гравийное | 4 | 250 | 1000 |
| 48 | Партизанская | Асфальт | 7 | 750 | 5250 |
| 49 | Карнаевская | Глина | 4 | 350 | 1400 |
| 50 | Правонабережная | Глина | 4 | 350 | 1400 |
| 51 | Оборонная | Глина | 4 | 650 | 2600 |
| 52 | Камышевская | Гравийное | 4 | 1000 | 4000 |
| 53 | Пролетарская | Гравийное | 4 | 300 | 1200 |
| 54 | Лесной | Без покрытия | 4 | 500 | 2000 |
| 55 | Строительная | Асфальт | 7 | 600 | 4200 |
| 56 | Орджоникидзе | Гравийное | 5 | 650 | 3250 |
| 57 | Кирпичная | Глина | 4 | 450 | 1800 |
| 58 | Коммунальный | Глина | 4 | 150 | 600 |
| 59 | Боровая | Асфальт | 7 | 950 | 6650 |
| 60 | Ангарская | Глина | 4 | 750 | 3000 |
| 61 | Линейная | Гравийное | 4 | 600 | 2400 |
| 62 | Сосновая | Без покрытия | 4 | 200 | 800 |
| 63 | Заречная | Гравийное | 4 | 100 | 400 |
| 64 | Земляничная | Без покрытия | 4 | 100 | 400 |
| 65 | Шоссейная | Асфальт | 7 | 1700 | 11900 |
| 66 | Госпромхозовская | Гравийная | 7 | 550 | 3850 |
| 67 | Дачная | Частично гравий | 4 | 750 | 3000 |
| 68 | Тихая | Без покрытия | 4 | 250 | 1000 |
| 69 | Сибирская | Асфальт | 4 | 650 | 2600 |
| 70 | Северная | Асфальт, гравий | 4 | 650 | 2600 |
| 71 | Водников | Асфальт | 7 | 600 | 4200 |
| 72 | Техническая | Бетонные плиты, гравий | 6 | 350 | 2100 |
| 73 | Молодежная | Глина | 4 | 250 | 1000 |
| 74 | Пер.Саянский | Грунтовое | 4 | 600 | 2400 |
| 75 | Дорога от сворота на новое кладбище до с.Решающий | Грунтовая с покрытием гравийной смесью | 7 | 2300 | 16100 |
| 76 | Дорога на новое кладбище |  | 4 | 2100 | 8400 |
| 77 | Кедровая | грунтовая | 4 | 100 | 400 |

Общая  протяженность дорог составляет 51000 метров.

Проектное решение

На перспективу предлагается продолжение жилой застройки п. Мотыгино в северо-восточном направление. В этом направлениях развивается сеть улично-дорожной сети. В существующей жилой застройке посёлка, улично-дорожная сеть не претерпит существенных изменений и будет проводиться лишь реконструкция и уширение проезжей части.

В проекте генерального плана предлагается выравнивание существующих улиц до более прямых участков с последующим асфальтированием дорожного полотна всех улиц, входящих в черту посёлка.

Баланс улично-дорожной сети в границах проектирования представлен в таблице 7.4.2.

Таблица №7.4.2.

| № п/п | Наименование | Тип поперечного профиля | Протяженность, км | Ширина профиля, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | красных линиях | проезжей части | тротуаров | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Магистральные и главные дороги | 1-1 | 8,4 | 17 | 7 | 2×1,5 | 142800 | 58800 | 25200 |
| 2 | Основные улицы | 2-2 | 2,2 | 25 | 15 | 2×2,0 | 55500 | 33000 | 8800 |
| 3 | Основные улицы | 3-3 | 8,8 | 17 | 7 | 2×1.5 | 158400 | 61600 | 26400 |
| 4 | Второстепенные дороги и улицы | 4-4 | 45,6 | 17 | 7 | 2×1.5 | 775200 | 319200 | 136800 |
| 5 | Поселковые дороги за пределам застройки | 5-5 | 4,5 | 8.0-10.0 | 7 | - | 45000 | 31500 |  |
| 6 | Всего улично-дорожная сеть |  | 89,5 |  |  |  | 1176900 | 504100 | 197200 |

# Часть 8. Инженерная подготовка территории

В разделе инженерная подготовка территории рассматривается решение общих вопросов по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

В настоящее время существующая застройка является усадебной и представляет большую часть от будущей территории поселка Мотыгино. Проектом предлагается развитие посёлка за счёт застройки неиспользуемых земель внутри поселковой черты, а также развитие нового микрорайона в северо-восточной части. Поселок Мотыгино  располагается на берегу реки Ангара. Также по территории поселка протекает р. Рыбная, руч. Кривляжный.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

3) Благоустройство русла р. Ангара.

4) Благоустройство русел малых рек и ручьёв.

## 8.1. Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки является топографический план в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1,0 м.

Рельеф, на котором располагается посёлок, гористый с выраженными уклонами в сторону рек и ручьёв.

Вертикальная планировка внутри микрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод в при бордюрные лотки с последующим выпуском ливневых вод в сеть ливневой канализации.

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы создания системы: намечаются основные трассы подземных ливневых коллекторов и открытых лотков для отведения поверхностных вод, указываются места выпусков в реки, водоотводные канавы, очистные сооружения.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории поселка  составляет:

- насыпь –711тыс. куб. м;

- выемка –183тыс. куб. м.

## 8.2. Организация поверхностного стока

Отвод поверхностных вод – одно из основных мероприятий инженерной подготовки и благоустройства поселковой территории. В естественных условиях поверхностные воды стекают по склонам и пониженным местам в открытые водоемы, затапливая на своем пути бессточные места. В поселковых условиях поверхностные воды могут привести к затоплению пониженных мест и подвальных помещений, улиц, и нарушению автомобильного и пешеходного движения, снижению несущей способности грунтов.

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и является непременным элементом благоустройства поселка.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара, р. Рыбная. На застраиваемой территории выделено 6 водосборных бассейнов.

Расчёт ливневой канализации для застраиваемой территории ведётся по СНиП 2.04.03-85.

Расходы дождевых qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле:

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока;

А, п — эмпирические параметры;

F — расчетная площадь стока, га;

tr — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.

Параметры А и п надлежит определять по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном конкретном пункте. При отсутствии обработанных данных допускается параметр А определять по формуле:

где q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год;

q20 =64;

п — показатель степени; n=0,6;

тr — средние количество дождей за год; тr =90;

Р — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

( — показатель степени; ( =1,54.

F-расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.,

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин.,

tcon=10 мин.;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan =0,021,

tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле:

tp= 0,017;

Расчет zmid для каждого бассейна сводим в таблицу №8.2.1:

Таблица№8.2.1.

| 1 | га | % | φ |
| --- | --- | --- | --- |
| бассейн | 26,3 | 100 | 0,053 |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 2,1 | 8 | 0,018 |
| Газоны | 24,2 | 92 | 0,035 |
| 2 | га | % | φ |
| бассейн | 289 | 100 | 0,05 |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 18,3 | 6,3 | 0,014 |
| Газоны | 270,7 | 93,7 | 0,036 |
| 3 | га | % | φ |
| бассейн | 45 | 100 | 0,059 |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 5 | 11,1 | 0,025 |
| Газоны | 40 | 88,9 | 0,034 |
| 4 | га | % | φ |
| бассейн | 37 | 100 | 0,063 |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 4,6 | 12,4 | 0,03 |
| Газоны | 32,4 | 87,6 | 0,033 |
| 5 | га | % | φ |
| бассейн | 362 | 100 | 0,047 |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 16,5 | 4,6 | 0,011 |
| Газоны | 345,5 | 95,4 | 0,036 |
| 6 | га | % | φ |
| бассейн | 371,2 | 100 | 0,055 |
| Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог | 34,6 | 9,3 | 0,021 |
| Газоны | 336,6 | 90,7 | 0,034 |

В таблице №8.2.2. приведены данные расчёта ливневых расходов на выпусках:

Таблица№8.2.2.

| № водосб. басс. | Площадь водосб. бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Б-1 | 26,3 | 0,4 | Руч. Кривляжный |
| Б-2 | 289 | 3,1 | р. Ангара |
| Б-3 | 45 | 0,62 | р. Рыбная |
| Б-4 | 37 | 0,6 | р. Ангара |
| Б-5 | 362 | 3,36 | р. Ангара |
| Б-6 | 371,2 | 3,12 | р. Рыбная |

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективными сооружениями для очистки поверхностного стока поселковой территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

В настоящее время ливневой канализации в поселке Мотыгино нет.

## 8.3. Благоустройство русла р. Ангара

Для фиксации линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки должны быть проведены берегоукрепительные работы. На проведение берегоукрепительных работ, определения их конкретного объёма и места проведения необходимо выполнение дополнительных изысканий.

Дополнительные меры потребуются в месте создания поселкового пляжа, чтобы обеспечить стабилизацию склона. Для удобного захода отдыхающих в воду склон приводится в соответствие с нормами для поселковых пляжей.

## 8.4. Благоустройство русел малых рек и ручьёв

На руслах всех малых рек и ручьёв (р. Рыбная, руч. Кривляжный) в пределах территории поселка Мотыгино проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

- расчистка и частичное профилирование русел;

- благоустройство берегов;

- закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

На берегу реки Рыбная планируется размещение парковой зоны с разбивкой площадок и дорожек с проведением мероприятий по планировке территории.

# Часть 9. Баланс территорий

Территория муниципального образования поселок Мотыгино в административных границах на 01.01.2008г. составила 1036 га. Границы установлены законом Красноярского края №13-3137 от 25.02.2005г.

Ориентировочный баланс территории поселка Мотыгино составлен по результатам обмера с чертежей проекта генерального плана поселка.

Селитебная территория составляет  550,6 га (53,1%). Основными функциями современного баланса селитебной территории являются:

- высокая плотность жилой застройки – 418 м2 /чел;

- значительная протяженность улично-дорожной сети, площадь которых занимает свыше 17,3% селитебной территории;

- крайне малый процент территорий под зелеными насаждениями общего пользования – 1,8 м2 /чел.

Баланс территории поселка Мотыгино представлен в таблице №9.1.

| Баланс территории п.Мотыгино |
| --- |
| Таблица №9.1 |
| №№ п/п | Территории | Современное использование | По генплану |
|  |  | га | % | м2/чел. | на 1 очередь (2012г) | На расчетный срок (2022г.) |
|  |  |  |  |  | га | % | м2/чел. | га | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | 1036,0 | 100,0 | 1614 | 1036,0 | 100,0 | 1476 | 1036,0 | 100,0 | 1090,5 |
| 1.1. | Селитебные территории - всего, из них: | 550,6 | 53,1 | 858 | 592,7 | 57,1 | 844 | 630,00 | 60,7 | 663,2 |
| 1.1.1. | Жилая застройка - всего, в т.ч | 268,4 | 25,9 | 418 | 298,4 | 28,8 | 425 | 346,5 | 33,4 | 364,7 |
|  | Жилая усадебная | 260,7 | 25,2 | 406 | 285,8 | 27,6 | 407 | 315,50 | 30,5 | 332,1 |
|  | Жилая малоэтажная (без усадебная) | 7,7 | 0,7 | 12 | 12,6 | 1,2 | 18 | 31,00 | 3,0 | 32,6 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая застройка - всего | 24,7 | 2,4 | 38 | 29,2 | 2,8 | 42 | 44,50 | 4,3 | 46,8 |
| 1.1.3. | Зеленые насаждения общего пользования - всего | 18,2 | 1,8 | 28 | 25,3 | 2,4 | 36 | 40,00 | 3,9 | 42,1 |
|  | парки, скверы, лесопарки | 18,2 | 1,8 | 28 | 20,1 | 1,9 | 29 | 25,80 | 2,5 | 27,2 |
|  | санитарно-защитное озеленение | - | - | - | 5,2 | 0,5 | 7 | 14,20 | 1,4 | 14,9 |
| 1.1.4 | Улицы, дороги, площади, проезды - всего | 95,2 | 9,2 | 148 | 95,7 | 9,2 | 136 | 121,50 | 11,7 | 127,9 |
| 1.1.5 | Прочие территории, всего. в т.ч. | 144,1 | 13,9 | 224 | 144,1 | 13,8 | 205 | 77,5 | 7,3 | 81,6 |
|  | производственно-коммунальные | 25,80 | 2,5 | 40 | 25,8 | 2,5 | 37 | 6,60 | 0,64 | 6,9 |
|  | под водой | 1,5 | 0,0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 2 | 1,5 | 0,0 | 1,6 |
|  | спец.территории (кладбища) | 2,5 | 0,2 | 4 | 2,5 | 0,2 | 4 | 2,5 | 0,2 | 2,6 |
|  | иные территории в пределах селитьбы (неудобицы, заболоченные, не вовлеченные в градостроительную деятельность) | 114,3 | 11,0 | 178 | 114,3 | 11,0 | 163 | 66,9 | 6,5 | 70,4 |
| 1.2 | Внеселитебные территории-всего. Из них: | 485,4 | 46,9 | 756 | 443,3 | 42,8 | 631 | 406 | 39,2 | 427,4 |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории | 30,6 | 3,0 | 48 | 30,6 | 3,0 | 44 | 40,0 | 3,9 | 42,1 |
| 1.2.2. | Территории специального назначения - всего | 24,5 | 2,4 | 38 | 24,5 | 2,36 | 35 | 24,5 | 2,4 | 25,8 |
|  | Территория пристани | 14,6 | 1,4 | 23 | 14,6 | 1,4 | 21 | 14,6 | 1,4 | 15,4 |
|  | Территория авиапредприятия | 9,9 | 1,0 | 15 | 9,9 | 1,0 | 14 | 9,9 | 1,0 | 10,4 |
| 1.2.3. | Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность, всего | 51,81 | 5,0 | 81 | 51,81 | 5,0 | 74 | 51,81 | 5,0 | 54,5 |
|  | под водой | 2,3 | 0,2 | 4 | 2,3 | 0,2 | 3 | 2,3 | 0,2 | 2,4 |
|  | заболоченные | 11,6 | 1,1 | 18 | 11,6 | 1,1 | 17 | 11,6 | 1,1 | 12,2 |
|  | иные территории (прочие) | 37,91 | 3,7 | 59 | 37,91 | 3,7 | 54 | 37,91 | 3,7 | 39,9 |
| 1.2.4. | Территория сельскохозяйственного использования | 51,3 | 5,0 | 80 | 51,3 | 5,0 | 73 | 51,3 | 5,0 | 54,0 |
| 1.2.5. | Земли, занятые городскими лесами | 131,3 | 12,67 | 205 | 131,3 | 12,67 | 187 | 127,1 | 12,27 | 133,8 |
| 1.2.6. | Редколесье и кустарники | 195,9 | 18,91 | 305 | 153,8 | 14,85 | 219 | 69,2 | 6,68 | 72,8 |

# Часть 10.  Первая очередь строительства

Первая очередь строительства охватывает период 2007-2012 гг.

Развитие экономики в этот период связано с созданием условий для более полного использования имеющихся производственных мощностей, основных градообразующих предприятий: ОАО «Красноярскгеология», лесхоз, ЗАО ЗДК «Полюс», строительных организаций и малого бизнеса.

Общая численность занятых в градообразующих отраслях увеличится с 1,425 тыс.чел. до 1,65тыс.чел., в обслуживающих отраслях также увеличится не намного за счет торговли, здравоохранения, а так же за счет учреждений и организаций управления, кредитно-финансовых учреждений – с 2,975 до 3,25тыс.чел.

Общая численность населения составит к концу I очереди 7020 человек.

Развитие промышленности и других градообразующих и обслуживающих отраслей, а также прогноз численности населения приведены в части 4 «Экономическая база развития поселка и населения».

На первом этапе застройки поселка Мотыгино ставится задача упорядочения застройки в северо-восточной части поселка (в 3 квартале), завершение строительства начатых объектов, включая строительство индивидуальных жилых домов. При определении первоочередных объемов строительства учтены разработки социальных программ администрацией района.

## 10.1. Жилищное строительство

В настоящее время в поселке ведется строительство индивидуальных жилых домов.

Предполагается, что к концу I очереди (2012 год) строительство всех жилых домов будет завершено.

На I очередь по генеральному плану сохраняемый жилищный фонд составит – 145,36 тыс.м2 общей площади, объем нового строительства – 23,14 тыс.м2 общей площади.

| Характеристика жилищного фонда и расселение населения по жилым образованиям п. Мотыгино на I очередь (Таблица №10.1.1.) |
| --- |
| № п/п | Показатели | Номера жилых образований |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | ВСЕГО |
| I. Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  |
| 1 | Существующий жилищный фонд, всего | 1,395 | 3,572 | 13,432 | 5,217 | 11,873 | 11,14 | 14,591 | 17,719 | 20,587 | 5,87 | 28,154 | 9,731 | 3,14 |  | 146,42 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный | 1,395 | 1,658 | 12,389 | 4,735 | 11,523 | 10,067 | 9,862 | 12,483 | 13,889 | 3,213 | 25,25 | 8,937 | 3,002 |  | 118,40 |
|  | 2-эт. безусадебный |  | 1,914 | 1,043 | 0,482 | 0,35 | 1,073 | 4,729 | 5,236 | 6,698 | 2,657 | 2,904 | 0,794 | 0,138 |  | 28,02 |
|  | ветхий, износ более 65% и более |  |  | 0,332 | 0,11 | 0,418 | 1,029 | 0,131 | 0,092 | 0,323 | 0,099 | 0,823 |  |  |  | 3,36 |
| 2 | Сносимый жилищный фонд |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,786 |  | 0,09 |  | 0,08 |  |  |  | 1,06 |
| 3 | Сохраняемый, всего | 1,395 | 3,572 | 13,432 | 5,217 | 11,873 | 11,04 | 13,805 | 17,719 | 20,497 | 5,87 | 28,074 | 9,731 | 3,14 |  | 145,37 |
| 4 | Новое строительство, реконструкция, всего : | 0 | 0 | 3,7 | 0,554 | 0 | 0 | 2,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,073 | 11,618 |  | 23,12 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный |  |  |  | 0,554 |  |  |  |  |  |  |  | 5,073 | 10,309 |  | 15,94 |
|  | 2-эт. безусадебный |  |  | 3,7 |  |  |  | 2,178 |  |  |  |  |  | 1,309 |  | 7,19 |
| 5 | Итого по генплану на расчетный срок | 1,395 | 3,572 | 17,132 | 5,771 | 11,873 | 11,04 | 15,983 | 17,719 | 20,497 | 5,87 | 28,074 | 14,804 | 14,758 |  | 168,49 |
| II. Население, тыс.чел. |
| 6 | Население, всего при норме 24м² / чел | 58 | 149 | 714 | 240 | 495 | 460 | 666 | 738 | 854 | 245 | 1170 | 617 | 615 |  | 7020 |
| III. Количество домов, шт |
| 7 | Существующий жилищный фонд, всего | 11 | 14 | 164 | 59 | 236 | 166 | 125 | 158 | 193 | 49 | 306 | 76 | 27 |  | 1584,00 |
|  | в т.ч.1-эт жилищный фонд | 11 | 11 | 161 | 57 | 235 | 161 | 112 | 148 | 181 | 42 | 298 | 72 | 26 |  | 1515,00 |
|  | 2-эт. жилищный фонд |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 |  | 69,00 |
|  | ветхий, износ более 65% и более |  |  | 10 | 3 | 13 | 18 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |  |  |  | 68,00 |
| 8 | Сносимый жилищный фонд |  |  | 10 | 3 | 13 | 18 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |  |  |  | 68,00 |
| 9 | Сохраняемый, всего | 11 | 14 | 154 | 56 | 223 | 148 | 122 | 155 | 186 | 46 | 298 | 76 | 27 |  | 1516,00 |
| 10 | Новое строительство, реконструкция, всего : | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |  | 75,00 |
|  | в т.ч.1-эт усадебный |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 |  | 67,00 |
|  | 2-эт. безусадебный |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| 11 | Итого по генплану на расчетный срок | 11 | 14 | 158 | 61 | 223 | 148 | 126 | 155 | 186 | 46 | 298 | 107 | 58 |  | 1591 |

## 10.2. Культурно-бытовое строительство

Объем первоочередного строительства принят в соответствии с существующим дефицитом объектов обслуживания и по материалам «Комплексной программы социально-экономического развития п.Мотыгино до 2017 г.»

Потребность в территориях для строительства объектов первой очереди составит 5,21 га.

Перечень строящихся и предлагаемых к строительству объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства в пМотыгино на 2007-2012 гг представлен в таблице №10.2.1.

Таблица №10.2.1

| № п/п | Наименование объектов | квартал | Ед. измер. | Характеристика объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мощ-ность | строит. Объем, м3 | площ. Участка, га |  |
| 1 | Акушерский корпус с поликлиникой | 2 | кв.м | 865 | 2596 |  | на территории больничного комплекса |
| 2 | Крытый каток | 6 |  |  | 26400 | 1,2 |  |
| 3 | Церковь | 10 | кв.м | 500 | 2500 | 0,23 |  |
| 4 | Банно-прачечный комбинат | 6 |  |  | 1588 | 0,5 | восстановление банно-прачечного комбината |
| 5 | Магазин | 6 | кв.м торговой площади | 100 | 420 | 0,08 |  |
| 6 | Гостиничный комплекс: | 6 | мест | 38 | 7520 | 0,5 |  |
|  | -кафе |  | пос. мест | 48 | 1250 |  |  |
| 7 | Общественно-деловой центр | 11 |  |  |  | 2,4 | частично |
|  | Всего |  |  |  |  | 5,21 |  |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ-ное состояние | I очередь строительства | Расчетный срок, основной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | га | 1036,0 | 1036,0 | 1036,0 |
| 1.1. | Селитебные территории - всего, из них: | -//- | 550,6 | 592,7 | 630,00 |
| 1.1.1. | Жилая застройка - всего, в т.ч | -//- | 268,4 | 298,4 | 346,5 |
| 1.1.1.1 | Жилая усадебная | -//- | 260,7 | 285,8 | 315,50 |
| 1.1.1.2 | Жилая малоэтажная (без усадебная) | -//- | 7,7 | 12,6 | 31,00 |
| 1.1.2. | Общественно-деловая застройка - всего | -//- | 24,7 | 29,2 | 44,50 |
| 1.1.3. | Зеленые насаждения общего пользования - всего | -//- | 18,2 | 25,3 | 40,00 |
| 1.1.3.1 | парки, скверы, лесопарки | -//- | 18,2 | 20,1 | 25,80 |
| 1.1.3.2 | санитарно-защитное озеленение | -//- | - | 5,2 | 14,20 |
| 1.1.4 | Улицы, дороги, площади, проезды - всего | -//- | 95,2 | 95,7 | 121,50 |
| 1.1.5 | Прочие территории, всего. в т.ч. | -//- | 144,1 | 144,1 | 77,5 |
| 1.1.5.1 | производственно-коммунальные | -//- | 25,80 | 25,8 | 6,60 |
| 1.1.5.2 | под водой | -//- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.1.5.3 | спец.территории (кладбища) | -//- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.1.5.4 | иные территории в пределах селитьбы (неудобицы, заболоченные, не вовлеченные в градостроительную деятельность) | -//- | 114,3 | 114,3 | 66,9 |
| 1.2 | Внеселитебные территории-всего. Из них: | -//- | 485,4 | 443,3 | 406 |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории | -//- | 30,6 | 30,6 | 40,0 |
| 1.2.2. | Территории специального назначения - всего | -//- | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 1.2.2.1 | Территория пристани | -//- | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 1.2.2.2 | Территория авиапредприятия | -//- | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 1.2.3. | Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность, всего | -//- | 51,81 | 51,81 | 51,81 |
| 1.2.3.1 | под водой | -//- | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2.3.2. | заболоченные | -//- | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 1.2.3.3 | иные территории (прочие) | -//- | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| 1.2.4. | Территория сельскохозяйственного использования | -//- | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 1.2.5. | Земли, занятые лесами | -//- | 131,3 | 131,3 | 127,1 |
| 1.2.6. | Редколесье и кустарники | -//- | 195,9 | 153,8 | 69,2 |
|  | II. Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел | 6,42 | 7,02 | 9,5 |
| 2.2 | Показатели прироста/убыли населения, чел. | всего за период ежегодн. |  | 440 88 | 2680 178 |
|  | - естественное движение населения | - // - |  | -160 -32 | -400 -27 |
|  | - механическое движение | - // - |  | 600 120 | 3080 205 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс.чел. % |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста (дети до 15-ти лет) | - // - | 1,26 19,7 | 1,38 19,6 | 1,78 18,7 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16- 54 года) | - // - | 4,02 62,5 | 4,39 62,5 | 5,97 62,8 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - // - | 1,14 17,8 | 1,26 17,9 | 1,76 18,3 |
| 2.4 | Численность занятого населения – всего из них: | тыс.чел | 2,975 | 3,250 | 4,410 |
| 2.4.1 | В градообразующих отраслях в том числе: | тыс.чел. % от занят. населения | 1,42 47,7 | 1,65 50,7 | 2,70 61,2 |
|  | - Промышленность | - // - | 0,721 24,24 | 0,850 26,15 | 1,465 33,2 |
|  | - Лесное хозяйство | - // - | 0,093 3,13 | 0,100 3,08 | 0,150 3,4 |
|  | - Внешний транспорт и связь | - // - | 0,051 1,71 | 0,075 2,31 | 0,080 1,81 |
|  | - Строительство | - // - | 0,107 3,60 | 0,170 5,23 | 0,285 6,46 |
|  | -Административно-хозяйственные организации районного значения | - // - | 0,229 7,70 | 0,230 7,08 | 0,240 5,44 |
|  | -Прочие виды производственно-хозяйственной деятельности градообразующих кадров | - // - | 0,224 7,53 | 0,225 6,92 | 0,230 5,22 |
|  | -Резерв | - // - |  |  | 0,250 5,22 |
| 2.4.2 | В обслуживающей сфере | - // - | 1,55 52,2 | 1,60 49,2 | 1,71 38,8 |
|  | III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 общей площади квартир | 146,4 | 168,5 | 228,0 |
| 3.1.1 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - 1 этажный усадебный | - // - | 118,41 | 134,3 | 160,66 |
|  | - 2 этажный усадебный | - // - | 26,63 | 32,82 | 65,96 |
|  | - 3этажные | - // - | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 65% | тыс.м2 общ. площ. Квартир | 3,36 | 2,3 | - |
| 3.3 | Сносимый жилищный фонда – всего | тыс.м2 общ. площ. Квартир | - | 1,06 | 4,14 |
| 3.4 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. Пл. квартир | - | 145,37 | 142,28 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | - // - | - | 23,12 | 85,73 |
|  | в т.ч. - 1-2этажные с участком | тыс. м2 общ. Пл. квартир % | - | 15,94 | 45,41 |
|  | - 1-2этажные без участка | - // - | - | 7,19 | 40,33 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,8 | 24 | 24 |
|  | IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего на 1 т.чел. | 320 50 | 320 46 | 540 57 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | - // - | 900 140 | 900 128 | 1275 134 |
| 4.3 | Школа-интернат | мест всего | 95 | 95 | 95 |
| 4.4 | Больницы | коек всего | 130 | 130 | 130 |
| 4.5 | Поликлиники | пос/см | 402 | 402 | 402 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. на 1 т.чел. | 2888,2 450,0 | 2988,2 425,7 | 5388,2 567,2 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | пос.мест на 1 т.чел. | 62 9,7 | 110 15,7 | 360 38 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. |  |  |  |  |
|  | - дама культуры, клубы | мест | 200 31,2 | 200 28,5 | 1330 140 |
|  | - библиотеки | т.том | 48,8 7,6 | 24,4 3,5 | 42,8 4,5 |
| 4.9 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |
|  | - гостиницы | мест | 11 | 38 | 38 |
|  | - бани | пом. мест | - | 57 | 27 |
|  | - прачечные, химчистки | кг/см | - | 950 | 950 |
| 4.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 8 | 41 | 59 |
| 4.11 | Пождепо | объект машины | 1 депо 1*8а/м | 1 депо 1*8а/м | 2 депо 10а/м |

## Приложения

# Text boxes



n

r

q

m

A

gP

g

g

g















































20

0

.

6

1

,

54

20

1

1

1

64

20

1

1

10

1

90

384

Дата

Подп.

Изм.

№ докум.

Лит

49

Лист