ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛКА РАЗДОЛИНСК

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОМ II

Шифр 68

07-А

КРАСНОЯРСК 2009

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛКА РАЗДОЛИНСК

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОМ II

Шифр 68

07-А

Директор филиала			Е.П. Даллакян

Главный инженер 	  Ю.Я. Криксунов

КРАСНОЯРСК 2009

Справка

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями и рекомендациями заинтересованных организаций.

Директор филиала                                                Е.П. Даллакян

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| №№ П/П | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:4000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:4000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:4000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:4000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:4000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:4000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:4000 | 8 |  |
| 9 | Схема территориального зонирования | 1:4000 | 9 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	6

1.1	Научно-методическое обеспечение разработки раздела «Охрана окружающей среды» проекта Генерального плана	6

1.1.1	Основные положения	6

1.1.2	Методические положения разработки раздела «Охрана окружающей среды»	7

1.1.3	Необходимость разработки раздела «ООС» в составе «Генерального плана МО поселка Раздолинск»	7

1.2	Объекты исследования	8

1.3	Методические положения анализа исходной ситуации	9

1.4	Методические принципы разработки по охране окружающей среды в Генеральном плане	9

2.	Эколого-градосторительная характеристика МО поселка Раздолинск	15

2.1	Физико-географическая характеристика МО поселка Раздолинск	15

2.2	Градостроительная оценка района размещения МО поселка Раздолинск	17

2.2.1	Исторический обзор и современное состояние	17

2.2.2	Базисная основа экономики МО поселка Раздолинск	18

3.	Существующее состояние компонентов окружающей среды	22

3.1	Климат и фоновые загрязнения атмосферы	22

3.1.1	Климатическая характеристика	22

3.1.2	Неблагоприятные метеорологические условия и фоновое загрязнение атмосферы	23

3.1.3	Учет климатических условий при разработке Генерального плана	24

3.2	Геолого-геоморфологическая характеристика	25

3.3	Минерально-сырьевые ресурсы	25

3.3.1	Гидрогеологические условия	30

3.4	Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов	31

3.5	Почвенный покров	32

3.6	Растительный мир и система озеленения МО поселка Раздолинск	33

3.7	Животный мир	33

3.8	Особо охраняемые природные территории МО поселка Раздолинск	35

4.	Антропогенное воздействие на окружающую среду МО поселка Раздолинск	36

4.1	Воздействие на атмосферный воздух	36

4.1.1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	36

4.1.2	Метеоклиматические особенности загрязнения атмосферного воздуха в МО поселке Раздолинск	38

4.2	Воздействие на водные ресурсы	39

4.2.1	Уровень загрязнения поверхностных водных объектов и перечень основных загрязняющих веществ в водах рек и водоемов	39

4.2.2	Использование водных ресурсов для организации водоснабжения	40

4.2.3	Санитарно-эпидемиологические аспекты проблемы организации водоснабжения	42

4.3	Отходы производства и потребления, санитарная очистка территории	42

4.4	Физические факторы воздействия на окружающую среду	46

4.4.1	Радиационная обстановка, естественная радиоактивность горных пород	46

4.5	Радиоактивность почвенного покрова	47

4.5.1	Радиоактивность поверхностных и подземных вод	47

5.	Анализ социально-демографических характеристик территории МО поселка Раздолинск	47

5.1	Численность населения МО поселка Раздолинск	47

5.2	Возрастная структура населения	50

6.	Основные положения Генерального плана развития МО поселка Раздолинск	52

6.1	Назначение Генерального плана	52

6.2	Основные проектные решения Генерального плана	53

7.	Мероприятия по охране окружающей среды в составе Генерального плана	55

7.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	55

7.2	Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов	56

7.3	. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	56

7.4	. Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	58

7.5	. Мероприятия по охране растительного и животного мира	59

7.6	Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения	59

7.6.1	Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения	59

7.7	Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций	64

8.	Прогноз изменения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду в результате реализации значимых решений Генерального плана	65

8.1	Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха	65

8.2	Прогноз изменения антропогенного воздействия на водную среду	66

8.3	Прогноз изменения состояния почвенного покрова и геологической среды.	67

9.	Предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения	71

9.1	Правовое, регламентное и нормативное обеспечение охраны окружающей среды и экологического мониторинга	71

9.2	Экологический мониторинг состояния окружающей среды	72

10.	Выводы	74

11.	Список использованных материалов	79

12.	Приложения	84

# 1. Введение

## Научно-методическое обеспечение разработки раздела «Охрана окружающей среды» проекта Генерального плана

### Основные положения

Целью исследований и разработки проекта Генерального плана Муниципального образования (МО) поселка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края является подготовка экологически обеспеченного проекта, отвечающего правовым требованиям, жизненным и иным интересам граждан, формирующего условия устойчивого развития поселка в части защиты и сохранения его окружающей среды.

Специальная часть правовых требований подготовки экологически обеспеченного проекта Генерального плана включает градостроительные, природоохранные требования, санитарные нормы и правила.

В качестве процедурной и методической основы подготовки экологически обеспеченного проекта разработчиками приняты принципы и положения процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Экологические аспекты проекта Генерального плана включают планировочные, регламентные, нормативные и иные решения, обращенные как непосредственно к территории, включающей природные комплексы и объекты, антропогенные источники воздействия на окружающую среду, так и к условиям, определяющим возникновение экологических проблем или устойчивое сохранение благоприятной окружающей среды при реализации целей и решений социально-экономического развития МО поселка Раздолинск.

Экономический, социальный, инфраструктурный, архитектурно-планировочный аспекты проекта Генерального плана подвергаются экологической оценке в той части, в которой они могут предопределить экологические проблемы МО поселка Раздолинск, а также в части решений, связанных с использованием природных ресурсов, с функциональным зонированием территории. Целью экологической оценки указанных аспектов является исключение риска причинения недопустимого ущерба природной среде, возникновения неблагоприятных последствий для жизни, здоровья и условий жизнедеятельности граждан.

В качестве критериев экологически обеспеченного проекта принимается совокупность экологических требований. Экологические требования к проекту основываются на принципах и положениях обеспечения экологической безопасности и применяются ко всем аспектам (разделам) проекта Генерального плана. Задание на  разработку «Генерального плана МО поселка Раздолинск»  предусматривает подготовку проекта Генерального плана, отвечающего градостроительным, природоохранным требованиям, санитарным нормам и правилам.

### Методические положения разработки раздела «Охрана окружающей среды»

Методической основой разработки раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) являются: «Положение об оценке воздействия на окружающую среду», утверждённое Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, действующие законодательные и нормативно-методические акты РФ, инструкция о порядке разработки и составе раздела «ООС» в градостроительной документации и пр. Работы по разделу «ООС» выполняются в контексте общей цели подготовки экологически обеспеченного проекта Генерального плана МО поселка Раздолинск.

При разработке раздела «ООС» учитывается, что результаты исследований, выводы и рекомендации по разделу используются в подготовке других разделов проекта, включаются в состав регламентирующих условий разработки последующих (после Генерального плана) стадий проектирования.

Аналитический и графический материалы раздела «ООС» готовятся в цифровом формате для дальнейшего использования в автоматизированных базах данных, в земельном и градостроительном кадастрах.

Самостоятельной задачей разработки раздела «ООС» является систематизация, а также аналитическая обработка имеющихся данных о состоянии объектов охраны окружающей среды для целей градостроительной деятельности, подготовки других управляющих решений. В соответствии с принятыми методическими положениями экологического аспекта даются характеристика действующей системы управления данной сферы, предложения соответствующего комплекса правовых, регламентных и организационных решений и мер.

### Необходимость разработки раздела «ООС» в составе «Генерального плана МО поселка Раздолинск»

Градостроительство как область человеческой деятельности характеризуется высокой степенью природопользования. Поселки используют ресурсы всех геосфер: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы – флору, человеческие резервы и опосредованно фауну.

В результате урбанизации создается новая среда обитания. В ней геосфера активно взаимодействует с техносферой, поскольку градостроительные системы представляют собой совокупность природных и искусственно-планировочных образований. В этих системах изменяются природные условия, нарушаются экологический баланс.

Последовательно увеличивается давление на геосферу. Значительные территории ранее нетронутой природы, сельскохозяйственных и лесных угодий осваиваются под поселения, жилые районы, промышленные и коммунальные предприятия, транспортные и инженерные коммуникации.

Экологические проблемы заключаются не только в отчуждении территорий. Весьма отрицательное воздействие оказывает загрязнение природной среды различными выбросами и отходами, которое во многих регионах достигло критического уровня. В результате этого в дальнейшем экологические системы могут деградировать.

Возникают неизбежные противоречия между человечеством и природой, между антропогенной деятельностью и естественными процессами, что приводит к необходимости рационального природопользования, позволяющего удовлетворить жизненные потребности человечества в сочетании с охраной природной среды и ресурсосбережением.

Генеральный план МО поселка Раздолинск является основным документом планирования градостроительного развития в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития МО поселка Раздолинск, обеспечения экологической безопасности и сохранения природы и культурного наследия.

Порядок разработки и принятия Генерального плана установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В проекте генерального плана предусматривается обеспечение устойчивости развития МО поселка Раздолинск, основанное на поиске сбалансированности требований социального, экологического и экономического характера, социальных гарантий и экономических требований, экономической эффективности функционирования и развития поселковой среды.

В материалах ООС провозглашен ряд целевых положений, призванных обеспечить на расчетный срок "баланс между экологическими и социально-экономическими потребностями населения с учетом ресурсных возможностей региона и потребностями нынешнего и будущих поколений".

Экологические требования к градостроительному развитию предусматривают радикальное оздоровление поселковой среды в зонах её устойчивого экологического дискомфорта, прежде всего в промрайонах, вдоль транспортных магистралей, в пределах санитарно-защитных территорий, в зонах активной антропогенной нагрузки (центральная часть поселка); повышение комфортности среды жизнедеятельности, в том числе путём озеленения территории и улучшения микроклиматических условий в жилых и общественных зонах МО поселка Раздолинск.

Разработка раздела ООС, опираясь на приоритеты и учитывая сложность и важность решения "территориальных экологических проблем", определяет негативные последствия проживания населения в зонах "экологического риска".

## Объекты исследования

Основным объектом исследования раздела «ООС» являются компоненты, комплексы и объекты окружающей природной среды МО поселка Раздолинск, их характеристики. Перечень объектов обязательного исследования определяется анализом экологической оценки исходной ситуации и планировочных решений.

Потенциально опасные источники воздействия на окружающую среду, предприятия также определяются как самостоятельные объекты исследования. Иные источники для специальных исследований определяются по результатам анализа данных экологического мониторинга, общественного обсуждения.

В современных условиях развития поселений Красноярского края значимыми источниками негативного воздействия на окружающую среду являются отрасли коммунального хозяйства, инженерного обеспечения, транспорт, теплоэнергетика, поселковые очистные сооружения, полигоны ТБО. Указанные источники выделяются для исследований их характеристик и воздействий.

Учитывая близость задач формирования «благоприятной среды жизнедеятельности» и «благоприятной окружающей среды», планируется совместно с разработчиками других разделов проекта исследование влияния характеристик среды на социальную среду, на объекты культурного наследия.

## Методические положения анализа исходной ситуации

В исследованиях исходной ситуации предполагается не перегружать раздел «ООС» данными, не используемыми в разработке Генерального плана. Исследование исходной ситуации концентрируется на экологических проблемам и перспективных потребностях развития МО поселка Раздолинск.

Так, исследования состояния компонентов окружающей среды в первую очередь проводятся для территорий жилых районов, а также районов предполагаемого градостроительного освоения. Отдельно рассматриваются особо охраняемые природные территории (ООПТ), парки, другие места отдыха, пляжи для комплексных исследований нагрузки, доступности, соответствия и устойчивости указанных территорий для обеспечения соответствующей функции. При составлении карт инженерно-геологических и гидрогеологических условий выделяются сложные геологические и гидрогеологические условия по сложившимся зонам застройки и территориям, перспективным для освоения.

Для концентрации внимания на проблемных вопросах выделены «зоны максимальных антропогенных воздействий на окружающую среду» а также «территории экологической напряженности».

## Методические принципы разработки по охране окружающей среды в Генеральном плане

Принцип правового регулирования исходит из предпосылки того, что градостроительное право как отрасль всеобщего права представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения между субъектами градостроительства своими специфическими методами в целях достижения гармоничных отношений между ними, при которых наиболее полное удовлетворение общественных потребностей в среде жизнедеятельности не сопровождается ухудшением ее качества.

Документальным выражением градостроительного права выступает закон. Именно действующий закон гарантирует соблюдение всех норм при разработке и реализации генерального плана, а также раздела «Охрана окружающей среды»; может обеспечить защиту от рыночной стихии, установив определенные рамки и ограничения (в том числе и экологические) на принимаемые решения, характер использования территории, разработку градостроительных регламентов и т.д.

В 2004 г. был принят Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция от 03.06.2006 г.), в соответствии с которым градостроительная деятельности понимается как искусство управления территорией в правовом поле (одно из звеньев управления при этом - проектирование). В соответствии с Градостроительным кодексом решается практическая задача обеспечения реализации новой экономической модели - перенос всех согласовательных процедур с инвестиционного цикла на должный предшествующий ему этап формирования градостроительных (в том числе и экономических) регламентов использования поселковых территорий. Экологические требования к градостроительству предъявляемые Градостроительным кодексом Российской Федерации вместе со специальным законодательством в области охраны окружающей среды способны явиться необходимой правовой базой генерального плана и в частности раздела «Охрана окружающей среды».

Принцип экологического ужесточения состоит в обязательном учете при разработке и реализации градостроительной документации нормативно-законодательных актов по охране окружающей среды, принятых в последние годы - Закона по охране окружающей среды в Российской Федерации (№7-ФЗ от 2002 г.), Федеральный закон от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района (1997 г.), Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (от 16 мая 2000 г. № 372).

Все перечисленные документы имеют законодательную силу и вне всякого сомнения должны учитываться при разработке раздела «Охрана окружающей среды». Так, в соответствии с Инструкцией о порядке разработки и составе раздела"Охрана окружающей среды" в градостроительной документации МО поселка Раздолинск раздел «Охрана окружающей среды» к генплану должен включать:

анализ и оценку существующей структуры землепользования;

характеристику природных условий территории;

комплексную оценку существующего экологического состояния городской среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, ландшафты, геологические процессы и др.);

комплексную оценку условий водопользования населения и промышленности (водопотребление, водоотведение);

анализ планировочной структуры МО поселка Раздолинск и оценку организационных мероприятий на территории МО поселка Раздолинск;

комплексную оценку количества и токсичности, условий складирования и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов;

комплексную оценку загрязнения поселковой среды промышленными объектами, транспортом;

мероприятия по защите населения от физических воздействий (шум, вибрации, электромагнитные излучения и др.);

оценку мероприятий по озеленению поселковых территорий;

оценку рекреационного потенциала МО поселка Раздолинск, достаточности зеленых зон; прогнозы изменения качества урбанизированной среды по всем перечисленным выше базовым аспектам (реализации структурной организации генплана и его архитектурно-планировочных решений);

прогнозы использования ресурсного потенциала территории на перспективы;

предложения по мероприятиям и организации экологического мониторинга территории;

оценку воздействия мероприятий и решений «Генерального плана МО поселка Раздолинск» в современных условиях и на перспективу (по прогнозам) до 2022 г. по всем базовым аспектам;

оценку эффективности и достаточности уменьшения негативного влияния на экосистему МО поселка Раздолинск содержащихся в генплане мероприятий, режимов эксплуатации и организационных методов, включая очистку сбросов и выбросов, а также утилизацию отходов;

обоснование на основе показателей существующих антропогенных воздействий и устойчивости природных комплексов природоохранных ограничений (условия природопользования), которые следует учитывать при проектировании, выполнении строительных работ  и проведении технологических процессов, а также определение условий экологической допустимости функционирования объекта;

предложения по разработке мероприятий, направленных на снижение отрицательного  влияния объекта на окружающую  среду и  организацию экологического мониторинга.

Градостроительные нормативно-законодательные акты, которые положены в основу разработки генплана по своей сути ориентируют генплан на улучшение окружающей среды

Биоэкономический подход к проектированию генерального плана. Большие масштабы хозяйственной деятельности наносят природной среде огромный ущерб. Чем выше уровень загрязнения окружающей среды, тем больше, соответственно, затраты на их предотвращение. Дальнейший рост этих затрат может сделать убыточным любое производство. С другой стороны, чем ниже затраты на очистку среды, тем больше ущерб от загрязнений и других нарушений в природной среде. В этом заключается экономическое содержание проблемы поиска оптимальных воздействий на природу.

Многообразные природные и антропогенные процессы в настоящее время так тесно взаимосвязаны, что давно уже появилась объективная необходимость подходить к современному производству как к сложной эколого-экономической системе, не противопоставляя экологическую и природную системы друг другу. А такой подход требует осуществления производственных процессов с учетом сохранения равновесия окружающей среды, т.е. по существу реализации принципа рационального природопользования.

Экологическая составляющая генерального плана, т.е. анализ, прогноз, синтез всех компонентов природной среды того или иного района, должна быть значительно усилена. Необходимо по-новому подойти к вопросу рационального природопользования в рамках Генерального плана, с достаточной степенью надежности учитывать потенциальные возможности экосистемы поселения.

Демографическая емкость территории - это ориентировочный порог развития района (поселка), определяемый на основе результатов комплексной оценки территории и природных ресурсов в сопоставлении с общими нормативами потребностей хозяйственного комплекса и населения района в площадках для промышленного и гражданского строительства, в воде, рекреационных ресурсах, продуктах пригородного сельского хозяйства и т.д. Демографическая емкость территории - один из важных индикаторов уровня сохранения экологического равновесия.

Демографическая емкость территории служит лишь своеобразным сигналом, предостерегающим от чрезмерного промышленного развития того или иного района. Возможны и известны более крупные масштабы развития некоторых районов и городских агломераций, чем допускает их демографическая емкость, но тогда такое развитие идет за счет определенного ущемления интересов смежных районов  или же за счет значительного удорожания строительства и больших затрат на охрану окружающей среды в рассматриваемом районе.

Демографическая емкость территории - переменная величина. С течением времени в условиях научно-технического и социального прогресса, с ростом национального богатства, повышением плодородия почв и продуктивности лесов показатели демографической емкости отдельных районов будут повышаться.

Принцип доминирования пространственных методов исходит из необходимости резко повысить роль территориально-планировочных методов при решении проблем охраны окружающей среды в рамках генерального плана.

Территориально-планировочный подход применительно к решению экологических проблем определяется особенностью намечаемых в генеральном плане мероприятий. Эти мероприятия образуют определенную систему, пространственные границы и характер функционирования которой обусловлены конкретной территорией, особенностями и структурой ее планировочной организации. И от того, насколько рационально территория используется, насколько эффективна ее планировочная организация, зависят не только гармоничное развитие и размещение хозяйства, социальной сферы, но и действенность природоохранных мероприятий. В свою очередь территориально сбалансированное природопользование - одна из важнейших предпосылок рационального размещения производства и объектов непроизводственной сферы.

В комплексе общегородских, а тем более общерайонных (межгородских) мер по охране окружающей среды территориально-планировочные методы занимают особое место, поскольку именно они позволяют использовать потенциал самоочищения природной среды, избежать неоправданных дополнительных расходов на очистку стоков и выбросов, определить функциональное содержание и конфигурацию природного каркаса района или города и т.д. Кроме того, эти методы, как правило, не требуют больших затрат на их осуществление.

К территориально-планировочным методам экологической компенсации (комплекса мероприятий по охране окружающей среды) можно отнести более широкий спектр научно-проектных и организационных процедур - от выбора места размещения нового города или его отдельных функциональных элементов до установления санитарно-защитных зон между небезопасными в экологическом отношении производствами и жилыми массивами.

Аналитический этап во многом основывается на оценке природных условий, ресурсов и территорий города, выполняемой в самом начале разработки генплана. Он включает общую эколого-градостроительную характеристику города, а также покомпонентный анализ количественного, качественного и численного состояния важнейших составляющих окружающей среды - воды, воздуха, почвенно-растительного покрова и выявление возможных диспропорций в отношениях между природной и антропогенной подсистемами поселения.

Большое значение имеет анализ санитарного состояния воздушного и водного бассейнов поселения, степени эрозии и загрязнения почвенного покрова, состояние ценных природных ландшафтов, степени нарушенности территории горными выработками и распространение неудобных земель. Должны быть определены отклонения от допустимых нагрузок на поселковый ландшафт, ПДК и ВДВ, установлены зоны с различной степенью загрязнения, протяженность нерациональной застройки береговой полосы и др. Результаты анализа должны послужить исходной базой для определения основных направлений целенаправленной эволюции природной среды и для уточнения целей и ресурсов, необходимых для разработки системы природоохранных мероприятий.

Экологическая ситуация оценивается в трех аспектах - покомпонентном, отраслевом и территориальном. В покомпонентном аспекте приводится оценка основных компонентов природной среды с выделением наиболее значительных очагов нарушения окружающей среды, которые позже рассматриваются как потенциальные проблемные ситуации. В отраслевом аспекте выявляют те отрасли хозяйства, которые выступают как основные источники нарушения окружающей среды (проблемные отрасли). В территориальном аспекте наиболее существенным является выявление территорий, более всего подверженных тому или иному антропогенному воздействию.

Важнейшей процедурой аналитического этапа является выявление основных эколого-градостроительных проблем (проблемных ситуаций) и оценка их остроты.

Прогностический этап - на этом этапе определяют ожидаемое состояние природной среды в перспективе с учетом поставленных целей и конструктивных задач, способствующих сохранению экологического равновесия в пределах агломерации.

Прогноз основывается, главным образом, на сопоставлении результатов анализа с ожидаемыми изменениями состояния литосферы, гидросферы и атмосферы городской экосистемы, которые неизбежны вследствие развития хозяйства, градостроительства, социальной и инженерно-технической инфраструктуры на ее территории. Критериями достижения конструктивных задач, поставленных в разделе, должны выступать нормативы и стандарты по охране природы, а также гигиенические нормативы.

Цель экологического прогноза - достижение максимальной устойчивости в развитии системы (т.е. сохранение экологического равновесия), что предполагает учет не только тенденций и возможностей внутреннего развития экосистемыпоселения, но и ее окружения, а также взаимодействие поселения с этой средой.

Синтезирующий этап включает разработку схемы эколого-градостроительного зонирования и системы мероприятий по охране окружающей среды. Здесь же производится увязка природоохранных мероприятий с ресурсами, а также разрабатываются предложения по экологическому контролю и мониторингу окружающей среды.

Завершающий этап разработки раздела - формирование системы природоохранных и гигиенических мероприятий, основными составляющими элементами которой выступают локальные и территориальные мероприятия, дополняющие и усиливающие друг друга, что может служить главной гарантией сохранения экологического равновесия. Главными особенностями разработки системы природоохранных мероприятий является ее комплексность, взаимосвязанность, дополнительность и очередность.

Комплексность системы мероприятий предполагает охват ими всех проблемных ситуаций и ареалов, а также участие в осуществлении этих мероприятий всех проблемных отраслей - промышленности, сельского хозяйства и др.

Взаимосвязанность мероприятий в системе обуславливает, во-первых, ее большую гибкость и, во-вторых, позволяет в ряде случаев обеспечить существенную экономию средств за счет побочных эффектов. Особенно большое значение это свойство имеет в циклах, где осуществляются цепочки типа «производство - отходы - вторичное сырье - производство», а также при внедрении оборотных циклов в водоснабжении.

Дополнительность мероприятий проявляется в безусловной целесообразности одновременной их разработки применительно к отдельным проблемным отраслям, компонентам окружающей среды и отдельным территориям (проблемным ареалам).

Очередность природоохранных мероприятий позволяет вводить в эксплуатацию целые блоки системы, повышая эффективность ее работы в целом. Это же свойство обеспечивает более надежную увязку конструктивных экологических задач с имеющимися в наличии ресурсами.

Гигиенические мероприятия обеспечивают нормативную базу и контроль состояния окружающей среды на уровне гигиенического мониторинга. Они являются основой для других мероприятий, вооружая градостроительное проектирование пороговыми значениями ПДК и ПДВ вредных ингредиентов в атмосферу, водотоки и водоемы, в почвы. Гигиенический аспект по существу присутствует во всех мероприятиях по охране окружающей среды, благодаря чему решается проблема ее контроля в антропоцентрическом плане.

Технологические мероприятия обеспечивают локализацию, очистку, реутилизацию вредных выбросов, стоков и отходов. Спектр этих мероприятий очень широк - от очистки загрязненных отходов производства до внедрения безотходных технологических и замкнутых водохозяйственных циклов, значение которых с обострением общей экологической ситуации постоянно растет.

Биологические мероприятия выполняют компенсирующую роль в экосистеме агломерации. Они направлены на воспроизводство биологических ресурсов, повышение сложности экосистемы, нейтрализацию остаточных загрязнений и включают лесотехнические, биотехнические, агротехнические и некоторые другие мероприятия.

Инженерные мероприятия (в том числе инженерная подготовка территории) способствуют стабилизации абиогенной составляющей городской экосистемы в целях наилучшего выполнения ею различных хозяйственных функций. Включение в систему инженерно-технических мероприятий должно быть экологически обоснованным.

Территориально-планировочные мероприятия обеспечивают пространственный базис системы, способствуют рациональному перераспределению антропогенных нагрузок и тем самым являются интегрирующей основой системы природоохранных мероприятий в целом. В планировочных мероприятиях наиболее предметно выражен территориальный аспект охраны природы, характерный для градостроительных дисциплин.

Организационные мероприятия включают меры по реализации решений экологического раздела, создание специальных структур управления, материально-техническое обеспечение, без чего невозможно осуществление природоохранных мероприятий в генеральном плане.

Рационально построенный ресурсообеспеченный комплекс систем природоохранных мероприятий должен обеспечить достижение главной экологической цели генплана - сохранение экологического равновесия в МО поселке. Раздолинск, т.е. реализацию задач по охране окружающей среды как в антропогенном (гигиеническом), так и в более широком общеэкологическом плане.

# Эколого-градосторительная характеристика МО поселка Раздолинск

## Физико-географическая характеристика МО поселка Раздолинск

МО поселок Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края. Расположен в пределах Енисейского кряжа, на р. Рыбная (приток Ангары), в 477 км к северо-востока от Красноярска (рисунок №2.1.1).

Площадь, занимаемая МО поселком Раздолинск, составляет 907,4 га, средняя плотность населения МО поселка Раздолинск равна 303 человек на квадратный километр.

Рисунок №2.1.1 Местоположение МО поселка Раздолинск на территории Мотыгинского района Красноярского края

МО поселок Раздолинск - второй по важности населённый пункт Мотыгинского района на правобережье Ангары, находится в 25 км севернее административного центра района. На его территории располагается Северо-Ангарский ГМК (производство электротехнического периклаза). С 1989 года численность населения рабочего поселка сократилась почти на 30%.

Часть территории поселка попадает в 1000 м санитарно-защитную зону от периклазового завода (1 класс санитарной вредности).

Основная функция МО поселка Раздолинск – производственный центр Мотыгинского горнорудного района, важный энергораспределительный узел не только районного, но и межрайонного значения. Именно от подстанции Раздолинская осуществляется электроснабжение Северо-Енисейского и Мотыгинского района. Эта функция сохраняется и усиливается в дальнейшем. В настоящее время в МО поселке Раздолинск размещаются административные, управленческие представительства, производственные базы компаний горнорудного и золотодобывающего профиля.

Через земли муниципального образования МО поселка Раздолинск проходит транспортная магистраль – Мотыгино - Партизанск протяженностью 9 км.

## Градостроительная оценка района размещения МО поселка Раздолинск

### Исторический обзор и современное состояние

Мотыгинский район как территориальное формирование был основан в 1925 году. Районный центр – поселок Мотыгино - был образован также в 1925 г и является одним из самых молодых северных районных центров в Красноярском крае.

История хозяйственного освоения района уходит в начало 17 века, когда в устье реки Ангара был построен один из первых в Сибири острогов. Но, несмотря на природные богатства территории, в связи с большой удаленностью от центра России, долгие десятилетия эти места оставались лишь местом ссылки. И только к середине 19 века “золотая лихорадка” разбудила Мотыгинскую глубинку. Первые килограммы золота были намыты на прииске Петропавловский в 1837 году. С развитием золотодобычи возникли и значительно расширились населенные пункты, и уже в 1905 году здесь работало 22 драги, которые, были практически все потоплены золотопромышленниками после 1917 года.

Богатейшие природные ресурсы обусловили восстановление и развитие ряда промышленных производств, часть драг была восстановлена, построены новые, и в 30 - 40 годы 20 столетия добыча золота достигла значительных объемов, дал первую продукцию - сурьму – Раздолинский комбинат.

Сегодня Мотыгинский район является одним из самых перспективных районов края, поскольку обладает огромными запасами минерально-сырьевых ресурсов. Развитие промышленного потенциала основных отраслей  (горнодобывающей и лесозаготовительной) является той базисной платформой, которая позволит району снизить дотационную составляющую местного бюджета, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемый потенциал района, предприятий, создаст новые рабочие места.

Площадь территории района составляет 19,2 тыс.км3.

По административному делению район состоит из 3 поселковых и 8 сельских администраций. По численности населения наиболее крупные: поселки городского типа Мотыгино, Раздолинск, поселки Первомайск, Орджоникидзе, Новоангарск.

Мотыгинский район имеет выгодное географическое положение на пересечении водных транспортных магистралей края, относительно благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия местности приравненной к районам Крайнего Севера.

### Базисная основа экономики МО поселка Раздолинск

Для социально-экономического развития МО поселка Раздолинск имеются ресурсы – наличие свободных земель для развития личного подсобного хозяйства, малого бизнеса, природные ресурсы (магнезит, тальк, золото) которые могут представлять интерес для промышленного освоения.

Промышленность

В промышленности занято 798 чел.

Структура промышленной отрасли МО поселка Раздолинск по численности занятого населения представлена в таблице №2.2.2.1 и на рисунке №2.2.2.1

Отраслевая структура промышленности МО поселка Раздолинск за 2007г

Таблица №2.2.2.1

| Отрасли | Численность занятых |
| --- | --- |
|  | человек | % |
| Промышленность всего, в том числе: | 798 | 100 |
| Добыча рассыпного золота | 294 | 36,8 |
| Добыча и переработка магнезита | 352 | 44,1 |
| Добыча золотосодержащей руды | 111 | 13,9 |
| Лесная и деревообрабатывающая | 33 | 4,1 |
| Пищевая промышленность | 8 | 1,0 |

Примечание: горнодобывающие предприятия и предприятия лесной отрасли на территории поселения размещают только свои производственные базы (гаражи, складские помещения, административные здания и т.д.). Основная производственная деятельность (карьеры, лесосырьевая база) расположена вне территории муниципального образования.

Рисунок №2.2.2.1 Структура промышленной отрасли МО поселка Раздолинск

Металлургическая промышленность является основной отраслью экономики в МО поселке. Раздолинск.

На профильную отрасль экономики МО поселка Раздолинск подавляющая часть производственной промышленной продукции приходится на добычу и переработку магнезита. Численность занятых в этой отрасли промышленности 44,1%.

Горнодобывающая отрасль-

главный источник формирования собственных доходов бюджета. Одно из предприятий отрасли, которое занимает лидирующее положение, является ЗАО «Прииск Удерейский». Предприятие занимается добычей рассыпного золота. Среднесписочная численность работающих 294 человека. Объем производимой продукции за год 162 000 тыс.руб., 286 кг золота. Размер земельного участка 61 000 кв.м, площадь застройки 1400 кв.м. осуществляется строительство драги для добычи россыпного золота, ремонтно-механических мастерских, АЗС. Потребность предприятия в год составляет: в воде – 60000 куб.м/год, в тепле – 1,0 Гкал/час, в электроэнергии – 7000000 кВт/час.

Добыча и переработка магнезита .Отраслью занимаются два предприятия: ООО «Сибирский магнезита» и ЗАО «Раздолинский Периклазовый завод». Вид деятельности предприятия - производство периклазовой продукции.  Среднесписочная численность работающих 318 человек. Объем производимой продукции за год – 121000 тыс.руб., 23тыс.тонн магнезита, 7тыс.тонн периклаза, металлургического и электротехнического порошков. Стоимость основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования), с учетом последней переоценки – 27100 тыс.руб. Потребность предприятия за год в воде – 58 тыс.куб.м,  в тепле – 7 тыс.Гкал, в электроэнергии – 35078800 кВт/ч. Размер земельного участка – 178,3 тыс.кв.м, площадь застройки 13,7 тыс.кв.м.

Прирост сырьевой базы магнезитового производства в районе связан с разработкой месторождение «Голубое», лицензию на отработку которого получило ООО «Сибирский магнезит». На предприятии среднесписочная численность работающих в 2007 году составляет 34 человека. Стоимость основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования), с учетом последней переоценки – 20500 тыс.руб. Потребность предприятия за год в воде – 250 куб.м,  в тепле – 1,2тыс.Гкал. Размер земельного участка – 107 тыс.кв.м, площадь застройки 24 тыс.кв.м. На территории предприятия идет строительство  административно-бытового комплекса.

Добыча золотосодержащей руды. Филиал ЗАО ЗДК «Золотая звезда» ведёт отработку месторождения рудного золота «Бабушкина гора» открытым способом. Фактический объем  добычи в 2006 году составил 100 кг, прогнозируемый объем  на 2007 г.100 кг.

Число работников ЗАО ЗДК «Золотая звезда», рудник «Енисейский» составляет 111 человек. Основная деятельность предприятия – добыча золотосодержащей руды и ее переработка методом кучного выщелачивания для получения золота лигатурного в слитках (код вида деятельности ОКВЭД – 13.20.41). уточная потребность производственной базы в воде рассчитывается исходя из количества работников, из расчета 180 л/чел в сутки и составляет 18м3/сутки (540 м3/месяц), образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в септик, производственных стоков не образуется. Объем производственных зданий - 23948,4 м3, офисного здания – 2361,1м3.

Лесозаготовительная отрасль.

Лесосырьевые ресурсы района по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Лесистость территории района составляет 91%. Площадь земель лесного государственного фонда составляет 1 819 тыс. га. Леса третьей группы, возможные к эксплуатации – 1 352 тыс. га., запас спелых и перестойных насаждений составляет 190 296 тыс. м3, из них хвойных 141 891 тыс. м3, в том числе сосна 44 856 тыс. м3. Расчетная лесосека по лесхозу составляет 3 605,4 тыс. м3.

Анализ состояния лесной отрасли Мотыгинского района в период 2004- 2006 г.г. свидетельствует о том, что район использовался как сырьевой источник лесозаготовительными предприятиями края, при полном отсутствии лесоперерабатывающей отрасли.

В 2006 году на территории района перерабатывалось (с учетом выхода пиломатериала при пилении на Р-63 55%), менее 2% от общего объема лесозаготовок. При этом лесопереработку вели индивидуальные предприниматели и предприятия не лесопромышленной отрасли. Нельзя не отметить и то обстоятельство, что при объеме расчетной лесосеки Мотыгинского лесхоза ( 3.714.8 тыс. м3 ), осваивается  ( 578,6 тыс. м3), что составляет только 16%. Причем заготавливая более 80% от общего объема лесозаготовки, предприятия лесопромышленного комплекса вообще не ведут переработку древесины в районе.

В МО поселке Раздолинск лесозаготовительной отраслью занимается ЗАО «Раздолинский СУ» - предприятие занимается заготовкой, обработкой леса, так же промышленным и гражданским строительством. На предприятии занято 33 человека. Стоимость основных производственных фондов (зданий, сооружений, оборудования), с учетом последней переоценки – 10500 тыс.руб. Потребность предприятия за год в воде – 2,5 тыс.куб.м, в электроэнергии – 3000тыс.кВт/ч. Размер земельного участка – 2 га, площадь застройки 8,127тыс.кв.м.

Пищевая промышленность

На территории МО поселка Раздолинск находится пекарня, где работают 8 человек.

Строительные организации.

Основным представителем строительной отрасли является ООО «Нетта». Предприятие занимается строительством и лесозаготовкой. Площадь участка 0,51га, офиса 182 кв.м – ул.Красноярская, 30а

В настоящее время в строительстве занято 10 чел.

Высшие и средние специальные учебные заведения.

В МО поселок Раздолинск имеется Краевое профессиональное образовательное учреждение начального образования – "Профессиональное училище №103». КГОУ НПО «Профессиональное училище №103» работает с 1989года. Училище рассчитано на 480 мест, где обучаются 165 учащихся.

Изначально осуществлял подготовку кадров для золотодобывающей отрасли, в дальнейшем для горнодобывающей и лесодобывающей отраслей Мотыгинского района, является одним из самых перспективных районов Красноярского края, поскольку обладает огромными запасами минерально-сырьевых ресурсов.

Основная функция профессионального образования – это предоставление молодежи первоначальных профессиональных навыков, а также для граждан, имеющих трудовой стаж – профессиональных навыков, необходимых для трудоустройства или смены профессии.

Для реализации прав граждан в получении доступного качественного профессионального образования в КГОУ НПО «ПУ №103» осуществляется  подготовка по 5 профессиям: «повар - кондитер», «Бухгалтер», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка», «Электрогазосварщик», «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин».

При ПТ существует общежитие на 156 человек.

Дополнительным образованием было охвачено 36% учащихся.

За этот период 9 чел. мастерско-преподавательского состава повысили уровень квалификации.

Административно-хозяйственные организации районного значения.

МО поселок  Раздолинск не является поселком районного значения, поэтому на его территории практически нет организаций районного значения.

В настоящее время численность занятых в административно-хозяйственных учреждениях и организациях обслуживания МО поселка Раздолинск составляет 60 человек; из них к градообразующей группе, связанной с обслуживанием населения района, отнесено предприятие «Вентура», которое занимается поставкой энергоресурсов (ГСМ по району и электроэнергия в п.Машуковка). К расчетному сроку в отрасли произойдет увеличение работающего персонала за счет строительства санатория районного значения.

К обслуживающей отрасли отнесены предприятия: Красноярское предприятие магистральных сетей с численностью работающих 7 человек и «Северные сети», которое находиться по адресу ул.Гоголя, 28 - 3 человека работающих.

Градообслуживающие отрасли

Наибольшую долю в отраслях, обслуживающих население, по численности занятых занимают образование, здравоохранение и торговля.

Образование.  Муниципальная образовательная система представлена одним дошкольным образовательным учреждением, 1 общеобразовательной школой, внешкольным образованием – музыкальной школой. Общая численность преподавательского и обслуживающего персонала 103 человека.

Здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение. В отрасли занято 60 человек. Основную долю занимает медицинское обслуживание. Обеспеченность врачами в расчете на 10000 жителей в 2007 г. составляла 24,2 чел., обеспеченность средним медицинским персоналом – 91,4 чел. на 10 тыс.населения (в целом по Мотыгинскому району (Статистический бюллетень, №5-89, 2008г).

Розничная торговля. Потребительский рынок характеризуется как стабильный и достаточно насыщенный, с высокой предпринимательской активностью и является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и наиболее показательным индикатором уровня жизни.

За последние годы расширился ассортимент и достигнута насыщенность рынка по основным видам товаров и услуг, наблюдается стабильное увеличение розничного товарооборота по всем каналам реализации и объема бытовых услуг.

Розничную торговлю на территории МО поселка Раздолинск осуществляют юридические лица, частные предприниматели, из них 1 муниципальное унитарное торговое предприятие -  МУТП «Север», с численностью работающих 19 человек.

Жилищно-коммунальные услуги на территории МО поселка Раздолинск оказывают муниципальное унитарное производственное предприятие «Коммунальник», где работают 28 человек. ООО «Теплобытсервиз» - количество работающих 32 человека.

# Существующее состояние компонентов окружающей среды

## Климат и фоновые загрязнения атмосферы

### Климатическая характеристика

Климат района резко континентальный с коротким теплым летом и холодной продолжительной зимой. Максимальная температура воздуха в июле: +34°С, минимальная в январе: - 54°С. Среднегодовая температура изменяется в пределах от -1,1°С до -4,6°С, в среднем -2,8°С.

По данным Красноярского ЦГМС климатическая характеристика по метеорологической станции «Мотыгино» ближайшая к месту расположения МО поселок Раздолинск.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца: +25ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца: -24ºС. Скорость ветра, вероятность которой составляет 5%. Год – 6,1 м/с.

Повторяемость направления ветра и штилей, % год

Таблица №3.1.1.1

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 13 | 7 | 9 | 16 | 29 | 15 | 4 | 19 |

Среднегодовое количество осадков в районе месторождения по данным многолетних наблюдении составляет 775мм. питание рек преимущественно атмосферное. В теплый период года формируется до 80% годового стока.

Средняя многолетняя норма испарения с поверхности почвенного покрова 332мм. снежный покров ложится в середине октября и сходит в начале мая. Толщина снежного покрова достигает 1.5-2м. Глубина сезонного промерзания грунтов составляет около 2.0 м. Многолетнемерзлые грунты в районе не встречаются. Мерзлые породы не обнаружены. Преобладающее направление ветра летом юго-западное и западное, в зимний период западное и северо-западное. Скорость ветра может достигать 24м/с. Количество безветренных суток за год составляет около 18%.

### Неблагоприятные метеорологические условия и фоновое загрязнение атмосферы

МО поселок Раздолинск расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны. К таким условиям относятся:

пересеченный рельеф местности;

слабые ветры и достаточно высокая повторяемость штилей;

глубокие приземные инверсии;

образование туманов;

высокая степень континентальности климата;

сравнительно небольшая годовая сумма осадков;

неблагоприятные ветровые и термические особенности территории.

Концентрации основных загрязняющих веществ по данным Красноярского ЦГМС_Р для МО поселка Раздолинск представлены в таблице №3.1.2.1 (приложение 1).

Фоновые концентрации вредных веществ

Таблица №3.1.2.1

| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации (мг/м3) | ПДК* (мг/м3) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,17 | 0,5 |
| Диоксид серы | 0,015 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,5 | 5,00 |
| Диоксид азота | 0,05 | 0,4 |

* - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с дополнениями №1 ГН 2.1.6.1765-03 и №2 ГН 2.1.6.1983-05).

Анализируя представленные данные, уровень загрязнения воздушной среды МО поселка Раздолинск Красноярского края по основным веществам в настоящее время находится в пределах санитарных норм и не превышает ПДК.

### Учет климатических условий при разработке Генерального плана

Климатические условия представляют особую важность для системы расселения и градостроительного развития территории. При размещении на территории МО поселка Раздолинск промышленных объектов главной задачей является оптимальное взаимное расположение промышленных и жилых зон с учетом климатических условий, определяющих условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

Лучшими территориями для строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов. Наиболее неблагоприятными участками являются пониженные части рельефа, в частности пойменные участки рек, куда стекает холодный воздух, где наиболее часты туманы, плохая проветриваемость.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория МО поселка Раздолинск по климатическому районированию для строительства относится к зоне IВ, со следующими параметрами (таблица №3.1.3.1):

Строительно-климатические зоны МО поселка Раздолинск

Таблица №3.1.3.1

| Климатический район | Климатические подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в января, ˚С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚СА | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |

Наиболее существенными, требующими учета при планировании и проектировании зданий и сооружений являются климатические воздействия:

-влияющие на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий и микроклимат помещений;

-создающие нагрузки на элементы сооружений;

-вызывающие коррозию и старение строительных материалов;

-тормозящие организацию строительных работ, связанные с влиянием метеорологических условий на человеческий фактор при выполнение работ на открытом воздухе.

От правильности учета этого влияния зависят правильность выбора застройки, архитектурно-планировочное решение объектов строительства, комфортность условий работы или проживания человека, длительность эксплуатации сооружений и их стоимость.

## Геолого-геоморфологическая характеристика

Рельеф территории Красноярского края и степень его расчлененности определяются приуроченностью к Западно-Сибирской равнине, Енисейскому кряжу, Приангарскому плато, Восточному Саяну и межгорным котловинам. Преобладающие ландшафты - лесостепные, равнинно-таежные и горно-таежные.

Главными особенностями исследуемой территории являются многообразие и сложность природных и техногенных условий, неравномерная освоенность народным хозяйством и, как следствие этого, - неравномерное техногенное воздействие на геологическую среду.

## Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы МО поселка Раздолинска представлены месторождениями россыпного и рудного золота, сурьмы, строительных материалов (пески, известняки) и подземных вод. Часть этих месторождений изучена с достаточно высокой степенью детальности и вовлечена в промышленное освоение. Имеются высокие перспективы выявления новых геологических объектов.

Россыпное золото в районе МО поселка Раздолинска содержится в аллювиальных отложениях р.Рыбной, руч. Боголюбовский, Баландин и др. В 19 веке разработка россыпей осуществлялась мускульным способом. На рубеже 70-80 годов 20 века эти россыпи были промыты с использованием дражного флота. Образовавшиеся дражные отвалы являются техногенными россыпями, добыча золота из которых связана с совершенствованием технологии переработки песков применением новой горнодобывающей техники, а не с возможностью обнаружения новых богатых участков.

В пределах МО поселка Раздолинска находится ряд золоторудных месторождений,  структурно относящихся к Раздолинскому рудному узлу. и в качестве базы имеет Боголюбовское (АС "Золотая звезда") месторождение и ряд других, менее изученных объектов.

Известные, изученные золоторудные объекты Южно-Енисейского золотоносного района до сегодняшнего дня не обладают достаточной инвестиционной привлекательностью, поэтому освоение промышленных запасов рудного золота продвигается медленно.

В Южно-Енисейском золотоносном районе формируются два эпицентра добычи рудного золота. Первый, действующий, находится в Партизанском рудном узле и развивается на базе Герфед-Самсоновской и Верхне-Удерейской групп объектов (ЗАО "Самсон", АС "Ангара"), Васильевского, Герфедского и Николаевского месторождений (ЗАО "Васильевский рудник"), а также месторождения Бабушкина Гора (АС "Золотая звезда"). В связи с низким уровнем геологической изученности, остановившейся на стадии поисков, все золотодобывающие предприятия Партизанского рудного узла не обеспечены в настоящее время надежной (подготовленной к освоению) минерально-сырьевой базой. Второй эпицентр, не получивший пока практического развития, находится в Раздолинском рудном узле и в качестве базы имеет Боголюбовское (АС "Золотая звезда") месторождение и ряд других, менее изученных объектов.

Поисковыми и добычными работами последних лет доказана принципиальная возможность выявления в Партизанском рудном узле крупных, сопоставимых по ресурсам с Олимпиадинским, объектов с легкообогатимыми рудами в корах выветривания (зонах окисления месторождений золото-сульфидного типа). К настоящему времени в пределах Герфед-Самсоновской рудной зоны выявлено несколько рудопроявлений с неучтенными запасами категории С2 и прогнозными ресурсами категорий Р1 и Р2. Одно из них – эксплуатируемое месторождение Самсон с запасами золота в корах выветривания (категория С2) в количестве 1,5 т при среднем содержании 6 г/т. По состоянию на 01.01.1998 г. прогнозные ресурсы золота на месторождении Самсон оценивались в количестве 17 т по категории Р1 и категории Р2 – 18 т.

В 1999-2001 гг. в пределах Герфед-Самсоновской рудной зоны на Верхне-Удерейском и Герфед-Самсоновском рудных полях проведены детальные геохимические поиски, в результате чего предварительно определены наиболее перспективные участки продолжения дальнейших поисков. Здесь широко распространены богатые и очень богатые сильно глинистые россыпи, в которых преобладает очень мелкое золото. При отработке россыпей в плотике почти повсеместно вскрывались коры выветривания, нередко золотоносные. На отдельных участках россыпей (Талая, Бол. Мурожная, Ивановская, Богородская, Северо-Западная) золотоносные коры выветривания вовлекались в отработку и промывались с помощью землесосов.

Ожидаемый суммарный прирост прогнозных ресурсов рудного золота в результате проводимых в настоящее время работ в Герфед-Самсоновской рудной зоне по категориям Р1 и Р2 составит соответственно 50 и 200 т, в т.ч. в окисленных рудах Р2 50 и Р1 50 т при среднем содержании золота в руде около 5 г/т. Такое количество ресурсов значительно повысит инвестиционный потенциал района и позволит более определенно планировать дальнейшее развитие рудной золотодобычи.

СУРЬМА. В 1963 г. в связи с окончательным истощением запасов Раздолинского месторождения сурьмы, было демонтировано предприятие по переработке сурьмяных руд в МО поселке Раздолинск. Через 3 года, в 1966 г., в Партизанском рудном узле открыто Удерейское золото-сурьмяное месторождение, а в 1973 г. его запасы были утверждены ГКЗ СССР в количестве: балансовые категории С1 - 36220 т, категории С2  - 1902 т; забалансовые категории С1 - 12623 т. Золотоносность, изучавшаяся при детальной разведке главным образом в контурах сурьмяно-рудных тел, была признана не представляющей самостоятельного промышленного значения. Запасы золота, утвержденные в контурах сурьмяных руд, составили: балансовые-494.2 кг, забалансовые-249.7 кг. Последующими геологоразведочными работами была установлена промышленная золотоносность пород, вмещающих сурьмяные руды. Прогнозные ресурсы золота в рудном поле Удерейского месторождения оцениваются в 75 т до глубины 200-250 м.

НИОБИЙ, ВЕРМИКУЛИТ, АПАТИТ. В 1973 г. в 15-25 км к северо-западу от п. Партизанск выявлено рудное поле (10х30 км) Татарского фосфатно-ниобиевого месторождения, в пределах которого последующими работами установлено несколько рудных зон: Первая, Параллельная, Восточная, Вторая, Березовская, Усть-Индыглинская и др. Предварительно (первичные руды) и детально (зернистые руды коры выветривания) разведана Первая рудная зона. В пределах остальных объектов проведены поисково-оценочные и поисковые работы. Руды являются комплексными, основную ценность в них представляют ниобий, вермикулит и апатит. Разработку Первой рудной зоны месторождения осуществляют ОАО «Стальмаг» и ООО «Ангарский вермикулит».

Первая рудная зона расположена на самом северном фланге Татарского мес-торождения и разделяется по р. Бол. Пенченга на две части, одна из которых попадает в Северо-Енисейский район (эта часть содержит наиболее богатые разведанные запасы фосфатно-ниобиевых и вермикулитовых руд коры выветривания).

По состоянию на 1.01.88 г. в первичных рудах по категориям С1+С2 запасы до глубины 300 м составляют: сухая руда - 3898.1 тыс. т, пентаоксиды ниобия и фосфора - 296.9 тыс. т и 5598.4 тыс. т. По состоянию на 1.01.94 г. утвержденные ГКЗ РФ запасы полезных компонентов в зернистых рудах коры выветривания по сумме категорий С1+С2 составляют: сухая руда - 2970.4 тыс. т, пентаоксиды ниобия и фосфора соответственно 19929.4 т и 257.95 тыс. т. Забалансовые запасы пентаоксидов ниобия и фосфора составляют соответственно 4190 т и 65 тыс. т.

По остальным участкам рудного поля Татарского месторождения (в пределах  границ Мотыгинского района) запасы и прогнозные ресурсы пентаоксидов ниобия и фосфора, изученные на стадиях поисковых и поисково-оценочных работ, составляют (в зернистых и тонкодисперсных рудах) соответственно 215.7 тыс. т и 1032.2 тыс. т.

Основная часть разведанных запасов и прогнозных ресурсов пентаоксидов ниобия и фосфора рудного поля Татарского месторождения находится в пределах административных границ Мотыгинского района. Прогнозные ресурсы высококачественных вермикулитовых руд только в пределах Второй рудной зоны месторождения составляют более 3 млн. т.

БОКСИТЫ. На территории района известен целый ряд мелких месторождений и проявлений бокситов. Наибольшее значение имеет Татарская группа бокситовых месторождений, включающая расположенные на расстоянии 5-18 км друг от друга месторождения Татарское, Средне-Татарское, Мурлиное, Сохатиное и Долгожданное. В процессе разведки была определена возможность использования бокситов в качестве абразивного сырья. В 1975 г. их запасы были представлены на утверждение ГКЗ СССР в количестве 13938 тыс. т (балансовые и забалансовые по категориям В+С1+С2). В качестве возможного потребителя намечался Юргинский абразивный завод, находящийся в Кемеровской области. До выяснения реальных технико-экономических показателей их освоения ГКЗ воздержалась от утверждения балансовых запасов.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ. В 1959 г. ГКЗ СССР утверждены запасы железных руд месторождений Ангаро-Питского бассейна, расположенного в междуречье рек Ангары и Бол. Пита в полосе протяженностью около 100 км. Запасы трех месторождений бассейна (Нижнеангарского, Удоронгского и Ишимбинского) по категориям А+В+С1+С2 составляют: балансовые 1.4 млрд.т и забалансовые 1.3 млрд.т, а вместе с прогнозными ресурсами - 3.5-5 млрд.т. Руды гематитовые, практически не содержат вредных примесей, по содержанию железа средние, требуют обогащения. Руды с содержанием железа более 47% могут идти в доменную плавку без обогащения, их запасы составляют 200 млн.т.

Руды Ангаро-Питского бассейна не используются из-за дорогостоящих технологических схем переработки. Целесообразно провести полуппромышленные испытания руд Нижнеангарского месторождения с использованием печи СВС и по результатам этих испытаний решить вопрос о дальнейшем направлении работ в бассейне

МАГНЕЗИТЫ. Удерейский магнезитоносный район расположен на правобережье р. Ангары между р. Иркинеевой и Рыбной, на севере он ограничивается р. Бол. Пит. В районе выявлено 27 месторождений и проявлений магнезитов высокого качества с суммарными запасами и прогнозными ресурсами около 1 млрд. т. Практически все они находятся на территории Мотыгинского района. Запасы магнезитов 10 месторождений утверждены в ГКЗ и ТКЗ. В настоящее время добыча магнезитов осуществляется на Екатерининском и Верхотуровском месторождениях и, в качестве наиболее перспективного для первоочередного освоения, рассматривается месторождение Голубое.

Екатерининское месторождение является сырьевой базой АО «СА ГМК». По состоянию на 1.01.95 г. по категориям В+С1 запасы магнезитов составляли 1661 тыс. т, в том числе 1-го и 2-го сортов 1123 тыс. т.

«Голубое» месторождение расположено в непосредственной близости от Екатерининского. Разведано с целью наращивания сырьевой базы периклазового производства в ОАО «СА ГМК».

Сведения об утвержденных ТКЗ минеральных запасах

Таблица №3.3.1

|  | Категория запасов | Запасы, тыс.т | Среднее содержание компонентов, % | Средний сорт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MgO | CaO | SiO2 | Fe2O3 |  |
| В контуре карьера | С1 | 5490,75 | 46,79 | 0,69 | 0,45 | 0,1 | 2 |
| За контуром карьера | С2 | 10006,78 | 46,90 | 0,56 | 0,51 | 0,13 | 2 |
| Всего | С1+С2 | 15497,53 | 46,86 | 0,61 | 0,49 | 0,12 | 2 |

Верхотуровское месторождение разрабатывалось ОАО "Стальмаг". Магнезиты предполагается использовать для производства огнеупоров. Запасы, утвержденные ТКЗ по категориям В+С1 составляют (по сортам, тыс. т): МВТ-1 -6666.2; МВТ-2 -2202.7; МВТ-3 -5796.2; некондиционные -3820.5. В настоящее время месторождение законсервировано.

ТАЛЬК. В 1964 г. в ГКЗ СССР были утверждены запасы уникального (по качеству и количеству руды) Киргитейского месторождения талька. По категориям В, С1 и С2 запасы рыхлого (порошковатого) талька составили соответственно 1170, 1563 и 2689 тыс.т, а также талька плотного (каменистого) по категории С2 -2191 тыс.т. Горно-геологические и горнотехнические условия разработки месторождения являются простыми, что в совокупности с уникальным качеством сырья и имеющимся спросом у ряда потребителей, ставит этот объект в число наиболее перспективных. Разработку месторождения осуществляет ОАО «Микротальк».

ГЛИНОЗЕМНОЕ СЫРЬЕ. В качестве источника глиноземного сырья может рассматриваться Средне-Татарское проявление нефелиновых сиенитов, расположенное в среднем течении р. Татарки. Изучено оно на поисковой стадии. Прогнозные ресурсы до глубины 240 м составляют 3900 млн.т руды, в т.ч. 580 млн.т высокого качества и 3320 млн.т среднего качества. Качество руд удовлетворяет современные требования. Руды являются комплексными, поскольку несут редкометально-редкоземельную минерализацию в довольно высоких концентрациях.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. На территории района известны многочисленные и в различной степени изученные проявления и месторождения строительных материалов. Это глины тугоплавкие для строительных изделий (8 объектов), глины и суглинки легкоплавкие для производства кирпича (16 объектов), пески для производства бетона (3 объекта), пески для силикатных изделий (3 объекта), строительные пески (6 объектов), песчано-гравийные смеси (7 объектов), камни строительные (14 объектов), карбонатные породы для строительной извести (15 объектов), известняки для производства цемента (3 объекта), сырье для производства минеральных красок (2 объекта), облицовочные камни (8 объектов).

Каждый из перечисленных видов сырья следует рассматривать под конкретно- го потребителя.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ. Кокуйское месторождение каменного угля. Разведочными работами 1949-1956 гг. выявлено 78 пропластков и пластов каменного угля, из которых 21 пласт имеет промышленное значение. Из всех выделяется пласт "Мощный" (№ 20) простого строения, уголь которого содержит незначительное количество минеральных примесей. Средняя мощность пласта 61.43 м и по горно-геологическим условиям он может отрабатываться карьером. Утвержденные ГКЗ СССР запасы углей по месторождению по сумме категорий А2+В+С1 составляют 342110 тыс. т, С2  - 15778 тыс. т, забалансовые соответственно 477278 тыс. т и 57202 тыс. т. По пласту "Мощному" балансовые запасы по сумме категорий А2+В+С1 составляют 339697 тыс. т, С2 - 15788 тыс. т, забалансовые соответственно 3633 и 7085 тыс. т. Общие перспективные запасы углей месторождения оцениваются в 1.2 млрд.т. Разработку месторождения ведут АС «Ангара» и ООО «Ангарская угольная компания».

Бельское месторождение бурых углей. Расположено в 8 км на запад от п Мотыгино. Глубина залегания пластов от 60 до 100 м и более. Угли могут использоваться в качестве энергетического топлива. Запасы по категориям В+С1 составляют 21 млн. т.

Лесосырьевые ресурсы района по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Лесистость территории района составляет 91%. Площадь земель лесного государственного фонда составляет 1 819 тыс. га. Леса третьей группы, возможные к эксплуатации – 1 352 тыс. га., запас спелых и перестойных насаждений составляет 190 296 тыс. м3, из них хвойных 141 891 тыс. м3, в том числе сосна 44 856 тыс. м3. Расчетная лесосека по лесхозу составляет 3 605,4 тыс. м3.

Анализ состояния лесной отрасли Мотыгинского района в период 2004- 2006 г.г. свидетельствует о том, что район использовался как сырьевой источник лесозаготовительными предприятиями края, при полном отсутствии лесоперерабатывающей отрасли.

### Гидрогеологические условия

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского сложного бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры (Северо-Енисейская и Южно-Енисейская), а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов. Западная и центральная части характеризуемой территории приурочены в основном к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну, выделяемого на площади одноименного синклинория и сложенного терригенно-карбонатными дислоцированными отложениями рифея и венда. Водосодержащими являются известняки, кристаллические сланцы, филлиты, гнейсы, доломиты. Химический состав подземных вод гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией до 0,2 г/куб.дм. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.

На основании проведенных буровых, опытно-фильтрационных, гидро-геохимических работ выделены два перспективных участка для организации водоснабжения МО поселка Раздолинск:

1 на левобережье р. Рыбной, выше поселка, где техногенно переработанный аллювий характеризуется удельными дебитами скважин 2,9-12,5 л/с. Рекомендована одна разведочно-эксплуатационная скважина глубиной 15 м производительностью 900-1500 м3/сут.

2 в долине руч. Баландин, на южной окраине МО поселка Раздолинск, где вскрыты высоконапорные и самоизливающиеся воды в  сильно трещиноватых сланцах сухопитской серии протерозоя с дебитами скважин 2,5-3,8 л/с. Рекомендована одна разведочно-эксплуатационная скважина глубиной 40 м производительностью 900-1000 м3/сут.

Подземные воды гидрокарбонатные пресные и ультрапресные с минерализацией не больше 0,1 г/л, кальциево-натриевые либо натриево-кальциевые, мягкие 0,6-1,6 мг-экв/л, рН – нейтральная или слабощелочная. Требованиям ГОСТа "Вода питьевая" удовлетворяет. Отмечается небольшое превышение по марганцу и алюминию на участке Баландин.

## Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов

Гидрографическая сеть в МО поселке Раздолинск представлена р.Рыбной, правым притоком р.Ангара, а также мелкими притоками( руч.Кривляжный, Афониха, Боголюбовский, Баландин и т.д.).

Средний годовой расход реки Рыбная равен 6,49 куб.м /сек., модуль стока составляет 7,65 л/сек. кв.км, слой стока – 241 мм  По условиям распределения стока р.Рыбная относится к типу рек с весенним половодьем, имеющим снегово-дождевое происхождение. В целом на весну приходится 72% годового стока, на лето-16%, осень-6%, зиму-6% . Питание реки смешанное. Наибольшая доля в годовом снегового стока 62-72%, наименьшая – дождевого (5-10%). Доля грунтового питания – 25-35%.

Пик половодья р.Рыбная наступает во второй половине мая - начале июня. Общая продолжительность половодья изменяется от 40 до 60 дней. Летом и осенью наблюдаются дождевые паводки, однако по максимальному расходу воды они в основном уступают максимуму весеннего половодья.

Ландшафт МО поселка Раздолинск испытывает очень высокую техногенную нагрузку, в связи с чем экологическое состояние поверхностных вод (р. Рыбная, Кривляжный, Боголюбовский, Баландин) неудовлетворительное и продолжает ухудшаться по мере развития промышленных предприятий. Источником загрязнения поверхностных вод являются преимущественно хозяйственно-бытовые стоки, многочисленные септики, не имеющие водонепроницаемых покрытий, свалки твердых отходов, склады ГСМ, территорий промышленных площадок и предприятий.

Сточные воды содержат фекалии, детергенты (поверхностно-активные моющие средства), микроорганизмы, в том числе патогенные. В бытовых сточных водах содержится около 60-70% органических и 30-40% минеральных загрязнений. Минеральные загрязнения: песок, глина, шлак, растворы минеральных солей, кислот, щелочей. Органические соединения характеризуются значительным содержанием азота, фосфора, серы, органических веществ, белков.

Характеристика загрязнений сточных вод и их расчетные концентрации

Таблица №3.4.1

| № п/п | Наименование ингредиентов | Единицы измерения | Концентрация загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | Мг/куб.м | 250 |
| 2. | БПК полное | мгО/куб.дм | 475 |
| 3. | Азот аммонийных солей (N) | Мг/куб.дм | 80 |
| 4. | Фосфаты | Мг/куб.дм | 38,4 |
| 5. | Хлориды | Мг/куб.дм | 118,8 |
| 6. | ПАВ | Мг/куб.дм | 16 |
| 7. | Нефтепродукты | Мг/куб.дм | 4,5 |

Экологическое состояние воды на территории МО поселка Раздолинск (многочисленные септики, несанкционированные свалки твердо-бытовых отходов) и производственные сточные воды при несоблюдении природоохранных мероприятий (склады ГСМ, территории промышленных предприятий). Наиболее значительное влияние на экологическое состояние  поверхностных вод имеют 5 действующих горнодобывающих предприятий, в том числе завод по производству металлургических и электротехнических порошков, а также геологоразведочные объекты.

## Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, к зоне контакта между низкогорным Енисейским кряжем и южно-таежной подзоной Средней Сибири. Наибольшее распространение здесь имеют дерново-подзолистые длительно-сезонномерзлотные почвы; встречаются также темноцветные холодные серые лесные и дерново-лесные почвы; по долинам ручьев и речек – луговые, местами торфяно-иловые. Почти все почвы в гумусовом слое (не более 30см) имеют кислую реакцию, которая с глубиной несколько снижается. Почвообразующими отложениями являются делювиально-элвиальные рыхлые глинистые и суглинистые отложения, подстилаемые на глубине 0,8-1,5м более плотным элювием. Максимальная мощность рыхлых отложений характерна для водораздельных участков.

Большинство почв характеризуется достаточной гумусированностью (от 4 до 7%), неоднородным механическим составом и непрочной структурой почвенных агрегатов. Слабая структура и облегченный почвенный состав обусловливает сильный, порой катастрофический размыв поверхности почв, вплоть до коренных пород даже при небольших повреждениях почвенного покрова.

## Растительный мир и система озеленения МО поселка Раздолинск

По геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к Южно-таежной зоне Среднесибирской природной области. Преобладающими по площади являются высокобонитетные пихтово-еловые леса с примесью березы и кедра. Почти везде развит негустой подлесок из рябины и черемухи. Однако, в современном растительном покрове нередко доминируют вторичные сосновые травяно-зеленомошные леса, вытеснившие темнохвойные после пожаров, а также сплошных рубок последних 3-4-х десятилетий. В подросте и во втором ярусе хорошо возобновляются пихта, ель, кедр. Травяной покров образуется крупнотравно-щитовниковым, вейниковым и мелкотравным ярусами. Зеленомошный напочвенный покров сильно разрежен. Первичные водосборы заняты осиново-пихтовым редколесьем.

Территория района расположена на землях Мотыгинского лесничества. Лесные земли занимают 97,8% территории, в том числе покрытые лесом 93,1%. Непокрытые лесом земли представлены свежими вырубками -2,0%, гарями -0,8%, рединами -1,6% и прогалинами -0,3%. Незначительные площади их свидетельствуют о хорошем лесовосстановлении.

Производительность пород древостоя невысокая – между III и IV классом бонитета. Преобладают среднеплотные древостои. Соотношения между средними и текущими изменениями запасов свидетельствуют о преобладании старовозрастных древостоев. Возобновление под пологом леса и на не покрытых лесом землях в целом удовлетворительное.

## Животный мир

По зональному зоогеографическому районированию рассматриваемый район относится к южной приенисейской тайге. К типичным млекопитающим тайги относятся бурый медведь, соболь, лисица, рысь, росомаха. Здесь же распространена белка. Заяц-беляк, бурундук, из мелких грызунов – лесная мышь, красная и красно-серая полевка, полевка-экономка, лесной лемминг. Описание фауны района, распространение основных млекопитающих приводится по данным Кириллова М.В. (1983), Сыроечковского Е.Е. (1980), Бурского О.В. (1983).

Насекомоядные млекопитающие (обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка, равнозубая бурозубка) в рассматриваемом районе распространены повсеместно. В большинстве случаев, на большей части территории они доминируют среди млекопитающих. Высокая численность и повсеместное распространение определяет их значительную роль в биоценозах и практическое значение. Бурозубки – энтомофаги и этим приносят огромную пользу лесному хозяйству, уничтожая большее количество насекомых, которые при большей численности приносят вред лесному хозяйству. Продолжительности жизни бурозубок в среднем 1 год, максимально до 15-16 месяцев. Всем бурозубкам свойственны особый запах мускуса, и они обладают исключительно высокой интенсивностью обмена веществ.

Ниже приводится краткое описание основных охотничье-промысловых видов.

Отряд Хищные

Волк (Canis lupus) – в крае волки сильно истреблены. Район наибольшей их численности охватывает тундру и лесотундру Таймыра, северную тайгу Эвенкии. Минимум численности приходится на приенисейскую тайгу (0,054 особей на 1000га). Населяет преимущественно долины рек и ручьев. Наносит существенный вред маточному поголовью копытных животных. Снижение численности вида из-за разработки месторождений не предполагается.

Лисица (Vuples vuples) – ценный охотничий вид. Населяет весь край, за исключением полярных тундр Таймыра и северной земли. В темнохвойной тайге очень редка, здесь лисица обитает только в долинах рек. В южной приангарской тайге численность зверька составляет 2 зверька на 100 км2 .

Бурый медведь (Ursus arctos) – ценный охотничий вид, дающий дорогую шкуру. Хорошее мясо, жир. Лекарственную желчь. Широко распространен, населяет леса всего бассейна р.Рыбная. плохо переносит хозяйственное освоение территорий. Численность – 2 особи на 100 км2. Основа питания – растительные корма. Животные корма составляют 1/3 части рациона и в основном представлены насекомыми, преимущественно муравьями и их личинками.

Соболь (Martes zibellian) – важнейший охотничий вид края. Красноярский край дает около 33 % общероссийской добычи соболя. Предпочитает темнохвойную захламленную тайгу, особенно любит кедрачи. В южной тайге, включающей Приангарье соболей много – 13 особей на 100 км 2. Плохо переносит хозяйственное освоение территории. На вырубках не встречается.

Колонок (Mustela vision) – ценный пушной зверек из куньих.

Населяет весь край до пределов ареала лесной растительности. Численность очень сократилась в связи с преследованием и истреблением колонка соболем. В южной тайге численность зверьков составляет около 9 на 100 км2 . Активен  в основном в сумерки и ночью. Основа питания – грызуны мелких и средних размеров, охотно поедает кедровые орехи и различные ягоды.

Норка американская (Mustela vision) – полуводный ценный пушной зверек. Родина– Северная  Америка. В Сибири акклиматизирован. Питается грызунами, главным образом полевками, мелкой рыбой, лягушками, водными беспозвоночными. Численность  10-16 на 100 км2.

Росомаха (Gulio gulo) – характерный таежный вид Евразии. Индивидуальный ареал может достигать 1000 км2. Максимальная численность приходится на северную тайгу вместе с лесотундрой. В южной тайге и горной тайге края численность до 1 зверя на 100 км2, обычно 0,5-0,7 зверя на 100 км2. Нападает на копытных (кабарга, косуля), таежных куриных птиц. Часто питается падалью. Летом питается ягодами, мышевидными грызунами.

Рысь (Felix lynx) – в крае обычно обитает на юге, редко на севере. В южной тайге Приангарья и особенно южнее Ангары рысь становится обычным зверем, численность составляет 1-2 зверя на 100 км2.

Отряд Зайцеобразные

Заяц-беляк (Lepus timidus) –  объект промысловой охоты. В сплошной тайге предпочитает селиться по молодым гарям, по окраинам болот. Темной и густой тайги избегает, предпочитает осветленные леса, гари и, конечно, долины рек с ивняками и лугами. Средняя численность 44 зайцев на 100 км2.

Отряд Грызуны

Белка (Sciurus vulgaris) – объект промысловой охоты, распространена всюду в лесной зоне. Главное условие обитания – наличие старых или спелых хвойных лесов, дающих урожай семян. Численность снижается, одна из причин соболь (средняя численность – 106 особей на 100 км2).

Редких видов млекопитающих в составе фаунистического комплекса рассматриваемого района на отмечено.

Фауна птиц рассматриваемого района очень разнообразна и типична для южной тайги, однако в данном районе орнитологические исследования не проводились и описания фауны птиц приводится на основании литературных данных (Бурский, 1983; Крылова Г.В., 1973; Кириллова М.В., 1983; Сыроечковчкого Е.Е., 1980).

Видовой состав птиц рассматриваемого района насчитывается свыше 40 видов птиц. Общая численность птиц а период гнездования составляет порядка 390-400 птиц на 1 км2. Доминирующей группой являются птицы отряда воробьиных. Обитающих в кронах деревьев и кустарников – пеночки, овсянки, синицы. В мелколиственных и смешанных древостоях весьма многочисленны наземногнездящиеся виды – лесной, пятнистый коньки. Широко распространены певчий дрозд и синий соловей, типичные для богатой южной тайги. Для гарей характерны темнозобый дрозд и мухолдовка-касатка.

## Особо охраняемые природные территории МО поселка Раздолинск

В настоящее время под охраняемыми природными территориями понимается система взаимосвязанных компонентов ландшафтов, которым придается особый статус в целях сохранения природы. Это участки земной поверхности, лесные массивы и другие объекты, имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. На них устанавливается отличный от других территорий режим природопользования, в том числе полное прекращение хозяйственной деятельности.

Район МО поселок Раздолинск относится к западному южно-таежному и частично к горно-таежному округам. Оба округа относятся к Приангарской южно-таежной физико-географической провинции и расположены в зоне контакта фации Нижнеангарского и Тасеевского районов представленных приречными типами местностей. Преобладают выположенные склоны с суглинистыми и супесчано-суглинистыми делювиальными отложениями на корбанатных породах протерозойского и палеозойского возраста. Доминируют фации субгидроморфного ряда с сильным развитием карстовых явлений. Поверхностный карст имеет древний возраст; имеются воронки глубиной до 50м и диаметром до 250м, заполненные глиной с обломочным материалам. Карстовые образования имеются и в толщине пластов доломитов и сланцев.

Поскольку освоение Приангарья с древних времен велось по долинам Ангары и ее притоков, современное состояние местности здесь имеет характер преобразованных антропогенных ландшафтов.

Рельеф района низкогорный пологосклонный. Абсолютные отметки высот достигают 302,8м.

Охраняемых территорий, памятников природы, объектов исторического значения (в том числе и археологических) в районе МО поселка Раздолинск нет.

# Антропогенное воздействие на окружающую среду МО поселка Раздолинск

## Воздействие на атмосферный воздух

Атмосферный воздух является одним из жизненно важных  элементов окружающей среды, необходимых для существования, характеризуется сложным и многокомпонентным составом с учетом множества различных привносимых в данную среду веществ. Попадающие в воздух примеси переносятся, рассеиваются, вымываются и в конечном итоге концентрируются в почве, биоте, поверхностных и подземных водах.

### Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Источники загрязнения воздуха обычно разделяются на стационарные и передвижные.

К стационарным источникам относятся точечные или площадные источники на территориях промышленных и коммунально-складских предприятий. К точечным источникам относятся заводские и фабричные трубы, а также трубы ТЭЦ. К площадным источникам можно отнести очистные сооружения канализации, территории металлургических, добывающих, деревообрабатывающих предприятий, территории автобаз и т.д. К передвижным источникам относятся территории с высокой плотностью автомобильного движения.

Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Мотыгинского района определяется выбросами объектов горнодобывающей промышленности, объектов жилищного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, а также автотранспорта. Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников на территории Мотыгинского района представлена в таблице №4.1.1.1 и на рисунке №4.1.1.1

Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников на территории района

Таблица №4.1.1.1

| Источники выбросов | Годы |
| --- | --- |
|  | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Стационарные источники выбросов, тонн | 4195 | 3963 | 2404 | 2671 | 3300 |
| Передвижные источники выбросов, тонн | 1150 | 851 | 777 | 835 | н.д. |
| Всего, тонн | 5345 | 4814 | 3181 | 3506 | 3300 |

Рисунок№4.1.1.1 Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников выбросов

Как видно из таблицы и диаграммы, в Мотыгинском районе преобладают выбросы от стационарных источников.

Основные объемы выбросов в МО поселке Раздолинск приходятся на горнодобывающие и обогатительные предприятия: ЗАО «Прииск Удерейский», ООО «Сибирский магнезит», ЗАО «Раздолинский Периклазовый завод» ЗАО ЗДК «Золотая Звезда», ООО «Минерал», с объемами выбросов порядка 0,3 – 0,7 тыс. тонн у каждого предприятия. В целом по массе в структуре выбросов предприятий преобладают взвешенные вещества.

Наибольшую опасность для окружающей среды представляет ЗАО «Раздолинский Периклазовый завод», технологическим процессом которого предусмотрен обжиг магнезита в электродуговых печах, при котором выделяется значительное количество диоксида серы, оксида углерода и других вредных примесей.

Распределение крупнейших предприятий МО поселка Раздолинск по классам опасности для окружающей среды и здоровья населения согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведено в таблице №4.1.1.2.

Таблица №4.1.1.2

| Название предприятия | Ближайший населенный пункт | Санитарная классификация согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Раздолинский периклазовый завод» | Раздолинск | Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и др. печах. Промышленные объекты по добыче горных пород VI - VII категории доломитов, магнезитов, гудронов асфальта открытой разработкой. | I III | 1000 м 300 м |
| ООО «Сибирский Магнезит» | Раздолинск | Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и др. печах. Промышленные объекты по добыче горных пород VI - VII категории доломитов, магнезитов, гудронов асфальта открытой разработкой. | I III | 1000 м 300 м |
| ЗАО ЗДК «Золотая Звезда» | Раздолинск | Промышленные объекты по добыче металлоидов открытым способом. | II | 500 м |
| ООО «Минерал» | Раздолинск | Карьеры нерудных стройматериалов. | II | 500 м |

Загрязнение атмосферы выбросами от передвижных источников в МО поселке. Раздолинск незначительно, по ряду причин:

в настоящее время через территорию Мотыгинского района и МО поселок Раздолинск железнодорожные линии не проходят;

МО поселок Раздолинск не обслуживается автомобильным пассажирским транспортом;

низкий уровень автомобилизации - 200 автомобилей на 1000 жителей (по данным ОГИБДД РОВД Мотыгинского района).

### Метеоклиматические особенности загрязнения атмосферного воздуха в МО поселке Раздолинск

Территория МО поселка Раздолинск Мотыгинского района по потенциальной опасности загрязнения атмосферы относится к 4 зоне с «высоким» потенциалом загрязнения атмосферы. Низкая рассеивающая способность атмосферы обусловливается преобладанием слабых ветров (в среднем - 48%) и приземных инверсий (47%). При этом повышенная повторяемость приземных инверсий и слабых ветров в зимний период определяет наибольшую вероятность повышенного загрязнения атмосферы в холодный период времени (январь-февраль).

Состояние атмосферного воздуха в МО поселке Раздолинск определяется влиянием выбросов Раздолинского периклазового завода (санитарно-защитная зона завода частично захватывает селитебную территорию МО поселка Раздолинск) – можно с высокой долей вероятности предположить, что негативное воздействие данного предприятия при определенных погодных условиях может распространяться за пределы санитарно-защитной зоны и оказывать влияние на близлежащие селитебные территории.

В настоящее время в МО поселке Раздолинск несмотря на высокую потенциальную опасность загрязнения атмосферы, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно справки Красноярского ЦГМС-Р (Приложение 1) находится в пределах нормативных показателей.

## Воздействие на водные ресурсы

### Уровень загрязнения поверхностных водных объектов и перечень основных загрязняющих веществ в водах рек и водоемов

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории МО п. Раздолинск определяется сбросами загрязненных сточных вод предприятиями горнодобывающей промышленности, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Енисейского БВУ, состояние поверхностных вод в реке Ангара и ее крупных притоках (р. Рыбная) в границах Мотыгинского района оценивается как «грязная». Причиной повышенного уровня загрязнения реки Ангары и ее притоков могут служить сбросы загрязненных сточных вод, негативное влияние объектов размещения отходов, природный геохимический фон.

Повышенный фоновый уровень загрязнения Ангары обусловлен неудовлетворительным состоянием Усть-Илимского водохранилища, загрязненного продуктами разложения древесины от затопленных при заполнении водохранилища лесных массивов, а также сбросами предприятий Иркутской области, расположенных выше по течению. Также значительный вклад вносит площадка строительства Богучанской ГЭС, загрязненные сточные воды с которой без очистки сбрасываются напрямую в Ангару.

В 2006 году общий объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты, подземные горизонты и различные накопители на территории Мотыгинского района составил 0,71 млн.м3, в т.ч. 0,12 млн.м3 загрязненных сточных вод и 0,58 млн.м3 нормативно очищенных на сооружениях очистки. Мощность очистных сооружений составляет 8,98 млн.м3, в т.ч. перед сбросом в водные объекты 0,98 млн.м3. Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды составил в 2006 г. 9,84 млн.м3, а в 2007 г. – 14,93 млн.м3.

Крупнейшими потенциальными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия горнодобывающей промышленности. На них приходится основной объем оборотного и повторно-последовательного использования воды. Производственный процесс таких предприятий основан на применении гидромеханических и гидрохимических методов обогащения руды. Отработанные сточные воды поступают на механическую очистку. Очищенная вода возвращается в производственный процесс, а не подлежащая очистке фракция, насыщенная остаточными продуктами обогащения руды, отличающаяся повышенными концентрациями взвешенных веществ, металлов и других вредных примесей (пульпа), направляется по пульпопроводам в хвостохранилища. Хвостохранилища, сопровождающие горнообогатительные комбинаты, представляют значительную опасность для окружающей среды, т.к. в случае нарушения герметичности днища, обваловки хвостохранилища, а также при прорыве пульпопроводов существует угроза попадания загрязненных стоков в подземные и поверхностные воды, что угрожает уничтожением и значительным нарушением водных экосистем на значительных территориях.

Перечень основных загрязняющих веществ в водных объектах п. Раздолинск представлен в таблице 3.4.1, раздел 3.4 «Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов».

### Использование водных ресурсов для организации водоснабжения

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение имеет 53% населения МО поселка Раздолинск. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется от поверхностных водозаборов, расположенных на ручье Кривляжном и реке Рыбная. Фактическая мощность водозаборных сооружений составляет 200 и 250 м3/сут соответственно. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 14,2 км.

Существующие водозаборные сооружения не обеспечивают необходимый для населения расход и качество воды, поэтому в 1999-2000 годах были проведены поисковые работы для целей выявления источника водоснабжения по пяти объектам. В результате было выявлено два более перспективных участка - Баландин и Афониха.

В таблице №4.2.2.1 приведены сведения по месторождению подземных вод по состоянию на 01.01.2007 год.

Месторождения подземных вод МО поселка Раздолинск

Таблица №4.2.2.1

| Наименование месторождения и его местонахождение | Гидрогеологический регион | Тип и группа сложности | Номер и дата протокола ГКЗ и ТКЗ | Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут. | Водопользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С1 | С2 | качество воды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | минерализация, г/дм3 | жесткость, ммоль/дм3 |  |
| Раздолинское, Афонихский участок, СВ окраина МО п. Раздолинск | Енисейская ГСО | речная долина, I групп | №591 от 18.04.04г.ТКЗ | - | - | 0,9 | - | 0,08-0,1 |  | Для водоснабжения МО п. Раздолинск |
| Раздолинское, Баландинский участок, ЮЗ окраина МО п.Раздолинск | Енисейская ГСО | артезиан-ский, III групп | №591 от 18.04.04г.ТКЗ | - | - | 0,9 | - | 0,08-0,12 |  | Для водоснабжения МО п. Раздолинск |

Сравнительная характеристика участков водозаборов Баландин и Афониха проведена в сопоставлении их по производительности, качеству воды, защищенности подземных вод от загрязнения, степени сложности гидрогеологических условий, расположению водозаборов по отношению к водопотребителю, величине эксплуатационных запасов, ресурсов и др. По рассмотренным параметрам наиболее оптимальным участком под строительство водозабора является участок Афониха.

Но до настоящего времени строительство подземного водозабора еще не начато.

Водоотведение

На территории МО поселка Раздолинск 27,5% населения имеют централизованную канализацию, 26% населения используют септики.. Сточные воды обрабатываются на очистных сооружениях полной биологической очистки (аэротенки), построенные в 1993-1995 годах. Очистные сооружения принадлежат МПП ЖКХ, износ оборудования составляет 27,9%. Проектная производительность сооружений составляет 1100 м3/сут, используются лишь на 470 м3/сут. Обеззараживание сточных вод производится хлорной водой. Выпуск недостаточно-очищенных сточных вод производится в ручей Рудничий бассейн реки Рыбная.

На основании оценки существующего положения по системам водоотведения населенных пунктов, можно сделать следующие выводы:

необходимость строительства очистных сооружений канализации продиктована требованиями Водного Кодекса РФ, в соответствие с которым сброс неочищенных стоков в водные объекты высшей и I категории запрещен,

централизованная раздельная система водоотведения бытовых стоков является наиболее целесообразной, очистка стоков должна быть предусмотрена на биологических очистных сооружениях полного цикла,

очистка производственно-бытовых стоков предусматривается для каждого производства (либо группы производств), при этом следует предусматривать возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий,

для промышленных объектов и узлов требуется разработка экологического паспорта безопасности, ОВОС.

### Санитарно-эпидемиологические аспекты проблемы организации водоснабжения

По данным ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мотыгинскому району в МО поселке Раздолинск преимущественно за последние 10 лет зафиксированы случаи заболеваемости острыми кишечными заболеваниями. Это может быть связано с неудовлетворительным качеством воды, используемой в питьевых целях.

Заболевания носят спорадический характер с не выраженной сезонностью в летне-осенний период. Дети в 1,2-2 раза болеют чаще взрослых. Преобладают заболевания среди организованных детей, посещающих детские и подростковые образовательные учреждения. Особенностей в распределении заболеваемости кишечных заболеваний среди взрослого населения не прослеживается.

## Отходы производства и потребления, санитарная очистка территории

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Все отходы делятся на три категории: бытовые (коммунальные), промышленные и производственного потребления.

В 2007 году на территории Мотыгинского района образовалось 19 670 196 тонн отходов производства и потребления. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов производства и потребления I-V классов опасности в соответствии с официальной отчетностью по форме 2-тп (отходы) за 2007 год приведены ниже – в таблице №4.3.1

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов производства и потребления I-V классов опасности

Таблица №4.3.1

| Действия по обращению с отходами производства и потребления | Класс опасности отходов | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| Образование отходов, тонн | 0,049 | 2,925 | 47,874 | 1543 | 19668602 | 19670196 |
| Использование и обезвреживание отходов, тонн | - | - | 0,916 | 0,081 | 6926815 | 6926815 |
| Размещение отходов | 0,049 | 2,925 | 46,958 | 1542,919 | 12741787 | 12743381 |

Отнесение отходов к классам опасности осуществляется в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утв. Приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. N 786) и Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511). В соответствии с данными документами, класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, приведенными в таблице №4.3.2

Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды (в соответствии с Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511)

Таблица №4.3.2

| Класс опасности отхода для окружающей среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| I класс (чрезвычайно опасные) | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. |
| II класс (высокоопасные) | Высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. |
| III класс (умеренно опасные) | Средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. |
| IV класс (малоопасные) | Низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет. |
| V класс (практически неопасные) | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |

На территории Мотыгинского района зарегистрировано 12 объектов размещения отходов, в т.ч. 5 полигонов бытовых отходов, 7 объектов размещения промышленных отходов.

Основную массу отходов, образующихся в МО поселке Раздолинск, представляют собой отходы IV и V класса опасности – бытовые отходы и вскрышные породы при разработке полезных ископаемых открытым способом.

В таблице №4.3.3 перечислены объекты размещения отходов на территории МО поселка Раздолинск.

Перечень объектов размещения отходов на территории МО поселка Раздолинск

Таблица №4.3.3

| Объекты размещения отходов | Расстояние до ближайшего населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| МУПП «Коммунальник» Полигон бытовых отходов п. Раздолинск. Документально не оформлено | р.МО поселок Раздолинск (4,2 км.) | 1,2 |
| ОАО «Северо-Ангарский ГМК» Отвал вскрышных пород | р. МО поселок Раздолинск (10,8 км.) | 19,4 |
| ОАО «Северо-Ангарский ГМК» Хвостохранилище бывшего сурьмяного комбината | р. МО поселок Раздолинск (0,9 км.) | 57,6 |
| ОАО «Северо-Ангарский ГМК» Площадка промышленных отходов периклазового производства | р. МО поселок Раздолинск (0,8 км.) | 0,3 |

Необходимо отметить, что в официальной статистике не всегда учитывается объем образующихся твердых бытовых (ТБО) и жидких отходов, образуемых населением.

По расчетам отдела ЖКХ Администрации Мотыгинского района, средний объем образования ТБО составляет 0,11 м3/чел./месяц. Объем образования жидких отходов – от 1 до 3 м3/чел./месяц. Таким образом, исходя из численности населения района (18,2 тыс.человек), объем образующихся ежегодно твердых бытовых отходов должен составить около 24 тыс.м3, жидких отходов – не менее 200 тыс.м3. Фактически муниципальные предприятия ЖКХ приняли от населения и вывезли на полигоны ТБО в 2004 году 8,8 тыс.м3, в 2005 году – 12,2 тыс.м3, в 2006 – 6,4 тыс.м3 твердых бытовых отходов. Можно сделать вывод, что на территории района от 12 до 18 тыс.м3 ТБО размещается на стихийных несанкционированных свалках.

Перечень несанкционированных свалок в МО поселке Раздолинск представлен по сведениям Администрации МО поселка Раздолинск (таблица №4.3.4 ).

Перечень несанкционированных свалок на территории МО поселка Раздолинск

Таблица №4.3.4

| Объекты размещения отходов | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Окраина ул. Заводская, Калинина, Краснодонцев, Гагарина, Студенческая с западной стороны | 150 |
| Проулок возле дома №14 по ул. Гоголя | 100 |
| ул. Набережная, 60 | 1000 |
| ул. Первомайская, 162 | 600 |
| ул. Лермонтова, 41 | 100 |
| За гаражами ул. Лермонтова, 37 | 200 |
| Проулок по ул. Рыбная, 31 | 50 |
| Возле кладбища | 1000 |

Состояние санитарной очистки территорий не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов. На территории домовладений и организаций отсутствуют площадки для крупногабаритных отходов; нарушаются графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного транспорта и кадров; в местах захоронения отходов потребления отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров и мусоровозов.

## Физические факторы воздействия на окружающую среду

### Радиационная обстановка, естественная радиоактивность горных пород

Рассматриваемая территория относится к юго-западной окраине Сибирской платформы, располагается восточнее складчатой области Енисейского кряжа. Геологическое строение определяется широким развитием разломов кристаллического фундамента, блоковая структура которого отчетливо выражается и в осадочном чехле, сложенным породами палеозойского (кембрий, ордовик, карбон, пермь), мезозойского (триас) и кайнозойского (четвертичная система) возрастов. Зоны разломов подчеркиваются секущими интрузивными телами -магматическими породами мезозойского (траппового) комплекса.

Естественная радиоактивность горных пород обусловлена присутствием в них природных естественных радионуклидов (ЕРН) уранового и ториевого семейств, а также 40К. Среди радионуклидов уранового семейства основную радиационную опасность представляет   Ra, а ториевого семейства - 232Th.

Основные разновидности пород характеризуются низкими значениями мощности дозы (МД) гамма-излучения и кларковыми содержания естественных радионуклидов. Измеренные значения МД гамма-излучения на поверхности почво-грунтов и на высоте 1,0 м от поверхности изменяются в пределах от 0,05 мкЗв/ч (6 мкР/ч) до 0,11 мкЗв/ч (12 мкР/ч), достигая в редких случаях 0,17...0,21 мкЗв/ч (19...23 мкР/ч), эти значения являются фоновыми и нормативно-допустимыми.

Содержание урана по данным во всех основных литологических разностях горных пород обычно не превышает 10...11 г/т, тория - 12...20 г/т. Несколько повышенными концентрациями этих элементов (до 25...50 и 14... 31 г/т) характеризуются лишь углистые аргиллиты каменноугольного и пермского возрастов, а также окисленные сажистые разности бурых углей в разрезах юрских отложений. Эти же породы обладают несколько повышенными значениями удельной активности 226Ra (до 18...34 Бк/кг) и 232Th (до 13...34 Бк/кг) при значении эффективной удельной активности (Аэфф ) не более 100 Бк/к.

Таким образом, все горные породы района относятся к категории радиационнобезопасных, обращение с которыми может осуществляться без ограничений по радиационному фактору.

## Радиоактивность почвенного покрова

Основными типами почв, распространенными на исследуемой территории являются подзолистые почвы, торфянисто-болотные почвы, аллювиальные дерновые почвы.

Почвы характеризуются близкими и фоновыми значениями МД гамма-излучения - от 6...8 до 10...12 мкР/ч (от 0,05...0,07 до 0,09...0,11 мкЗв/ч), при содержаниях урана и тория в верхнем слое гумусового горизонта до глубины 10 см 2...5 и 4...9 г/т соответственно. Несколько повышенными радиационными показателями обладают торфянисто-болотные почвы, в которых происходит осаждение радиоактивных элементов в условиях глеевой восстановительной обстановки. Здесь отмечаются отдельные локальные участки, создающие МД гамма-излучения до 25...30 мкР/ч (0,22...0,27 мкЗв/ч). Содержание урана и тория в таких почвах достигает 15.24 и 25.33 г/т.

Объёмная активность природного радиоактивного газа радона в подпочвенном воздухе (глубина 0,4...0,8 м), как правило, составляет 7...18 Бк/л, при плотности потока радона (ППР) из грунта в пределах селитебных зон поселений -40...60 мБк/(м2с). Данные показатели находятся в пределах радиационно-гигиенического норматива (80 мБк/(м2с).

### Радиоактивность поверхностных и подземных вод

Радиоактивные свойства природных вод на территории района изучались в процессе радиогидрогеохимического опробования скважин, родников, мочажин и колодцев. Результаты анализа свидетельствуют о принадлежности подземных вод района к классу слаборадиоактивных с концентрацией U достигающей 0,4...0,6 Бк/кг, Ra - 0,02...0,1 Бк/кг и радона - 40...80 Бк/л. При этом, измеренные значения удельной активности естественных радионуклидов в подземных водах всех водоносных горизонтов, в том числе и используемых для хозяйственно - питьевого водоснабжения, а также поверхностных водах основных водотоков соответствуют требованиям допустимых уровней НРБ-99 (Нормы радиационной безопасности. СП. 2.6.1.758-99) и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

# Анализ социально-демографических характеристик территории МО поселка Раздолинск

## Численность населения МО поселка Раздолинск

По данным Госкомстата России, Красноярского краевого комитета государственной статистики численность населения поселка на конец 2007 года составляла 2,696 тыс. человек.

Динамика численности населения МО поселка Раздолинск за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице №5.1.1 и на рисунке №5.1.1

Динамика численности населения

Таблица №5.1.1

| Годы | Численность населения, тыс.чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| 01.01.1990 г. | 3,8 |  |
| 01.01.1992 г. | 3,7 | -0,1 |
| 01.01.1993 г. | 3,6 | -0,1 |
| 01.01.1995 г. | 3,4 | -0,2 |
| 01.01.1996 г. | 3,3 | -0,3 |
| 01.01.1998 г. | 3,0 | -0,3 |
| 01.01.1999 г. | 3,0 | - |
| 01.01.2000 г. | 3,0 | - |
| 01.01.2001 г. | 2,9 | -0,1 |
| 01.01.2002 г. | 2,9 | - |
| 01.01.2003 г. | 2,8 | -0,1 |
| 01.01.2004 г. | 2,77 | -0,03 |
| 01.01.2005 г. | 2,77 | - |
| 01.01.2006 г. | 2,76 | -0,01 |
| 01.01.2007 г. | 2,71 | -0,05 |
| 01.01.2008 г. | 2,7 | -0,01 |

Рисунок №5.1.1 Динамика численности населения МО поселка Раздолинск

Как видно из приведенных данных, существует тенденция постепенного снижения численности населения. За 18 лет население сократилось на 1104 человека. Общее снижение составило 29,0 %. В среднем ежегодное сокращение составило 61 человек.

Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением. Факторы движения численности населения по данным статистического учета характеризуются данными, представленными в таблице №5.1.2

Факторы движения численности населения, на начало года (2004-2008гг)

Таблица №5.1.2

| Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. | -31 | -6 | -5 | -28 | -3 |
| Миграционный прирост, снижение (-), тыс.чел. | 17 | 8 | -8 | -21 | -12 |
| Общий прирост, снижение (-) за год, тыс.чел. | -14 | 2 | -13 | -49 | -15 |
| Общий прирост, снижение (-) за год, % | 0,51 | 0,07 | 0,47 | 1,8 | 0,56 |

Графически факторы движения численности населения представлены на рисунке №5.1.2.

Рисунок №5.1.2 Факторы движения численности населения МО поселок Раздолинск

Естественное движение населения, на начало года (2004-2008 гг)

Таблица №5.1.2

| Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 32 | 39 | 45 | 20 | 38 |
| на 1000 жителей, чел. | 11,5 | 14,1 | 16,3 | 7,4 | 14,1 |
| Умерло, чел. | 63 | 45 | 50 | 48 | 41 |
| на 1000 жителей, чел. | 22,7 | 16,2 | 18,1 | 17,7 | 15,2 |
| Естественный прирост, убыль (-), чел. | -31 | -6 | -5 | -28 | -3 |
| на 1000 жителей, чел. | 11,2 | 2,1 | 1,8 | 10,3 | 1,1 |

В общем демографическая ситуация МО поселка Раздолинск характеризуется естественной и механической убылью населения. В среднем в год рождается 35 человек, а умирает 49 человек, т.е. смертность превышает рождаемость в 1,41 раза. Среднегодовая естественная убыль населения на 1000 жителей за последние годы – 5,3 чел./1000 жит.

Итоги миграции населения, на начало года (2004-2008 гг)

Таблица №5.1.3

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 91 | 72 | 55 | 64 | 72 |
| Число выбывших, чел. | 74 | 64 | 63 | 85 | 84 |
| Миграционный прирост, снижение (-), чел. | 17 | 8 | -8 | -21 | -12 |
| Миграционный прирост на 1000 населения, чел. | 6,1 | 2,9 | 2,9 | 7,7 | 4,5 |

Основное влияние на снижение численности населения оказывает отрицательный миграционный поток. В 2006 году число прибывших и выбывших составило соответственно 64 чел. и 85 чел., в 2007 году – 72 чел. и 84 чел. соответственно. Среди выезжающих преобладают мигранты в трудоспособном возрасте. Причиной оттока молодежи из района являются отсутствие высших учебных заведений и достойных социальных условий жизни, которые способствовали бы закреплению кадров.

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является относительное постоянство абсолютных показателей естественного движения и нестабильность механического движения.

## Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Мо поселка Раздолинск постепенно изменяется, причем происходит снижение доли группы населения моложе трудоспособного возраста, увеличение трудоспособного населения и нестабильный рост удельного веса группы людей, старше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения представлена в таблице №5.2.1 и на рисунке №5.2.1.

Возрастная структура населения

Таблица №5.2.1

| Показатель | Значение (на конец года) |
| --- | --- |
|  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Распределение населения по возрастным группам |
| Всего население, тыс.чел. | 2771 | 2773 | 2760 | 2711 | 2696 |
| в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 632 | 626 | 597 | 565 | 556 |
| трудоспособного возраста | 1626 | 1643 | 1644 | 1642 | 1619 |
| старше трудоспособного возраста | 513 | 504 | 519 | 504 | 521 |
| Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |
| моложе трудоспособного возраста | 22,8 | 22,6 | 21,6 | 20,8 | 20,6 |
| трудоспособного возраста | 58,7 | 59,2 | 59,6 | 60,6 | 60,1 |
| старше трудоспособного возраста | 18,5 | 18,2 | 18,8 | 18,6 | 19,3 |

Рисунок №5.2.1 Возрастная структура населения МО поселка Раздолинск

На 01.01.2008г – 2696 человек, из них 521 пенсионеров, в том числе 147 пенсионеров-инвалидов, детей до 18 лет 544, в том числе учащихся образовательных школ – 283, 231 детей дошкольного возраста, из них посещают дошкольное учреждение – 100, очередь для поступления в дошкольное учреждение  - 52 человека.

Состояние рынка труда поселка в настоящее время характеризуется уменьшением скрытой безработицы. За годы экономических реформ произошло существенное изменение структуры занятости населения. Падение объемов производство закрытие и ликвидация предприятий привело к оттоку работников в другие отрасли экономики. Часть населения занята в сфере услуг.

# Основные положения Генерального плана развития МО поселка Раздолинск

## Назначение Генерального плана

Генеральный план МО поселка Раздолинск разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» по заказу Администрации Мотыгинского района по муниципальным контрактам № 68 от 07.12.2007 г. и № 07-А от 25.01.2008 г. на основании задания на выполнение «Проекта генерального плана МО поселка Раздолинск».

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития МО поселка Раздолинск. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий МО поселка Раздолинск, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана МО поселка Раздолинск являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законами Красноярского края;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселка с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

К задачам генерального плана МО поселка Раздолинск относятся:

развитие планировочной структуры населенного пункта с учетом планируемого социально-экономического развития, комплексной оценки территории и необходимости обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

развитие транспортной инфраструктуры с целью организации удобного транспортного сообщения;

развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи – с целью повышения надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и новых потребителей;

разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройство населенного пункта;

разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

## Основные проектные решения Генерального плана

Дальнейшее развитие системы постоянного расселения на базе существующего МО поселка Раздолинск (подцентр районной системы расселения) целесообразно, по-возможности, ограничить потребностями горнодобывающей и золотодобывающей промышленности, в связи со следующими особенностями планировочной ситуации:

Дискомфортные природно-климатические условия территории поселка - располагается в котловине, в долине р. Рыбной с неблагоприятными условиями загрязнения воздушного бассейна и микроклиматическими условиями для проживания населения;

Нормативные санитарно-гигиенические планировочные ограничения: часть территории поселка попадает в 1000 м санитарно-защитную зону от Периклазового завода, относящегося к предприятиям 1 класса санитарной вредности. В связи с планами компании, предусмотрено дальнейшее развитие производства;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры:

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития МО поселка Раздолинск;

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории МО поселка Раздолинск, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности МО поселка Раздолинск при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории МО поселка Раздолинск, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории МО поселка Раздолинск проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития МО поселка Раздолинск, а именно:

комплексное территориальное развитие МО поселка Раздолинск на I очередь (до 2012 года);

расчетный срок до 2022 года;

функциональное зонирование территории;

организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

сохранение профильных функций МО поселка Раздолинск и развитие жилой застройки на новых площадках, в западном направлении от существующего пятна застройки. Выбранные площадки наиболее благоприятны по климатическим условиям, расположены на относительно благоприятных по инженерно-строительным условиям территориях.

в существующей застройке МО поселка Раздолинск предусмотрено сохранение действующих градообразующих функций: производственные базы, административно-хозяйственные, управленческие функции горнодобывающих компаний, возможно временное проживание вахтового типа.

строительство ТЭЦ, мощностью до 20 МВт на базе промышленной котельной МО поселка Раздолинск с использованием углей Кокуйского месторождения (для обеспечения данной мощности энергетическим сырьем необходимо добывать около 300 тыс.тонн угля в год) осуществит разработку и реализацию проекта автономного производства тепловой и электрической энергии, ведь основная проблема развития промышленности в районе в настоящее время – острый дефицит электроэнергии, в результате которого приостановлена реализация ряда инвестиционных проектов.

мероприятия по территориальному планированию: строительство новых объектов в сфере здравоохранения и образования, строительство новых жилых зон, расселение населения из санитарных зон в экологические.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселка с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон МО поселка  Раздолинск с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# Мероприятия по охране окружающей среды в составе Генерального плана

Принципиально новым элементом формы, состава и содержания материалов Генерального плана, наиболее ярко отражающими регулятивный характер этого документа, является раздел "Охраны окружающей среды", учитывающий произошедшие изменения экологических, социально-экономических и градостроительных требований.

Выполнение экологических требований в составе Генерального плана обеспечивается комплексом основных мероприятий по оздоровлению окружающей среды, учитывающих технологические и градостроительные условия перспективного развития города.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основные принципы и требования в области охраны атмосферного воздуха сформулированы в следующих нормативных документах:

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 № 96-ФЗ;

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 № 52-ФЗ;

СанПиН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

МО поселок Раздолинск расположен в котловине, в долине р. Рыбной с неблагоприятными условиями загрязнения воздушного бассейна. В связи с этим проектом Генерального плана предлагаются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

выполнение режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, включая озеленение СЗЗ, выселение жителей за пределы СЗЗ либо обоснованное сокращение размеров СЗЗ (при условии выполнения предприятиями воздухоохранных мероприятий);

недопущение строительства жилых и рекреационных объектов в границах СЗЗ.

обеспечение своевременного предупреждения крупнейших предприятий о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по рассеиванию выбросов в приземном слое атмосферного воздуха. Обеспечение выполнения предприятиями – природопользователями условий временного сокращения выбросов загрязняющих веществ на период НМУ;

устройство асфальтобетонного покрытия проектируемых дорог;

контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов;

создание зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий;

частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей; создание вдоль дорог  зеленых защитных полос из пыле-, газоустойчивых пород.

## Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Для снижения шумовой нагрузки на территорию МО поселка Раздолинск проектом предлагается:

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами.

## . Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Основные принципы охраны водных ресурсов сформулированы в следующих нормативных документах:

Водный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом №73-ФЗ от 03.06.2006)

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов, в том числе обеспечения населения МО поселка Раздолинск питьевой водой на уровне стандартов ВОЗ по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим показателям, предусмотрено следующее:

развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации МО поселка Раздолинск с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным НДС согласно Приказу МПР №333 от 17.12.2007г. или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки;

поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации, на очистные сооружения

предприятиям, занимающимся добычей руд, необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия (построить усовершенствованные локальные очистные сооружения, обеспечивающие очистку промышленных стоков (рудничных вод);

организация системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

организация стационарной сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежной защитной полосы;

В водоохранной зоне запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв,

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

1. распашка земель,

2. размещение отвалов размываемых грунтов,

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод с целью устранения загрязнения.

упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой. Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользование водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

## . Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

Основные принципы и требования в области охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов сформулированы в следующих нормативных документах:

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года N 89-ФЗ

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Для минимизации воздействия отходов производства и потребления на территорию МО поселка Раздолинск проектными решениями Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

организация поверхностного стока, с последующей очисткой;

создание зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий;

организация сбора отходов путем установки специализированных контейнеров в местах, где они отсутствуют;

для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусороуборочной техники, для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов;

хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах, в герметичных контейнерах;

организация системы сбора и утилизации, отработанных горюче-смазочных материалов. Сеть приема целесообразно организовать на базе АЗС, возможна организация выездного приема отработанных нефтепродуктов;

разработка системы контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления;

проведение разъяснительной работы среди населения с целью минимизации образования ТБО и успешного селективного сбора отходов;

рекомендуется провести разработку комплексного документа «Схема обращения с ТБО», к первоочередным предложениям в области обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами является их вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов;

## . Мероприятия по охране растительного и животного мира

Проектом генерального плана предлагается организация зеленых насаждений общего пользования, а так же устройство детской площадки. Это является одним из существенных аспектов улучшения состояния окружающей среды и качества жизни населения.

Согласно Земельному Кодексу РФ (ст.85 п.12) земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

В генеральном плане предусматривается максимальное сохранение лесных ландшафтов, как в окрестностях МО поселка Раздолинск, так и среди застроенной территории, включение фрагментов естественных лесов и кустарников в озеленение населенного пункта.

Проектом предусмотрено создание защитных зеленых насаждений между производственными и жилыми зонами, устройство защитно-декоративного озеленения улиц, дорог. Придорожные защитные полосы вдоль основных дорог должны быть реконструированы, а вдоль проектируемых дорог - заложены вновь.

В генеральном плане площадь зеленых насаждений составит – 570,2 га, из них

1,4 га - зеленые насаждения общего пользования;

166,6 га – зеленые насаждения санитарно - защитных зон.

В целях охраны животного мира от антропогенной нагрузки и сохранения биоразнообразия рекомендуется осуществлять мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

## Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения

### Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения

Увеличение территории под жилой застройкой

Численность населения на расчетный срок составит 3.2 тыс. человек. Генеральным планом предлагается увеличение площади под индивидуальную жилую застройку, которая разместится в северной части МО поселка Раздолинск. На перспективу предлагается увеличение площади под индивидуальную жилую застройку в северо-западном, западном и юго-западном направлениях.

Генеральным планом предлагается строительство следующих типов жилья: индивидуальные дома с земельными участками от 0,06 до 0,20 га и многоквартирные 2-х этажные дома на территории общей площадью около 12 га.

Распределение нового жилищного фонда на I очередь и расчетный срок выглядит следующим образом:

- на I очередь – 3.59 тыс. м2;

- на расчетный срок – 21.989 тыс. м2.

Размещение нового жилищного фонда, как на первую очередь, так и на расчетный срок, планируется на свободной от застройки территории. На I очередь потребность в территориях составит 2,5 га.

Средняя плотность нового жилищного фонда на расчетный срок составит около 2400 м2/га, в том числе для различных типов застройки:

- индивидуальными домами – 1200 м2/га;

- средне и 2-х этажная – 6100 м2/га.

Увеличение территории общественно-деловой застройки

Дальнейшее повышение уровня жизни и численности населения предполагает развитие сферы услуг и досуга. Таким образом, генеральным планом предлагается увеличение зон общественно-деловой застройки в западном и северо-западном направлениях.

Генеральным планом предусматривается расширение сети учреждений обслуживания МО поселка Раздолинск на расчетный срок. В частности, предлагается строительство спортивно-развлекательного центра с бассейном и сауной, расширение дома культуры, строительство нескольких торговых объектов и предприятий общественного питания, детских учреждений дошкольного образования, учреждений здравоохранения и оздоровления, а так же строительство административно-деловых зданий.

Увеличение инженерно-транспортных коммуникаций

Проектом предполагается увеличение площадей под объектами транспорта и инженерных коммуникаций рассредоточенных по всей территории МО поселка Раздолинск.

Внутрипоселковый транспорт:

Проектом предлагается организация автобусного сообщения. Маршрут будет охватывать наиболее значимые объекты МО поселка Раздолинск, и проходить по основным центральным улицам с твердым покрытием. Остановки маршрута и время прохождения будут определены соответствующей организацией. В северной части поселка проектируется отстойно - разворотная площадка общественного транспорта. Генеральным планом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети к району проектируемой усадебной застройки, а так же организация подъездных путей к проектируемым общественно-деловым и промышленным объектам.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

Магистральные улицы и дороги;

Местные улицы и дороги:

Основные улицы;

Второстепенные улицы и подъезды.

В красных линиях ширина основных улиц проектируется – 20 м, ширина проезжей части – 7,0 м. Главная осевая улица проектируется шириной в красных линиях-26 м., ширина проезжей части-10 м.

На I очередь строительства предусматриваются мероприятия по реконструкции существующего улично-дорожного полотна, организация освещения основных улиц, закладка бюджета для строительства новых улиц и дорог.

На расчетный срок предусматриваются развитие местной улично-дорожной сети в районы проектируемой усадебной застройки, протяженность нового строительства – 1,3 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети к расчетному сроку увеличится до 7 км. Плотность улично-дорожной сети составит – 3,08 км/кв.км.

Протяженность улично-дорожной сети составит 28,0 км, в том числе магистральной – 6 км. Протяженность улиц с пассажирским сообщением составит – 6,1 км.

Генеральным планом намечается развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание мест кратковременного хранения автомобилей у объектов общественного назначения. Общее число открытых стоянок к расчетному сроку составит 539 машино-мест;

- расширение территорий для размещения гаражей боксового типа в местах, где это возможно. Общее число машино-мест в таких гаражах на расчетный срок составит – 215 единиц;

- планируется строительство СТО до 5 постов без малярно-жестяных работ, в районе новой коттеджной застройке.

Водоснабжение

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта и планировочной организации территории.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий приняты согласно СНиП 2.04.02-84.

Общие расходы воды на перспективу:

- Первая очередь – 1,1 тыс. м3/сут.

- Расчетный срок – 1,2 тыс. м3/сут.

Система и схема водоснабжения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения МО поселка Раздолинск.

Вода из скважин водозабора с помощью насосных станции поступает в сборный водовод, соединенный с магистральным водоводом. Далее вода подается в распределительные сети МО поселка Раздолинск.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме.

Для новых районов требуется прокладка трубопроводов, а также необходима реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены.

Основные      мероприятия:

-прокладка трубопроводов и их закольцовка для организации водоснабжения в новых районах строительства;

-реконструкция существующих сетей на участках требующих замены.

-строительство нового водозабора на реке Афониха производительностью на I первую очередь строительства 1500 м3/сут, на расчетный срок до 1700м3/сут.

Водоотведение

Общие расходы сточных вод на перспективу:

- Первая очередь – 800  тыс. м3/сут.

- Расчетный срок – 900 тыс. м3/сут.

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации МО поселка Раздолинск с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Мощности существующих канализационных очистных сооружений не достаточно, поэтому требуется увеличение мощности.

Основные мероприятия:

увеличение мощности существующих канализационных очистных сооружения на I очередь строительства до 800м3/сут, на расчетный срок до 900м3/сут.

замена изношенных трубопроводов;

прокладка и подключением проектируемых сетей к существующим сетям канализации;

проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий.

Инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории поселка составляет:

насыпь –80тыс. куб. м;

выемка -77тыс. куб. м.

Организация поверхностного стока.

Общая протяженность проектной водосточной сети в пределах населенного пункта составит всего –  1,3 км. Очистные сооружения – 2шт.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Рыбная. На территории поселка выделено 2 водосборных бассейна.

Благоустройство русла р. Рыбная.

Для фиксации линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки должны быть проведены берегоукрепительные работы. На берегу реки Рыбная планируется размещение парковой зоны с разбивкой площадок и дорожек с проведением мероприятий по планировке территории.

Дополнительные меры потребуются в месте создания поселкового пляжа, чтобы обеспечить стабилизацию склона. Для удобного захода отдыхающих в воду склон приводится в соответствие с нормами для городских пляжей.

Благоустройство русел малых рек и ручьёв.

На руслах всех малых ручьёв (руч. Первомайский, руч. Кривляжный) в пределах территории поселка, проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

- расчистка и частичное профилирование русел;

- благоустройство берегов;

- закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках

Баланс территории по Проекту Генерального плана представлен в таблице №7.6.1.1

Баланс территории по Генеральному плану

Таблица №7.6.1.1

| № п/п | Территории, га | По генплану |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2022г. |
| 1. | Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | 907,4 | 907,4 |
| 1.1 | Селитебные территории - всего, из них | 202 | 225,94 |
| 1.11 | Жилая застройка - всего, в т.ч. | 111,2 | 133,8 |
|  | Жилая усадебная | 98,5 | 120,2 |
|  | Жилая среднеэтажная | 2,4 | 2,4 |
| 1.12 | Общественно-деловая застройка - всего | 14,3 | 17,3 |
| 1.13 | Зеленые насаждения общего пользования-всего | 23,9 | 12,64 |
| 1.14 | Улицы, дороги, площади, проезды - всего | 31,3 | 47,8 |
| 1.15 | Прочие территории, всего в т.ч. | 21,3 | 14,4 |
| 1.2 | Внеселитебные территории. Из них: | 705,4 | 681,46 |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории | 5,4 | 7,9 |
| 1.2.2 | Территории специального назначения - всего | 6,17 | 6,17 |
| 1.2.3 | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 49,96 | 49,96 |
| 1.2.4 | Земли, занятые лесами | 681,8 | 655,3 |

## Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций проектом предлагается проведение комплекса мероприятий:

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Таблица № 7.7.1

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита систем жизни- обеспечения населения | осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. | I очередь Расчетный срок |  |
| Снижение возможных последствий ЧС природного характера | Проведение комплекса инженерно- технических мероприятий по орга- низации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также сниже- нию риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок | I очередь Расчетный срок |  |

# Прогноз изменения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду в результате реализации значимых решений Генерального плана

В результате реализации основных направлений Генерального плана развития МО поселка Раздолинск и соблюдении рекомендаций по охране окружающей среды прогнозируется качественное улучшение экологических показателей рассматриваемой территории.

## Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха

Прогноз изменения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу строится с учетом экологических характеристик инвестиционных проектов, очередности их ввода в эксплуатацию, перспектив развития основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха.

В части улучшения состояния атмосферного воздуха к 2022 году предполагается:

-уменьшение объемов выбросов от стационарных источников в результате модернизации и технического перевооружения предприятий и применения высококачественного топлива;

-уменьшение объемов выбросов от передвижных источников в результате:

оснащения автомобильного парка нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, а так же использования автомобилей, соответствующих международным стандартам по содержанию в выхлопных газах загрязняющих веществ;

увеличения количества автомобилей на сжиженном и сжатом газе и повышения экологических характеристик моторных топлив.

Все это приведет к снижению выбросов оксида углерода, оксидов азота, органических соединений, содержащих значительное количество токсичных веществ, таких как ацетальдегид, формальдегид и других специфических веществ, которые являются продуктами сгорания топлива в транспортных двигателях, накапливаются в приземном слое и попадают непосредственно в зону дыхания людей, что особенно опасно для здоровья.

-снижение уровня загрязнения атмосферы в результате реализации территориально-планировочных решений, таких как:

организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

озеленение санитарно-защитных и технических зон (зон отчуждения производственных, энергетических, коммунально-складских и транспортных объектов).

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс МО поселка Раздолинск, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту. Озелененные улицы и бульвары МО объединят объекты озеленения в единую систему.

Баланс зеленых насаждений

Таблица №8.1.1

| № п/п | Объекты озеленения | По генплану |
| --- | --- | --- |
| I | Общего пользования | 1,4 |
| II | Зелень поселкового леса | 402,2 |
| III | Специального назначения | 166,6 |
|  | Всего | 570,2 |

## Прогноз изменения антропогенного воздействия на водную среду

Снижение загрязнения вод р. Рыбная поверхностными сточными водами

Для решения проблем поверхностного стока и возможного подтопления пониженных мест и подвальных помещений, улиц, нарушения автомобильного и пешеходного движения, снижения несущей способности грунтов п. Раздолинска, проектом Генерального плана предложена схема организации поверхностного стока с территории МО посёлка Раздолинск по лоткам дороги с обязательным устройством бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Рыбная. На выпусках проектом предусматривается устройство 2-х очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока поселковой территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

Улучшение качества питьевой воды в результате осуществления следующих решений Генерального плана:

организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании очищенных подземных питьевых вод;

строительство нового водозабора производительностью 1200 м3/сут в северной части МО поселка Раздолинск в месте где р. Афониха впадает в р.Рыбная;

ремонт канализационных и водопроводных сетей, которые находятся в ветхом состоянии;

увеличение мощности существующих канализационных очистных сооружений на I очередь строительства до 800м3/сут, на расчетный срок до 900м3/сут.

проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения и водосберегающих технологий.

Улучшение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов в результате реализации территориально-планировочных решений, таких как:

соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежной полосы всех водных объектов МО поселка Раздолинск;

соблюдение требований предъявляемых к зонам санитарной охраны в створах водозаборов СанПиН 2.1.4.1110-02

## Прогноз изменения состояния почвенного покрова и геологической среды.

Основным источником  загрязнения почвенного покрова являются чуждые для природной среды вещества, оседающие на землю после выброса их в атмосферу промышленностью и транспортом, а также размещение на территории МО поселка Раздолинск отходов его жизнедеятельности.

Прогнозируемое снижение уровня загрязнения атмосферы приведет к улучшению состояния почвенного покрова.

В результате реализации проектных решений Генерального плана будет происходить увеличение общего количества площадей подвергнутых антропогенному воздействию за счет развития транспортного сектора. Так к концу расчетного срока должны быть построены следующие автодороги муниципального значения:

- Партизанск – Брянка;

- Партизанск – Усть-Ангарск,

федеральная автодорога – спутник Северо-Сибирской железнодорожной магистрали и технологическая дорога - ГЭС – Таежный.

Антропогенному преобразованию будут подвергнуты земли выделяемые под строительство автостоянок и паркингов, под новое строительство жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (таблица №8.3.1).

Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица №8.3.1

| Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства | Расчетный срок, основной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | га | 907,4 | 907,4 | 907,4 |
| Селитебные территории - всего, из них: | -//- | 176,3 | 202,0 | 225,94 |
| Жилая застройка - всего, в т.ч | -//- | 109,1 | 111,2 | 133,8 |
| Жилая усадебная | -//- | 98,1 | 98,5 | 120,20 |
| Жилая малоэтажная (без усадебная) | -//- | 7,7 | 10,3 | 11,20 |
| Жилая среднеэтажная | -//- | 3,3 | 2,4 | 2,40 |
| Общественно-деловая застройка - всего | -//- | 13,0 | 14,3 | 17,30 |
| Зеленые насаждения общего пользования - всего | -//- | 1,6 | 23,9 | 12,64 |
| парки, скверы, лесопарки | -//- | 1,6 | 20,1 | 1,44 |
| санитарно-защитное озеленение | -//- | - | 3,8 | 11,20 |
| Улицы, дороги, площади, проезды - всего | -//- | 31,3 | 31,3 | 47,80 |
| Прочие территории, всего. в т.ч. | -//- | 21,3 | 21,3 | 14,4 |
| производственно-коммунальные | -//- | 4,10 | 4,1 | 7,70 |
| под водой | -//- | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| иные территории в пределах селитьбы (неудобицы, заболоченные, не вовлеченные в градостроительную деятельность) | -//- | 16,1 | 16,1 | 5,6 |
| Внеселитебные территории-всего. Из них: | -//- | 731,1 | 705,4 | 681,46 |
| Промышленно-коммунальные территории | -//- | 5,4 | 5,4 | 7,9 |
| Территории специального назначения - всего | -//- | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| Кладбища | -//- | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность, всего | -//- | 49,96 | 49,96 | 49,96 |
| под водой | -//- | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| заболоченные | -//- | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Земли, занятые городскими лесами | -//- | 707,5 | 681,8 | 655,3 |
| II. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест всего | 70 | 120 | 120 |
| Общеобразовательные школы | - // - | 640 | 640 | 640 |
| ПТУ №103 | мест всего | 480 | 480 | 480 |
| Больницы | коек всего | 20 | 20 | 43 |
| Поликлиники | пос/см | 41 | 41 | 112 |
| Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. на 1 т.чел. | 1637 | 1637 | 1637 |
| Предприятия общественного питания | пос.мест на 1 т.чел. | 35 | 45 | 165 |
| Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. |  |  |  |  |
| - дама культуры, клубы | мест | 300 | 300 | 670 |
| - библиотеки | т.том | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| - гостиницы | мест | - | - | 20 |
| - бани | пом. мест | 12 | 12 | 12 |
| - прачечные, химчистки | кг/см | - | - | 192 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 13 |  |  |
| Пождепо | объект машины | 1 депо 1*2а/м | 1 депо 1*2а/м | 1 депо 1*2а/м |
| III. Транспорт |  |  |  |  |
| Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 21,00 | 28,0 | 28.0 |
| - с капитальным покрытием | -//-//- | 8,23 | 28,0 | 28,0 |
| Протяженность магистральной улично-дорожной сети | км | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Реконструкция улично-дорожной сети | кв.км | - | 0,028 | 1,0 |
| Плотность улично-дорожной сети, в т.ч. | км/кв.км тер-ии | 2,31 | 3,08 | 3,08 |
| -магистральной | -//-//- | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Протяженность улиц с пассажирским сообщением общественного транспорта | км | - | 6,1 | 6,1 |
| Количество автомобильных мостовых переходов | -//-//- | 3 | 3 | 3 |
| Количество пешеходных мостовых переходов | -//-//- | 4 | 4 | 4 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 200 | 250 | 300 |
| Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | -//-//- | 700 | 960 |
| Количество АЗС | -//-//- | 1 | 1 | 1 |
| Количество СТО | -//-//- | - | - | 1 |

Реализация мер по инженерной защите, озеленению территории, созданию микроклимата города позволит уменьшить эрозийные процессы почв.

При проведении рекультивации почв с сильным загрязнением, в перспективе улучшиться физико-механический и химический состав почв. Озеленение территории города многолетними травосмесями приведет к повышению почвенной гумификации, обустройство санитарно-защитных зон предприятий потребует также рекультивации земель, а следовательно повлечет за собой и улучшение качества почв на территории МО поселка Раздолинск.

Берегоукрепительные работы реки Рыбная обеспечит фиксацию линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки.

На руслах всех малых ручьёв (руч. Первомайский, руч. Кривляжный) в пределах территории МО поселка Раздолинск будет осуществлено благоустройство берегов, расчистка и частичное профилирование русел; закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

# Предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения

## Правовое, регламентное и нормативное обеспечение охраны окружающей среды и экологического мониторинга

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются правовыми актами Российской Федерации, нормативно-техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, федеральных органов по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других федеральных органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Для достаточного правового, регламентного и нормативного обеспечения охраны окружающей среды при реализации проектных решений Генерального плана необходимо:

Ревизия, пересмотр и отмена ранее принятых нормативно-правовых актов муниципального уровня, противоречащих Конституции РФ и Федеральному законодательству в части обеспечения конституционного права граждан России на благоприятную окружающую среду и информацию о ней (ст. 42 Конституции РФ).

Принятие пакета новых нормативно-правовых актов муниципального уровня и соответствующих организационных и финансовых механизмов их обеспечения в области соблюдения экологической безопасности и качественного улучшения здоровья населения. Эти нормативно-правовые акты должны опираться на:

а)	Конституцию РФ

б)	Стратегию устойчивого развития РФ

в)	Экологическую доктрину России

г)	Федеральный законы и законы Красноярского края в сфере охраны окружающей среды здоровья населения

## Экологический мониторинг состояния окружающей среды

Экологический мониторинг — это комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Программа экологического мониторинга включает:

мониторинг (контроль) состояния и качества окружающей природной среды, что предполагает регулярное слежение за комплексом природных компонентов и условий на фоновых и техногенно-измененных участках в зоне деятельности промышленного объекта;

мониторинг (контроль) источников воздействия путем регулярного слежения за действующими и (или) потенциальными источниками загрязнения, оказывающими и (или) способными оказать неблагоприятные воздействия на состояние окружающей природной среды.

В части контроля обеспечения предприятиями природоохранных требований выделяются:

уточнение перспектив развития, разработка проектов СЗЗ предприятий, внедрение технологий, обеспечивающих сокращение или не увеличение выбросов загрязняющих веществ;

внедрение систем водооборота на промышленных предприятиях;

ликвидация несанкционированных, не отвечающих санитарным нормам и правилам накопителей осадков сточных вод и промышленных отходов на предприятиях и прилегающих территориях;

соблюдение требований режима водоохраной зоны.

В перечне направлений экологического мониторинга необходимо выделять геофизический и геохимический мониторинг.

Геофизический мониторинг объединяет геодезическое наблюдение, оценку водных и сейсмических режимов на территориях. В задачи геодезического мониторинга входит наблюдение за подвижками земной коры и деформациями дневной поверхности. На базе такого наблюдения необходимо строить карты динамики поверхности во времени. В результате создается возможность прогнозирования негативных процессов.

Геофизический мониторинг подразделяется на:

Мониторинг оползней и образования оврагов — это важный процесс информационного обеспечения градостроительной деятельности. Задачи такого мониторинга заключаются в слежении за подвижками геологических пород, содержанием удерживающих сооружений и зеленых покровов, укрепляющих склоны. Следят за динамикой и режимами подземных водных горизонтов, движением дождевых потоков, поскольку вода является катализатором оползневых и оврагообразующих процессов. Определяют границы участков, пораженных оползнями, что важно для безопасного градостроительного использования территорий.

Мониторинг водных режимов необходим не только для указанных выше целей. В практике эксплуатации застройки имеют место случаи деформации зданий из-за изменения режимов грунтовых вод, а от незыблемости конструкций зависит безопасность проживания в доме.

Как правило, информацию, получаемую в результате системного мониторинга, закладывают в ЭВМ-банк данных. Эту информацию регулярно анализируют, что позволяет разрабатывать достаточно обоснованные рекомендации по противооползневым мероприятиям.

В результате сейсмического мониторинга получают характеристики колебаний земной коры от различных источников естественного и техногенного происхождения. Путем установки и слежения за показаниями высокочувствительных датчиков непрерывно получают информацию о координатах эпицентров и глубине землетрясений, а также скоростях и энергии сейсмических волн и микрофона. В результате создают банк данных. Их обрабатывают по специальным ЭВМ-программам. Это позволяет с определенной погрешностью прогнозировать возможность чрезвычайных обстоятельств.

Используя системы сейсмического мониторинга в городах и поселках, расположенных вне зон активных землетрясений, можно получить данные о вибрациях техногенного происхождения, установить причины помех, поделив их на природные и искусственные, и принять меры, микширующие вибрации.

Системы сейсмического мониторинга, оснащенные высокоэффективными приборами новых поколений, применяют для исследования тектонической структуры местности. С их помощью выявляют неоднородность геологических пород и микроразломы в тектонических плитах, что помогает в проектировании новых градостроительных объектов и уменьшает риск чрезвычайных обстоятельств на вновь освоенных городских территориях.

Информацию, полученную в результате мониторинга, фиксируют на картах города. Такая картографическая информация требует постоянного обновления, учитывающего скорость развития опасных геологических процессов.

Геохимический мониторинг — это систематические наблюдения за состоянием и загрязнением природных компонентов геосферы городов и поселков. Он объединяет семь подсистем: "Атмосферный воздух", "Атмосферные осадки", "Почвы", "Грунтовые воды", "Поверхностные воды и донные отложения", "Радиационная обстановка" и "Растительный и животный мир".

Информацию для этих подсистем используют не единовременно, а перманентно — в процессе эксплуатации и развития города.

Особенностью мониторинга повсеместной деятельности является экологический контроль работы городских служб и экологически проблемных предприятий. Функцию экологического контроля должны осуществлять специальные управленческие подразделения: Ростехнадзора, Государственного управления метеорологической службы, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), административно-технической инспекции (АТИ), Территориальное управление Роспотребнадзора.

Управления городской экологической службы должны осуществлять контроль токсичности гео-, гидро-, лито- и биосфер в пределах городов и поселков. В их обязанность входит экологический мониторинг предприятий, контроль работы служб охраны среды в промышленности, коммунальном хозяйстве и на транспорте.

Службы Росгидромета должны осуществлять санитарно-токсический мониторинг. Для этого существуют посты наблюдения, где регистрируют оперативную информацию о концентрации вредных веществ. Данные должны закладываться в ЭВМ-банк и потом анализироваться для разработки соответствующих рекомендаций.

Территориальные службы Роспотребнадзора должны следить за санитарно-гигиеническим состоянием среды. Изучать динамику заболеваемости, обусловленную параметрами этой среды. В зависимости от сложившихся обстоятельств Роспотребнадзор дает оперативные рекомендации по предотвращению заболеваемости и инфекций.

Территориальные ГИБДД, являясь контролером безопасности движения, опосредованно следят за экологией на улицах. Инспекции должны проверять экологичность двигателей транспортных средств. ГИБДД, регулируя движение транспортных потоков, сокращать засорение воздушного бассейна выбросами продуктов сгорания (двигатели стоящих на перекрестках и в пробках автомашин выделяют значительно больше газов, чем при движении).

АТИ должна осуществлять контроль содержания объектов строительства и реконструкции. Подразделения инспекции на местах следят за состоянием улично-дорожной сети и чистотой на улицах, площадях и межмагистральных территориях. Поскольку зеленые насаждения и водоемы являются элементами внешнего благоустройства, АТИ должна контролировать работу городских служб зеленого строительства и следить за содержанием набережных и водоемов, водообменом, замутнением и цветением воды.

Сведения, получаемые в результате постоянного наблюдения за состоянием экосистем, являются исходной информацией, необходимой для корректировки алгоритмов управления.

# Выводы

МО поселок Раздолинск- в Мотыгинском районе Красноярского края. Расположен в пределах Енисейского кряжа, на р. Рыбная (приток Ангары), в 477 км к северо-востоку от Красноярска. Площадь, занимаемая МО поселок Раздолинск, составляет 907,4 га, средняя плотность населения МО поселка. Раздолинск равна 303 человек на квадратный километр.

Часть территории МО поселка  Раздолинск попадает в 1000 м санитарно-защитную зону от периклазового завода (1 класс санитарной вредности).

Основная функция МО поселка Раздолинск – производственный центр Мотыгинского горнорудного района, важный энергораспределительный узел не только районного, но и межрайонного значения. Именно от подстанции Раздолинская осуществляется электроснабжение Северо-Енисейского и Мотыгинского района. Эта функция сохраняется и усиливается в дальнейшем. В настоящее время в поселке размещаются административные, управленческие представительства, производственные базы компаний горнорудного и золотодобывающего профиля.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи.

Цель генерального плана - обеспечение устойчивого развития МО поселка Раздолинск, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе Интеграция МО поселка Раздолинск в российскую и мировую экономику.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

Формирование предложений по развитию пространственной организации МО поселка Раздолинск - на основе, природного и урбанизированного каркасов.

Повышение эффективности использования территории:

Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО поселка Раздолинск.

Развитие и надежное функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры.

Экологические аспекты проекта Генерального плана включают планировочные, регламентные, нормативные и иные решения, обращенные как непосредственно к территории, включающей природные комплексы и объекты, антропогенные источники воздействия на окружающую среду, так и к условиям, определяющим возникновение экологических проблем или устойчивое сохранение благоприятной окружающей среды при реализации целей и решений социально-экономического развития МО поселка Раздолинск.

Том «Охрана окружающей среды» в Генеральном плане МО поселка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края (ООС), выполнен в соответствии с современными требованиями и ориентирован на характеристику природных условий и ресурсов; характеристику интенсивности антропогенной и техногенной нагрузки на территории МО поселка Раздолинск в увязке с перспективными (прогнозируемыми) градостроительными и планировочными решениями на территории МО.

Состав и содержание раздела определны нормативными и методическими документами, в частности:

1. Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ;

2. Градостроительным кодексом Российской Федерации, 2004 (Редакция от 03.06.2006);

При разработке раздела «ООС» учитывалось, что результаты исследований, выводы и рекомендации по разделу используются в подготовке других разделов проекта, включаются в состав регламентирующих условий разработки последующих (после Генерального плана) стадий проектирования.

Основным объектом исследования раздела «ООС» являются компоненты, комплексы и объекты окружающей природной среды поселения, их характеристики.

При составлении раздела «Охрана окружающей среды» в составе проекта Генерального плана МО поселка Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края была проведена оценка антропогенного воздействия  на окружающую среду:

Атмосферный воздух. Основные объемы выбросов в МО поселке Раздолинск приходятся на горнодобывающие и металлургические предприятия: ЗАО «Прииск Удерейский», ООО «Сибирский магнезит», ЗАО «Раздолинский Периклазовый завод» ЗАО ЗДК «Золотая Звезда», ООО «Минерал», с объемами выбросов порядка 0,3 – 0,7 тыс. тонн у каждого предприятия. В целом по массе в структуре выбросов предприятий преобладают взвешенные вещества.

Наибольшую опасность для окружающей среды представляет «Раздолинский Периклазовый завод», технологическим процессом которого предусмотрен обжиг магнезита в электродуговых печах, при котором выделяется значительное количество диоксида серы, оксида углерода и других вредных примесей. Загрязнение атмосферы выбросами от передвижных источников в МО поселке Раздолинск незначительно.

Состояние атмосферного воздуха в МО поселке Раздолинск определяется влиянием выбросов Раздолинского периклазового завода (санитарно-защитная зона завода частично захватывает селитебную территорию МО поселка Раздолинск) – можно с высокой долей вероятности предположить, что негативное воздействие данного предприятия при определенных погодных условиях может распространяться за пределы санитарно-защитной зоны и оказывать влияние на близлежащие селитебные территории. В настоящее время в МО поселке Раздолинск несмотря на высокую потенциальную опасность загрязнения атмосферы, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно справки Красноярского ЦГМС-Р находится в пределах нормативных показателей.

Водная среда. Современный уровень загрязнения водных объектов на территории МО поселка Раздолинск определяется сбросами загрязненных сточных вод предприятиями горнодобывающей промышленности, объектов жилищно-коммунального хозяйства. Крупнейшими потенциальными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия горнодобывающей промышленности.

Централизованное водоснабжение имеет 53% населения МО поселка Раздолинск. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется от поверхностных водозаборов, расположенных на ручье Кривляжном и реке Рыбная. Фактическая мощность водозаборных сооружений составляет 200 и 250 м3/сут соответственно. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 14,2 км.

Существующие водозаборные сооружения не обеспечивают необходимый для населения расход и качество воды, поэтому в 1999-2000 годах были проведены поисковые работы для целей выявления источника водоснабжения по пяти объектам. В результате было выявлено два более перспективных участка - Баландин и Афониха.

На территории МО поселка Раздолинск 27,5% населения имеют централизованную канализацию, 26% населения используют септики.. Сточные воды обрабатываются на очистных сооружениях полной биологической очистки (аэротенки), построенные в 1993-1995 годах. Очистные сооружения принадлежат МПП ЖКХ, износ оборудования составляет 27,9%. Проектная производительность сооружений составляет 1100 м3/сут, используются лишь на 470 м3/сут. Обеззараживание сточных вод производится хлорной водой. Выпуск недостаточно-очищенных сточных вод производится в ручей Рудничий бассейн реки Рыбная.

Отходы производства и потребления. Основную массу отходов, образующихся в МО поселке Раздолинск, представляют собой отходы IV и V класса опасности – бытовые отходы и вскрышные породы при разработке полезных ископаемых открытым способом. Состояние санитарной очистки территорий не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов. Имеются несанкционированные свалки общей площадью 0,32 га.

На территории домовладений и организаций отсутствуют площадки для крупногабаритных отходов; нарушаются графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного транспорта и кадров; в местах захоронения отходов потребления отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров и мусоровозов.

При реализации проектных решений Генерального плана предусмотрены:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха;

Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов;

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод;

Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории;

Мероприятия по охране растительного и животного мира;

Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения;

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

В результате реализации основных направлений Генерального плана развития МО поселка Раздолинск и соблюдении рекомендаций по охране окружающей среды прогнозируется качественное улучшение экологических показателей рассматриваемой территории:

уменьшение объемов выбросов от стационарных источников и передвижных источников

снижение уровня загрязнения атмосферы в результате реализации территориально-планировочных

снижение загрязнения вод р. Рыбная поверхностными сточными водами

улучшение качества питьевой воды

улучшение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов

реализация мер по инженерной защите, озеленению территории, созданию микроклимата города позволит уменьшить эрозийные процессы почв

берегоукрепительные работы реки Рыбная обеспечит фиксацию линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки.

# Список использованных материалов

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 52-ФЗ от 30.03.99 г.

- Закон “Об отходах производства и потребления”  № 89-ФЗ. 24.06.98г.

- Водный кодекс Российской Федерации (03. 06. 2006 г).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция от 03.06.2006).

- Земельный кодекс РФ (25.10.2001г) №136-ФЗ

- Лесной кодекс Российской Федерации (07.12.2006г).

- Закон «Об охране атмосферного воздуха»” № 96-ФЗ, 4.05.99 г.

- Федеральный закон РФ О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах».

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г № 33-ФЗ

- Закон РФ «Об экологической экспертизе».

- Постановление правительства РФ 25.12. 2006 г. N 801 «Об утверждении Положения об осуществлении и государственного контроля за использованием и охраной водных объектов».

- Постановление правительства РФ от 14.03.97  N 307  “Об утверждении Положения о ведении государственного мониторинга водных объектов“.

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации. Утверждено заместителем Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 15.06.94 г.

- Постановление правительства Российской Федерации №545 от 3 августа 1992г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 640 от 4 ноября 2006г «О критерия отнесения объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю и государственному региональному контролю за использованием и охраной водных объектов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 703 от 20 ноября 2006г «Об утверждении правил резервирования источников питьевого водоснабжения».

- Постановление правительства Российской Федерации № 728 от 30 ноября 2006г «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской федерации и утверждении границ бассейновых округов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 757 от 13 ноября 2006г «О полномочиях Министерства природных ресурсов Российской Федерации в области водных отношений».

- Постановление правительства Российской Федерации № 801 от 25 ноября 2006г «Об утверждении положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов».

- Постановление правительства Российской Федерации № 883 от 30 декабря 2006г «О порядке разработке, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы».

- Приказ Минприроды Российской Федерации от 25.01.1993 N 15 «Об утверждении положения о памятниках природы федерального значения в российской Федерации».

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

- СП 2.2.1.1312-03. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, Минздрав России, Москва 2000.

- СанПиН  4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест.

- СП 2.1.7.1038-01. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов;

- СниП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СНиП 2.07.01.-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СниП 23.03.-03. Защита от шума.

- СНиП 11.04.-03. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, 1987г.

- Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 1985 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

- ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

- ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения.

- ГОСТ 17.5.1.04-80. Охрана природы. Земли. Классификация землепользования.

- ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

- ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в РФ (утверждены Минприроды РФ от 15.07.94 г.).

- Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов М.:Минздрав.1987г.

- Руководство по разработке раздела «Охраны окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района. Утверждено председателем Москомархитектуры (приказ № 166 от 29.12.97).

- «Сборник нормативных документов по переработке, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». М.: Промэкознание.1991г.

- Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. С-П 2000 г.

- Маслов Н.В. Градостроительная экология. – М.: Высшая школа, 2003.

- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.12.93 г.   N 1362  “Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в РФ;

- Постановление администрации Мотыгинского района № от 2007г. «Об утверждении Правил использования водных объектов

для личных и бытовых нужд»

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17 апреля 2006 N 0100/4317-06-32 «Об организации санитарно-защитных зон на территории Российской Федерации».

- Схема территориального планирования Мотыгинского района к концепции градостроительного развития. Материалы по обоснованию проекта. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2008г.

- Программа социально-экономического развития Мотыгинского района Красноярского края на 2007-2017 гг., Администрация Мотыгинского района, пгт. Мотыгино, 2007 г.

- Проект генерального плана Муниципального образования поселка Раздолинск. ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Красноярск, 2009 г.

- Правила землепользования и застройки Муниципального образования поселка Раздолинск. ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Красноярск, 2009 г.

- Отчеты о проведенных гидрогеологических исследованиях

1942-1944 гг. – изучение гидрогеологических условий Раздолинского сурьмяного комбината с целью прогноза водопритоков в подземные выработки, расположенные под руслом и поймой р. Рыбная

1960-1964 гг. – региональная гидрогеологическая съемка М 1:200000 (Кустов, Шубенин)

1992 г. - геолого-экологические исследования в районе хвостохранилища Раздолинского рудника. Пройдены 4 гидрогеологические скважины глубиной до 30,0 м

1999-2000 гг.  - поиски подземных вод в п.Раздолинске

# Приложения

Приложение 1 - Генеральный план муниципального образования п. Раздолинск

Приложение 2 - Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Приложение3 - Данные об отходах и санитарной очистке п. Раздолинск

Приложение 4 - Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям М 1:4000