ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА

РАЗДОЛИНСК

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТОМ IV

Шифр 68

07-А

КРАСНОЯРСК - 2009

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА

РАЗДОЛИНСК

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ТОМ IV

Шифр 68

07-А

Директор филиала			           	Е.П. Даллакян

Главный инженер                                              Ю.Я. Криксунов

КРАСНОЯРСК - 2009

Содержание

Введение	4

Часть 1.Водоснабжение и водоотведение.	4

1.1.	Состояние существующих сетей водоснабжения и водоотведения	4

1.2. Первая очередь строительства	5

1.3. Расчетный срок	9

Часть 2. Теплоснабжение	11

2.1.Современное состояние тепловых сетей	12

2.2.Первая очередь строительства	14

2.3.Расчетный срок	16

Часть3. Электроснабжение	17

3.1.Существующее положение	17

3.2.Проектное предложение	18

Часть 5. Телефонизация	21

Часть 6.Радиофикация	22

6.1.Сотовая связь	23

6.2.Телевидение	23

6.3.Спутниковые системы	24

6.4.Почтовая связь	24

Приложения	26

Приложение 1 –  Расход тепловой энергии МО поселка Раздолинск	26

Приложение  2- Исходные данные для разработки  IV тома «Инженерная инфраструктура» проекта генерального плана МО поселка Раздолинск	28

CОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| № п/п | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:4000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:4000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:4000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:4000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:4000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:4000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:4000 | 8 |  |
| 9 | Схема территориального зонирования | 1:4000 | 9 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

# Введение

Настоящий том « Инженерная инфраструктура»  проекта «Генеральный план Муниципального образования поселка Раздолинск» разработан на основании программы социально-экономического развития Мотыгинского района до 2017 года, программы социально-экономического развития МО поселка Раздолинск до 2017 года, муниципального контракта № 68 от 07.12.2007г., № 07-А от 25.01.2008г., а также заданием на разработку «Генерального плана Муниципального образования поселка Раздолинск» и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 3-05-03-85* «Тепловые сети»

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СП 41-101-95 Строительные правила «Проектирование тепловых пунктов».

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

# Часть 1.Водоснабжение и водоотведение.

# Состояние существующих сетей водоснабжения и водоотведения

В настоящее время население МО поселка Раздолинск не обеспеченно качественной питьевой водой, в зимний период возникают трудности в обеспечении даже технической водой. Централизованное водоснабжение имеет 53% населения МО поселка Раздолинск. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется от поверхностных водозаборов, расположенных на ручье Кривляжном и реке Рыбная. Фактическая мощность водозаборных сооружений составляет 200 и 250 м3/сут соответственно. Износ оборудования составляет 75% и 80%. Отсутствуют водозаборные очистные сооружения, что значительно ухудшает качество питьевой воды.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 14,2 км, из них ветхих 9,8 км. Необходим капитальный ремонт ветхих сетей.

Проведены проектно-изыскательские работы и найден источник, который обеспечит население МО поселка Раздолинск качественной питьевой водой. Для бесперебойного водоснабжения МО поселка Раздолинск и обеспечения его качественной питьевой водой необходимо строительство водозабора.

Требуется капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, которые находятся в ветхом состоянии.

Необходимо строительство насосной станции первого подъема в устье ручья Афониха и прокладка водопровода до накопительных емкостей, что приведет к снижению затрат на оказание коммунальных услуг потребителям.

Сточные воды от населения МО поселка Раздолинск поступают в септики, канализационную сеть и надворные уборные, а далее на очистные сооружения с производительностью 250 м3/сут (проектная производительность-1100 м3/сут). 27,5% населения имеют централизованную канализацию, 26% населения используют септики.

На территории МО поселка Раздолинск необходимо провести ремонт канализационных сетей, которые находятся в ветхом состоянии.

Проектом предусматривается 2 очереди строительства. I очередь строительства предусматривает строительство нового водозабора на реке Афониха, увеличение мощности канализационных очистных сооружений и прокладку водопроводных и канализационных сетей к существующим зданиям. На расчетный срок предусматривается увеличение мощности водозабора и канализационных очистных сооружений и прокладка сетей к объектам жилищного и социально-культурного назначения, строительство которых проектируется на расчетный срок.

# 1.2. Первая очередь строительства

Водоснабжение

Водопотребителями  МО поселка Раздолинск являются:

- Население

- Объекты соцкультбыта

- Предприятия

Наряду с этим, предусматривается расход воды на полив насаждений, улиц, дорог и пожаротушение.

Проект водоснабжения разработан в соответствии со СНиП 2.04.02.-84.

Среднесуточные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и неучтенные расходы приведены в таблице №1.2.1.

Таблица №1.2.1.

| № п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточная за год норма водопотребления, л | Количество жителей, тыс.чел. | Среднесуточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 2800 | 645 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 130 |
| 3 | ИТОГО |  |  | 775 |

40% от полученного значения водопотребления населения и местной промышленности идет на горячее водоснабжение.

Ввиду отсутствия детальных данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.д.) удельное среднесуточное водопотребление принимается в расчете на одного жителя – 50л/сут, что составляет 140м3/сут.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; расходы сведены в таблицу № 1.2.2.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расход воды на пожаротушение

Таблица №1.2.2.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел | Количество пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар, л/сек | Общий, л/с | Общий, м³ |
| 1 | Жилая застройка Наружное пожаротушение | 2800 | 1 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 2800 | 1 | 5 | 5 | 54 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162 |

Суммарные расходы воды по МО поселку Раздолинск представлены в таблице №1.2.3.

Таблица №1.2.3.

| Наименование потребителей | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды по жилой застройке, включая горячее водоснабжение | 645 |
| Расходы на местную промышленность | 130 |
| Расходы на полив | 140 |
| Расходы на пожар | 162 |
| ИТОГО | 1077 |

Проектом предусматривается расширение сетей водоснабжения, что приведет к увеличению водопотребления. Существующие водозаборные сооружения не обеспечивают необходимый для населения расход и качество воды, поэтому предполагается их демонтаж, либо использование добываемой воды в технических целях. Предусматривается строительство нового подземного водозабора. Для этого в 1999-2000 годах были проведены поисковые работы для целей выявления источника водоснабжения по пяти объектам. В результате было выявлено два более перспективных участка Баландин и Афониха. Сравнительная характеристика участков водозаборов Баландин и Афониха проведена в сопоставлении их по производительности, качеству воды, защищенности подземных вод от загрязнения, степени сложности гидрогеологических условий, расположению водозаборов по отношению к водопотребителю, величине эксплуатационных запасов, ресурсов и др. По рассмотренным параметрам  наиболее оптимальным участком под строительство является участок Афониха.

Участок Баландин можно оставить в качестве резервного и при необходимости провести разведку в целях водоснабжения отдельных объектов МО поселка Раздолинск.

I очередью строительства предусматривается строительство водозабора на реке Афониха производительностью 1100 м3/сут.

Перспектива развития системы подачи питьевой воды

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании подземных питьевых вод. Забор воды производится несколькими скважинными насосными станциями I подъема. Далее вода подается на обеззараживающую установку, откуда очищенная вода подается на водонапорные башни и в кольцевые сети МО поселка Раздолинск. На сетях водопровода предусматривается установка водоразборных колонок для обеспечения питьевой водой населения, чьи дома не имеют централизованного водоснабжения. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых через 150 метров. Также предусматривается установка камер и колодцев, выполненных из сборных железобетонных элементов по типовым проектам. Трубопроводы частично прокладываются в подземных непроходных каналах теплосети, а так же в грунте. Прокладка трубопроводов водоснабжения предусматривается в усиленной изоляции. Водоводы прокладываются из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91*. Монтаж трубопроводов производится по СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Для промышленных площадок МО поселка Раздолинск и Раздолинской зоны организация водоснабжения для технических целей из поверхностных водных объектов проблематична. Строительство водоводов от реки Ангара на расстояние порядка 40 км считается неблагоприятным. Для организации водоснабжения предприятий необходимо провести дополнительные изыскания о возможности регулирования поверхностного стока для устройства водозаборов на реках Афониха и Рыбная, а также рассмотреть возможность технического водоснабжения на базе использования подземных вод.

.Канализация

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население

- предприятия

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расход сточных вод представлен в таблице №1.2.4.

Таблица №1.2.4.

| Объекты водоотведения | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением. | 230 | 2800 | 645 |
| Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 130 |
| ИТОГО |  |  | 775 |

Сточные воды от зданий собираются внутриквартальными канализационными сетями и по уличным коллекторам поступают в главный коллектор, далее на канализационные очистные сооружения. Стоки зданий, не присоединенных к системе центральной канализации, поступают в выгреба и отвозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения или на близлежащую канализационную насосную станцию.

На канализационной сети предусмотрено расположить одну насосную станцию подкачки стоков. Так же на сети предусматриваются смотровые колодцы и камеры гашения напора.

Первой очередью строительства предусматривается расширение канализационных очистных сооружений до производительности 800 м3/сут. Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). После очищенные и обеззараженные стоки направляются в ручей Рудничий с последующим выбросом в реку Рыбная, а осадок направляется на дальнейшую утилизацию.

Детальная проработка будет выполнена в рабочем проекте.

Очистка производственно-бытовых стоков предусматривается для каждого производства (либо группы производств), при этом следует предусматривать возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий.

# 1.3. Расчетный срок

Водоснабжение

Проект водоснабжения разработан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Среднесуточные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  и неучтенные расходы приведены в таблице №1.3.1.

Таблица №1.3.1

| № п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточная за год норма водопотребления, л | Количество жителей, тыс.чел. | Среднесуточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 3200 | 736 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% | - | - | 147 |
|  | ИТОГО |  |  | 883 |

40% от полученного значения водопотребления населения и местной промышленности идет на горячее водоснабжение.

Ввиду отсутствия детальных данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.д.) удельное среднесуточное водопотребление принимается в расчете на одного жителя – 50л/сут, что составляет 160 м3/сут.

Расход воды на пожаротушение

Таблица №1.3.2.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел | Количество пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар, л/сек | Общий, л/с | Общий, м³ |
| 1 | Жилая застройка Наружное пожаротушение | 2800 | 1 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 2800 | 1 | 5 | 5 | 54 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162 |

Суммарные расходы воды по МО поселку Раздолинск на расчетный срок приведены в таблице №1.3.3.

Таблица №1.3.3.

| Наименование потребителей | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды по жилой застройке, включая горячее водоснабжение | 736 |
| Расходы на местную промышленность | 147 |
| Расходы на полив | 160 |
| Расходы на пожар | 162 |
| ИТОГО | 1205 |

Производительность водозабора на реке Афониха предусматривается увеличить до 1200 м3/сут. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых через 150 метров. Также предусматривается установка камер и колодцев, выполненных из сборных железобетонных элементов по типовым проектам. Трубопроводы частично прокладываются в подземных непроходных каналах теплосети, а так же в грунте. Прокладка трубопроводов водоснабжения предусматривается в усиленной изоляции. Водоводы прокладываются из стальных труб ГОСТ 10704-91*. Монтаж трубопроводов производится по СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Канализация

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расход сточных вод на расчетный срок представлен в таблице №1.3.4.

Расход сточных вод

Таблица №1.3.4.

| № п/п | Объекты водоотведения | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением. | 230 | 3200 | 736 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 147 |
| 3 | ИТОГО |  |  | 883 |

Из-за увеличения объема стоков, необходимо увеличить объем очистных сооружений до 900 м3/сут.

На канализационной сети  предусматриваются смотровые колодцы. Для самотечных канализационных труб применяются полиэтиленовые трубы ГОСТ 22689.2 - 89, а для напорных – чугунные ГОСТ 6942 - 98. При проектировании канализационных сетей через реку Рыбная прокладка их предусматривается в дюкере на основании СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Охранные мероприятия

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения МО поселка Раздолинск должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Граница первого пояса ЗСО для подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Размер санитарно-защитных зон линий водоводов определяется в зависимости от наличия грунтовых вод и диаметров трубопроводов и составляет 10-20 метров.

Для промышленных объектов и узлов требуется разработка экологического паспорта безопасности, ОВОС.

# Часть 2. Теплоснабжение

Климатические данные.

Климат МО поселка Раздолинск характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные приняты по средним температурным показателям, предоставленными заказчиком.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки       - 48°С;

- средняя температура самого  холодного

месяца ( января) -                                                                  - 35°С;

- средняя температура отопительного периода                  - 15,2°С;

- продолжительность отопительного периода -                245 суток

# 2.1.Современное состояние тепловых сетей

Теплоснабжение в МО поселке Раздолинск осуществляется в основном за счет индивидуального печного отопления и котельных.

Жилищно-коммунальные услуги на территории МО поселка Раздолинск оказывает ООО «Теплобытсервис». Состояние тепловых сетей крайне неудовлетворительное. На территории МО поселка Раздолинск расположены восемь источников тепла. Из них 4 источника обеспечивают теплом только промышленные и производственные здания.

А именно:

- Плавильные печи ЗАО «Раздолинский периклазовый завод», расположенные на территории промплощадки;

- Котельная ЗАО ЗДК «Золотая звезда», расположена на территории промплощадки;

- Котельная ЗАО «РСУ», расположена на территории промплощадки;

- Котельная артели старателей «Ангара-Север», расположена на территории промплощадки.

На территории жилых кварталов расположены следующие источники тепла:

- Котельная, расположенная на территории больницы. Отапливает только больничный комплекс.

- Котельная № 1(школьная), расположенная в центральной части поселка, отапливает здание школы, дом культуры «Горняк», а также часть жилых домов.

- Котельная № 2(микрорайон), расположенная в западной части МО поселка Раздолинск, отапливает в основном жилые дома.

- Электрокотельная, расположенная в южной части МО поселка Раздолинск, отапливает в основном общественно-деловые здания и жилые дома.

В настоящее время в МО поселке Раздолинск действует система централизованного теплоснабжения на базе Котельной №1, Котельной №2 и электрокотельной с магистральными тепловыми сетями от этих источников. Общая протяженность теплотрасс составляет 4,3км.

Централизованным теплоснабжением не охвачена большая часть частной малоэтажной застройки по ул. Заводская, ул. Краснодонцев, ул. Калинина, ул. Партизанская, ул. Горняцкая, ул. Ленина, ул. Студенческая, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Рыбная, ул. Первомайская. На сегодняшний день более 80% всех инженерных коммуникаций имеют 100% износ, вследствие чего требуют дополнительных мероприятий по реконструкции и ремонту.

Все это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Такое состояние жилищной коммунальной инфраструктуры стало возможно из-за отсутствия ремонта, отсутствия капитальных вложений в модернизацию основных фондов.

Для систем энергосбережения характерны:

- низкая эффективность источников тепла;

- большая степень изношенности системы теплоснабжения поселка;

- значительные потери тепловой энергии и теплоносителя во всех элементах систем теплоснабжения;

- полное отсутствие измерительных приборов учета (теплосчетчиков и т.д.);

- - низкий уровень организации труда и недостаточная квалификация обслуживающего персонала.

Основные характеристики котельных представлены в таблице №2.1.1.

Таблица №2.1.1.

| № п/п | Наименование | Тип котла | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная | КВЭР-400/0,4 | 4,128 |  |
| 2 | Котельная №1 | КВШ-20 водогр. | 2,5 | Уголь Кокуй |
|  |  | КВпр-ФС-1 водогр. |  |  |
| 3 | Котельная №2 | КВЦ-1,29 водогр. | 2,58 |  |
|  |  | КВЦ-1,29 водогр. |  |  |

Во всех котельных:

- система теплоснабжения – открытая;

- теплоноситель – горячая вода по температурному графику 95 - 70°С;

- система трубопроводов –  2-х трубная;

- топливо – твердое (каменный уголь Кокуйского месторождения с низшей теплотой сгорания Qн = 4050 ккал/кг);

- доставка топлива на площадку котельных – автотранспортом;

Фактический расход тепла на отопление жилищно-коммунального сектора и общественных зданий по каждой котельной приведен в таблице №2.1.2.

Таблица №2.1.2

| № п/п | Наименование | Фактический расход тепла, Гкал/час (Мвт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная | 1,27 (1,48) |
| 2 | Котельная №1 | 0,49 (0,57) |
| 3 | Котельная №2 | 0,43 (0,5) |

В настоящее время в МО поселке Раздолинск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Тепловые сети двухтрубные. Схема теплоснабжения тупиковая. Предусмотрено резервирование подачи теплоты потребителям, за счет совместной работы источников теплты. Теплоноситель – вода с параметрами 95 - 70°С.

Прокладка существующей теплосети выполнена несколькими способами: подземно в непроходных железобетонных каналах; наземно на низких стоящих опорах. Диаметр трубопроводов от 32 до 219мм. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции.

Проектное решение.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением:

- весь сохраняемый жилищный фонд,

- жилищный фонд, проектируемый на I очередь строительства,

- жилищный фонд, проектируемый на расчетный срок,

- сохраняемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы,

- проектируемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы, проектируемые на I очередь и на расчетный срок.

Расчет потребности в тепле МО поселка  Раздолинск выполнен на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

# 2.2.Первая очередь строительства

Проектом предусматривается охватить централизованным отоплением и горячим водоснабжением все жилые дома, общественные и промышленные здания существующего МО поселка Раздолинск.

Расчетный расход тепла на отопление жилых и общественных зданий МО поселка Раздолинск принят по укрупненным показателям теплового потока и представлен в таблице №2.2.1.

Таблица №2.2.1.

| №№ п/п | Наименование потребителя | Расход тепла на I чередь, Гкал/ч (Мвт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | Горячее водоснаб- жение | всего |
| 1 | Жилищный фонд | 3,28 (3,82) | 0,66 (0,77) | 3,94 (4,59) |
| 2 | Нежилой фонд (см.примечание) | 0,96 (1,12) | 0,18 (0,21) | 1,14 (1,33) |
| 3 | Всего | 4,24 (4,93) | 0,84 (0,98) | 5,08 (5,91) |

Примечание к таблице № 2.2.1. В строке «Нежилой фонд» указывается суммарное теплопотребление административных, культурно-бытовых, промышленных зданий.

Регулирование отпуска тепловой энергии принято качественно-количественное.

Расчетные тепловые нагрузки по каждой котельной с учетом развития тепловых сетей в I очереди приведены в таблице №2.2.2.

Таблица №2.2.2.

| №п/п | Наименование | Расход тепла на I очередь, Гкал/час (Мвт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На ГВС | Всего |
| 1 | Электрокотельная | 1,04 (1,21) | 0,21 (0,24) | 1,25 (1,45) |
| 2 | Котельная №1 | 1,18 (1,38) | 0,23 (0,26) | 1,41 (1,64) |
| 3 | Котельная №2 | 2,02 (2,35) | 0,084 (0,098) | 2,104 (2,448) |

На этапе I очереди тепловые нагрузки на котельные увеличатся за счет подключения к ним сохраняемого жилищного фонда, а также части существующей общественно-деловой застройки.

Из таблиц №2.1.1. и №2.2.2. видно, что все три котельные полностью покрывают расход тепла на уровне I очереди. На данном этапе необходима реконструкция тепловых сетей для увеличения их пропускной способности.

Требуется построить новые тепловые сети в южной, центральной и северной части МО поселка Раздолинск.

Схема тепловых сетей принята водяная двухтрубная. Теплоноситель в системе теплоснабжения – горячая вода с параметрами 95 - 70°С.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения – открытая.

Местная система теплоснабжения потребителей подключается к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты без устройства элеваторов. Система горячего водоснабжения запитывается непосредственно от узла управления.

Трубопроводы теплосети прокладываются с уклоном, но не менее 0,002 в сторону котельной от зданий и сооружений.

По трассе теплосети предусматривается устройство тепловых камер с установкой в них отключающей арматуры. А также предусматривается устройство сбросных колодцев, куда вода поступает при опорожнении трубопроводов на период ремонта с последующим отводом ее специальным автотранспортом в ближайшую канализацию.

Компенсации тепловых удлинений трубопроводов осуществляются углами поворота на прямых участках П-образными компенсаторами. А также предусматривается устройство неподвижных опор. Количество и марка будут определены рабочим проектом. На вводе в здание устраивается герметичная перегородка.

Трубопроводы в канале укладываются на скользящие опоры, опорные подушки.

Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории в подземных непроходных каналах или наземно на опорах в тепловой изоляции, внутри жилых образований – подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1.2 – 2.0 м. Для прокладки теплосети приняты стальные электросварные трубопроводы по ГОСТ 10704-91*, сталь В-10.

После монтажа трубопроводы и трубопроводная арматура покрываются теплоизоляционным слоем из минеральной ваты с антикоррозионным покрытием – температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 ГОСТ 10296-79*. Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ-ТУ-6-11-45-80*.

Объемы изоляции будут определены рабочим проектом.

Монтаж трубопроводов тепловой сети выполнить согласно требованиям СниП 3.05.03-85*.

Горячая вода должна соответствовать СП 4723.

# 2.3.Расчетный срок

На расчетный срок предполагается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением новые жилые дома. А так же строящиеся объекты культурно-бытового и общественно-делового назначения, предприятия коммунальной сферы, проектируемые в основном в центральной части МО поселка Раздолинск и в северо-восточном направлении.

Определение теплопотребления жилой и общественной застройки, проектируемой на расчетный срок, производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана.

Суммарные тепловые нагрузки по каждой котельной на расчетный срок представлены в таблице в Приложении №1. В данной таблице видно, что на расчетный срок тепловые нагрузки покрывает только электрокотельная. Увеличение ее мощности не требуется.

Предполагается, что планируемый микрорайон в северной части МО поселка Раздолинск  будет обеспечиваться теплом от котельной №1. В связи с этим необходима ее реконструкция для увеличения мощности до 4 Гкал/час.

Так как в центральной части МО поселка Раздолинск планируется строительство новых жилых домов и общественно-деловых зданий, необходимо реконструировать котельную №2. Ее мощность должна быть увеличена до 4,2 Гкал/час.

Рекомендуется установка теплосчетчиков и счетчиков горячего водоснабжения.

Гидравлическое испытание смонтированной системы трубопроводов теплосети производить в соответствии с указаниями СНиП 3.05.03-85* давлением равным 1,25 рабочего, но не ниже 16кгс/см2.

# Часть3. Электроснабжение

# 3.1.Существующее положение

Общая электрическая нагрузка МО поселка Раздолинск, согласно письму № 001/258 от 30.04.2009 г.,выданного ООО «Красноярской региональной энергетической компанией», составляет- 2465 кВт.

Источником электроснабжения МО поселка Раздолинск является существующая ПС 110/35/6 кВ № 40 «Раздолинская» с двумя трансформаторами по 63 МВА каждый.

Электроснабжение МО поселка Раздолинск выполняется непосредственно с шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ двумя воздушными линиями 6 кВ ф. 40-13 и ф.40-15 (ф.40-10 - резервная линия).

Выходы с ПС 110/35/6 кВ № 40 «Раздолинская» выполнены кабельными вставками 6 кВ, а далее по поселку проходят две воздушные линии 6 кВ с проводами АС-50 мм2 , от которых запитаны трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ.

Электрические нагрузки по линиям 6 кВ даны в таблице №3.1.1.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | Наимено-вание линии 6 кВ | Марка, сечение провода, кабеля | Допустимая нагрузка линии , кВт | Существующая нагрузка | Резерв мощности, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ток, А | Мощность, кВт |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 1. | ф.40-13 | 2ААБл-3х240мм2 3АС-50мм2 | 3451 | 90 | 1479 | 1972 |  |
| 2. | ф.40-15 ф.40-10 | ААБл-3х240мм2 ААБл-3х240 мм2 3АС-50мм2 | 3451 | 60 | 986 | 2465 |  |
| ИТОГО: | 2465 | 4437 |  |

В центрах электрических нагрузок установлены трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ с трансформаторами от 160 кВА до 560 кВА. Электрические потребители запитаны от девяти трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ.

Электроснабжение МО поселка Раздолинск по двум воздушным линиям 6 кВ от одной секции шин ПС 110/35/6 кВ №40 обеспечивает надежность электроснабжения по III категории.

Для I и II категории установлен дополнительный, резервный источник питания – дизельная электрическая станция (ДЭС).

# 3.2.Проектное предложение

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Нагрузка жилых домов принята с установкой в них электрических плит, результаты расчетов на I очередь и расчетный срок сведены в таблицы №3.2.1. и №3.2.2.

Сводная таблица электрических нагрузок МО поселка Раздолинск

Таблица№3.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Электрическая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2007-2012 г. | Расчетный срок 2007-2020г |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1. | Жилищный фонд | 1732 | 2014 |  |
| 2. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | 1207 | 1722 |  |
| 3. | Водозабор | 70 | 79 |  |
| 4. | Очистные сооружения | 60 | 70 |  |
| 5. | Электрокотельная | 1450 | 1450 |  |

Таблица №3.2.2.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | I очередь 2007-2012г. | Расчетный срок 2007-2020г. | Удельная нагрузка. кВт/ед.изм. | Электрическая нагрузка | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь 2007-2012г | Расчетн. срок 2007-2020г. |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Жилищный фонд-всего | тыс.м2 общ. площ. квартир | 79,8 | 92,8 | 21,7 вт/м2 | 1732 | 2014 |  |
| 2.1 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: Детские дошкольные учреждения | мест всего | 120 | 120 | 0,46 | 55,2 | 55,2 |  |
| 2.2 | Общеобразова-тельные школы | мест всего | 640 | 640 | 0,25 | 160 | 160 |  |
| 2.3 | ПТУ № 103 | мест всего | 480 | 480 | 0,469 | 220,8 | 220,8 |  |
| 2.4 | Больницы | Коек всего | 20 | 43 | 2,3 | 46 | 98,9 |  |
| 2.5 | Поликлиники | пос/м | 41 | 112 | 0,66 | 27 | 74 |  |
| 2.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площ. | 1637 | 1637 | 0,25 | 409,2 | 409,2 |  |
| 2.7 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 45 | 165 | 1,04 | 46,8 | 171,6 |  |
| 2.8 | Учреждения культуры и искусства-всего/1000 чел.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дома культуры, клубы | мест | 300 | 670 | 0,46 | 138 | 308,2 |  |
|  | -библиотеки | т.том | 29 | 29 | 0,69 | 20 | 20 |  |
| 2.9 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -гостиницы | мест | - | 20 | 0,46 | 9,2 | 9,2 |  |
|  | -бани | пом.мест | 12 | 12 | 2,8 | 33,6 | 33,6 |  |
|  | -прачечные, химчистки | кг/см | - | 192 | 0,075 | - | 14,4 |  |
| 2.10 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 13 | 13 | 1,5 | 19,5 | 19,5 |  |
| 2.11 | Пождепо | объект машины | 1 депо | 1депо | 5,3 | 10,6 | 10,6 |  |
| 2.12 | АЗС | объект | 1 | 1 |  | 20 | 20 |  |
| 2.13 | СТО | объект | 1 | 1 |  | - | 97 |  |
| ИТОГО: | 1206,7 | 1722,1 |  |

Общая расчетная электрическая нагрузка МО поселка Раздолинск на I очередь составляет:

∑Рр=Рржилье+Ррсоц.культ.быт.х0,75+Ррком.;

где 0,75-коэффициент совмещения максимума нагрузок.

∑Рр=1732+1207х0,75+1580=4217 кВт

Общая расчетная электрическая нагрузка МО поселка Раздолинск на расчетный срок составляет:

∑Рр=Рржилье+Ррсоц.культ.быт.х0,75+Ррком.;

где 0,75-коэффициент совмещения максимума нагрузок.

∑Рр=2014+1722х0,75+1599=4905кВт

В общую расчетную электрическую нагрузку включены только нагрузки жилых и общественных зданий и объектов ЖКХ МО поселка Раздолинск.

В центрах электрических нагрузок проектируемых объектов на I очередь и расчетный срок установить трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ с трансформаторами необходимой мощности.

По стороне 6 кВ проектируемые подстанции подключить к существующим воздушным линиям 6 кВ, на которых имеется резерв пропускной мощности.

Для подключения потребителей I и II категории по стороне 0,4 кВ необходимо установить дополнительные дизель-электрические станции (ДЭС) необходимой мощности.

Для конкретного подключения электрических нагрузок необходимо запросить технические условия.

# Часть 5. Телефонизация

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты жилого и общественного секторов.

Для телефонизации всего МО поселка Раздолинск необходимо выполнить строительство телефонной кабельной канализации из асбестоцементных труб Ø100мм. Магистральные сети телефонной канализации проложить вдоль автомобильных дорог. Полосы земельных участков для строительства кабельных линий связи следует размещать в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, по возможности, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не вызывали необходимость их переноса в дальнейшем при реконструкции автомобильных дорог. Ширина полосы земель связи на каждой стороне придорожной зоны автомобильной дороги определяется перспективой прокладки кабелей связи с учетом нормируемой ширины земли, необходимой при строительстве линий связи согласно СН 461-74 и их охранной эксплуатационной зоной.

При выборе магистральных кабельных трасс вне населенных пунктов и в населенных пунктах следует руководствоваться минимально допустимыми расстояниями прокладки кабелей связи и проводного вещания до других подземных и наземных сооружений согласно "Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений связи радиовещания и телевидения" ОСТН-600-93, Минсвязи России.

На строящейся телефонной канализации предусматривается установка железобетонных смотровых устройств типа ККС-3 с несъемными верхними крышками и внутренними крышками, оборудованными спецзамками. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:

- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15°, а также при изменении глубины заложения трубопровода;

- угловые - в мостах поворота трассы более чем на 15°;

- разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;

- станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.

Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м

Вводы кабелей в здания АТС осуществляется через специально оборудованные помещения ввода кабелей (шахты), размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении, а в зданиях без подвала - на первом этаже с устройством приямков в полу помещения.

Вводный блок асбестоцементных труб в зданиях предприятий связи наземного типа должен, как правило, заканчиваться вводным станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи здания, но не далее 30 м от него. Типоразмер станционного колодца определяется емкостью вводного блока труб кабельной канализации.

Внутризоновую первичную сеть, Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» на территории поселка, построить с использованием следующих сооружений связи: линии связи с медножильным кабелем (МКС 4х4х1.2, ВКПАП, МКТС-4), уплотненные аналоговыми системами К-120, К-300, К60п и цифровыми системами передачи ИКМ-120 производства СССР.

Радиорелейные линии связи, организованные с помощью аналоговой аппаратуры РРЛ «Область» и цифровой РРЛ «Радиан-МГ» производства СССР.

На отдельных участках сети используются аналоговые и цифровые линии передачи (как кабельные, так и радиорелейные). Связь с районами организовать по каналам арендованных спутниковых и радиорелейных линий ОАО КБ «Искра» и ЗАО «Енисейтелеком» (далее ЕТК).

В ближайшей перспективе ЕТК планирует провести строительство современных транспортных сетей уровня STM-1 на территории труднодоступных районов края. Цифровые каналы связи заменят существующие в этих районах аналоговые каналы, которые на данный момент не позволяют предоставить абонентам полноценный комплекс услуг связи.

Рынок фиксированной телефонии в МО поселке Раздолинск представлен компанией «Сибирьтелеком».

Тип монтированной АТС в МО поселке Раздолинск АТСК-100/2000.

Емкость монтированная 600.

Обеспеченность квартирными телефонами сети общего пользования составляет 518 номеров.

Количество заявок на установку телефонов 26 шт.

# Часть 6.Радиофикация

В МО поселке Раздолинск оповещение осуществляется Центральным телевидением и городской радиотрансляционной сетью.

Для трансляции местных сообщений, музыкальных передач подключения к общей сети мощных громкоговорителей допускается, если они будут снабжены отдельными выключателями для дистанционного включения АВУД.

Концепция развития телерадиовещания была разработана Министерством связи и информационных технологий РФ в связи с бурным развитием радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в условиях которого проводное вещание оказалось неперспективным и невостребованным как у населения, так и у хозяйствующих субъектов. Минусы проводного радиовещания очевидны: оно имеет низкий диапазон воспроизводимых частот, напрямую зависит от погодных условий, от исправности состояния столбов с проводами, которые часто страдают от действий расхитителей и разрушаются от времени. Кроме того, в сельской местности может транслироваться только одна программа.

# 6.1.Сотовая связь

В настоящий момент в МО поселке Раздолинск работает один оператор сотовой связи – компания «ЕТК».

Такие крупные операторы сотовой связи как МТС недавно появились на территории Мотыгинского района, но в МО поселке Раздолинск еще не представлены.

Появление в Мотыгинском районе основных региональных сотовых операторов позволяет говорить о зрелом состоянии сотового рынка. Жесткая конкуренция между операторами идет на руку обычным абонентам. Стоимость звонков с сотового телефона снижается, а набор дополнительных сервисов растет. Фактически можно говорить о моменте, когда для многих абонентов сотовый телефон стал полноценной заменой стационарного телефона.

Основные проблемы, возникающие в развитие мобильных технологий в МО поселке Раздолинск - это значительные размеры территорий, а так же их труднодоступность. Стандарт GSM, который используется всеми операторами, разрабатывался для Европы с её малыми расстояниями и высокой плотностью населения. При применении данной технологии в Российских масштабах от сотового оператора требуется высокое искусство совмещения качества связи на территории региона с эффективной зоной покрытия больших территорий. Вследствие этого качественную зону покрытия операторы обеспечивают вблизи крупных населенных центров, а при удалении от населенных пунктов качество связи резко падает.

# 6.2.Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в МО поселке Раздолинск является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", который является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 650 населенных пунктах Красноярского края.

Персонал предприятия обслуживает 15 мощных ТВ станций (от 1 до 5 кВт) и 1158 маломощных ТВ станций (от 1 до 100 Вт).

Основные сети телерадиовещания и связи, обслуживаемые предприятием:

- телевизионная сеть «Телеканал Россия»;

- телевизионная сеть «Первый канал»;

- региональная телекоммуникационная сеть «Енисей»;

- сеть земных станций спутниковой связи;

- радиовещательная сеть «Радио России» с краевыми вставками.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания Красноярского КРТПЦ следует, что практически все население района имеет возможность принимать телевизионные трансляции. Сельские жители могут принимать 1-ый канал, ТК ”Россия” и региональный канал ”Енисей-Регион”.

Охват населения центральными телевизионными программами составляет:

- «Первый канал» - 99,3%;

- «ТК Россия» - 97,8%

и региональными:

- «Енисей-регион» - 12,6%;

- «ТВК- 6 канал» - 48,3%.

# 6.3.Спутниковые системы

Технологии спутниковой связи позволяют обеспечить взаимодействие очень широкого круга участников информационного обмена практически независимо от их географического расположения. При этом, в отличие от систем сотовой связи, достигается минимизация единовременных затрат и обеспечивается возможность организации любых видов информационного обеспечения (от обычного доступа к ресурсам Интернета и телефонии до интерактивного вещания) абонентов, в том числе удаленных от крупных мегаполисов и/или расположенных в регионах с низкой плотностью населения. Особая привлекательность технологий спутниковой связи связана именно с тем, что экономическая эффективность их применения не зависит от плотности населения региона, так как зона покрытия спутника потенциально охватывает до 30% поверхности Земли.

В настоящее время в Мотыгинском районе связь в основном через несколько региональных спутниковых сетей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-АМ3" (80 град. в.д.).

# 6.4.Почтовая связь

Доставка почты обусловлена особым географическим положением района, и осуществляется автомобильным транспортом из районного центра.

На территории МО поселка Раздолинск работает одно отделение почтовой связи.

Создание современной почтовой инфраструктуры, способствующей развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции, возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению района;

- создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия» (2002 - 2010 годы).

# Приложения

# Приложение 1 –  Расход тепловой энергии МО поселка Раздолинск

# Приложение  2- Исходные данные для разработки  IV тома «Инженерная инфраструктура» проекта генерального плана МО поселка Раздолинск