ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА

НОВОАНГАРСК

Инженерная инфраструктура

ТОМ IV

Шифр 66

КРАСНОЯРСК - 2010г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА

НОВОАНГАРСК

Инженерная инфраструктура

ТОМ IV

Шифр 66

И. О. директора филиала			   А.С. Каратаева

Главный инженер                                            Ю.Я. Криксунов

КРАСНОЯРСК - 2010г.

CОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| № п/п | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:6000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:6000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:6000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:6000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:6000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:6000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:6000 | 8 |  |
| 9 | Схема территориального зонирования | 1:6000 | 9 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Часть 1.Водоснабжение и водоотведение.	4

1.1.Состояние существующих сетей водоснабжения и канализации.	4

2. Первая очередь строительства	6

2.1. Водоснабжение.	6

2.2.Водоотведение	9

2.3.Канализационные очистные сооружения	10

3.Расчетный срок	10

3.1.Водоснабжение	10

3.2.Канализация	12

Часть 2. Теплоснабжение.	13

2.1.Современное состояние тепловых сетей.	13

2.2. Первая  очередь строительства.	17

2.3.Расчетный срок.	19

Часть 3. Электроснабжение.	20

3.1.Существующее положение.	20

3.2.Проектное предложение	21

Часть 4. Телефонизация	24

Часть 5. Радиофикация	26

Приложения	30

Приложение 1 - Расход тепловой энергии в п.Новоангарск на расчетный срок	30

Приложение 2 – Исходные данные для разработки  IV тома «Инженерная инфраструктура» проекта генерального плана п. Новоангарск	32

Введение

Настоящий том «Инженерная инфраструктура» проекта «Генерального плана п. Новоангарск» разработан на основании Муниципального контракта №66 от 07.12.2007г., задания на разработку Генерального плана п. Новоанагарск, Программы социально-экономического развития п. Новоангарск до 2017г. и исходных данных, предоставленных администрацией Мотыгинского района и в соответствии со следующими нормативными документами:

-  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

-  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

-  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

-  СНиП 3-05-03-85* «Тепловые сети»

-  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СП 41-101-95 Строительные правила «Проектирование тепловых пунктов».

- СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых  и общественных зданий»

- «Методическое руководство по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы».

Введение

В 1956 году на реки Ангара, где в настоящее время находится старый поселок, была закартирована свинцово-цинковая металлогеническая зона, в пределах которой геологом Ангарской ГРЭ Глазыриным Ю.Н. было открыто рудное месторождение свинца и цинка. С 1960 года началось бурение скважин с плавучих буровых установок на реке Ангара, которое показало, что под рекой находятся большие залежи руды, добыча которых возможна открытым способом. В 1968 году в поселок Новоангарск приезжают строители из Хакасской АР и с этого времени начинается строительство Горевского горно-обогатительного комбината.

Статус поселка Мотыгинского района Красноярского края, Новоангарск получил в 1961 году. В феврале 1973 года образован Новоангарский сельсовет с административным центром муниципального образования п. Новоангарск. В состав территории Новоангарского сельсовета входит населенный пункт поселок Татарка, который расположен от административного центра на правом берегу р. Ангара в 16 км. вниз по течению и является труднодоступным поселком. Географическое положение муниципального образования можно охарактеризовать как частично выгодное с точки зрения климатических условий и круглогодичной транспортной доступности.

Поселок Новоангарск расположен на левом берегу реки Ангара в 105 км. от районного центра пгт. Мотыгино Красноярского края и в 310 км. от краевого центра г. Красноярск.

7 октября 2006года на территории муниципального образования Новоангарский сельсовет вместо обанкротившегося Первомайского МУП ЖКХ,  было создано Новоангарское муниципальное унитарное предприятие  ЖКХ «Жил-Ком Сервис», учредителем которого стала администрация Новоангарского сельсовета.

Раздел 1 « Водоснабжение и водоотведение»

На данный момент поселок Новоангарск не обеспечен качественной питьевой водой. Сейчас существует 2 водозаборные скважины – в старом и в новом поселке. Производительность данных сооружений составляет 120м3/сут и 250м3/сут соответственно. Нет водозаборных очистных сооружений, что существенно ухудшает качество питьевой воды.  Протяженность водопроводных сетей старого поселка составляет 2,1 км, в новом поселке-4,1км.

В поселке недостаточно эффективно работает система сбора, вывоза и переработки твердо-бытовых, жидких и промышленных отходов.

Водоотведение осуществляется в выгреба и надворные уборные. Необходимо строительство очистных сооружений, так как в новом поселке практически все жилые дома благоустроенны, а очистные и канализационные сооружения которые документально не оформлены, отсутствуют, или находятся в неисправном состоянии.

Для бесперебойного водоснабжения поселка и обеспечения его качественной питьевой водой необходимо строительство водозабора со станцией по очистке воды.

Часть 1. Водоснабжение

1.1. Первая очередь строительства.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением

весь сохраняемый жилищный фонд,

жилищный фонд, проектируемый на I очередь строительства,

жилищный фонд, проектируемый на расчетный срок,

сохраняемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы,

проектируемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы, проектируемые на I очередь и на расчетный срок.

Наряду с этим, предусматривается расход воды на полив насаждений, помывку улиц, дорог  и пожаротушение.

Проект водоснабжения разработан в соответствии со СНиП 2.04.02-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Среднесуточные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  и неучтенные расходы приведены в Таблице №1.1.1.

Таблица №1.1.1.

| № п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточная за год норма водопотребления, л | Количество жителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 1800 | 414 |
| 2. | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 83 |
| 3. | ИТОГО |  |  | 497 |

40% от полученного значения водопотребления населения и местной промышленности идет на горячее водоснабжение.

Ввиду отсутствия детальных данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.д.) удельное среднесуточное водопотребление принимается в расчете на одного жителя – 50л/сут, что составляет 90м3/сут.

Расход воды на пожаротушение

Таблица №1.1.2.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел | Количество пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар, л/сек | Общий, л/с | Общий, м³ |
| 1 | Жилая застройка Наружное пожаротушение | 1800 | 1 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 1800 | 1 | 5 | 5 | 54 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162 |

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расходы сведены в таблицу 1.1.2.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Суммарные расходы воды по поселку Новоангарск  приведены в таблице №1.1.3.

Таблица 1.1.3.

| Наименование потребителей | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды по жилой застройке, включая горячее водоснабжение | 414 |
| Расходы на местную промышленность | 83 |
| Расходы на полив | 90 |
| Расходы на пожар | 162 |
| ИТОГО | 749 |

1.2 Расчетный срок

Среднесуточные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  и неучтенные расходы приведены в таблице №1.2.1.

Таблица №1.2.1.

| № пп/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточная за год норма водопотребления, л | Количество жителей, тыс.чел. | Среднесуточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 3600 | 828 |
| 22 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 166 |
|  | ИТОГО |  |  | 994 |

Расход воды на пожаротушение

Таблица №1.2.2.

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население, чел | Количество пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар, л/сек | Общий, л/с | Общий, м³ |
| 1 | Жилая застройка Наружное пожаротушение | 3600 | 1 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 3600 | 1 | 5 | 5 | 54 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 162 |

40% от полученного значения водопотребления населения и местной промышленности идет на горячее водоснабжение.

Ввиду отсутствия детальных данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.д.) удельное среднесуточное водопотребление принимается в расчете на одного жителя – 50л/сут, что составляет 180 м3/сут.

Суммарные расходы воды по поселку Новоангарск

Таблица№ 1.2.3.

| № п/п | Наименование потребителей | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды по жилой застройке, включая горячее водоснабжение | 828 |
| 2 | Расходы на местную промышленность | 166 |
| 3 | Расходы на полив | 180 |
| 3 | Расходы на пожар | 162 |
|  | ИТОГО | 1336 |

Проектом предусматривается расширение сетей водоснабжения, что приведет к увеличению водопотребления.  Для обеспечения жителей поселка питьевой водой необходимо провести геологоразведочные работы по поиску месторождения подземных вод. Необходимость и состав станции водоподготовки рекомендуется провести на следующих стадиях проектирования.

Водоснабжение Горевского обогатительного комбината и Новоангарского обогатительного комбината осуществляется от водозабора, находящегося на территории предприятий.

Перспектива развития системы подачи питьевой воды

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании подземных питьевых вод. Существующие водозаборные сооружения не обеспечивает население качественной питьевой водой и в объеме, необходимом населению поселка. Поэтому необходимо провести проектно-изыскательские работы по поиску нового подземного источника водоснабжения, который удовлетворял бы потребности населения. Водозабор, распложенный в старом поселке, планируется к закрытию, либо для водоснабжения промышленной зоны.

Забор воды производится  несколькими скважинными насосными станциями I подъема. Если качество воды не удовлетворяет ГОСТу, то необходимо установить водозаборные очистные сооружения.  Далее вода подается на обеззараживающую установку, откуда поступает на водонапорную башню. В юго-восточной части поселка расположена водонапорная башня, но она находится в нерабочем состоянии. Поэтому необходимо восстановить работу водонапорной башни. На сетях водопровода предусматривается установка водоразборных колонок для обеспечения питьевой водой населения, чьи дома не имеют централизованного водоснабжения. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, располагаемых на сети через 150 метров. Также  предусматривается установка камер и колодцев, выполненных из сборных железобетонных элементов по типовым проектам. Трубопроводы частично прокладываются в подземных непроходных каналах теплосети, а так же непосредственно в грунте. Прокладка трубопроводов водоснабжения предусматривается в усиленной изоляции. Водоводы прокладываются из стальных электросварных  труб  ГОСТ 10704-91*. Монтаж трубопроводов производится по СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Производительность водозабора на I очередь строительства составит 750 м3/сут, на расчетный срок производительность необходимо увеличить до1350 м3/сут.

Часть 2.  Водоотведение

2.1. Первая очередь строительства

Централизованная система водоотведения в поселке Новоангарск отсутствует. Канализационные стоки осуществляется в выгреба и надворные уборные.

Промышленные стоки предприятий ГОК и НОК подвергаются только механической очистки и сбрасываются в р. Ангару. Необходимо строительство очистных сооружений на территории промышленной зоны для очистки карьерных вод.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

-  жилые здания;

-  предприятия;

-  объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расход сточных вод  представлен в таблице №2.1.1

Таблица №2.1.1.

| Объекты водоотведения | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением. | 230 | 1800 | 414 |
| Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 83 |
| ИТОГО |  |  | 497 |

Так же на очистные сооружения будут поступать бытовые стоки от НОКа и ГОКа. На I очередь строительство предполагается, что количество рабочих на предприятиях составит 1085. Работа ведется в три смены. Для рабочих предприятия предусматривается 6 душевых кабинок. Объем бытовых стоков от предприятий составит 36,1 м3/сут.

2.2. Расчетный срок

Расход сточных вод  представлен в таблице №2.2.1

Таблица №2.2.1.

| Объекты водоотведения | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением. | 230 | 3600 | 828 |
| Неучтенные расходы на нужды местной промышленности 20% |  |  | 166 |
| ИТОГО |  |  | 994 |

Количество рабочих на ГОКе и НОКе на расчетный срок планируется увеличить до 1400 человек. Следовательно, объем бытовых стоков составит 44 м3/сут.

Сточные воды от зданий собираются внутриквартальными канализационными сетями и по уличным коллекторам поступают в главный коллектор, далее на канализационные очистные сооружения.  Стоки  зданий,  не присоединенных  к  системе центральной канализации,  поступают в выгреба и отвозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения или  на близлежащую канализационную насосную станцию.

На канализационной сети предусмотрено расположить 6 насосных станции подкачки стоков.  Так же на сети предусматриваются смотровые колодцы и камеры гашения напора.

При производстве работ  по монтажу самотечных канализационных труб, необходимо применять  полиэтиленовые трубы ГОСТ 22689 - 89, а для напорных – чугунные ГОСТ 6942 – 98.

2.3.Канализационные очистные сооружения

На первую очередь строительства предусматривается строительство канализационных очистных сооружений на месте существующих, производительностью 550 м3/сут. На расчетный срок планируется увеличение мощности очистных сооружений до 1050 м3/сут. Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). После очистки вода сбрасывается в реку Ангара, а осадок направляется на дальнейшую утилизацию.

Детальная проработка будет выполнена в рабочем проекте.

Очистка производственно-бытовых стоков предусматривается для каждого производства (либо группы производств), при этом следует предусматривать возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий.

Часть 3.Охранные мероприятия

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Граница первого пояса ЗСО для подземных источников устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Размер санитарно-защитных зон линий водоводов определяется в зависимости от наличия грунтовых вод и диаметров трубопроводов и составляет 10-20 метров.

Для промышленных объектов и узлов требуется разработка экологического паспорта безопасности, ОВОС.

Раздел 2. Теплоснабжение

Климатические  данные.

Климат  характеризуется  резкой  континентальностью  с  холодной продолжительной  зимой  и  относительно  теплым  коротким  летом.

Расчетная  температура  наружного  воздуха   для  проектирования отопления и горячего водоснабжения  принята по фактическим показателям, предоставленным заказчиком:

- (средняя  температура наиболее холодной  пятидневки ) :       - 50°С;

- средняя  температура  самого холодного месяца(января):      - 38,4°С;

- средняя  температура  отопительного периода:                        -9,6°С;

- продолжительность отопительного  периода:                           245 суток

Жилищно-коммунальные  услуги на территории поселка оказывает предприятие ЖКХ «Жил-Ком Сервис». Население поселка пользуется водопроводной и привозной водой. На данный момент поселок Новоангарск не обеспечен качественной питьевой водой. Сейчас существует 2 водозаборные скважины – в старом и в новом поселке.

Теплоснабжение в поселке Новоангарск осуществляется в основном за счет котельных и индивидуального печного отопления. На территории поселка расположено семь источников тепла, два из них обеспечивают тепловой энергией жилые кварталы, а остальные находятся в промышленных зонах предприятий. А именно:

1.Котельная №1, находится в старой части поселка;

2.Котельная №2, находится в новой части поселка;

3.Котельная Новоангарского участка Мотыгинского филиала ГП «КрайДЭО», находится на территории промышленной зоны Горевского комбината;

4.Котельная, находится на территории обогатительной фабрики ООО «НОК»;

5.Котельная, находится на территории автотранспортного цеха ООО «НОК».

6.Котельная №3 (находится в новой части поселка) и котельная №5 (находится в промышленной зоне комбината), принадлежащие ОАО «Горевский ГОК», частично демонтированы и на данный момент не эксплуатируются.

В настоящее время в поселке Новоангарск действует система централизованного отопления и горячего водоснабжения на базе Котельной №1 и Котельной №2 с магистральными тепловыми сетями от этих источников. Протяженность тепловых сетей в старой части поселка  3,8 км, в новой части- 6,3 км.

На сегодняшний день степень износа тепловых сетей в старой части поселка составляет 70 %.  км., в новой части - 50%.

Все это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Такое состояние жилищной коммунальной инфраструктуры стало возможно из-за отсутствия ремонта, отсутствия капитальных вложений в модернизацию основных фондов.

Для систем энергосбережения характерно:

-низкая эффективность источников тепла;

-большая степень изношенности системы теплоснабжения поселка;

-значительные потери тепловой энергии и теплоносителя во всех элементах систем теплоснабжения;

-полное отсутствие измерительных приборов учета (теплосчетчиков и т.д.);

-низкий уровень организации труда и недостаточная квалификация обслуживающего персонала.

В таблице № 2.1. представлена общая характеристика котельных, отапливаемых жилые кварталы.

Во всех котельных:

-система теплоснабжения – открытая;

-теплоноситель – горячая вода по температурному графику 65 - 36°С;

-система трубопроводов –  2-х трубная;

-топливо – твердое (каменный уголь Черногорского месторождения с низшей теплотой сгорания Qн = 4010 ккал/кг);

-доставка топлива на площадку котельных – автотранспортом;

Таблица № 1.

Фактический расход тепла на отопление жилищно-коммунального сектора и общественных зданий по каждой котельной приведен в таблице

| № п/п | Наименование | Фактический расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,302 |
| 2 | Котельная №2 | 0,836 |
| 3 | Итого | 1,138 |

Таблица №2.1

| № п/п | Наименование | Тип котла | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | «Универсал» | 2,64 | твердое |
| 2 | Котельная №2 | КВМ-1,2КБ | 3,65 | твердое |
|  |  | КСВМ-1,25 |  |  |

Таблица №2.2

В настоящее время в поселке Новоангарск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Тепловые сети двухтрубные. Схема теплоснабжения тупиковая. Предусмотрено резервирование подачи теплоты потребителям, за счет совместной работы источников теплоты. Теплоноситель – вода с параметрами 65 - 36°С.             Прокладка существующей теплосети выполнена несколькими способами: подземно в непроходных железобетонных каналах; наземно на низких стоящих опорах. Диаметр трубопроводов до 200мм., от 200 до 400мм., от 400 до 600мм. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции.

Проектное решение.

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением:

весь сохраняемый жилищный фонд,

жилищный фонд, проектируемый на I очередь строительства,

жилищный фонд, проектируемый на расчетный срок,

сохраняемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы,

проектируемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы, проектируемые на I очередь и на расчетный срок.

Расчет потребности в тепле поселка  Новоангарск  выполнен на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

2.1.Первая очередь строительства

Проектом предусматривается охватить централизованным отоплением и горячим водоснабжением все жилые дома, общественные и промышленные здания существующего поселка Новоанграск.

В юго-западной части нового поселка в квартале №1 имеется производственно-коммунальная территория, на которой располагается не эксплуатируемая котельная. На ее месте необходимо построить новую тепловую котельную, которая будет обеспечивать тепловой энергией кварталы № 1 и №2. Ее проектная мощность должна быть не менее 14 Гкал.

Котельная №1 и №2 подлежат резервации.

Регулирование отпуска тепловой энергии принято качественно-количественное.

Расчетные тепловые нагрузки по каждой котельной с учетом развития тепловых сетей в I очереди приведены в таблице №2.1.1.

Таблица №2.1.1

| № п/п | Наименование | Расход тепла на I очередь, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На ГВС | Всего |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №3 | 2,11 | 0,724 | 2,83 |

На этапе I очереди тепловые нагрузки на котельную увеличатся за счет подключения к ней сохраняемого жилищного фонда.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения – открытая.

Местная система теплоснабжения потребителей подключается к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты без устройства элеваторов. Система горячего водоснабжения запитывается непосредственно от узла управления.

Трубопроводы теплосети прокладываются с уклоном, но не менее 0,002 в сторону котельной от зданий и сооружений.

По трассе теплосети предусматривается устройство тепловых камер с установкой в них отключающей арматуры. А также предусматривается устройство сбросных колодцев, куда вода поступает при опорожнении трубопроводов на период ремонта с последующим отводом ее специальным автотранспортом в ближайшую канализацию.

Компенсации тепловых удлинений трубопроводов осуществляются углами поворота на прямых участках П-образными компенсаторами. А также предусматривается устройство неподвижных опор. Количество и марка будут определены рабочим проектом. На вводе в здание устраивается герметичная перегородка.

Трубопроводы в канале укладываются на скользящие опоры, опорные подушки.

Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории в подземных непроходных каналах или наземно на опорах в тепловой изоляции, внутри жилых образований – подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1.2 – 2.0 м. Для прокладки теплосети приняты стальные электросварные трубопроводы по ГОСТ 10704-91*, сталь В-10.

После монтажа трубопроводы и трубопроводная арматура покрываются теплоизоляционным слоем из минеральной ваты с антикоррозионным покрытием – температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 ГОСТ 10296-79*. Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ-ТУ-6-11-45-80*.

Объемы изоляции будут определены рабочим проектом.

Монтаж трубопроводов тепловой сети выполнить согласно требованиям СниП 3.05.03-85*.

Горячая вода должна соответствовать СП 4723.

2.2.Расчетный срок

На расчетный срок предполагается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением новые жилые дома. А так же проектируемые объекты культурно-бытового и общественно-делового назначения, предприятия коммунальной сферы.

Определение теплопотребления жилой и общественной застройки, проектируемой на расчетный срок, производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана.

Суммарные тепловые нагрузки по каждой котельной на расчетный срок представлены в таблице в Таблице №2.2.1

Таблица №2.2.1

| № п/п | Наименование | Расход тепла на расчетный срок, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | На отопление | На ГВС | Всего |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №3 | 8,46 | 1,69 | 10,73 |

Рекомендуется установка теплосчетчиков и счетчиков горячего водоснабжения.

Гидравлическое испытание смонтированной системы трубопроводов теплосети производить в соответствии с указаниями СНиП 3.05.03-85* давлением равным 1,25 рабочего, но не ниже 16кгс/см2.

Раздел3. Электроснабжение

3.1.Существующее положение

Электроснабжение Мотыгинского района осуществляется от Красноярской энергосистемы. Рассматриваемая территория расположена в зоне обслуживания филиала Северных Электрических Сетей (СЭС) ОАО «КрасноярскЭнерго».

Территория Мотыгинского района соединена с энергосистемой ЛЭП-220 кВ от подстанции 220 кВ «Абалаково». Линия подходит к территории района с юго-запада по левому берегу р. Ангары. Проходя через подстанцию 220 кВ «Горевский ГОК», линия переходит на правый берег р. Ангары и завершается на подстанции 220 кВ «Раздолинская». Подстанция 220 кВ «Раздолинская» является опорной подстанцией Мотыгинского района. От нее радиально расходятся ЛЭП 110 кВ на Мотыгино, Орджоникидзе и в Северо-Енисейский район. От подстанции «Горевский ГОК» вдоль левого берега р. Ангара ответвляется ЛЭП-35 кВ Горевский ГОК – Кулаково – Первомайск – Машуковка.

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на территории Мотыгинского района

Таблица №3.1.1

| № п/п | Название подстанции | Максимальный класс напряжения, кВ | Мощность и количество трансформаторов, МВА | Процент загрузки подстанции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горевский ГОК | 220 | ТДТН-40000 – 2 шт. | 11,25 |
| 2 | Раздолинская | 220 | АТДЦТН-63000 – 2 шт. | 56,1 |
| 3 | Партизанская | 110 | ТМТН-6300 – 2 шт. | 84,66 |
| 4 | Мотыгино | 110 | ТМН-6300 – 2 шт. | 47,09 |
| 5 | Орджоникидзе | 110 | ТМН-6300 – 2 шт. | 16,93 |
| 6 | Переклазовый завод | 110 | ТМТН-16000 – 2 шт. | 26,04 |
| 7 | Кулаково | 35 | ТМН-1600 – 1 шт. | - |
| 8 | Первомайск | 35 | ТМН-1600 – 1 шт. | - |
| 9 | Машуковка | 35 | ТМН-1600 – 1 шт. | - |

Все населенные пункты на территории Мотыгинского района обеспечены централизованным электроснабжением. В основных поселках так же расположены дизельные электростанции, как дублирующие источники питания.

Перечень дизельных электростанций

Таблица №3.1.2

| № п/п | Место установки (насел. пункт) | Типы генераторов электростанции | Мощность генераторов, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чистяки | Т400Р | 60 |
| 2 | п.Бурный | Т400-1РП-М1 | 30 |
|  |  | Т400-1РП-М1 | 30 |
| 3 | п.Устье | Т400-1РП-М3 | 30 |
| 4 | п.Машуковка | Т400-1РП-М3 | 30 |
| 5 | д.Пашино | Т400Р | 60 |
|  |  | Т400РМ3 | 100 |
| 6 | п.Кирсантьево | СГ2-85-45-У3 | 105 |
|  |  | СГ2-85-45-У3 | 105 |
|  |  | СГ2-85-45-У3 | 105 |
| 7 | п.Орджоникидзе | Т400РМ3 | 100 |
| 8 | п.Раздолинск | Т400РМ3 | 100 |
| 9 | п.Партизанск | Т400РМ3 | 100 |
| 10 | п.Ю-Енисейск | Т400РМ4 | 100 |
| Всего |  | 1055 |

Суммарная нагрузка в Красноярской энергосистеме за 2006 год на территории Мотыгинского района составила 29 МВт;

Расход электроэнергии по Мотыгинскому району за 2005 год составил 135,6 млн.кВт.ч., из них:

населению – 10,5 млн. кВт.ч.;

прочим потребителям – 28,4 млн. кВт.ч.

3.2.Проектное предложение

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Нагрузка жилых домов принята с установкой в них электрических плит, результаты расчетов на I очередь и расчетный срок сведены в таблицы №3.2.1. и №3.2.2.

Сводная таблица электрических нагрузок поселка Новоангарск

Таблица№3.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Электрическая нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь 2007-2013 г. | Расчетный срок 2007-2023г |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| 1. | Жилищный фонд | 1111 | 2137 |  |
| 2. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | 842,2 | 1437,9 |  |
| 3. | Водозабор | 70 | 79 |  |
| 4. | Очистные сооружения | 60 | 70 |  |

Таблица №3.2.2.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | I очередь 2007-2013г. | Расчетный срок 2007-2023г. | Удельная нагрузка. кВт/ед.изм. | Электрическая нагрузка | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь 2007-2013г | Расчетн. срок 2007-2023г. |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 1. | Жилищный фонд-всего | тыс.м2 общ. площ. квартир | 51,2 | 98,5 | 21,7 вт/м2 | 1111 | 2137 |  |
| 2.1 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: Детские дошкольные учреждения | мест всего | 150 | 240 | 0,46 | 69 | 110,4 |  |
| 2.2 | Общеобразовательные школы | мест всего | 450 | 450 | 0,25 | 112,5 | 112,5 |  |
| 2.3 | Больницы | Коек всего | 10 | 50 | 2,3 | 23 | 115 |  |
| 2.4 | Поликлиники | пос/м | 19 | 110 | 0,66 | 12,5 | 72,6 |  |
| 2.5 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площ. | 1130 | 1097 | 0,25 | 282,5 | 274,3 |  |
| 2.6 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 30 | 145 | 1,04 | 31,2 | 150,8 |  |
| 2.7 | Учреждения культуры и искусства-всего/1000 чел.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дома культуры, клубы | мест | 200 | 680 | 0,46 | 92 | 312,8 |  |
|  | -библиотеки | т.том | 5 | 17 | 0,69 | 3,5 | 11,7 |  |
| 2.8 | Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -гостиницы | мест | 10 | 30 | 0,46 | 4,6 | 13,8 |  |
|  | -бани | пом.мест | 20 | 25 | 2,8 | 56 | 70 |  |
|  | -прачечные, химчистки | кг/см | - | 215 | 0,075 | - | 16,1 |  |
| 2.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 15 | 30 | 1,5 | 22,5 | 45 |  |
| 2.10 | Пождепо | объект машины | 3 | 3 | 5,3 | 15,9 | 15,9 |  |
| 2.11 | АЗС | объект | 1 | 1 |  | 20 | 20 |  |
| 2.12 | СТО | объект | 1 | 1 |  | 97 | 97 |  |
| ИТОГО: | 842,2 | 1437,9 |  |

Общая расчетная электрическая нагрузка поселка Новоангарск на I очередь составляет:

∑Рр=Рржилье+Ррсоц.культ.быт.х0,75+Ррком.;

где 0,75-коэффициент совмещения максимума нагрузок.

∑Рр=1111+842,2х0,75+130=1872,7 кВт

С учетом потерь мощности в сетях и на неучтенные нагрузки (10%)-1872,7х1,1=2060 кВт

Общая расчетная электрическая нагрузка поселка Новоангарск на расчетный срок составляет:

∑Рр=Рржилье+Ррсоц.культ.быт.х0,75+Ррком.;

где 0,75-коэффициент совмещения максимума нагрузок.

∑Рр=2137+1437,9х0,75+149=3364,4кВт

С учетом потерь мощности в сетях и на неучтенные нагрузки (10%)-3364,4х1,1=3700,8 кВт

В общую расчетную электрическую нагрузку включены только нагрузки жилых и общественных зданий и объектов ЖКХ поселка Новоангарск.

По стороне 6 кВ проектируемые подстанции подключить к существующим воздушным линиям 6 кВ, на которых имеется резерв пропускной мощности.

Для подключения потребителей I и II категории по стороне 0,4 кВ необходимо установить дополнительные дизель-электрические станции (ДЭС) необходимой мощности.

Для конкретного подключения электрических нагрузок необходимо запросить технические условия.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство Мотыгинской ТЭС, ориентировочной мощностью 600 МВт. Топливом для электростанции будет служить уголь Кокуйского месторождения, расположенного на левом берегу Ангары рядом с п. Мотыгино. Необходима разработка специализированной организацией проекта ТЭС. Рекомендуется предусмотреть в проекте максимально возможную выработку электроэнергии при минимально возможной выработке тепловой энергии (систему многоступенчатых турбин).

Проектом рекомендуется расположить ТЭС рядом с п. Раздолинск. Положительным фактором данного расположения является возможность использования генерируемой ТЭС тепловой энергии на проектируемых производствах поселка.

Раздел 4. Телефонизация

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты жилого и общественного секторов.

Телефонная связь на территории муниципального образования Новоангарский сельсовет состоит из одной станции, расположенной в помещении обогатительной фабрики ООО « Новоангарский обогатительный комбинат» и принадлежащей ОАО « Горевский обогатительный комбинат».

На каждый поселок ( старый и новый) выведен свой канал, который обеспечивает телефонную связь, как по предприятиям, учреждениям и организациям, так и по квартирам. По состоянию на 01.01.2007 года в поселении общая монтированная емкость – 233 номера, в том числе 162 квартирных. В дальнейшей перспективе планируется увеличение на 100 телефонных номеров. Содержится и обслуживается аппаратура телефонной связи ведомственными техниками и за счет предприятия.

В 2005 году в помещении общежития ОАО « Горевский ГОК» и в 2007 году в здании администрации сельсовета ОАО « КБ Искра» г. Красноярска установила 2 таксофона для жителей поселения. В помещении почтового отделения ( старый поселок) установлен телефон для междугородних  и международных переговоров общего пользования структурного подразделения Мотыгинского РУС регионального филиала ОАО « Сибирьтелеком» « Электросвязь». В здании администрации сельсовета ( новый посело) для организации работы с районным центром также установлен телефон ОАО « Сибирьтелеком», которым пользуются как руководители бюджетных организаций, так и население в пределах Мотыгинского района.

Для телефонизации всего поселка необходимо выполнить строительство телефонной кабельной канализации из асбестоцементных труб Ø100мм. Магистральные сети телефонной канализации проложить вдоль автомобильных дорог. Полосы земельных участков для строительства кабельных линий связи  следует размещать в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, по возможности, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не вызывали необходимость их переноса в дальнейшем при реконструкции автомобильных дорог. Ширина полосы земель связи на каждой стороне придорожной зоны автомобильной дороги определяется перспективой прокладки кабелей связи с учетом нормируемой ширины земли, необходимой при строительстве линий связи согласно СН 461-74 и их охранной эксплуатационной зоной.

При выборе магистральных кабельных трасс вне населенных пунктов и в населенных пунктах следует руководствоваться минимально допустимыми расстояниями прокладки кабелей связи и проводного вещания до других подземных и наземных сооружений согласно "Отраслевых строительно-технологических норм на монтаж сооружений связи радиовещания и телевидения" ОСТН-600-93, Минсвязи России.

Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:

- проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15°, а также при изменении глубины заложения трубопровода;

- угловые - в мостах поворота трассы более чем на 15°;

- разветвительные  - в местах разветвления трассы на два (три) направления;

- станционные  в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.

Расстояние между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м.

Вводы кабелей в здания АТС осуществляется через специально оборудованные помещения ввода кабелей (шахты), размещаемые, как правило, в подвальном (цокольном) помещении, а в зданиях без подвала - на первом этаже с устройством приямков в полу помещения.

Вводный блок асбестоцементных труб в зданиях предприятий связи наземного типа должен, как правило, заканчиваться вводным станционным кабельным колодцем, размещаемым вблизи здания, но не далее 30 м от него. Типо-размер станционного колодца определяется емкостью вводного блока труб кабельной канализации.

Лидерами рынка фиксированной телефонии в Мотыгинском районе являются компании «Сибирьтелеком» и местный филиал «СЦС Совинтел» («Голден Телеком»). Доля «Сибирьтелеком» в сегменте фиксированной связи составляет 62%, в сегменте доступа в Интернет – 40%.

Внутризоновую первичную сеть, Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» на территории поселка, построить с использованием следующих сооружений связи:

-Линии связи с медножильным кабелем (МКС 4х4х1.2, ВКПАП, МКТС-4), уплотненные аналоговыми системами К-120, К-300, К60п и цифровыми системами передачи ИКМ-120 производства СССР.

- Радиорелейные линии связи, организованные с помощью аналоговой аппаратуры РРЛ «Область» и цифровой РРЛ «Радиан-МГ» производства СССР.

На отдельных участках сети используются аналоговые и цифровые линии передачи (как кабельные, так и радиорелейные). Связь с районами организовать по каналам арендованных спутниковых и радиорелейных линий ОАО КБ «Искра» и ЗАО «Енисейтелеком» (далее ЕТК).

В настоящее время связь в Мотыгинском районе обеспечивается преимущественно через спутниковые системы.

В ближайшей перспективе ЕТК планирует провести строительство современных транспортных сетей уровня STM-1 на территории труднодоступных районов края. Цифровые каналы связи заменят существующие в этих районах аналоговые каналы, которые на данный момент не позволяют предоставить абонентам полноценный комплекс услуг связи.

Раздел 5. Радиофикация

Характеристики радиотрансляционной сети Мотыгинского района определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы». Число радиоточек определялось с учётом 100% охвата семей проводным вещанием и с учётом 5% радиоточек общественного сектора от числа радиоточек квартирного сектора.

Элементами звуковоспроизведения могут быть абонентские громкоговорители, звуковые колонки, рупорные громкоговорители различной мощности и диапазона воспроизводимых частот.

Мощность усилителей низкой частоты определялась суммарной мощностью всех подключенных громкоговорителей и колонок.

В других населенных пунктах оповещения осуществляется Центральным телевидением и Городской радиотрансляционной сетью.

Для трансляции местных сообщений, музыкальных передач подключения к общей сети мощных громкоговорителей допускается, если они будут снабжены отдельными выключателями для дистанционного включения АВУД.

Концепция развития телерадиовещания была разработана Министерством связи и информационных технологий РФ в связи с бурным развитием радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в условиях которого проводное вещание оказалось неперспективным и невостребованным как у населения, так и у хозяйствующих субъектов. Минусы проводного радиовещания очевидны: оно имеет низкий диапазон воспроизводимых частот, напрямую зависит от погодных условий, от исправности состояния столбов с проводами, которые часто страдают от действий расхитителей и разрушаются от времени. Кроме того, в сельской местности может транслироваться только одна программа.

5.1. Сотовая связь

В настоящий момент в Мотыгинском районе работают четыре  сотовых оператора – «Енисейтелеком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн») и «МегаФон».

Красноярский край в ряду других субъектов Российской Федерации выделяет то, что лидерство здесь принадлежит не общефедеральным операторам, а местному оператору — «Енисейтелеком» (далее «ЕТК»).

Такие крупные операторы сотовой связи как МТС недавно появились на территории Мотыгинского района.

Появление в Мотыгинском районе основных региональных сотовых операторов позволяет говорить о зрелом состоянии сотового рынка. Жесткая конкуренция между операторами идет на руку обычным абонентам. Стоимость звонков с сотового телефона снижается, а набор дополнительных сервисов растет. Фактически можно говорить о моменте, когда для многих абонентов сотовый телефон стал полноценной заменой стационарного телефона.

Основные проблемы, возникающие в развитие мобильных технологий в Мотыгинском районе это значительные размеры территорий, а так же их труднодоступность. Стандарт GSM, который используется всеми операторами, разрабатывался для Европы с её малыми расстояниями и высокой плотностью населения. При применении данной технологии в Российских масштабах от сотового оператора требуется высокое искусство совмещения качества связи на территории региона с эффективной зоной покрытия больших территорий. Вследствие этого качественную зону покрытия операторы обеспечивают вблизи крупных населенных центров, а при удалении от населенных пунктов качество связи резко падает.

5.2.Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Мотыгинском районе является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", который является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

Основные сети телерадиовещания и связи, обслуживаемые предприятием:

- телевизионная сеть «Телеканал Россия»;

- телевизионная сеть «Первый канал»;

- региональная телекоммуникационная сеть «Енисей»;

- сеть земных станций спутниковой связи;

- радиовещательная сеть «Радио России» с краевыми вставками.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания Красноярского КРТПЦ следует, что практически все население района имеет возможность принимать телевизионные трансляции. Сельские жители могут принимать 1-ый канал, ТК ”Россия” и региональный канал ”Енисей-Регион”. Так же в поселке Новоангарск за счет средств ОАО « Горевский ГОК» приобретен и установлен тюнер по программе « Спорт».

5.3.Спутниковые системы

Технологии спутниковой связи позволяют обеспечить взаимодействие очень широкого круга участников информационного обмена практически независимо от их географического расположения. При этом в отличие от систем сотовой связи, достигается минимизация единовременных затрат и обеспечивается возможность организации любых видов информационного обеспечения (от обычного доступа к ресурсам Интернета и телефонии до интерактивного вещания) абонентов, в том числе удаленных от крупных мегаполисов и/или расположенных в регионах с низкой плотностью населения. Особая привлекательность технологий спутниковой связи связана именно с тем, что экономическая эффективность их применения не зависит от плотности населения региона, так как зона покрытия спутника потенциально охватывает до 30% поверхности Земли.

В настоящее время в Мотыгинском районе связь в основном через несколько региональных спутниковых сетей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-АМ3" (80 град. в.д.).

5.4.Почтовая связь

Доставка почты обусловлена особым географическим положением района, в период распутицы осуществляется  авиатранспортом, а в остальное время года автомобильным транспортом.

На территории Мотыгинского района работают 12 отделений почтовой связи, в том числе в п. Новоангарк одно.

Создание современной почтовой инфраструктуры, способствующей развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции, возможно по следующим направлениям:

-расширение спектра услуг и повышение их качества

-внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

-увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению района.

-создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия» (2002 - 2010 годы).