ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА МОТЫГИНО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТОМ II

Шифр 67

Директор филиала			Е.П. Даллакян

Главный инженер	Ю.Я. Криксунов

КРАСНОЯРСК 2009

Справка

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями и рекомендациями заинтересованных организаций.

Директор филиала                                                Е.П. Даллакян

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| № п/п | наименование | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:5000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:5000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:5000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:5000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:5000 | 8 |  |
| 9 | Схема территориального зонирования | 1:5000 | 9 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

CD диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

CD диск - материалы в формате JPEG

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	5

1.1	Научно-методическое обеспечение разработки раздела «Охрана окружающей среды» проекта Генерального плана поселка Мотыгино	5

1.1.1	Основные положения	5

1.1.2	Методические положения разработки раздела «Охрана окружающей среды»	5

1.1.3	Необходимость разработки раздела «ООС» в составе Генерального плана поселка Мотыгино	6

1.2	Объекты исследования	7

1.3	Методические положения анализа исходной ситуации	8

1.4	Методические принципы разработки по охране окружающей среды в Генеральном плане	8

2	Эколого-градосторительная характеристика поселка Мотыгино	14

2.1	Физико-географическая характеристика территории	14

2.2	Общие градостроительные характеристики поселка Мотыгино	17

2.2.1	Исторический обзор и современное состояние	17

2.2.2	Земельные ресурсы	17

2.2.3	Базисная основа экономики района	20

3	Современное состояние компонентов окружающей среды и связанные с ним ограничения градостроительного развития	22

3.1	Климат и фоновые загрязнения атмосферы	22

3.1.1	Климатическая характеристика	22

3.1.2	Неблагоприятные метеорологические условия и фоновое загрязнение атмосферы	26

3.1.3	Учет климатических условий при разработке Генерального плана	27

3.2	Геолого-геоморфологическая характеристика	29

3.2.1	Геоморфологические условия	29

3.2.2	Минерально-сырьевые ресурсы	29

3.3	Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов	30

3.3.1	Водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	33

3.3.2	Требования по учету состояния водных объектов при разработке Генерального плана поселка Мотыгино	35

3.4	Почвенный покров	36

3.5	Растительный мир и система озеленения поселка Мотыгино	37

3.5.1	Леса поселка Мотыгино	37

3.5.2	Зеленые насаждения общего и ограниченного пользования	37

3.5.3	Направление реконструкции зеленых насаждений при разработке Генерального плана поселка Мотыгино	38

3.6	Животный мир	39

3.7	Особо охраняемые природные территории поселка Мотыгино	41

3.7.1	Биологический заказник «Мотыгинское многоостровье»	41

4	Антропогенное воздействие на окружающую среду поселка  Мотыгино	43

4.1	Воздействие на атмосферный воздух	43

4.1.1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	43

4.1.2	Метеоклиматические особенности загрязнения атмосферного воздуха в поселке Мотыгино	47

4.1.3	Санитарно-защитные зоны	47

4.2	Воздействие на водные ресурсы	49

4.2.1	Уровень загрязнения поверхностных водных объектов и перечень основных загрязняющих веществ в водах рек и водоемов	49

4.3	Отходы производства и потребления, санитарная очистка территории	52

4.4	Физические факторы воздействия на окружающую среду	54

4.4.1	Естественная радиоактивность горных пород	54

4.4.2	Радиоактивность почвенного покрова	55

4.4.3	Радиоактивность поверхностных и подземных вод	56

4.5	Оценка состояния здоровья населения	56

5	Анализ социально-демографических характеристик территории поселка Мотыгино	59

6	Основные положения Генерального плана развития п. Мотыгино	65

6.1	Назначение Генерального плана поселка Мотыгино	65

6.2	Основные проектные решения Генерального плана поселка Мотыгино.	67

7	Мероприятия по охране окружающей среды в составе Генерального плана поселка Мотыгино	68

7.1	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	68

7.2	Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов	69

7.3	Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	70

7.4	Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	70

7.5	Мероприятия по охране растительного и животного мира	71

7.6	Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения	72

7.6.1	Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения	72

7.6.2	Прогноз изменения социально-демографических характеристик п. Мотыгино	79

7.7	Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций	84

8	Прогноз изменения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду в результате реализации значимых решений Генерального плана поселка Мотыгино	85

8.1	Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха	85

8.2	Прогноз изменения антропогенного воздействия на водную среду	86

8.3	Прогноз изменения состояния почвенного покрова и геологической среды	87

9	Предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения	91

9.1	Правовое, регламентное и нормативное обеспечение охраны окружающей среды и экологического мониторинга	91

10	Выводы	94

11	Список использованных материалов	98

12	Приложения	103

# Введение

## Научно-методическое обеспечение разработки раздела «Охрана окружающей среды» проекта Генерального плана поселка Мотыгино

### Основные положения

Целью исследований и разработки проекта Генерального плана поселка Мотыгино является подготовка экологически обеспеченного проекта, то есть, проекта, отвечающего правовым требованиям, жизненным и иным интересам граждан, формирующего условия устойчивого развития поселка в части защиты и сохранения его окружающей среды.

Специальная часть правовых требований подготовки экологически обеспеченного проекта Генерального плана включает градостроительные, природоохранные требования, санитарные нормы и правила.

В качестве процедурной и методической основы подготовки экологически обеспеченного проекта разработчиками приняты принципы и положения процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Экологические аспекты проекта Генерального плана включают планировочные, регламентные, нормативные и иные решения, обращенные как непосредственно к территории, включающей природные комплексы и объекты, антропогенные источники воздействия на окружающую среду, так и к условиям, определяющим возникновение экологических проблем или устойчивое сохранение благоприятной окружающей среды при реализации целей и решений социально-экономического развития города (поселка).

Экономический, социальный, инфраструктурный, архитектурно-планировочный аспекты проекта Генерального плана подвергаются экологической оценке в той части, в которой они могут предопределить экологические проблемы города (поселка), а также в части решений, связанных с использованием природных ресурсов, с функциональным зонированием территории. Целью экологической оценки указанных аспектов является исключение риска причинения недопустимого ущерба природной среде, возникновения неблагоприятных последствий для жизни, здоровья и условий жизнедеятельности граждан.

В качестве критериев экологически обеспеченного проекта принимается совокупность экологических требований. Экологические требования к проекту основываются на принципах и положениях обеспечения экологической безопасности и применяются ко всем аспектам (разделам) проекта Генерального плана. Техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС, ООС предусматривает подготовку проекта Генерального плана, отвечающего требованиям к объекту государственной экспертизы.

### Методические положения разработки раздела «Охрана окружающей среды»

Методической основой разработки раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) являются: «Положение об оценке воздействия на окружающую среду», утверждённое Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, действующие законодательные и нормативно-методические акты РФ, инструкция о порядке разработки и составе раздела «ООС» в градостроительной документации и пр. Работы по разделу «ООС» выполняются в контексте общей цели подготовки экологически обеспеченного проекта Генерального плана города (поселка).

При разработке раздела «ООС» учитывается, что результаты исследований, выводы и рекомендации по разделу используются в подготовке других разделов проекта, включаются в состав регламентирующих условий разработки последующих (после Генерального плана) стадий проектирования.

Аналитический и графический материалы раздела «ООС» готовятся в цифровом формате для дальнейшего использования в автоматизированных базах данных, в земельном и градостроительном кадастрах.

Самостоятельной задачей разработки раздела «ООС» является систематизация, а также аналитическая обработка имеющихся данных о состоянии объектов охраны окружающей среды для целей градостроительной деятельности, подготовки других управляющих решений. В соответствии с принятыми методическими положениями экологического аспекта даются характеристика действующей системы управления данной сферы, предложения соответствующего комплекса правовых, регламентных и организационных решений и мер.

### Необходимость разработки раздела «ООС» в составе Генерального плана поселка Мотыгино

Градостроительство как область человеческой деятельности характеризуется высокой степенью природопользования. Города (поселки) используют ресурсы всех геосфер: литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы – флору, человеческие резервы и опосредованно фауну.

В результате урбанизации создается новая среда обитания. В ней геосфера активно взаимодействует с техносферой, поскольку градостроительные системы представляют собой совокупность природных и искусственно-планировочных образований. В этих системах изменяются природные условия, нарушаются экологический баланс.

Последовательно увеличивается давление на геосферу. Значительные территории ранее нетронутой природы, сельскохозяйственных и лесных угодий осваиваются под города, жилые районы, промышленные и коммунальные предприятия, транспортные и инженерные коммуникации.

Экологические проблемы заключаются не только в отчуждении территорий. Весьма отрицательное воздействие оказывает загрязнение природной среды различными выбросами и отходами, которое во многих регионах достигло критического уровня. В результате этого в дальнейшем экологические системы могут деградировать.

Возникают неизбежные противоречия между человечеством и природой, между антропогенной деятельностью и естественными процессами, что приводит к необходимости рационального природопользования, позволяющего удовлетворить жизненные потребности человечества в сочетании с охраной природной среды и ресурсосбережением.

Генеральный план развития поселка Мотыгино является основным документом планирования градостроительного развития в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития поселка, обеспечения экологической безопасности и сохранения природы и культурного наследия.

Генеральный план является важнейшим инструментом развития урбанизированных территорий. В его основе лежат концепции урбанизма, ориентированные на обеспечение удобства, экономической эффективности и гармоничности функциональных зон и взаимодействия населения. Генеральный план обеспечивает пространственную рамку общественных отношений и экономического развития.

Порядок разработки и принятия Генерального плана установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В проекте генплана предусматривается обеспечение устойчивости развития поселка, основанное на поиске сбалансированности требований социального, экологического и экономического характера, социальных гарантий и экономических требований, экономической эффективности функционирования и развития поселковой среды.

В материалах ООС провозглашен ряд целевых положений, призванных обеспечить на расчетный срок "баланс между экологическими и социально-экономическими потребностями населения с учетом ресурсных возможностей региона и потребностями нынешнего и будущих поколений".

Экологические требования к градостроительному развитию предусматривают радикальное оздоровление поселковой среды в зонах её устойчивого экологического дискомфорта, прежде всего в промрайонах, вдоль транспортных магистралей, в пределах санитарно-защитных территорий, в зонах активной антропогенной нагрузки (центральная часть поселка); повышение комфортности среды жизнедеятельности, в том числе путём озеленения территории и улучшения микроклиматических условий в жилых и общественных зонах поселка.

Разработка раздела ООС, опираясь на приоритеты и учитывая сложность и важность решения "территориальных экологических проблем", определяет негативные последствия проживания населения в зонах "экологического риска".

## Объекты исследования

Основным объектом исследования раздела «ООС» являются компоненты, комплексы и объекты окружающей природной среды поселка, их характеристики. Перечень объектов обязательного исследования определяется анализом экологической оценки исходной ситуации и планировочных решений.

Потенциально опасные источники воздействия на окружающую среду, предприятия также определяются как самостоятельные объекты исследования. Иные источники для специальных исследований определяются по результатам анализа данных экологического мониторинга, общественного обсуждения.

В современных условиях развития поселений Мотыгинского района и Красноярского края значимыми источниками негативного воздействия на окружающую среду являются отрасли коммунального хозяйства, инженерного обеспечения, транспорт, теплоэнергетика, очистные сооружения, полигоны ТБО. Указанные источники выделяются для исследований их характеристик и воздействий.

Учитывая близость задач формирования «благоприятной среды жизнедеятельности» и «благоприятной окружающей среды», планируется совместно с разработчиками других разделов проекта исследование влияния характеристик среды на социальную среду, на объекты культурного наследия.

## Методические положения анализа исходной ситуации

В исследованиях исходной ситуации предполагается не перегружать раздел «ООС» данными, не используемыми в разработке Генерального плана. Исследование исходной ситуации концентрируется на экологических проблемам и перспективных потребностях развития поселка Мотыгино.

Так, исследования состояния компонентов окружающей среды в первую очередь проводятся для территорий жилых районов, а также районов предполагаемого градостроительного освоения. Отдельно рассматриваются особо охраняемые природные территории (ООПТ), парки, другие места отдыха, пляжи для комплексных исследований нагрузки, доступности, соответствия и устойчивости указанных территорий для обеспечения соответствующей функции. При составлении карт инженерно-геологических и гидрогеологических условий выделяются сложные геологические и гидрогеологические условия по сложившимся зонам застройки и территориям, перспективным для освоения.

Для концентрации внимания на проблемных вопросах выделены «зоны максимальных антропогенных воздействий на окружающую среду» а также «территории экологической напряженности».

## Методические принципы разработки по охране окружающей среды в Генеральном плане

Принцип правового регулирования исходит из предпосылки того, что градостроительное право как отрасль всеобщего права представляет собой систему правовых норм, регулирующих общественные отношения между субъектами градостроительства своими специфическими методами в целях достижения гармоничных отношений между ними, при которых наиболее полное удовлетворение общественных потребностей в среде жизнедеятельности не сопровождается ухудшением ее качества.

Документальным выражением градостроительного права выступает закон. Именно действующий закон гарантирует соблюдение всех норм при разработке и реализации генерального плана, а также раздела «Охрана окружающей среды»; может обеспечить защиту от рыночной стихии, установив определенные рамки и ограничения (в том числе и экологические) на принимаемые решения, характер использования территории, разработку градостроительных регламентов и т.д.

В 2004г. был принят Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция от 03.06.2006г.), в соответствии с которым градостроительная деятельности понимается как искусство управления поселения в правовом поле (одно из звеньев управления при этом - проектирование). В соответствии с Градостроительным кодексом решается практическая задача обеспечения реализации новой экономической модели - перенос всех согласовательных процедур с инвестиционного цикла на должный предшествовать ему этап формирования градостроительных (в том числе и экономических) регламентов использования городских (поселковых) территорий. Экологические требования к градостроительству предъявляемые Градостроительным кодексом Российской Федерации вместе со специальным законодательством в области охраны окружающей среды способны явиться необходимой правовой базой генерального плана и в частности раздела «Охрана окружающей среды».

Принцип экологического ужесточения состоит в обязательном учете при разработке и реализации градостроительной документации нормативно-законодательных актов по охране окружающей среды, принятых в последние годы - Закона по охране окружающей среды в Российской Федерации (№7-ФЗ от 2002г.), Федеральный закон от 30.12.2008г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Руководство по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района (1997г.), Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (от 16 мая 2000г. № 372).

Все перечисленные документы имеют законодательную силу и вне всякого сомнения должны учитываться при разработке «Охрана окружающей среды». Так, в соответствии с Инструкцией о порядке разработки и составе раздела «Охрана окружающей среды» в градостроительной документации поселка Мотыгино раздел «Охрана окружающей среды» к генплану должен включать:

анализ и оценку существующей структуры землепользования;

характеристику природных условий территории;

комплексную оценку существующего экологического состояния поселковой среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, ландшафты, геологические процессы и др.);

комплексную оценку условий водопользования населения и промышленности (водопотребление, водоотведение);

анализ планировочной структуры поселка и оценку организационных мероприятий на территории поселка;

комплексную оценку количества и токсичности, условий складирования и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов;

комплексную оценку загрязнения поселковой среды промышленными объектами, транспортом;

мероприятия по защите населения от физических воздействий (шум, вибрации, электромагнитные излучения и др.);

оценку мероприятий по озеленению поселковых территорий;

оценку рекреационного потенциала поселка, достаточности зеленых зон; прогнозы изменения качества урбанизированной среды по всем перечисленным выше базовым аспектам (реализации структурной организации генплана и его архитектурно-планировочных решений);

прогнозы использования ресурсного потенциала территории на перспективы;

предложения по мероприятиям и организации экологического мониторинга территории;

оценку воздействия мероприятий и решений генерального плана поселка в современных условиях и на перспективу (по прогнозам) до 2022 года по всем базовым аспектам;

оценку эффективности и достаточности уменьшения негативного влияния на экосистему поселка содержащихся в генплане мероприятий, режимов эксплуатации и организационных методов, включая очистку сбросов и выбросов, а также утилизацию отходов;

обоснование на основе показателей существующих антропогенных воздействий и устойчивости природных комплексов природоохранных ограничений (условия природопользования), которые следует учитывать при проектировании, выполнении строительных работ  и проведении технологических процессов, а также определение условий экологической допустимости функционирования объекта;

предложения по разработке мероприятий, направленных на снижение отрицательного  влияния объекта на окружающую  среду и  организацию экологического мониторинга.

Градостроительные нормативно-законодательные акты, которые положены в основу разработки генплана по своей сути ориентируют генплан на улучшение окружающей среды

Биоэкономический подход к проектированию генерального плана. Большие масштабы хозяйственной деятельности наносят природной среде огромный ущерб. Чем выше уровень загрязнения окружающей среды, тем больше, соответственно, затраты на их предотвращение. Дальнейший рост этих затрат может сделать убыточным любое производство. С другой стороны, чем ниже затраты на очистку среды, тем больше ущерб от загрязнений и других нарушений в природной среде. В этом заключается экономическое содержание проблемы поиска оптимальных воздействий на природу.

Многообразные природные и антропогенные процессы в настоящее время так тесно взаимосвязаны, что давно уже появилась объективная необходимость подходить к современному производству как к сложной эколого-экономической системе, не противопоставляя экологическую и природную системы друг другу. А такой подход требует осуществления производственных процессов с учетом сохранения равновесия окружающей среды, т.е. по существу реализации принципа рационального природопользования.

Экологическая составляющая генерального плана, т.е. анализ, прогноз, синтез всех компонентов природной среды того или иного района, должна быть значительно усилена. Необходимо по-новому подойти к вопросу рационального природопользования в рамках Генерального плана, с достаточной степенью надежности учитывать потенциальные возможности экосистемы поселка.

Демографическая емкость территории - это ориентировочный порог развития района (города), определяемый на основе результатов комплексной оценки территории и природных ресурсов в сопоставлении с общими нормативами потребностей хозяйственного комплекса и населения района в площадках для промышленного и гражданского строительства, в воде, рекреационных ресурсах, продуктах пригородного сельского хозяйства и т.д. Демографическая емкость территории - один из важных индикаторов уровня сохранения экологического равновесия.

Демографическая емкость территории служит лишь своеобразным сигналом, предостерегающим от чрезмерного промышленного развития того или иного района. Возможны и известны более крупные масштабы развития некоторых районов и городских агломераций, чем допускает их демографическая емкость, но тогда такое развитие идет за счет определенного ущемления интересов смежных районов  или же за счет значительного удорожания строительства и больших затрат на охрану окружающей среды в рассматриваемом районе.

Демографическая емкость территории - переменная величина. С течением времени в условиях научно-технического и социального прогресса, с ростом национального богатства, повышением плодородия почв и продуктивности лесов показатели демографической емкости отдельных районов будут повышаться.

Принцип доминирования пространственных методов исходит из необходимости резко повысить роль территориально-планировочных методов при решении проблем охраны окружающей среды в рамках генерального плана.

Территориально-планировочный подход применительно к решению экологических проблем определяется особенностью намечаемых в генеральном плане мероприятий. Эти мероприятия образуют определенную систему, пространственные границы и характер функционирования которой обусловлены конкретной территорией, особенностями и структурой ее планировочной организации. И от того, насколько рационально территория используется, насколько эффективна ее планировочная организация, зависят не только гармоничное развитие и размещение хозяйства, социальной сферы, но и действенность природоохранных мероприятий. В свою очередь территориально сбалансированное природопользование - одна из важнейших предпосылок рационального размещения производства и объектов непроизводственной сферы.

В комплексе мер по охране окружающей среды территориально-планировочные методы занимают особое место, поскольку именно они позволяют использовать потенциал самоочищения природной среды, избежать неоправданных дополнительных расходов на очистку стоков и выбросов, определить функциональное содержание и конфигурацию природного каркаса района или города и т.д. Кроме того, эти методы, как правило, не требуют больших затрат на их осуществление.

К территориально-планировочным методам экологической компенсации (комплекса мероприятий по охране окружающей среды) можно отнести более широкий спектр научно-проектных и организационных процедур - от выбора места размещения нового города или его отдельных функциональных элементов до установления санитарно-защитных зон между небезопасными в экологическом отношении производствами и жилыми массивами.

Аналитический этап во многом основывается на оценке природных условий, ресурсов и территорий города, выполняемой в самом начале разработки генплана. Он включает общую эколого-градостроительную характеристику поселка, а также покомпонентный анализ количественного, качественного и численного состояния важнейших составляющих окружающей среды - воды, воздуха, почвенно-растительного покрова и выявление возможных диспропорций в отношениях между природной и антропогенной подсистемами поселка.

Большое значение имеет анализ санитарного состояния воздушного и водного бассейнов поселка, степени эрозии и загрязнения почвенного покрова, состояние ценных природных ландшафтов, степени нарушенности территории горными выработками и распространение неудобных земель. Должны быть определены отклонения от допустимых нагрузок на поселковый ландшафт, ПДК и ВДВ, установлены зоны с различной степенью загрязнения, протяженность нерациональной застройки береговой полосы и др. Результаты анализа должны послужить исходной базой для определения основных направлений целенаправленной эволюции природной среды и для уточнения целей и ресурсов, необходимых для разработки системы природоохранных мероприятий.

Экологическая ситуация оценивается в трех аспектах - покомпонентном, отраслевом и территориальном. В покомпонентном аспекте приводится оценка основных компонентов природной среды с выделением наиболее значительных очагов нарушения окружающей среды, которые позже рассматриваются как потенциальные проблемные ситуации. В отраслевом аспекте выявляют те отрасли хозяйства, которые выступают как основные источники нарушения окружающей среды (проблемные отрасли). В территориальном аспекте наиболее существенным является выявление территорий, более всего подверженных тому или иному антропогенному воздействию.

Важнейшей процедурой аналитического этапа является выявление основных эколого-градостроительных проблем (проблемных ситуаций) и оценка их остроты.

Прогностический этап - на этом этапе определяют ожидаемое состояние природной среды в перспективе с учетом поставленных целей и конструктивных задач, способствующих сохранению экологического равновесия в пределах агломерации.

Прогноз основывается, главным образом, на сопоставлении результатов анализа с ожидаемыми изменениями состояния литосферы, гидросферы и атмосферы поселковой экосистемы, которые неизбежны вследствие развития хозяйства, градостроительства, социальной и инженерно-технической инфраструктуры на ее территории. Критериями достижения конструктивных задач, поставленных в разделе, должны выступать нормативы и стандарты по охране природы, а также гигиенические нормативы.

Цель экологического прогноза - достижение максимальной устойчивости в развитии системы (т.е. сохранение экологического равновесия), что предполагает учет не только тенденций и возможностей внутреннего развития экосистемы поселка, но и ее окружения, а также взаимодействие поселка с этой средой.

Синтезирующий этап включает разработку схемы эколого-градостроительного зонирования и системы мероприятий по охране окружающей среды. Здесь же производится увязка природоохранных мероприятий с ресурсами, а также разрабатываются предложения по экологическому контролю и мониторингу окружающей среды.

Завершающий этап разработки раздела - формирование системы природоохранных и гигиенических мероприятий, основными составляющими элементами которой выступают локальные и территориальные мероприятия, дополняющие и усиливающие друг друга, что может служить главной гарантией сохранения экологического равновесия. Главными особенностями разработки системы природоохранных мероприятий является ее комплексность, взаимосвязанность, дополнительность и очередность.

Комплексность системы мероприятий предполагает охват ими всех проблемных ситуаций и ареалов, а также участие в осуществлении этих мероприятий всех проблемных отраслей - промышленности, сельского хозяйства и др.

Взаимосвязанность мероприятий в системе обуславливает, во-первых, ее большую гибкость и, во-вторых, позволяет в ряде случаев обеспечить существенную экономию средств за счет побочных эффектов. Особенно большое значение это свойство имеет в циклах, где осуществляются цепочки типа «производство - отходы - вторичное сырье - производство», а также при внедрении оборотных циклов в водоснабжении.

Дополнительность мероприятий проявляется в безусловной целесообразности одновременной их разработки применительно к отдельным проблемным отраслям, компонентам окружающей среды и отдельным территориям (проблемным ареалам).

Очередность природоохранных мероприятий позволяет вводить в эксплуатацию целые блоки системы, повышая эффективность ее работы в целом. Это же свойство обеспечивает более надежную увязку конструктивных экологических задач с имеющимися в наличии ресурсами.

Гигиенические мероприятия обеспечивают нормативную базу и контроль состояния окружающей среды на уровне гигиенического мониторинга. Они являются основой для других мероприятий, вооружая градостроительное проектирование пороговыми значениями ПДК и ПДВ вредных ингредиентов в атмосферу, водотоки и водоемы, в почвы. Гигиенический аспект по существу присутствует во всех мероприятиях по охране окружающей среды, благодаря чему решается проблема ее контроля в антропоцентрическом плане.

Технологические мероприятия обеспечивают локализацию, очистку, реутилизацию вредных выбросов, стоков и отходов. Спектр этих мероприятий очень широк - от очистки загрязненных отходов производства до внедрения безотходных технологических и замкнутых водохозяйственных циклов, значение которых с обострением общей экологической ситуации постоянно растет.

Биологические мероприятия выполняют компенсирующую роль в экосистеме агломерации. Они направлены на воспроизводство биологических ресурсов, повышение сложности экосистемы, нейтрализацию остаточных загрязнений и включают лесотехнические, биотехнические, агротехнические и некоторые другие мероприятия.

Инженерные мероприятия (в том числе инженерная подготовка территории) способствуют стабилизации абиогенной составляющей поселковой экосистемы в целях наилучшего выполнения ею различных хозяйственных функций. Включение в систему инженерно-технических мероприятий должно быть экологически обоснованным.

Территориально-планировочные мероприятия обеспечивают пространственный базис системы, способствуют рациональному перераспределению антропогенных нагрузок и тем самым являются интегрирующей основой системы природоохранных мероприятий в целом. В планировочных мероприятиях наиболее предметно выражен территориальный аспект охраны природы, характерный для градостроительных дисциплин.

Организационные мероприятия включают меры по реализации решений экологического раздела, создание специальных структур управления, материально-техническое обеспечение, без чего невозможно осуществление природоохранных мероприятий в генплане поселка.

Рационально построенный ресурсообеспеченный комплекс систем природоохранных мероприятий должен обеспечить достижение главной экологической цели генплана - сохранение экологического равновесия в поселке Мотыгино т.е. реализацию задач по охране окружающей среды как в антропогенном (гигиеническом), так и в более широком общеэкологическом плане.

# Эколого-градосторительная характеристика поселка Мотыгино

## Физико-географическая характеристика территории

Мотыгинский район расположен между 57,5( и 58,5( северной широты в бассейне нижнего течения р. Ангара. На западе граничит с Енисейским и Северо-Енисейским муниципальными районами, на севере с южной частью Эвенкии, на востоке с Богучанским, на юге с Тасеевским, на юго-западе с Казачинским муниципальными районами.

Муниципальное образование поселок Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края включает в себя поселок Мотыгино и село Решающий расположенное в 7 км от Мотыгино. Районный центр расположен на правом берегу нижнего течения р. Ангара (рисунок 2.1).

Поселок Мотыгино, расположен в 560 км от Красноярска по автодороге Мотыгино-Канск-Красноярск и в 380 км от краевого центра при движении по автодороге Мотыгино-Стрелка-Красноярск.

Муниципальное образование граничит на востоке – с Орджоникидзевским сельским Советом, на севере с поселком Раздолинск, на западе с Рыбинским сельским Советом, на юге граница по берегу р. Ангара с Рыбинским сельским советом и Машуковским сельским Советом.

Климат в зоне расположения муниципального образования резко континентальный, лето продолжается примерно 90 дней, с июня по сентябрь, зима 140-150 дней. Среднемесячная температура января составляет -22,90С, июля +18,30С. Господствующее направление ветров юго-западное и северо-западное. Осадки в виде снега достигают 1,5 метров. Гидрографическая часть поселка развита достаточно хорошо и представлена большим количеством ручьев и рек. В весеннее время паводковые ситуации бывают сложными из-за заторов на реке Ангара. Подтапливается ежегодно 5-6 улиц, до 30 домов. Связь с внешним миром прекращается в осенне-весенний период. Пока не наведут ледовые переправы через реки Ангара, Тасей, Енисей в  зимний период, и пока не пройдет ледоход весной. В этот период поселок Мотыгино является самым оторванным райцентром в крае.

Рисунок 2.1.1 Местоположение п. Мотыгино на территории Мотыгинского района Красноярского края

## Общие градостроительные характеристики поселка Мотыгино

### Исторический обзор и современное состояние

Мотыгинский район как территориальное формирование был основан в 1925 году. Районный центр – поселок городского типа Мотыгино - был образован также в 1925г. и является одним из самых молодых северных районных центров в Красноярском крае.

История хозяйственного освоения района уходит в начало 17 века, когда в устье реки Ангара был построен один из первых в Сибири острогов. Но, несмотря на природные богатства территории, в связи с большой удаленностью от центра России, долгие десятилетия эти места оставались лишь местом ссылки. И только к середине 19 века “золотая лихорадка” разбудила Мотыгинскую глубинку. Первые килограммы золота были намыты на прииске «Петропавловский» в 1837 году. С развитием золотодобычи возникли и значительно расширились населенные пункты, и уже в 1905 году здесь работало 22 драги, которые, были практически все потоплены золотопромышленниками после 1917 года.

Богатейшие природные ресурсы обусловили восстановление и развитие ряда промышленных производств, часть драг была восстановлена, построены новые, и в 30 - 40 годы 20 столетия добыча золота достигла значительных объемов, дал первую продукцию - сурьму – Раздолинский комбинат.

Сегодня Мотыгинский район является одним из самых перспективных районов края, поскольку обладает огромными запасами минерально-сырьевых ресурсов. Развитие промышленного потенциала основных отраслей  (горнодобывающей и лесозаготовительной) является той базисной платформой, которая позволит району снизить дотационную составляющую местного бюджета, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемый потенциал района, предприятий, создаст новые рабочие места.

Площадь территории района составляет 19,2 тыс. км2.

По административному делению район состоит из 3 поселковых и 8 сельских администраций. По численности населения наиболее крупные: поселки городского типа Мотыгино, Раздолинск, поселки Первомайск, Орджоникидзе, Новоангарск.

Мотыгинский район имеет выгодное географическое положение на пересечении водных транспортных магистралей края, относительно благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия местности приравненной к районам Крайнего Севера.

В поселке Мотыгино проживает треть населения района 6575 чел., в том числе в п.г.т. Мотыгино- 6501 чел., в селе Решающий- 74 чел (по состоянию на 2006г). Плотность населения составляет 1 человек на 1,58 квадратных километров.

### Земельные ресурсы

Мотыгинский район находится в северо-восточной части Красноярского края. Общая площадь земель района по состоянию на 01.01.2008г. составляет 1 898334 га. В ведении администрации района есть земли запредельного пользования площадью 44 га, находящиеся в Тасеевском районе. Согласно принятому решению №21-200 от 20.06.2001г. Администрацией муниципального образования Мотыгинского района границы земель района утверждены и согласованы с Администрациями граничащих территорий, Красноярским управлением Восточносибирского филиала ФГУП «Госземкадастрсъемка» проведено описание границ района.

Согласно картосхеме административных районов Красноярского края территория Мотыгинского района находится в таежной земельно-оценочной зоне, что определяет состав земель и земельно-ресурсный потенциал территории района.

В настоящее время в Мотыгинском районе все земли по категориям земель распределены следующим образом (таблица 2.2.2.1)

Распределение земельного фонда Мотыгинского района по категориям земель на 01.01.2008г

Таблица 2.2.2.1

| № п/п | Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % | Сельхозугодия, га | из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16131 | 0,85 | 16127 | 4454 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 4737 | 0,25 | 836 | 726 |
|  | - городских поселений | 1748 | 0,09 | 148 | 129 |
|  | - сельских поселений | 2989 | 0,16 | 688 | 597 |
| 3 | Земли промышленности | 4650 | 0,24 | - | - |
| 4 | Земли энергетики | 4 | 0,0002 | - | - |
| 5 | Земли транспорта, в том числе: | 394 | 0,02 | - | - |
|  | - Автомобильный | 312 | 0,016 | - | - |
|  | - Воздушный | 82 | 0,004 | - | - |
| 6 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 4 | 0,0002 | - | - |
| 7 | Земли лесного фонда | 1821660 | 95,96 | 588 | 10 |
| 8 | Земли водного фонда | 8958 | 0,47 | - | - |
| 9 | Земли запаса | 41796 | 2,2 | 890 | 25 |
| Итого земель в административных границах | 1898334 | 100 | 41796 | 5441 |

Земли сельскохозяйственного назначения в основном используются сельхозпредприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством товарной сельхозпродукции. В состав земель данной категории вошли сельскохозяйственные угодья и земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, лесами, болотами, зданиями, сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства. Качественное состояние значительной части пашни и кормовых угодий крайне неудовлетворительное:

15% пашни подвержены водной эрозии;

более 70% сельскохозяйственных угодий подвержены зарастанию кустарником и мелколесьем. В силу экономических причин участки землепользователей, расположенные удаленно от населенных пунктов, не возделывались с начала 90-х годов 20 века. В связи с этим на данных территориях сформировался древостой высотой до 3 метров, в основном из сосны и березы.

По состоянию на 31.12.2007г. на территории района отсутствуют с/х производители.

На территории Мотыгинского района на землях лесного и водного фондов и частично на землях сельхозназначения находятся государственные природные заказники:

комплексные заказники: долинный комплекс правобережья Ангары “Река Татарка” (71,1 га) и ландшафтный комплекс Восточных предгорий Енисейского кряжа и Заангарского плато “Огнянский” (108,6 га).

биологические заказники: приангарский южнотаежный комплекс "Мотыгинское многоостровье" (4,4 га) и Комплекс южнотаежных сосновых лесов “Машуковский” (46,6 га).

Отдельно выделенной категории земель особо охраняемых природных территорий в Мотыгинском районе нет.

Основная площадь лесных земель находится на землях лесного фонда и составляет 95,96% от всей территории района. Все земли лесного фонда находятся в ведении КГУ «Мотыгинское лесничество». Площадь древесно-кустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд составляет 0,11%. Общая площадь лесных земель составляет 97,64%.

К землям водного фонда площадью 8958 га относятся реки Ангара, Тасеева и их боковые притоки.

Территория муниципального образования поселка Мотыгино самая большая из всех поселений в районе и составляет 1036 га. Из них:

жилая зона составляет 306 га;

промышленная зона - 260 га;

земли общего пользования - 129 га;

земли транспорта - 13 га;

земли сельхозназначения - 100 га;

земли лесного фонда - 166 га;

земли водного фонда  -7 га;

прочие - 55 га.

### Базисная основа экономики района

Основой стабильного социально-экономического развития территории Мотыгинского района, является развитие промышленности.

Базисной для района является горнодобывающая отрасль. Второстепенное место в развитии района занимают:

Обрабатывающие производства;

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

Сельское хозяйство охота, и лесное хозяйство;

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

Транспорт и связь.

Горнодобывающая отрасль, главный источник формирования собственных доходов бюджета района. Среди предприятий отрасли лидирующее положение занимают ОАО «Горевский ГОК», ЗАО «Прииск Удерейский», Ангарская ГРЭ, ЗАО «Васильевский Рудник», ООО ГРПК «Самсон».

Филиал ЗАО ЗДК «Золотая звезда» ведёт отработку месторождения рудного золота «Бабушкина гора» открытым способом с извлечением  золота методом кучного выщелачивания. Фактический объем добычи в 2006 году составил 100 кг.

Крупнейшим предприятием активно развивающимся на территории района является ЗАО «Васильевский рудник», объем инвестиций в основной капитал по итогам 2006 года составил 306,7 млн. руб. По итогам 2006 года добыто 1142 кг  золота.

ООО «Минерал», являющийся правопреемником ОАО «Микротальк» разрабатывает Киргитейское месторождение тальковых руд, испытывает серьёзные трудности с рынком сбыта. Ввиду достаточно высокой себестоимости, продукция, несмотря на высокое качество, не выдерживает конкуренции, и как следствие – отсутствие финансирования работ.

Прирост сырьевой базы магнезитового производства в районе связан с разработкой месторождение «Голубое», лицензию на отработку которого получило ООО «Сибирский магнезит». Предприятие находится в стадии становления.

Обрабатывающие производства на территории района представлены ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» и ЗАО «Раздолинский периклазовый завод».

По итогам 2005 года ООО «НОК» в результате завершения реконструкции первой очереди обогатительной фабрики объём производства свинцового концентрата составил 28,8 тыс. т., что превышает объёмы 2004 года на 51%.  Продукция предприятия ориентирована на внешний рынок, поскольку в России нет металлургических  мощностей  по производству свинца. Достаточно большие запасы свинца и цинка на месторождении дают  возможность его дальнейшего освоения, которое способно обеспечить преобразование районной экономики и внесение значительного вклада в насыщение российского рынка стратегическим металлом.

Лесозаготовительная отрасль. Лесосырьевые ресурсы района по породно-качественным характеристикам являются одними из лучших в мире. Лесистость территории района составляет 91%. Площадь земель государственного лесного фонда составляет 1 819 тыс. га. Леса третьей группы, возможные к эксплуатации – 1 352 тыс. га., запас спелых и перестойных насаждений составляет 190 296 тыс. м3, из них хвойных 141 891 тыс. м3, в том числе сосна 44 856 тыс. м3. Расчетная лесосека по лесхозу составляет 3 605,4 тыс. м3.

Основными лесозаготовительными организациями в районе являются ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» имеющие мощные перерабатывающие комплексы в г. Лесосибирске. Предприятия ООО «Сибирь – Лес», ООО «Каргинский ЛПХ», ООО «Лидер и К» и ОАО «Орджоникидзехимлес», как и большинство индивидуальных предпринимателей - являются поставщиками круглого леса все тем же ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» и  ЗАО «Новоенисейский ЛХК». Указанные предприятия, являясь основным переработчиком древесины, по понятным причинам в первую очередь, обязаны загрузить свои производственные мощности сырьем, поэтому они крайне не заинтересованы в развитии лесопереработки в районе.

Малый бизнес в Мотыгинском районе представлен в основном лесозаготовительными и торговыми предприятиями.

В 2006 году наблюдается тенденция передачи объектов ЖКХ в аренду предприятиям малого бизнеса. К концу 2006 года на территории района действовали три предприятия.

Районный центр – поселок  Мотыгино - является организационным центром лесной и горнодобывающей промышленности, строительства, а также базовым поселением для геологоразведчиков. Кроме того, поселок является базовым центром социального и культурно-бытового обслуживания района. В поселке расположена относительно крупная речная пристань, грузовые причалы ОАО «Васильевский рудник», аэропорт местных линий, через который осуществляется связь района с г. Красноярск и основными населенными пунктами Нижнего Приангарья.

Градообразующие предприятия поселка Мотыгино

1. Ангарская геологоразведочная экспедиция. Увеличение геологоразведочных работ позволяет с оптимизмом засматривать развитие геологической отрасли. В экспедицию поступают заявки для проведения работ в Монголии, Туве, Иркутской области, г. Норильска, Приморье. Крупные геологические заказы поступили от ЗАО ЗДК «Полюс». Для выполнения большого объема лабораторных работ, бурения 20 тысяч погонных метров скважин намечено увеличение производительности экспедиции  в два раза. Для выполнения заказов готовится увеличение буровых установок. Золотодобыча остается на прежнем уровне в разрезе 5 лет работы, по 250-300 кг в год.

2. ООО «Минтекс». Уникальное месторождение тальковой руды, (малое содержание примесей - кварцитов) на котором работает ООО «Минтекс» дает возможности предприятию наращивать объемы добычи руды до 10-15 тыс. тонн.

3. Мотыгинский лесозаготовительный участок Новоенисейского ЛХК, Мотыгинский филиал ЗАО «Лесосибирский ЛДК №1».

4. ЗАО ЗДК «Полюс». Ведет разработку и добычу Кокуйского месторождения каменного угля. Основной промышленный пласт залежей каменного угля мощностью от 35 до 74 м с разведанными запасами 700 млн. т, и пригодный к открытой отработке в количестве 342,1 млн. т позволит работу предприятия на долгие годы.

5. ООО «Траст». Направления деятельности предприятия автомобильные грузовые перевозки, ремонт и диагностика автомобилей, заготовка и переработка древесины (1500 м3 в год пиломатериала), обеспечение населения дровами (1000  м3 в год).

# Современное состояние компонентов окружающей среды и связанные с ним ограничения градостроительного развития

## Климат и фоновые загрязнения атмосферы

### Климатическая характеристика

Климат исследуемой территории резко континентальный. Лето продолжается примерно 90 дней, с июня по сентябрь, зима 140-150 дней. Наиболее холодными месяцами являются декабрь и январь.

Средняя температура наиболее холодного месяца составляет минус 22оС, при абсолютном минимуме минус 540С. Средняя температура наиболее жаркого месяца составляет плюс 18,40С, при средне максимальной температуре наиболее жаркого месяца плюс 24,40С.

Режим осадков

Режим атмосферных осадков на рассматриваемой территории в холодный период года определяется устойчивой областью высокого давления, препятствующей образованию облаков и выпадению осадков. Летом здесь активизируется циклоническая деятельность. В связи с этим развивается интенсивная облачность, и выпадает бóльшая часть годового количества осадков. Значительное влияние на пространственное распределение осадков оказывает рельеф. Горно-долинный рельеф данного района обусловливает пятнистый характер распределения сумм осадков.

Количество осадков за год, в среднем, выпадает 572 мм. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 369 мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85 мм (19%).

В годовом ходе минимальное количество осадков характерно для февраля – марта (10-20 мм в месяц), а максимальное – для июля – августа (55-65 мм в месяц).

Месячные суммы осадков в отдельные годы колеблются довольно в широких пределах, особенно в теплый период. Так, в июле при среднем значении 55 мм 1 раз в 10 лет может выпасть и 20 и 100 мм.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение количества осадков. В теплый период года это уменьшение особенно заметно. На рассматриваемой территории оно достигает 10-20%.

Вид выпадающих осадков определяется температурными условиями.

Соотношение количества осадков разных видов определяется в основном общеклиматическими факторами и в меньшей степени, чем абсолютная величина осадков, подвержено влиянию местных особенностей.

Обильные осадки наблюдаются только в теплый период. На западе рассматриваемого района их наибольшая повторяемость приходится на июль, а на востоке – на август.

Общее число дней с осадками (с минимумом в апреле и максимумом в ноябре-январе) более равномерно распределяется в течение года. Однако в холодный период дни с осадками более 0,1 мм все же более вероятны.

В последнее 30-летие наблюдается тенденция уменьшения числа дней с осадками. Особенно она заметна в теплый период в отношении числа дней с интенсивными осадками, где уменьшение достигает 4-7%.

Продолжительность осадков в рассматриваемом районе в холодный период года составляет 230-350 час/мес.

В теплый период продолжительность осадков – 45-65 часов в месяц.

Летние осадки имеют значительно большую интенсивность, чем зимние. Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени, характерная для данного района, представлена в таблице 3.1.1.1

Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени (мм/мин)

Таблица 3.1.1.1.

| Интервалы времени |
| --- |
| минуты | часы |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 1 | 12 | 24 |
| Интенсивность (мм/мин) |
| 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |

Одной из важнейших характеристик режима увлажнения является суточный максимум осадков. В рассматриваемом п. Мотыгино суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 65-75 мм в долинах рек и котловинах и 80-100 мм на западных и юго-западных склонах гор. Он приходится исключительно на теплый период.

Снежный покров обычно характеризуется следующими показателями:

датами появления и схода снежного покрова;

образования и разрушения устойчивого снежного покрова;

числом дней со снежным покровом;

высотой;

плотностью и запасом воды в снежном покрове.

В рассматриваемом районе число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году.

Снежный покров образуется в конце сентября - начале октября. Даты выпадения первого снега довольно близки к осенней дате перехода температуры воздуха через 00С. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в середине октября. Разрушение снежного покрова приходится на апрель. Окончательно снег сходит в начале мая. Однако все эти сроки от года к году могут сдвигаться на 20-30 дней.

Со времени образования устойчивого снежного покрова его высота постепенно увеличивается, достигая наибольших значений в феврале-марте. Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет в этом районе 30-60 см, а максимальные значения достигают 80-100 см.

Количество накопленного за зиму снега зависит не только от общей продолжительности периода с температурами ниже 00С и интенсивности твердых осадков, но и от наличия или отсутствия леса, ветровых условий. Разница в высоте снежного покрова на защищенных и открытых участках тем больше, чем больше толщина снега.

Кроме того, высота снежного покрова, как и количество выпадающих осадков, в значительной степени зависит от рельефа местности.

Плотность снега постепенно возрастает от начала зимы к весне и достигает своего максимума в период таяния снега. Средняя плотность снега при наибольшей его высоте в этом районе составляет 180-230 кг/м3. На лесных полянах и в лесу под кронами деревьев плотность снега меньше, чем на открытых местах в среднем на 20-30 кг/м3. На изменении плотности снежного покрова сказывается влияние экспозиции склонов, рельеф местности, наличие леса. Поэтому ее пространственное распределение имеет ярко выраженный пятнистый характер.

Запас воды в снеге зависит от высоты и плотности снежного покрова. С момента установления снежного покрова снегозапасы в лесу увеличиваются быстрее, чем на открытых местах, особенно большое различие между ними характерно для конца зимы. Максимум снегозапасов отмечается обычно к началу снеготаяния, т.е. во второй-третьей декаде марта и составляет обычно 100-170 мм, достигая наибольших значений на лесных участках. Однако в многоснежные годы запас воды в снеге в этом районе может достигать 200-230 мм.

Ветровой режим

Направление и скорость ветра у земли зависят от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей, характерных для п. Мотыгино.

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное, юго-западное и северо-восточное, их повторяемость составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 2,6 м/с.

Вероятность штилей составляет 29%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Так как территория района в зимнее время находится под влиянием Сибирского антициклона, а в летнее время располагается в размытой барической депрессии, то средние годовые скорости ветра в данном районе невелики (≤ 2,5 м/с).

В годовом ходе минимум скорости приходится на конец зимы (февраль), т.к. в течение зимы атмосферное давление в данном районе растёт, барические градиенты уменьшаются. К тому же большую часть территории занимают долины, характеризующиеся глубокими инверсиями с застоем холодного воздуха зимой, с большим количеством штилей (до 50-60%) и малыми скоростями ветра (<1,5 м/с).

Второй минимум приходится на летние месяцы (июль-август), характеризующиеся малыми барическими градиентами в области размытой барической депрессии (≤ 2,0 м/с).

Весной по мере разрушения Сибирского антициклона (апрель-май) и осенью при наступлении антициклона (октябрь-ноябрь), т.е. в периоды наиболее чёткого проявления зональной циркуляции, увеличиваются барические градиенты и скорости ветра достигают максимума.

Среднее число дней в году со скоростью ветра > 15 м/с равно 8,5 дней в п. Мотыгино. Наибольшее число дней с этой градацией скорости ветра равно 16 дней (таблица 3.1.1.2.)

Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром на ст. Мотыгино (более 15 м/с)

Таблица 3.1.1.2

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,5 |
| Наибольшее число дней | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 |

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение скоростей ветра.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

Таблица 3.1.1.3

|  | С | CB | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1 | 1 | 14 | 33 | 12 | 25 | 10 | 4 | 18 |
| Июль | 3 | 5 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 |

Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с)

Таблица 3.1.1.4

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 2,7 |
| Июль | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |

Рисунок 3.1.1.1. Повторяемость направления ветра и штиля в январе и июле

Поправка на рельеф местности                  1;

Коэффициент стратификации                     200.

### Неблагоприятные метеорологические условия и фоновое загрязнение атмосферы

Поселок Мотыгино расположен на территории с высоким потенциалом загрязнения атмосферы. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны. К таким условиям относятся:

пересеченный рельеф местности;

слабые ветры и достаточно высокая повторяемость штилей;

глубокие приземные инверсии;

образование туманов;

высокая степень континентальности климата;

сравнительно небольшая годовая сумма осадков;

неблагоприятные ветровые и термические особенности территории.

Концентрации основных загрязняющих веществ по данным Красноярского ЦГМС-Р для поселка Мотыгино представлены в таблице 3.1.2.1. (приложение 2).

Фоновые концентрации вредных веществ

Таблица 3.1.2.1

| Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации (мг/м3) | ПДК* (мг/м3) |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,17 | 0,5 |
| Диоксид серы | 0,015 | 0,5 |
| Оксид углерода | 1,5 | 5,00 |
| Диоксид азота | 0,05 | 0,4 |

* - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с дополнениями №1 ГН 2.1.6.1765-03 и №2 ГН 2.1.6.1983-05).

Анализируя представленные данные, уровень загрязнения воздушной среды поселка Мотыгино по основным веществам в настоящее время находится в пределах санитарных норм и не превышает ПДК.

### Учет климатических условий при разработке Генерального плана

Климатические условия представляют особую важность для системы расселения и градостроительного развития территории. При размещении на территории поселка промышленных объектов главной задачей является оптимальное взаимное расположение промышленных и жилых зон с учетом климатических условий, определяющих условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

Лучшими территориями для строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов. Наиболее неблагоприятными участками являются пониженные части рельефа, в частности пойменные участки рек, куда стекает холодный воздух, где наиболее часты туманы, плохая проветриваемость.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория п. Мотыгино по климатическому районированию для строительства относится к зоне IВ, со следующими параметрами (таблица 1.7.3.1):

Строительно-климатические зоны п. Мотыгино

Таблица 3.1.3.1

| Климатический район | Климатические подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в января, ˚С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚СА | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от +12 до +21 | - |

Наиболее существенными, требующими учета при планировании и проектировании зданий и сооружений являются климатические воздействия:

влияющие на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий и микроклимат помещений;

создающие нагрузки на элементы сооружений;

вызывающие коррозию и старение строительных материалов;

тормозящие организацию строительных работ, связанные с влиянием метеорологических условий на человеческий фактор при выполнение работ на открытом воздухе.

От правильности учета этого влияния зависят правильность выбора застройки, архитектурно-планировочное решение объектов строительства, комфортность условий работы или проживания человека, длительность эксплуатации сооружений и их стоимость.

Согласно природно-климатическому районированию, разработанную Минэкономразвития совместно с ИГ РАН, территория поселка Мотыгино относится к зоне относительно дискомфортной.

Проживание человека в относительно дискомфортных климатогеофизических условиях, сочетающихся с тяжелой антропогенной нагрузкой на экологические системы в промышленных районах, приводят к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Это проявляется в ускоренном развитии экологически обусловленной патологии, осложненном течении хронических заболеваний, преждевременном старении и омоложением показателей смертности населения. На уровне РФ предусматривается принятие законодательных и социально-экономических решений, обеспечивающих необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе увеличение финансовой и социальной компенсации людям за проживание и работу в относительно дискомфортных условиях, а также создание системы жизнеобеспечения, необходимой для нормального труда, быта, отдыха и восстановления работоспособности, здоровья и максимальной продолжительности активной жизни.

## Геолого-геоморфологическая характеристика

### Геоморфологические условия

Рельеф территории Красноярского края и степень его расчлененности определяются приуроченностью к Западно-Сибирской равнине, Енисейскому кряжу, Приангарскому плато, Восточному Саяну и межгорным котловинам. Преобладающие ландшафты - лесостепные, равнинно-таежные и горно-таежные.

Главными особенностями исследуемой территории являются многообразие и сложность природных и техногенных условий, неравномерная освоенность народным хозяйством и, как следствие этого, - неравномерное техногенное воздействие на геологическую среду.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы потыгино Мотыгино представлены месторождениями и проявлениями строительных материалов (песок, песчано-гравийные смеси), подземных вод и сапропелей. Месторождения этих полезных ископаемых (кроме подземных вод) изучены с низкой степенью детальности и не подготовлены к промышленному освоению.

Мотыгинское проявление строительных песков расположено на правом берегу р. Ангары, в 1 км вверх по течению от поселка Мотыгино. Приурочено к аллювиальным отложениям низкой террасы р. Ангары. Месторождение частично используется в целях содержания дорожной инфраструктуры и благоустройства. Часть песков возможно использовать только в кладочных растворах. Данные об объемах добычи отсутствуют.

Кирнаевское месторождение расположено на  водоразделе рек Кирнаевки и Рыбной в 3 км севернее п. Мотыгино. Представлено горизонтом песчано-гравийных смесей в составе кирнаевской свиты мощностью от 6,8 до 30,8 м. Средняя мощность пород вскрыши 7,9 м.

Кирнаевское проявление сапропелей расположено на правом берегу р. Ангары, в 1 км на запад от поселка Мотыгино. Здесь в пойме реки прослеживается на расстоянии более 1 км болото, которое весной затапливается водой и создаются благоприятные условия .

Бельское месторождение бурых углей расположено в 8 км на запад от поселка Мотыгино. Глубина залегания пластов от 60 до 100 м и более. Пласты маломощны, коэффициент вскрыши высок. Угли могут использоваться для подземной газификации. Запасы составляют 21 млн. т.

Гидрогеологические условия

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры - Северо-Енисейская и Южно-Енисейская, а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов. Территория приурочена в основном к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну, выделяемому на площади одноименного синклинория и сложена терригенно-карбонатными дислоцированными отложениями рифея и венда. Водосодержащими являются известняки, кристаллические сланцы, филлиты, доломиты. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.

В районе разведано месторождение Зыряновское, расположенное в 3 км от поселка Мотыгино. В таблице 3.2.2.1 приведены сведения по месторождению подземных вод по состоянию на 01.01.2007 года.

Характеристика Зыряновского месторождения подземных вод

Таблица 3.2.2.1

| Наиме- нование месторож-дения | Гидрогео-логический регион | Тип и группа сложности | Номер и дата протокола ГКЗ и ТКЗ | Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С1 | С2 | Всего | Качество воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минера-лизация, г/дм3 | Жесткость ммоль/дм3 |
| Зырянов-ское | Енисей-ская ГСО PR3 | артезиан-ский, II группа | № 357 от 28.10.88 ТКЗ | 1,9 | 4,17 | 1,7 | - | 7,77 | 0,2-0,8 | 6-9 |

Химический состав воды Зыряновского месторождения – гидрокарбонатно-хлоридный с минерализацией от 240 до 790 мг/л (наиболее характерные - 400-600 мг/л). Вода жесткая (6,1-8,8 мг-экв/л), в паводок уменьшается до 4,2-5,3 мг-экв./л. Анионы: гидрокарбонат-ион 291,0-439 мг/л; хлор-ион – 5,7-15,64 мг/л; сульфат-ион – небольшое количество. По катионному составу воды смешанные, содержание ионов Са и Mg примерно в равных количествах. Содержание микрокомпонентов не больше нормы. Значительное содержание ионов железа (0,5-10 мг/л).

## Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов

Гидрографическая сеть в поселке Мотыгино представлена р. Ангарой и ее правыми притоками р.р. Рыбной и Карнаевкой. Река Ангара является правым притоком р. Енисей и относится к бассейну Северно-Ледовитого океана. Крупных озер в районе поселка Мотыгино нет.

Особенностями гидрологического режима р. Ангара являются:

неустановившийся характер изменения скоростей течения и уровней воды, обусловленный распределением расходов воды по многорукавному руслу;

плавноизменяющийся режим колебаний уровней воды за характерные годы;

осенний ледоход, сопровождающийся мощными подвижками льда и образования наледей;

ледостав, характеризуемый отсутствием «гладкого льда» и мощными торосами;

прохождение весеннего ледохода с подвижками льда и поднятием уровня воды, вызванного заторными явлениями выше и ниже по течению реки;

относительное постоянное значение скорости течения на фарватере в навигационный период.

Весенне-летнее половодье – питание преобладает снеговое. Весеннее половодье начинается в конце апреля – первой декаде мая, имеет продолжительность 50-60 дней. Максимумы половодья в 10-20 раз превышают среднюю величину годового стока. Проходит около 60% от объёма годового стока.

Летне-осенняя межень – на спаде половодья и в период летне-осенней межени формируются дождевые паводки (до 8-10).

Зимняя межень – зимой даже средние реки могут перемерзать, малые перемерзают ежегодно, на крупных реках сток в зимнюю межень крайне низок.

Как видно из общей характеристики водного режима рек, главной фазой режима является весеннее половодье, во время которого проходит большая часть годового объёма стока. Весеннее и весенне-летнее половодье наблюдается ежегодно в виде хорошо выраженной волны.

В таблице 3.3.1 по данным Гидрометцентра ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» приводятся данные по максимальным уровням воды по реке Ангара.

Максимальные уровни воды по реке Ангара

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Населённый пункт - река | Водомерный пост- река | Максимальный уровень | Начало подтопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Мотыгино | Ангара-с. Рыбное | 546 | 610 | п.г.т.Мотыгино, |
|  |  |  |  | 650 | п. Новоангарск, |
|  |  |  |  | 730 | с. Орджоникидзе |

Наибольшую опасность представляют наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава.

Основным источником питания рек являются талые воды, формирующиеся в результате таяния сезонных и высокогорных снегов, снежников и ледников, а также речных и грунтовых наледей. Питание дождевыми водами осуществляется повсеместно, однако доля дождевого стока варьируется на территории от 15-20% до 40-50%. Подземный сток играет основную роль только в зимний период.

Все реки наиболее полноводны в весенний или летне-осенний период. Наименее водоносны реки в зимний период.

На реках высокий сток (50-70%) наблюдается только весной. Существенное влияние на внутригодовое распределение стока оказывает высотное положение речных водосборов, а также зональные факторы – карстовые явления, озерность, физические свойства почвогрунтов и т.д.

На долю главной составляющей весеннего половодья – талых снеговых вод – приходится от 50 до 90% общего объема стока.

После прохождения весеннего половодья обычно наступает меженный период, прерываемый дождевыми паводками.

Наименьшая водность рек наблюдается в холодный период года.

Температурный режим рек

Годовой ход температуры воды в общих чертах повторяет колебания температуры воздуха, но он более выровнен и отстает по времени.

В мае температура воды повсеместно имеет положительные значения, и прогрев продолжается до июля.

Распределение температуры воды по территории в теплые месяцы показывает, что её значения в основном уменьшаются с юга на север. При значительной разнице в сроках начала прогревания воды максимальные температуры отмечаются повсеместно в июле.

Начиная с августа, температура рек начинает понижаться, причём период охлаждения примерно такой же, как нагревания.

Самоочищающая способность рек зависит от температурного коэффициента – отношение количества дней в году с температурой воды выше 160С к общему количеству дней - и водности рек - среднегодовой расход воды. Для всех рек температурный коэффициент не превышает 0,24. Исходя из водности рек, потенциал самоочищения характеризуется:

для Ангары – пониженный;

все остальные реки – низкий.

Ледовый режим рек

Общая продолжительность ежегодно наблюдаемых на реках бассейна фаз зимнего режима составляет более половины календарного года. В октябре-ноябре на реках образуется ледостав, которому предшествует период замерзания (развитие заберегов, появление шуги, ледохода). Ледостав длится 150-200 дней.

Вскрытие ото льда происходит в апреле – июне, во время которого наблюдаются выходы воды на поверхность льда, образование закраин, происходят подвижки льда, отмечается весенний ледоход, возникают заторы льда и т.д.

В начальный период зимы нередко образуются зажоры. Обычно это бывает ниже полыней под ледяным покровом, в результате чего русло забивается шугой, и площадь живого сечения сокращается на 40-60%. Мощность слоя шуги на средних водотоках достигает 1,5-3,0 м. Особенно частыми зажоры бывают в более тёплые зимы, когда полыньи в течение длительного времени не замерзают.

При образовании ледостава и возникновении зажоров уровни воды резко поднимаются. При особенно высоких подъёмах вода иногда местами выходит из берегов, затопляя прибрежную местность.

Заторам льда обычно сопутствует бурный ледоход. В периоды образования заторов и загромождения русла льдом происходит резкий значительный подъём уровня воды, в результате чего возникает опасность затопления населённых пунктов. Образованию заторных явлений на реках способствует образование в течение зимы мощного ледяного покрова и сохранение его в таком виде к моменту вскрытия.

Поверхностные воды поселка Мотыгино являются одним из важнейших базовых ресурсов комплексного развития экономики региона.

Наличие столь значительного потенциального водного ресурса предполагает использование его в различных отраслях хозяйства:

использование для хозяйственного, промышленно-технического водоснабжения;

гидроэнергетическое освоение;

судоходство и навигация;

развитие рыбохозяйственного комплекса;

развитие рекреационных зон.

Особенности гидрологического, температурного режимов, гидрохимического, состава и прочие показатели определяют самоочищающую способность рек.

Данные обстоятельства должны учитываться при проектировании и строительстве всех крупных объектов капитального строительства промышленного назначения, транспортно-инфраструктурных объектов с точки зрения минимизации экологического ущерба, обеспечения очистки сбрасываемых сточных вод до нормативно чистых.

Река Ангара имеет I рыбохозяйственную категорию.

### Водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к береговой линии рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Специальные режимы использования водоохранных  зон и прибрежных защитных полос регламентируются Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, Федеральным Законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос за пределами территории городов и др. населенных пунктов устанавливается для рек, ручьев, озер и водохранилищ – от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек или ручьев протяженностью от их истока:

до десяти километров - 50 м;

от десяти до пятидесяти километров – 100 м;

от пятидесяти километров и более – 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Водоохранные зоны для р. Ангара и р. Рыбная в поселке Мотыгино устанавливается в размере 200 м (приложение 4).

В границах водоохранных зон запрещаются:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

При благоустройстве русел рек Ангары и Рыбной предусмотренные в Генеральном плане границы прибрежных защитных полос этих водных объектов будут совпадать с парапетами набережных.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше запретами запрещаются:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### Требования по учету состояния водных объектов при разработке Генерального плана поселка Мотыгино

Среди проблем водных объектов поселка Мотыгино, требующих решения отмечены следующие:

отсутствие информации о выпусках сточных вод системы поселковой хоз-фекальной и ливневой канализации;

загрязнение поверхностных вод хозяйственно-фекальными сточными водами при аварийных сбросах;

не имеющие водонепроницаемые покрытия свалки твердых отходов, склады ГСМ, территории промышленных предприятий.

Улучшение состояния водных объектов поселка  Мотыгино может быть достигнуто при осуществлении:

инвентаризации выпусков ливневых сточных вод (очищенных и неочищенных), хозяйственно-фекальных сточных вод, промышленных (условно-очищенных и неочищенных), направленной на установление конкретных организаций, ответственных за каждый из выпусков, организации мониторинга этих водовыпусков;

мероприятий, направленных на увеличение степени очистки сточных вод всех категорий, включающих в себя размещение очистных сооружений в конечных точках выпусков ливневой канализации и на перекачивающих станциях системы инженерной защиты поселка. Целью данных мероприятий должна быть полная ликвидация сбросов сточных вод всех категорий без очистки в пределах поселка Мотыгино;

мероприятий, направленных на очистку дна от загрязненных донных отложений, включающих в себя проведение водолазных обследований мелководной зоны, очистку мелководий от многолетних подводных свалок твердых отходов, очистку;

мероприятий по контролю за экологически безопасной эксплуатацией водного транспорта;

мероприятий по выносу в натуру и обозначению границ водоохраннных зон и прибрежных защитных полос, установка аншлагов с требованиями соблюдения режима прибрежной полосы, запрета мойки автомашин и купания, озеленению прибрежной защитной полосы и ее очистке от мусора, включая использование берегов рек для развития зеленых и рекреационных зон.

## Почвенный покров

По почвенно-географическому районированию рассматриваемая территория относится к Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области, к зоне контакта между низкогорным Енисейским кряжем и южно-таежной подзоной Средней Сибири. Наибольшее распространение здесь имеют дерново-подзолистые длительно-сезонномерзлотные почвы; встречаются также темноцветные холодные серые лесные и дерново-лесные почвы; по долинам ручьев и речек - луговые, местами торфяно-иловые. Почти все почвы в гумусовом слое (не более 30см) имеют кислую реакцию, которая с глубиной несколько снижается. Почвообразующими отложениями являются делювиально-элювиальные рыхлые глинистые и суглинистые отложения подстилаемые на глубине 0,8-1,5м более плотным элювием. Максимальная мощность рыхлых отложений характерна для водораздельных участков.

Большинство почв характеризуется достаточной гумусированностью (от 4 до 7%), неоднородным механическим составом и непрочной структурой почвенных агрегатов. Слабая структура и облегченный почвенный состав обусловливает сильный, порой катастрофический размыв поверхности почв вплоть до коренных пород даже при небольших повреждениях почвенного покрова.

## Растительный мир и система озеленения поселка Мотыгино

### Леса поселка Мотыгино

По геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к Южно-таежной зоне Среднесибирской природной области. Преобладающими по площади являются высокобонитетные пихтово-еловые леса с примесью березы и кедра. Почти везде развит негустой подлесок из рябины и черемухи. Однако, в современном растительном покрове нередко доминируют вторичные сосновые травяно-зеленомошные леса, вытеснившие темнохвойные после пожаров, а также сплошных рубок последних 3-4-х десятилетий. В подросте и во втором ярусе хорошо возобновляются пихта, ель, кедр. Травяной покров образуется крупнотравно-щитовниковым, вейниковым и мелкотравным ярусами. Зеленомошный напочвенный покров сильно разрежен. Первичные водосборы заняты осиново-пихтовым редколесьем.

Территория района расположена на землях Мотыгинского лесничества. Лесные земли занимают 97,8% территории, в том числе покрытые лесом 93,1%. Непокрытые лесом земли представлены свежими вырубками - 2,0%, гарями - 0,8%, рединами - 1,6% и прогалинами - 0,3%. Незначительные площади их свидетельствуют о хорошем лесовосстановлении.

Производительность пород древостоя невысокая - между III и IV классом бонитета. Преобладают среднеполнотные древостой. Соотношения между средними и текущими изменениями запасов свидетельствуют о преобладании старовозрастных древостоев. Возобновление под пологом леса и на не покрытых лесом землях в целом удовлетворительное.

### Зеленые насаждения общего и ограниченного пользования

Длительный период на территории поселения не проводился ремонт внутридомовых территорий. Степень озеленения поселковой территорий слабая.

Составной частью общей системы озеленения поселка являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в поселке большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

Озелененные улицы и бульвары поселка объединят объекты озеленения в единую систему.

Баланс зеленых насаждений

Таблица 3.5.2.1

| № п/п | Объекты озеленения | По генплану, га |
| --- | --- | --- |
| I | Общего пользования: | 25,8 |
|  | -Парки, скверы, бульвары | 11,4 |
|  | -Лесопарки | 14,4 |
| II | Специального назначения | 14,2 |

### Направление реконструкции зеленых насаждений при разработке Генерального плана поселка Мотыгино

Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий Генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика поселка Мотыгино играет благоустройство и озеленение линии набережной вдоль реки Ангара соединенной бульварами с центральной частью поселка. Необходима расчистка берега реки Ангара с устройством благоустроенной набережной зоны.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество. Одной из функций общественного центра является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего генпланом  предусмотрено организация площади при Социально-Культурном Центре. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, фонтан, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории поселка благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Генеральным планом поселка Мотыгино определено размещение производственной зоны на расчетный срок вдоль объездной дороги.

Территория кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается к благоустройству и использованию, как сквер.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на некультивируемых территориях увеличат зеленый пояс поселка, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту.

Для создания намеченных проектом озелененных пространств рекомендуется использовать ассортимент местных пород деревьев и кустарников:

Деревья: лиственница сибирская, ель сибирская, вяз мелколиственный, липа мелколиственная, береза бородавчатая, ива ломкая, рябина сибирская, яблоня сибирская, клен татарский, тополь душистый и другие;

Кустарники: акация желтая, вишня войлочная, кизильник обыкновенный, сирень венгерская, спирея  рябинолистная, роза морщинистая, смородина золотистая, барбарис, боярышник, калина обыкновенная, снежноягодник кустистый и другие.

Важными элементами озеленения во всех категориях насаждений служат газоны и цветники. Они являются основным фоном для древесно-кустарниковых насаждений, обогащают ландшафт жилого квартала.

Суммарная площадь зеленых насаждений составит 1,06 га или 6,3 м2/чел., что соответствует требованиям СНиПа (6,0 м2/чел.).

Индивидуально решается озеленение каждой группы домов. Помимо отдельно стоящих деревьев и кустарников во дворах активно используется травяной газон, цветники.

## Животный мир

По зональному зоогеографическому районированию рассматриваемый район относится к южной приенисейской тайге. К типичным млекопитающим тайги относятся бурый медведь, соболь, лисица, рысь, росомаха. Здесь же распространены белка, заяц-беляк, бурундук, из мелких грызунов - лесная мышь, красная и красно-серая полевка, полевка-экономка, лесной лемминг. Описание фауны района, распространение основных млекопитающих приводится по данным Кириллова М.В. (1983), Сыроечковского Е.Е. (1980), Бурского О.В. (1983).

Насекомоядные млекопитающие (обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка, равнозубая бурозубка) в Мотыгинском районе распространены повсеместно. В большинстве случаев, на большей части территории, они доминируют среди млекопитающих. Высокая численность и повсеместное распространение определяет их значительную роль в биоценозах и практическое значение. Бурозубки - энтомофаги и этим приносят огромную пользу лесному хозяйству, уничтожая большое количество насекомых, которые при большой численности приносят вред лесному хозяйству. Продолжительность жизни бурозубок в среднем 1 год, максимально до 15-16 месяцев. Всем бурозубкам свойственен особый запах мускуса и они обладают исключительно высокой интенсивностью обмена веществ.

Ниже приводится краткое описание основных охотничье-промысловых видов:

Отряд Хищные:

Волк (Canis lupus) - в крае волки сильно истреблены. Район наибольшей их численности охватывает тундру и лесотундру Таймыра, северную тайгу Эвенкии. Минимум численности приходится на приенисейскую тайгу (0,054 особей на 1000 га). Населяет преимущественно долины рек и ручьев. Наносит существенный ущерб маточному поголовью копытных животных;

Лисица (Vuples vuples). - ценный охотничий вид. Населяет весь край, за исключением полярных тундр Таймыра и Северной земли. В темнохвойной тайге очень редка, здесь лисица обитает только в долинах рек. В южной приангарской тайге численность зверька составляет 2 зверька на 100 км;

Бурый медведь (Ursus arctos) - ценный охотничий вид, дающий дорогую шкуру, хорошее мясо, жир, лекарственную желчь. Плохо переносит хозяйственное освоение территории. Численность - 2 особи на 100 км. Основа питания - растительные корма. Животные корма составляют 1/3 части рациона и в основном представлены насекомыми, преимущественно муравьями и их личинками;

Соболь (Martes zibellina) - важнейший охотничий вид края. Красноярский край дает около 33% общероссийской добычи соболя. Предпочитает темнохвойную захламленную тайгу, особенно любит кедрачи. В южной тайге, включающей Приангарье соболей много - 13 особей на 100 км2. Плохо переносит хозяйственное освоение территории, на вырубках не встречается;

Колонок (Mustela sibirica) — ценный пушной зверек из куньих. Населяет весь край до пределов ареала лесной растительности. Численность очень сократилась в связи с преследованием и истреблением колонка соболем. В южной тайге численность зверка составляет около 9 на 100 км. Активен в основном в сумерки и ночью. Основа питания - грызуны мелких и средних размеров, охотно поедает кедровые орехи и различные ягоды;

Норка американская (Mustela vision) - полуводный ценный пушной зверек. Родина - Северная Америка. В Сибири акклиматизирован. Питается грызунами, главным образом полевками, мелкой рыбой, лягушками, водными беспозвоночными. Численность — 10-16 на 100 км;

Росомаха (Gulio gulo) - характерный таежный вид Евразии. Индивидуальный ареал может достигать 1000 км2.Максимальная численность приходится на северную тайгу вместе с лесотундрой. В южной тайге и горной тайге края численность до 1 зверя на 100 км, обычно 0,5-0,7 зверя на 100 км2. Нападает на копытных (кабарга, косуля), таежных куриных птиц. Часто питается падалью. Летом питается ягодами, мышевидными грызунами;

Рысь (Felix lynx) - В крае обычно обитает на юге, редко на севере. В южной тайге Приангарья и особенно южнее Ангары рысь становится обычным зверем, численность составляет 1-2 зверя на 100 км2.

Отряд Зайцеобразные:

Заяц-беляк (Lepus timidus) - объект промысловой охоты. В сплошной тайге предпочитает селиться по молодым гарям, по окраинам болот. Темной и густой тайги избегает, предпочитает осветленные леса, гари и, конечно, долины рек с ивняками и лугами. Средняя численность 44 зайцев на 100 км.

Отряд Грызуны:

Белка (Sciurus vulgaris). - объект промысловой охоты, распространена всюду в лесной зоне. Главное условие обитания - наличие старых или спелых хвойных лесов, дающих урожай семян. Численность снижается, одна из причин - соболь (средняя численность - 106 особей на 100 км2).

Редких видов млекопитающих в составе фаунистического комплекса Мотыгинского района не отмечено.

Фауна птиц Мотыгинского района достаточна разнообразна и типична для южной тайги, однако в данном районе орнитологические исследования не проводились и описание фауны птиц приводится на основании литературных данных (Бурский, 1983; Крылова Г.В., 1973; Кириллова М.В., 1983; Сыроечковского Е.Е., 1980).

Видовой состав птиц рассматриваемого района насчитывает свыше 40 видов птиц. Общая численность птиц в период гнездования составляет порядка 390-400 птиц на 1 км. Доминирующей группой являются птицы отряда воробьиных, обитающих в кронах деревьев и кустарников - пеночки, овсянки, синицы. В мелколиственных и смешанных древостоях весьма многочисленны наземногнездящиеся виды - лесной, пятнистый коньки. Широко распространены певчий дрозд и синий соловей, типичные для богатой южной тайги. Для гарей характерны темнозобый дрозд и мухоловка-касатка.

Одним из наиболее многочисленных видов Енисейской южной тайги является рябчик (Tetrastes bonosia), так например, численность рябчика в низкогорной темнохвойной тайге составляет 10-15% от общего числа населения птиц. Как правило он занимает доминирующее положение по биомассе и количеству трансформированной энергии в населении птиц тайги. На рассматриваемой территории обитают глухарь (Tetrao urogallus), и тетерев (Lyrurus tetrix), но их численность сокращается, и оба вида нуждаются в строгой регламентации охоты.

## Особо охраняемые природные территории поселка Мотыгино

В настоящее время под охраняемыми природными территориями понимается система взаимосвязанных компонентов ландшафтов, которым придается особый статус в целях сохранения природы. Это участки земной поверхности, лесные массивы и другие объекты, имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. На них устанавливается отличный от других территорий режим природопользования, в том числе полное прекращение хозяйственной деятельности.

В настоящее время общее количество ООПТ по Мотыгинскому району составляет 4 объекта, 2 из которых – комплексные заказники и 2 – биологические заказники.

Из особо охраняемых природных территорий расположенных непосредственно вблизи поселка Мотыгино находится биологический заказник «Мотыгинское многоостровье».

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное и местное значение.

### Биологический заказник «Мотыгинское многоостровье»

Заказник организован в 2003г. с целью охраны уникального водно-болотного комплекса, охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях.

Заказник расположен на территории Мотыгинского района, на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Заказник состоит из двух частей общей площадью 14407 гектаров:

- «Мотыгинские острова» - 1760 га. Границы: острова Гусинец, Зайцевские, включая Лебяжий, Овечий, Панов, Курейный, Большие Пески, Побочный, Моренный, Воробьевские пески, “Зайцевские шалыги” и акватории мелководий между ними;

- «Пойменно-долинный комплекс» - 12647 га, расположен на территории Мотыгинского лесхоза Мотыгинского лесничества.

Заказник организован для выполнения следующих задач:

- сохранение биоразнообразия уникального островного и пойменно-долинного комплекса р. Ангары;

- поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира, включая виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации, Красноярского края;

- мониторинг окружающей природной среды, животного мира, проведение научно-исследовательских работ.

Основные охраняемые объекты на территории биологического заказника:

- редкие и исчезающие виды животных: сапсан (Falco peregrinus Tunst.), скопа (Pandion haliaetus L.), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.), большой подорлик (Aquila clanga Pall.), краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis Pall.), черный аист (Ciconia nigra L.), серый журавль (Grus grus L.), гуменник (Anser fabalis L.), клоктун (Anas formosa Georgi), беркут (Aquila chrysaetos L.), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum L.);

- охотничье-промысловые виды животных: лось (Alces alces L.), сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.);

- единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.

На территории заказника запрещается:

- охота;

- рубки главного пользования лесом;

- заготовка живицы;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;

- проведение взрывных работ;

- сплав леса;

- промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья, второстепенных лесных ресурсов;

- выжигание растительности;

- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением транспорта государственных органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов;

- эксплуатация маломерных судов на участке “Мотыгинские острова” по акваториям мелководий между ними с момента распаления льда до 20 июня, кроме судов государственных органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима и иных правил охраны и использования природных ресурсов, и государственной инспекции по маломерным судам Красноярского края;

- отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа вне границ муниципальных образований, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля территории заказника;

- уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов).

# Антропогенное воздействие на окружающую среду поселка  Мотыгино

## Воздействие на атмосферный воздух

Атмосферный воздух является одним из жизненно важных  элементов окружающей среды, необходимых для существования, характеризуется сложным и многокомпонентным составом с учетом множества различных привносимых в данную среду веществ. Попадающие в воздух примеси переносятся, рассеиваются, вымываются и в конечном итоге концентрируются в почве, биоте, поверхностных и подземных водах.

### Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Источники загрязнения воздуха обычно разделяются на стационарные и передвижные.

К стационарным источникам относятся точечные или площадные источники на территориях промышленных и коммунально-складских предприятий. К точечным источникам относятся заводские и фабричные трубы, а также трубы ТЭЦ. К площадным источникам можно отнести очистные сооружения канализации, территории металлургических, добывающих, деревообрабатывающих предприятий, территории автобаз и т.д. К передвижным источникам относятся территории с высокой плотностью автомобильного движения.

Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Мотыгинского района определяется выбросами объектов горнодобывающей промышленности, объектов жилищного фонда, жилищно-коммунального хозяйства, а также автотранспорта. Динамика валовых атмосферных выбросов от стационарных и передвижных источников на территории Мотыгинского района представлена в таблице 4.1.1.1 и рисунке 4.1.1.1.

Динамика валовых выбросов от стационарных и передвижных источников

Таблица 4.1.1.1

| Источники выбросов | Годы |
| --- | --- |
|  | 1996 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Стационарные источники выбросов, тонн | 4195 | 3963 | 2404 | 2671 | 3300 |
| Передвижные источники выбросов, тонн | 1150 | 851 | 777 | 835 | н.д. |
| Всего, тонн | 5345 | 4814 | 3181 | 3506 | 3300 |

Рисунок 4.1.1.1 Динамика валовых выбросов от стационарных и передвижных источников

Как видно из таблицы и диаграммы, в Мотыгинском районе преобладают выбросы от стационарных источников. Основные объемы выбросов приходятся на горнодобывающие и обогатительные предприятия: ЗАО «Раздолинский периклазовый завод» (добыча и переработка магнезитовых руд), ЗАО «Васильевский рудник» (добыча и переработка золота), ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» (добыча и переработка свинцовых и золотосурьмяных руд) с объемами выбросов порядка 0,3 – 0,7 тыс. тонн у каждого предприятия. В целом по массе в структуре выбросов предприятий преобладают взвешенные вещества.

Распределение крупнейших предприятий Мотыгинского района по классам опасности для окружающей среды и здоровья населения согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведено в таблице 4.1.1.2

Распределение крупнейших предприятий Мотыгинского района по классам опасности

Таблица 4.1.1.2

| Название предприятия | Ближайший населенный пункт | Санитарная классификация согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО « Горевский ГОК» | Новоангарск | Промышленные объекты по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII - XI категории открытой разработкой; Горно-обогатительные комбинаты. | I | 1000 м |
| ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» | Новоангарск | Промышленные объекты по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд и горных пород VIII - XI категории открытой разработкой; Горно-обогатительные комбинаты. | I | 1000 м |
| ЗАО «Раздолинский периклазовый завод» | Раздолинск | Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и др. печах. Промышленные объекты по добыче горных пород VI - VII категории доломитов, магнезитов, гудронов асфальта открытой разработкой. | I III | 1000 м 300 м |
| ООО «Сибирский Магнезит» | Раздолинск | Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом в шахтных, вращающихся и др. печах. Промышленные объекты по добыче горных пород VI - VII категории доломитов, магнезитов, гудронов асфальта открытой разработкой. | I III | 1000 м 300 м |
| ЗАО « Полюс» | Кокуй | Угольные разрезы. | I | 1000 м |
| ЗАО «Васильевский рудник» | Партизанск | Промышленные объекты по добыче металлоидов открытым способом. | II | 500 м |
| ЗАО ЗДК «Золотая Звезда» | Раздолинск | Промышленные объекты по добыче металлоидов открытым способом. | II | 500 м |
| ООО «Минерал» | Раздолинск | Карьеры нерудных стройматериалов. | II | 500 м |
| ОАО «Стальмаг» | Партизанск | Промышленные объекты по добыче металлоидов открытым способом. Производство ниобия | II III | 500 м 300 м |

Загрязнение атмосферы выбросами от передвижных источников в поселке Мотыгино происходит от авиационного и речного транспорта, от предприятий занимающихся грузоперевозками т.к. через поселок Мотыгино осуществляется завоз оборудования и материалов для развивающихся предприятий горнорудной и лесной отраслей района. Загрязнение атмосферы от передвижных источников можно считать удовлетворительным, по ряду причин:

в настоящее время через территорию Мотыгинского района и поселок Мотыгино железнодорожные линии не проходят;

низкий уровень автомобилизации - 200 автомобилей на 1000 жителей (по данным ОГИБДД РОВД Мотыгинского района).

### Метеоклиматические особенности загрязнения атмосферного воздуха в поселке Мотыгино

Территория поселка Мотыгино отличается очень низкой самоочищающей способностью атмосферы. Это обусловлено совокупным действием целого ряда природно-климатических факторов, способствующих ухудшению условий рассеивания загрязнения в атмосфере. К числу таких факторов относятся:

пересеченный рельеф местности;

слабые ветры и достаточно высокая повторяемость штилей;

глубокие приземные инверсии;

образование туманов;

высокая степень континентальности климата;

сравнительно небольшая годовая сумма осадков и некоторые другие, неблагоприятные ветровые и термические особенности территории.

Поселок Мотыгино находится в сложных физико-географических условиях и представляет собой холмистый и низкогорный рельеф с ярко выраженной неоднородностью подстилающей поверхности. Район характеризуется резко континентальным климатом, низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха в долинах рек и котловинах. Зимой здесь располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы.

Большое число штилей и большая повторяемость малых скоростей ветра, особенно в зимнее время, мощные инверсии температуры воздуха, интенсивность которых увеличивается в отрицательных формах рельефа, играют важную роль в формировании уровня загрязнения атмосферы.

На территории района стационарных наблюдений за качеством атмосферного воздуха не проводится, в связи с этим полная и достоверная информация о состоянии воздушного бассейна отсутствует. Имеющаяся в п. Мотыгино метеостанция наблюдений за состоянием окружающей среды не проводит.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий поселка Мотыгино и их влияние на селитебные территории характеризуется прежде всего размещением (приложение 4):

В процессе развития поселка промышленные предприятия располагались неравномерно;

Санитарно защитные зоны промышленных предприятий вклинились в селибетные территории, что противоречит санитарным нормам;

Положительным моментом является то, что основная часть промышленных предприятий располагается на границах поселка Мотыгино.

На территориях СЗЗ не всегда соблюдаются мероприятия, предусмотренные нормативными документами. В некоторых местах отсутствует в необходимом объеме озеленение и недостаточное расстояние между промзонами и селитебными территориями.

В соответствии с п. 2.22-2.25 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не допускается размещение в санитарно-защитной зоне:

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, жилых объектов.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции,  артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

## Воздействие на водные ресурсы

### Уровень загрязнения поверхностных водных объектов и перечень основных загрязняющих веществ в водах рек и водоемов

Ландшафт поселка Мотыгино испытывает очень высокую техногенную нагрузку, в связи с чем экологическое состояние поверхностных вод (Ангара, Рыбная, Карнаевка) неудовлетворительное и продолжает значительно ухудшаться по мере развития промышленных предприятий.

Источником загрязнения поверхностных вод являются преимущественно хозяйственно-бытовые стоки (многочисленные септики, несанкционированные свалки твердо-бытовых отходов) и производственные сточные воды при несоблюдении природоохранных мероприятий (склады ГСМ, территории промышленных предприятий), а также ливневые стоки автозаправочных станций, промышленных предприятий, автотранспорт и суда речного флота.

Наиболее значительное влияние на экологическое состояние  поверхностных вод имеют 3 действующих лесозаготовительных предприятия (Мотыгинский филиал ЛДК-1, Мотыгинский ЛЗУ Новоенисейского ЛХК, КрасЛесТорг), а также промбазы геологоразведочной экспедиции, предприятий горнодобывающей отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды, анализами воды из водозабора р. Ангары выявлены значительные содержания нефтепродуктов  в концентрациях от 0,167 до 0,43 мг/дм3 при ПДК 0,05 мг/дм3, что свидетельствует о техногенном загрязнении поверхностных вод.

В поверхностных водах определяются такие токсичные элементы, как алюминий, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, железо. За исключением единичных случаев присутствия в воде меди и цинка в концентрациях до 0,1ПДК и железа до 2ПДК  содержание других элементов ничтожно малы. Основным источником поступления железа в воды являются природные процессы.

Сточные воды содержат фекалии, детергенты (поверхностно-активные моющие средства), микроорганизмы, в том числе патогенные. В бытовых сточных водах содержится около 60-70% органических и 30-40% минеральных загрязнений. Минеральные загрязнения: песок, глина, шлак, растворы минеральных солей, кислот, щелочей. Органические соединения характеризуются значительным содержанием азота, фосфора, серы, органических веществ, белков.

Характеристика загрязнений сточных вод поселка Мотыгино и их расчетные концентрации приведены в таблице. 4.2.1.1

Характеристика загрязнения сточных вод п. Мотыгино

Таблица 4.2.1.1

| № п/п | Наименование ингредиентов | Единицы измерения | Концентрация загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/м3 | 250 |
| 2. | БПКполное | мгО/дм3 | 475 |
| 3. | Азот аммонийных солей (N) | мг/дм3 | 80 |
| 4. | Фосфаты | мг/дм3 | 38,4 |
| 5. | Хлориды | мг/дм3 | 118,8 |
| 6. | ПАВ | мг/дм3 | 16 |
| 7. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 4,5 |

#### Уровень загрязнения подземных вод

Источниками загрязнения подземных вод являются преимущественно хозяйственно-бытовые стоки, многочисленные септики, не имеющие водонепроницаемых покрытий, свалки твердых отходов, склады ГСМ, территории промышленных площадок предприятий.

Водозаборные скважины находятся в ветхих деревянных зданиях, расположенных, за исключением водозабора  «Зырянка», непосредственно среди жилых и производственных строений. Для учета забора воды скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой. Практически все скважины эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных требований: не сформированы зоны санитарной охраны, устья скважин не зацементированы, не обеспечен не доступ посторонних лиц.

В пробах воды из подземных источников отмечается присутствие нитрат-Иона, содержание которого в незагрязненных подземных водах может выражаться сотыми, реже десятыми долями мг/дм3. В пробах концентрации нитрат–иона составляют 0,5-1,5, часто 15-19 мг/дм3. По своим значениям содержания нитрат-иона не превышают ПДК (45мг/дм3), но свидетельствуют о том, что на территории происходит загрязнение подземных вод. Это подчеркивается и наличием в отдельных пробах ионов аммония. Оба иона относятся к 3 классу опасности, лимитируются по санитарно-токсикологическому показателю, особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В отдельных пробах обнаружено присутствие фенолов, содержание которых характеризуется фенольным индексом со значениями 0,007-0,0054 мг/дм3 при ПДК, равном 0,25 мг/дм3. Фенолы поступают в подземные воды с промышленными и бытовыми стоками.

В подземных водах определяются такие токсичные элементы, как алюминий, кадмий, свинец, марганец, медь, цинк, железо. За исключением единичных случаев присутствия в воде меди и цинка в концентрациях до 0,1ПДК и железа до 2ПДК по роднику содержание других элементов ничтожно малы. Основным источником поступления железа в воды являются природные процессы. Однако, техническое состояние водоподъемного оборудования и водозаборных скважин не исключают и техногенный фактор.

Использование водных ресурсов для организации водоснабжения

В поселке Мотыгино проживает около 7 тыс. чел. В данное время поселок Мотыгино плохо обеспечен чистой водой. Обеспечение населения питьевой водой осуществляется из глубинной скважины на р. Зырянке, глубинной скважины хлебозавода МУТП «Ангара», скважины  котельной № 3, открытого водозабора реки Ангара через насосную станцию.

На основании предоставленного анализа питьевой воды установлено, что большая часть жителей поселка -3756 человек (57,1%)- пользуется привозной водой, 2210 человек (33,6%) - водой из водопроводной сети (колонки, водопровод), 456 человек (6,9%) – водой из открытых водоемов (родники, ручьи, из р. Рыбной), 248 человек (2,4%) - водой из колодцев. Современная производительность водозаборных сооружений составляет:

водозабор «АГРЭ» – 170,0 м3/сут;

водозабор «Зырянка» – 120 м3/сут;

водозабор котельной № 3 – 55 м3/сут;

водозабор котельной № 1 – 50 м3/сут.

Установленные очистные сооружения на действующих водозаборах не обеспечивают необходимого уровня очистки воды. Особенно ситуация осложняется в период паводка и ледохода на р. Ангара, вода поступает с большим количеством механических примесей.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 11,7 км. Состояние сетей крайне неудовлетворительное, на сегодняшний день более 80% коммуникаций имеют 100% износ, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Из-за большой изношенности сетей, недостаточного количества на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства специального автотранспорта для обеспечения населения питьевой водой. Все это не позволяют своевременно и полностью обеспечивать потребности населения.

Ранее проведенные специализированные работы:

1958 г.  Кустов Н.И. На территории п. Мотыгино пробурено 10 скв., проведено опробование. Вывод – бесперспективность использования подземных вод для централизованного водоснабжения в связи с низкой водообильностью горизонтов, высоким содержанием железа в воде, бактериальным загрязнением.

1965-1967 гг. Региональная гидрогеологическая съемка М 1:200000 (Кустов Н.И., 1976).

1984-1985 гг. Поиски (Львов Б.Д.) в радиусе 5 км от поселка (площадь 80 км2) пробурено 11 скважин, выявлено Зыряновское месторождение.

1986-1988 гг. Детальная разведка с подсчетом запасов Зыряновского месторождения (Камышанский Б.А.), пробурено 12 скважин, проведены опытно-фильтрационные, режимные, гидрогеологические, геофизические, топографические работы, опробованы поверхностные и подземные воды. выделены водоносные зоны трещиноватости в сланцах удерейской свиты как единственный источник для временного водоснабжения.

1991 г. – 3 эксплуатационные скважины кооперативом «Родничок», глубина скважин 65 м, производительность 3,8 тыс. м3.

1992 г. – сооружение насосной станции.

1998 г. – АГРЭ, две наблюдательные скважины.

## Отходы производства и потребления, санитарная очистка территории

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Все отходы делятся на три категории: бытовые (коммунальные), промышленные и производственного потребления.

В 2007 году на территории Мотыгинского района образовалось 19670196 тонн отходов производства и потребления. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов производства и потребления I-V классов опасности в соответствии с официальной отчетностью по форме 2-тп (отходы) за 2007 год приведены в таблице 4.3.1

Сведения об отходах Мотыгинского района

Таблица 4.3.1

| Действия по обращению с отходами производства и потребления | Класс опасности отходов | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| Образование отходов, тонн | 0,049 | 2,925 | 47,874 | 1543 | 19668602 | 19670196 |
| Использование и обезвреживание отходов, тонн | - | - | 0,916 | 0,081 | 6926815 | 6926815 |
| Размещение отходов | 0,049 | 2,925 | 46,958 | 1542,919 | 12741787 | 12743381 |

Отнесение отходов к классам опасности осуществляется в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (утв. Приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. N 786) и Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. Приказом МПР России от 15.06.2001 № 511). В соответствии с данными документами, класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями, приведенными в таблице 4.3.2

Критерии отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды (Приказ МПР России от 15.06.2001 №511)

Таблица 4.3.2

| Класс опасности отхода для окружающей среды | Степень вредного воздействия опасных отходов на окружающую среду | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| I класс (чрезвычайно опасные) | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. |
| II класс (высокоопасные) | Высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. |
| III класс (умеренно опасные) | Средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. |
| IV класс (малоопасные) | Низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет. |
| V класс (практически неопасные) | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена. |

Как видно из таблицы 4.4 99,9% отходов, образующихся на территории Мотыгинского района, относится к V классу опасности (практически неопасные) и представляют собой, в основном, вскрышные породы при разработке полезных ископаемых открытым способом.

На территории Мотыгинского района зарегистрировано 12 объектов размещения отходов, в т.ч. 5 полигонов бытовых отходов, 7 объектов размещения промышленных отходов, в таблице 4.3.3 перечислены объекты размещения отходов в поселке Мотыгино.

Перечень объектов размещения отходов на территории п. Мотыгино

Таблица 4.3.3

| Объекты размещения отходов | Расстояние до ближайшего населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| МОПП ЖКХ «Северное» Полигон бытовых отходов п. Мотыгино | п. Мотыгино (4,3 км.) | 4,0 |
| МОПП ЖКХ «Северное» Полигон бытовых отходов .п. Мотыгино | п. Мотыгино (1 км.) | 2,2 |

Необходимо отметить, что в официальной статистике не всегда учитывается объем образующихся твердых бытовых (ТБО) и жидких отходов, образуемых населением. По расчетам отдела ЖКХ Администрации Мотыгинского района, средний объем образования ТБО составляет 0,11 м3/чел./месяц. Объем образования жидких отходов – от 1 до 3 м3/чел./месяц. Таким образом, исходя из численности населения района (18,2 тыс. человек), объем образующихся ежегодно твердых бытовых отходов должен составить около 24 тыс.м3, жидких отходов – не менее 200 тыс.м3. Фактически муниципальные предприятия ЖКХ приняли от населения и вывезли на полигоны ТБО в 2004 году 8,8 тыс. м3, в 2005 году – 12,2 тыс.м3, в 2006 – 6,4 тыс.м3 твердых бытовых отходов. Можно сделать вывод, что на территории района от 12 до 18 тыс. м3 ТБО размещается на стихийных несанкционированных свалках.

Сбор и транспортировку бытовых отходов населения поселка Мотыгино обеспечивают организации ЖКХ:

ООО «Комплекс» Вывоз ТБО – 300 м3, ЖБО – 800 м3 в месяц собственным автотранспортом;

ООО «Универсал» Вывоз ТБО – 100 м3, ЖБО – 300 м3 в месяц собственным автотранспортом;

ООО «Мотыгинский водоканал» Вывоз ТБО – 40 м3 в месяц собственным автотранспортом.

Состояние санитарной очистки территорий поселка не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов.

На территории домовладений и организаций отсутствуют площадки для крупногабаритных отходов; нарушаются графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного транспорта и кадров; в местах захоронения отходов потребления отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров и мусоровозов. Имеет место несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), допускается сжигание отходов.

## Физические факторы воздействия на окружающую среду

### Естественная радиоактивность горных пород

Рассматриваемая территория относится к юго-западной окраине Сибирской платформы, располагается восточнее складчатой области Енисейского кряжа. Геологическое строение определяется широким развитием разломов кристаллического фундамента, блоковая структура которого отчетливо выражается и в осадочном чехле, сложенным породами палеозойского (кембрий, ордовик, карбон, пермь), мезозойского (триас) и кайнозойского (четвертичная система) возрастов. Зоны разломов подчеркиваются секущими интрузивными телами - магматическими породами мезозойского (траппового) комплекса.

Естественная радиоактивность горных пород обусловлена присутствием в них природных естественных радионуклидов (ЕРН) уранового и ториевого семейств, а также 40К. Среди радионуклидов уранового семейства основную радиационную опасность представляет   226Ra, а ториевого семейства - 232Th.

Основные разновидности пород характеризуются низкими значениями мощности дозы (МД) гамма-излучения и кларковыми содержания естественных радионуклидов. Измеренные значения МД гамма-излучения на поверхности почво-грунтов и на высоте 1,0 м от поверхности изменяются в пределах от 0,05 мкЗв/ч (6 мкР/ч) до 0,11 мкЗв/ч (12 мкР/ч), достигая в редких случаях 0,17...0,21 мкЗв/ч (19...23 мкР/ч), эти значения являются фоновыми и нормативно-допустимыми.

Содержание урана по данным во всех основных литологических разностях горных пород обычно не превышает 10...11 г/т, тория - 12...20 г/т. Несколько повышенными концентрациями этих элементов (до 25...50 и 14...31 г/т) характеризуются лишь углистые аргиллиты каменноугольного и пермского возрастов, а также окисленные сажистые разности бурых углей в разрезах юрских отложений. Эти же породы обладают несколько повышенными значениями удельной активности 226Ra (до 18...34 Бк/кг) и 232Th (до 13...34 Бк/кг) при значении эффективной удельной активности (Аэфф ) не более 100 Бк/кг.

Таким образом, все горные породы Мотыгинского района относятся к категории радиационнобезопасных, обращение с которыми может осуществляться без ограничений по радиационному фактору

### Радиоактивность почвенного покрова

Основными типами почв, распространенными на исследуемой территории являются подзолистые почвы, торфянисто-болотные почвы, аллювиальные дерновые почвы.

Почвы характеризуются близкими и фоновыми значениями МД гамма-излучения - от 6...8 до 10...12 мкР/ч (от 0,05...0,07 до 0,09...0,11 мкЗв/ч), при содержаниях урана и тория в верхнем слое гумусового горизонта до глубины 10 см 2...5 и 4...9 г/т соответственно. Несколько повышенными радиационными показателями обладают торфянисто-болотные почвы, в которых происходит осаждение радиоактивных элементов в условиях глеевой восстановительной обстановки. Здесь отмечаются отдельные локальные участки, создающие МД гамма-излучения до 25...30 мкР/ч (0,22...0,27 мкЗв/ч). Содержание урана и тория в таких почвах достигает 15…24 и 25…33 г/т.

Объёмная активность природного радиоактивного газа радона в подпочвенном воздухе (глубина 0,4...0,8 м), как правило, составляет 7...18 Бк/л, при плотности потока радона (ППР) из грунта в пределах селитебных зон поселений -40...60 мБк/(м2с). Данные показатели находятся в пределах радиационно-гигиенического норматива (80 мБк/(м2с).

### Радиоактивность поверхностных и подземных вод

Радиоактивные свойства природных вод на территории района изучались в процессе радиогидрогеохимического опробования скважин, родников, мочажин и колодцев. Результаты анализа свидетельствуют о принадлежности подземных вод района к классу слаборадиоактивных с концентрацией U достигающей 0,4...0,6 Бк/кг, Ra - 0,02...0,1 Бк/кг и радона - 40...80 Бк/л. При этом, измеренные значения удельной активности естественных радионуклидов в подземных водах всех водоносных горизонтов, в том числе и используемых для хозяйственно - питьевого водоснабжения, а также поверхностных водах основных водотоков соответствуют требованиям допустимых уровней НРБ-99 (Нормы радиационной безопасности. СП 2.6.1.758-99) и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Оценка состояния здоровья населения

На первом месте в Мотыгинском районе располагаются болезни органов дыхания, на втором месте - травмы и отравления, третье место -инфекционные и паразитарные болезни, четвертое место - болезни кожи и подкожной клетчатки, пятое место - болезни костно-мышечной системы.

Инфекционные заболевания

В структуре инфекционных заболеваний населения Мотыгинского района на первом месте стоят воздушно-капельные инфекции (85-90 %), на втором - паразитарные болезни (5,5-7,0 %), на третьем - кишечные инфекции. Воздушно-капельные инфекции. Отличительных особенностей в заболеваемости населения гриппом и ОРВИ по району не прослеживается. В период эпидемий гриппа и ОРВИ в эпидемический процесс вовлекается 11-15 % населения, преимущественно детского возраста (60-70%). По продолжительности и интенсивности эпидемии гриппа и ОРВИ имеют умеренный характер, чем в целом по Красноярскому краю, что объясняется отдаленностью   района от основных потоков населения, вовлекаемых   в эпидемический процесс.

В последнее время отмечаются относительно низкие показатели по заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики (Таблица 4.5.1).

Структура инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики

Таблица 4.5.1

| Заболевание | Мотыгинский район |
| --- | --- |
|  | Средне-многолетнее число заболеваний | Доля от общего числа заболевших |
| Корь | 0,3 | 0,3 |
| Эпидемич. Паротит | 1,6 | 1,5 |
| Коклюш | 0,1 | 0,09 |
| Дифтерия | 0 | 0 |
| Краснуха | 105,4 | 98,1 |
| Всего | 107,4 | 100 |

Кишечные инфекции

Кишечные инфекции относятся к инфекциям, на которые необходимо обратить особое внимание, т.к. при их передаче кишечный фактор передачи возбудителей имеет существенное значение. Наиболее значимыми являются вирусный гепатит А, брюшной тиф, дизентерия. В настоящее время на долю острых кишечных инфекций среди населения Мотыгинского района Красноярского края приходятся первые проценты (Таблица 4.5.2).

Структура острых кишечных заболеваний среди населения

Таблица 4.5.2

| Нозологические формы | Средне-многолетнее число заболеваний | Доля от общего числа заболевших |
| --- | --- | --- |
| Брюшной тиф, парафиты | 0 |  |
| Сальмонеллезы | 5,2 | 3,3 |
| Дизентерия | 45,8 | 29 |
| Кишечная инфекция неустановленной этиологии | 57,8 | 36,6 |
| Кишечная инфекция установленной этиологии | 4,1 | 2,6 |
| Вирусный гепатит А | 45,1 | 28,5 |
| Всего | 158 | 100 |

Острые кишечные заболевания

Заболеваемость острыми кишечными заболеваниями фиксируется преимущественно в районном центре, носит спорадический характер с не выраженной сезонностью в летне-осенний период и определяется заболеваемостью детей, которые болеют 1,2-2 раза чаще взрослых. Преобладают заболевания среди организованных детей, посещающих детские и подростковые образовательные учреждения. Особенностей в распределении заболеваемости кишечных заболеваний среди взрослого населения не прослеживается. Большая часть населения заражается по месту жительства, при этом, большинство заболеваний связано  с  нарушениями приготовления и хранения пищи. Таким  образом, эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям оценивается как неблагополучная, т.к. имеется тенденция к росту заболеваемости.

Социально-обусловленные заболевания

Среднегодовая заболеваемость социально обусловленными заболеваниями представлена 5 нозологическими формами (Таблица 4.5.3).

Структура социально-обусловленных болезней

Таблица 4.5.3

| Нозологические формы | Средне-многолетнее число заболеваний | Доля от общего числа заболевших |
| --- | --- | --- |
| Туберкулез | 12,8 | 12,6 |
| Сифилис | 8,8 | 8,6 |
| Гонорея | 6,1 | 6 |
| ВИЧ-инфекция | 0,2 | 0,2 |
| Чесотка | 74,1 | 72,6 |
| Всего | 102 | 100 |

Положение с заболеваемостью туберкулезом ухудшается - заболеваемость увеличивается, темпы роста составляют 2-5 %. Заболеваемость сифилисом составляет 8-17 % от общего числа социально-обусловленных болезней. ВИЧ-инфекция также зафиксирована в районе. Основными факторами риска заражения является внутривенное введение наркотиков. Таким образом, эпидемическая ситуация по социально-обусловленным болезням оценивается как неблагополучная, которая характеризуется тенденцией к росту, вовлечением в эпидемический процесс детского населения.

Паразитарные заболевания

Паразитарные заболевания являются наиболее распространенными в РФ после гриппа ОРВИ. Они составляют 5-7% от общего количества заболеваний. В общей структуре гельминтозов в рассматриваемом районе занимают энтеробиоз (80-90%), аскаридоз (3-10%) и описторхоз (1-4%). Заболеваемость дифиллоботриозом и тениидозами регистрируется в виде отдельных случаев. Основной группой риска по заболеваемости энтеробиозом и аскаридозом являются дети и подростки, на долю которых приходится до 80% всех выявленных случаев заболеваний. В отличие от выше упомянутых заболеваний, описторхозом преимущественно болеют взрослые (75-90%). Наибольшее количество заболеваний выявлено в районных центре. Высокий уровень заболеваемости поддерживается за счет сыроедения, прежде всего, с потреблением необеззараженной рыбы (ельца, плотвы, сороги). Заболевания трихинеллезом связаны с употреблением в пищу мяса собак и медведя, которые не являются традиционными источниками питания. Таким образом, эпидемиологическая ситуация по биогельминтозам (описторхоз, дифиллоботриозу, тениидозу, трихинелезу) оценивается как благополучная, по энтеробиозу и аскаридозу - как неблагополучная.

Клещевой весенне-летний энцефалит является одной из наиболее актуальных проблем региона. Актуальность определяется высоким уровнем заболеваемости, тяжестью течения, высокой летальностью и значительным социально-экономическим ущербом. В настоящее время отмечается постоянный рост заболеваемости клещевым энцефалитом, хотя он и остается относительно низким по сравнению со среднекраевыми показателями.

Характерной особенностью рассматриваемого района является высокий уровень заболеваемости болезнями костно-мышечной системы, повышенным давлением, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря.

Высока заболеваемость населения болезнями мочеполовой сферы, уровень которых в 2 раза превышается среднекраевой. Среди данной группы заболеваний преобладают болезни женской половой сферы (до 40%).

Высок уровень  психических заболеваний,  эпилепсии,  болезней  уха  и сосцевидного отростка, эндокринных заболеваний, атопического дерматита и др. Относительно низкий уровень заболеваемости отмечается по злокачественным новообразованиям (в 2 раза ниже среднекраевого).

# Анализ социально-демографических характеристик территории поселка Мотыгино

По данным Госкомстата России, Красноярского краевого комитета государственной статистики численность населения поселка на конец 2007 года составляла 6,446 тыс. человек.

Динамика численности населения поселка за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице 5.1.

Динамика численности населения.

Таблица 5.1

| № п/п | Годы | Численность населения, тыс.чел. | Общий прирост, снижение (-), тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.1998г. | 7,200 | - |
| 2 | 01.01.1999г. | 7,100 | -0,100 |
| 3 | 01.01.2000г. | 7,000 | -0,100 |
| 4 | 01.01.2001г. | 6,900 | -0,100 |
| 5 | 01.01.2002г. | 6,730 | -0,170 |
| 6 | 01.01.2003г. | 6,720 | -0,010 |
| 7 | 01.01.2004г. | 6,673 | -0,047 |
| 8 | 01.01.2005г. | 6,608 | -0,065 |
| 9 | 01.01.2006г. | 6,501 | -0,107 |
| 10 | 01.01.2007г. | 6,470 | -0,031 |
| 11 | 01.01.2008г. | 6,421 | -0,049 |

Примечание: данные о численности – по материалам учета Красноярскстата.

Рисунок 5.1 Динамика численности населения п. Мотыгино.

Как видно из приведенных данных, существует тенденция постепенного снижения численности населения. За последние 10 лет население сократилось на 654 человека. Общее снижение составило 9,2%. В среднем ежегодное сокращение составило 65 человек.

Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением. Факторы движения численности населения по данным статистического учета характеризуются следующим данными (Таблица 5.2).

Факторы движения численности населения, на начало года

Таблица 5.2

| № | Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост, убыль (-), тыс.чел. | -35 | -54 | -73 | -16 | 1 |
| 2 | Миграционный прирост, снижение (-), тыс.чел. | -12 | -11 | -34 | -15 | -50 |
| 3 | Общий прирост, снижение (-) за год, тыс.чел. | -47 | -65 | -107 | -31 | -49 |
| 4 | Общий прирост, снижение (-) за год, % | -0,7 | -0,98 | -1,65 | -0,48 | -0,76 |

Графически факторы движения численности населения представлены на рисунке 5.2

Рисунок 5.2 Факторы движения численности населения п. Мотыгино

Естественное движение населения, на начало года

Таблица 5.3

| № | Показатель | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родилось, чел. | 83 | 80 | 55 | 91 | 97 |
| 2 | на 1000 жителей, чел. | 12,4 | 12,1 | 8,5 | 14,1 | 15,1 |
| 3 | Умерло, чел. | 118 | 134 | 128 | 107 | 96 |
| 4 | на 1000 жителей, чел. | 17,7 | 20,3 | 19,7 | 16,5 | 15,0 |
| 5 | Естественный прирост, убыль (-), чел. | -35 | -54 | -73 | -16 | 1 |
| 6 | на 1000 жителей, чел. | 5,2 | 8,2 | 11,2 | 2,5 | 0,2 |

В общем демографическая ситуация поселка характеризуется естественной и механической убылью населения. В среднем в год рождается 81 человек, а умирает 117 человек, т.е. смертность превышает рождаемость в 1,44 раза. Среднегодовая естественная убыль населения на 1000 жителей за последние годы – 5,5 чел./1000 жит.

Итоги миграции населения, на начало года

Таблица 5.4

| № | Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число прибывших, чел. | 180 | 189 | 176 | 167 | 162 |
| 2 | Число выбывших, чел. | 192 | 200 | 210 | 182 | 212 |
| 3 | Миграционный прирост, снижение (-), чел. | -12 | -11 | -34 | -15 | -50 |
| 4 | Миграционный прирост на 1000 населения, чел. | 1,8 | 1,7 | 5,2 | 2,3 | 7,8 |

Основное влияние на снижение численности населения оказывает отрицательный миграционный поток. В 2006 году число прибывших и выбывших составило соответственно 167 чел. и 182 чел., в 2007 году – 162 чел. и 212 чел. соответственно. Среди выезжающих преобладают мигранты в трудоспособном возрасте. Причиной оттока молодежи из района являются отсутствие учебных заведений и достойных социальных условий жизни, которые способствовали бы закреплению кадров.

Таким образом, существенной особенностью динамики демографических процессов, имеющих важное значение для прогнозирования населения, является относительное постоянство абсолютных показателей естественного движения и нестабильность механического движения.

Половозрастная структура

Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения характеризуется преобладанием женщин. Распределение населения по полам представлено в таблице 5.5 и на рисунке 5.3

Соотношение мужчин и женщин

Таблица 5.5

| № п/п | Показатель | Значение (на начало года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | перепись 2002 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Распределение населения по полам |
| 1 | Всего население, чел. | 6730 | 6608 | 6501 | 6470 | 6421 |
| 2 | в т.ч. мужчин | 3190 | 3115 | 3055 | 3036 | 3004 |
| 3 | женщины | 3540 | 3493 | 3446 | 3434 | 3417 |
| Доля мужчин и женщин в общей численности населения, % |
| 4 | мужчины | 47,4 | 47,1 | 47,0 | 46,9 | 46,8 |
| 5 | женщины | 52,6 | 52,9 | 53,0 | 53,1 | 53,2 |
| 6 | На 1000 мужчин приходится женщин | 1110 | 1121 | 1128 | 1131 | 1137 |
| 7 | Соотношение муж/жен, % | 90,1 | 89,2 | 88,7 | 88,4 | 87,9 |

Рисунок 5.3Соотношение мужчин и женщин.

На основе таблицы можно сделать вывод, что численность мужского населения снижается как в абсолютном, так и в относительном выражении. Численность женщин также снижается. Соотношение мужчин и женщин меняется в сторону увеличения доли женщин в общей численности населения. В 2002 году женщин соотношение мужчин и женщин составляло 90,1%, а в 2007 – уже 87,9%.

Возрастная структура населения поселка постепенно изменяется, причем происходит снижение доли группы населения моложе трудоспособного возраста и нестабильный рост удельного веса трудоспособного населения и группы людей, старше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения представлена в таблице 5.6 и на рисунке 5.4.

Возрастная структура населения

Таблица 5.6

| № п/п | Показатель | Значение (на конец года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | перепись 2002 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |
| 2 | Всего население, тыс.чел. | 6730 | 6608 | 6501 | 6470 | 6421 |
| 3 | в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 1520 | 1382 | 1309 | 1277 | 1263 |
| 4 | трудоспособного возраста | 4060 | 4134 | 4078 | 4085 | 4012 |
| 5 | старше трудоспособного возраста | 1149 | 1092 | 1114 | 1108 | 1146 |
| 6 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |
| 7 | моложе трудоспособного возраста | 22,6 | 20,9 | 20,1 | 19,7 | 19,7 |
| 8 | трудоспособного возраста | 60,3 | 62,6 | 62,7 | 63,1 | 62,5 |
| 9 | старше трудоспособного возраста | 17,1 | 16,5 | 17,1 | 17,1 | 17,8 |

Рисунок 5.4 Возрастная структура населения п. Мотыгино.

Структура трудоспособного населения приведена в таблице 5.7 и

на рисунке 5.5.

Структура трудоспособного населения

Таблица 5.7

| № п/п | Возрастной диапазон, лет | Численность группы. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.09.2002 г | 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. |
| 1 | Всего население трудоспособного возраста | 4060 | 4078 | 4085 | 4012 |
| 2 | 16 – 19 | 326 | 420 | 396 | 355 |
| 3 | 20 – 24 | 424 | 448 | 494 | 501 |
| 4 | 25 – 29 | 490 | 495 | 475 | 482 |
| 5 | 30 – 34 | 448 | 468 | 497 | 494 |
| 6 | 35 – 39 | 436 | 394 | 395 | 406 |
| 7 | 40 – 44 | 617 | 483 | 438 | 406 |
| 8 | 45 – 49 | 638 | 594 | 603 | 582 |
| 9 | 50 – 54 | 553 | 600 | 585 | 575 |
| 10 | 55 – 59 | 128 | 176 | 202 | 211 |
| 12 | Коэффициент нагрузка на трудоспособное население | 657 | 584 | 594 | 600 |

Рисунок 5.5 Структура трудоспособного населения на 01.01.2008 г.

По Всероссийской переписи населения 2002 года в структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимало население  от 45 до 49 лет (9,5 %), а также от 40 до 44 лет (9,2 %). Меньше всего по численности группа 55 – 59 лет: 128 чел. (1,9 %).

В структуре трудоспособного населения наибольшую долю занимают следующие возрастные группы: 40-49 лет (18,6%), 20-29 лет (13,6%).

Демографическая нагрузка на трудоспособное население по данным переписи 09.09.2002 г. составляла 657 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 57,0% дети и 43,0% пожилые люди. В настоящее время демографическая нагрузка на трудоспособное население незначительно снизилась и на 01.01.2008 г. составляет 600 чел. на 1000 чел. в трудоспособном возрасте, из них 52,4% дети и 47,6% пожилые люди.

Состояние рынка труда поселка в настоящее время характеризуется уменьшением скрытой безработицы. За годы экономических реформ произошло существенное изменение структуры занятости населения. Падение объемов производство закрытие и ликвидация предприятий привело к оттоку работников в другие отрасли экономики. Часть населения занята в сфере услуг.

# Основные положения Генерального плана развития п. Мотыгино

## Назначение Генерального плана поселка Мотыгино

Генеральный  план поселка Мотыгино разработан ЗАО  «ДАР/ВОДГЕО» по заказу Администрации Мотыгинского района по  муниципальному контракту № 67 от 07.12.2007 г., на основании задания на разработку «Проекта генерального плана поселка Мотыгино».

Генеральный план -градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территории поселения, определяющая стратегию их градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план п. Мотыгино является основным градостроительным документом развития поселка, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности,, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. Генеральный план разработан с учетом осуществления поселка Мотыгино функций районного центра и взаимосвязанности поселка Мотыгино и Мотыгинского района.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана поселка Мотыгино являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законами Красноярского края;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселка с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральный план является важнейшим инструментом развития урбанизированных территорий. В его основе лежат концепции урбанизма, ориентированные на обеспечение удобства, экономической эффективности и гармоничности функциональных зон и взаимодействия горожан. Генеральный план обеспечивает пространственную рамку общественных отношений и экономического развития.

Порядок разработки и принятия Генерального плана установлен Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Главная цель градостроительного развития поселка Мотыгино — устойчивое развитие поселка и формирование благоприятной среды жизнедеятельности для настоящего и будущих поколений поселка Мотыгино. Достижение этой цели характеризуют:

экологическая безопасность среды жизнедеятельности и устойчивость природного комплекса;

культурная преемственность градостроительных решений; пространственное единство, эстетическая выразительность, гармония и средовое многообразие поселка;

надежность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур;

комплексность решений жилищной проблемы, реконструкция и развитие жилых территорий и формирование жилой среды;

эффективность использования производственных территорий.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

Исходный период - 01.01.2008 г.;

I этап, первая очередь строительства – 2012 год;

II этап, расчетный срок – 2022 год.

## Основные проектные решения Генерального плана поселка Мотыгино.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры:

территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселка;

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

развитие планировочной структуры населенного пункта с учетом планируемого социально-экономического развития, комплексной оценки территории и необходимости обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

развитие транспортной инфраструктуры с целью организации удобного транспортного сообщения;

развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи – с целью повышения надежности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и новых потребителей;

разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройство населенного пункта;

разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории поселка Мотыгино, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории  поселка Мотыгино проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития поселка, а именно:

комплексное территориальное развитие поселка на I очередь (до 2012 года);

расчетный срок до 2022 года;

функциональное зонирование территории;

освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

реконструкция центральной части поселка.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселка с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

# Мероприятия по охране окружающей среды в составе Генерального плана поселка Мотыгино

Принципиально новым элементом формы, состава и содержания материалов Генерального плана, наиболее ярко отражающими регулятивный характер этого документа, является раздел «Охраны окружающей среды», учитывающий произошедшие изменения экологических, социально-экономических и градостроительных требований.

Выполнение экологических требований в составе Генерального плана обеспечивается комплексом основных мероприятий по оздоровлению окружающей среды, учитывающих технологические и градостроительные условия перспективного развития поселка.

## Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основные принципы и требования в области охраны атмосферного воздуха сформулированы в следующих нормативных документах:

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 № 96-ФЗ;

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 № 52-ФЗ;

СанПиН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Поселок Мотыгино расположен в бассейне нижнего течения р. Ангара с неблагоприятными условиями загрязнения воздушного бассейна. В связи с этим проектом Генерального плана предлагаются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

выполнение режима санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, включая озеленение СЗЗ, выселение жителей за пределы СЗЗ либо обоснованное сокращение размеров СЗЗ (при условии выполнения предприятиями воздухоохранных мероприятий);

недопущение строительства жилых и рекреационных объектов в границах СЗЗ.

обеспечение своевременного предупреждения крупнейших предприятий о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по рассеиванию выбросов в приземном слое атмосферного воздуха. Обеспечение выполнения предприятиями – природопользователями условий временного сокращения выбросов загрязняющих веществ на период НМУ;

устройство асфальтобетонного покрытия проектируемых дорог;

контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов;

создание зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий;

частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей;

создание вдоль дорог  зеленых защитных полос из пыле-, газоустойчивых пород.

## Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Для снижения шумовой нагрузки на территорию п.г.т. Мотыгино проектом предлагается:

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами.

## Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Основные принципы охраны водных ресурсов сформулированы в следующих нормативных документах:

Водный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом №73-ФЗ от 03.06.2006)

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов, в том числе обеспечения населения поселка Мотыгино питьевой водой на уровне стандартов ВОЗ по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим показателям, предусмотрено следующее:

развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка Мотыгино с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации;

поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации, на очистные сооружения

организация системы дождевой канализации с очистными сооружениями;

организация стационарной сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод;

упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод с целью устранения загрязнения;

соблюдение режима водоохранных зон и прибрежной защитной полосы;

упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. В перспективе все водопотребители и водопользователи должны быть оснащены измерительной аппаратурой. Все водопотребители и водопользователи в соответствии со статьёй 11 Водного кодекса и Постановлением Правительства №844 от 30.12.2006г и №165 от 12.03.2008г. должны иметь Решение на право пользование водным объектом и Договор водопользования, где определяются объёмы изъятия водных ресурсов и условия пользования водным объектом.

## Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

Основные принципы и требования в области охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов сформулированы в следующих нормативных документах:

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ;

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. года № 89-ФЗ;

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Для минимизации воздействия отходов производства и потребления на территорию п. Мотыгино проектными решениями Генерального плана предусмотрено следующие:

организация поверхностного стока, с последующей очисткой;

создание зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах предприятий;

организация сбора отходов путем установки специализированных контейнеров в местах, где они отсутствуют;

для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусороуборочной техники, для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов;

хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах, в герметичных контейнерах;

организация системы сбора и утилизации, отработанных горюче-смазочных материалов. Сеть приема целесообразно организовать на базе АЗС, возможна организация выездного приема отработанных нефтепродуктов;

разработка системы контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления;

проведение разъяснительной работы среди населения с целью минимизации образования ТБО и успешного селективного сбора отходов;

рекомендуется провести разработку комплексного документа «Схема обращения с ТБО», к первоочередным предложениям в области обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами является их вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов.

## Мероприятия по охране растительного и животного мира

Проектом генерального плана поселка Мотыгино предлагается организация зеленых насаждений общего пользования. Это является одним из существенных аспектов улучшения состояния окружающей среды и качества жизни населения.

Согласно Земельному Кодексу РФ (ст.85 п.12) земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

В генеральном плане площадь зеленых насаждений составит –  40,0 га, из них 25.8 га - зеленые  насаждения  общего  пользования;    14,2 га  –  зеленые  насаждения  специального назначения.

В целях охраны животного мира от антропогенной нагрузки и сохранения биоразнообразия рекомендуется осуществлять мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции.

## Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения

### Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения

Увеличение территории под жилой застройкой

Численность населения на расчетный срок составит 9,5  тыс. человек. Генеральным планом предлагается увеличение площади под индивидуальную жилую застройку, которая разместится в центральной (жилой квартал 6,7), западной (жилой квартал 3) части поселка Мотыгино. На перспективу предлагается увеличение площади под индивидуальную жилую застройку в северо-восточной (жилой квартал 13), западной частях поселка Мотыгино.

Создание комфортных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселка Мотыгино.

На перспективу ставится задача:

улучшение качества жилищного фонда. Возможность строительства по  индивидуальным проектам;

выбор оптимального соотношения средне этажного и малоэтажного строительства, учитывая то обстоятельство, что в текущий период увеличилась потребность населения в жилье коттеджного типа;

строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам;

реконструкция и модернизация существующей застройки;

повышение обеспеченности населения жильем к расчетному сроку до 24 м2 общей площади на 1 человека.

Исходя из численности населения поселка Мотыгино принятой проектом норме обеспеченности населения жильем, потребность в жилищном фонде на расчетный срок составит 247 тыс. м2 общей площади жилых помещений, на I очередь – 168,5 тыс. м2.

При выборе приоритетов типа перспективного жилья во внимание принимается масштаб поселка, темпы роста населения, преобладающий тип жилья в современных условиях, исторические особенности планировки и застройки поселка. Исходя из этого, предлагается в качестве основного типа жилья:

основное преимущество в жилищном строительстве отводится строительству 1-2 этажных индивидуальных жилых домов в деревянном и кирпичном исполнении;

На расчетный срок отводятся площадки для среднего строительства 1-2 этажа.

По программе «Дом в Мотыгино» предусмотрено строительство 2-х восьми квартирных домов  и 2-х двух квартирных домов общей площадью 3700 м2.

На расчетный срок к 2022 году необходимо дополнительно построить 85,72 тыс. м2 жилья, из них 3,36 тыс. м2 составит жилищный фонд для переселенцев из ветхого сносимого фонда (147 чел.), 6,21 тыс. м2 – жилищный фонд на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обеспеченности) и рост численности населения при развития производительных сил на перспективу.

Для нового строительства предполагается В новом микрорайоне, в северо-восточном направлении поселка, разместить 40,8 тыс. м2  общей площади жилищного фонда – в 1-2 этажных домах усадебного типа и 12,8 тыс. м2  - 1-2 этажных домов без приусадебных земельных участков.  Площадка для строительства 4-х восьми квартирных одноэтажных домов, отведена в третьем  квартале, общей площадью 3700 м2 (из них два дома на первую очередь). В четвертом квартале планируется строительство 5-и одноэтажных домов общей площадью 554 м2 . Также в седьмом квартале планируется отвести площадку для домов без усадебного типа с общей площадью 18,3 тыс. м2

Потребность в территориях для малоэтажного строительства в соответствии с принятыми нормами плотности населения и принятой обеспеченности жильем на 1 человека на расчетный срок потребуется порядка  100 га.

Увеличение территории общественно-деловой застройки

Дальнейшее повышение уровня жизни населения предполагает развитие сферы услуг и досуга. Таким образом, генеральным планом предлагается развитие зон общественно-деловой застройки в центральной (квартал 7,6), северо-восточной (квартал 13), западной  частях поселка Мотыгино.

Генеральным планом предусматривается расширение сети учреждений обслуживания  поселка Мотыгино  на расчетный срок.

Всего по генеральному плану в поселке Мотыгино к размещению (новое строительство) предлагается около 15 объектов с общим строительным объемом 115,5 тыс. м3. С учетом существующего, сохраняемого и строящегося фонда на одного жителя к расчетному сроку будет приходиться около 26,7 м3 объектов культурно-бытового назначения.

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и проектируемые размещаются в пределах межмагистральных территорий с учетом полного обеспечения проживающего здесь населения. Общеобразовательные школы дополняются спортивным ядром, помещениями для внешкольной работы.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену составит к 2022 году 1273 места.

На перспективу школы сохраняются.

На расчетный срок предлагается строительство  общеобразовательной школы на 375 мест, общая площадь территории 1,88 га.

Сеть детских дошкольных учреждений необходимо увеличить к расчетному сроку на 222 места, при сохранении существующих.

На расчетный срок предусматривается строительство двух ДОУ на 90 и 130 мест.

Расчет потребности населения во внешкольных учреждениях (ДМШ, ДЮСШ и др.) произведен исходя из общего норматива – 10 % от числа школьников (106 мест).

В области здравоохранения на первую очередь предусмотрено завершение строительство акушерского корпуса. В дальнейшем планируется проведение капитального ремонта и реконструкции  Мотыгинской центральной районной больницы.

На перспективу в больничном комплексе требуется открытие детской молочной кухни на 568 порций в сутки и раздаточного пункта детской молочной кухни общей площади  44 м2.

Расчетная потребность населения в клубных помещениях и кинотеатрах на 2022 год составит 1330 места. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительном зале МРМ Театра, необходимость нового строительства составит 1250 мест. Генпланом предусмотрено новое строительство культурного центра на месте старого и строительство культурно-развлекательного комплекса в жилом образовании 13.

При сохранении существующей сети спортивных сооружений поселку необходим спортивный комплекс районного значения в составе плавательного бассейна (238 м2 площади зеркала воды), спортивного центра и стадиона на площади 2,0 га. Такой комплекс предлагается разместить в жилом образовании 13. Общая площадь территории 4,9 га.

Также в центре поселка Мотыгино, в 6 квартале предусматривается строительство крытого катка с общей площадью территории 1,2 га.

На перспективу предлагается укрепление сети магазинов, упорядочение размещения торговых точек, реконструкция, ремонт существующих помещений в соответствии с требованиями норм для торговых предприятий.

Предусматривается строительство торгового комплекса включающего в себя не только торговые учреждения, но и учреждения общественного питания. Торговый комплекс располагается в 13 квартале.

Потребность в предприятиях общественного питания к расчетному сроку составит 380 места. Генеральным планом предлагается размещение кафе как отдельно стоящих, так и составе культурно-досуговых и торгово-развлекательных комплексах.

На перспективу планируется строительство рынка в 9 квартале, общая площадь территории 0,15га

Увеличение инженерно-транспортных коммуникаций

Проектом  предполагает увеличение площадей под объектами транспорта, связи и инженерных коммуникаций.

Внешние транспортные связи:

Основные внешние транспортные связи осуществляются тремя видами:

- воздушным;

- водным;

- автомобильным.

Проектом предусматривается провести реконструкцию аэропорта Мотыгино:

провести капитальный ремонт и расширить до 21 метра  взлетно-посадочную полосу;

заменить светосигнальное оборудование для возможности проведения авиарейсов в любое время суток.

Необходимо строительство речного вокзала, который предполагается расположить в центральной части поселка Мотыгино по улице Советской.

Необходимо строительство и реконструкция автодорог регионального значения, что обеспечит круглогодичный, надежный  выход  к  Лесосибирску,  Енисеевскому, Тасеевскому, Богучанскому районам, а так же к западной части формируемых федеральных ресурсных центров нефтедобычи и газодобычи.

Так же необходимо строительство  автодороги регионального значения Мотыгино-ГЭС-Манзя.

Внутрипоселковый транспорт:

Генеральным планом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети к району проектируемой усадебной застройки в северо-восточной части поселка Мотыгино. В существующей жилой застройке посёлка, улично-дорожная сеть не претерпит существенных изменений и будет проводиться лишь реконструкция и уширение проезжей части.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

магистральные и главные улицы и дороги;

основные улицы и дороги;

второстепенные улицы и подъезды.

В красных линиях ширина основных улиц проектируется – 25 и 17м, ширина проезжей части – 15 и 7м соответственно. Главная осевая улица проектируется шириной в красных линиях - 17м., ширина проезжей части - 7 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок  увеличится до 89,5 км. Плотность улично-дорожной сети 8,6 км/кв.км.

Генеральным планом намечается развитие  строительство автостоянок у специализированных центров, в жилых районах, в промышленных и коммунально-складских зонах общей площадью 5 га.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта и планировочной организации территории.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий приняты согласно СНиП 2.04.02-84.

Общие расходы воды на перспективу:

- Первая очередь – 2,5 тыс. м3/сут.

Расчетный срок – 3,4 тыс. м3/сут.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения поселка Мотыгино.

Вода из скважин водозабора с помощью насосных станции поступает в сборный водовод, соединенный с магистральным водоводом. Далее вода подается в распределительные сети поселка Мотыгино.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме.

Для новых районов требуется прокладка трубопроводов, а также необходима реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены.

Основные мероприятия:

- прокладка трубопроводов и их обязательная их закольцовка для организации водоснабжения в новых районах строительства;

- реконструкция существующих сетей на участках требующих замены;

- увеличение мощности водозабора «Зырянка» на I очередь до 2000 м3/сут, на расчетный срок до 2900 м3/сут.;

- необходима установка обеззараживающих установок на водозаборе при котельной №3 и на водозаборе «Зырянка».

Водоотведение

Общие расходы сточных вод на перспективу:

Первая очередь –2  тыс. м3/сут.;

Расчетный срок –2,7 тыс. м3/сут.

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка Мотыгино. Так же необходимо строительство канализационных очистных сооружений производительностью на I очередь-2000  м3/сут, на расчетный срок- 2700 м3/сут.

Для каждого производства предусматривается очистка хозяйственно-бытовых стоков, при этом необходимо предусматривать использование очищенных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения.

Энергоснабжение

Перспектива развития энергоснабжения  поселка Мотыгино будет заключаться в обеспечении устойчивого и надёжного тепло-, электроснабжения потребителей населённого пункта.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие тепловых сетей. Необходима реконструкция существующих и строительство новых теплотрасс.

Основные мероприятия:

реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

прокладка новых теплотрасс;

реконструкция Котельной №3 и увеличение ее мощности;

строительство новой Котельной №13 для нового микрорайона;

установка теплосчетчиков и счетчиков горячего водоснабжения.

Связь

Телефонизация

В настоящее время связь в Мотыгинском районе обеспечивается преимущественно через спутниковые системы.

В ближайшей перспективе ЕТК планирует провести строительство современных транспортных сетей уровня STM-1 на территории труднодоступных районов края. Цифровые каналы связи заменят существующие в этих районах аналоговые каналы, которые на данный момент не позволяют предоставить абонентам полноценный комплекс услуг связи.

Телевидение и радио

Перспективой развития телевещания  поселке Мотыгино  является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития теле- радиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Основным направление развития проводного вещания в  поселке Мотыгино предлагается  полный переход на УКВ ЧМ вещания.

Почтовая  связь

В поселке Мотыгино работает два отделения почтовой связи. Создание современной почтовой инфраструктуры, способствующей развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции, возможно по следующим направлениям:

расширение спектра услуг и повышение их качества;

внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению района.

создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия» (2002 - 2010 годы).

Интернет

Основное направление развития Интернета в ближайшем будущем связанно с сетями следующего поколения NGN. Именно они как наиболее перспективные обеспечивают необходимый уровень качества и скорости Интернет услуг.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Укрупненный объём земляных работ по вертикальной планировки территории поселка составляет:

Насыпь – 711 тыс. м3;

Выемка  - 183 тыс. м3.

Организация поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением вертикальной планировки поселковых территорий со специальной системой водоотвода и является непременным элементом благоустройства поселка.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Общая протяженность водоотводных лотков составляет 2,7 км. Количество локальных очистных сооружений в поселке Мотыгино - 5 шт.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара, р. Рыбная. На застраиваемой территории выделено 6 водосборных бассейнов.

Благоустройство русла р. Ангара

Для фиксации линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки должны быть проведены берегоукрепительные работы. На берегу реки Ангара планируется размещение парковой зоны с разбивкой площадок и дорожек с проведением мероприятий по планировке территории.

Дополнительные меры потребуются в месте создания поселкового пляжа, чтобы обеспечить стабилизацию склона. Для удобного захода отдыхающих в воду склон приводится в соответствие с нормами для городских пляжей.

Благоустройство русел малых рек и ручьёв

На руслах всех малых ручьёв (р. Рыбная, руч. Кривляжный) в пределах территории поселка, проектом предлагается благоустройство путём проведения мероприятий:

расчистка и частичное профилирование русел;

благоустройство берегов;

закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

Баланс территории по проекту Генерального плана приведен в таблице 7.6.1.1

Баланс территории по Генеральному плану

Таблица 7.6.1.1

| № п/п | Территории, га | По генплану |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2022г. |
| 1. | Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | 1036,0 | 1036,0 |
| 1.1 | Селитебные территории - всего, из них | 592,7 | 630,0 |
| 1.1.1 | Жилая застройка - всего, в т.ч. | 298,4 | 346,5 |
|  | Жилая усадебная | 285,8 | 315,5 |
|  | Жилая малоэтажная (безусадебная) | 12,6 | 31,0 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка - всего | 29,2 | 44,5 |
| 1.1.3 | Зеленые насаждения общего пользования-всего | 25,3 | 40,0 |
| 1.1.4 | Улицы, дороги, площади, проезды - всего | 95,7 | 121,5 |
| 1.1.5 | Прочие территории, всего в т.ч. | 144,1 | 77,5 |
| 1.2 | Внеселитебные территории. Из них: | 443,3 | 406 |
| 1.2.1 | Промышленно-коммунальные территории | 30,6 | 40,0 |
| 1.2.2 | Территории специального назначения - всего | 24,5 | 24,5 |
| 1.2.3 | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 51,81 | 51,81 |
| 1.2.4 | Территории сельскохозяйственного использования | 51,3 | 51,3 |
| 1.2.5 | Редколесье и кустарники | 153,8 | 69,2 |
| 1.2.6 | Земли, занятые лесами | 131,3 | 127,1 |

### Прогноз изменения социально-демографических характеристик п. Мотыгино

Прогноз численности населения выполнен на I очередь генерального плана (2012 год) и на расчетный срок (2022 год).

При исчислении перспективной численности населения использовано 3 прогнозных метода:

Экстраполяционный;

демографический;

социально-экономический.

Каждый из методов исходит из определенных закономерностей развития поселка и населения.

Экстраполяционный метод исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста населения). Демографический метод предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения. Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности поселка.

1. Экстраполяция населения проведена в трех вариантах в зависимости от величины базы прогноза (Таблица 7.6.2.1).

Прогноз населения

Таблица 7.6.2.1

| № п/п | Исходный год базы прогноза | База прогноза, лет | Средний темп убыли, % | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01.2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | пер.1989 | 18 | -1,33 | 6,42 | 5,99 | 5,14 |
| 2 | 1997 | 10 | -1,52 | 6,42 | 5,93 | 4,95 |
| 3 | 2002 | 5 | -0,68 | 6,42 | 5,88 | 4,80 |

Данный метод нельзя считать достаточно достоверным, поскольку темпы убыли населения различны в разные годы и характеризуются то ускорением снижения численности населения, то замедлением.

Тем не менее, на основе данного метода можно спрогнозировать, что численность населения в 2012 г. будет находиться в пределах 5,88 – 5,99 тыс. чел., а в 2022 г. – от 4,8 тыс.чел. до 5,14 тыс.чел.

2. Демографический прогноз выполнен вариантно в зависимости от предполагаемых изменений показателей рождаемости и смертности на перспективу.

Принимая во внимание современную возрастную структуру населения (преобладающая доля населения в возрасте 45-54 года), повышение качества жизни населения и социальную политику государства,  предполагается незначительный рост рождаемости и стабилизация смертности. Исходя из этого, по демографическому прогнозу  приняты характеристики населения:

Демографический прогноз

Таблица 7.6.2.2

| Год | Население, тыс.чел. |
| --- | --- |
| 01.01.2008 | 6,27 |
| 2012 г. | 6,14 |
| 2022 г. | 6,03 |

Возрастная структура

Учитывая прогнозируемые тенденции роста рождаемости и сохранения уровня смертности, возрастная структура населения на первую очередь и на перспективу будет характеризоваться незначительным снижением доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшим увеличением удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения, %

Таблица 7.6.2.3

| № п/п | Показатель | Значение на конец года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста | 19,7 | 19,9 | 20,0 |
| 2 | Население трудоспособного возраста | 62,5 | 62,3 | 62,1 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 17,8 | 17,8 | 17,9 |
|  | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей. При этом учтено современное распределение населения по группам, рекомендации и наметившиеся условия для их дальнейшего перераспределения.

В настоящее время значительная часть населения поселка представлена несамодеятельным населением – 53,7%. Это дети в возрасте 0-15 лет, пенсионеры, не занятые в экономике, и лица в трудоспособном возрасте, по разным причинам не занятые в экономике (учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства, военнослужащие, домохозяйки, инвалиды труда, безработные).

В экономике поселка занято 2,975 тыс. человек или 46,3% от общего населения (6,420 тыс. чел.).

В градообразующих отраслях занято 22,1% населения, несколько больше населения занято в обслуживающих отраслях – 24,0%. Это связано с тем, что в поселке значительное развитие получили предприятия лесной и горнодобывающей промышленности. Около 25% всех работающих на предприятиях и в организациях, обслуживающих население, приходится на образование, здравоохранение, спорт, социальное обеспечение, 10% на торговлю и общественное питание. Другие отрасли сферы обслуживания развиты недостаточно.

При определении перспективной численности населения поселка важное значение будут иметь следующие структурные особенности и тенденции в развитии населения:

оптимистический вариант естественного движения населения, при котором предполагается незначительное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста и небольшое увеличение удельного веса трудоспособного населения и населения старше трудоспособного возраста;

улучшение материального положения пенсионеров по возрасту повлечет за собой снижение работающих пенсионеров;

снижение незанятого населения в трудоспособном возрасте, в основном за счет трудоустройства безработных, приведет к снижению доли несамодеятельного населения в целом – это внутренний резерв трудовых ресурсов;

в численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, с учетом динамики молодых групп населения значительных изменений не ожидается;

на перспективу планируется создание новых рабочих мест в промышленности, что повысит занятость населения в градообразующих отраслях;

в обслуживающих отраслях в целом проектом предлагается сохранить численность занятых на перспективу. Развитие социальной сферы проектом предусматривается за счет перераспределения численности занятых в обслуживающих отраслях по приоритетным направлениям и выравнивания уровня развития всех отраслей социальной сферы.

Перспективная структура занятости населения (%%)

Таблица 7.6.2.4

| № п/п | Группы населения | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | Расчетный срок 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Градообразующая | 22,2 | 23,5 | 28,4 |
| 2 | Обслуживающая | 24,1 | 22,8 | 18,0 |
| 3 | Несамодеятельная | 53,7 | 53,7 | 53,6 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 |

Исходя из экономической базы развития поселка, численность занятых в градообразующих отраслях экономики увеличится к расчетному сроку в 1,9 раза и составит 2,7 тыс. чел. (против 1,425 тыс. чел. в 2007 г.), на I очередь развития – 1,65 тыс. чел. (см. таблицу 7.6.2.5)

Прогноз численности занятых в градообразующих отраслях экономики п. Мотыгино

Таблица 7.6.2.5

| №№ п/п | Наименование | Численность кадров, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состояние | 2012 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кадры промышленных предприятий | 721 | 850 | 1465 |
|  | Кадры лесного хозяйства | 93 | 100 | 150 |
|  | Кадры строительных организаций | 107 | 170 | 285 |
|  | Кадры внешнего транспорта и связи | 51 | 75 | 80 |
|  | Кадры административно-хозяйственных организаций районного значения, предприятий и организаций обслуживания внепоселкового значения | 229 | 230 | 240 |
|  | База ЖКХ | 224 | 225 | 230 |
|  | Резерв |  |  | 250 |
|  | Всего занято в градообразующих отраслях | 1420 | 1650 | 2700 |

Численность населения поселка по периодам определена по формуле:

где:

Н – население поселка по периодам, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, тыс. чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельного населения.

Население  п. Мотыгино составит:

на I очередь (2012 г)  тыс. человек

на расчетный срок (2022 г)

Учитывая результаты демографического прогноза, для развития поселка необходим механический прирост населения масштабах представленных в таблице 7.6.2.6

Механический прирост населения

Таблица 7.6.2.6

| № п/п | Показатель | Соврем. состояние | I очередь 2012 г. | Расч. срок 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население по занятости (социально-экономический прогноз) | 6,42 | 7,02 | 9,5 |
| 2 | Население по естественному приросту (демографический прогноз) | 6,42 | 6,26 | 6,02 |
| 3 | Необходимый механический прирост | - | 0,76 | 3,48 |
| 4 | то же ежегодный (в период 2007-2012 гг., 2012-2022 гг.) | - | 0,125 | 0,232 |

Такой уровень механического прироста населения вполне вероятен при увеличении экономической привлекательности поселка, которая может выразиться в развитии производства, обслуживающих сфер деятельности и увеличении объемов строительства.

Основными критериями оценки полученных прогнозов перспективного населения п. Мотыгино следует считать потребность поселка в трудоспособной части населения, обеспечивающей его социально-экономическое развитие. Этим требованиям отвечает социально-экономический прогноз по структуре занятости населения, в котором содержится как гипотеза социально-экономического развития градообразующих отраслей, сбалансированного развития обслуживающих отраслей, так и гипотеза развития в части возрастной структуры населения, несамодеятельной группы населения, позволяющей выявить внутренние резервы трудовых ресурсов и потребность в механическом приросте.

Население поселка и все сопутствующие ему характеристики на первую очередь принимаются 7,02 тыс. человек, на расчетный срок – 9,5 тыс. человек.

## Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций проектом предлагается проведение комплекса мероприятий представленных в таблице 7.7.1

Мероприятия направленные на снижение риска возникновения ЧС

Таблица 7.7.1

| Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Защита систем жизни- обеспечения населения | осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. | I очередь Расчетный срок |
| Улучшение пожарной обстановки | Устройство пожарных гидрантов | I очередь |
| Снижение возможных последствий ЧС природного характера | Проведение комплекса инженерно- технических мероприятий по орга низации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также сниже- нию риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок | I очередь Расчетный срок |

# Прогноз изменения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду в результате реализации значимых решений Генерального плана поселка Мотыгино

В результате реализации основных направлений Генерального плана развития поселка Мотыгино и соблюдении рекомендаций по охране окружающей среды прогнозируется качественное улучшение экологических показателей рассматриваемой территории.

## Прогноз изменения состояния атмосферного воздуха

В части улучшения состояния атмосферного воздуха к 2022 году предполагается:

- уменьшение объемов выбросов от стационарных источников в результате модернизации и технического перевооружения предприятий и применения высококачественного топлива;

- уменьшение объемов выбросов от передвижных источников в результате:

оснащения автомобильного парка нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, а так же использования автомобилей, соответствующих международным стандартам по содержанию в выхлопных газах загрязняющих веществ;

увеличения количества автомобилей на сжиженном и сжатом газе и повышения экологических характеристик моторных топлив.

Все это приведет к снижению выбросов оксида углерода, оксидов азота, органических соединений, содержащих значительное количество токсичных веществ, таких как ацетальдегид, формальдегид и других специфических веществ, которые являются продуктами сгорания топлива в транспортных двигателях, накапливаются в приземном слое и попадают непосредственно в зону дыхания людей, что особенно опасно для здоровья.

- снижение уровня загрязнения атмосферы в результате реализации территориально-планировочных решений, таких как:

организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

озеленение санитарно-защитных и технических зон (зон отчуждения производственных, энергетических, коммунально-складских и транспортных объектов).

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс поселка, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту. Озелененные улицы и бульвары поселка объединят объекты озеленения в единую систему.

Баланс зеленых насаждений

Таблица 8.1.1

| № п/п | Объекты озеленения | По генплану, га |
| --- | --- | --- |
| I | Общего пользования: | 25,8 |
|  | -Парки, скверы, бульвары | 11,4 |
|  | -Лесопарки | 14,4 |
| II | Специального назначения | 14,2 |

## Прогноз изменения антропогенного воздействия на водную среду

Снижение загрязнения вод р. Ангара поверхностными сточными водами

Отвод поверхностных вод – одно из основных мероприятий инженерной подготовки и благоустройства поселковой территории. В естественных условиях поверхностные воды стекают по склонам и пониженным местам в открытые водоемы, затапливая на своем пути бессточные места. В поселковых условиях поверхностные воды могут привести к затоплению пониженных мест и подвальных помещений, улиц, и нарушению автомобильного и пешеходного движения, снижению несущей способности грунтов.

Организации поверхностного стока Генеральным планом предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Ангара, р. Рыбная. На выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока поселковой территории являются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

Улучшение качества питьевой воды в результате осуществления следующих решений Генерального плана:

Организацию питьевого водоснабжения рекомендуется базировать на использовании очищенных подземных питьевых вод;

Увеличение мощности водозабора «Зырянка» до 2000 м3/сут на I очередь строительства и до 2900 м3/сут на расчетный срок, путем углубления скважин, данное предложение поможет не только снабжать питьевой водой всю центральную часть поселка и новый микрорайон, но и приведет к существенному улучшению качества воды и снижению концентраций железа и общей жесткости;

Строительство на водозаборах при котельной №3 и «Зырянка» обеззараживающих установок;

Ремонт канализационных и водопроводных сетей, которые находятся в ветхом состоянии;

В I очереди строительства предусматривается строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 2000 м3/сут, на расчетный срок увеличение объема очистных сооружений до 2700 м3/сут;

Проведение мероприятий предусматривающих возможность использования очищенных сточных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения предприятий.

Улучшение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов в результате реализации территориально-планировочных решений, таких как:

соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и прибрежной полосы всех водных объектов поселка Мотыгино;

соблюдение требований предъявляемых к зонам санитарной охраны в створах водозаборов СанПиН 2.1.4.1110-02

## Прогноз изменения состояния почвенного покрова и геологической среды

Основным источником  загрязнения почвенного покрова являются чуждые для природной среды вещества, оседающие на землю после выброса их в атмосферу промышленностью и транспортом, а также размещение на территории поселка отходов его жизнедеятельности.

Прогнозируемое снижение уровня загрязнения атмосферы приведет к улучшению состояния почвенного покрова.

В результате реализации проектных решений Генерального плана будет происходить увеличение общего количества площадей подвергнутых антропогенному воздействию за счет развития транспортного сектора. Так будет происходить строительство и реконструкция автодорог регионального значения, что обеспечит круглогодичный, надежный выход к г. Лесосибирску, Енисейскому, Тасеевскому и Богучанскому районам, а так же к западной части формируемых федеральных ресурсных центров нефтедобычи и газодобычи. А так же автодорога регионального значения Мотыгино-ГЭС-Манзя.

Антропогенному преобразованию будут подвергнуты земли выделяемые под строительство автостоянок и паркингов, под новое строительство жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (таблица 8.3.1).

Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 8.3.1

| Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства | Расчетный срок, основной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| Общая площадь земель в пределах границы поселения-всего | га | 1036,0 | 1036,0 | 1036,0 |
| Селитебные территории - всего, из них: | -//- | 550,6 | 592,7 | 630,0 |
| Жилая застройка - всего, в т.ч | -//- | 268,4 | 298,4 | 346,5 |
| Жилая усадебная | -//- | 260,7 | 285,8 | 315,50 |
| Жилая малоэтажная (без усадебная) | -//- | 7,7 | 12,6 | 31,00 |
| Общественно-деловая застройка - всего | -//- | 24,7 | 29,2 | 44,50 |
| Зеленые насаждения общего пользования - всего | -//- | 18,2 | 25,3 | 40,00 |
| парки, скверы, лесопарки | -//- | 18,2 | 20,1 | 25,80 |
| санитарно-защитное озеленение | -//- | - | 5,2 | 14,2 |
| Улицы, дороги, площади, проезды - всего | -//- | 95,2 | 95,7 | 121,5 |
| Прочие территории, всего. в т.ч. | -//- | 144,1 | 144,1 | 77,5 |
| производственно-коммунальные | -//- | 25,80 | 25,8 | 6,6 |
| под водой | -//- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| спец. территории (кладбища) | -//- | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| иные территории в пределах селитьбы (неудобицы, заболоченные, не вовлеченные в градостроительную деятельность) | -//- | 114,3 | 114,3 | 66,9 |
| Внеселитебные территории-всего. Из них: | -//- | 485,4 | 443,3 | 406 |
| Промышленно-коммунальные территории | -//- | 30,6 | 30,6 | 40,0 |
| Территории специального назначения - всего | -//- | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Территория пристани | -//- | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Территория авиапредприятия | -//- | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность, всего | -//- | 51,81 | 51,81 | 51,81 |
| под водой | -//- | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| заболоченные | -//- | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Иные территории (прочие) | -//- | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| Территория сельскохозяйственного использования | -//- | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| Земли, занятые лесами | -//- | 131,3 | 131,3 | 127,1 |
| Редколесье, кустарники | -//- | 195,9 | 153,8 | 69,2 |
| II. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест всего | 320 | 320 | 320 |
| Общеобразовательные школы | - // - | 900 | 900 | 1275 |
| Школа-интернат | -//- | 95 | 95 | 95 |
| Больницы | коек всего | 130 | 130 | 130 |
| Поликлиники | пос/см | 402 | 402 | 402 |
| Предприятия розничной торговли | м2 торг.пл. на 1 т.чел. | 2888,2 450,0 | 2988,2 425,7 | 5388,2 567,2 |
| Предприятия общественного питания | пос.мест на 1 т.чел. | 62 9,7 | 110 15,7 | 360 38 |
| Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. |  |  |  |  |
| дома культуры, клубы | мест | 200 31,2 | 200 28,5 | 1330 140 |
| библиотеки | т.том | 48,8 7,6 | 24,4 3,5 | 42,8 4,5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| гостиницы | мест | 11 | 38 | 38 |
| бани | пом. мест | - | 57 | 57 |
| прачечные, химчистки | кг/см | - | 950 | 950 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 8 | 41 | 59 |
| Пождепо | объект машины | 1 депо 1*8а/м | 1 депо 1*8а/м | 2 депо 10а/м |

Реализация мер по инженерной защите, озеленению территории, созданию микроклимата поселка Мотыгино позволит уменьшить эрозийные процессы почв.

При проведении рекультивации почв с сильным загрязнением, в перспективе улучшиться физико-механический и химический состав почв. Озеленение территории поселка Мотыгино многолетними травосмесями приведет к повышению почвенной гумификации, обустройство санитарно-защитных зон предприятий потребует также рекультивации земель, а следовательно повлечет за собой и улучшение качества почв в промышленных зонах поселка.

Берегоукрепительные работы на р. Ангара обеспечит фиксацию линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки. На берегу реки Ангара планируется размещение парковой зоны с разбивкой площадок и дорожек с проведением мероприятий по планировке территории.

На руслах всех малых рек и ручьёв (р. Рыбная, руч. Кривляжный) в пределах территории поселка Мотыгино будет осуществлено благоустройство берегов, расчистка и частичное профилирование русел; закрепление берегов на отдельных обрывоопасных участках.

# Предложения по разработке регламентных и административных мероприятий в области охраны окружающей среды и среды жизнедеятельности населения

## Правовое, регламентное и нормативное обеспечение охраны окружающей среды и экологического мониторинга

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются правовыми актами Российской Федерации, нормативно-техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, федеральных органов по охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других федеральных органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Для достаточного правового, регламентного и нормативного обеспечения охраны окружающей среды при реализации проектных решений Генерального плана необходимо:

- Ревизия, пересмотр и отмена ранее принятых нормативно-правовых актов муниципального уровня, противоречащих Конституции РФ и Федеральному законодательству в части обеспечения конституционного права граждан России на благоприятную окружающую среду и информацию о ней (ст. 42 Конституции РФ);

- Принятие пакета новых нормативно-правовых актов муниципального уровня и соответствующих организационных и финансовых механизмов их обеспечения в области соблюдения экологической безопасности и качественного улучшения здоровья населения. Эти нормативно-правовые акты должны опираться на:

а)	Конституцию РФ;

б)	Стратегию устойчивого развития РФ;

в)	Экологическую доктрину России;

г)	Федеральные законы и законы Красноярского края в сфере охраны окружающей среды здоровья населения.

Экологический мониторинг состояния окружающей среды

Экологический мониторинг — это комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Программа экологического мониторинга включает:

- Мониторинг (контроль) состояния и качества окружающей природной среды, что предполагает регулярное слежение за комплексом природных компонентов и условий на фоновых и техногенно-измененных участках в зоне деятельности промышленного объекта;

- Мониторинг (контроль) источников воздействия путем регулярного слежения за действующими и (или) потенциальными источниками загрязнения, оказывающими и (или) способными оказать неблагоприятные воздействия на состояние окружающей природной среды.

В части контроля обеспечения предприятиями природоохранных требований выделяются:

- Уточнение перспектив развития, разработка проектов СЗЗ предприятий, внедрение технологий, обеспечивающих сокращение или не увеличение выбросов загрязняющих веществ;

- Внедрение систем водооборота на промышленных предприятиях;

- Ликвидация несанкционированных, не отвечающих санитарным нормам и правилам накопителей осадков сточных вод и промышленных отходов на предприятиях и прилегающих территориях;

- Соблюдение требований режима водоохраной зоны.

В перечне направлений экологического мониторинга необходимо выделять геофизический и геохимический мониторинг.

Геофизический мониторинг объединяет геодезическое наблюдение, оценку водных и сейсмических режимов на поселковых территориях. В задачи геодезического мониторинга входит наблюдение за подвижками земной коры и деформациями дневной поверхности. На базе такого наблюдения необходимо строить карты динамики поверхности во времени. В результате создается возможность прогнозирования негативных процессов.

Геофизический мониторинг подразделяется на:

Мониторинг оползней и образования оврагов — это важный процесс информационного обеспечения градостроительной деятельности. Задачи такого мониторинга заключаются в слежении за подвижками геологических пород, содержанием удерживающих сооружений и зеленых покровов, укрепляющих склоны. Следят за динамикой и режимами подземных водных горизонтов, движением дождевых потоков, поскольку вода является катализатором оползневых и оврагообразующих процессов. Определяют границы участков, пораженных оползнями, что важно для безопасного градостроительного использования территорий.

Мониторинг водных режимов необходим не только для указанных выше целей. В практике эксплуатации застройки имеют место случаи деформации зданий из-за изменения режимов грунтовых вод, а от незыблемости конструкций зависит безопасность проживания в доме.

Как правило, информацию, получаемую в результате системного мониторинга, закладывают в ЭВМ-банк данных. Эту информацию регулярно анализируют, что позволяет разрабатывать достаточно обоснованные рекомендации по противооползневым мероприятиям.

В результате сейсмического мониторинга получают характеристики колебаний земной коры от различных источников естественного и техногенного происхождения. Путем установки и слежения за показаниями высокочувствительных датчиков непрерывно получают информацию о координатах эпицентров и глубине землетрясений, а также скоростях и энергии сейсмических волн и микрофона. В результате создают банк данных. Их обрабатывают по специальным ЭВМ-программам. Это позволяет с определенной погрешностью прогнозировать возможность чрезвычайных обстоятельств.

Используя системы сейсмического мониторинга в городах и поселках, расположенных вне зон активных землетрясений, можно получить данные о вибрациях техногенного происхождения, установить причины помех, поделив их на природные и искусственные, и принять меры, микширующие вибрации.

Системы сейсмического мониторинга, оснащенные высокоэффективными приборами новых поколений, применяют для исследования тектонической структуры местности. С их помощью выявляют неоднородность геологических пород и микроразломы в тектонических плитах, что помогает в проектировании новых градостроительных объектов и уменьшает риск чрезвычайных обстоятельств на вновь освоенных поселковых территориях.

Информацию, полученную в результате мониторинга, фиксируют на картах поселка. Такая картографическая информация требует постоянного обновления, учитывающего скорость развития опасных геологических процессов.

Геохимический мониторинг — это систематические наблюдения за состоянием и загрязнением природных компонентов геосферы городов и поселков. Он объединяет семь подсистем: "Атмосферный воздух", "Атмосферные осадки", "Почвы", "Грунтовые воды", "Поверхностные воды и донные отложения", "Радиационная обстановка" и "Растительный и животный мир".

Информацию для этих подсистем используют не единовременно, а перманентно — в процессе эксплуатации и развития поселка.

Особенностью мониторинга повсеместной деятельности является экологический контроль работы служб экологически проблемных предприятий. Функцию экологического контроля должны осуществлять специальные управленческие подразделения: Ростехнадзора, Государственного управления метеорологической службы, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), административно-технической инспекции (АТИ), Территориальное управление Роспотребнадзора.

Управления экологической службы должны осуществлять контроль токсичности гео-, гидро-, лито- и биосфер в пределах поселков. В их обязанность входит экологический мониторинг предприятий, контроль работы служб охраны среды в промышленности, коммунальном хозяйстве и на транспорте.

Службы Росгидромета должны осуществлять санитарно-токсический мониторинг. Для этого существуют посты наблюдения, где регистрируют оперативную информацию о концентрации вредных веществ. Данные должны закладываться в ЭВМ-банк и потом анализироваться для разработки соответствующих рекомендаций.

Территориальные службы Роспотребнадзора должны следить за санитарно-гигиеническим состоянием среды. Изучать динамику заболеваемости, обусловленную параметрами этой среды. В зависимости от сложившихся обстоятельств Роспотребнадзор дает оперативные рекомендации по предотвращению заболеваемости и инфекций.

Территориальные ГИБДД, являясь контролером безопасности движения, опосредованно следят за экологией на улицах. Инспекции должны проверять экологичность двигателей транспортных средств. ГИБДД, регулируя движение транспортных потоков, сокращать засорение воздушного бассейна выбросами продуктов сгорания (двигатели стоящих на перекрестках и в пробках автомашин выделяют значительно больше газов, чем при движении).

АТИ должна осуществлять контроль содержания объектов строительства и реконструкции. Подразделения инспекции на местах следят за состоянием улично-дорожной сети и чистотой на улицах, площадях и межмагистральных территориях. Поскольку зеленые насаждения и водоемы являются элементами внешнего благоустройства, АТИ должна контролировать работу поселковых служб зеленого строительства и следить за содержанием набережных и водоемов, водообменом, замутнением и цветением воды.

Сведения, получаемые в результате постоянного наблюдения за состоянием экосистем, являются исходной информацией, необходимой для корректировки алгоритмов управления.

# Выводы

Поселок Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края. Расположен в зоне развития Нижнего Приангарья, на правом берегу нижнего течения р. Ангара, в 560 км от Красноярска. Территория муниципального образования самая большая из всех поселений в районе и составляет 1036 га. В поселке Мотыгино проживает треть населения района 6446 чел., Плотность населения составляет 1 человек на 1,58 км2.

Основной фактор, определяющий темпы и общие направления развития поселка – благоприятное геополитическое и географическое положение. Мотыгино самый крупный транспортный узел в районе, имеющий как авиационные, так и речные пути. Через п. Мотыгино осуществляется завоз оборудования и материалов для развивающихся предприятий горнорудной и лесной отраслей района.

Цель генерального плана - обеспечение устойчивого развития поселка Мотыгино, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе Интеграция поселка Мотыгино в российскую и мировую экономику.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- Формирование предложений по развитию пространственной организации п. Мотыгино - на основе, природного и урбанизированного каркасов;

- Повышение эффективности использования территории;

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения п. Мотыгино;

- Развитие и надежное функционирование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Разработка природоохранных мероприятий и мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.

Экологические аспекты проекта Генерального плана включают планировочные, регламентные, нормативные и иные решения, обращенные как непосредственно к территории, включающей природные комплексы и объекты, антропогенные источники воздействия на окружающую среду, так и к условиям, определяющим возникновение экологических проблем или устойчивое сохранение благоприятной окружающей среды при реализации целей и решений социально-экономического развития поселка.

Том «Охрана окружающей среды» в Генеральном плане п. Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края (ООС), выполнен в соответствии с современными требованиями и ориентирован на характеристику природных условий и ресурсов; характеристику интенсивности антропогенной и техногенной нагрузки на территории поселка в увязке с перспективными (прогнозируемыми) градостроительными и планировочными решениями на территории поселкового округа.

Состав и содержание раздела определены нормативными и методическими документами, в частности:

1. Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ;

2. Градостроительным кодексом Российской Федерации, 2004 (Редакция от 03.06.2006);

При разработке раздела «ООС» учитывалось, что результаты исследований, выводы и рекомендации по разделу используются в подготовке других разделов проекта, включаются в состав регламентирующих условий разработки последующих (после Генерального плана) стадий проектирования.

Основным объектом исследования раздела «ООС» являются компоненты, комплексы и объекты окружающей природной среды поселка, их характеристики.

При разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проекта Генерального плана п. Мотыгино Красноярского края была проведена оценка антропогенного воздействия  на окружающую среду:

Атмосферный воздух. Загрязнение атмосферы выбросами от передвижных источников в п. Мотыгино незначительно. В настоящее время в п. Мотыгино несмотря на  потенциальную опасность загрязнения атмосферы выбросами предприятий горнодобывающей отрасли, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, согласно справки Красноярского ЦГМС-Р находится в пределах нормативных показателей.

Водная среда. Современный уровень загрязнения водных объектов на территории п. Мотыгино определяется сбросами загрязненных сточных вод промышленными предприятиями, объектов жилищно-коммунального хозяйства, речного транспорта, а также значительным фоновым уровнем загрязнения Ангары. Крупнейшими потенциальными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия горнодобывающей промышленности.

В данное время поселок Мотыгино плохо обеспечен чистой водой. Большая часть жителей поселка (57,1%)- пользуется привозной водой, (33,6%) - водой из водопроводной сети (колонки, водопровод), (6,9%) – водой из открытых водоемов (родники, ручьи, из р. Рыбной), (2,4%) - водой из колодцев.

Обеспечение населения питьевой водой осуществляется из глубинной скважины на р. Зырянке, глубинной скважины хлебозавода МУТП «Ангара», скважины  котельной № 4, открытого водозабора реки Ангара через насосную станцию. Современная производительность водозаборных сооружений составляет водозабор «АГРЭ» – 170,0 м3/сут, водозабор «Зырянка» – 120 м3/сут, водозабор котельной № 3 – 55 м3/сут, водозабор котельной № 1 – 50 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 11,7 км.

Существующие водозаборные сооружения не обеспечивают необходимый для населения расход и качество воды. Генеральным планом предусматривается улучшение качества питьевой воды за счет проведения следующих мероприятий:

Использование очищенных подземных вод;

Увеличение мощности водозаборов;

Строительство обеззараживающих установок;

Ремонт канализационных и водопроводных сетей;

Строительство канализационных очистных сооружений и т.д.

Отходы производства и потребления. Основную массу отходов, образующихся в п. Мотыгино, представляют собой отходы IV и V класса опасности – бытовые отходы и отходы промышленных предприятий. Состояние санитарной очистки территорий не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов.

На территории домовладений и организаций отсутствуют площадки для крупногабаритных отходов; нарушаются графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного транспорта и кадров; в местах захоронения отходов потребления отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборных контейнеров и мусоровозов.

При реализации проектных решений Генерального плана предусмотрены:

Мероприятия по охране атмосферного воздуха;

Мероприятия по охране окружающей среды от негативного воздействия физических факторов;

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод;

Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории;

Мероприятия по охране растительного и животного мира;

Мероприятия территориального планирования, обеспечивающие улучшение состояния среды жизнедеятельности населения;

Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

В результате реализации основных направлений Генерального плана развития поселка Мотыгино и соблюдении рекомендаций по охране окружающей среды прогнозируется качественное улучшение экологических показателей рассматриваемой территории:

уменьшение объемов выбросов от стационарных и передвижных источников;

снижение уровня загрязнения атмосферы в результате реализации территориально-планировочных решений ;

снижение загрязнения вод р. Ангара поверхностными сточными водами;

улучшение качества питьевой воды;

улучшение гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологическрпго состояния водных объектов;

реализация мер по инженерной защите, озеленению территории, созданию микроклимата города позволит уменьшить эрозийные процессы почв;

берегоукрепительные работы на реке Ангара обеспечат фиксацию линии берега и защиты прибрежных склонов от обрушения, подмыва и переработки.

# Список использованных материалов

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 10.01.2002г. №7-ФЗ;

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». № 52-ФЗ от 30.03.99г.;

- Закон “Об отходах производства и потребления”  № 89-ФЗ. 24.06.98г.;

- Водный кодекс Российской Федерации (03. 06. 2006г.);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Редакция от 03.06.2006г.);

- Земельный кодекс РФ (25.10.2001г.) №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации (07.12.2006г.);

- Закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ, 4.05.99г.;

- Федеральный закон РФ О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»;

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995г. № 33-ФЗ;

- Закон РФ «Об экологической экспертизе»;

- Постановление правительства РФ 25.12.2006г. N 801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов»;

- Постановление правительства РФ от 10.04.2007г.  N 219  «Об утверждении Положения о осуществлении государственного мониторинга водных объектов»;

- «Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», Утверждено Минприроды РФ 15.07.1994г.;

- Постановление правительства Российской Федерации №545 от 3.08.1992г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 640 от 4.11.2006г. (ред. от 22.04.2009г.) «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 703 от 20.11.2006г.  (ред. от 04.03.2009г.) «Об утверждении правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 728 от 30.11.2006г. (ред. от 22.04.2009г.) «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской федерации и утверждении границ бассейновых округов»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 757 от 13.12.2006г. (ред. от 04.03.2009г.) «О полномочиях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области водных отношений»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 801 от 25.12.2006г. (ред. от 04.03.2009г.) «Об утверждении положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов»;

- Постановление правительства Российской Федерации № 883 от 30.12.2006г. (ред. от 22.04.2009г.) «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы»;

- Приказ Минприроды Российской Федерации № 15 от 25.01.1993г. «Об утверждении положения о памятниках природы федерального значения в Российской Федерации»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003г.;

- СП 2.2.1.1312-03. «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.04.2003г.;

- СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000г.;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2001г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.09.2007г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Изменения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция»  утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.04.2008г.;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2001г.;

- СНиП 2.01.28-85. «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», утв. Государственным комитетом СССР по делам строительства 26.06.1985г.;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001г.;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002г.;

- СНиП 2.07.01.-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утв. Госстрой СССР 16.05.1989г.;

- СНиП 23.03.-2003 «Защита от шума» утв. Госстрой России 30.06.2003г.;

- СНиП 11.04.-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» утв. Госстрой России 29.10.2002г.;

- Рекомендации по делению предприятий на категории опасности в зависимости от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, 1987г.;

- Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, Новороссийск, 1985г.;

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», утв. Государственным комитетом СССР по стандартам 24.08.1978г.;

- ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения», утв. Госстандарт СССР 23.02.1984г.;

- ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. Госстандарт СССР 25.06.1986г.;

- ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод»,  утв. Госстандарт СССР 25.03.1982г.;

- ГОСТ 17.4.3.04-85. «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», утв. Госстандарт СССР 17.12.1985г.;

- ГОСТ 17.4.1.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения», утв. Госстандарт СССР 17.12.1983г.;

- ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», утв. Госстандарт СССР 16.03.1978г.;

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», утв. Госстандарт СССР 30.03.1983г.;

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в РФ (утверждены Минприроды РФ от 15.07.1994г.).

- Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов М.:Минздрав.1987г.

- Руководство по разработке раздела «Охраны окружающей среды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района. Утверждено председателем Москомархитектуры (приказ № 166 от 29.12.1997г.).

- «Сборник нормативных документов по переработке, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов». М.: Промэкознание.1991г.

- Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов. С-П 2000г.

- Маслов Н.В. Градостроительная экология. – М.: Высшая школа, 2003г..

- Постановление Правительства РФ № 689 от 15.11.2006г.  «О государственном земельном контроле»;

- «Справка о состоянии питьевого водоснабжения населенных пунктов Мотыгинского района»;

- Государственный водный кадастр. Вып. 13. Бассейн Ангары. Гидрометиздат, 1986г.;

- Постановление администрации Мотыгинского района №323-П от 06.12.2007г. «Об утверждении Правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд»;

- Проект «Полигон ТБО и пруд-накопитель в п. Мотыгино»;

- «Предварительная оценка воздействия строительства Мотыгинского гидроузла на р. Ангаре» (в рамках обоснования инвестиций строительства Мотыгинской ГЭС), Красноярск, 2007г.;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» утв. Госкомсанэпиднадзор России  31.10.1996г.;

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.04.2006г. № 0100/4317-06-32 «Об организации санитарно-защитных зон на территории Российской Федерации»;

- Схема территориального планирования Мотыгинского района к концепции градостроительного развития. Материалы по обоснованию проекта. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2008г.;

- Программа социально-экономического развития п. Мотыгино до 2017 года;

- Программа социально-экономического развития Мотыгинского района Красноярского края на 2007-2017 гг., Администрация Мотыгинского района, пгт. Мотыгино, 2007 г.;

- Проект генерального плана поселка Мотыгино. ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Красноярск, 2009г.;

- Правила землепользования и застройки населенного пункта рабочего поселка Мотыгино – части муниципального образования поселка Мотыгино Мотыгинского района. ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», Красноярск, 2009г.;

- Схема территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье, ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург, 2008г.;

# Приложения

Приложение1 - Генеральный план поселка Мотыгино

Приложение 2 - Климатическая характеристика и фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Приложение 3 - Данные об отходах и санитарной очистке п. Мотыгино

Приложение 4
Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям