ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА

МОТЫГИНО

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

ТОМ III

Шифр 67

КРАСНОЯРСК - 2009г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА

МОТЫГИНО

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

ТОМ III

Шифр 67

Директор филиала			Е.П. Даллакян

Главный инженер                                            Ю.Я. Криксунов

КРАСНОЯРСК - 2009г.

Справка

Раздел "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями.

Директор филиала                                              Е.П. Даллакян

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| №№ П/П | Наименование | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 1:100000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории (опорный план). Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж) | 1:5000 | 3 |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории | 1:5000 | 4 |  |
| 5 | Схема инженерной подготовки территории | 1:5000 | 5 |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 6 |  |
| 7 | Схема ограничений по санитарно-экологическим основаниям | 1:5000 | 7 |  |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:5000 | 8 |  |
| 9 | Правила землепользования и застройки. Схема территориального зонирования. | 1:5000 | 9 |  |
| 10 | Альбом (Графические материалы) |  |  |  |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРАЛЫ:

ТОМ I.  Архитектурно-планировочное решение

ТОМ II. Мероприятия по охране окружающей среды

ТОМ III. Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)

ТОМ IV.  Инженерная инфраструктура

СД диск – электронная версия в формате ArcVieW, AutoCAD

СД диск - материалы в формате JPEG

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Ответственный исполнитель |  | Перминов Д. С. |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	                                                                                                        6

2	Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории	                                                                                                                  7

2.1	Описание места расположения поселения	                                                    7

2.2	Инженерно-геологические и геоморфологические условия	                     9

2.3	Климатические условия	                                                                                  10

2.4	Транспортная инфраструктура	                                                             14

2.5	Инженерная инфраструктура	                                                                      17

2.6	Экономическая и сельскохозяйственная специализация	                   23

2.7	Категория объекта по ГО	                                                                      25

3	результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения  и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения	                                                                       26

3.1	Разработка «плана желтых линий».                                                    	         26

3.2	Анализ последствий ЧС природного и техногенного характера	         26

4	обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	                                       29

4.1	Планировочная организация территории	                                                 29

4.2	Организация улично-дорожной сети и движения транспорта	        30

4.3	Инженерное оборудование территории	                                                 31

4.4	Инженерная подготовка территории	                                                 36

4.5	Оповещение и управление ГО объектов на проектируемой территории.37

4.6	Мероприятия по световой маскировке.	                                                 38

4.7	Мероприятия по защите людей	                                                           39

4.8	Мероприятия по защите от ЧС природного характера	                            40

5	Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС	                                      40

6	Выводы.	                                                                                                    41

Перечень приложений

Приложение 1 Лицензия на разработку проектной документации	            42

Приложение2 Исходные данные и требования для разработки раздела     52

- Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе Генерального плана поселка Мотыгино разработаны на основании:

технического задания на выполнение «Проекта генерального плана поселка Мотыгино»;

исходных данных и требований, выданных Главным МЧС России по Красноярскому краю (Исх. 3-5-7-9812 от 31 октября 2008 г.);

проектной документации Генерального плана поселка Мотыгино.

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» (Лицензия Министерства регионального развития Российской федерации от 23 октября 2008 г. № ГС-1-50-02-1026-0-5012014825-037218-2) (Приложение 1). Раздел разработан в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, Государственными Стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998*.

ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994.

ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992*.

ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994.

Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

СНиП 23.01-99 «Строительная климатология».

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Приказ МЧС РФ, МВД РФ и ФСБ РФ № 428/432/321 от 31 мая 2006 г;

Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25 июля 2006 г.

2 . Сведения о месте расположения и характеристиках проектируемой территории

2.1.Описание места расположения поселения

Мотыгинский район расположен между 57,5( и 58,5( северной широты в бассейне нижнего течения р. Ангара. На западе граничит с Енисейским и Северо-Енисейским муниципальными районами, на севере с южной частью Эвенкии, на востоке с Богучанским, на юге с Тасеевским, на юго-западе с Казачинским муниципальными районами.

Муниципальное образование поселок Мотыгино Мотыгинского района Красноярского края включает в себя поселок Мотыгино и село Решающий расположенное в 7 км от Мотыгино. Районный центр расположен на правом берегу нижнего течения р. Ангара (рисунок 2.1).

Поселок Мотыгино, расположен в 560 км от Красноярска по автодороге Мотыгино-Канск-Красноярск и в 380 км от краевого центра при движении по автодороге Мотыгино-Стрелка-Красноярск.

Муниципальное образование граничит на востоке – с Орджоникидзевским сельским Советом, на севере с поселком Раздолинск, на западе с Рыбинским сельским Советом, на юге граница по берегу р. Ангара с Рыбинским сельским советом и Машуковским сельским Советом.

Рисунок 2.1.1 Ситуационный план расположения поселка Мотыгино

2.2. Инженерно-геологические и геоморфологические условия

Рельеф территории Красноярского края и степень его расчлененности определяются приуроченностью к Западно-Сибирской равнине, Енисейскому кряжу, Приангарскому плато, Восточному Саяну и межгорным котловинам. Преобладающие ландшафты - лесостепные, равнинно-таежные и горно-таежные.

Главными особенностями исследуемой территории являются многообразие и сложность природных и техногенных условий, неравномерная освоенность народным хозяйством и, как следствие этого, - неравномерное техногенное воздействие на геологическую среду.

2.2.1. Гидрогеологические условия

Подземные воды территории формируются в структурах, разнообразных по возрасту и составу осадочных и метаморфических горных пород. Структурно территория приурочена к краевой части Енисейского бассейна корово-блоковых вод, который имеет сложное геологическое строение и подразделяется на две крупные структуры - Северо-Енисейская и Южно-Енисейская, а также ряд структур более мелкого порядка. Последние носят черты гидрогеологических массивов, межгорных артезианских и адартезианских бассейнов. Территория приурочена в основном к Ангаро-Питскому адартезианскому бассейну, выделяемому на площади одноименного синклинория и сложена терригенно-карбонатными дислоцированными отложениями рифея и венда. Водосодержащими являются известняки, кристаллические сланцы, филлиты, доломиты. Глубина залегания подземных вод от 3 до 30-100 м. В долинах рек наблюдается интенсивная разгрузка.В районе разведано месторождение Зыряновское, расположенное в 3 км от п. Мотыгино. В таблице 2.2.1.1. приведены сведения по месторождению подземных вод по состоянию на 01.01.2007 года.

| Наиме нование месторож-дения | Гидрогелогический регион | Тип и группа сложности | Номер и дата протокола ГКЗ и ТКЗ | Утвержденные эксплуатационные запасы, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С1 | С2 | Всего | Качество воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минерализация, г/дм3 | Жест-кость ммоль/дм3 |
| Зырянов-ское | Енисей-ская ГСО PR3 | артезианский, II группа | № 357 от 28.10.88 ТКЗ | 1,9 | 4,17 | 1,7 | - | 7,77 | 0,2-0,8 | 6-9 |

Таблица 2.2.1.1 Характеристика Зыряновского месторождения подземных вод

Химический состав воды Зыряновского месторождения – гидрокарбонатно-хлоридный с минерализацией от 240 до 790 мг/л (наиболее характерные - 400-600 мг/л). Вода жесткая (6,1-8,8 мг-экв/л), в паводок уменьшается до 4,2-5,3 мг-экв./л. Анионы: гидрокарбонат-ион 291,0-439 мг/л; хлор-ион – 5,7-15,64 мг/л; сульфат-ион – небольшое количество. По катионному составу воды смешанные, содержание ионов Са и Mg примерно в равных количествах. Содержание микрокомпонентов не больше нормы. Значительное содержание ионов железа (0,5-10 мг/л).

2.3. Климатические условия

Климат исследуемой территории резко континентальный. лето продолжается примерно 90 дней, с июня по сентябрь, зима 140-150 дней. Наиболее холодными месяцами являются декабрь и январь.

Средняя температура наиболее холодного месяца составляет минус 22оС, при абсолютном минимуме минус 54оС. Средняя температура наиболее жаркого месяца составляет плюс 18,4оС, при средне максимальной температуре наиболее жаркого месяца плюс 24,4оС.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», территория Мотыгинского района по климатическому районированию для строительства относится к зоне IВ, параметры которой указаны в таблице .

Таблица 2.3.1. Параметры климатической зоны поселка Мотыгино

| Климатичес-кий район | Климатичес-кие подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в январе, ˚С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚СА | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | от -14 до -28 | - | от+12 до+ 21 | - |

2.3.1.Режим осадков

Режим атмосферных осадков на рассматриваемой территории в холодный период года определяется устойчивой областью высокого давления, препятствующей образованию облаков и выпадению осадков. Летом здесь активизируется циклоническая деятельность. В связи с этим развивается интенсивная облачность, и выпадает бóльшая часть годового количества осадков. Значительное влияние на пространственное распределение осадков оказывает рельеф. Горно-долинный рельеф данного района обусловливает пятнистый характер распределения сумм осадков.

Количество осадков за год, в среднем, выпадает 572 мм. Распределение осадков в течение года крайне неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 369 мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85 мм (19%).

В годовом ходе минимальное количество осадков характерно для февраля – марта (10-20 мм в месяц), а максимальное – для июля – августа (55-65 мм в месяц).

Месячные суммы осадков в отдельные годы колеблются довольно в широких пределах, особенно в теплый период. Так, в июле при среднем значении 55 мм 1 раз в 10 лет может выпасть и 20 и 100 мм.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение количества осадков. В теплый период года это уменьшение особенно заметно. На рассматриваемой территории оно достигает 10-20%.

Вид выпадающих осадков определяется температурными условиями.

Соотношение количества осадков разных видов определяется в основном общеклиматическими факторами и в меньшей степени, чем абсолютная величина осадков, подвержено влиянию местных особенностей.

Обильные осадки наблюдаются только в теплый период. На западе рассматриваемого района их наибольшая повторяемость приходится на июль, а на востоке – на август.

Общее число дней с осадками (с минимумом в апреле и максимумом в ноябре-январе) более равномерно распределяется в течение года. Однако в холодный период дни с осадками более 0,1 мм все же более вероятны.

В последнее 30-летие наблюдается тенденция уменьшения числа дней с осадками. Особенно она заметна в теплый период в отношении числа дней с интенсивными осадками, где уменьшение достигает 4-7%.

Продолжительность осадков в рассматриваемом районе в холодный период года составляет 230-350 час/мес.

В теплый период продолжительность осадков – 45-65 часов в месяц.

Летние осадки имеют значительно большую интенсивность, чем зимние. Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени, характерная для данного района, представлена в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени (мм/мин)

| Интервалы времени |
| --- |
| минуты | часы |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 1 | 12 | 24 |
| Интенсивность (мм/мин) |
| 3,0 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,05 |

Одной из важнейших характеристик режима увлажнения является суточный максимум осадков. В рассматриваемом п. Мотыгино суточный максимум осадков 1% обеспеченности составляет 65-75 мм в долинах рек и котловинах и 80-100 мм на западных и юго-западных склонах гор. Он приходится исключительно на теплый период.

2.3.2. Снежный покров

В рассматриваемом районе число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году.

Снежный покров образуется в конце сентября - начале октября. Даты выпадения первого снега довольно близки к осенней дате перехода температуры воздуха через 0 0С. Устойчивый снежный покров устанавливается, как правило, в середине октября. Разрушение снежного покрова приходится на апрель. Окончательно снег сходит в начале мая. Однако все эти сроки от года к году могут сдвигаться на 20-30 дней.

Со времени образования устойчивого снежного покрова его высота постепенно увеличивается, достигая наибольших значений в феврале-марте. Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет в этом районе 30-60 см, а максимальные значения достигают 80-100 см.

Количество накопленного за зиму снега зависит не только от общей продолжительности периода с температурами ниже 0 0С и интенсивности твердых осадков, но и от наличия или отсутствия леса, ветровых условий. Разница в высоте снежного покрова на защищенных и открытых участках тем больше, чем больше толщина снега.

Кроме того, высота снежного покрова, как и количество выпадающих осадков, в значительной степени зависит от рельефа местности.

Плотность снега постепенно возрастает от начала зимы к весне и достигает своего максимума в период таяния снега. Средняя плотность снега при наибольшей его высоте в этом районе составляет 180-230 кг/м3. На лесных полянах и в лесу под кронами деревьев плотность снега меньше, чем на открытых местах в среднем на 20-30 кг/м3. На изменении плотности снежного покрова сказывается влияние экспозиции склонов, рельеф местности, наличие леса. Поэтому ее пространственное распределение имеет ярко выраженный пятнистый характер.

Запас воды в снеге зависит от высоты и плотности снежного покрова. С момента установления снежного покрова снегозапасы в лесу увеличиваются быстрее, чем на открытых местах, особенно большое различие между ними характерно для конца зимы. Максимум снегозапасов отмечается обычно к началу снеготаяния, т.е. во второй-третьей декаде марта и составляет обычно 100-170 мм, достигая наибольших значений на лесных участках. Однако в многоснежные годы запас воды в снеге в этом районе может достигать 200-230 мм.

2.3.3. Ветровой режим

Направление и скорость ветра у земли зависят от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей, характерных для п. Мотыгино.

Преобладающие направления ветра в течение всего года – западное, юго-западное и северо-восточное, их повторяемость составляет 75-80%. Среднегодовая скорость ветра – 2,6 м/с.

Вероятность штилей составляет 29%, штили в сочетании со слабыми ветрами (до 5 м/с) – 85-90%.

Так как территория района в зимнее время находится под влиянием Сибирского антициклона, а в летнее время располагается в размытой барической депрессии, то средние годовые скорости ветра в данном районе невелики (≤ 2,5 м/с).

В годовом ходе минимум скорости приходится на конец зимы (февраль), т.к. в течение зимы атмосферное давление в данном районе растёт, барические градиенты уменьшаются. К тому же большую часть территории занимают долины, характеризующиеся глубокими инверсиями с застоем холодного воздуха зимой, с большим количеством штилей (до 50-60%) и малыми скоростями ветра (<1,5 м/с).

Второй минимум приходится на летние месяцы (июль-август), характеризующиеся малыми барическими градиентами в области размытой барической депрессии (≤ 2,0 м/с).

Весной по мере разрушения Сибирского антициклона (апрель-май) и осенью при наступлении антициклона (октябрь-ноябрь), т.е. в периоды наиболее чёткого проявления зональной циркуляции, увеличиваются барические градиенты и скорости ветра достигают максимума.

Среднее число дней в году со скоростью ветра > 15 м/с равно 8,5 дней в п. Мотыгино. Наибольшее число дней с этой градацией скорости ветра равно 16 дней (таблица 2.3.3.1.)

Таблица 2.3.3.1 Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром  на ст.Мотыгино (более 15 м/с)

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее число дней | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,5 |
| Наибольшее число дней | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 |

Необходимо отметить, что в последние десятилетия на рассматриваемой территории наблюдается значительное уменьшение скоростей ветра.

Повторяемость температурных инверсий составляет в январе – феврале 91-92%, в том числе приземных 40-45%, приподнятых 15-17%. В зимний период в связи с антициклональным характером погоды инверсии наблюдаются чаще и являются более продолжительными по времени. Температурные инверсии, как правило, наблюдаются в утренние часы и часто сопровождаются слабыми скоростями ветра.

За год наблюдается в среднем 11 дней с туманом общей продолжительностью 46 часов. Зимой туманы более продолжительны, в среднем – 5,8 ч в день с туманом, летом – 3,3 ч.

Таблица 2.3.3.2. Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

|  | С | CB | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1 | 1 | 14 | 33 | 12 | 25 | 10 | 4 | 18 |
| Июль | 3 | 5 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 15 | 17 |

Таблица 2.3.3.3 Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с)

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 2,7 |
| Июль | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |

Рисунок 2.3.3.1. Повторяемость направления ветра и штиля в январе и июле

2.4. Транспортная инфраструктура

Поселок Мотыгино расположен к северо-востоку от города Красноярска на правом берегу реки Ангары.

Основные внешние транспортные связи осуществляются тремя видами: воздушным, водным, автомобильным.

2.4.1. Воздушный транспорт

Региональный аэропорт Мотыгино расположен в восточной части поселка.

Характеристика аэропорта Мотыгино представлена в таблице

Таблица 2.4.1.1. Характеристика аэропорта Мотыгино

| Статус | Форма собственности | Основ-ной тип ВС | Коли-чество взлет-посадок | Класс аэродрома | Размеры ИВПП, РД,м | Размеры перрона | ССО | аэро-вокзал | ГСМ/ТЗ общая емкость, м.куб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный | Федеральная | Як-40 Ан-24 | 394 | Е | ПАГ-14 1300*20м. РД-1,2 ПАГ-14 50816м | ПАГ-14, 132*78м | нет | 25пасс/час | ГСМ 2290м.куб |

Серьезной проблемой использования аэропорта Мотыгино является его несоответствие современным требованиям авиационной безопасности. Аэродром не имеет сертификата аэродромной спасательной и противопожарной службы.

Основные направления местных воздушных перевозок:

Мотыгино – Первомайск – Новоангарск – Первомайск – Мотыгино

Мотыгино – Кирсантьево – Мотыгино

Регулярных авиарейсов нет, в Красноярск рейсы организовываются весной и осенью, когда не действуют паромы в с.Рыбное и с. Первомайске и не ходит теплоход «Заря» в Широкий Лог.

2.4.2. Водный транспорт

Поселок Мотыгино расположен на одной из важнейших водных магистралей Красноярского края – реке Ангара. Продолжительность судоходного периода составляет от 130 до 140 дней. Средние глубины в пределах района составляют более 1,1 метра, в период половодья значительно больше.

В течение навигации через пристань Мотыгино проходит пассажирский маршрут, осуществляемый теплоходами «Заря». Благодаря этому осуществляется пассажирское сообщение между поселениями, расположенными вдоль побережья реки Ангара и с районным центром.

Одним из главных водопользователей поверхностных водных ресурсов является лесосплав. Лесозаготовительные организации используют водные объекты для целей лесосплава в плотах и кошелях, акватории водных объектов для размещения и строительства гидротехнических сооружений водотранспортного, водопроводного и канализационного назначения.

Ангара является рекой трудной для судоходства и плотового лесотранспорта. Многочисленные шиверы и пороги, каменистые гряды и отдельные камни не дают возможности использования реки для судоходства по всей её ширине. В течение всей навигации плавание осуществляется с минимальным запасом воды под днищем, а на отдельных участках установлено одностороннее движение судов, гарантированные глубины колеблются от 0,95 до 2,20 м в устьевой части. Река Тасеева также имеет препятствия для судоходства и плотового лесотранспорта, гарантированные глубины на реке – 1,3-1,2м.

2.4.3. Автомобильный транспорт

Река Ангара является мощной и естественной преградой для развития автомобильного транспорта. В северном направлении от Мотыгино проложена дорога областного значения Мотыгино – Раздолинск – Южно-Енисейск. Из райцентра, в летний период, осуществляются пассажирские перевозки по направлениям:

Мотыгино –Красноярск. Маршрут №500а ставляет 548 км.

Мотыгино – Лесосибирск, маршрут №698 составляет 215 км.

Мотыгино – Машуковка – Кирсаньтьево, маршрут №206.

Мотыгино – Орджоникидзе, маршрут №201 составляет 90км.

Мотыгино – Партизанск, маршрут №203.

Мотыгино – Пашино, маршрут №100.

Мотыгино – Первомайск, маршрут №204.

Мотыгино – Раздолинск, маршрут №102 составляет 31,6 км.

Мотыгино – Решающий, маршрут №101 составляет 8 км.

Мотыгино - Рыбное, маршрут №103 составляет 18 км.

Мотыгино – Южно-Енисейск, маршрут №202

Через поселок проходит четыре дороги краевого значения, связывающие поселок с другими населенными пунктами.

Характеристика дорог краевого назначения представлена в таблице:

Таблица 2.4.3.1 Характеристика дорог краевого назначения пос. Мотыгино

| Наименование дорог | Протяженность, км | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Мотыгино-аэропорт | 3,8 | От почты до здания аэропорта |
| Мотыгино - Раздолинск | 30 |  |
| Мотыгино - Широкий Лог | 1,5 | От ЦРБ вниз мимо кладбища по мосту через реку Карнаевка |
| Объезд Мотыгино | 6,5 | Состоит из трех участков |

2.5. Инженерная инфраструктура

2.5.1. Состояние существующих сетей водоснабжения и канализации.

Водоснабжение поселка Мотыгино для технических нужд осуществляется от береговых водозаборов на реках Ангара и Рыбная. Водоснабжение поселка на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется от подземного водозабора «Зырянка». Водозаборные сооружения построены в 1962 году и с тех пор не реконструировались. Степень износа составляет 90%. Насосная станция второго подъема построена в 1959 году, реконструирована в 1998 году. Степень износа насосного оборудования – 10%. Производительность водопроводных очистных сооружений в поселке составляет по проекту 600 м3/сут, фактическая – 150 м3/сут.

Зыряновское месторождение подземных вод расположено на правом берегу реки Ангара, в 3 км выше по течению от поселка Мотыгино. В основном вода соответствует по всем компонентам требованиям ГОСТа «Вода питьевая» за исключением повышенного содержания ионов железа (до 8-10 мг/л) и марганца (до 0,2-0,4 мг/л). Следует отметить, что в процессе длительной откачки содержание железа уменьшилось с 10 мг/л до 5 мг/л. В связи с этим можно предположить, что в процессе дальнейшей эксплуатации месторождения содержание железа может уменьшиться до норм ПДК вследствие подтягивания вод реки Ангара. Освоение Зыряновского месторождения начато в 1999 году. На настоящий момент построено три водозаборных скважины, установлена станция обезжелезивания воды и бактерицидная установка. Пробурено дополнительно две наблюдательные скважины для ведения мониторинга подземных вод в процессе эксплуатации водозабора.

Естественные ресурсы подземных вод Зыряновского месторождения оценены в 3700 м3/сут. Привлекаемые ресурсы (фильтрация реки Ангара) составили 14,6 тыс.м3/сут. Эксплуатационные запасы подземных вод утверждены ГГП «Красноярскгидрогеология» (протокол № 357 от 28,10,1988 года) в количестве 7,8 тыс.м3/сут, в том числе по категориям А – 1,9 тыс.м3/сут, В – 4,2 тыс.м3/сут, С1 – 1,7 тыс.м3/сут. Санитарное состояние подземных вод благоприятное. Подземные воды защищены от поверхностного загрязнения.

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 11,7 км. Состояние сетей крайне неудовлетворительное. На сегодняшний день более 80% коммуникаций имеют 100% износ, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Из-за большой изношенности сетей, недостаточного количества на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства специального автотранспорта для обеспечения населения питьевой водой. Все это не позволяют своевременно и полностью обеспечивать потребности населения.

2.5.2. Водоотведение

В настоящее время централизованная система водоотведения в поселке Мотыгино отсутствует. Канализационные стоки осуществляется в выгреба и надворные уборные.

2.5.3. Современное состояние системы теплоснабжения

Теплоснабжение в п. Мотыгино осуществляется в основном за счет котельных и индивидуального печного отопления. Жилищно-коммунальные услуги на территории поселка оказывают предприятия ООО «Универсал», ООО «Теплосети», ООО «Комплекс», ООО «Мотыгинский водоканал». Водопроводные сети и насосные станции так же обслуживаются данными предприятиями.

В настоящее время в п. Мотыгино действует система централизованного теплоснабжения на базе десяти источников тепла с магистральными тепловыми сетями от этих источников.

Котельные №3,6 расположены в районе Заречья и обслуживают жилой фонд, Мотыгинскую ЦРБ и школу. Котельные №1,5,11,10 находятся в центральной части поселка и обслуживают пожарное депо, магазины, здания общественно-делового назначения, а также жилой фонд. Котельные №4,7,8 находятся в районе АГРЭ. Обслуживают здания общественно-делового и культурного назначения, жилой фонд. Котельная № 12 находится в районе аэропорта и обслуживает сиротский приют, здания аэропорта и жилой фонд. Централизованным теплоснабжением не охвачены районы частной малоэтажной застройки практически во всех районах поселка.

На сегодняшний день более 80% всех инженерных коммуникаций имеют 100% износ, состояние тепловых сетей крайне неудовлетворительное. Вследствие чего они требуют дополнительных мероприятий по реконструкции и ремонту.

В настоящее время в поселке. Мотыгино действуют разводящие двухтрубные тепловые сети от существующих источников тепла. Схема теплоснабжения тупиковая. Предусмотрено резервирование подачи теплоты потребителям, за счет совместной работы источников теплоты. Теплоноситель – вода с параметрами 95 - 70°С.

Прокладка существующей теплосети выполнена несколькими способами: подземно в непроходных железобетонных каналах; наземно на низких стоящих опорах; наземно в деревянных утепленных коробах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции. Для систем энергосбережения характерны:

низкая эффективность источников тепла;

большая степень изношенности системы теплоснабжения поселка;

значительные потери тепловой энергии и теплоносителя во всех элементах систем теплоснабжения;

полное отсутствие измерительных приборов учета (теплосчетчиков и т.д.);

низкий уровень организации труда и недостаточная квалификация обслуживающего персонала.

низкая эффективность источников тепла;

большая степень изношенности системы теплоснабжения поселка;

значительные потери тепловой энергии и теплоносителя во всех элементах систем теплоснабжения;

полное отсутствие измерительных приборов учета (теплосчетчиков и т.д.);

низкий уровень организации труда и недостаточная квалификация обслуживающего персонала.

При существующих параметрах теплоносителя 95 - 70°С тепловые сети пропуск теплоносителя не обеспечивают.

Во всех котельных:

система теплоснабжения – открытая;

система трубопроводов – 2-х трубная;

топливо – твердое (каменный уголь Кокуйского месторождения с низшей теплотой сгорания Qн = 4010 ккал/кг);

доставка топлива на площадку котельных – автотранспортом;

Отвод дымовых газов осуществляется через дымовые трубы:

в котельной № 1- стальная труба высотой 30 м, диаметром 600 мм;

в котельной № 3 - металлическая труба высотой 26 м, диаметром 600мм;

в котельной № 4 - стальная труба высотой 30 м, диаметром 600 мм;

в котельной № 5 - стальная труба высотой 25 м, диаметром 500 мм

в котельной № 6 - металлическая труба высотой 20 м, диаметром 400 мм;

в котельной № 7 - 2 металлические трубы высотой 25 м, диаметром 800 мм и 1000 мм;

в котельной № 8 - 2 металлические трубы высотой 25 м, диаметром 500 мм;

в котельной № 10 - металлическая высотой 20 м, диаметром 400 мм;

в котельной №11 - стальная высотой 20 м, диаметром 350 мм;

в котельной №12 - стальная труба высотой 25 м, диаметром 500 мм.

Основные характеристики котельных приведены в Таблице

Таблица 2.5.3.1 Характеристики котельных

| № п/п | Наименование | Тип котла | Установленная мощность,Гкал/час (Мвт) | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КВ-Ш20,водогр. | 4,6 (5,35) | Уголь Кокуй |
|  |  | Е-1-9,водогр |  |  |
|  |  | Е-1,0-0,9Р-3,паров. |  |  |
|  |  | КВр-1,0(К)водогр. |  |  |
| 2 | Котельная №3 | КВШ-15 (самодельные),водогр. | 3,26 (3,79) | Уголь Кокуй |
|  |  | "Энергия",водогр. |  |  |
| 3 | Котельная №4 | КВпр-ФС-1,16-95,водогр. | 6 (6,98) | Уголь Кокуй |
|  |  | КВр-(К) |  |  |
|  |  | КВ-Ш20 |  |  |
| 4 | Котельная №5 | КВ-Ш15 | 2,8 (3,25) | Уголь Кокуй |
| 5 | Котельная №6 | КВШ-12 | 1,486 (1,73) | Уголь Кокуй |
|  |  | "Универсал-6",водогр.(Хабаровск) |  |  |
| 6 | Котельная №7 | КВ-Ш15 водогр. | 8,19 (9,52) | Уголь Кокуй |
|  |  | КВ-Ш12 (самодельные) |  |  |
|  |  | КВЦ-1,29 (АчинскийК.З.) |  |  |
| 7 | Котельная №8 | КВ-Ш20,водогр. | 4,3 (5) | Уголь Кокуй |
|  |  | КВ-Ш15,водогр. |  |  |
| 8 | Котельная №10 | "Универсал",водогр.,Хабаровский | 0,286 (0,332) | Уголь Кокуй |
| 9 | Котельная №11 | КВ-Ш9,водогр. | 0,6 (0,7) | Уголь Кокуй |
| 10 | Котельная №12 | КВ-Ш15,водогр. | 3,8 (4,42) | Уголь Кокуй |

Фактический расход тепла на отопление жилищно-коммунального сектора и общественных зданий приведен в Таблице №2.5.3.2.

Таблица 2.5.3.2. Фактический расход тепла на отопление

| № п/п | Наименование потребителя | Фактический тепловой поток, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | Горячее водоснаб-жение | всего |
| 1 | Жилищный фонд | 1,93 (2,24) | 2,3 (2,67) | 4,23 (4,92) |
| 2 | Объекты культурно-бытового, общественно-делового назначения, предприятия коммунальной сферы | 2,44 (2,84) | 3,17 (3,69) | 5,61 (6,52) |
| 3 | Итого | 4,37 (5,08) | 5,47 (6,36) | 9,84 (11,44) |

2.5.4. Существующая система электроснабжения

Общая электрическая нагрузка п. Мотыгино на IV.2009 г. составляет- 4652 кВт.

В соответствии с письмом № 001/258 от 03.04.09 г. ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» источником электроснабжения является существующая подстанция 35/10 кВ № 42 «Мотыгинская» с двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый.

Электроснабжение п. Мотыгино выполняется непосредственно с шин 10 кВ ПС № 42 тремя воздушными линиями ф.42-01, ф.42-03, ф.42-05.Электрические нагрузки по линиям 10 кВ даны в таблице №3.1.1.

Часть электрических нагрузок запитывается от существующего распределительного пункта 10 кВ, который запитывается воздушной линией 10 кВ (ф.42-03) от ПС № 42 «Мотыгинская»

К воздушной линии (ф.42-03) от ПС № 42 до РП-10 кВ подключено 5 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица 2.5.4.1. Электрические нагрузки существующих линий

| № п/п | Номер линии | Марка, сечение провода | Существующие нагрузки | Резерв мощности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток, А | Мощность, кВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ф.42-01 | АС-70 | 125 | 2054 | 2300 |  |
| 2 | Ф.42-03 | АС-70 | 120 | 1972 | 2383 |  |
| 3 | Ф.42-05 | АС-70 | 38 | 624 | 3730 |  |

В центрах электрических нагрузок установлены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. В каждой трансформаторной подстанции установлен один трансформатор мощностью от 100 до 630кВА. Всего в поселке установлено 43 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

2.5.5. Телефонизация

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты жилого и общественного секторов.

Данные о монтированной и задействованной емкости АТС в Мотыгино:

Тип АТС  -  АТСКЭ "Квант"

Емкость монтированная  -  1536

Емкость задействованная  -  1536

Наличие заявок на установку телефона  -  109

2.5.6. Сотовая связь

В настоящий момент в Мотыгинском районе работают четыре  сотовых оператора – «Енисейтелеком», «Мобильные телесистемы» (МТС), «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн») и «МегаФон».

2.5.7. Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Мотыгинском районе является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети", который является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 650 населенных пунктах Красноярского края.

Основные сети телерадиовещания и связи, обслуживаемые предприятием:

телевизионная сеть «Телеканал Россия»;

телевизионная сеть «Первый канал»;

региональная телекоммуникационная сеть «Енисей»;

сеть земных станций спутниковой связи;

радиовещательная сеть «Радио России» с краевыми вставками.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания Красноярского КРТПЦ следует, что практически все население района имеет возможность принимать телевизионные трансляции. Сельские жители могут принимать 1-ый канал, ТК ”Россия” и региональный канал ”Енисей-Регион”.

Охват населения центральными телевизионными программами составляет:

«Первый канал» - 99,3%;

«ТК Россия» - 97,8%

и региональными:

«Енисей-регион» - 12,6%;

«ТВК- 6 канал» - 48,3%.

2.5.8. Спутниковые системы

В настоящее время в Мотыгинском районе связь в основном через несколько региональных спутниковых сетей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-АМ3" (80 град. в.д.).

2.5.9. Почтовая связь

На территории Мотыгинского района работают 12 отделений почтовой связи, в том числе в п. Мотыгино два.

2.6. Экономическая и сельскохозяйственная специализация

Поселок Мотыгино является районным центром Мотыгинского района. Поселок является организационным центром лесной и горнодобывающей промышленности, строительства, а также базовым поселением для геологоразведчиков.

В последние годы в промышленности наблюдается устойчивый рост занятости, что обусловлено развитием добывающих и обрабатывающих производств.

Отраслевая структура промышленности за 2007 г. характеризуется данными приведенными в таблице

Таблица 2.6.1. Отраслевая структура промышленности п. Мотыгино

| № п/п | Отрасли | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего по поселку: В том числе | 721 | 100 |
| 1 | Промышленность, в том числе: | 617 | 86,1 |
|  | Металлургическое производство | 11 | 1,55 |
|  | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11 | 1,55 |
|  | Добыча металлических руд | 270 | 37,7 |
|  | Лесная и деревообрабатывающая отрасль | 238 | 33,2 |
|  | Прочие | 91 | 12,1 |
| 2 | Малые предприятия | 100 | 13,9 |

Примечание: горнодобывающие предприятия и предприятия лесной отрасли на территории поселения размещают только свои производственные базы (гаражи, складские помещения, административные здания и т.д.). Основная производственная деятельность (карьеры, лесосырьевая база) расположена вне территории муниципального образования.

Основные показатели, характеризующие развитие Мотыгинского района, приведены в таблице .

Таблица 2.5.6.2. Значение Мотыгинского района в Красноярском крае (на 01.01.2008).

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Красноярский край | Мотыгинский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в един. измер. | в %% к краю | место в крае |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Территория | тыс. кв.км | 2366,8 | 18,983 | 0,8 | - |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2890,3 | 18,2 | 0,63 | 37 |
|  | - городское | тыс.чел. | 2192,3 | 9,8 | 0,45 |  |
|  | - сельское | тыс. чел. | 698,0 | 8,4 | 1,2 |  |
| 3 | Плотность населения | чел./км2 | 1,2 | 1,0 | - | - |
| 4 | Продукция промышленности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 35343,8 | 2980,4 | 8,43 |  |
| 4.2 | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 524538,2 | 113,6 | 0,02 |  |
| 4.3 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 52347,7 | 44,2 | 0,08 |  |
| 5 | Продукция сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Валовый сбор зерна и зернобобовых культур | тыс.тонн | 1634,1 | - | - | - |
| 5.2 | Производство скота и птицы на убой | тыс.тонн | 97,9 | 0,01 | 0,01 | 43 |
| 5.3 | Производство молока | тыс.тонн | 338,4 | 0,07 | 0,02 | 37 |
| 6 | Оборот розничной торговли | млн.руб. | 213665 | 599,2 | 0,28 | 32 |
| 7 | Численность работающих в организациях | тыс.чел. | 1433,7 | 6,4 | 0,45 | 29 |
| 8 | Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) | млн.руб. | 118002 | 740,0 | 0,63 | 11 |
| 9 | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования | км .дор. 1000 км2 тер. | 5,6 | 12,5 | - |  |
| 10 | Обеспеченность жильем, всего | м2 общ. пл. на 1 чел. | 21,4 | 23,0 | - | 12-13 |

Примечание: *По данным Статистического сборника № 1-14 «Социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края в 2007 году», Красноярскстат, 2008 г.

2.7. Категория объекта по ГО

В соответствии с исходными данными и требованиями выданными главным управления по делам ГО и ЧС Красноярского края(Приложение 2) проектируемый объект не имеет категории по ГО.

3.Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование поселения

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и с Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что осваиваемая территория находится в зоне светомаскировки и зоне возможного катастрофического затопления.

3.1.Разработка «плана желтых линий».

Согласно исходных данных и требований, выданных главным управлением по делам ГО и ЧС Красноярского края, п. Мотыгино не находится в зоне возможных разрушений и образования завалов.

В связи с этим план желтых линий в настоящем проекте не разрабатывается.

3.2.Анализ последствий ЧС природного и техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями рассматриваются:

пожары на территории поселка;

аварии на сетях энерго- и теплоснабжения;

террористические акты.

Наиболее опасными природными процессами, характерными для данного района строительства и в соответствии с исходными данными и требованиями, способными стать источниками ЧС, являются:

грозы;

сильные ветры;

сильные морозы;

снегопады;

ливни;

подтопление паводковыми водами

3.2.1. ЧС техногенного характера.

3.2.2.1. Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

3.2.2.2.Аварии на сетях энерго- и теплоснабжения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

3.2.2. ЧС природного характера.

3.2.2.1. Грозы

Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

3.2.2.2. Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 24 м/с, характерной для территории поселка Мотыгино в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

3.2.2.3. Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Средние многолетние значения минимальных температур воздуха в самые холодные месяцы – январь и февраль – составляет –26…–28(С, а абсолютный минимум достигает -51…-53(С.

3.2.2.4. Снегопады

В рассматриваемом районе число дней со снежным покровом составляет 180-210 дней в году. Число дней со снежным покровом в горах увеличивается примерно на 4-5 дней на каждые 100 м высоты.

Средняя из наибольших за зиму высот снежного покрова составляет в этом районе 30-60 см, а максимальные значения достигают 80-100 см.

Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 230 кг/см2.

3.2.2.5. Подтопление паводковыми водами

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий В соответствии с исходными данными и требованиями на территории поселка Мотыгино  возможно подтопление зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

3.2.2.6. Описание и характеристики систем мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС природного характера

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

4.1. Планировочная организация территории

Рассматриваемая территория отведена для освоения на основании требований действующих нормативных документов.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития поселка Мотыгино:

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселка Мотыгино, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий;

создание в северо-восточной части поселка нового микрорайона под жилую индивидуальную застройку.

При разработке решений Генерального плана размещение объектов капитального строительства на осваиваемой территории предусматривается с взаимным удалением от жилой и промышленной застройки и транспортных магистралей с учетом требований действующих нормативных документов.

Вновь строящиеся объекты размещаются по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Проектом Генерального плана предусматривается размещение всех зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

Участки зеленых насаждений и незастраиваемые площади увязываются с проектируемой улично-дорожной сетью в целях увеличения пропускной способности территории для эвакуации людей.

Для защиты персонала и посетителей объектов на проектируемой территории от вредных продуктов горения целесообразно предусматривать:

подключение объектов к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке действия персонала и посетителей при угрозе ЧС;

заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением дежурным линейным персоналом предприятия.

Временное укрытие персонала объекта, до начала организованной эвакуации, целесообразно предусматривать в помещениях зданий. Эвакуация людей из здания организуется сотрудниками подразделений МЧС.

4.2. Организация улично-дорожной сети и движения транспорта

При планировке территории, в увязке с близрасположенными транспортными коммуникациями, предусматривается организация дорожной сети и движения автомобильного транспорта и пешеходов.

4.2.1. Внутренний и внешний автомобильный транспорт и движение пешеходов

Для обеспечения ввода на территорию сил и средств ликвидации ЧС и эвакуации людей проектом предусматривается развитие существующей улично-дорожной сети.

В существующей жилой застройке посёлка, улично-дорожная сеть не претерпит существенных изменений и будет проводиться лишь реконструкция и уширение проезжей части.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

магистральные и главные улицы и дороги;

основные улицы и дороги;

второстепенные улицы и подъезды.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по существующим и проектируемым направлениям улично-дорожной сети. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории. Внутренние технологические проезды и проезды общего назначения соединяются с магистралями устойчивого функционирования.

В красных линиях ширина основных улиц проектируется – 25 и 17м, ширина проезжей части – 15 и 7м соответственно. Главная осевая улица проектируется шириной в красных линиях-17м., ширина проезжей части-7 м

Эвакуация людей с проектируемой территории предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием проектируемой дорожной сети, а также прилегающих и удаленных магистралей устойчивого функционирования городского значения, которые обеспечивают вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях.

4.3. Инженерное оборудование территории

Проектом Генерального плана предусматривается присоединение инженерных сетей систем жизнеобеспечения к существующим поселковым сетям по закольцованной схеме в соответствии с Техническими условиями соответствующих служб. Прокладка инженерных сетей предусматривается в выделенных охранно-защитных зонах. В качестве опорной сети предусматривается использование существующих магистральных инженерных сетей.

4.3.1. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета электрических нагрузок промышленных предприятий.

Электрическая нагрузка на I очередь составляет:

жилье-1893 кВт

общественно-деловые здания-5217 кВт

Общая расчетная электрическая нагрузка:

Рр==5545кВт,

С учетом потерь мощности в сетях и на неучтенные нагрузки (10%)-5545х1,1=6100 кВт

Электрическая нагрузка на расчетный срок составляет:

жилье-2218кВт

общественно-деловые здания-6817 кВт

Общая расчетная электрическая нагрузка:

Рр==6990кВт,

С учетом потерь мощности в сетях и на неучтенные нагрузки (10%)-6990х1,1=7689 кВт

Электрические нагрузки на I очередь и расчетный срок предусматривается подключить к существующим распределительным сетям 10 кВ.

Существующие линии 10 кВ (ф.42-01, ф.42-03, ф.42-05) по пропускной способности проводов АС-70 имеют запас мощности.

Для конкретного подключения электрических нагрузок необходимо получение соответствующих технических условий.

На I очередь в ПС № 42 «Мотыгинская» трансформаторы остаются существующие 2х6,3 МВА, а на расчетный срок необходимо заменить их на трансформаторы мощностью 10 МВА каждый.

В центре электрических нагрузок необходимо установить трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с трансформаторами необходимой мощности в зависимости от категории объекта.

По надежности электроснабжения существующие и проектируемые объекты в основном относятся к потребителям II категории.

4.3.2. Водоснабжение

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения поселка Мотыгино.

Вода из скважин водозабора с помощью насосных станции поступает в сборный водовод, соединенный с магистральным водоводом. Далее вода подается в распределительные сети  поселка Мотыгино.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме.

Для новых районов требуется прокладка трубопроводов, а также необходима реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены.

Проектом предусматривается расширение сетей водоснабжения, что приведет к увеличению водопотребления. Существующие водозаборные сооружения не обеспечивают необходимый для населения расход.

Водоснабжение поселка осуществляется от трех подземных водозаборов и одного поверхностного.

На данный момент в «Заречье» существует два водозабора: при котельной №3 и при хлебозаводе. Население водой снабжает только водозаборная скважина при котельной, но этого не достаточно, т.к.  потребность данного района  в воде составляет 500 м3/сут. Предлагается для обеспечения полной потребности района в воде, увеличить мощность существующего водозабора или выполнить  строительство нового. Предварительно для строительства нового водозабора  необходимо произвести инженерно-геологические изыскания.

Водоснабжение центральной части поселка Мотыгино и нового микрорайона на данный момент осуществляется водозабора «Зырянка». Водоснабжение нового микрорайона производится из существующего водозабора «Зырянка», производительность которого предусматривается увеличить  до 2900 м3/сут. путем углубления скважин. Данное предложение поможет не только снабжать питьевой водой всю центральную часть поселка и новый микрорайон, но и приведет к существенному улучшению качества воды и снижению концентраций железа и общей жесткости.

Основные      мероприятия:

прокладка трубопроводов и обязательная их закольцовка для организации водоснабжения в новых районах строительства;

реконструкция  существующих сетей на участках требующих замены.

необходимо увеличение мощности водозабора при котельной № 3 до 500 м3/сут.

увеличение мощности водозабора «Зырянка» на I очередь до 2000 м3/сут, на расчетный срок до 2900 м3/сут.

необходима установка обеззараживающих установок на водозаборе при котельной №3 и на водозаборе «Зырянка».

Система водоснабжения осваиваемой территории проектируется с учетом обеспечения требуемого расхода и напора воды для хозяйственно-питьевых нужд и нужд пожаротушения существующих и проектируемых потребителей.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Суммарные расходы воды по поселку Мотыгино на расчетный срок приведены в таблице 4.3.2.1.

Таблица 4.3.2.1. Суммарные расходы воды по поселку Мотыгино

| № п/п | Наименование потребителей | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды по жилой застройке, включая горячее водоснабжение | 2190 |
| 2 | Расходы на местную промышленность | 440 |
| 3 | Расходы на полив | 475 |
| 3 | Расходы на пожар | 238 |
|  | ИТОГО | 3343 |

На водопроводных линиях, вне зоны возможного распространения завалов, предусматривается установка пожарных гидрантов и отключающей (запорной) арматуры. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удаленной точки пожара должно быть не более 150 метров. ПГ и отключающая (запорная) арматура должны располагаться (по возможности) за пределами зон распространения завалов.

Мероприятия по защите систем водоснабжения от радиоактивных и отравляющих веществ должны предусматриваться в составе мероприятий водоснабжающих организаций.

4.3.3. Водоотведение

Централизованная система водоотведения в поселке Мотыгино отсутствует. Канализационные стоки осуществляется в выгреба и надворные уборные.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

-  жилые здания;

-  предприятия;

-  объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации поселка Мотыгино. Так же необходимо строительство канализационных очистных сооружений производительностью на I очередь-2000  м3/сут, на расчетный срок- 2700 м3/сут.

Для каждого производства предусматривается очистка хозяйственно-бытовых стоков, при этом необходимо предусматривать использование очищенных вод для организации оборотного, повторного и последовательного водоснабжения.

Сточные воды от зданий собираются внутриквартальными канализационными сетями и по уличным коллекторам поступают в главный коллектор, далее на канализационные очистные сооружения. Стоки  зданий,  не присоединенных  к  системе центральной канализации, поступают в выгреба и отвозятся специальным автотранспортом на очистные сооружения или на близлежащую канализационную насосную станцию.

На канализационной сети предусмотрено расположить 6 насосных станции подкачки стоков. Так же на сети предусматриваются смотровые колодцы и камеры гашения напора.

При производстве работ по монтажу самотечных канализационных труб, необходимо применять полиэтиленовые трубы ГОСТ 22689 - 89, а для напорных – чугунные ГОСТ 6942 - 98.  При проектировании  канализационных сетей через реку Рыбная прокладка их предусматривается в дюкере на основании  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4.3.4. Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечить централизованным отоплением и горячим водоснабжением:

весь сохраняемый жилищный фонд

жилищный фонд, проектируемый  на I очередь строительства

жилищный фонд, проектируемый на расчетный срок

сохраняемые объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы.

проектируемые  объекты культурно-бытового назначения, общественно-деловые здания, предприятия коммунальной сферы, проектируемые на I очередь и на расчетный срок.

Расчет потребности в тепле поселка выполнен на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Схема тепловых сетей принята водяная двухтрубная. Теплоноситель в  системе теплоснабжения – горячая  вода  с параметрами  95 - 70°С.

Схема  теплоснабжения – зависимая. Схема  горячего  водоснабжения – открытая.

Местная система теплоснабжения потребителей подключается к тепловым  сетям непосредственно через  индивидуальные тепловые пункты без устройства  элеваторов. Трубопроводы горячего водоснабжения запитываются непосредственно от узла управления.

Трубопроводы теплосети прокладываются с уклоном, но не менее 0,002 в сторону котельной от зданий и сооружений.

По трассе теплосети предусматривается устройство тепловых камер с установкой в них отключающей арматуры на трубопроводах теплосети. А также предусматривается устройство сбросных колодцев, куда вода поступает при опорожнении трубопроводов на период ремонта с последующим  отводом ее специальным автотранспортом в ближайшую канализацию.

Компенсации тепловых удлинений трубопроводов осуществляются углами поворота на прямых участках П-образными компенсаторами. А также предусматривается устройство неподвижных опор. Количество и марка будут определены рабочим проектом. На вводе в здание устраивается герметичная перегородка.

Трубопроводы в канале укладываются на скользящие опоры, опорные подушки.

Тепловые сети прокладываются по незастроенной территории  в подземных непроходных каналах или наземно на опорах в тепловой изоляции,  внутри  жилых  образований – подземно  в  непроходных  железобетонных  каналах. Глубина  заложения  подземных  тепловых сетей  1.2 – 2.0 м. Для прокладки теплосети приняты трубопроводы  по ГОСТ 10704-91*, сталь В-10.

После монтажа трубопроводы и трубопроводная арматура покрываются теплоизоляционным слоем из минеральной ваты с антикоррозионным покрытием – температуроустойчивый изол в 2 слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 ГОСТ 10296-79*. Покровный слой-стеклопластик рулонный РСТ-ТУ-6-11-45-80*.

Объемы изоляции будут определяются рабочим проектом.

Монтаж трубопроводов тепловой сети необходимо выполнить в соответствии с требованиями СниП 3.05.03-85*.

4.3.5. Системы связи и телерадиовещания

Характеристики радиотрансляционной сети Мотыгинского района определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы». Число радиоточек определялось с учётом 100% охвата семей проводным вещанием и с учётом 5% радиоточек общественного сектора от числа радиоточек квартирного сектора.

Элементами звуковоспроизведения могут быть абонентские громкоговорители, звуковые колонки, рупорные громкоговорители различной мощности и диапазона воспроизводимых частот.

Мощность усилителей низкой частоты определялась суммарной мощностью всех подключенных громкоговорителей и колонок.

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты жилого и общественного секторов.

Для телефонизации всего поселка необходимо выполнить строительство телефонной кабельной канализации из асбестоцементных труб Ø100мм. Магистральные сети телефонной канализации проложить вдоль автомобильных дорог. Полосы земельных участков для строительства кабельных линий связи  следует размещать в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, по возможности, вблизи их границ полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не вызывали необходимость их переноса в дальнейшем при реконструкции автомобильных дорог. Ширина полосы земель связи на каждой стороне придорожной зоны автомобильной дороги определяется перспективой прокладки кабелей связи с учетом нормируемой ширины земли, необходимой при строительстве линий связи согласно СН 461-74 и их охранной эксплуатационной зоной.

Подключение расчетной нагрузки к АТС и определение объемов строительно-монтажных работ выполняются после получения Технических условий на подключение к телефонной сети.

Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

В дальнейшем при уточнении характера застройки и нагрузок потребителей на следующих стадиях проектирования расположение, емкость АТС и телефонной канализации могут быть откорректированы.

В проектируемых зданиях предусматриваются системы приема программ эфирного и спутникового телевидения.

Схемы инженерного оборудования территории приведены в графической части настоящего проекта.

4.4. Инженерная подготовка территории

При инженерной подготовке территории Проектом предусматривается:

организация вертикальной планировки территории;

организация поверхностного стока;

проведение берегоукрепительных мероприятий на р. Ангаре

благоустройство русел малых рек и ручьев.

4.5. Оповещение и управление ГО объектов на проектируемой территории.

В соответствии с совместным приказом МЧС, Государственного комитета по связи и информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматривается реконструкция системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях существующих и проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам ГО (сигналам оповещения ЧС) предусматривается использование:

поселковой телефонной сети;

объектовых систем оповещения;

сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения ГО применяется аппаратура П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Состав и характеристики системы определяются на последующих стадиях проектирования. Проектирование выполняется специализированной организацией на основании технических условий.

В соответствии с Требованиями к подсистеме оповещения объекта, на объектовом уровне создаются объектовые система оповещения (ОСО).  ОСО создается предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов. ОСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-166.

Телефонизация проектируемой территории осуществлена от поселковой телефонной сети. Проектом предусматривается телефонизация вновь строящихся объектов с подключением к существующей АТС района. Телефонные линии от объектов капитального строительства до мест подключения предусматриваются в подземном кабельном исполнении. Подключение расчетной нагрузки к АТС и определение объемов строительно-монтажных работ выполняются после получения Технических условий на подключение к телефонной сети.

Устойчивое функционирование систем оповещения на элементах (микрорайонах, кварталах) осваиваемой территории предусматривается обеспечить прокладкой кабельных линий сетей телефонизации и радиофикации в подземном исполнении и резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической радиосвязи предприятий и организаций.

4.6. Мероприятия по световой маскировке.

Согласно исходных данных и требований проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах.

Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным – телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 – 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

4.7. Мероприятия по защите людей

Согласно требований действующих нормативных документов, на территории, где образуются зоны опасности, определенные требованиями СНиП 2.01-51-90, в «особый» период укрытие наибольшей работающей смены предприятий, продолжающих работу в военное время, а также трудоспособного населения на предусматривается в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО) – противорадиационных укрытиях и убежищах ГО.

Согласно Исходным данным и требованиям, выданным для разработки настоящего раздела  ЗС ГО на проектируемой территории не предусматриваются.

В качестве мероприятий по защите людей целесообразно предусмотреть мероприятия по эвакуации.

Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматриваются сборно-эвакуационные пункты (СЭП), размещаемые в зданиях образовательных или культурно-досуговых учреждений. Время сбора приписанного к СЭП населения не должно превышать 30 минут.

Эвакуацию персонала учреждений и организаций в пеших колоннах или автотранспортом также целесообразно осуществлять непосредственно с территории объектов, где размещается основное количество персонала.

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием проектируемой внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устойчивого функционирования и далее – в припоселковую зону.

4.8. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами необходимо предусматривать систему дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в сеть дождевой канализации..

На последующих этапах проектирования при проектировании каждого конкретного здания должны предусматриваться технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям зоны IB.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 230 кгс/м2.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

5. Дополнительные требования к ИТМ ГО ЧС

На проектируемой территории предусматривается размещение:

зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей;

прачечной и комбината химической чистки, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

6. Выводы.

В настоящем разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе проекта генерального плана поселка Мотыгино:

определены опасности для рассматриваемого объекта, возможные последствия техногенных аварий, а также неблагоприятных природных явлений, которые могут стать причиной аварий и ЧС;

рассмотрены решений проекта по обеспечению защиты людей и объекта при авариях и опасных природных явлениях. Даны рекомендации по дополнительным мерам защиты, направленные на снижение материального и экологического ущерба при ЧС;

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени.

Приложение 1

Лицензия на разработку проектной документации

Приложение 2

Исходные данные и требования для разработки раздела